## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
卢玥玥/WX445705
2020.06.15
朱仕耿/00261992
新开发
卢玥玥/WX445705
2021.07.15
何军建/WX580230
优化

## Slide 2: BGP高级特性

## Slide 3
在大型网络中通常会部署BGP，相比于IGP，BGP拥有更加灵活的路由控制能力。每一条BGP路由都可以携带多个路径属性，针对其属性也有特有的路由匹配工具，包括：AS_Path Filter和Community Filter。根据实际组网需求，可以实施路由策略，控制路由的接收和发布。
同时，为了提升网络性能，BGP提供了各种高级特性以及多种组网部署方案。
本课程将介绍BGP路由控制的原理与配置，介绍常用的BGP高级特性，包括：ORF、对等体组、安全特性、4字节AS号，还会介绍BGP路由反射器的组网部署方式。
Notes: AS：Autonomous System，自治系统

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  在配置AS_Path Filter和Community Filter过程中使用正则表达式
  使用AS_Path Filter和Community Filter实现BGP路由控制
  应用BGP的ORF功能、对等体组功能
  实现BGP安全的基本配置
  描述4字节AS号的概念及使用方法
  描述BGP路由反射器的组网方式

## Slide 5
BGP路由控制
BGP特性介绍
BGP路由反射器组网方式

## Slide 6: BGP路由控制概述
BGP路由控制包括控制路由的发布和接收。
AS 102
AS 101
R1
Net1
Net2
Net3
R2
R3
R4
BGP Routing-table
*> Net1
*> Net3
BGP Routing-table
*> Net1
*> Net2
*> Net3
BGP Routing-table
*> Net1
*> Net3 出口优选R4
BGP Routing-table
*> Net1 出口优选R3
*> Net3
过滤Net2路由
修改Net1/Net3路由属性，控制路由优选
修改Net1/Net3路由属性，控制路由优选
Route
Route
Route
BGP路由控制一般通过路由策略实现，即通过路由匹配工具匹配特定路由，再通过路由策略工具对路由的发布和接收进行控制。
  路由匹配工具：ACL（Access Control List，访问控制列表），IP Prefix List（地址前缀列表），AS_Path Filter（AS路径过滤器），Community Filter（团体属性过滤器）等。
  路由策略工具：Filter-Policy和Route-Policy。
BGP可以通过匹配AS_Path和Community等属性进行路由控制。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 如图所示：
  R1和R2在AS 101中，建立IBGP邻居关系；R3和R4在AS 102中，分别与R2建立EBGP邻居关系。
  R1有三个直连网段Net1、Net2和Net3，并将三个网段通告进BGP路由中。
  在R2可以通过BGP路由控制，过滤Net2的路由，则R2的BGP路由表中就没有Net2的路由条目。
  在R3和R4可以通过BGP路由控制，分别修改Net1和Net3的路由属性，控制路由优选，使AS 102中设备访问Net1优选R3作为出口设备，访问Net3优选R4作为出口设备。
说明：ACL、IP Prefix List、Filter-Policy、Route-Policy和BGP路径属性等内容本课程不再赘述，详细内容请参考《HCIP-Datacom-Core Technology》课程。

## Slide 7: 正则表达式
正则表达式是按照一定的模板来匹配字符串的公式，由普通字符（如字符a到z）和特殊字符组成。
普通字符：匹配的对象是普通字符本身。
  包括所有的大写和小写字母、数字、标点符号以及一些特殊符号。
  例如：a匹配abc中的a，10匹配10.113.25.155中的10，@匹配xxx@xxx.com中的@。
特殊字符：配合普通字符匹配复杂或特殊的字符串组合。
  位于普通字符之前或之后用来限制或扩充普通字符的独立控制字符或占位符。
  用来描述它前面的字符的重复使用方式。
  限定一个完整的范围。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 正则表达式一般具有以下功能：
  检查字符串中符合某个规则的子字符串，并可以获取该子字符串。
  根据匹配规则对字符串进行替换操作。

## Slide 8: 特殊字符举例 (1)
类型1：
. | 匹配任意单个的字符，包括空格 | 0.0 匹配0x0、020…
^ | 匹配行首的位置，即一个字符串的开始 | ^10 匹配10.1.1.1，不匹配20.1.1.1
$ | 匹配行尾的位置，即一个字符串的结束 | 1$ 匹配10.1.1.1，不匹配10.1.1.2
_ | 下划线，匹配任意的一个分隔符 匹配一个逗号（,）、左花括号（{）、右花括号（}）、左圆括号、右圆括号 匹配输入字符串的开始位置（同^） 匹配输入字符串的结束位置（同$） 匹配一个空格 | _10 匹配(10、{10、空格10等 10_ 匹配10)、10}、10空格等
¦ | 管道字符，逻辑或。如：x¦y，匹配x或y | 100¦200 匹配100或者200
\ | 转义字符，用来将下一个字符（特殊字符或普通字符）标记为普通字符 | \* 匹配*
* | 匹配前面的子正则表达式0次或多次 | 10* 匹配1、10、100、1000、… | (10)* 匹配空、10、1010、101010…
+ | 匹配前面的子正则表达式1次或多次 | 10+ 匹配10、100、1000、… | (10)+ 匹配10、1010、101010…
? | 匹配前面的子正则表达式0次或1次 | 10? 匹配1或10 | (10)? 匹配空或10
类型2：
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 说明：圆括号()可以用来定义操作符的范围和优先度。例如：gr(a|e)y等价于gray|grey。

## Slide 9: 特殊字符举例 (2)
类型3：
[xyz] | 匹配正则表达式中包含的任意一个字符 | [123] 匹配255中的2
[^xyz] | 匹配正则表达式中未包含的字符 | [^123] 匹配123之外的任何字符
[a-z] | 匹配正则表达式指定范围内的任意字符 | [0-9] 匹配0到9之间的所有数字
[^a-z] | 匹配正则表达式指定范围外的任意字符 | [^0-9] 匹配所有非数字字符（即匹配0到9之外的任何字符）
请思考以下方框内的正则表达式可以匹配哪些字符串。
  类型1 类型2 类型3
^a.$
^100_
^100$
100$|400$
^\(65000\)$
abc*d
abc+d
abc?d
a(bc)?d
[abcd]
[a-c 1-2]$
[^act]$
[123].[7-9]
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 思考题答案：
类型1：
  ^a.$：匹配一个以字符a开始，以任意单一字符结束的字符串，如a0、a!、ax等。
  ^100_：匹配以100为起始的字符串，如：100、100 200、100 300 400等。
  ^100$：只匹配100。
  100$|400$：匹配以100或400结束的字符串，如：100、1400、300 400等。
  ^\(65000\)$：只匹配(65000)。
类型2：
  abc*d：匹配c字符0次或多次，如：abd、abcd、abccd、abcccd、abccccdef等。
  abc+d：匹配c字符1次或多次，如：abcd、abccd、abcccd、abccccdef等。
  abc?d：匹配c字符0次或1次，如：abd、abcd、abcdef等。
  a(bc)?d：匹配bc字符串0次或1次，如：ad、abcd、aaabcdef等。
类型3：
  [abcd]：匹配abcd中任意一个字符，即只要出现了a、b、c、d中的任意字符即可，如：ax、b！、abc、d0等。
  [a-c 1-2]$：匹配以字符a、b、c、1、2结束的字符串，如：a、a1、62、xb、7ac等。
  [^act]$：匹配不以字符a、c、t结束的字符串，如：ax、b！、d等。
  [123].[7-9]：匹配如：1 7、2x9、348等。

## Slide 10: 路由匹配工具：AS_Path Filter
AS_Path Filter是将BGP中的AS_Path属性作为匹配条件的过滤器，利用BGP路由携带的AS_Path列表对路由进行过滤。
在不希望接收某些AS的路由时，可以利用AS_Path Filter对携带这些AS号的路由进行过滤，从而实现拒绝某些路由。
AS 104
AS 103
AS 102
AS 101
R1
10.1.1.0/24
R2
10.1.1.0/24
AS_Path=101
Route
10.1.1.0/24
AS_Path=102 101
始发于AS 101的BGP路由被过滤。
Route
Route
概述
AS_Path Filter
Community Filter
设置AS_Path Filter，拒绝发布包含AS 101的BGP路由。
Notes: AS_Path属性是BGP的公认必遵属性，所有的BGP路由都必须携带该属性。这个属性记录了BGP路由在传递过程中所经过的所有AS的号码。
AS_Path属性值可以是0个、1个或多个AS号码的集合。

## Slide 11: 使用正则表达式匹配AS_Path
可以通过正则表达式，来匹配路由的AS_Path。
  例如：匹配AS_Path=103 102 101中的AS 103。
AS_Path：
103
102
101
字符串：
103
102
101
正则表达式：
^103，^103_等
^$ | 匹配不包含任何AS号的AS_Path，也就是本AS内的路由
.* | 匹配所有，任何路由
^10[012349]$ | 匹配100、101、102、103、104、109
^10[^0-6]$ | 匹配除100~106以外的AS_Path
^10. | 匹配100~109，以及10
^12(_34)?_56$ | 匹配12 56，及12 34 56
其他举例：
概述
AS_Path Filter
Community Filter
针对不同的需求，可以用正字表达式匹配，如：^101$（匹配AS101）
_101$（匹配以AS101结束的AS_Path）
AS 104
Route
10.1.12.0/24 AS_Path=103 102 101
10.1.15.0/24 AS_Path=103 105 101
10.1.78.0/24 AS_Path=103 107 108
……
R1收到许多BGP路由前缀，这些前缀都有各自的AS_Path属性值。
现在基于某种需求，R1需要针对AS_Path中包含“101”的AS号的路由执行策略，那么就可以用As_Path Filter工具关联正则表达式来匹配路由，而不用关心具体的路由前缀。
R1

## Slide 12: AS_Path Filter的基础配置命令
[Huawei] ip as-path-filter { as-path-filter-number | as-path-filter-name } { deny | permit } regular-expression
创建AS_Path Filter。
AS_Path Filter使用正则表达式来定义匹配规则。
注意：AS_Path Filter的默认行为是deny。
[Huawei-bgp-af-ipv4] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } as-path-filter { as-path-filter-number | as-path-filter-name } { import | export }
应用AS_Path Filter。
在BGP地址族视图下，对BGP路由信息应用路由策略时，基于AS_Path Filter过滤掉不符合条件的路由信息。
[Huawei-route-policy] if-match as-path-filter { as-path-filter-number | as-path-filter-name }
在Route-Policy视图下，创建一个基于AS_Path Filter的匹配规则。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 在同一个过滤器编号下，可以定义多条过滤规则（permit或deny模式）。在匹配过程中，这些规则之间是“或”的关系，即只要路由信息通过其中一项规则，就认为通过由该过滤器编号标识的这组AS_Path Filter。
命令：[Huawei] ip as-path-filter { as-path-filter-number | as-path-filter-name } { deny | permit } regular-expression
  as-path-filter-number：指定的AS路径过滤器号。整数形式，取值范围1~256。
  as-path-filter-name：指定的AS路径过滤器名称。字符串形式，区分大小写，不支持空格，长度范围是1~51，且不能都是数字。当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。
  deny：指定AS路径过滤器的匹配模式为拒绝。
  permit：指定AS路径过滤器的匹配模式为允许。
  regular-expression：指定AS路径正则表达式。字符串形式，支持空格，取值范围是1~255个字符。
AS路径过滤器的默认行为是deny，即路由如果没有在某一次过滤中被permit则最终不能通过该过滤器的过滤。如果一个过滤器中的所有过滤规则都是deny，则没有路由能通过该过滤器的过滤，这种情况下需要在多次（或一次）deny之后设置一次permit，允许其余所有路由通过过滤器的过滤。

## Slide 13: AS_Path Filter的配置举例 (1)
R2传递EBGP路由给R3，其中部分路由为R2本地始发，另一部分为AS 101传递给R2再由R2更新给R3。
现在R2上部署路由策略，拒绝始发于AS 101的路由。
[R2] ip as-path-filter 1 deny _101$
[R2] ip as-path-filter 1 permit .*
1、创建AS_Path Filter。
2、（直接调用方式）应用AS_Path Filter。
拒绝始发于AS 101的路由，但其他路由可以通过。
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 as-number 103
[R2-bgp] ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4] peer 10.1.23.3 as-path-filter 1 export
AS 104
AS 101
AS 102
R1
R2
R4
R3
Route
10.1.34.0/24
.2
.3
Loopback0：
10.1.1.1/32
10.1.12.0/24
.1
.2
.4
.3
10.1.23.0/24
AS 103
路由过滤
概述
AS_Path Filter
Community Filter

## Slide 14: AS_Path Filter的配置举例 (2)
R2传递EBGP路由给R3，其中部分路由为R2本地始发，另一部分为AS 101传递给R2再由R2更新给R3。
现在R2上部署路由策略，拒绝始发于AS 101的路由。
1、创建AS_Path Filter。
2、（路由策略方式）应用AS_Path Filter。
拒绝始发于AS 101的路由，但其他路由可以通过。
[R2] route-policy AS_Path permit node 10
[R2-route-policy] if-match as-path-filter 1
[R2-route-policy] quit
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 as-number 103
[R2-bgp] ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4] peer 10.1.23.3 route-policy AS_Path export
[R2] ip as-path-filter 1 deny _101$
[R2] ip as-path-filter 1 permit .*
概述
AS_Path Filter
Community Filter
AS 104
AS 101
AS 102
R1
R2
R4
R3
Route
10.1.34.0/24
.2
.3
Loopback0：
10.1.1.1/32
10.1.12.0/24
.1
.2
.4
.3
10.1.23.0/24
AS 103
路由过滤

## Slide 15: 查看AS_Path Filter相关信息
[R2]display ip as-path-filter 1
As path filter number: 2
deny _101$
permit .*
1、查看AS_Path Filter。
2、显示BGP表中所有AS_Path被该正则表达式匹配的路由。
[R2]display bgp routing-table regular-expression _101$
Total Number of Routes: 1
BGP Local router ID is 10.1.12.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.1.1/32 10.1.12.1 0 0 101i
始发于AS 101的10.1.1.1/32路由被AS_Path Filter过滤。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
AS 104
AS 101
AS 102
R1
R2
R4
R3
Route
10.1.34.0/24
.2
.3
Loopback0：
10.1.1.1/32
10.1.12.0/24
.1
.2
.4
.3
10.1.23.0/24
AS 103
路由过滤

## Slide 16: 路由匹配工具：Community Filter
AS 102
Community Filter与Community属性配合使用，可以在不便使用IP Prefix List和AS_Path Filter时，降低路由管理难度。
团体属性过滤器有两种类型：
  基本Community Filter。匹配团体号或公认Community属性。
  高级Community Filter。使用正则表达式匹配团体号。
AS 103
AS 101
R1
10.1.1.0/24
10.1.2.0/24
R2
10.1.1.0/24 Community 101:1
10.1.2.0/24
Route
Route
设置Community Filter，拒绝发布团体属性值为101:1的路由。
10.1.2.0/24
携带101:1团体属性的10.1.1.0/24路由被过滤。
R3
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: Community属性为可选过渡属性，可以标识具有相同特征的路由，而不用考虑零散路由前缀和繁多的AS号。即可以将某些路由分配特定的Community属性值，之后就可以基于Community值而不是网络号/掩码来匹配路由并执行相应的路由策略。

## Slide 17: Community属性
公认Community属性
团体属性名称 | 团体属性号 | 说明
Internet | 0（0x00000000） | 设备在收到具有此属性的路由后，可以向任何BGP对等体发送该路由。缺省情况下，所有的路由都属于Internet团体。
No_Advertise | 4294967042（0xFFFFFF02） | 设备收到具有此属性的路由后，将不向任何BGP对等体发送该路由。
No_Export | 4294967041（0xFFFFFF01） | 设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由。
No_Export_Subconfed | 4294967043（0xFFFFFF03） | 设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由。如果使用了联盟，也不向联盟内其他子AS发布此路由。
Community属性格式：
  一个Community属性值的长度为32 bit，可使用两种形式呈现：
    十进制整数格式。
    AA：NN格式，其中AA表示AS号，NN是自定义的编号。
概述
AS_Path Filter
Community Filter

## Slide 18: 设置Community的基础配置命令
[Huawei-route-policy] apply community { community-number | aa:nn | internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed } [ additive ]
在路由策略中，设置路由的Community属性值。
[Huawei-bgp-af-ipv4] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } advertise-community
将团体属性发布给对等体（组）。
缺省情况下，BGP不将团体属性发布给任何对等体（组）。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 命令：[Huawei-route-policy] apply community { community-number | aa:nn | internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed } [ additive ]
  community-number | aa:nn：指定团体属性中的团体号。一条命令中最多可以配置32个团体号。整数形式，community-number的取值范围是0~4294967295，aa和nn的取值范围都是0~65535。
  internet：表示可以向任何对等体发送匹配的路由。缺省情况下，所有的路由都属于Internet团体。
  no-advertise：表示不向任何对等体发送匹配的路由。即收到具有此属性的路由后，不能发布给任何其他的BGP对等体。
  no-export：表示不向AS外发送匹配的路由，但发布给其它子自治系统。即收到具有此属性的路由后，不能发布到本地AS之外。
  no-export-subconfed：表示不向AS外发送匹配的路由，也不发布给其它子自治系统，即收到具有此属性的路由后，不能发布给任何其他的子自治系统。
  additive：表示追加路由的团体属性。

## Slide 19: Community Filter的基础配置命令
[Huawei] ip community-filter { basic comm-filter-name | basic-comm-filter-num } { permit | deny } [ community-number | aa:nn | internet | no-export-subconfed | no-advertise | no-export ]
创建基本Community Filter。
[Huawei] ip community-filter { advanced comm-filter-name | adv-comm-filter-num } { permit | deny } regular-expression
创建高级Community Filter。
高级Community Filter编号范围：100~199。在高级Community Filter中可以指定正则表达式作为匹配条件。
基本Community Filter编号范围：1~99。在基本Community Filter中只能指定团体号或知名团体属性。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
[Huawei-route-policy] if-match community-filter { basic-comm-filter-num [ whole-match ] | adv-comm-filter-num }
应用Community Filter。
在Route-Policy视图下，创建一个基于Community Filter的匹配规则。
[Huawei-route-policy] if-match community-filter comm-filter-name [ whole-match ]
Notes: 命令：[Huawei] ip community-filter { basic comm-filter-name | basic-comm-filter-num } { permit | deny } [ community-number | aa:nn | internet | no-export-subconfed | no-advertise | no-export ]
  basic comm-filter-name：指定基本团体属性过滤器名称。字符串形式，区分大小写，取值范围是1~51个字符，且不能都是数字。
  basic-comm-filter-num：指定基本团体属性过滤器号。整数形式，取值范围1~99。
  deny：指定团体属性过滤器的匹配模式为拒绝。
  permit：指定团体属性过滤器的匹配模式为允许。
  community-number：指定团体号。整数形式，取值范围0~4294967295。
  aa:nn：指定团体号。一条命令最多可以指定20个团体属性号。aa和nn都是整数形式，取值范围都是0~65535。
  internet：表示可以向任何对等体发送匹配的路由。
  no-export-subconfed：指定不向自治系统外部通告路由。如果使用了联盟，则不会向联盟中的其他子自治系统通告路由。
  no-advertise：指定不通告给其他对等体。
  no-export：指定不向自治系统外部通告路由。如果使用了联盟，则不向联盟外部通告路由，但会通告给联盟中的其他子自治系统。

## Slide 20
Notes: 命令：[Huawei] ip community-filter { advanced comm-filter-name | adv-comm-filter-num } { permit | deny } regular-expression
  advanced comm-filter-name：指定高级团体属性过滤器名称。字符串形式，区分大小写，取值范围是1~51个字符，且不能都是数字。
  adv-comm-filter-num：指定高级团体属性过滤器号。整数形式，取值范围100~199。
  regular-expression：指定团体属性正则表达式。字符串形式，支持空格，区分大小写，取值范围是1~255。
命令：[Huawei-route-policy] if-match community-filter { basic-comm-filter-num [ whole-match ] | adv-comm-filter-num }
命令：[Huawei-route-policy] if-match community-filter comm-filter-name [ whole-match ]
  basic-comm-filter-num：指定基本团体属性过滤器号。整数形式，取值范围是1~99。
  adv-comm-filter-num：指定高级团体属性过滤器号。整数形式，取值范围是100~199。
  comm-filter-name：指定团体属性过滤器名称。字符串形式，区分大小写，不支持空格，长度范围是1~51，且不能都是数字。当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。
  whole-match：表示完全匹配，即所有的团体都必须出现。仅对基本团体属性过滤器生效。

## Slide 21: Community Filter的配置举例
ip community-filter 1 permit 100:1 200:1 300:1
基本Community Filter举例：
匹配同时携带Community值 [100:1，200:1，300:1]的路由。（多个Community值之间是“与”的关系。）
ip community-filter 1 permit 100:1
ip community-filter 1 permit 200:1 300:1
匹配携带Community值[100:1]或[200:1，300:1]的路由。（多组Community值之间是“或”的关系。）
ip community-filter 100 permit ^10
高级Community Filter举例：
匹配携带以10开头的Community值的路由。
概述
AS_Path Filter
Community Filter

## Slide 22: 配置Community属性 (1)
[R1] ip ip-prefix 1 permit 10.1.1.1 32
[R1] route-policy Community permit node 10
[R1-route-policy] if-match ip-prefix 1
[R1-route-policy] apply community 101:1
[R1-route-policy] quit
[R1] route-policy Community permit node 20
[R1-route-policy] quit
[R1] bgp 101
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 as-number 102
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 route-policy Community export
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 advertise-community
[R1-bgp] network 10.1.1.1 32
[R1-bgp] network 10.1.2.2 32
1、R1上部署路由策略为路由添加Community属性，并允许将Community属性传给EBGP对等体R2。
AS 101
AS 102
AS 103
R1
R2
R3
10.1.1.1/32 Community=101:1
10.1.2.2/32
Loopback0：
10.1.1.1/32
Loopback1：
10.1.2.2/32
10.1.12.0/24
.1
.2
10.1.23.0/24
.2
.3
在R1上部署路由策略，使其在通告BGP路由10.1.1.1/32时携带Community属性值101:1，其他路由不携带。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
Notes: 命令：[R1] route-policy Community permit node 20，通过配置该命令允许10.1.2.2/32路由被正常通告。

## Slide 23: 配置Community属性 (2)
[R2] ip ip-prefix 1 permit 10.1.1.1 32
[R2] route-policy Community permit node 10
[R2-route-policy] if-match ip-prefix 1
[R2-route-policy] apply community no-expert additive
[R2-route-policy] quit
[R2] route-policy Community permit node 20
[R2-route-policy] quit
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 as-number 101
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 as-number 102
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 advertise-community
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 route-policy Community export
2、R2配置允许将团体属性传给EBGP对等体R3。
AS 101
AS 102
AS 103
R1
R2
R3
Loopback0：
10.1.1.1/32
Loopback1：
10.1.2.2/32
10.1.12.0/24
.1
.2
10.1.23.0/24
.2
.3
10.1.1.1/32 Community=101:1 no-export
10.1.2.2/32
在R1上部署路由策略，使其在通告BGP路由10.1.1.1/32时携带Community属性值101:1，其他路由不携带。
在R2上部署路由策略，使其在通告BGP路由10.1.1.1/32时追加Community属性no-expert。
概述
AS_Path Filter
Community Filter

## Slide 24: 配置Community属性 (3)
[R3] bgp 103
[R3-bgp] peer 10.1.23.2 as-number 102
[R3-bgp] quit
[R3] display bgp routing-table 10.1.1.1
BGP local router ID : 10.1.23.3
Local AS number : 103
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.1.1/32:
From: 10.1.23.2 (10.1.12.2)
Route Duration: 00h00m21s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/2
Original nexthop: 10.1.23.2
Qos information : 0x0
Community:<101:1>, no-export
AS-path 102 101, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Not advertised to any peer yet
3、在R3上查看BGP路由信息。
AS 101
AS 102
AS 103
R1
R2
R3
Loopback0：
10.1.1.1/32
Loopback1：
10.1.2.2/32
10.1.12.0/24
.1
.2
10.1.23.0/24
.2
.3
10.1.1.1/32 Community=101:1 no-export
10.1.2.2/32
在R1上部署路由策略，使其在通告BGP路由10.1.1.1/32时携带Community属性值101:1，其他路由不携带。
在R2上部署路由策略，使其在通告BGP路由10.1.1.1/32时追加Community属性no-expert。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
在R3上查看10.1.1.1/32路由，发现携带101:1 no-export两个团体属性。

## Slide 25: 配置Community Filter (1)
AS 102
AS 103
AS 101
R1
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
R2
Route:
10.1.1.1/32 Community=101:1
10.1.2.2/32 Community=101:2
R3
[R2] ip community-filter 1 permit 101:1
10.1.12.0/24
.1
.2
.2
.3
10.1.23.0/24
R2传递路由给EBGP对等体R3，在R2上部署路由策略，过滤掉携带101:1的Community属性值的路由。
1、配置Community Filter，匹配Community中包含101:1的路由。
Route
10.1.2.2/32 Community=101:2
路由过滤
[R2] route-policy Community deny node 10
[R2-route-policy] if-match community-filter 1
[R2-route-policy] quit
[R2] route-policy Community permit node 20
[R2-route-policy] quit
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.23.3 route-policy Community export
2、调用Community Filter。
3、查看R2的Community Filter信息。
[R2]display ip community-filter 1
Community filter Number: 1
permit 101:1
概述
AS_Path Filter
Community Filter

## Slide 26: 配置Community Filter (2)
4、查看R2的BGP路由信息。
R2传递路由给EBGP对等体R3，在R2上部署路由策略，过滤掉携带101:1的Community属性值的路由。
[R2]dis bgp routing-table 10.1.1.1
BGP local router ID : 10.1.12.2
Local AS number : 102
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.1.1.1/32:
From: 10.1.12.1 (10.1.1.1)
Route Duration: 00h13m39s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.1.12.1
Qos information : 0x0
Community:<101:1>
AS-path 101, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Not advertised to any peer yet
在R2上查看10.1.1.1/32路由，发现携带101:1团体属性。
通过Community Filter对其进行过滤。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
AS 102
AS 103
AS 101
R1
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
R2
Route:
10.1.1.1/32 Community=101:1
10.1.2.2/32 Community=101:2
R3
10.1.12.0/24
.1
.2
.2
.3
10.1.23.0/24
Route
10.1.2.2/32 Community=101:2
路由过滤

## Slide 27: 配置Community Filter (3)
[R3]display bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.1.23.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total Number of Routes: 1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.2.2/32 10.1.23.2 0 102 101i
R2传递路由给EBGP对等体R3，在R2上部署路由策略，过滤掉携带101:1的Community属性值的路由。
5、查看R3的路由表项。
R3接收不到10.1.1.1/32的BGP路由信息。
概述
AS_Path Filter
Community Filter
AS 102
AS 103
AS 101
R1
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
R2
Route:
10.1.1.1/32 Community=101:1
10.1.2.2/32 Community=101:2
R3
10.1.12.0/24
.1
.2
.2
.3
10.1.23.0/24
Route
10.1.2.2/32 Community=101:2
路由过滤

## Slide 28
BGP路由控制
BGP特性介绍
BGP路由反射器组网方式

## Slide 29: 邻居按需发布路由
AS 101
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
如果设备希望只接收自己需要的路由，但对端设备又无法针对每个与它连接的设备维护不同的出口策略。此时，可以通过配置BGP基于前缀的ORF（Outbound Route Filters，出口路由过滤器）来满足两端设备的需求。
R1
R2
AS 102
BGP路由通告：
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
R2在接收口进行路由过滤，仅接收路由10.1.1.1/32。
对于被过滤掉的路由（如：10.1.2.2/32）而言，实际上R1没有必要通告给R2。
路由过滤
BGP基于前缀的ORF能力，能将本端设备配置的基于前缀的入口策略通过路由刷新报文发送给BGP邻居。BGP邻居根据这些策略（刷新报文中）构造出口策略，在路由发送时对路由进行过滤。
这样不仅避免了本端设备接收大量无用的路由，降低了本端设备的CPU使用率，还有效减少了BGP邻居的配置工作，降低了链路带宽的占用率。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 30: ORF的基础配置命令
[Huawei-bgp-af-ipv4] peer { group-name | ipv4-address } ip-prefix ip-prefix-name { import | export }
配置对等体（组）基于IP地址前缀列表的路由过滤策略。
[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address } capability-advertise orf [ non-standard-compatible ] ip-prefix { both | receive | send } [ standard-match ]
使能BGP对等体（组）基于地址前缀的ORF功能。
注意：ORF功能需要对等体两端同时开启。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 命令：[Huawei-bgp-af-ipv4] peer { group-name | ipv4-address } ip-prefix ip-prefix-name { import | export }
  import：对由指定对等体（组）接收的路由应用过滤策略。
  export：对向指定对等体（组）发送的路由应用过滤策略。
命令：[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address } capability-advertise orf [ non-standard-compatible ] ip-prefix { both | receive | send } [ standard-match ]
  non-standard-compatible：指定与非标准设备兼容。
  both：表示允许发送和接收ORF报文。
  receive：表示只允许接收ORF报文。
  send：表示只允许发送ORF报文。
  standard-match：指定按照RFC标准规定的前缀匹配规则来匹配路由。

## Slide 31: ORF配置举例
[R2] ip ip-prefix 1 permit 10.1.1.1 32
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 as-number 101
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 ip-prefix 1 import
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 capability-advertise orf ip-prefix send
1、R2上配置基于10.1.1.1/32的路由过滤策略，并使能ORF功能，发送ORF报文。
AS 101
AS 102
R1
R2
Route：
10.1.1.1/32
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
10.1.3.3/32
10.1.12.0/24
.1
.2
R2只期望R1通告10.1.1.1/32路由，R2通过向R1推送ORF报文来达到这个目的。
[R1] bgp 101
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 as-number 102
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 capability-advertise orf ip-prefix receive
[R1-bgp] network 10.1.1.1 32
[R1-bgp] network 10.1.2.2 32
[R1-bgp] network 10.1.3.3 32
2、R1上使能ORF功能，接收ORF报文。
1
ORF
2
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 32: 查看ORF配置
[R1]display bgp peer 10.1.12.2 orf ip-prefix
Total number of ip-prefix received: 1
Index Action Prefix MaskLen MinLen MaxLen
10 Permit 10.1.1.1 32
1、在R1上查看R2发出的基于地址前缀的ORF信息。
[R2]display bgp routing-table peer 10.1.12.1 received-routes
BGP Local router ID is 10.1.12.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total Number of Routes: 1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*> 10.1.1.1/32 10.1.12.1 0 0 101i
2、在R2上查看BGP路由信息。
在R1上查看ORF信息，发现需要提供10.1.1.1/32路由。
在R2上查看BGP路由信息，发现只接收到了10.1.1.1/32路由。
AS 101
AS 102
R1
R2
Route：
10.1.1.1/32
10.1.1.1/32
10.1.2.2/32
10.1.3.3/32
10.1.12.0/24
.1
.2
1
ORF
2
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 33: BGP对等体组
对等体组（Peer Group）是一些具有某些相同策略的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组中时，该对等体将获得与所在对等体组相同的配置。当对等体组的配置改变时，组内成员的配置也相应改变。
在大型BGP网络中，对等体的数量会很多，其中很多对等体具有相同的策略，在配置时会重复使用一些命令，利用对等体组可以简化配置。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 对等体组中的单个对等体也可以配置自己的发布路由与接收路由的策略。

## Slide 34: BGP对等体组的基础配置命令
[Huawei-bgp] group group-name [ external | internal ]
创建对等体组。
[Huawei-bgp] peer group-name as-number { as-number-plain | as-number-dot }
（可选）为指定的对等体组配置AS号。
在BGP视图、BGP-VPN实例IPv4地址族视图、BGP-VPN实例IPv6地址族视图下创建对等体组。
[Huawei-bgp] peer { ipv4-address | ipv6-address } group group-name
将对等体加入对等体组。
[Huawei-bgp] peer group-name connect-interface interface-type interface-number [ ipv4-source-address ]
指定发送BGP报文的源接口，并指定发起连接时使用的源地址。
配置EBGP对等体组的AS号。对于IBGP对等体组，AS号为IBGP的本地AS号。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 命令：[Huawei-bgp] group group-name [ external | internal ]
  group-name：指定对等体组的名称。字符串形式，区分大小写，不支持空格，长度范围是1~47。当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。
  external：表示创建EBGP对等体组。
  internal：表示创建IBGP对等体组。

## Slide 35: BGP对等体组配置举例
[R1] bgp 101
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 as-number 102
[R1-bgp] network 10.1.1.1 32
1、完成R1的BGP基本配置。
AS 101
R2
R4
10.1.1.1/32
10.1.12.0/24
.1
.4
R2作为ASBR从EBGP邻居R1收到路由后，会向所有IBGP邻居（R3、R4、R5）发送。如果R2支持BGP对等体组功能，那么R2可以节省内存，并提升路由转发效率。
[R2] bgp 102
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 as-number 101
[R2-bgp] group in internal
[R2-bgp] peer 10.1.3.3 group in
[R2-bgp] peer 10.1.4.4 group in
[R2-bgp] peer 10.1.5.5 group in
[R2-bgp] peer in connect-interface Loopback 0
2、完成R2的EBGP基本配置和IBGP对等体组基本配置。
.2
R1
R3
R5
10.1.23.0/24
10.1.24.0/24
10.1.25.0/24
.2
.2
.2
.3
.5
AS 102
设备 | 接口 | 接口地址 | 设备 | 接口 | 接口地址
R1 | Loopback0 | 10.1.1.1/32 | R4 | Loopback0 | 10.1.4.4/32
R2 | Loopback0 | 10.1.2.2/32 | R5 | Loopback0 | 10.1.5.5/32
R3 | Loopback0 | 10.1.3.3/32 | / |  | 
[R3] bgp 102
[R3-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 102
[R3-bgp] peer 10.1.2.2 connect-interface Loopback 0
3、完成R3的IBGP基本配置。
R4与R5的配置与R3相似，不再赘述。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 如图所示：假设AS 102内，通过静态路由或OSPF实现AS 102内部网络可达，配置省略。

## Slide 36: 查看BGP对等体组配置
[R2]display bgp group in
BGP peer-group: in
Remote AS: 102
Authentication type configured: None
Type : internal
Configured hold timer value: 180
Keepalive timer value: 60
Connect-retry timer value: 32
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Connect-interface has been configured
PeerSession Members:
10.1.3.3 10.1.4.4 10.1.5.5
Peer Preferred Value: 0
No routing policy is configured
Peer Members:
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv
10.1.3.3 4 102 5 7 0 00:03:33 Established 0
10.1.4.4 4 102 5 6 0 00:03:11 Established 0
10.1.5.5 4 102 4 6 0 00:02:52 Established 0
1、查看R2的BGP对等体组信息。
R2
R4
.4
.2
R3
R5
10.1.23.0/24
10.1.24.0/24
10.1.25.0/24
.2
.2
.2
.3
.5
AS 102
可以看出，R2的对等体组名为in，对等体组中有三个IBGP成员，分别为：10.1.3.3、10.1.4.4、10.1.5.5，并且都成功建立了邻居关系。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 37: BGP安全性
常见BGP攻击主要有两种：
  建立非法BGP邻居关系，通告非法路由条目，干扰正常路由表。
  发送大量非法BGP报文，路由器收到后上送CPU，导致CPU利用率升高
发送大量非法BGP报文
非法路由器
R1
攻击者
建立非法IBGP邻居关系，通告非法路由Net1
IBGP
AS 101
R2
IBGP
1
2
BGP Routing-table
*> Net1
干扰合法路由器的路由表
CPU利用率上升
BGP使用认证和GTSM（Generalized TTL Security Mechanism，通用TTL安全保护机制）两个方法保证BGP对等体间的交互安全。
R3
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 38: BGP认证
BGP认证分为MD5认证和Keychain认证，对BGP对等体关系进行认证可以预防非法BGP邻居建立。
MD5认证
R1
R2
TCP三次握手报文
Open报文
Update报文
Keepalive报文
Notification报文
使用TCP报文的MD5字段进行认证。
Keychain是一系列key-id的集合，key-id唯一标识认证信息，认证信息包括认证密码和认证算法。
BGP对等体两端必须都配置针对使用TCP连接的应用程序的Keychain认证，且配置的Keychain必须使用相同的加密算法和密码，才能正常建立TCP连接，交互BGP消息。
Keychain认证
R1
R2
当应用程序发送报文时，使用key-id携带的认证信息生成信息认证码MAC（Message Authentication Code）。
将获取的MAC信息
填充到TCP增强认证选项中
当应用程序接收报文时，使用key-id携带的认证信息验证MAC。
返回结果（认证成功/认证失败）
BGP邻居
BGP邻居
BGP使用TCP作为传输层协议，为提高BGP的安全性，可以在建立TCP连接时进行MD5认证。BGP的MD5认证只是为TCP连接设置MD5认证密码，由TCP完成认证。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。
  MD5算法配置简单，配置后生成单一密码，需要人为干预才可以更换密码。
  Keychain具有一组密码，可以根据配置自动切换，但是配置过程较为复杂，适用于对安全性能要求比较高的网络。
注意：BGP的MD5认证与BGP的Keychain认证互斥。

## Slide 39: BGP的GTSM
BGP的GTSM功能检测IP报文头中的TTL（Time-to-Live）值是否在一个预先设置好的特定范围内，并对不符合TTL值范围的报文进行丢弃，这样就避免了网络攻击者模拟“合法”BGP报文攻击设备。
发送大量非法BGP报文
部署GTSM，设置收到BGP报文的最小TTL为255。
非法BGP报文剩余TTL值过小，报文被丢弃。
R1
R2
攻击者
IBGP
当攻击者模拟合法的BGP报文，对R2不断地发送非法报文进行攻击时，TTL值必然小于255。
如果R2使能BGP的GTSM功能，将IBGP对等体报文的TTL的有效范围设为[255,255]，系统会对所有BGP报文的TTL值进行检查，丢弃TTL值小于255的攻击报文，从而避免了因网络攻击报文导致CPU占用率高的问题。
AS101
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 如图所示：如果没有使能BGP的GTSM功能，设备收到大量非法BGP报文后，发现是发送给本机的报文，会直接上送控制层面处理。这时将会因为控制层面处理大量攻击报文，导致设备CPU占用率高，系统异常繁忙。

## Slide 40: BGP认证的基础配置命令
[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } password { cipher cipher-password | simple simple-password }
配置BGP对等体在建立TCP连接时对BGP消息进行MD5认证。
[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } keychain keychain-name
配置BGP对等体在建立TCP连接时的Keychain认证。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 命令：[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } keychain keychain-name
  keychain-name：指定Keychain名称。字符串形式，长度范围是1~47，不区分大小写。字符不包括问号和空格，但是当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。

## Slide 41: GTSM功能的基础配置命令
[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } valid-ttl-hops [ hops ]
在BGP对等体（组）上应用GTSM功能。
[Huawei] gtsm default-action { drop | pass }
（可选）设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。
[Huawei] gtsm log drop-packet all
（可选）打开单板的LOG信息开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。
缺省情况下，在单板GTSM丢弃报文时不记录LOG信息。
对于丢弃的报文，可以通过该命令打开LOG信息开关，控制是否对报文被丢弃的情况记录日志，以方便故障的定位。
缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤。
GTSM的配置是对称的，需要在BGP对等体间同时使能GTSM。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 命令：[Huawei-bgp] peer { group-name | ipv4-address | ipv6-address } valid-ttl-hops [ hops ]
  hops：指定需要检测的TTL跳数值。整数形式，取值范围是1~255，缺省值是255。如果配置为hops，则被检测的报文的TTL值有效范围为[255–hops+1, 255]。
命令：[Huawei] gtsm default-action { drop | pass }
  drop：未匹配GTSM策略的报文不能通过过滤，报文被丢弃。
  pass：未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤。
命令：[Huawei] gtsm log drop-packet all
  all：所有单板。

## Slide 42: GTSM配置举例 (1)
[R1] bgp 101
[R1-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 101
[R1-bgp] peer 10.1.2.2 connect-interface Loopback 0
[R1-bgp] peer 10.1.3.3 as-number 101
[R1-bgp] peer 10.1.3.3 connect-interface Loopback 0
[R1-bgp] network 10.1.1.1 32
1、建立IBGP全互联。
R1
R2
.2
R1、R2、R3均处于AS 101中，且使用Loopback0接口建立IBGP全互联。同时需要在三台路由器上开启GTSM功能，防止CPU类型的攻击。
R3
10.1.12.0/24
10.1.23.0/24
.1
AS 101
设备 | 接口 | 接口地址
R1 | Loopback0 | 10.1.1.1/32
R2 | Loopback0 | 10.1.2.2/32
R3 | Loopback0 | 10.1.3.3/32
.2
.3
IBGP邻居
IBGP邻居
IBGP邻居
[R2] bgp 101
[R2-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 101
[R2-bgp] peer 10.1.1.1 connect-interface Loopback 0
[R2-bgp] peer 10.1.3.3 as-number 101
[R2-bgp] peer 10.1.3.3 connect-interface Loopback 0
[R3] bgp 101
[R3-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 101
[R3-bgp] peer 10.1.1.1 connect-interface Loopback 0
[R3-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 101
[R3-bgp] peer 10.1.2.2 connect-interface Loopback 0
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 如图所示：
  假设AS 101内，通过静态路由或OSPF实现AS 101内部网络可达，配置省略。
  R1通告Loopback0接口地址到BGP中。

## Slide 43: GTSM配置举例 (2)
[R1-bgp] peer 10.1.2.2 valid-ttl-hops 1
2、在R1与R2间开启GTSM。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的valid-ttl-hops值取1。
[R2-bgp] peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 1
[R2-bgp] peer 10.1.3.3 valid-ttl-hops 1
3、在R2与R3间开启GTSM。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的valid-ttl-hops值取1。
[R3-bgp] peer 10.1.2.2 valid-ttl-hops 1
[R1-bgp] peer 10.1.3.3 valid-ttl-hops 2
4、在R1与R3间开启GTSM。由于两台路由器经过R2连接，经过一跳后，TTL到达对方的有效范围是[254, 255]，所以此处的valid-ttl-hops值取2。
[R3-bgp] peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 2
R1
R2
.2
R1、R2、R3均处于AS 101中，且使用Loopback0接口建立IBGP全互联。同时需要在三台路由器上开启GTSM功能，防止CPU类型的攻击。
R3
10.1.12.0/24
10.1.23.0/24
.1
AS 101
设备 | 接口 | 接口地址
R1 | Loopback0 | 10.1.1.1/32
R2 | Loopback0 | 10.1.2.2/32
R3 | Loopback0 | 10.1.3.3/32
.2
.3
IBGP邻居
IBGP邻居
IBGP邻居
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 44: 查看GTSM配置
[R1]display bgp peer 10.1.3.3 verbose
BGP Peer is 10.1.3.3, remote AS 101
Type: IBGP link
BGP version 4, Remote router ID 10.1.3.3
Update-group ID: 1
BGP current state: Established, Up for 00h02m17s
BGP current event: KATimerExpired
BGP last state: OpenConfirm
BGP Peer Up count: 1
Received total routes: 0
Received active routes total: 0
Advertised total routes: 1
Port: Local - 179 Remote - 51077
Configured: Connect-retry Time: 32 sec
Configured: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time:60 sec
Received : Active Hold Time: 180 sec
Negotiated: Active Hold Time: 180 sec Keepalive Time:60 sec
Peer optional capabilities:
Peer supports bgp multi-protocol extension
Peer supports bgp route refresh capability
Peer supports bgp 4-byte-as capability
Received: Total 5 messages
Update messages 0
Open messages 1
KeepAlive messages 3
Notification messages 0
Refresh messages 1
Sent: Total 8 messages
Update messages 2
Open messages 2
KeepAlive messages 3
Notification messages 0
Refresh messages 1
Authentication type configured: None
Last keepalive received: yy/mm/dd 17:34:13 UTC-08:00
Last keepalive sent : yy/mm/dd 17:34:13 UTC-08:00
Last update sent : yy/mm/dd 17:34:02 UTC-08:00
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Connect-interface has been configured
GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 2
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
接右边
可以通过display bgp peer命令用来查看BGP对等体信息。
通过指定verbose参数，可以查看如：BGP定时器信息、收发路由数量、邻居支持的能力以及已经使能的配置等。
R1使能了GTSM功能，且与IBGP邻居10.1.3.3（R3）间的有效跳数为2。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 45: 4字节AS号
随着网络规模的扩大，可分配的AS号已经濒临枯竭。
目前网络上使用的AS号范围为1至65535（2字节），需要将AS号范围扩展为1至4294967295（4字节），且支持4字节AS号的BGP设备能够与仅支持2字节AS号的BGP设备兼容。
Speaker（发言者）：发送BGP消息的路由器称为BGP Speaker，它接收或产生新的路由信息，并发布给其它BGP Speaker。
Peer（对等体）：相互交换消息的BGP Speaker之间互称Peer。
New Speaker：支持4字节AS号扩展能力的BGP Speaker。
Old Speaker：不支持4字节AS号扩展能力的BGP Speaker。
New Session：New Speaker之间建立的BGP连接。
Old Session：New Speaker和Old Speaker之间或者Old Speaker之间建立的BGP连接。
相关概念
4字节AS分为两种形式：整数形式和点分形式。整数形式和点分形式的4字节AS号在系统内部都是以无符号的整数形式存储。
点分形式的4字节AS号格式一般为：x.y。
整数形式的4字节AS号和点分形式的4字节AS号的换算关系是：整数形式的4字节AS号=x*65536+y。
例如点分形式的4字节AS号2.3，对应的整数形式的4字节AS号为：2*65536+3=131075。
4字节AS号的格式
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 4字节AS号是将AS号的编码范围由2字节扩大为4字节，并通过定义新的能力码和新的可选过渡属性来协商4字节AS号能力和传递4字节AS号信息，使New Speaker之间、New Speaker和2字节AS号的Old Speaker之间能够进行通信。
  为了支持4字节AS号，标准协议定义了一种新的Open能力码（0x41，代表本端支持4字节能力扩展）用于进行BGP连接的能力协商。
  另外，标准协议还定义了2种新的可选过渡属性AS4_Path和AS4_Aggregator用于在Old Session上传递4字节AS信息。
  如果New Speaker和Old Speaker建立连接且New Speaker的AS号大于65535，则在Old Speaker端需指定对端AS号为AS_TRANS。其中AS_TRANS是保留AS号，值为23456。
NetEngine 8000系列路由器支持按照两种形式配置4字节AS号。配置文件里4字节AS号的格式与用户配置时使用的格式一致。

## Slide 46: 携带4字节AS号的Open消息
BGP通过相互通告Open消息来进行能力协商，其中New Speaker的Open消息格式如图所示。
Open消息：
Old Speaker
New Speaker
Version |  | 
My AS Number |  | 
Hold Time |  | 
BGP Identifier |  | 
Length |  | 
Optional parameters |  | 
AS_TRANS
23456
4AS Number
交互Open消息，协商支持4AS能力。
BGP的Open消息头是固定的，其中My AS Number字段填写的是本地AS号，但是My AS Number字段只占有两个字节，无法填充4字节的AS号。
因此New Speaker在发送Open消息时，将AS_TRANS号23456填充到My AS Number字段，而将自己实际的4AS Number填写在可选能力字段，这样邻居间就能通过Open消息的可选能力字段获知对方是否支持4字节AS能力。
AS 65001
AS 1.1
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号

## Slide 47: 4字节AS号的基本原理
如图是New Speaker与New Speaker之间、New Speaker与Old Speaker之间的邻居建立和路由信息传递过程。
Old Speaker
New Speaker
AS 65001
AS 1.1
New Speaker
AS 2.2
我支持4AS能力
我支持4AS能力
我不支持4AS能力
我也支持4AS能力
Old Session
New Session
携带AS_Path和AS4_Path的路由
携带AS_Path的路由
携带AS_Path的路由
携带AS_Path的路由
Open消息
4AS能力协商
Update消息
路由信息传递
邻居关系建立
不同的BGP Speaker之间通过Open消息向对端通告是否支持4AS能力，能力协商完成后，New Speaker之间建立New Session，New Speaker和Old Speaker之间建立Old Session。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 说明：New Speaker向Old Speaker传递路由信息时，会同时携带AS_Path属性和AS4_Path属性，以此来辅助传递4字节AS号信息。AS4_Path属性可传递，当Old Speaker收到AS4_Path属性时，会向其他Speaker传递。

## Slide 48: 4字节AS号的路由信息传递
在New Speaker之间的Update消息中，AS_Path属性里的AS号按照4字节进行编码，而Old Speaker的Update消息中AS_Path属性的AS号是按照2字节编码的。
Old Speaker
New Speaker
AS 65001
AS 1.1
New Speaker
AS 2.2
Old Speaker
AS 65002
New Speaker
AS 65003
AS_Path
（65001）
（1.1，65001）
（23456，23456，65001）
（65002，2.2，1.1，65001）
（65001）
（1.1，65001）
（23456，23456，65001）
（65002，23456，23456，65001）
（2.2，1.1，65001）
（2.2，1.1，65001）
Update消息中的AS_Path
Update消息中的AS4_Path
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
Notes: 当New Speaker向Old Speaker发送Update消息时，如果存在大于65535的AS号信息，会使用AS4_Path属性辅助AS_Path属性传递4字节AS号信息，AS4_Path属性对Old Speaker来说是完全透明的。
  如图所示，当AS 2.2的New Speaker向AS 65002的Old Speaker发送Update消息时，Update消息里的AS_Path为（23456，23456，65001），AS4_Path为（2.2，1.1，65001），其中23456就是使用AS_TRANS替代1.1和2.2的结果。AS 65002的Old Speaker在向外发送路由时，不会对AS4_Path做任何改动，而是将（2.2，1.1，65001）透明传输给其他AS。
当New Speaker从Old Speaker收到带有AS_Path属性、AS4_Path属性的Update消息时，会根据重构算法重构出真正的AS_Path属性。
  如图所示，当AS 65003的New Speaker从AS 65002的Old Speaker收到带有AS_Path属性（65002，23456，23456，65001）和AS4_Path属性（2.2，1.1，65001）的Update消息后，重构出了真正的AS_Path属性（65002，2.2，1.1，65001）。

## Slide 49: 4字节AS号的配置
配置举例：
  R1和R2处于AS 1.1中，且使用Loopback0接口建立IBGP连接。
[Huawei] bgp as-number
使能BGP协议，进入BGP视图，或者直接进入BGP视图。
as-number：指定AS号。
对整数形式的AS号，取值范围是1～4294967295。
对点分形式的AS号，格式为x.y，x和y都是整数形式，x的取值范围是1～65535，y的取值范围是0～65535。
ORF
对等体组
安全特性
4字节AS号
R1
R2
.2
10.1.12.0/24
.1
AS 1.1
IBGP邻居
[~R1] bgp 1.1
[~R1-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 1.1
[~R1-bgp] peer 10.1.2.2 connect-interface Loopback 0
建立IBGP连接。
[~R2] bgp 1.1
[~R2-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 1.1
[~R2-bgp] peer 10.1.1.1 connect-interface Loopback 0
Loopback0
10.1.1.1
Loopback0
10.1.2.2
Notes: 如图所示：
  假设AS 1.1内，通过静态路由或OSPF实现AS 1.1内部网络可达，配置省略。
  R1通告Loopback0接口地址到BGP中，配置省略。
注意：
  本页配置以NetEngine 8000系列路由器为例，其他产品4字节AS号配置，请查阅相应产品文档。
  调整4字节AS号的显示格式会影响AS-Path正则表达式和扩展团体属性过滤器的匹配结果，所以如果当前系统使用了AS-Path正则表达式或者扩展团体属性过滤器做为出口或者入口策略，配置BGP4字节AS号的显示格式后，需要重新配置AS-Path正则表达式和扩展团体属性过滤器，否则会导致路由不能匹配出口或者入口策略，产生网络故障。

## Slide 50
BGP路由控制
BGP特性介绍
BGP路由反射器组网方式

## Slide 51: 路由反射器
引入路由反射器，可以简化IBGP全互联的需求，也可以减轻网络和CPU的负担。
AS 103
R5
OSPF
AS 101
RR
R3
R2
IBGP
AS 102
R4
10.1.1.1/32
IBGP
BGP Update报文
R1
引入路由反射器之后存在3种角色：
  RR（Route Reflector）： 路由反射器
  Client：客户机
  Non-Client：非客户机
RR会将学习的路由反射出去，从而使得IBGP路由在AS内传播无需建立IBGP全互联。
当RR收到对等体发来的路由，首先使用BGP选路策略来选择最佳路由。在向IBGP邻居发布学习到的路由信息时，RR会按照一定规则来发布路由。
Client
Non-Client
EBGP
EBGP
Notes: 路由反射器相关角色：
  RR：允许把从IBGP对等体学到的路由反射到其他IBGP对等体的BGP设备，类似OSPF网络中的DR。
  Client：与RR形成反射邻居关系的IBGP设备。在AS内部客户机只需要与RR直连。
  Non-Client：既不是RR也不是客户机的IBGP设备。在AS内部非客户机与RR之间，以及所有的非客户机之间仍然必须建立全互联关系。
  Originator（始发者）：在AS内部始发路由的设备。Originator_ID属性用于防止集群内产生路由环路。
  Cluster（集群）：路由反射器及其客户机的集合。Cluster_List属性用于防止集群间产生路由环路。
将一台BGP路由器指定为RR的同时，还需要指定其Client。至于Client本身，无需做任何配置，它并不知晓网络中存在RR。
RR发布路由规则：
  从非客户机IBGP对等体学到的路由，发布给此RR的所有客户机。
  从客户机学到的路由，发布给此RR的所有非客户机和客户机。
  从EBGP对等体学到的路由，发布给所有的非客户机和客户机。

## Slide 52: 常见组网：备份RR组网
为增加网络的可靠性，防止单点故障对网络造成影响，有时需要在一个集群中配置一个以上的RR。
转发路径上的路由器与所有RR均建立IBGP关系，任意一个RR均有完整的BGP路由。
RR1
RR2
Client1
Client2
AS 101
Cluster
IBGP
IBGP
IBGP
R1
AS 102
EBGP
10.1.1.1/32
RR1和RR2在同一个集群内，配置了相同的Cluster ID。
单级RR组网路由反射原理（图示以RR1的反射路径为例）：
  当客户机Client1从EBGP对等体接收到一条更新路由，它将通过IBGP向RR1和RR2通告这条路由。
  RR1和RR2在接收到该更新路由后，将本地Cluster ID添加到Cluster List前面，然后向其他的客户机（Client2）反射，同时相互反射。
  RR1和RR2在接收到该反射路由后，检查Cluster List，发现自己的Cluster ID已经包含在Cluster List中。于是RR1和RR2丢弃该更新路由，从而降低BGP的内存占用。
1
2
3
IBGP对等体
BGP Update报文

## Slide 53: 常见组网：多集群RR组网 (1)
一个AS中可以存在多个集群，各个集群的RR之间建立IBGP对等体。
当RR所处的网络层相同时，可以将不同集群的RR全互联，形成同级RR。
一个骨干网AS可能被分成多个集群。各集群的RR互为非客户机关系，并建立IBGP全互联。
此时虽然每个客户机只与所在集群的RR建立IBGP连接，但所有RR和客户机都能收到全部路由信息。
如图所示：四个RR分别处于Cluster1、Cluster2、Cluster3、Cluster4中，它们之间互相建立IBGP连接，而每个客户机只与所在集群内的RR建立IBGP连接。
RR
Client1
AS 101
IBGP
IBGP对等体
Cluster1
Cluster3
Cluster4
Cluster2
RR
RR
RR
Client2
Client1
Client2
Client
Client

## Slide 54: 常见组网：多集群RR组网 (2)
Client
一个AS中可以存在多个集群，各个集群的RR之间建立IBGP对等体。
当RR所处的网络层不同时，可以将较低网络层次的RR配成客户机，形成分级RR。
1级RR1
1级RR2
Client1/
2级RR
AS 101
Cluster1
IBGP
IBGP
IBGP
Client
在实际的RR部署中，常用的是分级RR的场景。
如图所示，AS 101内部分为三个集群：
  其中Cluster1内的四台设备是核心路由器，采用备份RR的形式保证可靠性。Cluster1部署了两个1级RR，其余两台路由器作为1级RR的客户机。
  Cluster2和Cluster3中分别部署了一个2级RR，而2级RR同时也是1级RR的客户机。两个2级RR之间无需建立IBGP连接关系。
Client2/
2级RR
Cluster2
Cluster3
IBGP对等体
一
级
反
射
二
级
反
射
Notes: 分级RR与单级RR的路由发布规则相同。
分级RR设计需要考虑两个因素：
  顶层全互联的拓扑大小：如果IBGP全互联数量已经多到难以管理了，则可考虑引入RR分级部署。
  可替代路径的数量：该因素影响负载分担和资源消耗。越多的层次越会减少负载分担链路的数量，但需要的路由器资源更少。

## Slide 55: 单集群问题
为了在基于RR的架构中提供所期望的冗余，正确的集群划分是非常重要的。
AS 101
AS 102
R1
Route:
10.1.5.5/32
10.1.5.5/32
R2
R3
R4
R5
Cluster
RR1
RR2
Client
场景描述：
  如图AS 101采用备份RR组网，RR1和RR2使用相同的Cluster ID，两台RR为R1访问10.1.5.5/32提供了冗余链路。
  R4通告了10.1.5.5/32路由后，两台RR向R1通告，并相互之间通告。由于RR1和RR2有相同的Cluster ID，因此RR之间的更新消息会被丢弃。
IBGP会话失效导致冗余失效：
  假设R3和R4间的IBGP会话失效（如：错误配置），由于R3忽略R2通告的10.1.5.5/32的路由，因此R1访问10.1.5.5/32就没有了冗余链路。

## Slide 56: 多集群设计
多集群设计不仅提供了针对链路失效的物理冗余，同时提供了针对客户机与RR之间的IBGP会话失效的逻辑冗余。
AS 101
AS 102
R1
Route:
10.1.5.5/32
10.1.5.5/32
R2
R3
R4
R5
Cluster1
RR1
RR2
Client
如图：将R2和R4划入Cluster1中，将R3和R4划入Cluster2中。
当R3和R4间的IBGP会话失效后，R3仍然可以继续转发流量，因为R3会学习R2通告的10.1.5.5/32路由。
Cluster2

## Slide 57
(单选题)命令“ip as-path-filter 1 permit ^(100|200)$”中匹配到的AS_Path是以下哪一选项？( )
  AS_Path 100
  AS_Path 200
  AS_Path 100 200
  AS_Path 100 或 AS_Path 200
Notes: D

## Slide 58
(判断题)BGP的GTSM功能，可以预防非法BGP邻居建立。( )
  正确
  错误
(判断题)BGP的备份RR组网中，主备RR收到对方反射的路由会丢弃，避免路由环路。( )
  正确
  错误
Notes: B
A

## Slide 59
AS_Path Filter和Community Filter都是BGP专有的路由匹配工具，可以使用这两种工具匹配AS_Path属性或Community属性来匹配BGP路由，再与路由策略相结合，从而实现BGP的路由控制。
BGP还支持各种高级特性，包括：通过ORF功能实现邻居按需发布路由，通过对等体组简化配置，通过BGP安全特性预防非法邻居建立以及非法BGP报文攻击，通过支持4字节AS号满足未来网络扩展的需求。
BGP通过RR打破了IBGP水平分割规则，简化了IBGP全互联的需求，也减轻了网络和CPU的负担。常见的RR组网方式包括：备份RR组网和多集群RR组网。