## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
陈俭元/WX652820
2020.06.23
何军建/WX580230
新开发
何军建/WX580230
2021.07.23
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: 网络安全技术

## Slide 3
目前网络中以太网技术的应用非常广泛。然而，各种网络攻击的存在（例如针对ARP、DHCP等协议的攻击），不仅造成了网络合法用户无法正常访问网络资源，而且对网络信息安全构成严重威胁，因此以太网交换的安全性越来越重要。
在大中型企业通常部署防火墙双机热备，可以保证网络中主用设备出现故障时，备用设备能够平滑地接替主用设备的工作，从而实现业务的不间断运行；防火墙虚拟系统是指将一台防火墙设备划分为多个虚拟系统，每台虚拟系统相当于一台真实的设备。
本章节主要介绍常见的以太网交换安全技术：包括端口隔离、端口安全、MAC地址漂移检测、风暴控制、端口限速、MAC地址表安全、DHCP Snooping及IP Source Guard；介绍防火墙高级特性：双机热备，虚拟系统。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  阐明端口隔离的类型及配置
  阐明端口安全的技术原理
  实现MAC地址漂移检测
  阐明交换机流量抑制与风暴控制功能
  阐明DHCP Snooping技术应用场景
  阐明IP Source Guard工作原理
  描述防火墙双机热备的工作场景

## Slide 5
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 6: 端口隔离技术背景
以太交换网络中为了实现报文之间的二层隔离，用户通常将不同的端口加入不同的VLAN，实现二层广播域的隔离。
大型网络中，业务需求种类繁多，只通过VLAN实现报文二层隔离，会浪费有限的VLAN资源。
如下图所示，由于某种业务需求，PC1与PC2虽然属于同一个VLAN ，但是要求它们在二层不能互通（但允许三层互通），PC1与PC3在任何情况下都不能互通，但是VLAN 3里的主机可以访问VLAN 2里的主机。 那么该如何解决这个问题呢？
VLAN 2
VLAN 3
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
Switch

## Slide 7: 端口隔离技术概述
采用端口隔离功能，可以实现同一VLAN内端口之间的隔离。用户只需要将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。
VLAN 2
PC1
PC2
PC3
Switch
Router
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
端口隔离组
Port-isolate Group
IP: 10.1.1.1/24
IP: 10.1.1.2/24
IP: 10.1.1.3/24
缺省情况下，同属于一个VLAN的PC1和PC2能够二层互通。
将GE0/0/1和GE0/0/2端口部署到同一个端口隔离组，则PC1与PC2无法实现二层互通。

## Slide 8: 端口隔离技术原理
端口隔离
双向隔离
单向隔离
隔离模式
L2（二层隔离三层互通）
ALL（二层三层都隔离）
隔离同一VLAN内的广播报文，但是不同端口下的用户还可以进行三层通信。缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
同一VLAN的不同端口下用户二三层彻底隔离无法通信。
隔离类型
同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。端口隔离只是针对同一设备上的端口隔离组成员，对于不同设备上的接口而言，无法实现该功能。
实现不同端口隔离组的接口之间的隔离。缺省情况下，未配置端口单向隔离。
Notes: 采用二层隔离三层互通的隔离模式时，在VLANIF接口上使能VLAN内Proxy ARP功能，配置arp-proxy inner-sub-vlan-proxy enable，可以实现同一VLAN内主机通信。
单向隔离举例：接口A与接口B之间单向隔离，即接口A发送的报文不能到达接口B，但从接口B发送的报文可以到达接口A。

## Slide 9: 端口隔离配置命令
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable [ group group-id ]
使能端口隔离功能
缺省情况下，未使能端口隔离功能。如果不指定group-id参数时，默认加入的端口隔离组为1。
[Huawei] port-isolate mode { l2 | all }
（可选）配置端口隔离模式
缺省情况下，端口隔离模式为L2，L2 端口隔离模式为二层隔离三层互通，all 端口隔离模式为二层三层都隔离。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] am isolate {interface-type interface-number }&<1-8>
配置端口单向隔离
am isolate命令用来配置当前接口与指定接口的单向隔离。在接口A上配置与接口B之间单向隔离后，接口A发送的报文不能到达接口B，但从接口B发送的报文可以到达接口A。缺省情况下，未配置端口单向隔离。

## Slide 10: 端口隔离配置举例
如图所示：PC1、PC2和PC3属于VLAN 2，通过配置端口隔离，使PC3可以与PC1、PC2通信，但是PC1和PC2之间无法通信。
VLAN 2
PC1
PC2
PC3
Switch
Router
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
IP: 10.1.1.1/24
IP: 10.1.1.2/24
IP: 10.1.1.3/24
Switch配置如下：
[Switch] vlan 2
[Switch] port-isolate mode all
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 2
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable group 2
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable group 2
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 2

## Slide 11: 端口隔离配置验证
1. 通过display port-isolate group group-number查看端口隔离组中的端口。
[SW]display port-isolate group 2
The ports in isolate group 2:
GigabitEthernet0/0/1 GigabitEthernet0/0/2
PC1>ping 10.1.1.2
Ping 10.1.1.2: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.1.1.1: Destination host unreachable
From 10.1.1.1: Destination host unreachable
From 10.1.1.1: Destination host unreachable
From 10.1.1.1: Destination host unreachable
From 10.1.1.1: Destination host unreachable
--- 10.1.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
2. 验证同一端口隔离组下主机网络不能互通。

## Slide 12
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 13: MAC地址表项类型
MAC地址表项类型包括：
  动态MAC地址表项：由接口通过报文中的源MAC地址学习获得，表项可老化。在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，动态表项会丢失。
  静态MAC地址表项：由用户手工配置并下发到各接口板，表项不老化。在系统复位、接口板热插拔或接口板复位后，保存的表项不会丢失。接口和MAC地址静态绑定后，其他接口收到源MAC是该MAC地址的报文将会被丢弃。
  黑洞MAC地址表项：由用户手工配置，并下发到各接口板，表项不可老化。配置黑洞MAC地址后，源MAC地址或目的MAC地址是该MAC的报文将会被丢弃。
Switch
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
PC1
PC2
PC3
MAC地址 | VLAN | 接口 | Type
0021-0000-0001 | 10 | GE0/0/1 | Static
0021-0000-0002 | 10 | GE0/0/2 | Blackhole
0021-0000-0003 | 10 | GE0/0/3 | Dynamic
0021-0000-0001
0021-0000-0002
0021-0000-0003
Notes: MAC地址表记录了交换机学习到的MAC地址与接口的对应关系，以及接口所属VLAN等信息。
设备在执行二层交换操作时，根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表，如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项，并且收到该报文的接口与对应的表项的接口不相同时，则直接通过该表项中的出接口转发该报文；如果相同，则丢弃该报文。
如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时，设备将采取广播方式在所属VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。

## Slide 14: MAC地址表安全功能
静态MAC地址表项
黑洞MAC地址表项
动态MAC地址老化时间
禁止MAC地址学习功能
限制MAC地址学习数量
实现MAC
地址表安全
将一些固定的上行设备或者信任用户的MAC地址配置为静态MAC表项，可以保证其安全通信。
防止黑客通过MAC地址攻击网络，交换机对来自黑洞MAC或者去往黑洞MAC的报文采取丢弃处理。
合理配置动态MAC地址表项的老化时间，可以防止MAC地址爆炸式增长。
对于网络环境固定的场景或者已经明确转发路径的场景，通过配置禁止MAC地址学习功能，可以限制非信任用户接入，防止MAC地址攻击，提高网络安全性。
在安全性较差的网路环境中，通过限制MAC地址学习数量，可以防止攻击者通过变换MAC地址进行攻击。
Notes: 为了防止一些关键设备（如各种服务器或上行设备）被非法用户恶意修改其MAC地址表项，可将这些设备的MAC地址配置为静态MAC地址表项，因为静态MAC地址表项优先于动态MAC地址表项，不易被非法修改。
为了防止无用MAC地址表项占用MAC地址表，同时为了防止黑客通过MAC地址攻击用户设备或网络，可将那些有着恶意历史的非信任MAC地址配置为黑洞MAC地址，使设备在收到目的MAC或源MAC地址为这些黑洞MAC地址的报文时，直接予以丢弃，不修改原有的MAC地址表项，也不增加新的MAC地址表项。
为了减轻手工配置静态MAC地址表项，华为S系列交换机缺省已使能了动态MAC地址表项学习功能。但为了避免MAC地址表项爆炸式增长，可合理配置动态MAC表项的老化时间，以便及时删除MAC地址表中的废弃MAC地址表项。
为了提高网络的安全性，防止设备学习到非法的MAC地址，错误地修改MAC地址表中的原MAC地址表项，可以选择关闭设备上指定接口或指定VLAN中所有接口的MAC地址学习功能，这样设备将不再从这些接口上学习新的MAC地址。
配置限制MAC地址学习数，当超过限制数时不再学习MAC地址，同时可以配置当MAC地址数达到限制后对报文采取的动作，从而防止MAC地址表资源耗尽，提高网络安全性。

## Slide 15: MAC地址表项配置
[Huawei] mac-address static mac-address interface-type interface-number vlan vlan-id
配置静态MAC表项
指定的VLAN必须已经创建并且已经加入绑定的端口；指定的MAC地址，必须是单播MAC地址，不能是组播和广播MAC地址。
[Huawei] mac-address blackhole mac-address [ vlan vlan-id ]
配置黑洞MAC表项
当设备收到目的MAC或源MAC地址为黑洞MAC地址的报文，直接丢弃。
[Huawei] mac-address aging-time aging-time
配置动态MAC表项的老化时间

## Slide 16: 禁止MAC地址学习功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-address learning disable [ action { discard | forward } ]
关闭基于接口的MAC地址学习功能
缺省情况下，接口的MAC地址学习功能是使能的：
  关闭MAC地址学习功能的缺省动作为forward，即对报文进行转发。
  当配置动作为discard时，会对报文的源MAC地址进行匹配，当接口和MAC地址与MAC地址表项匹配时，则对该报文进行转发。当接口和MAC地址与MAC地址表项不匹配时，则丢弃该报文。
[Huawei-vlan2] mac-address learning disable
关闭基于VLAN的MAC地址学习功能
缺省情况下，VLAN的MAC地址学习功能是使能的。
当同时配置基于接口和基于VLAN的禁止MAC地址学习功能时，基于VLAN的优先级要高于基于接口的优先级配置。

## Slide 17: 限制MAC地址学习数量
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-limit maximum max-num
配置基于接口限制MAC地址学习数
缺省情况下，不限制MAC地址学习数。
[Huawei-vlan2] mac-limit maximum max-num
配置基于VLAN限制MAC地址学习数
缺省情况下，不限制MAC地址学习数。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-limit action { discard | forward }
缺省情况下，对超过MAC地址学习数限制的报文采取丢弃动作。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-limit alarm { disable | enable }
缺省情况下，对超过MAC地址学习数限制的报文进行告警。
配置当MAC地址数达到限制后，对报文应采取的动作
配置当MAC地址数达到限制后是否进行告警

## Slide 18: MAC地址表安全配置举例
实验要求：
  网络拓扑基本配置已完成，用户网络1属于VLAN 10，用户网络2属于VLAN 20。
  在Switch3上配置禁止学习来自用户网络1的MAC地址。
  在Switch3上配置限制用户网络2的MAC地址学习数量。
Internet
Switch2
Switch1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/2
Switch3
用户网络 1
用户网络 2
Switch3的配置如下：
# 在接口GE0/0/1上配置禁止MAC地址学习
[Switch3-GigabitEthernet0/0/1] mac-address learning disable action discard
#在接口GE0/0/2上配置限制MAC地址学习数量，超过阈值策略及告警
[Switch3-GigabitEthernet0/0/2] mac-limit maximum 100
[Switch3-GigabitEthernet0/0/2] mac-limit alarm enable
[Switch3-GigabitEthernet0/0/2] mac-limit action discard
# 在VLAN 10上配置禁止MAC地址学习
[Switch3-vlan10] mac-address learning disable
#在VLAN 20上配置限制MAC地址学习数量与告警
[Switch3-vlan20] mac-limit maximum 100 alarm enable
配置方式一：在接口视图下配置
配置方式二：在VLAN视图下配置

## Slide 19: 配置验证
执行display mac-limit命令，查看MAC地址学习限制规则是否配置成功。
[Switch3]display mac-limit
MAC Limit is enabled
Total MAC Limit rule count : 2
PORT VLAN/VSI/SI SLOT Maximum Rate(ms) Action Alarm
----------------------------------------------------------------------------
GE0/0/2 - - 100 - forward enable
- 20 - 100 - forward enable
基于接口的MAC地址学习限制
基于VLAN的MAC地址学习限制

## Slide 20
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 21: 端口安全技术背景
企业要求接入层交换机上每个连接终端设备的接口均只允许一台PC接入网络（限制MAC地址接入数量）。如果有员工试图在某个接口下级联一台小交换机或集线器从而扩展上网接口，那么这种行为应该被发现或被禁止，如左图所示。
另一些企业还可能会要求只有MAC地址为可信任的终端发送的数据帧才允许被交换机转发到上层网络，员工不能私自更换位置（变更交换机的接入端口），如右图所示。
通过交换机的端口安全（port security）特性可以解决这些问题。
Switch1
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC3
PC2
Switch2
Switch
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC1
MAC:0011-0022-0033
Port | MAC
GE0/0/1 | 0011-0022-0033
MAC:0011-0022-0033

## Slide 22: 端口安全概述
通过在交换机的特定接口上部署端口安全，可以限制接口的MAC地址学习数量，并且配置出现越限时的惩罚措施。
端口安全通过将接口学习到的动态MAC地址转换为安全MAC地址（包括安全动态MAC，安全静态MAC和Sticky MAC），阻止非法用户通过本接口和交换机通信，从而增强设备的安全性。

## Slide 23: 端口安全技术原理
安全MAC地址分为以下类型：
安全MAC地址通常与安全保护动作结合使用，常见的安全保护动作有：
  Restrict：丢弃源MAC地址不存在的报文并上报告警。
  Protect：只丢弃源MAC地址不存在的报文，不上报告警。
  Shutdown：接口状态被置为error-down，并上报告警。
类型 | 定义 | 特点
安全动态MAC地址 | 使能端口安全而未使能Sticky MAC功能时转换的MAC地址。 | 设备重启后表项会丢失，需要重新学习。缺省情况下不会被老化，只有在配置安全MAC的老化时间后才可以被老化。
安全静态MAC地址 | 使能端口安全时手工配置的静态MAC地址。 | 不会被老化，手动保存配置后重启设备不会丢失。
Sticky MAC地址 | 使能端口安全后又同时使能Sticky MAC功能后转换到的MAC地址。 | 不会被老化，手动保存配置后重启设备不会丢失。
Notes: 安全动态MAC地址的老化类型分为：绝对时间老化和相对时间老化：
  如设置绝对老化时间为5分钟：系统每隔1分钟计算一次每个MAC的存在时间，若大于等于5分钟，则立即将该安全动态MAC地址老化。否则，等待下1分钟再检测计算。
  如设置相对老化时间为5分钟：系统每隔1分钟检测一次是否有该MAC的流量。若没有流量，则经过5分钟后将该安全动态MAC地址老化。
默认情况下，接口关闭（error-down）后不会自动恢复，只能由网络管理人员在接口视图下使用restart命令重启接口进行恢复。
如果用户希望被关闭的接口可以自动恢复，则可在接口error-down前通过在系统视图下执行error-down auto-recovery cause port-security interval interval-value命令使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间，使被关闭的接口经过延时时间后能够自动恢复。
当端口安全功能或者Sticky MAC功能使能/去使能时，接口上的MAC地址变化如下：
  端口安全功能
    使能之后，接口上之前学习到的动态MAC地址表项将被删除，之后学习到的MAC地址将变为安全动态MAC地址。
    去使能之后，接口上的安全动态MAC地址将被删除，重新学习动态MAC地址。
  Sticky MAC功能
    使能之后，接口上的安全动态MAC地址表项将转化为Sticky MAC地址，之后学习到的MAC地址也变为Sticky MAC地址。
    去使能之后，接口上的Sticky MAC地址，会转换为安全动态MAC地址。

## Slide 24: 端口安全技术应用
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
Intranet
……
部门C
部门B
部门A
将频繁接入的用户MAC地址转换为动态安全MAC地址，易于清除绑定的MAC地址表项。
将大量固定用户接入的MAC地址转为Sticky MAC地址，设备重启MAC表项不丢失。
将少量固定用户接入的MAC地址配置为安全静态MAC地址，绑定MAC表项重启不丢失。
为了保证汇聚设备的安全性，控制接入用户的数量，可以在汇聚设备上配置端口安全功能，同时指定安全MAC地址的限制数量。
Notes: 在对接入用户的安全性要求较高的网络中，可以配置端口安全功能及端口安全动态MAC学习的限制数量。此时接口学习到的MAC地址会被转换为安全MAC地址，接口学习的最大MAC数量达到上限后不再学习新的MAC地址，仅允许这些MAC地址和交换机通信。而且接口上安全MAC地址数达到限制后，如果收到源MAC地址不存在的报文，无论目的MAC地址是否存在，交换机即认为有非法用户攻击，就会根据配置的动作对接口做保护处理。这样可以阻止其他非信任用户通过本接口和交换机通信，提高交换机与网络的安全性。
配置端口安全功能后，接口学习到的MAC地址会转换为安全MAC地址，接口学习的最大MAC数量达到上限后不再学习新的MAC地址，仅允许这些MAC地址和交换机通信。如果接入用户发生变动，可以通过设备重启或者配置安全MAC老化时间刷新MAC地址表项。对于相对比较稳定的接入用户，如果不希望后续发生变化，可以进一步使能接口Sticky MAC功能，这样在保存配置之后，MAC地址表项不会刷新或者丢失。

## Slide 25: 端口安全配置命令 (1)
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security enable
使能端口安全功能
缺省情况下，未使能端口安全功能。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-num max-number
配置端口安全动态MAC学习限制数量
缺省情况下，接口学习的安全MAC地址限制数量为1。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security mac-address mac-address vlan vlan-id
（可选）手工配置安全静态MAC地址表项
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security protect-action { protect | restrict | shutdown }
（可选）配置端口安全保护动作
缺省情况下，端口安全保护动作为restrict。
Notes: port-security protect-action命令用来配置端口安全功能中接口学习到的MAC地址数超过限制或出现静态MAC地址漂移时的保护动作：
  protect
    当学习到的MAC地址数超过接口限制数时，接口将丢弃源地址在MAC表以外的报文。
    当出现静态MAC地址漂移时，接口将丢弃带有该MAC地址的报文。
  restrict
    当学习到的MAC地址数超过接口限制数时，接口将丢弃源地址在MAC表以外的报文，同时发出告警。
    当出现静态MAC地址漂移时，接口将丢弃带有该MAC地址的报文，同时发出告警。
  shutdown
    当学习到的MAC地址数超过接口限制数时，接口将执行error down操作，同时发出告警。
    当出现静态MAC地址漂移时，接口将执行error down操作，同时发出告警。

## Slide 26: 端口安全配置命令 (2)
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security aging-time time [ type { absolute | inactivity } ]
（可选）配置接口学习到的安全动态MAC地址的老化时间
缺省情况下，接口学习的安全动态MAC地址不老化。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security mac-address sticky
使能接口Sticky MAC功能
缺省情况下，接口未使能Sticky MAC功能。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security max-mac-num max-number
配置接口Sticky MAC学习限制数量
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port-security mac-address sticky mac-address vlan vlan-id
（可选）手动配置一条sticky-mac表项
使能接口Sticky MAC功能后，缺省情况下，接口学习的MAC地址限制数量为1。

## Slide 27: 端口安全配置举例：安全动态MAC
配置要求：
  在Switch1上部署端口安全。
  GE0/0/1及GE0/0/2接口将学习MAC地址的数量限制为1。当该接口连接多台PC时，Switch1需发出告警，且要求此时接口依然能正常转发合法PC的数据帧。
  GE0/0/3接口将学习MAC地址的数量限制为2，并且当学习到的MAC地址数超出接口限制数时，交换机需发出告警，并且将接口关闭。
Switch1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
PC1
PC2
PC3
PC4
Switch2
Switch1配置如下：
[Switch1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/1] port-security enable
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/1] port-security max-mac-num 1
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/1] port-security protect-action restrict
[Switch1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/2] port-security enable
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/2] port-security max-mac-num 1
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/2] port-security protect-action restrict
[Switch1] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/3] port-security enable
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/3] port-security max-mac-num 2
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/3] port-security protect-action shutdown

## Slide 28: 配置验证
执行命令display mac-address security，查看动态安全MAC表项。
[Switch1]display mac-address security
MAC address table of slot 0:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/ PEVLAN CEVLAN Port Type LSP/LSR-ID
VSI/SI MAC-Tunnel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5489-98ac-71a9 1 - - GE0/0/3 security -
5489-98b1-7b30 1 - - GE0/0/1 security -
5489-9815-662b 1 - - GE0/0/2 security -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 3

## Slide 29: 端口安全配置举例：Sticky MAC
配置要求：
  在Switch上部署端口安全。将GE0/0/1~GE0/0/3都激活端口安全。
  GE0/0/1及GE0/0/2接口都将学习MAC地址的数量限制为1，并将在这两个接口上学习到的动态安全MAC地址转换为Sticky MAC地址。
  对于GE0/0/3将学习MAC地址的数量限制为1，但是通过手工的方式为该接口创建一个sticky MAC地址表项，将该接口与MAC地址5489-98ac-71a9绑定。各接口违例惩罚保持缺省。
Switch
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
PC1
PC2
PC3
Switch配置如下：
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet 0/0/1] port-security enable
[Switch-GigabitEthernet 0/0/1] port-security max-mac-num 1
[Switch-GigabitEthernet 0/0/1] port-security mac-address sticky
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet 0/0/2] port-security enable
[Switch-GigabitEthernet 0/0/2] port-security max-mac-num 1
[Switch-GigabitEthernet 0/0/2] port-security mac-address sticky
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet 0/0/3] port-security enable
[Switch-GigabitEthernet 0/0/3] port-security max-mac-num 1
[Switch-GigabitEthernet 0/0/3] port-security mac-address sticky
[Switch-GigabitEthernet 0/0/3] port-security mac-address sticky 5489-98ac-71a9 vlan 1

## Slide 30: 配置验证
执行命令display mac-address sticky，查看Sticky MAC表项。
[Switch1]display mac-address sticky
MAC address table of slot 0:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/ PEVLAN CEVLAN Port Type LSP/LSR-ID
VSI/SI MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5489-98ac-71a9 1 - - GE0/0/3 sticky -
5489-98b1-7b30 1 - - GE0/0/1 sticky -
5489-9815-662b 1 - - GE0/0/2 sticky -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 0 displayed = 3

## Slide 31
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 32: MAC地址漂移概述
MAC地址漂移是指交换机上一个VLAN内有两个端口学习到同一个MAC地址，后学习到的MAC地址表项覆盖原MAC地址表项的现象。
当一个MAC地址在两个端口之间频繁发生迁移时，即会产生MAC地址漂移现象。
正常情况下，网络中不会在短时间内出现大量MAC地址漂移的情况。出现这种现象一般都意味着网络中存在环路，或者存在网络攻击行为。
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC2
攻击者伪造
MAC：0011-0022-0033
网络环路
网络攻击

## Slide 33: 防止MAC地址漂移
如果是环路引发MAC地址漂移，治本的方法是部署防环技术，例如STP，消除二层环路。如果由于网络攻击等其他原因引起，则可使用如下MAC地址防漂移特性：
配置接口MAC地址学习优先级
当MAC地址在交换机的两个接口之间发生漂移时，可以将其中一个接口的MAC地址学习优先级提高。高优先级的接口学习到的MAC地址表项将覆盖低优先级接口学习到的MAC地址表项。
配置不允许相同优先级接口MAC地址漂移
当伪造网络设备所连接口的MAC地址优先级与安全的网络设备相同时，后学习到的伪造网络设备MAC地址表项不会覆盖之前正确的表项。
安全网络
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC2
攻击者伪造MAC
MAC：0011-0022-0033
mac-learning priority 5
mac-learning priority 0
安全网络
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC2
攻击者伪造MAC
MAC：0011-0022-0033
1
2
undo mac-learning priority 0 allow-flapping
Notes: 缺省时接口MAC地址学习的优先级均为0，数值越大优先级越高。当同一个MAC地址被两个个接口学习到后，接口MAC地址学习优先级高的会被保留，MAC地址学习优先级低的被覆盖。
在配置不允许相同优先级接口MAC地址漂移时，如果安全网络设备下电，则交换机仍会学习到伪造网络设备的MAC地址，当网络设备再次上电时将无法学习到正确的MAC地址。因此该特性需谨慎使用，如果交换机的接口连接的网络设备是服务器，当服务器下电后，另外的接口学习到与服务器相同的MAC地址，当服务器再次上电后就不能学习到正确的MAC地址。

## Slide 34: MAC地址漂移检测
交换机支持MAC地址漂移检测机制，分为以下两种方式：
  基于VLAN的MAC地址漂移检测
    配置VLAN的MAC地址漂移检测功能可以检测指定VLAN下的所有的MAC地址是否发生漂移。
    当MAC地址发生漂移后，可以配置指定的动作，例如告警、阻断接口或阻断MAC地址。
  全局MAC地址漂移检测
    该功能可以检测设备上的所有的MAC地址是否发生了漂移。
    若发生漂移，设备会上报告警到网管系统。
    用户也可以指定发生漂移后的处理动作，例如将接口关闭或退出VLAN。
Notes: 华为交换机是否全部支持MAC地址漂移检测机制以具体型号产品为准。

## Slide 35: 基于VLAN的MAC地址漂移检测
在配置基于VLAN的MAC地址漂移检测功能后，如果MAC地址发生漂移时，则可根据需求配置接口做出的动作有以下三种：
  发送告警，当检测到MAC地址发生漂移时只给网管发送告警。
  接口阻断，当检测到MAC地址发生漂移时，根据设置的阻塞时间对接口进行阻塞，并关闭接口收发报文的能力。
  MAC地址阻断，当检测到MAC地址发生漂移时，只阻塞当前MAC地址，而不对物理接口进行阻塞，当前接口下的其他MAC的通信不受影响。
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC2
PC3
攻击者
MAC：0011-0022-0033
VLAN 2
PC1
SW1
SW2
Notes: MAC地址发生漂移后的三种动作在上图中分别表示为：1.产生并上报告警；2.阻断SW1上的GE0/0/2接口的收发报文的能力；3.阻断SW1上的GE0/0/2接口上针对指定MAC地址报文的收发能力。
当配置接口阻塞时：
  检测到VLAN2内产生MAC地址漂移时，将产生漂移后的接口直接阻塞。
  接口将被阻塞10秒（该时长使用block-time关键字指定），接口被阻塞时是无法正常收发数据的。
  10秒之后接口会被放开并重新进行检测，此时该接口可以正常收发数据，如果20秒内没有再检测到MAC地址漂移，则接口的阻塞将被彻底解除；而如果20秒内再次检测到MAC地址漂移，则再次将该接口阻塞，如此重复2次（该次数使用retry-times关键字指定），如果交换机依然能检测到该接口发生MAC地址漂移，则永久阻塞该接口。

## Slide 36: 全局MAC地址漂移检测
当交换机检测到MAC地址漂移，在缺省情况下，它只是简单地上报告警，并不会采取其他动作。在实际网络部署中，可以根据网络需求，对检测到MAC地址漂移之后定义以下动作：
  error-down
    当配置了MAC地址漂移检测的端口检测到有MAC地址漂移时，将对应接口状态置为error-down，不再转发数据。
  quit-vlan
    当配置了MAC地址漂移检测的端口检测到有MAC地址漂移时，将退出当前接口所属的VLAN。
安全网络
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC2
攻击者伪造MAC
MAC：0011-0022-0033
1
2
Error-down
安全网络
MAC：0011-0022-0033
GE0/0/1
GE0/0/2
PC1
PC2
攻击者伪造MAC
MAC：0011-0022-0033
Quit-vlan
1
2
VLAN 10
Notes: 华为交换机默认开启全局MAC地址漂移检测功能，因此缺省时交换机便会对设备上的所有VLAN进行MAC地址漂移检测。
在某些场景下，需要对某些VLAN不进行MAC地址漂移检测，可以通过配置MAC地址漂移检测的VLAN白名单来实现。
如果接口由于发生了MAC地址漂移从而被设置为Error-Down，默认情况下是不会自动恢复的。

## Slide 37: MAC地址漂移配置命令介绍 (1)
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-learning priority priority-id
配置接口学习MAC地址的优先级
缺省情况下，接口学习MAC地址的优先级为0，数值越大优先级越高。
[Huawei-vlan2] mac-address flapping detection
配置MAC地址漂移检测功能。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-learning priority flapping-defend action discard
缺省情况下，禁止MAC地址漂移时报文的处理动作是转发。
[Huawei] undo mac-learning priority priority-id allow-flapping
缺省情况下，允许相同优先级的接口发生MAC地址漂移。
配置禁止MAC地址漂移时报文的处理动作为丢弃
配置不允许相同优先级的接口发生MAC地址漂移
缺省情况下，已经配置了对交换机上所有VLAN进行MAC地址漂移检测的功能。

## Slide 38: MAC地址漂移配置命令介绍 (2)
[Huawei] mac-address flapping detection exclude vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } &<1-10>
（可选）配置MAC地址漂移检测的VLAN白名单
缺省情况下，没有配置MAC地址漂移检测的VLAN白名单。
[Huawei-vlan2] loop-detect eth-loop { [ block-mac ] block-time block-time retry-times retry-times | alarm-only }
配置MAC地址漂移检测功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] mac-address flapping action { quit-vlan | error-down }
缺省情况下，没有配置接口MAC地址漂移后的处理动作。
[Huawei] mac-address flapping aging-time aging-time
缺省情况下，MAC地址漂移表项的老化时间为300秒。
（可选）配置发生漂移后接口的处理动作
（可选）配置MAC地址漂移表项的老化时间
Notes: 一些安全性较差的网络容易受到黑客的MAC地址攻击，由于MAC地址表的容量是有限的，当黑客伪造大量源MAC地址不同的报文并发送给交换机后，交换机的MAC表项资源就可能被耗尽。当MAC表被填满后，即使它再收到正常的报文，也无法学习到报文中的源MAC地址。
配置限制MAC地址学习数，当超过限制数时不再学习MAC地址，同时可以配置当MAC地址数达到限制后对报文采取的动作，从而防止MAC地址表资源耗尽，提高网络安全性。

## Slide 39: MAC地址漂移配置举例
实验介绍：
  网络基础配置已完成，Switch3与Switch4之间误接网线导致网络出现环路；
  在Switch1的接口GE0/0/1上配置MAC地址防漂移功能，防止被非法用户攻击；
  在Switch2上配置MAC地址漂移检测功能，判断网络中存在的环路，排除故障。
Switch1
Switch2
Switch3
Switch4
Server
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
在Switch1与Server相连的接口GE0/0/1上配置MAC地址学习优先级高于其他接口，此优先级默认值为0。
[Switch1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch1-GigabitEthernet 0/0/1] mac-leaning priority 3
在Switch2上配置MAC地址漂移检测功能，并配置接口MAC地址漂移后的处理动作。
[Switch2] mac-address flapping detection
[Switch2] mac-address flapping aging-time 500
[Switch2-GigabitEthernet0/0/1] mac-address flapping action error-down
[Switch2-GigabitEthernet0/0/2] mac-address flapping action error-down
[Switch2] error-down auto-recovery cause mac-address-flapping interval 500
Notes: 当Switch3与Switch4之间误连接之后，Switch2的接口GE0/0/1的MAC地址漂移到接口GE0/0/2后，触发接口error-down，接口GE0/0/2关闭。
使用display mac-address flapping record可查看到漂移记录。

## Slide 40: 配置验证
配置完成后，当Switch2的接口GE0/0/1的MAC地址漂移到接口GE0/0/2后，接口GE0/0/2关闭；使用display mac-address flapping record可查看到漂移记录。
[Switch2] display mac-address flapping record
S : start time
E : end time
(Q) : quit vlan
(D) : error down
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Move-Time VLAN MAC-Address Original-Port Move-Ports MoveNum
---------------------------------------------------------------------------------------------------
S:2020-06-22 17:22:36 1 5489-9815-662b GE0/0/1 GE0/0/2(D) 83
E:2020-06-22 17:22:44
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Total items on slot 0: 1

## Slide 41
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 42: MACsec，提供二层数据安全传输
站点1
站点2
Internet
MACsec
MACsec
IPsec
背景
绝大部分数据在局域网链路中都是以明文形式传输的，在某些安全性要求较高的场景下存在安全隐患。
MACsec概述
MACsec定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间数据加密，保证数据传输安全性，对应的标准为802.1AE。
数据帧完整性检查
用户数据加密
数据源真实性校验
重放保护
典型应用场景
在交换机之间部署MACsec保护数据安全，例如在接入交换机与上联的汇聚或核心交换机之间部署 。
当交换机之间存在传输设备时可部署MACsec保护数据安全。

## Slide 43: MACsec工作机制
在设备运行点到点MACsec时，网络管理员在两台设备上通过命令行预配置相同的CAK，两台设备会通过MKA协议选举出一个Key Server，Key Server决定加密方案，Key Server会根据CAK等参数使用某种加密算法生成SAK数据密钥，由Key Server将SAK分发给对端设备，这样两台设备拥有相同的SAK数据密钥，可以进行后续MACsec数据报文加解密收发。
预配置CAK（CAK获取）
MKA秘钥协商（产生数据秘钥SAK）
MACsec数据加解密（用SAK加密数据）
接入交换机
汇聚交换机
1
2
3
选举Key Server
生产数据秘钥SAK
发送SAK给对端
Notes: CAK（Secure Connectivity Association Key，安全连接关联密钥）不直接用于数据报文的加密，由它和其他参数派生出数据报文的加密密钥。CAK可以在802.1X认证过程中下发，也可以由用户直接静态配置。
MKA（MACsec Key Agreement protocol）用于MACsec 数据加密密钥的协商协议。
SAK（Secure Association Key，安全关联密钥）由CAK根据算法推导产生，用于加密安全通道间传输的数据。MKA对每一个SAK可加密的报文数目有所限制，当使用某SAK加密的PN耗尽，该SAK会被刷新。例如，在10 Gbps的链路上，SAK最快4.8分钟刷新一次。
Key Server决定加密方案和进行密钥分发的MKA实体。

## Slide 44
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 45: 流量抑制概述
网络中存在的问题：
  正常情况下，当设备某个二层以太接口收到广播、未知组播或未知单播报文时，会向同一VLAN内的其他二层以太接口转发这些报文，从而导致流量泛洪，降低设备转发性能。
  当设备某个以太接口收到已知组播或已知单播报文时，如果某种报文流量过大则可能会对设备造成冲击，影响其他业务的正常处理。
可用的解决方案：
  流量抑制可以通过配置阈值来限制广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文的速率，防止广播、未知组播报文和未知单播报文产生流量泛洪，阻止已知组播报文和已知单播报文的大流量冲击。
广播、组播、未知单播报文
VLAN 2
Internet
已知组播、已知单播报文
流量抑制
风暴控制
Notes: 流量抑制和风暴控制是两种用于控制广播、未知组播以及未知单播报文，防止这三类报文引起广播风暴的安全技术。
流量抑制主要通过配置阈值来限制流量，而风暴控制则主要通过关闭端口来阻断流量。

## Slide 46: 流量抑制工作原理 (1)
在接口入方向上，设备支持对广播、未知组播、未知单播、已知组播和已知单播报文按百分比、包速率和比特速率进行流量抑制。设备监控接口下的各类报文速率并和配置的阈值相比较，当入口流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。
xx
报文/速率
50
80
80
80
50
80
100
Switch
Router
Internet
阈值
流量抑制
风暴控制
Notes: 在接口出方向上，设备支持对广播、未知组播和未知单播报文的阻塞。

## Slide 47: 流量抑制工作原理 (2)
在VLAN视图下，设备支持对广播报文按比特速率进行流量抑制。设备监控同一VLAN内广播报文的速率并和配置的阈值相比较，当VLAN内流量超过配置的阈值时，设备会丢弃超额的流量。
80
广播报文/速率
xx
阈值
VLAN 10
50
VLAN 20
80
VLAN 30
100
Switch1
VLAN 10
50
VLAN 20
80
VLAN 30
80
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Switch2
Switch3
流量抑制
风暴控制
Notes: 流量抑制还可以通过配置阈值的方式对ICMP报文进行限速，防止大量ICMP报文上送CPU处理，导致其他业务功能异常。

## Slide 48: 流量抑制的应用
流量抑制通过对不同类型的报文采取不同的限制措施，达到限制报文发送速率的目的。具体实施可分为以下三种情况：
  在交换机接口的入方向，例如下图中SW1的GE0/0/1入方向，通过流量抑制功能可以限制任意报文的发送速率。
  在交换机接口出方向，例如下图中SW1的GE0/0/1出方向，通过流量抑制功能可以阻塞广播，未知组播和未知单播报文。
  在交换机的VLAN视图下，通过配置VLAN内流量抑制限制VLAN内广播报文。
L2 Network
L3 Network
SW1
Router
GE0/0/1
流量抑制
风暴控制
Notes: 流量抑制中，可以为接口入方向的报文流量配置阈值，当流量超过阈值时，系统将丢弃多余的流量，阈值范围内的报文可以正常通过，从而将流量限制在合理的范围内。
此外，流量抑制还支持对接口出方向的流量进行阻塞。
风暴控制中，只可以为接口入方向的报文流量配置阈值。当流量超过阈值时，系统会阻塞该接口收到的该类型报文流量或者直接将该接口关闭。

## Slide 49: 流量抑制配置命令介绍
[Huawei] suppression mode { by-packets | by-bits }
（可选）配置流量抑制模式
缺省情况下，缺省的抑制模式为packets，在bits模式下，流量抑制的粒度更小、抑制更精确。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] { broadcast-suppression | multicast-suppression | unicast-suppression} { percent-value | cir cir-value [ cbs cbs-value ] | packets packets-per-second }
接口下配置流量抑制时，抑制模式需与全局的流量抑制模式保持一致。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] { broadcast-suppression | multicast-suppression | unicast-suppression } block outbound
配置流量抑制
配置在接口出方向上阻塞报文
[Huawei-vlan2] broadcast-suppression threshold-value
配置VLAN的广播抑制速率
流量抑制
风暴控制

## Slide 50: 流量抑制配置举例
配置要求：
  在GE0/0/1接口视图下配置流量抑制功能，限制二层网络转发的广播、未知组播和未知单播报文的能力。
  配置广播流量抑制，按百分比抑制，百分比值为60%。
  配置未知组播流量抑制，按百分比抑制，百分比值为70%。
  配置未知单播流量抑制，按百分比抑制，百分比值为80%。
L2 network
L3 network
Switch
Router
GE0/0/1
GE0/0/2
Switch配置如下：
[Switch] suppression mode by-packets
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] unicast-suppression 80
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] multicast-suppression 70
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] broadcast-suppression 60
流量抑制
风暴控制

## Slide 51: 配置验证
使用命令display flow-suppression interface 查看流量抑制配置信息。
[Switch]dis flow-suppression interface GigabitEthernet 0/0/1
storm type rate mode set rate value
-------------------------------------------------------------------------------
unknown-unicast percent percent: 80%
multicast percent percent: 70%
broadcast percent percent: 60%
-------------------------------------------------------------------------------
流量抑制
风暴控制

## Slide 52: 风暴控制概述
网络中存在的问题：
  正常情况下，当设备某个二层以太接口收到广播、未知组播或未知单播报文时，会向同一VLAN内的其他二层以太接口转发这些报文，如果网络存在环路，则会导致广播风暴，严重降低设备转发性能。
可用的解决方案：
  风暴控制可以通过阻塞报文或关闭端口来阻断广播、未知组播和未知单播报文的流量。
广播、组播、未知单播报文
VLAN 2
VLAN 2
SW1
SW2
SW4
SW3
流量抑制
风暴控制

## Slide 53: 风暴控制工作原理
风暴控制可以用来防止广播、未知组播以及未知单播报文产生广播风暴。在风暴控制检测时间间隔内，设备监控接口下接收的三类报文的包平均速率与配置的最大阈值相比较。当报文速率大于配置的最大阈值时，风暴控制将根据配置的动作来对接口进行阻塞报文或关闭接口的处理。
阈值
Switch1
Switch2
Switch3
50
80
50
80
120
阈值
Switch1
Switch2
Switch3
50
80
120
广播报文/平均速率
50
未知组播报文/平均速率
80
未知单播报文/平均速率
120
Block
Error-down
流量抑制
风暴控制
80
80
Notes: 流量抑制与风暴控制的主要区别是：风暴控制功能可以对端口下发惩罚动作（block和shutdown)，而流量抑制功能只是对端口流量进行限制。

## Slide 54: 风暴控制的应用
风暴控制与流量抑制相比的优势是可以同时监控接口下的广播报文、未知组播报文和未知单播报文各自的包平均速率，并根据阈值对接口采取阻塞相关报文或者关闭物理接口的惩罚动作。
本例中，Switch作为二层网络到路由器的衔接点，当需要限制二层网络转发过来的用户广播、未知组播和未知单播报文时，可以通过在Switch的GE0/0/1上配置风暴控制功能来实现。
L2 Network
L3 Network
Switch
Router
GE0/0/1
流量抑制
风暴控制
Notes: 流量抑制中，可以为接口入方向的报文流量配置阈值。当流量超过阈值时，系统将丢弃多余的流量，阈值范围内的报文可以正常通过，从而将流量限制在合理的范围内。此外，流量抑制还支持对接口出方向的流量进行阻塞。
风暴控制中，只可以为接口入方向的报文流量配置阈值。当流量超过阈值时，系统会阻塞该接口收到的该类型报文流量或者直接将该接口关闭。

## Slide 55: 风暴控制配置命令介绍
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] storm-control action { block | error-down }
配置接口对报文的风暴控制
对接口上的广播、未知组播或未知单播报文进行风暴控制。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] storm-control { broadcast | multicast | unicast } min-rate min-rate-value max-rate max-rate-value
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] storm-control interval interval-value
配置风暴控制的动作
配置风暴控制的检测时间间隔
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] error-down auto-recovery cause storm-control interval interval-value
配置使能接口状态自动恢复
使能接口状态自动恢复为Up的功能，并设置接口自动恢复为Up的延时时间。
[Huawei] storm-control whitelist protocol { arp-request | bpdu | dhcp | igmp | ospf }*
（可选）配置流量抑制及风暴控制白名单
流量抑制
风暴控制

## Slide 56: 风暴控制配置举例
配置需求
  在交换机Switch上需要配置防止二层网络转发的广播、未知组播和未知单播报文产生的广播风暴。
配置思路：
  通过在接口GE0/0/1上配置风暴控制限制二层网络的广播风暴的产生。
L2 network
L3 network
Switch
Router
GE0/0/1
Switch配置如下：
[Switch] storm-control whitelist protocol arp-request
[Switch] interface gigabitethernet0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control broadcast min-rate 1000 max-rate 2000
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control multicast min-rate 1000 max-rate 2000
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control unicast min-rate 1000 max-rate 2000
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control interval 90
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control action block
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] storm-control enable trap
#使能风暴控制上报告警
流量抑制
风暴控制

## Slide 57: 配置验证
执行命令display storm-control interface查看GE0/0/1接口下的风暴控制配置情况。
[Switch]display storm-control interface GigabitEthernet 0/0/1
PortName Type Rate Mode Action Punish- Trap Log Int Last-
(Min/Max) Status Punish-Time
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GE0/0/1 Multicast 1000 Pps Block Normal On Off 90
/2000
GE0/0/1 Broadcast 1000 Pps Block Normal On Off 90
/2000
GE0/0/1 Unicast 1000 Pps Block Normal On Off 90
/2000
流量抑制
风暴控制

## Slide 58
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 59: DHCP工作原理概述
1
3
4
2
发现阶段 DHCP DISCOVER（广播）
提供阶段 DHCP OFFER（单播）
请求阶段 DHCP REQUEST（广播）
确认阶段 DHCP ACK（单播）
DHCP Client
DHCP Server
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
1
3
4
2
发现阶段 DHCP DISCOVER
提供阶段 中继DHCP OFFER
请求阶段 DHCP REQUEST
确认阶段 中继DHCP ACK
中继单播DHCP DISCOVER
服务器单播DHCP OFFER
中继单播DHCP REQUEST
服务器单播DHCP ACK
DHCP无中继场景
DHCP有中继场景
Notes: DHCP无中继工作原理：
  发现阶段，DHCP客户端发送DHCP DISCOVER报文（广播）来发现DHCP服务器。DHCP DISCOVER报文中携带了客户端的MAC地址（DHCP DISCOVER报文中的chaddr字段）、需要请求的参数列表选项（Option55）、广播标志位（DHCP DISCOVER报文中的flags字段，表示客户端请求服务器以单播或广播形式发送响应报文）等信息。
  提供阶段，服务器接收到DHCP DISCOVER报文后，选择跟接收DHCP DISCOVER报文接口的IP地址处于同一网段的地址池，并且从中选择一个可用的IP地址，然后通过DHCP OFFER报文发送给DHCP客户端。
  请求阶段，如果有多个DHCP服务器向DHCP客户端回应DHCP OFFER报文，则DHCP客户端一般只接收第一个收到的DHCP OFFER报文，然后以广播方式发送DHCP REQUEST报文，该报文中包含客户端想选择的DHCP服务器标识符（即Option54）和客户端IP地址（即Option50，填充了接收的DHCP OFFER报文中yiaddr字段的IP地址）。以广播方式发送DHCP REQUEST报文，是为了通知所有的DHCP服务器，它将选择某个DHCP服务器提供的IP地址，其他DHCP服务器可以重新将曾经分配给客户端的IP地址分配给其他客户端。
  确认阶段，DHCP客户端收到DHCP ACK报文，会广播发送免费ARP报文，探测本网段是否有其他终端使用服务器分配的IP地址。

## Slide 60
Notes: DHCP有中继工作原理：
  DHCP中继接收到DHCP客户端广播发送的DHCP DISCOVER报文后，主要动作含：检查DHCP报文中的giaddr字段。DHCP报文中的giaddr字段标识客户端网关的IP地址。如果服务器和客户端不在同一个网段且中间存在多个DHCP中继，当客户端发出DHCP请求时，第一个DHCP中继会把自己的IP地址填入此字段，后面的DHCP中继不修改此字段内容。DHCP服务器会根据此字段来判断出客户端所在的网段地址，从而为客户端分配该网段的IP地址。
  将DHCP报文的目的IP地址改为DHCP服务器或下一跳中继的IP地址，源地址改为中继连接客户端的接口地址，通过路由转发将DHCP报文单播发送到DHCP服务器或下一跳中继。

## Slide 61: DHCP Snooping概述
为了保证网络通信业务的安全性，引入了DHCP Snooping技术，在DHCP Client和DHCP Server之间建立一道防火墙，以抵御网络中针对DHCP的各种攻击。
DHCP Snooping是DHCP的一种安全特性，用于保证DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址。DHCP 服务器记录DHCP客户端IP地址与MAC地址等参数的对应关系，防止网络上针对DHCP攻击。
目前DHCP协议在应用的过程中遇到很多安全方面的问题，网络中存在一些针对DHCP的攻击，如DHCP Server仿冒者攻击、DHCP Server的拒绝服务攻击、仿冒DHCP报文攻击等。
DHCP Snooping主要是通过DHCP Snooping信任功能和DHCP Snooping绑定表实现DHCP网络安全。

## Slide 62: DHCP Snooping信任功能
DHCP Snooping的信任功能，能够保证DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址。
DHCP Snooping信任功能将接口分为信任接口和非信任接口：
  信任接口正常接收DHCP服务器响应的DHCP ACK、DHCP NAK和DHCP Offer报文。
  设备只将DHCP客户端的DHCP请求报文通过信任接口发送给合法的DHCP服务器，不会向非信任接口转发。
  非信任接口收到的DHCP Server发送的DHCP OFFER、DHCP ACK、DHCP NAK报文会被直接丢弃。
DHCP Snooping信任接口
DHCP Snooping非信任接口
使能DHCP Snooping的接口
合法DHCP OFFER/ACK/NAK报文
非法DHCP OFFER/ACK/NAK报文
DHCP客户端请求报文
DHCP Client 1
非法DHCP Server
DHCP Client 2
合法DHCP Server
Notes: 配置dhcp snooping enable命令的接口，收到DHCP请求报文后，转发给所有的信任接口；收到DHCP响应报文后丢弃。
配置dhcp snooping trusted命令的接口，收到DHCP请求报文后，转发给所有的信任接口，如果没有其他信任接口，则丢弃该DHCP请求报文；收到DHCP响应报文后，只转发给连接对应客户端的并且配置命令dhcp snooping enable的接口，如果查不到上述接口，则丢弃该DHCP响应报文。

## Slide 63: DHCP Snooping绑定表
二层接入设备使能了DHCP Snooping功能后，从收到DHCP ACK报文中提取关键信息（包括PC的MAC地址以及获取到的IP地址、地址租期），并获取与PC连接的使能了DHCP Snooping功能的接口信息（包括接口编号及该接口所属的VLAN），根据这些信息生成DHCP Snooping绑定表。
由于DHCP Snooping绑定表记录了DHCP客户端IP地址与MAC地址等参数的对应关系，故通过对报文与DHCP Snooping绑定表进行匹配检查，能够有效防范非法用户的攻击。
DHCP Server
DHCP Client 1
192.168.1.98/24
MAC-1
DHCP Client 2
192.168.1.99/24
MAC-2
DHCP ACK
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
IP | MAC | VLAN | 接口 | Lease
192.168.1.98 | MAC-1 | 1 | GE0/0/1 | 1
192.168.1.99 | MAC-2 | 1 | GE0/0/2 | 1
Notes: DHCP Snooping绑定表根据DHCP租期进行老化或根据用户释放IP地址时发出的DHCP Release报文自动删除对应表项。

## Slide 64: DHCP饿死攻击
攻击原理：攻击者持续大量地向DHCP Server申请IP地址，直到耗尽DHCP Server地址池中的IP地址，导致DHCP Server不能给正常的用户进行分配。
漏洞分析：DHCP Server向申请者分配IP地址时，无法区分正常的申请者与恶意的申请者。
DHCP Server
DHCP Client
Switch
Attacker
DHCP REQUEST CHADDR = A Source Mac = Mac-A
DHCP REQUEST CHADDR = B Source Mac = Mac-B
DHCP REQUEST CHADDR = C Source Mac = Mac-C
DHCP REQUEST CHADDR = D Source Mac = Mac-D
攻击者通过不断伪造源MAC地址不同的的DHCP discover报文，向服务器申请IP地址。
正常主机用户向DHCP Server申请IP地址。
DHCP ACK CHADDR = B IP Address 10.1.1.1
DHCP ACK CHADDR = C IP Address 10.1.1.2
DHCP ACK CHADDR = D IP Address 10.1.1.3
DHCP NAK CHADDR = A IP Address 0.0.0.0
DHCP Server是根据请求报文中的CHADDR字段来为其一一分配IP地址，并最终被耗光，当合法用户请求时已经无地址可分配了。

## Slide 65: DHCP Snooping防饿死攻击
解决方法：对于饿死攻击，可以通过DHCP Snooping的MAC地址限制功能来防止。该功能通过限制交换机接口上允许学习到的最多MAC地址数目，防止通过变换MAC地址，大量发送DHCP请求。
DHCP Server
DHCP Client
Switch
Attacker
DHCP REQUEST CHADDR = A Source Mac = Mac-A
DHCP REQUEST CHADDR = B Source Mac = Mac-B
DHCP REQUEST CHADDR = C Source Mac = Mac-C
DHCP REQUEST CHADDR = D Source Mac = Mac-D
攻击者通过不断伪造源MAC地址不同的的DHCP REQUEST报文，向服务器申请IP地址。
正常主机用户向DHCP Server申请IP地址。
DHCP Snooping限制交换机接口学习MAC地址数量，避免大量伪造DHCP报文请求分配IP地址。

## Slide 66: 改变CHADDR值的DoS攻击
攻击原理：攻击者持续大量地向DHCP Server申请IP地址，直到耗尽DHCP Server地址池中的IP地址，导致DHCP Server不能给正常的用户进行分配。
漏洞分析：DHCP Server向申请者分配IP地址时，无法区分正常的申请者与恶意的申请者。
DHCP Server
DHCP Client
Switch
Attacker
DHCP REQUEST CHADDR = A Source Mac = Mac-A
DHCP REQUEST CHADDR = B Source Mac = Mac-B
DHCP REQUEST CHADDR = C Source Mac = Mac-B
DHCP REQUEST CHADDR = D Source Mac = Mac-B
攻击者通过不断伪造CHADDR值不同的的DHCP REQUEST报文，向服务器申请IP地址。
正常主机用户向DHCP Server申请IP地址。
DHCP ACK CHADDR = B IP Address 10.1.1.1
DHCP ACK CHADDR = C IP Address 10.1.1.2
DHCP ACK CHADDR = D IP Address 10.1.1.3
DHCP NAK CHADDR = A IP Address 0.0.0.0
DHCP Server是根据请求报文中的CHADDR字段来为其逐一分配IP地址，并最终被耗光，当合法用户请求时已经无地址可分配了。
Notes: DHCP饿死攻击是攻击者通过持续大量地向DHCP Server申请IP地址来实现的，其目的是耗尽DHCP Server地址池中的IP地址，导致DHCP Server没有IP地址分配给正常的用户。DHCP消息中有一个名叫CHADDR（Client Hardware Address）的字段，该字段是由DHCP客户端填写的，表示的是客户端的硬件地址（也就是客户端的MAC地址）。DHCP Server是针对CHADDR来分配IP地址的，对于不同的CHADDR，DHCP Server会分配不同的IP地址；DHCP Server无法区分什么样的CHADDR是合法的，什么样的CHADDR是非法的。利用这个漏洞，攻击者每申请一个IP地址时，就在DHCP消息的CHADDR字段中填写一个不同的值，以此来冒充是不同的用户在申请IP地址。

## Slide 67: DHCP Snooping防改变CHADDR值的DoS攻击
解决方法：为了避免受到攻击者改变CHADDR值的攻击，可以在设备上配置DHCP Snooping功能，检查DHCP Request报文中CHADDR字段。如果该字段跟数据帧头部的源MAC相匹配，转发报文；否则，丢弃报文。从而保证合法用户可以正常使用网络服务。
DHCP Server
DHCP Client
Switch
Attacker
DHCP REQUEST CHADDR = A Source Mac = Mac-A
DHCP REQUEST CHADDR = B Source Mac = Mac-E
DHCP REQUEST CHADDR = C Source Mac = Mac-E
DHCP REQUEST CHADDR = D Source Mac = Mac-E
攻击者通过不断伪造CHADDR值不同的的DHCP discover报文，向服务器申请IP地址。
正常主机用户向DHCP Server申请IP地址。
对DHCP Request报文的源MAC地址与CHADDR进行一致性检查，若一致，则转发，若不一致，则丢弃该报文。
DHCP REQUEST CHADDR = A Source Mac = Mac-A
Notes: 为了弥补上述漏洞，从而阻止饿死攻击，DHCP Snooping技术支持在端口下对DHCP Request报文的源MAC地址与CHADDR进行一致性检查：如果二者相同，则转发报文；如果二者不相同，则丢弃。如果要在某端口下实施源MAC地址与CHADDR的一致性检查，可以在该端口下使用命令dhcp snooping check dhcp-chaddr enable。
还可能存在这样一种饿死攻击，就是攻击者不断同时变换MAC地址和CHADDR，并且每一次变换时，都让CHADDR与MAC地址相同，如此一来，便可以躲过上述源MAC地址与CHADDR的一致性检查！

## Slide 68: DHCP中间人攻击
攻击原理：攻击者利用ARP机制，让Client学习到DHCP Server IP与Attacker MAC的映射关系，又让Server学习到Client IP与Attacker Mac的映射关系。如此一来，Client与Server之间交互的IP报文都会经过攻击者中转。
漏洞分析：从本质上讲，中间人攻击是一种Spoofing IP/MAC攻击，中间人利用了虚假的IP地址与MAC地址之间的映射关系来同时欺骗DHCP的客户端和服务器。
DHCP Server
DHCP Client
Switch
Attacker
中间人向客户端发送带有自己MAC和服务器IP的报文，让客户端学到中间人的MAC，达到仿冒DHCP Server的目的。
中间人向服务器发送带有自己MAC和客户端IP的报文，让服务器学到中间人的MAC，达到仿冒DHCP Client的目的。
PC1发往Server的IP报文的走向
Server发往PC1的IP报文的走向
PC1
Server
(MAC1 IP1)
(Mac-S IP-S)
(MAC2 IP2)
PC2
Notes: 如图所示，攻击者利用ARP机制，让PC1学习到IP-S与MAC2的映射关系，又让Server学习到IP1与MAC2的映射关系。当PC1向DHCP Server发送IP报文时，目的IP地址为IP-S，源IP地址为IP1，而封装这个IP报文的帧的目的MAC地址为MAC2，源MAC地址为MAC1，所以这个帧会首先到达攻击者PC2。攻击者收到这个帧后，将这个帧的目的MAC地址更换为MAC-S，源MAC地址更换为MAC2，然后将这个帧发往Server。如此“偷梁换柱”，Server是看不出任何破绽的。另一方面，当DHCP Server向PC1发送IP报文时，目的IP地址为IP1，源IP地址为IP-S，而封装这个IP报文的帧的目的MAC地址为MAC2，源MAC地址为MAC-S，所以这个帧也会首先到达攻击者PC2。攻击者收到这个帧后，将这个帧的目的MAC地址更换为MAC1，源MAC地址更换为MAC2，然后将这个帧发往PC1。同样，PC1也是看不出任何破绽的。
由于往来于PC1与DHCP Server之间的IP报文都会经过攻击者（中间人）进行中转，攻击者便很容易窃取这些IP报文中的某些信息，并利用这些信息来进行其他的破坏行为。攻击者也可以很容易对往来于PC1与DHCP Server之间的DHCP消息（这些消息是封装在UDP报文中的，而UDP报文又是封装在IP报文中的）进行篡改，达到直接攻击DHCP的目的。

## Slide 69: DHCP Snooping防DHCP中间人攻击
解决方法：为防御中间人攻击与IP/MAC Spoofing攻击，可使用DHCP Snooping的绑定表工作模式，当接口接收到ARP或者IP报文，使用ARP或者IP报文中的“源IP+源MAC”匹配DHCP Snooping绑定表。如果匹配就进行转发，如果不匹配就丢弃。
DHCP Server
Switch
Attacker
DHCP Client
检查ARP请求报文中的源IP地址和源MAC地址，发现该IP/MAC映射关系不能匹配DHCP Snooping绑定表中的条目，于是丢弃该ARP请求报文。
(MAC1 IP1)
(MAC-S IP-S)
(MAC2 IP2)
IP-S MAC2
IP-C MAC2
IP | MAC | VLAN | 接口 | Lease
IP1 | MAC1 | - | - | -
IP2 | MAC2 | - | - | -
PC1
PC2
Server
Notes: DHCP中间人攻击本质上是一种Spoofing IP/MAC攻击。要想防止DHCP中间人攻击，其实就是要防止Spoofing IP/MAC攻击。
运行了DHCP Snooping的交换机会“侦听（Snooping）”往来于用户与DHCP Server之间的DHCP消息，并从中收集用户的MAC地址（这里的MAC地址是指DHCP消息中CHADDR字段的值）、用户的IP地址（这里的IP地址是指DHCP Server分配给相应CHADDR的IP地址）等信息，这些信息会集中存放在一个数据库中，该数据库也被称为DHCP Snooping绑定表。运行了DHCP Snooping的交换机会建立并动态维护DHCP Snooping绑定表，绑定表中除了包含了用户的MAC地址、用户的IP地址外，还包括IP地址租用期、VLAN ID等等信息。
如图所示，假设DHCP Server给PC1分配了IP地址IP1，给PC2分配了IP地址IP2，那么IP1与MAC1就形成了绑定关系，IP2与MAC2也形成了绑定关系，这种绑定关系都存放于DHCP Snooping绑定表中。攻击者为了让Server学习到IP1与MAC2的映射关系，会发送ARP请求报文（将ARP报文中的源IP地址填为IP1，源MAC地址填为MAC2）。交换机接收到ARP请求报文后，会检查该ARP请求报文中的源IP地址和源MAC地址，发现该IP/MAC（IP1/MAC2）映射关系不能匹配DHCP Snooping绑定表中的条目，于是会丢弃该ARP请求报文，这样就有效地防止了Spoofing IP/MAC攻击。
如果需要使用上面所描述的防止Spoofing IP/MAC攻击（进而防止中间人）的方法，就必须在交换机的系统视图下执行配置命令arp dhcp-snooping-detect enable。

## Slide 70: DHCP Snooping配置命令介绍 (1)
[Huawei] dhcp snooping enable [ ipv4 | ipv6 ]
全局使能DHCP Snooping功能
[Huawei-vlan2] dhcp snooping enable
VLAN视图下使能DHCP Snooping功能
在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文命令功能生效。
[Huawei-vlan2] dhcp snooping trusted interface interface-type interface-number
VLAN视图下配置接口为“信任”状态
在VLAN视图下执行此命令，则命令功能仅对加入该VLAN的接口收到的属于此VLAN的DHCP报文生效。

## Slide 71: DHCP Snooping配置命令介绍 (2)
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] dhcp snooping enable
接口视图下使能DHCP Snooping功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] dhcp snooping trusted
接口视图下配置接口为“信任”状态
缺省情况下，设备接口为非信任状态。
[Huawei] dhcp snooping check dhcp-giaddr enable vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
（可选）配置丢弃GIADDR字段非零的DHCP报文
使能检测DHCP Request报文中GIADDR字段是否非零的功能。此命令同时可以在VLAN视图或接口视图下进行配置。
在VLAN视图下执行此命令，则对设备所有接口接收到的属于该VLAN的DHCP报文命令功能生效；在接口下执行该命令，则对该接口下的所有DHCP报文命令功能生效。

## Slide 72: DHCP Snooping配置举例
如图所示，DHCP和VLAN基础配置已完成，在Switch配置DHCP Snooping功能。
DHCP Client 1
DHCP Client 2
DHCP Server
VLAN 2
VLAN 2
Switch
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
配置方式一：接口视图
[Switch] dhcp snooping enable ipv4
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] dhcp snooping enable
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] dhcp snooping enable
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] dhcp snooping enable
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] dhcp snooping trusted
配置方式二：VLAN视图
[Switch] dhcp snooping enable ipv4
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] dhcp snooping enable
[Switch] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] dhcp snooping trusted

## Slide 73: 配置验证
执行命令display dhcp snooping interface，查看接口下的DHCP Snooping运行信息。
[Switch]display dhcp snooping interface GigabitEthernet 0/0/3
DHCP snooping running information for interface GigabitEthernet0/0/3 :
DHCP snooping : Enable
Trusted interface : Yes
Dhcp user max number : 1024 (default)
Current dhcp user number : 0
Check dhcp-giaddr : Disable (default)
Check dhcp-chaddr : Disable (default)
Alarm dhcp-chaddr : Disable (default)
Check dhcp-request : Disable (default)
Alarm dhcp-request : Disable (default)
----- more ------

## Slide 74
以太网交换安全
  端口隔离
  MAC地址表安全
  端口安全
  MAC地址漂移防止与检测
  MACsec
  交换机流量控制
  DHCP Snooping
  IP Source Guard
防火墙高级特性

## Slide 75: IPSG技术概述
IP地址欺骗攻击中，攻击者通过伪造合法用户的IP地址获取网络访问权限，非法访问网络，甚至造成合法用户无法访问网络，或者信息泄露。IPSG针对IP地址欺骗攻击提供了一种防御机制，可以有效阻止此类网络攻击行为。
IP源防攻击（IPSG，IP Source Guard）是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术。它能够防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或攻击网络。
Internet
Switch
Router
合法主机1
合法主机2
非法主机
IP: 10.1.1.1
IP: 10.1.1.2
IP: 10.1.1.10
规定：
只允许IP地址为10.1.1.1和10.1.1.2的主机可以上网
合法主机1和2可以上网，但是关机了
非法主机的IP地址为10.1.1.10，不能上网，改为10.1.1.1就可以上网了
在Switch的接入用户侧的接口或VLAN上部署IPSG功能
Notes: 非法主机伪造合法主机的IP地址获取上网权限时，通过在Switch的接入用户侧的接口或VLAN上部署IPSG功能，Switch可以对进入接口的IP报文进行检查，丢弃非法主机的报文，从而阻止此类攻击。
IPSG一般应用在与用户直连的接入设备上，可以基于接口或者基于VLAN应用。

## Slide 76: IPSG工作原理
匹配通过
伪造合法IP
不匹配丢弃
IPSG利用绑定表（源IP地址、源MAC地址、所属VLAN、入接口的绑定关系）去匹配检查二层接口上收到的IP报文，只有匹配绑定表的报文才允许通过，其他报文将被丢弃。常见的绑定表有静态绑定表和DHCP Snooping动态绑定表。
合法主机
IP: 10.1.1.1
MAC: 5489-98C2-1486
非法主机
IP: 10.1.1.10
MAC: 5489-98AB-22A7
Internet
Switch
Router
规定：
只允许IP地址为10.1.1.1的主机可以访问Internet
Switch绑定表
使能IPSG的二层接口
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
5489-98AB-22A7
SIP:10.1.1.1
Data
VLAN 1
5489-98C2-1486
10.1.1.1
Data
VLAN 1
IP | MAC | VLAN | 接口
10.1.1.1 | 5489-98C2-1486 | 1 | GE0/0/1
10.1.1.10 | 5489-98AB-22A7 | 1 | GE0/0/2
Notes: 绑定表生成后，IPSG基于绑定表向指定的接口或者指定的VLAN下发ACL，由该ACL来匹配检查所有IP报文。主机发送的报文，只有匹配绑定表才会允许通过，不匹配绑定表的报文都将被丢弃。当绑定表信息变化时，设备会重新下发ACL。
缺省情况下，如果在没有绑定表的情况下使能了IPSG，设备将拒绝除DHCP请求报文外的所有IP报文。
静态绑定表项包含：MAC地址、IP地址、VLAN ID、入接口。静态绑定表项中指定的信息均用于IPSG过滤接口收到的报文。
动态绑定表项包含：MAC地址、IP地址、VLAN ID、入接口。IPSG依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文，由用户设置的检查项决定，缺省是四项都进行匹配检查。常用的检查项有基于源IP地址过滤，基于源MAC地址过滤，基于源IP地址+源MAC地址过滤，基于源IP地址+源MAC地址+接口过滤，基于源IP地址+源MAC地址+接口+VLAN过滤等。

## Slide 77: IPSG应用场景
通过IPSG防止PC私自更改IP地址。
  PC只能使用DHCP Server分配的IP地址或者管理员配置的静态地址，随意更改IP地址后无法访问网络，防止PC非法取得上网权限。
小型网络IP地址是静态分配时，通过IPSG限制非法PC接入。
  外来人员自带电脑不能随意接入内网，防止内网资源泄露。
Internet
使能IPSG的接口
信任接口
接入交换机
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6

## Slide 78: IPSG配置命令介绍
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind enable
配置静态用户绑定表项
IPSG按照静态绑定表项进行完全匹配。
[Huawei] user-bind static { { { ip-address | ipv6-address } { start-ip [ to end-ip ] } &<1-10> | ipv6-prefix prefix/prefix-length } | mac-address mac-address } * [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id [ ce-vlan ce-vlan-id ] ]
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind alarm enable
使能IPSG功能
使能IP报文检查告警功能
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind alarm threshold threshold
配置IP报文检查告警阈值
配置了IP报文检查告警功能后，当丢弃的IP报文超过告警阈值时，会产生告警提醒用户。
使能接口或者VLAN的IP报文检查功能，VLAN视图配置与接口视图一致。

## Slide 79: IPSG配置举例
如图所示：网络终端设备通过手工方式配置静态IP地址统一管理，通过在接入交换机上配置IPSG，防止主机私自更改IP地址非法获取访问网络权限。
  配置静态绑定表
  使能IPSG及告警上报功能
Internet
Switch2
Switch1
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
IP:10.1.1.1/24
MAC:5489-98C2-1486
IP:10.1.1.10/24
MAC:5489-98AB-22A7
Switch1配置如下：
#在接入交换机上配置静态绑定表
[Switch1] user-bind static ip-address 10.1.1.1 mac-address 5489-98C2-1486
[Switch1] user-bind static ip-address 10.1.1.10 mac-address 5489-98AB-22A7
#使能GE0/0/1接口IPSG和IP报文检查告警功能
[Switch1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Switch1-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind enable
[Switch1-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind alarm enable
[Switch1-GigabitEthernet0/0/1] ip source check user-bind alarm threshold 100
#接口GE0/0/2配置与GE0/0/1类似，此处省略
PC1
PC2

## Slide 80: 配置验证
在Switch1上执行display dhcp static user-bind all命令，可以查看静态绑定表信息。
PC1和PC2使用管理员分配的固定IP地址可以正常访问网络，更改IP地址后无法访问网络。
[Switch1] display dhcp static user-bind all
DHCP static Bind-table:
Flags:O - outer vlan ,I - inner vlan ,P - Vlan-mapping
IP Address MAC Address VSI/VLAN(O/I/P) Interface
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1 5489-98C2-1486 -- /-- /-- --
10.1.1.10 5489-98AB-22A7 -- /-- /-- --
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Print count: 2 Total count: 2

## Slide 81
以太网交换安全
防火墙高级特性
  双机热备
  虚拟系统

## Slide 82: 在网络中部署防火墙双机时面临的问题
FW2
VRRP VRID1
192.168.1.1
FW1
VRRP VRID100
10.1.1.1
内网
外网
两台防火墙独立运行，需分别进行配置维护。
多个VRRP组相互独立。
FW2
FW1
内网
外网
当VRRP组状态不一致时，易使流量往返路径不一致，导致回程流量被丢弃。
Active
Standby
Standby
Active
没有匹配的会话表项，回程报文被丢弃。
Notes: 随着移动办公、网上购物、即时通讯、互联网金融、互联网教育等业务蓬勃发展，网络承载的业务越来越多，越来越重要。所以如何保证网络的不间断传输成为网络发展过程中急需解决的一个问题。
在本例中，防火墙部署在企业网络出口处，内外网之间的业务都会通过防火墙转发。如果防火墙出现故障，便会导致内外网之间的业务全部中断。由此可见，在这种网络关键位置上如果只使用一台设备的话，无论其可靠性多高，都存在因设备单点故障而导致网络中断的风险。于是，在做网络架构设计时，通常会在网络的关键位置部署两台网络设备，以提升网络的可靠性。
防火墙是状态检测设备，它会对一条流量的首包进行完整的检测，并建立会话来记录报文的状态信息（包括报文的源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议等）。而这条流量的后续报文只有匹配会话才能够通过防火墙并且完成报文转发，如果后续报文不能匹配会话则会被防火墙丢弃。
如果在网络出口处部署两台独立的防火墙，则两台防火墙独立运行，需分别进行配置维护。此外，以在防火墙的上行、下行部署VRRP为例，由于这两组VRRP相互独立，因此容易出现主备状态不一致的情况，此时内网访问外网的往返流量路径不一致，当回程流量抵达FW2时，由于FW2没有匹配的会话表项，因此这些流量将被丢弃。所以当防火墙双机部署时需要考虑两台防火墙之间的会话等状态信息的备份。

## Slide 83: 防火墙双机热备简介
内网
外网
心跳线
业务流量
状态信息备份；配置命令同步
防火墙双机热备
双机热备需要两台硬件和软件配置均相同的防火墙组成双机热备系统。防火墙之间通过独立的链路连接（心跳线），通过心跳线了解对端的健康状况，向对端备份配置和表项（如会话表、IPsec SA等）。
当一台防火墙出现故障时，业务流量能平滑地切换到另一台设备上处理，使业务不中断。
部署要求
目前只支持两台设备进行双机热备。
主备设备的产品型号和版本必须相同。
主备设备业务板和接口卡的位置、类型和数目都须相同，否则会出现主用设备备份过去的信息，与备用设备的物理配置无法兼容，导致主备切换后出现问题。

## Slide 84: 防火墙双机热备关键组件
内网
外网
心跳线
VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）
VRRP是一种容错协议，它保证当主机的下一跳路由器（默认网关）出现故障时，备份路由器能自动代替前者完成报文转发任务，从而保持网络通信的连续性和可靠性。
VGMP（VRRP Group Management Protocol）
将防火墙上的所有VRRP组都加入到一个VGMP组中，由VGMP组来集中监控并管理所有的VRRP组状态。如果VGMP组检测到其中一个VRRP组的状态变化，则VGMP组会控制组中的所有VRRP组统一进行状态切换，保证各VRRP备份组状态的一致性。
VGMP组状态
Active
Standby
HRP（ Huawei Redundancy Protocol）
实现防火墙双机之间动态状态数据和关键配置命令的备份。
HRP
VRRP VRID1
192.168.1.1
VRRP VRID100
10.1.1.1
Notes: 每台FW上有一个VGMP组。VGMP组有四种状态：
  Initialize：启用双机热备功能后，VGMP组的短暂初始状态。
  Load Balance：当防火墙本端的VGMP组与对端的VGMP组优先级相等时，两端的VGMP组都处于Load Balance状态。
  Active：当本端的VGMP组优先级高于对端时，本端的VGMP组处于Active状态。
  Standby：当本端的VGMP组优先级低于对端时，本端的VGMP组处于Standby状态。
两台FW组成双机热备组网后，正常情况下，两台FW的VGMP组优先级相等，且都处于Load Balance状态。这时两台FW处于负载分担状态。
可以通过VRRP配置和手工指定备设备这两种方式，使两台FW形成主备备份状态。
VRRP配置的方式适用于FW连接二层交换机的组网，指定备设备的方式适用于FW其他方式的双机热备组网。
FW的VGMP优先级有一个初始优先级，当FW的接口或者单板等出现故障时，会在初始优先级基础上减去一定的降低值。
本文档以USG6000 V500R001版本为例。

## Slide 85: 防火墙双机热备关键组件：VRRP与VGMP
内网
Active
Standby
VGMP组状态
VRRP
Active
VRRP
Active
VRRP
Standby
VRRP
Standby
使用VGMP统一管理VRRP组。
VGMP组的状态决定了VRRP成员接口的状态。
内网
外网
Active
Standby
VRRP
Standby
VRRP
Active
VRRP
Active
VGMP组状态切换时，会强制组内所有VRRP组的成员接口统一切换状态。
保证业务往返流量转发路径一致。
外网

## Slide 86: 防火墙双机热备关键组件：HRP及心跳线
内网
外网
Active
Standby
VGMP组状态
VRRP
Active
VRRP
Active
VRRP
Standby
VRRP
Standby
为了实现主用设备出现故障时备用设备能平滑地接替工作，必须在主用和备用设备之间备份关键配置命令和状态信息。
防火墙能够备份的配置如下：
  策略：安全策略、NAT策略（包括NAT地址池）、NAT Server等。
  对象：地址、地区、服务、应用、用户等。
  网络：安全区域、DNS、IPsec、SSL VPN等。
  系统：管理员、虚拟系统、日志配置。
防火墙能够备份的状态信息如下：
  会话表、SeverMap表、黑名单/白名单、PAT方式端口映射表、NO-PAT方式地址映射表、二层转发表（静态MAC备份）、AAA用户表（缺省用户admin不备份）、在线用户监控表、PKI证书、IPsec备份等。
备份配置及状态信息
Notes: 因此为了实现主用设备出现故障时备用设备能平滑地接替工作，必须在主用和备用设备之间备份关键配置命令和会话表等状态信息。
为此华为防火墙引入了HRP协议，实现防火墙双机之间动态状态数据和关键配置命令的备份。
在主备备份组网下，配置命令和状态信息都由主用设备备份到备用设备。
而在负载分担组网下，两台FW都是主用设备。因此如果允许两台主用设备之间能够相互备份命令，那么可能就会造成两台设备命令相互覆盖或冲突的问题。所以为了方便管理员对两台FW配置的统一管理，避免混乱，我们引入配置主和配置从设备的概念。

## Slide 87: 防火墙双机热备典型组网场景
双机热备直路部署，连接二层设备
双机热备直路部署，连接三层设备
VRRP VRID1
VRRP VRID100
防火墙的业务接口工作在三层，上下行连接交换机。
终端可将默认网关设置为VRRP VRID1的虚拟IP地址。SW3/SW4配置回程路由时，可将下一跳设置为VRRP VRID100的虚拟IP地址。
FW1
SW3
SW1
FW2
SW4
SW2
防火墙的业务接口工作在三层，上下行连接路由器。
防火墙与路由器之间运行OSPF。当FW1的业务接口故障时，其切换成备用设备，FW2成为主用设备。FW1发布的路由Cost值自动修改为65500。路由重新收敛后，流量通过FW2转发。
FW1
R3
R1
FW2
R4
R2
OSPF
OSPF

## Slide 88
以太网交换安全
防火墙高级特性
  双机热备
  虚拟系统

## Slide 89: 防火墙虚拟系统的应用场景
大中型企业的网络隔离
云计算中心的安全网关
物理防火墙
企业内部
研发部门
财经部门
行政部门
通过防火墙的虚拟系统将网络隔离为研发部门、财经部门和行政部门。各部门之间可以根据权限互相访问，不同部门的管理员权限区分明确。
虚拟
系统
（研发）
虚拟
系统
（财经）
虚拟
系统
（行政）
Internet
物理防火墙
云计算中心
租户A
租户B
虚拟
系统
（A）
虚拟
系统
（B）
Internet
通过配置虚拟系统，可让部署在云计算中心出口的FW具备云计算网关的能力，对不同租户流量进行隔离的同时提供安全防护能力。

## Slide 90: 防火墙虚拟系统概述
什么是虚拟系统
虚拟系统与防火墙虚拟化
根系统
虚拟系统
A
虚拟系统
B
虚拟系统
N
防火墙上存在两种类型的虚拟系统：
根系统（Public）
  缺省即存在的一个特殊虚拟系统。缺省时，管理员对防火墙进行配置等同于对根系统进行配置。
  在虚拟系统这个特性中，根系统的作用是管理其他虚拟系统，并为虚拟系统间的通信提供服务。
虚拟系统（VSYS）
  虚拟系统是在防火墙上划分出来的、独立运行的逻辑设备。
接口
接口
接口
接口
接口
接口
独立的资源
独立配置
独立的安全功能
独立的路由表
为了实现每个虚拟系统的业务都能够做到正确转发、独立管理、相互隔离，FW主要实现了几个方面的虚拟化：资源虚拟化、配置虚拟化、安全功能虚拟化及路由虚拟化。
虚拟系统A
虚拟系统B
虚拟系统N
Notes: 防火墙主要实现了几个方面的虚拟化：
  资源虚拟化：每个虚拟系统都有独享的资源，包括接口、VLAN、策略和会话等。根系统管理员分配给每个虚拟系统，由各个虚拟系统自行管理和使用。
  配置虚拟化：每个虚拟系统都拥有独立的虚拟系统管理员和配置界面，每个虚拟系统管理员只能管理自己所属的虚拟系统。
  安全功能虚拟化：每个虚拟系统都可以配置独立的安全策略及其他安全功能，只有属于该虚拟系统的报文才会受到这些配置的影响。
  路由虚拟化：每个虚拟系统都拥有各自的路由表，相互独立隔离。目前仅支持静态路由的虚拟化。
通过以上几个方面的虚拟化，当创建虚拟系统之后，每个虚拟系统的管理员都像在使用一台独占的设备。

## Slide 91: 虚拟接口
虚拟系统
C
虚拟系统
A
虚拟系统
B
根系统
Virtual-if0
Virtual-if1
Virtual-if2
Virtual-if3
Virtual-if
虚拟链路
虚拟系统之间通过虚拟接口实现互访。
虚拟接口是创建虚拟系统时设备自动为其创建的一个逻辑接口，作为虚拟系统自身与其他虚拟系统之间通信的接口。
虚拟接口必须配置IP地址，并加入安全区域才能正常工作。
虚拟接口名的格式为“Virtual-if+接口号”，根系统的虚拟接口名为Virtual-if0，其他虚拟系统的Virtual-if接口号从1开始，根据系统中接口号占用情况自动分配。
Notes: 如图所示，各个虚拟系统以及根系统的虚拟接口之间默认通过一条“虚拟链路”连接。如果将虚拟系统、根系统都视为独立的设备，将虚拟接口视为设备之间通信的接口，通过将虚拟接口加入安全区域并按照配置一般设备间互访的思路配置路由和策略，就能实现虚拟系统和根系统的互访、虚拟系统之间的互访。

## Slide 92: 虚拟系统访问根系统
GE1/0/2
Virtual-if1
GE1/0/1
数据
Virtual-if0
1
目的地址 | 出接口 | 下一跳
0.0.0.0/0 | Virtual-if0 | 0.0.0.0
10.3.0.0/24 | GE1/0/2 | 10.1.1.2
… | … | …
源端
10.3.0.0/24
目的端
3.3.3.3/24
10.1.1.2
虚拟系统A
根系统
虚拟系统A的路由表
目的地址 | 出接口 | 下一跳
0.0.0.0/0 | GE1/0/1 | 1.1.1.254
… | … | …
… | … | …
根系统的路由表
2
查表转发，建立会话
3
查表转发，建立会话
4
1.1.1.254
虚拟系统A下10.3.0.0/24网段的用户通过根系统的GE1/0/1访问Internet服务器3.3.3.3。
Notes: 虚拟系统与根系统互访有两种场景：虚拟系统访问根系统、根系统访问虚拟系统。这两种场景下，报文转发的流程略有不同。
本页以虚拟系统访问根系统为例。因为虚拟系统和根系统都需要按照防火墙转发流程对报文进行处理，所以虚拟系统和根系统中要分别完成策略、路由等配置。

## Slide 93: 两个虚拟系统之间直接互访
GE1/0/2
Virtual-if1
GE1/0/1
数据
Virtual-if2
1
目的地址 | 出接口 | 下一跳
3.3.3.3/24 | Virtual-if2 | 0.0.0.0
10.3.0.0/24 | GE1/0/2 | 10.1.1.2
… | … | …
源端
10.3.0.0/24
目的端
3.3.3.3/24
10.1.1.2
虚拟系统A
虚拟系统B
虚拟系统A的路由表
目的地址 | 出接口 | 下一跳
3.3.3.3/24 | GE1/0/1 | 1.1.1.254
… | … | …
… | … | …
虚拟系统B的路由表
2
查表转发，建立会话
3
查表转发，建立会话
4
1.1.1.254
虚拟系统A下10.3.0.0/24网段的用户访问虚拟系统B下服务器3.3.3.3。
Notes: FW的虚拟系统之间默认是互相隔离的，不同虚拟系统下的主机不能通信。如果两个虚拟系统下主机有通信的需求，就需要配置策略和路由，使不同虚拟系统能够互访。该场景是虚拟系统A向虚拟系统B发起访问。报文先进入虚拟系统A，虚拟系统A按照防火墙转发流程对报文进行处理。然后报文进入虚拟系统B，虚拟系统B再次按照防火墙转发流程对报文进行处理。
因为两个虚拟系统都需要按照防火墙转发流程对报文进行处理，所以两个虚拟系统中要分别完成策略、路由等配置。

## Slide 94: 配置举例：虚拟系统间互访 (1)
如图所示，vsysa中的用户要访问vsysb中的Server。
配置步骤如下：
  在根系统中配置vsysa和vsysb互访的路由。
  在vsysa中配置安全策略。
  在vsysb中配置安全策略。
10.3.0.0/24
10.3.1.0/24
GE1/0/3
10.3.0.1/24
GE1/0/4
10.3.1.1/24
vsya
vsyb
Trust
FW
Trust
10.3.1.3/24
10.3.0.3/24
在根系统中配置vsysa和vsysb互访的路由。
<FW> system-view
[FW] ip route-static vpn-instance vsysa 10.3.1.0 24 vpn-instance vsysb
为根系统的虚拟接口Virtual-if0配置IP地址，并将加入Trust区域。Virtual-if0接口上的IP地址可设置为任意值，保证不与其他接口上的IP地址冲突即可。
[FW] interface Virtual-if 0
[FW-Virtual-if0] ip address 172.16.0.1 24
[FW-Virtual-if0] quit
[FW] firewall zone trust
[FW-zone-trust] add interface Virtual-if0
[FW-zone-trust] quit
Notes: 以上配置只能实现vsysa到vsysb的单向通信，即只能是vsysa中主机主动向vsysb中主机发起访问，vsysb中主机不能主动向vsysa中主机发起访问。 如果vsysb中主机有主动访问vsysa中主机的需求，则需要配置vsysb到vsysa的路由和安全策略。

## Slide 95: 配置举例：虚拟系统间互访 (2)
如图所示，vsysa中的用户要访问vsysb中的Server。
配置步骤如下：
  在根系统中配置vsysa和vsysb互访的路由。
  在vsysa中配置安全策略。
  在vsysb中配置安全策略。
为vsysa的虚拟接口Virtual-if1配置IP地址，并将接口加入Untrust区域。Virtual-if1接口上的IP地址可设置为任意值，保证不与其他接口上的IP地址冲突即可。
[FW-vsysa] interface Virtual-if 1
[FW-vsysa-Virtual-if1] ip address 172.16.1.1 24
[FW-vsysa-Virtual-if1] quit
[FW-vsysa] firewall zone untrust
[FW-vsysa-zone-untrust] add interface Virtual-if1
[FW-vsysa-zone-untrust] quit
配置允许vsysa内用户访问vsysb内服务器的策略。
[FW-vsysa] security-policy
[FW-vsysa-policy-security] rule name to_server
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] source-zone trust
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] destination-zone untrust
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] source-address 10.3.0.0 24
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] destination-address 10.3.1.3 32
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] action permit
[FW-vsysa-policy-security-rule-to_internet] quit
[FW-vsysa-policy-security] quit
10.3.0.0/24
10.3.1.0/24
GE1/0/3
10.3.0.1/24
GE1/0/4
10.3.1.1/24
vsya
vsyb
Trust
FW
Trust
10.3.1.3/24
10.3.0.3/24

## Slide 96: 配置举例：虚拟系统间互访 (3)
如图所示，vsysa中的用户要访问vsysb中的Server。
配置步骤如下：
  在根系统中配置vsysa和vsysb互访的路由。
  在vsysa中配置安全策略。
  在vsysb中配置安全策略。
为vsysb的虚拟接口Virtual-if2配置IP地址，并将接口加入Untrust区域。Virtual-if2接口上的IP地址可设置为任意值，保证不与其他接口上的IP地址冲突即可。
[FW-vsysb] interface Virtual-if 2
[FW-vsysb-Virtual-if1] ip address 172.16.2.1 24
[FW-vsysb-Virtual-if1] quit
[FW-vsysb] firewall zone untrust
[FW-vsysb-zone-untrust] add interface Virtual-if2
[FW-vsysb-zone-untrust] quit
配置允许vsysa内用户访问vsysb内服务器的策略。
[FW-vsysb] security-policy
[FW-vsysb-policy-security] rule name vsysa_to_server
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] source-zone untrust
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] destination-zone trust
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] source-address 10.3.0.0 24
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] destination-address 10.3.1.3 32
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] action permit
[FW-vsysb-policy-security-rule-vsysa_to_vsysb] quit
[FW-vsysb-policy-security] quit
配置验证。
10.3.0.0/24
10.3.1.0/24
GE1/0/3
10.3.0.1/24
GE1/0/4
10.3.1.1/24
vsya
vsyb
Trust
FW
Trust
10.3.1.3/24
10.3.0.3/24
PC>ping 10.3.1.3
Ping 10.3.1.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.3.1.3: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=79 ms

## Slide 97
(多选题)DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，可以用于防御以下哪些攻击类型？( )
  防御改变CHADDR值的饿死攻击
  防御DHCP仿冒者攻击
  防御TCP flag攻击
  防御中间人攻击和IP/MAC Spoofing攻击
(判断题)FW的虚拟系统之间默认是互相隔离的，不同虚拟系统下的主机不能通信。( )
  正确
  错误
Notes: ABD
A

## Slide 98
端口隔离实现同一VLAN内端口之间的隔离。端口隔离模式分别为二层隔离三层互通、二层三层都隔离。
交换机MAC地址表可以分为静态MAC地址表、黑洞MAC地址表、动态MAC地址表。
端口安全通过将接口学习到的动态MAC地址转换为安全MAC地址，安全MAC地址通常与安全保护动作结合使用。
交换机开启MAC地址漂移检测有助于工程师快速处理交换机环路故障。
MACsec定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间数据加密，保证数据传输安全性。
流量抑制与风暴控制主要区别在于流量控制仅仅是对各种报文进行限速处理，超过阈值之后就丢弃，而风暴控制能够根据报文速率的大小采取不同的惩罚动作，包括关闭端口或者阻塞报文。
DHCP Snooping技术对于防御以太网中关于终端设备自动获取IP的网络攻击有很大的作用，通过配置DHCP Snooping信任端口功能和DHCP Snooping绑定表，可以很好的防范针对DHCP的网络攻击。
IPSG通过查看交换机绑定表，阻止IP地址欺骗攻击，杜绝非法用户盗用合法IP地址对网络发起攻击。
部署防火墙双机热备可提升网络可靠性，部署防火墙虚拟系统可实现对物理设备的逻辑划分，提升资源利用率。