## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2020.03.21
朱仕耿/00261992
新开发
何军建/WX580230
2021.07.31
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: MPLS原理与配置

## Slide 3
90年代中期，互联网流量的快速增长。传统IP报文依赖路由器查询路由表转发，但由于硬件技术存在限制导致转发性能低，查表转发成为了网络数据转发的瓶颈。
因此，旨在提高路由器转发速度的MPLS（Multi-Protocol Label Switching，多协议标签交换）被提出。与传统IP路由方式相比，MPLS在数据转发时，只在网络边缘分析IP报文头，在网络内部采用更为高效的标签（Label）转发，节约了处理时间。
随着设备硬件性能不断提升，MPLS在提高数据转发速度上的优势逐渐弱化，但其支持多层标签嵌套和设备内转控分离的特点，使其在VPN（Virtual Private Network，虚拟私有网络）、QoS（Quality of Service，服务质量）等新兴应用中得到广泛应用。
本课程主要介绍MPLS的工作原理以及标签的转发流程，静态标签交换路径的配置方法等。

## Slide 4
学习完本课程后，您将能够：
  描述MPLS的基本概念及术语
  描述MPLS的工作原理
  实现静态LSP的配置
  描述MPLS的转发流程

## Slide 5
MPLS基础
  MPLS概述
  MPLS术语
  MPLS标签
MPLS转发
静态LSP配置

## Slide 6: 传统IP路由转发
传统的IP转发采用的是逐跳转发。数据报文经过每一台路由器，都要被解封装查看报文网络层信息，然后根据路由最长匹配原则查找路由表指导报文转发。各路由器重复进行解封装查找路由表和再封装的过程，所以转发性能低。
目的网段/掩码 | 协议 | 优先级 | 开销 | 下一跳 | 出接口
192.168.1.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.1.254 | GE0/0/0
192.168.12.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.12.1 | GE0/0/2
0.0.0.0/0 | Static | 60 | 0 | 192.168.12.2 | GE0/0/2
R1
R2
R5
R6
R3
R4
PC1：192.168.1.1/24
PC2：192.168.2.1/24
IGP
GE0/0/2
R1路由表
传统IP路由转发的特点：
所有路由器需要知道全网的路由。
IP头部不定长，处理效率低。
传统IP转发是面向无连接的，无法提供较好的端到端QoS保证。
IP头部
数据
IP头部
数据
IP头部
数据
IP头部
数据
IP头部
数据

## Slide 7: MPLS基本概念
MPLS位于TCP/IP协议栈中的数据链路层和网络层之间，可以向所有网络层提供服务。
通过在数据链路层和网络层之间增加额外的MPLS头部，基于MPLS头部实现数据快速转发。
本课程仅介绍MPLS在IP网络中的应用。
目的： 3.3.3.3
根据MPLS标签转发
根据MPLS标签转发
根据IP转发
IP网络
IP网络
3.3.3.0/24
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header
Notes: MPLS起源于IPv4（Internet Protocol version 4），其核心技术可扩展到多种网络协议，包括IPv6（Internet Protocol version 6）、IPX（Internet Packet Exchange）、Appletalk、DECnet、CLNP（Connectionless Network Protocol）等。MPLS中的“Multiprotocol”指的就是支持多种网络协议。
MPLS以标签交换替代IP转发。标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符。

## Slide 8
MPLS基础
  MPLS概述
  MPLS术语
  MPLS标签
MPLS转发
静态LSP配置

## Slide 9: MPLS术语介绍：LSR与MPLS域
MPLS域（MPLS Domain）：一系列连续的运行MPLS的网络设备构成了一个MPLS域。
LSR（Label Switching Router，标签交换路由器）：支持MPLS的路由器（实际上也指支持MPLS的交换机或其他网络设备）。位于MPLS域边缘、连接其它网络的LSR称为边沿路由器LER（Label Edge Router），区域内部的LSR称为核心LSR（Core LSR）。
MPLS Domain
LER
Core LSR
LER
IP网络
IP网络
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header

## Slide 10: MPLS术语介绍：LSR分类
除了根据LSR在MPLS域中的位置进行分类之外，还可以根据对数据处理方式的不同进行分类：
  入站LSR（Ingress LSR）：通常是向IP报文中压入MPLS头部并生成MPLS报文的LSR。
  中转LSR（Transit LSR）：通常是将MPLS报文进行例如标签置换操作，并将报文继续在MPLS域中转发的LSR。
  出站LSR（Egress LSR）：通常是将MPLS报文中MPLS头部移除，还原为IP报文的LSR。
MPLS Domain
IP网络
IP网络
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header
Ingress LSR
Transit LSR
Egress LSR
Notes: 关于MPLS报文的标签操作，将在后面的课程中展开介绍。

## Slide 11: MPLS术语介绍：FEC
FEC（Forwarding Equivalence Class，转发等价类）是一组具有某些共性的数据流的集合，这些数据流在转发过程中被网络节点以相同方式处理。
  在MPLS网络中，FEC可以通过多种方式划分，例如基于目的IP地址及网络掩码、DSCP等特征来划分。
  数据属于哪一个LSP，由数据进入MPLS域时的Ingress LSR决定。
  MPLS标签通常是与FEC相对应的，必须有某种机制使得网络中的LSR获得关于某FEC的标签信息。
IP网络
IP网络
3.3.3.0/24
MPLS Domain
目的：3.3.3.3
Ingress LSR
Transit LSR
Egress LSR
由Ingress LSR确定数据所属的LSP，并打上相应的标签。
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header
Notes: 在传统的采用最长匹配算法的IP转发中，匹配到同一条路由的所有报文就是一个转发等价类。
在MPLS中，关于FEC最常见的例子是：目的IP地址匹配同一条IP路由的报文被认为属于同一个FEC。

## Slide 12: MPLS术语介绍：LSP
LSP（Label Switched Path，标签交换路径）是标签报文穿越MPLS网络到达目的地所走的路径。
同一个FEC的报文通常采用相同的LSP穿越MPLS域，所以对同一个FEC，LSR总是用相同的标签转发。
MPLS Domain
IP网络
3.3.3.0/24
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
IP网络
1.1.1.0/24
IP网络
2.2.2.0/24
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header
目的：3.3.3.3
目的：3.3.3.3
R8
LSP1
LSP2
Notes: 一条LSP包含一台入站LSR、一台出站LSR以及数量可变的中转LSR，因此LSP也可以看做是这些LSR的有序集合。
LSP需要在数据转发开始前建立完成，只有这样报文才能顺利穿越MPLS域。
LSP可通过静态和动态两种方式建立。
需要注意的是，LSP是一个从“起点”到“终点”的单向路径，若需要双向数据互通，则需要在双方之间建立双向的LSP。

## Slide 13
MPLS基础
  MPLS概述
  MPLS术语
  MPLS标签
MPLS基本原理
静态LSP配置

## Slide 14: MPLS标签
IP报文进入MPLS域之前，会被入站LSR压入MPLS头部（又叫MPLS标签），形成一个MPLS标签报文。一个标签报文可以包含一个或多个MPLS标签。
标签（Label）：用于携带标签值，长度20 bit。
EXP（Experimental Use）：主要用于CoS（Class of Service），长度3 bit。
S（Bottom of Stack）：栈底位，用于指示该标签头部是否为最后一层标签，长度1 bit。如果该字段为1，则表示当前标签头部为栈底；如果该字段为0，则表示当前标签头部之后依然还有其他标签头部。
TTL（Time To Live）：用于当网络出现环路时，防止标签报文被无限制转发，与IP报文头部中的TTL具有相同的意义，长度8 bit。
IP头部
报文载荷
二层帧头
标签头部
MPLS标签报文
Label
EXP
S
TTL
在二层帧头部和IP头部之间插入标签
32 bit
Notes: EXP字段在早期的MPLS标准中被定义，意为试验性的字段，但实际上该字段主要被用于CoS。为了避免歧义，RFC5462重新定义了该字段，命名为流分类（Traffic Class）。

## Slide 15: MPLS标签栈
MPLS支持一层或多层标签头部，这些标签头部的有序集合被称为标签栈（Label Stack）。
当标签栈中存在多个标签时，这些标签的顺序是非常讲究的：
  最靠近二层头部的标签是栈顶标签，标签中的S字段为0。
  最靠近IP头部的标签是栈底标签，标签中的S字段为1。
标签头部2
标签头部3
二层帧头
标签头部1
IP头部
报文载荷
Label
EXP
1
TTL
Label
EXP
0
TTL
Label
EXP
0
TTL
标签栈
栈顶
栈底
Notes: 当上层为MPLS标签栈时，以太网头部中的Type字段为0x8847，PPP头部中的Protocol字段为0x8281。

## Slide 16: 标签空间
标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符。标签空间就是指标签的取值范围。标签值的范围及规划如下：
标签值 | 描述
0~15 | 特殊标签值。例如0被定义为IPv4显式空标签（IPv4 Explicit NULL Label），标签值3被定义为隐式空标签（Implicit NULL Label）。
16~1023 | 用于静态LSP、静态CR-LSP的共享标签空间。
1024~1048575 | LDP、RSVP-TE、MP-BGP等动态信令协议的标签空间； 动态信令协议的标签空间不是共享的，而是独立且连续的，互不影响。
Notes: 只具有本地意义说明每一台LSR之间的标签空间是相互独立的，即每台路由器都可以使用完整的标签空间。

## Slide 17: MPLS标签的处理
LSR对标签的操作类型包括标签压入（Push）、标签交换（Swap）和标签弹出（Pop）。
Push
Pop
Swap
IP
IP
300
Push
IP
400
Push
IP
400
300
IP报文进入MPLS域时，MPLS边界设备在报文二层头部和IP头部之间插入一个新标签；MPLS中间设备也可根据需要，在标签栈顶增加一个新的标签。
IP
300
Swap
IP
200
IP
400
Swap
300
IP
400
200
当报文在MPLS域内转发时，根据标签转发表，用下一跳分配的标签，替换MPLS报文的栈顶标签。
IP
Pop
IP
300
Pop
IP
400
300
IP
400
当报文离开MPLS域时，将MPLS报文的标签去掉。

## Slide 18
MPLS基础
MPLS转发
静态LSP配置

## Slide 19: MPLS转发概述
MPLS转发的本质就是将数据归到对应的FEC并按照提前建立好的LSP进行转发。
  对于整个MPLS域，LSP是某一给定的FEC进入域和离开域的路径，可以看成是LSR的有序集合。
  对于单台LSR，需要建立标签转发表，用标签来标识FEC，并绑定相应的标签处理和转发等行为。
R2
R3
R1
R4
MPLS Domain
IP网络
1.1.1.0/24
目的：4.4.4.4
IP网络
2.2.2.0/24
目的：4.4.4.4
IP网络
3.3.3.0/24
目的：4.4.4.4
IP网络
4.4.4.0/24
FEC1
Label：100
LSP1：{R1，R2，R3，R4}
FEC1
Label：100
LSP2：{R2，R3，R4}
FEC1
Label：200
LSP3：{R3，R4}
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 同一个FEC，若进入MPLS域的Ingress LSR（入站LSR）不同，转发时的LSP也不相同。
同一个FEC，LSR的处理方式相同，不论这个FEC来自哪里（进入设备的接口）。
LSR的转发动作决定了LSP，而标签转发表确定转发动作，所以建立标签转发表也可以理解为建立LSP。
如图所示，因为有着相同的目的地，所以这三份数据属于同一个转发等价类FEC1。同时由于入站LSR不同，这些数据将分别在LSP1、LSP2和LSP3上被转发。因为标签仅具有本地意义，所以每台LSR上给同一FEC分配的标签，可以相同，也可以不同。

## Slide 20: MPLS体系结构
MPLS的体系结构由控制平面（Control Plane）和转发平面（Forwarding Plane）组成。
转发平面
控制平面
标签信息表 （LIB）
标签分发协议 (LDP)
路由信息表 （RIB）
IP路由协议
转发信息表 （FIB）
标签转发信息表 （LFIB）
控制平面：
负责产生和维护路由信息以及标签信息。
控制平面包括IP路由协议和路由信息表，标签分发协议和标签信息表。
转发平面：
也称数据平面（Data Plane），负责普通IP报文的转发以及带MPLS标签报文的转发。
转发平面包括IP转发信息表和标签转发信息表。
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 控制平面：
  控制平面是无连接的，主要功能是负责产生和维护路由信息以及标签信息。
  控制平面包括：
    路由信息表RIB（Routing Information Base）：由IP路由协议（IP Routing Protocol）、静态路由和直连路由共同生成，用于选择路由。
    标签信息表LIB（Label Information Base）：用于管理标签信息，LIB中的表项可由标签交换协议（LDP、RSVP等协议）或静态配置生成。
转发平面：
  转发平面也称为数据平面，是面向连接的， 主要功能是负责普通IP报文的转发以及带MPLS标签报文的转发。
  转发平面包括：
    转发信息表FIB（Forwarding Information Base）：从RIB提取必要的路由信息生成，负责普通IP报文的转发。
    标签转发信息表LFIB（Label Forwarding Information Base）：简称标签转发表，负责带MPLS标签报文的转发。

## Slide 21: 控制平面与转发平面
转发平面
控制平面
标签分发协议 （LDP）
路由信息表 （RIB）
IP路由协议
转发信息表 （FIB）
标签转发信息表 （LFIB）
交互路由信息
交互标签信息
转发平面
控制平面
标签分发协议 (LDP)
路由信息表 (RIB)
IP路由协议
转发信息表 （FIB）
标签转发信息表 （LFIB）
入站IP报文
出站IP报文
入站标签报文
出站标签报文
路由信息和标签信息传递过程
IP数据包和MPLS标签数据包传递过程
基本概念
LSP建立
标签转发

## Slide 22: LSP建立原则
当网络层协议为IP协议时，FEC所对应的路由必须存在于LSR的IP路由表中，否则该FEC的标签转发表项不生效。
LSR用标签标识指定FEC，所以该FEC的数据被发送至LSR时，必须携带正确的标签，才能被LSR正确的处理。
FEC：4.4.4.0/24
Out Label=1027
In Label=Null
FEC：4.4.4.0/24
Out Label=1026
In Label=1027
FEC：4.4.4.0/24
Out Label=1025
In Label=1026
FEC：4.4.4.0/24
Out Label=Null
In Label=1025
R2
R3
R1
R4
MPLS Domain
IP网络
1.1.1.0/24
目的：4.4.4.4
IP网络
4.4.4.0/24
对某一FEC，设备上存在进（In）标签和出（Out）标签，分别表示该FEC的数据接收时和发送时所携带的标签。
以R2转发到4.4.4.0/24的数据为例，R1为R2的上游（Upstream）LSR，R3为R2的下游（Downstream）LSR。为确保标签报文能被正确的处理和转发，那么R1发给R2的报文所携带的标签与R2上绑定到4.4.4.0/24的相同，即R1的出标签等于R2的入标签。同理，R2关于4.4.4.0/24这条FEC的出标签必须等于R3的入标签。
基本概念
LSP建立
标签转发

## Slide 23: LSP建立方式
MPLS需要为报文事先分配好标签，建立一条LSP，才能进行报文转发。LSP分为静态LSP和动态LSP两种。
静态LSP
基本概念：
静态LSP是用户通过手工为各个FEC分配标签而建立的。
静态LSP不使用标签发布协议，不需要交互控制报文，因此消耗资源比较小。
通过静态方式建立的LSP不能根据网络拓扑变化动态调整，需要管理员干预。
应用场景：
适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
标签分配原则：
前一节点出标签的值等于下一个节点入标签的值。
动态LSP
基本概念：
动态LSP通过标签发布协议动态建立。
标签发布协议是MPLS的控制协议（也可称为信令协议），负责FEC的分类、标签的分发以及LSP的建立和维护等一系列操作。
常用标签发布协议：标签分发协议（LDP）
全称：Label Distribution Protocol。
定义：LDP是多协议标签交换MPLS的一种控制协议，负责转发等价类FEC的分类、标签的分配以及标签交换路径LSP的建立和维护等操作。LDP规定了标签分发过程中的各种消息以及相关处理过程。
应用场景：LDP广泛地应用在VPN服务上，具有组网、配置简单、支持基于路由动态建立LSP、支持大容量LSP等优点。
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 静态LSP：
  由于静态LSP各节点上不能相互感知到整个LSP的情况，因此静态LSP是一个本地的概念。
动态LSP：
  其他标签分布协议：
    RSVP-TE：Resource Reservation Protocol Traffic Engineering，它是对RSVP的扩展，用于建立基于约束的LSP。它拥有普通LDP LSP没有的功能，如发布带宽预留请求、带宽约束、链路颜色和显式路径等。
    MP-BGP：Multiprotocol Border Gateway Protocol，MP-BGP是在BGP协议基础上扩展的协议。MP-BGP支持为MPLS VPN业务中私网路由和跨域VPN的标签路由分配标签。

## Slide 24: MPLS标签转发
LSR处理报文时主要根据FTN、 NHLFE和ILM。
FTN
FTN（FEC-to-NHLFE）：当LSR收到IP报文并需要进行MPLS转发时使用，FTN只在Ingress存在。
FTN包括：Tunnel ID、FEC到NHLFE的映射信息。
NHLFE
下一跳标签转发表项（Next Hop Label Forwarding Entry）：LSR对报文（MPLS或IP报文）进行MPLS转发时使用，NHLFE在Ingress和Transit存在。
NHLFE包括：Tunnel ID、出接口、下一跳、出标签、标签操作类型等信息。
ILM
入标签映射（ILM，Incoming Label Map）：用于指导MPLS报文的转发（MPLS或IP转发），ILM只在Transit和Egress存在。
ILM包括：Tunnel ID、入标签、入接口、标签操作类型等信息。
Out IF | Tunnel ID | NH | Out Label
In Label | In IF | Tunnel ID | OPER
FEC | Tunnel ID
Ingress设备通过查看FIB表中Tunnel ID值不为0x0的表项，能够获得FTN的详细信息。
1
Transit设备根据ILM表的Tunnel ID找到对应的NHLFE表项
2
Egress设备的ILM表中对应的OPER为Pop，仅有单层标签的情况下剥离标签进行IP转发。
3
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: Tunnel ID：为了给使用隧道的上层应用（如VPN、路由管理）提供统一的接口，系统自动为隧道分配了一个ID，也称为Tunnel ID。该Tunnel ID的长度为32比特，只是本地有效。在MPLS转发过程中，FIB、ILM和NHLFE表项是通过Tunnel ID关联的。

## Slide 25: Ingress LSR的处理
IF1
3.3.3.1/24
Push
IP: 3.3.3.1
IP: 3.3.3.1
Z
IP: 3.3.3.1
Y
IP: 3.3.3.1
Ingress
Transit
Egress
IF2
IF1
IF2
IF1
IF2
1.1.1.1/24
1.1.1.2/24
2.2.2.1/24
2.2.2.2/24
DEST | Tunnel ID
3.3.3.1/24 | 0x11
FIB
Out IF | Tunnel ID | OPER | NH | Out Label
IF2 | 0x11 | Push | 1.1.1.2 | Z
NHLFE
1
2
当IP报文进入MPLS域时：
Ingress LSR查看FIB表，检查目的IP地址对应的Tunnel ID值是否为0x0（如果Tunnel ID值为0x0，则进入正常的IP转发流程）。
如果Tunnel ID值不为0x0，根据FIB表的Tunnel ID找到对应的NHLFE表项，将FIB表项和NHLFE表项关联起来。
查看NHLFE表项，可以得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型。
在IP报文中压入出标签，同时处理TTL，然后将封装好的MPLS报文发送给下一跳。
3
4
注：
NH=NEXTHOP
IF=Interface
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 在Ingress LSR，通过查询FIB表（得到FTN信息）和NHLFE表指导报文的转发。
当IP报文进入MPLS域时，首先查看FIB表，检查目的IP地址对应的Tunnel ID值是否为0x0。
  如果Tunnel ID值为0x0，则进入正常的IP转发流程。
  如果Tunnel ID值不为0x0，则进入MPLS转发流程。

## Slide 26: Transit LSR的处理
NHLFE
IF1
3.3.3.1/24
Push
IP: 3.3.3.1
IP: 3.3.3.1
Z
IP: 3.3.3.1
Y
IP: 3.3.3.1
Swap
Ingress
Transit
Egress
IF2
IF1
IF2
IF1
IF2
1.1.1.1/24
1.1.1.2/24
2.2.2.1/24
2.2.2.2/24
In Label | In IF | Tunnel ID
Z | IF1 | 0x15
ILM
Out IF | Tunnel ID | OPER | NH | Out Label
IF2 | 0x15 | Swap | 2.2.2.2 | Y
5
6
7
当MPLS报文在MPLS域转发时：
Transit LSR根据MPLS的标签值查看对应的ILM表，得到Tunnel ID。
根据ILM表的Tunnel ID找到对应的NHLFE表项。
查看NHLFE表项，得到出接口、下一跳、出标签和标签操作类型，标签操作类型为Swap，则交换标签。
注：
NH=NEXTHOP
IF=Interface
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 在Transit LSR，通过查询ILM表和NHLFE表指导MPLS报文的转发。

## Slide 27: Egress LSR的处理
IF1
3.3.3.1/24
Push
IP: 3.3.3.1
IP: 3.3.3.1
Z
IP: 3.3.3.1
Y
IP: 3.3.3.1
Swap
Ingress
Transit
Egress
IF2
IF1
IF2
IF1
IF2
1.1.1.1/24
1.1.1.2/24
2.2.2.1/24
2.2.2.2/24
In Label | In IF | Tunnel ID | OPER
Y | IF1 | 0x22 | 
ILM
8
当MPLS报文需要离开MPLS域时：
Egress根据ILM查询到该标签对应的操作为Pop，说明需要剥离该标签。
根据当前标签头部的下一层报文头部进行下一步处理。
Pop
S=1，表明该标签是栈底标签，直接进行IP转发。
S=0，表明还有下一层标签，根据下一层标签。
9
注：
NH=NEXTHOP
IF=Interface
基本概念
LSP建立
标签转发
Notes: 在Egress LSR，通过查询ILM表指导MPLS报文的转发。

## Slide 28: MPLS详细转发过程
IF1
3.3.3.1/24
Push
IP: 3.3.3.1
IP: 3.3.3.1
Z
IP: 3.3.3.1
Y
IP: 3.3.3.1
Swap
Ingress
Transit
Egress
IF2
IF1
IF2
IF1
IF2
1.1.1.1/24
1.1.1.2/24
2.2.2.1/24
2.2.2.2/24
DEST | Tunnel ID
3.3.3.1/24 | 0x11
In Label | In IF | Tunnel ID
Z | IF1 | 0x15
In Label | In IF | Tunnel ID
Y | IF1 | 0x22
FIB
LIM
Out IF | Tunnel ID | OPER | NH | Out Label
IF2 | 0x15 | Swap | 2.2.2.2 | Y
Out IF | Tunnel ID | OPER | NH | Out Label
IF2 | 0x11 | Push | 1.1.1.2 | Z
NHLFE
1
2
4
5
6
7
8
9
根据内层报文头部进行下一步处理
3
注：
NH=NEXTHOP
IF=Interface
基本概念
LSP建立
标签转发

## Slide 29
MPLS基础
MPLS转发
静态LSP配置

## Slide 30: MPLS基本配置命令
[Huawei] mpls lsr-id lsr-id
配置LSR ID
mpls lsr-id命令用来配置LSR的ID。LSR ID用来在网络中唯一标识一个LSR。LSR没有缺省的LSR ID，必须手工配置。为了提高网络的可靠性，推荐使用LSR某个Loopback接口的地址作为LSR ID并在配置前对网络中所有LSR的LSR ID进行统一规划。
[Huawei] mpls
使能MPLS
mpls命令用来使能本节点的全局MPLS能力，并进入MPLS视图。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] mpls
在接口视图下，使能当前接口的MPLS功能。需先使能全局MPLS能力后才能执行接口下的MPLS使能命令。

## Slide 31: 静态LSP配置命令 (1)
[Huawei] static-lsp ingress lsp-name destination ip-address { mask-length | mask } { nexthop next-hop-address | outgoing-interface interface-type interface-number } * out-label out-label
Ingress LSR配置
static-lsp ingress命令用来为入口节点配置静态LSP。
推荐采用指定next-hop的方式配置静态LSP，确保本地路由表中存在与指定目的IP地址精确匹配的路由项，包括目的IP地址和下一跳IP地址。如果LSP出接口为以太网类型，必须配置nexthop next-hop-address参数以保证LSP的正常转发。
out-label的取值范围为16~1048575。
[Huawei] static-lsp transit lsp-name [ incoming-interface interface-type interface-number ] in-label in-label { nexthop next-hop-address | outgoing-interface interface-type interface-number }* out-label out-label
Transit LSR配置
static-lsp transit命令用来为中间转发节点配置静态LSP。
下一跳和出接口的配置规则和Ingress LSR保持一致。
in-label的取值范围为16~1023。
out-label的取值范围为16~1048575。
Notes: out-label占用的是下游LSR的标签空间，而下游空间采用的标签分发方式不确定，所以out-label的标签空间为16~1048575。
in-label占用的是当前LSR的标签空间，采用静态LSP时，标签空间为16~1023。

## Slide 32: 静态LSP配置命令 (2)
[Huawei] static-lsp egress lsp-name [ incoming-interface interface-type interface-number ] in-label in-label
Egress LSR配置
static-lsp egress命令用来在出口节点配置静态LSP。
[Huawei] display mpls static-lsp [ lsp-name ] [ { include | exclude } ip-address mask-length ] [ verbose ]
查看静态LSP配置
display mpls static-lsp命令用来查看静态LSP信息。

## Slide 33: 静态LSP配置案例 (1)
案例介绍：R1、R2和R3之间已经部署了IGP协议，故1.1.1.0/24与3.3.3.0/24网络之间已经能够互访。现要求通过配置静态LSP，使得这两个网络之间能基于MPLS进行互访，标签分配如图。
配置思路：
  在设备和接口上使能MPLS功能。
  按照规划配置静态LSP。
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=200
In Label=Null
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=300
In Label=200
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=Null
In Label=300
R2
R1
R3
MPLS Domain
IP网络
1.1.1.0/24
IP网络
3.3.3.0/24
LSP
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24

## Slide 34: 静态LSP配置案例 (2)
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=200
In Label=Null
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=300
In Label=200
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=Null
In Label=300
R2
R1
R3
MPLS Domain
IP网络
1.1.1.0/24
IP网络
3.3.3.0/24
LSP
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
三台路由器的LSR ID分别为10.1.1.1、10.1.1.2和10.1.1.3，以R1为例，使能全局和接口的MPLS功能。
[R1]mpls lsr-id 10.1.1.1
[R1]mpls
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[R1-mpls]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit

## Slide 35: 静态LSP配置案例 (3)
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=200
In Label=Null
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=300
In Label=200
FEC：3.3.3.0/24
Out Label=Null
In Label=300
R2
R1
R3
MPLS Domain
IP网络
1.1.1.0/24
IP网络
3.3.3.0/24
LSP
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
配置R1去往R3方向的静态LSP
[R1] static-lsp ingress 1to3 destination 3.3.3.0 24 nexthop 10.0.12.2 out-label 200
[R2] static-lsp transit 1to3 incoming-interface GigabitEthernet 0/0/0 in-label 200 nexthop 10.0.23.3 out-label 300
[R3] static-lsp egress 1to3 incoming-interface GigabitEthernet 0/0/0 in-label 300

## Slide 36: 静态LSP配置案例 - 检查配置
[R1]display mpls lsp
---------------------------------------------------------------------
LSP Information: STATIC LSP
---------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
3.3.3.0/24 NULL/200 -/GE0/0/0
[R3]display mpls lsp
---------------------------------------------------------------------
LSP Information: STATIC LSP
---------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
3.3.3.0/24 300/NULL GE0/0/0/-
[R2]display mpls lsp
---------------------------------------------------------------------
LSP Information: STATIC LSP
---------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
3.3.3.0/24 200/300 GE0/0/0/GE0/0/1
经测试，1.1.1.0/24网段的主机到3.3.3.0/24主机的ping测试没有问题。

## Slide 37: 静态LSP配置案例 - 抓包分析
从抓包信息可知，1.1.1.0/24网段的主机到3.3.3.0/24主机的报文基于MPLS标签转发。
3.3.3.0/24网段的主机到1.1.1.0/24主机的报文基于IP包头转发。
No. Time Source Destination Protocol Length Info
5 12.109000 1.1.1.1 3.3.3.3 ICMP 102 Echo (ping) request
Frame 5: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HuaweiTe_b1:15:3e (00:e0:fc:b1:15:3e), Dst: HuaweiTe_49:20:bb (00:e0:fc:49:20:bb)
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 300, Exp: 0, S: 1, TTL: 254
Internet Protocol Version 4, Src: 1.1.1.1, Dst: 3.3.3.3
Internet Control Message Protocol
No. Time Source Destination Protocol Length Info
6 12.141000 3.3.3.3 1.1.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply
Frame 6: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HuaweiTe_49:20:bb (00:e0:fc:49:20:bb), Dst: HuaweiTe_b1:15:3e (00:e0:fc:b1:15:3e)
Internet Protocol Version 4, Src: 3.3.3.3, Dst: 1.1.1.1
Internet Control Message Protocol

## Slide 38
(多选题)下面对MPLS头部的描述正确的是哪些选项？( )
  MPLS头部的长度为32比特
  MPLS头部中的Label字段取值范围为0~65535
  MPLS支持多层嵌套
  可以通过MPLS头部中的max_hop字段防止标签报文被无限制转发
(判断题)在配置静态LSP时，入标签和出标签的取值范围均为16~1023 。( )
  正确
  错误
Notes: AC
B

## Slide 39
MPLS最初是为了解决传统IP路由器查表转发速度慢而被提出的，是一种通过标签头部实现快速转发的技术。
MPLS标签是一个短而定长的、只具有本地意义的标识符，用于唯一标识一个分组所属的FEC。LSR对标签的操作类型包括标签压入、标签交换和标签弹出。
MPLS包含控制平面和数据平面，控制平面主要负责路由信息的传递和标签的分发，数据平面主要负责数据的转发。
随着技术的发展，MPLS在数据转发速度上的优势逐渐弱化，但其特性使其在VPN领域得到广泛应用。