## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2020.03.31
朱仕耿/00261992
新开发
何军建/WX580230
2021.07.31
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: MPLS LDP原理与配置

## Slide 3
MPLS是一种根据报文中携带的标签来转发数据的技术。
MPLS的一个基本概念就是两台LSR必须对在它们之间转发的数据的标签使用上“达成共识”。LSR之间可以运行LDP（Label Distribution Protocol，标签分发协议）来告知其他LSR本设备上的标签绑定信息，从而实现标签报文的正确转发。
本课程将介绍LDP基本工作原理与特性，以及LDP的基本配置。
Notes: 本课程的标签分发协议特指由RFC3036首次定义的标签分发协议，当前该标准已被RFC5036废弃。
除了LDP外，标签分发协议也可以指MP-BGP、RSVP等可执行标签分发的一类协议。

## Slide 4
学习完本课程后，您将能够：
  描述LDP的基本概念及工作机制
  描述MPLS标签分发控制模式、通告模式及保留模式
  实现LDP的基础配置

## Slide 5
LDP基本概念
LDP工作原理
LDP基本配置

## Slide 6: LDP协议概述
LDP是MPLS的一种控制协议，相当于传统网络中的信令协议，负责FEC的分类、标签的分配以及LSP的建立和维护等操作。LDP规定了标签分发过程中的各种消息以及相关处理过程。
LDP的工作过程主要分为两部分：
  LSR之间建立LDP会话。
  LSR之间基于LDP会话动态交换标签与FEC的映射信息，并根据标签信息建立LSP。
FEC：192.168.3.0/24
入标签：1024
192.168.3.0/24
192.168.1.0/24
R1
R2
R3
FEC：192.168.1.0/24
入标签：1024
LDP会话
LDP会话
FEC：192.168.3.0/24
入标签：1025
FEC：192.168.1.0/24
入标签：1026

## Slide 7: LDP会话、LDP邻接体、LDP对等体
LSR之间交互标签绑定消息之前必须建立LDP会话。LDP会话可以分为：
  本地LDP会话（Local LDP Session）：建立会话的两个LSR之间是直连的；
  远程LDP会话（Remote LDP Session）：建立会话的两个LSR之间可以是直连的，也可以是非直连的。
两台LSR之间交互Hello消息之后，即建立起邻接体（Adjacency）关系；
在建立邻接体关系的基础上，两台LSR之间交互LDP会话消息，建立起LDP会话，两台设备之间形成LDP对等体关系。
本地LDP会话
远程LDP会话
192.168.3.0/24
192.168.1.0/24
R1
R2
R3
标签分发
标签分发
标签分发

## Slide 8: LSR ID与LDP ID
每一台运行了LDP的LSR除了必须配置LSR ID，还必须拥有LDP ID。
  LDP ID的长度为48 bit，由32 bit的LSR ID与16 bit的标签空间标识符（Label Space ID）构成。
  LDP ID以“LSR ID : 标签空间标识”的形式呈现。例如2.2.2.2:0。
标签空间标识一般存在两种形态：
  值为0：表示基于设备（或基于平台）的标签空间；
  值非0：表示基于接口的标签空间。
R1
R2
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
LSR ID 1.1.1.1
LDP ID 1.1.1.1:0
LSR ID 2.2.2.2
LDP ID 2.2.2.0:0
LSR ID（32 bit）：标签空间标识符（16 bit）
Notes: 在本课程中，均使用基于设备（或基于平台）的标签空间。

## Slide 9: LDP消息
运行LDP协议的LSR之间通过交换LDP消息来实现邻居发现、会话建立与维护以及标签管理等功能。
消息类型 | 消息名称 | 传输层协议 | 作用
Discovery Message | Hello | UDP | LDP发现机制中宣告本LSR并发现邻居
Session Message | Initialization | TCP | 在LDP Session建立过程中协商参数
 | Keepalive |  | 监控LDP Session的TCP连接的完整性
Advertisement Message | Address |  | 宣告接口地址
 | Address Withdraw |  | 撤消接口地址
 | Label Mapping |  | 宣告FEC/Label映射信息
 | Label Request |  | 请求FEC的标签映射
 | Label Abort Request |  | 终止未完成的Label Request Message
 | Label Withdraw |  | 撤消FEC/Label映射
 | Label Release |  | 释放标签
Notification Message | Notification |  | 通知LDP Peer错误信息
Notes: 按照消息的功能，LDP消息一共可以分为四大类型：发现消息（Discovery Message），会话消息（Session Message），通告消息（Advertisement Message）和通知消息（Notification Message）。
  发现消息：用来宣告和维护网络中一个LSR的存在；用于通告和维护网络中LSR的存在，如Hello报文。
  会话消息：用于建立、维护和终止LDP对等体之间的会话，如Initialization报文、Keepalive报文。
  通告消息：用来生成、改变和删除FEC的标签映射。
  通知消息：用来宣告告警和错误信息。
LDP消息承载在UDP或TCP之上，端口号均为646 。其中发现消息基于UDP传递；会话消息、通告消息、通知消息都基于TCP传递。

## Slide 10: LDP报文封装
LDP协议报文包括了LDP头部和LDP消息两部分。
  LDP头部中携带了LDP版本、报文长度等信息；
  LDP消息中携带了消息类型、消息长度等信息。
2 Byte
2 Byte
6 Byte
2 Byte
2 Byte
4 Byte
变长
变长
变长
IP Header
TCP/UDP Header
LDP Header
LDP Message
10 Byte
Version
PDU Length
LDP Identifier
Type
Message Length
Message ID
U
1 bit
Mandatory Parameters
Optional Parameters
Notes: LDP头部长度为10 Byte，包括Version，PDU Length和LDP Identifier三部分。
  Version占用2 Byte，表示LDP版本号，当前版本号为1。
  PDU Length占用2 Byte，以字节为单位表示除了Version和PDU Length以外的其他部分的总长度。
  LDP Identifier，即LDP ID，长度6 Byte，其中前4 Byte用来唯一标识一个LSR，后2 Byte用来表示LSR的标签空间。
LDP消息包含五个部分。
  U占用1个 bit，为Unknown Message bit。如果对端收到的LDP消息中“Message type”字段为未知的LDP消息类型，且“U”字段的值为“0”，则向源端发送通知消息；如果对端收到的LDP消息中“Message type”字段为未知的LDP消息类型，且“U”字段的值为“1”，则忽略该未知消息。
  Message Length占用2 Bytes，以字节为单位表示Message ID、Mandatory Parameters和Optional Parameters的总长度。
  Message ID占用32 bit，用来标识一个消息。
  Mandatory Parameters和Optional Parameters分别为可变长的该消息的必须的参数和可选的参数。
  Message Type表示具体的消息类型，目前LDP定义的常用的消息有Notification，Hello，Initialization，Keepalive，Address，Address Withdraw，Label Mapping，Label Request，Label Abort Request，Label Withdraw，Label Release。

## Slide 11
LDP基本概念
LDP工作原理
  LDP会话建立
  LDP标签分发
  LDP工作过程详解
LDP基本配置

## Slide 12: LDP会话状态机
LDP使用5种状态描述LDP会话状态机。
所有其他LDP报文
Non-Existent
OpenSent
OpenRec
TCP连接建立
收到Init报文之外的其他LDP报文或超时
被动方收到可接受的Init
动作：发送Init和Keepalive
主动方
动作：发送Init
收到Init报文之外的其他LDP报文或超时
动作：发送NAK报文
收到可接受的Init
动作：发送Keepalive
收到Keepalive
动作：无
Operational
收到shutdown报文或超时
动作：发送shutdown报文
收到的报文不是Keepalive或超时
动作：发送NAK报文
Initialized
1
2
3
3
4
Notes: LDP Session协商过程可以通过状态机来描述。如图所示，有5种状态。分别是Non-Existent，Initialized，OpenRec，OpenSent，Operational。
  Non-Existent状态：该状态为LDP Session最初的状态，在此状态双方发送HELLO消息，选举主动方，在收到TCP连接建立成功事件的触发后变为Initialized状态。
  Initialized状态：该状态下分为主动方和被动方两种情况，主动方将主动发送Initialization消息，转向OpenSent 状态，等待回应的Initialization消息；被动方在此状态等待主动方发给自己的Initialization消息，如果收到的Initialization消息的参数可以接受，则发送Initialization和Keepalive转向OpenRec状态。主动方和被动方在此状态下收到任何非Initialization消息或等待超时时，都会转向Non-Existent状态。
  OpenSent 状态：此状态为主动方发送Initialization消息后的状态，在此状态等待被动方回答Initialization消息和Keepalive消息，如果收到的Initialization消息中的参数可以接受则转向OpenRec状态，如果参数不能接受或Initialization消息超时则断开TCP连接转向Non-Existent状态。
  OpenRec状态：在此状态不管主动方还是被动方都是发出Keepalive后的状态，在等待对方回应Keepalive，只要收到Keepalive消息就转向Operational状态；如果收到其它消息或Keepalive超时则转向Non-Existent状态。
  Operational状态：该状态是LDP Session成功建立的标志。在此状态下可以发送和接收所有其它的LDP消息。在此状态如果Keepalive超时或收到致命错误的Notification消息（Shutdown消息）或者自己主动发送Shutdown消息主动结束会话，都会转向Non-Existent状态。
LDP状态切换信息可以通过指令debug mpls ldp session看到。

## Slide 13: LDP会话建立：发现阶段与TCP连接建立
Hello（UDP）
10.0.12.1:646 -> 224.0.0.2:646
Hello（UDP）
224.0.0.2:646 <-10.0.12.2 :646
TCP SYN
1.1.1.1:646 <- 2.2.2.2:22139
TCP SYN ACK
1.1.1.1:646 -> 2.2.2.2:22139
TCP ACK
2.2.2.2:22139 -> 1.1.1.1:646
由传输地址大的一方发起TCP连接
发现
阶段
TCP连接建立阶段
传输地址：
1.1.1.1
传输地址：
2.2.2.2
R1
R2
GE0/0/0
10.0.12.1
GE0/0/0
10.0.12.2
Non-Existent
Initialized
TCP连接建立阶段
Hello报文中携带传输地址，双方后续将使用传输地址建立LDP会话。
传输地址较大的一方作为主动方，主动发起建立TCP连接。
经过TCP三次握手之后，两者建立起TCP连接。
发现阶段
设备通过周期性地发送LDP链路Hello报文（LDP Link Hello），实现LDP基本发现机制。
LDP链路Hello报文使用UDP报文，目的地址是组播地址224.0.0.2。如果LSR在特定接口接收到LDP链路Hello报文，表明该接口存在LDP邻接体。
Notes: 除了基本发现机制外，可以通过拓展发现机制发现非直连的远端邻接体，该内容不属于课程的重点，详细内容可以查阅RFC5036相关内容。
LDP的传输地址用于与邻居建立TCP连接。
  两台LSR之间在建立LDP会话之前，需要先建立TCP连接，以便进行LDP协议报文的交换。
  设备的传输地址被包含在LDP Hello报文中，LSR通过Hello报文知晓邻居的传输地址。
  在使用Hello报文发现邻居并且知道了对方的传输地址后，邻居之间就会开始尝试TCP三次握手（基于传输地址），并且交互LDP的初始化报文、标签映射报文等，这些报文都使用双方的传输地址作为源、目的IP地址。
  LSR必须拥有到达邻居的传输地址的路由。

## Slide 14: LDP会话建立：会话建立与保持
传输地址：
1.1.1.1
传输地址：
2.2.2.2
GE0/0/0
10.0.12.1
GE0/0/0
10.0.12.2
完成邻居发现过程及TCP三次握手
Initialization
初始化报文，协商相关参数
Initialization + Keepalive
如果接受对方的参数，则回应Keepalive报文，
并发送自己的Initialization报文
Keepalive
如果接受这些参数，则发送Keepalive报文
LDP会话建立阶段
R1
R2
OpenSent
OpenRec
LDP会话进入Operational状态
TCP连接建立成功后，主动方R2（传输地址大的一方）发送LDP初始化报文，协商建立LDP会话的相关参数。
LDP会话的相关参数包括LDP协议版本、标签分发方式、Keepalive保持定时器的值、最大PDU长度和标签空间等。
被动方R1收到初始化报文后，若接受R2的相关参数，则回应Keepalive报文作为确认，为了提高发送效率同时发送自己的初始化报文。
R2收到R1的初始化报文后，若接受相关参数，则回复Keepalive报文给R1。
双方都收到对端的Keepalive报文后，会话建立成功。后续通过周期性发送的Keepalive报文保持会话。

## Slide 15: LDP邻居状态
PeerID：LDP邻居的LDP ID；
  2.2.2.2代表的是邻居节点的LSR ID；
  0代表的是标签空间是基于平台的。
TransportAddress：LDP邻居的传输地址；
  2.2.2.2代表邻居用来建立TCP连接的IP地址。
R1
R2
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
LSR ID 1.1.1.1
传输地址 1.1.1.1
LSR ID 2.2.2.2
传输地址 2.2.2.2
<R1>display mpls ldp peer
LDP Peer Information in Public network
A '*' before a peer means the peer is being deleted.
------------------------------------------------------------------------------
PeerID TransportAddress DiscoverySource
------------------------------------------------------------------------------
2.2.2.2:0 2.2.2.2 GigabitEthernet0/0/0
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 1 Peer(s) Found.

## Slide 16: LDP会话状态
Status：LDP会话的状态；
  Operational表示LDP会话建立成功；
LAM（Label Advertisement Mode，标签发布模式）：
  标签发布模式有DU和DoD两种模式（后文介绍）；
    此例中采用的是DU（下游自主）模式。
  SsnRole：LSR在LDP会话中的角色；
    Active表示建立LDP会话的主动方；
    Passive表示建立LDP会话的被动方。
R1
R2
GE0/0/0
10.1.12.1/24
GE0/0/0
10.1.12.2/24
LSR ID 1.1.1.1
传输地址 1.1.1.1
LSR ID 2.2.2.2
传输地址 2.2.2.2
<R1>display mpls ldp session
LDP Session(s) in Public Network
Codes: LAM(Label Advertisement Mode), SsnAge Unit(DDDD:HH:MM)
A '*' before a session means the session is being deleted.
------------------------------------------------------------------------------
PeerID Status LAM SsnRole SsnAge KASent/Rcv
------------------------------------------------------------------------------
2.2.2.2:0 Operational DU Passive 0000:00:33 133/133
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: 1 session(s) Found.
Notes: LDP会话的状态：
  NonExistent：表示LDP会话的最初状态。在此状态双方互相发送Hello消息，在收到TCP连接建立成功事件的触发后变为Initialized状态。
  Initialized：表示LDP会话处于初始化状态。
  Open Sent：表示LDP会话进入初始化状态后，主动方给被动方发送了Initialized消息，并等待对方的回应。
  Open Recv：表示LDP会话进入初始化状态后，当双方都收到了对方发送的Keepalive消息后，LDP会话进入Operational状态。
  Operational：表示LDP会话建立成功。

## Slide 17
LDP基本概念
LDP工作原理
  LDP会话建立
  LDP标签分发
  LDP工作过程详解
LDP基本配置

## Slide 18: 标签的发布和管理
在MPLS网络中，下游LSR决定标签和FEC的绑定关系，并将这种绑定关系发布给上游LSR。
LDP通过发送标签请求和标签映射消息，在LDP对等体之间通告FEC和标签的绑定关系来建立LSP
标签的发布和管理由标签发布方式、标签分配控制方式和标签保持方式来决定。
内容 | 名称 | 默认 | 含义
标签发布方式 （Label Advertisement Mode） | 下游自主方式（Downstream Unsolicited，DU） | 是 | 对于一个特定的FEC，LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发。
 | 下游按需方式（Downstream on Demand，DoD） | 否 | 对于一个特定的FEC，LSR获得标签请求消息之后才进行标签分配与分发。
标签分配控制方式 （Label Distribution Control Mode） | 独立方式（Independent） | 否 | 本地LSR可以自主地分配一个标签绑定到某个FEC，并通告给上游LSR，而无需等待下游的标签。
 | 有序方式（Ordered） | 是 | 对于LSR上某个FEC的标签映射，只有当该LSR已经具有此FEC下一跳的标签映射消息、或者该LSR就是此FEC的出节点时，该LSR才可以向上游发送此FEC的标签映射。
标签保持方式 （Label Retention Mode） | 自由方式（Liberal） | 是 | 对于从邻居LSR收到的标签映射，无论邻居LSR是不是自己的下一跳都保留。
 | 保守方式（Conservative） | 否 | 对于从邻居LSR收到的标签映射，只有当邻居LSR是自己的下一跳时才保留。

## Slide 19: 上游与下游
MPLS Domain
MPLS根据数据的转发方向确定上、下游关系。标签报文从上游LSR发出，被下游LSR接收并处理。
如图所示，对于到达192.168.3.0/24的LSP而言，R3是R2的下游LSR，R1是R2的上游LSR。
R1
R2
R3
192.168.3.0/24
数据传输方向

## Slide 20: 标签发布方式：DU模式
DU模式
  对于一个特定的FEC，LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发。
  LSR会主动将自己为FEC捆绑的标签通告给上游邻居，无需邻居先发起请求再通告。
R1
R2
R3
向上游通告标签映射
192.168.3.0/24
向上游通告标签映射
Notes: 标签分配：LSR从本地标签空间中取出一个标签与FEC绑定。
标签分发：LSR将标签与FEC的绑定关系通知给上游LSR。
标签发布方式为DU时，系统默认支持LDP为所有对等体分标签，即每个节点都可以向所有的对等体发布标签映射关系，不再区分上下游关系。因为在只给上游对等体分标签情况下，发送标签映射消息的时候，要根据路由信息对会话的上下游关系进行确认。

## Slide 21: 标签发布方式：DoD模式
DoD模式
  对于一个特定的FEC，LSR获得标签请求消息之后才进行标签分配与分发。
  一般情况下，对特定FEC的访问需求会触发标签请求消息。
R1
R2
R3
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
请求标签
请求标签
R1有访问192.168.3.0/24网段的需求
192.168.3.0/24
Notes: 只有上游邻居向自己请求标签映射时，LSR才会通告标签映射给该邻居。

## Slide 22: 标签分配控制方式：独立模式
独立（Independent）模式
  本地LSR可以自主地分配一个标签绑定到某个FEC，并通告给上游LSR，而无需等待下游的标签。
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
R1
R2
R3
R4
192.168.4.0/24
DU
+
Independent
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
R1
R2
R3
R4
DoD
+
Independent
请求标签
请求标签
无序
无序
192.168.4.0/24
Notes: 标签分配控制方式需要与标签发布方式结合使用：
  在使用DU作为标签分发方式的情况下，如图所示，R2和R3对192.168.4.0/24这条FEC，可以在上游LSR无请求，且自身没有收到下游LSR的标签绑定信息的情况下，主动向上游LSR通告标签绑定信息。
  采用DoD作为标签发布方式时，如图所示，R2和R3对192.168.4.0/24这条FEC，只要收到上游LSR的标签请求消息，可以在自身没有收到下游LSR的标签绑定信息的情况下，向上游LSR通告标签绑定信息。

## Slide 23: 标签分配控制方式：有序模式
有序（Ordered）模式
  对于LSR上某个FEC的标签映射，只有当该LSR已经具有此FEC下一跳的标签映射消息、或者该LSR就是此FEC的出节点时，该LSR才可以向上游发送此FEC的标签映射。
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
R1
R2
R3
R4
DU
+
Ordered
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
R1
R2
R3
R4
DoD
+
Ordered
向上游通告标签映射
请求标签
请求标签
请求标签
1
2
3
6
5
4
1
2
3
Egress LSR
Egress LSR
192.168.4.0/24
192.168.4.0/24
Notes: 当标签控制方式为Ordered，只有当LSR收到特定FEC下一跳发送的特定FEC标签映射消息或者LSR是LSP的出口节点时，LSR才可以向上游发送标签映射消息。
  当标签分发方式为DU时，如图所示，对于192.168.4.0/24这条FEC，不论上游LSR是否有请求，必须收到下游LSR对此FEC的标签绑定信息才向上游LSR发布标签绑定信息，所以必须由Egress LSR，也就是R4作为LSP建立的“起点”。
  当标签发布方式采用DoD时，如图所示，对于192.168.4.0/24这条FEC，只有收到上游LSR请求的请求，且自身已经收到下游LSR的标签绑定信息的情况下，才向上游LSR通告标签绑定信息。因此，必须由Ingress LSR（R1）发起请求，逐跳请求到Egress LSR（R4），最终由R4开始，向上游建立LSP。

## Slide 24: 标签保留：自由模式
自由（Liberal）模式
  LSR收到的标签映射可能来自下一跳，也可能来自非下一跳。
  对于从邻居LSR收到的标签映射，无论邻居LSR是不是自己的下一跳都保留。
R1
R2
R3
R4
192.168.1.0/24
R5
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
下一跳
非下一跳
Notes: 当基于IP网络部署MPLS时，LSR根据IP路由表判断接收到的标签映射是否来自下一跳。
Liberal方式的最大优点在于路由发生变化时能够快速建立新的LSP进行数据转发，因为Liberal方式保留了所有的标签。缺点是需要分发和维护不必要的标签映射。
  DU标签分发方式下，如果采用Liberal保持方式，则R3保留所有LDP邻居 R2和R5发来的关于192.168.1.0/24这个FEC的标签，无论该R2和R5是否是IP路由表中到达192.168.1.0/24的下一跳。
  DoD标签分发方式下，如果采用Liberal保持方式， LSR会向所有LDP邻居请求标签。但通常来说，DoD分发方式都会和Conservative保持方式搭配使用。

## Slide 25: 标签保留：保守模式
保守（Conservative）模式
  对于从邻居LSR收到的标签映射，只有当邻居LSR是自己的下一跳时才保留。
R1
R2
R3
R4
R5
向上游通告标签映射
向上游通告标签映射
不保存
假设R3上去往192.168.1.0/24的IP路由下一跳为R2
192.168.1.0/24
Notes: Conservative方式的优点在于只需保留和维护用于转发数据的标签，以达到节约标签的目的。
  当使用DU标签分发方式时，LSR可能从多个LDP邻居收到到同一网段的标签映射消息，如图中R3会分别从R2和R5收到网段192.168.1.0/24的标签映射消息。如果采用Conservative保持方式，则R3只保留下一跳R2发来的标签，丢弃非下一跳R5发来的标签。
  当使用DoD标签分发方式时， LSR根据路由信息只向它的下一跳请求标签。
当网络拓扑变化引起下一跳邻居改变时：
  使用自由标签保持方式，LSR可以直接利用原来非下一跳邻居发来的标签，迅速重建LSP，但需要更多的内存和标签空间。
  使用保守标签保持方式，LSR只保留来自下一跳邻居的标签，节省了内存和标签空间，但LSP的重建会比较慢。
  保守标签保持方式通常与DoD方式一起，用于标签空间有限的LSR。

## Slide 26: PHP特性
PHP（Penultimate Hop Popping，次末跳弹出），如果激活了PHP特性，那么egress节点在为本地路由分配标签的时候，会分配一个特殊标签（3），该标签被称为隐式空标签（Implicit NULL Label）。当LSR转发一个标签报文时，如果发现对应的出标签值为3，则LSR会将栈顶标签弹出，并将里面所封装的数据转发给下游LSR。
192.168.3.0/24
R1
R2
R3
1033
To 192.168.3.3
MPLS Domain
To 192.168.3.3
To 192.168.3.3
To 192.168.3.3
IP Packet
Label
192.168.3.0/24 Label=3
192.168.3.0/24 Label=1033
Notes: 在标签发布时，R3为作为192.168.3.0/24这条FEC的Egress LSR。分配标签时，R3为该FEC分配了标签3，并将该标签绑定信息通告给R2。
在数据转发时，R2作为到达192.168.3.0的次末跳（倒数第二跳），发现出标签值为3，于是将标签头部弹出，将IP报文转发给R3，而R3则仅需执行一次查询操作（查询FIB表）即可获得相应的转发信息，转发效率得到了提升。

## Slide 27: 隐式空标签与显式空标签 (1)
次末跳弹出，
但丢失了QoS信息
缺省情况下，Egress节点向倒数第二跳分配隐式空标签（implicit-null），即特殊标签3。
但在部署QoS的场景下，标签被弹出后，其中的优先级也会一并丢失。
R1
R2
R3
R4
192.168.4.0/24
192.168.1.0/24
10.0.12.1/24
200
EXP
To 192.168.4.4
300
EXP
10.0.12.2/24
10.0.23.2/24
10.0.23.3/24
10.0.34.3/24
10.0.34.4/24
To 192.168.4.4
To 192.168.4.4

## Slide 28: 隐式空标签与显式空标签 (2)
显式空标签机制，Egress节点向倒数第二跳分配特殊标签0。
R3在转发标签报文时，若出标签封装为0，则不会将标签头部弹出，标签头部中的QoS信息得以保存。R4在收到带0标签的报文时，直接弹出标签，不用去查找ILM表项。
缺省情况下，Egress分配的是隐式空标签。
QoS信息保留
R1
R2
R3
R4
192.168.4.0/24
192.168.1.0/24
10.0.12.1/24
200
EXP
To 192.168.4.4
300
EXP
10.0.12.2/24
10.0.23.2/24
10.0.23.3/24
10.0.34.3/24
10.0.34.4/24
To 192.168.4.4
0
EXP
To 192.168.4.4
Notes: 在MPLS视图下，执行命令label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }，配置向倒数第二跳分配的标签。
根据参数的不同，可以配置Egress向倒数第二跳分配不同的标签。
  缺省情况下，使用的是implicit-null，Egress向倒数第二跳节点分配隐式空标签，值为3。
  如果配置的是explicit-null，Egress节点向倒数第二跳分配显式空标签，值为0。当需要支持MPLS QoS属性时，可以选用explicit-null。
  如果配置的是non-null，Egress向倒数第二跳正常分配标签，即分配的标签值不小于16。

## Slide 29
LDP基本概念
LDP工作原理
  LDP会话建立
  LDP标签分发
  LDP工作过程详解
LDP基本配置

## Slide 30: 组网介绍
网络中已经部署OSPF路由协议且各设备之间能够正常学习到对方的路由信息。
已在各设备及相应接口上激活MPLS及LDP，且在相邻的设备之间已正常建立本地LDP会话。
所有LSR均采用DU + Independent +Liberal方式。
R1
R2
R4
192.168.4.0/24
OSPF
LDP
R3
LDP Session
LDP Session
LDP Session
LDP Session
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 2 | R2
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 10 | R4
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | Direct | 0 | -
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 1 | R4
Notes: 华为设备目前缺省模式为下游自主方式（DU）＋ 有序标签分配控制方式（Ordered）＋ 自由标签保持方式（Liberal）。
对于从R1进入，到达192.168.4.0/24的数据，R1为Ingress LSR，R4为Egress LSR。

## Slide 31: 标签分发：Egress LSR
R4直连网段192.168.4.0/24，R4将主动为到达该网段的路由分配标签，如1041，并主动通过LDP协议报文将标签映射通告给LDP对等体R2和R3。
R1
R2
R4
192.168.4.0/24/24
OSPF
LDP
R3
LDP Session
LDP Session
LDP Session
LDP Session
192.168.4.0/24
Label=1041
192.168.4.0/24
Label=1041
LDP标签映射通告
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 1 | R4
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 10 | R4
Notes: 注：缺省情况下，根据32位的主机IP路由触发LDP建立LSP。可以通过手工配置触发非32位路由的LSP建立。

## Slide 32: 标签分发：Transit LSR
以R2为例，在其路由表中，192.168.4.0/24路由的下一跳为R4，当它从R4收到关于192.168.4.0/24的标签映射通告时，由于该通告来自下游LDP邻居，因此这将触发它自己为该路由分配标签1021，并将标签映射通告给LDP邻居（如R1）。R3同理。
R1
R2
R4
192.168.4.0/24
OSPF
LDP
R3
LDP Session
LDP Session
LDP Session
LDP Session
192.168.4.0/24
Label=1041
192.168.4.0/24
Label=1041
192.168.4.0/24
Label=1021
192.168.4.0/24
Label=1031
LDP标签映射通告
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 1 | R4
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 10 | R4

## Slide 33: 标签分发：Ingress LSR
R1收到LDP邻居R2及R3通告过来的关于192.168.4.0/24路由的标签映射后，将这两个标签都存储起来，但是由于在自己的路由表中，到达192.168.4.0/24的下一跳是R2，因此当前它只会使用R2所通告的标签1021。
R1
R2
R4
192.168.4.0/24
OSPF
LDP
R3
LDP Session
LDP Session
LDP Session
LDP Session
192.168.4.0/24
Label=1041
192.168.4.0/24
Label=1041
192.168.4.0/24
Label=1021
192.168.4.0/24
Label=1031
LDP标签映射通告
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 2 | R2
Notes: 注：当R2发生故障时，OSPF路由将会重新收敛，此时R1的路由表中192.168.4.0/24路由的下一跳将会切换至R3，此时R1将启用R3所通告的、关于192.168.4.0/24的标签。

## Slide 34: 标签转发：Ingress LSR
R1作为Ingress LSR，需要对接收的IP报文执行Push操作压入标签，并进行标签转发。
R1
R2
R4
192.168.4.0/24
OSPF
LDP
R3
Tunnel ID | Out intf | OPER | NH | Out Label
0x12 | GE0/0/0 | push | R2 | 1021
Destination/Mask | Proto | Cost | NH
192.168.4.0/24 | OSPF | 2 | R2
R1的路由表
R1的FIB表
R1的NHLFE
Destination/Mask | Proto | Cost | NH | Tunnel ID
192.168.4.0/24 | OSPF | 2 | R2 | 0x12
GE0/0/0
LSP
LSP
To 192.168.4.1
To 192.168.4.1
1021
1
2
3
4
Notes: 当R1收到发往192.168.4.1的IP报文时，首先在其FIB表中查询该目的IP地址，它发现所匹配的表项的Tunnel ID为非0，因此继续在NHLFE中查询该Tunnel ID，然后意识到需要将对该IP报文压入标签并进行标签转发，出接口为GE0/0/0、下一跳为R2、出站标签为1021，于是为报文插入标签头部并转发出去。

## Slide 35: 标签转发：Transit LSR
R2作为Transit LSR，需要对接收的IP报文执行Swap操作交换标签，并进行标签转发。
R1
R2
R4
OSPF
LDP
R3
Tunnel ID | Out intf | OPER | NH | Out Label
0x12 | GE0/0/1 | Swap | R4 | 1041
R2的ILM表
R2的NHLFE
In Label | Tunnel ID
1021 | 0x12
GE0/0/0
LSP
To 192.168.4.1
1021
To 192.168.4.1
1041
1
2
3
4
GE0/0/1
192.168.4.0/24
Notes: 当R2收到携带1021标签的标签报文时，查询ILM，根据ILM对应到NHLFE中的表项。于是，R2对该标签报文通过swap操作将标签更换为1041，并从相应的接口转发出去。

## Slide 36: 标签转发：Egress LSR
R4作为Egress LSR，需要对接收的IP报文执行Pop操作交换标签，并进行IP转发。
R1
R2
R4
OSPF
LDP
R3
In Label | Tunnel ID | Out intf | OPER | NH | Out Label
1041 | 0x12 | GE0/0/0 | Pop | - | Null
R4的ILM
GE0/0/0
LSP
To 192.168.4.1
1041
2
3
1
GE0/0/1
To 192.168.4.1
192.168.4.0/24
Notes: 当R4收到携带1041标签的标签报文时，查询ILM，根据ILM查询到操作为Pop。于是，R4对该标签报文通过Pop操作将最外层标签剥离，此时该报文已经变成了标准IP报文，R4将对该IP报文执行标准的IP转发流程。

## Slide 37: 在MPLS中，运行LDP协议的LSR的操作小结
LSR首先通过运行IGP协议（例如OSPF、IS-IS等）来构建路由表、FIB表；
LDP根据相应的模式，为路由表中的路由前缀（FEC）分配标签；
LDP根据相应的模式，将自己为路由前缀分配的标签，通过LDP标签映射报文通告给LDP邻居；
LSR将自己为路由前缀分配的标签，以及LDP邻居为该路由前缀通告的标签存储起来，并与出接口、下一跳地址等信息形成关联（标签转发表项）；
当LSR转发到达目的网络的标签报文时，所使用的出站标签总是下游LDP邻居所通告的标签，此处所指的下游邻居，是设备的路由表中到达该目的网络的下一跳设备。

## Slide 38
LDP基本概念
LDP工作原理
LDP基础配置

## Slide 39: LDP基本配置命令 (1)
[Huawei] mpls ldp
使能LDP
mpls ldp命令用来使能本节点的LDP能力，并进入LDP视图。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] mpls ldp
在接口视图下，使能当前接口的LDP功能。需先使能全局LDP能力后才能执行接口下的LDP使能命令。
[Huawei] mpls ldp remote-peer remote-peer-name
配置LDP远端会话
mpls ldp remote-peer命令用来创建远端对等体并进入远端对等体视图。
[Huawei-mpls-ldp-remote-PeerName] remote-ip ip-address
remote-ip命令用来配置LDP远端对等体的IP地址。

## Slide 40: LDP基本配置命令 (2)
[Huawei-mpls] lsp-trigger { all | host | ip-prefix ip-prefix-name | none }
配置触发LSP的策略
lsp-trigger命令用来指定哪些静态路由及IGP路由会触发LDP LSP的建立，缺省情况下，根据32位地址的IP路由触发LDP建立LSP。
all：所有静态路由和IGP路由项触发建立LSP。配置该命令后，所有静态路由及IGP路由会触发LDP建立LSP，会导致LSP数量庞大，占用过多的标签资源，以及整网LSP收敛速度变慢。故一般情况下不推荐配置此命令。
host：32位地址的IP路由触发建立LSP。
ip-prefix ip-prefix-name：根据IP地址前缀列表触发建立LSP。
None：不触发建立LSP。
配置LDP标签发布模式
缺省情况下，标签发布模式为下游自主标签分发（Downstream Unsolicited）。
如果标签分配方式为DU，则标签保持模式为Liberal。
如果标签分配方式为DOD，则标签保持模式为Conservative。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] mpls ldp advertisement { dod | du }
Notes: BGP路由也可以触发LDP LSP的建立，但此部分内容不在本课程的讨论范围内。

## Slide 41: LDP基本配置命令 (3)
配置PHP特性
缺省情况下，出节点向倒数第二跳分配隐式空标签（implicit-null）。
explicit-null：出节点向倒数第二跳分配显式空标签。
implicit-null：出节点向倒数第二跳分配隐式空标签。
non-null：出节点向倒数第二跳正常分配标签。
[Huawei-mpls] label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
[Huawei-mpls-ldp] label distribution control-mode { independent | ordered }
缺省情况下，LDP标签分配控制方式为有序标签分配控制（Ordered）。
配置LDP标签分配控制方式

## Slide 42: 配置案例
R1
R2
R3
R4
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/1
10.0.34.3/24
GE0/0/0
10.0.34.4/24
Loopback0
10.0.1.1/32
Loopback0
10.0.2.2/32
Loopback0
10.0.3.3/32
Loopback0
10.4.4.4/32
背景：R1、R2、R3和R4之间运行了IGP协议，已经实现了IP层面的互联互通。
需求：通过配置MPLS以及LDP，使得192.168.1.0/24网段和192.168.4.0/24网段
可以通过标签交换的方式实现互访。
PC1
IP:192.168.1.1/24
GW:192.168.1.254
PC2
IP:192.168.4.1/24
GW:192.168.4.254
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
192.168.1.254/24
GE0/0/1
192.168.4.254/24

## Slide 43: 配置步骤 (1)
R1
R2
R3
R4
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
192.168.1.254/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/1
10.0.34.3/24
GE0/0/0
10.0.34.4/24
Loopback0
10.0.1.1/32
Loopback0
10.0.2.2/32
Loopback0
10.0.3.3/32
Loopback0
10.4.4.4/32
PC1
IP:192.168.1.1/24
GW:192.168.1.254
PC2
IP:192.168.4.1/24
GW:192.168.4.254
GE0/0/1
192.168.4.254/24
使能设备上基础的MPLS和LDP功能，以R1为例：
[R1]mpls
[R1-mpls]quit
[R1]mpls ldp
[R1-mpls-ldp]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[R1-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
GE0/0/1
10.0.23.2/24

## Slide 44: 配置步骤 (2)
R1
R2
R3
R4
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/1
10.0.34.3/24
GE0/0/0
10.0.34.4/24
Loopback0
10.0.1.1/32
Loopback0
10.0.2.2/32
Loopback0
10.0.3.3/32
Loopback0
10.4.4.4/32
PC1
IP:192.168.1.1/24
GW:192.168.1.254
PC2
IP:192.168.4.1/24
GW:192.168.4.254
由于192.168.1.0/24不是32位掩码的路由，所以要额外配置触发LSP建立。 [R1]ip ip-prefix ldp permit 192.168.1.0 24
[R1-mpls]lsp-trigger ip-prefix ldp
GE0/0/1
10.0.23.2/24
同理，R4也需要进行相应的配置。
[R4]ip ip-prefix ldp permit 192.168.4.0 24
[R4-mpls]lsp-trigger ip-prefix ldp
GE0/0/1
192.168.1.254/24
GE0/0/1
192.168.4.254/24

## Slide 45: 检查配置：查看LSP
#查看R1使用LDP创建的LSP相关信息。
[R1]display mpls ldp lsp
LDP LSP Information
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DestAddress/Mask In/OutLabel UpstreamPeer NextHop OutInterface
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0.2.2/32 1024/3 10.0.2.2 10.0.12.2 GE0/0/0
10.0.3.3/32 1025/1025 10.0.2.2 10.0.12.2 GE0/0/0
192.168.1.0/24 3/NULL 10.0.2.2 192.168.1.254 GE0/0/1
*192.168.1.0/24 Liberal/1027 DS/10.0.2.2
192.168.4.0/24 1027/1028 10.0.2.2 10.0.12.2 GE0/0/0

## Slide 46
(单选题)以下哪条命令用于查看已经为特定FEC分配的标签？( )
  display mpls ldp
  display mpls ldp interface
  display mpls lsp
  display mpls ldp session
(单选题)华为设备默认的标签发布方式、标签分配控制方式和标签保持方式的组合是哪一选项？( )
  DU + Independent + Conservative
  DU + Ordered+ Liberal
  DoD + Independent+ Liberal
  DoD + Ordered + Conservative
Notes: C
B

## Slide 47
MPLS体系有多种标签分配协议，LDP标签分配协议是这些协议中使用较广的一种。
LDP是LSR之间协商标签含义的过程。LDP协议使用发现、会话、通告、通知四类报文进行会话的建立和标签的分发。
LDP通过标签发布方式、标签分配控制方式和标签保持方式来决定标签的发布和管理。华为数通产品默认的方式为：下游自主标签发布方式+有序标签分配控制方式+自由标签保持方式。
利用LDP可以实现将网络层的路由信息直接映射到标签信息，进而建立起标签交换路径（LSP）。LSR之间将依据本地转发表中对应于一个特定FEC的入标签、下一跳节点、出标签等信息连接在一起，从而形成跨越整个MPLS域的标签交换路径。