## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2020.03.30
朱仕耿/00261992
新开发
何军建/WX580230
2021.07.28
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: MPLS VPN原理与配置

## Slide 3
VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网络）指的是在一个公共网络中实现虚拟的专用网络，从而使得用户能够基于该专用网络实现通信的技术。
MPLS VPN也是VPN技术中的一种。需要强调的是，本课程所介绍的MPLS VPN指的是BGP/MPLS IP VPN，这是一种被业界广泛使用的三层VPN。
本课程将介绍MPLS VPN的基本概念、工作过程以及典型配置方法。
Notes: 注：在后续内容中，除非特别指出，否则MPLS VPN即指BGP/MPLS IP VPN。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述MPLS VPN的模型
  描述MPLS VPN中的基本概念
  描述MPLS VPN路由传递和标签分发
  描述MPLS VPN数据转发流程
  执行MPLS VPN的基本配置

## Slide 5
MPLS VPN概述
MPLS VPN路由交互
MPLS VPN报文转发
MPLS VPN配置与实现

## Slide 6: MPLS VPN定义
BGP/MPLS IP VPN网络一般由运营商搭建，VPN用户购买VPN服务来实现用户网络之间的路由传递、数据互通等。
MPLS VPN使用BGP在运营商骨干网上发布VPN路由，使用MPLS在运营商骨干网上转发VPN报文。BGP/MPLS IP VPN又被简称为MPLS VPN，是一种常见的L3VPN（Layer 3 VPN）技术。
MPLS VPN骨干网
公司A
X省网络
公司B
X省网络
公司B
Z省网络
公司A
Y省网络

## Slide 7: MPLS VPN网络架构
MPLS VPN网络架构由三部分组成：CE（Customer Edge）、PE（Provider Edge）和P（Provider），其中PE和P是运营商设备，CE是MPLS VPN用户设备。
站点（site）就是MPLS VPN的用户，由CE和其他用户设备构成。
P
P
PE
PE
CE
CE
CE
CE
公司A
X省网络
公司B
X省网络
公司B
Z省网络
P
P
PE
公司A
Y省网络
site A
site B
site C
site D
MPLS VPN骨干网
Notes: CE：用户网络边缘设备，有接口直接与运营商网络相连。CE可以是路由器或交换机，也可以是一台主机。通常情况下，CE不“感知”VPN的存在，也不需要支持MPLS。
PE：运营商边缘路由器，是运营商网络的边缘设备，与CE直接相连。在MPLS网络中，对VPN的所有处理都发生在PE上，对PE性能要求较高。
P：运营商网络中的骨干路由器，不与CE直接相连。P设备只需要具备基本MPLS转发能力，不维护VPN相关信息。
站点的含义可以从下述几个方面理解：
  站点是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统，并且这组IP系统的IP连通性不需通过运营商网络实现。
  站点的划分是根据设备的拓扑关系，而不是地理位置。如图所示，公司A的X省网络和公司A的Y省网络需要通过运营商的骨干网进行互联，所以它们被划分为两个站点。若在当前X省网络和Y省网络的CE之间增加一条物理专线，不需要通过运营商网络就可以互通，那么这两张网络就是一个站点。
站点与VPN的关系：
  对于多个连接到同一服务提供商网络的站点，通过制定策略，可以将它们划分为不同的集合，只有属于相同集合的站点之间才能通过服务提供商网络互访，这种集合就是VPN。
  一个Site中的设备可以属于多个VPN，换言之，一个Site可以属于多个VPN。
注：也有可能出现站点为一台主机的情况，此时该主机就是CE设备。本课程仅讨论站点是一个或多个子网，用路由器或交换机作为CE的情况。

## Slide 8: MPLS VPN技术架构
MPLS VPN不是单一的一种VPN技术，是多种技术结合的综合解决方案，主要包含下列技术：
  MP-BGP：负责在PE与PE之间传递站点内的路由信息。
  LDP：负责PE与PE之间的隧道建立。
  VRF：负责PE的VPN用户管理。
  静态路由、IGP、BGP：负责PE与CE之间的路由信息交换。
MPLS VPN骨干网
P
P
PE
PE
CE
site A
CE
site B
MP-BGP负责路由信息交换
site A路由表
site B路由表
VRF负责VPN用户管理
LDP负责PE之间隧道建立
静态路由
OSPF
IS-IS
BGP
Notes: MP-BGP（MultiProtocol BGP）：拓展的BGP协议，可提供对多种地址族的支持。

## Slide 9: 为什么要选择MPLS VPN
对VPN客户而言：
  不“感知” VPN的存在，不需要部署和维护VPN，降低企业运维难度和成本。
  一般部署在运营商的MPLS VPN专网上，有一定的安全性保障。
对于运营商而言：
  MPLS在无连接的IP网络中增加了面向连接的控制平面，为IP网络增添了管理和运营的手段。
  支持地址空间重叠。
  组网方式灵活、可扩展性好。
  能够方便地支持MPLS TE合理调控现有网络资源，最大限度的节省运营商成本。
Notes: MPLS TE（MPLS Traffic Engineering，MPLS流量工程）：基于一定约束条件LSP隧道，并将流量引入到这些隧道中进行转发，使网络流量按照指定的路径进行传输。可以在不进行硬件升级的情况下对现有网络资源进行合理调配和利用，并对网络流量提供带宽和QoS保证，最大限度的节省成本。

## Slide 10: MPLS VPN常见组网
根据VPN用户的需求不同，可采用以下几种常见的组网方案：
  Intranet：一个VPN中的所有用户形成闭合用户群，同一VPN站点之间可以互访，不同VPN站点间不能互访。
  Extranet：适用于一个VPN用户希望提供部分本VPN的站点资源给其他VPN的用户访问的场景。
  Hub&Spoke：如果希望在VPN中设置中心访问控制设备，其它用户的互访都通过中心访问控制设备进行，可采用Hub&Spoke组网方案。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
Intranet组网
Notes: Intranet组网是最简单也是最典型的MPLS VPN组网方案，后续课程将基于该组网方案对MPLS VPN技术原理展开介绍。

## Slide 11
MPLS VPN概述
MPLS VPN路由交互
MPLS VPN报文转发
MPLS VPN配置与实现

## Slide 12: MPLS VPN路由发布概述
若想实现同一个VPN的不同站点之间的通信，首先需要完成不同站点之间的路由交互。在基本MPLS VPN组网中，VPN路由信息的发布涉及CE和PE，P路由器只维护骨干网的路由，不需要了解任何VPN路由信息。VPN路由信息的发布过程包括三部分：
  本地CE到入口PE。
  入口PE到出口PE。
  出口PE到远端CE。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
站点A
站点C
站点B
站点D
本地CE到
入口PE
入口PE到出口PE
出口PE到
远端CE
CE3
CE4

## Slide 13: CE与PE之间的路由信息交换
如图，客户X和客户Y属于不同的VPN，分别拥有两个站点，现需要实现站点间的路由信息交互。
CE与PE之间可以使用静态路由、OSPF、IS-IS或BGP交换路由信息。无论使用哪种路由协议，CE和PE之间交换的都是标准的IPv4路由。
本地CE到入口PE和出口PE到远端CE的路由信息交换原理完全相同。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
BGP、IGP
静态路由
BGP、IGP
静态路由
CE3
CE4

## Slide 14: 入口PE到出口PE路由传递 (1)
VPN是一种私有网络，不同的VPN独立管理自己的地址范围，也称为地址空间（address space）。
PE在接收到CE传递来的路由之后，需要独立保存不同VPN的路由，且需要解决不同的客户使用重叠IP地址空间的问题。
例如图中用户X和用户Y都使用192.168.1.0/24网段地址。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
路由传递
192.168.1.0/24
路由传递
192.168.1.0/24
我收到了两个VPN客户的路由，怎么去区分呢？
CE3
CE4
Notes: 以下两种情况允许VPN使用重叠的地址空间：
  两个VPN没有共同的站点；
  两个VPN有共同的站点，但此共同站点中的设备不与两个VPN中使用重叠地址空间的设备互访。

## Slide 15: VRF
VRF（Virtual Routing and Forwarding，虚拟路由转发），又称VPN实例，是MPLS VPN架构中的关键技术，每个VPN实例使用独立的路由转发表项，实现VPN之间的逻辑隔离。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
GE0/0/0
GE0/0/1
公网路由表
VPNX路由表
VPNY路由表
目的网段/掩码 出接口
192.168.1.0/24 GE0/0/0
目的网段/掩码 出接口
192.168.1.0/24 GE0/0/1
注：仅展示VPN路由表关键内容
CE3
CE4
Notes: 有关VRF技术更详细的内容，请参考HCIP-Datacom-Core课程相关内容。

## Slide 16: RD
PE收到不同VPN的CE发来的IPv4地址前缀，本地根据VPN实例配置去区分这些地址前缀。但是VPN实例只是一个本地的概念，PE无法将VPN实例信息传递到对端PE，故有了RD（Route Distinguisher，路由标识符）。
  RD长8字节，用于区分使用相同地址空间的IPv4前缀。
  PE从CE接收到IPv4路由后，在IPv4前缀前加上RD，转换为全局唯一的VPN-IPv4路由。
Type Field
2字节
Administrator
Subfield
Assigned
Number Subfield
8字节
Type=0
2字节，AS号
4字节，用户自定义
Type=1
4字节，IPv4地址
2字节，用户自定义
不需要配置
Notes: 配置RD时，只需要指定RD的Administrator子字段和Assigned Number子字段。
RD的配置格式有四种，常用的两种如下：
  16 bit自治系统号:32 bit用户自定义数字（例如：100:1）。
  32 bit IPv4地址:16 bit用户自定义数字（例如：172.1.1.1:1）。
RD的结构使得每个运营商可以独立地分配RD，但为了在某些应用场景下保证路由正常，必须保证RD全局唯一。

## Slide 17: VPN-IPv4地址
VPN-IPv4地址又被称为VPNv4地址：VPNv4地址共有12个字节，包括8字节的路由标识符RD（Route Distinguisher）和4字节的IPv4地址前缀。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
100:1:192.168.1.0/24
200:1:192.168.1.0/24
RD
IPv4地址前缀
CE3
CE4
路由传递

## Slide 18: 入口PE到出口PE路由传递 (2)
PE之间建立BGP邻居关系，并通过BGP进行路由传递。为什么采用BGP呢？
  BGP使用TCP作为其传输层协议，提高了协议的可靠性。可以跨路由器的两个PE设备之间直接交换路由。
  BGP拓展性强，为PE间传播VPN路由提供了便利。
  PE之间需要传送的路由条目可能较大，BGP只发送更新的路由，提高传递路由数量的同时不占用过多链路带宽。
传统的BGP-4不支持处理VPNv4路由。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
MP-BGP
PE之间如何传递VPNv4路由
CE3
CE4

## Slide 19: MP-BGP
为了正确处理VPN路由，MPLS VPN使用RFC2858（Multiprotocol Extensions for BGP-4）中规定的MP-BGP，即BGP-4的多协议扩展。
MP-BGP采用地址族来区分不同的网络层协议，既可以支持传统的IPv4地址族，又可以支持其它地址族（比如VPN-IPv4地址族、IPv6地址族等）。
MP-BGP新增了两种路径属性：
  MP_REACH_NLRI：Multiprotocol Reachable NLRI，多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息。
  MP_UNREACH_NLRI：Multiprotocol Unreachable NLRI，多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由。
地址族信息域
下一跳信息域
NLRI域
MP_REACH_NLRI属性的格式
地址族标识
子地址族标识
撤销的路由
MP_UNREACH_NLRI属性的格式
地址族信息
Notes: NLRI：Network Layer Reachability Information，网络层可达信息。
关于地址族的一些取值请参考RFC3232（Assigned Numbers）。
MP_REACH_NLRI用于发布可达路由及下一跳信息。该属性由一个或多个三元组<地址族信息、下一跳信息、网络可达性信息>组成，格式如下：
  地址族信息（Address Family Information）域：由2字节的地址族标识AFI（Address Family Identifier）和1字节的子地址族标识SAFI（Subsequent Address Family Identifier）组成。
    AFI标识网络层协议，对应RFC3232的“Address Family Number”所定义的地址族值。例如IPv4的值是1，IPv6的值是2。
    SAFI表示NLRI的类型。AFI值为1，SAFI值为128表示NLRI中的地址为MPLS-labeled VPN-IPv4地址。
  下一跳信息（Next Hop Network Address Information）域：由一字节的下一跳网络地址长度和可变长度的下一跳网络地址组成。
  网络层可达性信息（NLRI）域：由一个或多个三元组<长度、标签、前缀>组成，该部分内容将在后面的课程里详细介绍。

## Slide 20
Notes: MP_UNREACH_NLRI用于通知对等体删除不可达的路由。该属性的格式如下：
  地址族标识AFI：与MP_REACH_NLRI属性中的相同。
  子地址族标识SAFI：与MP_REACH_NLRI属性中的相同，表示NLRI的类型。
  撤销路由（Withdrawn Routes）：不可达路由列表，也是由一个或多个NLRI组成。BGP发言者可以通过在撤销路由域中携带与之前发布的可达路由中相同的NLRI来撤销路由。
MP-BGP的报文类型、VPNv4路由发布策略仍与普通BGP相同。

## Slide 21: 入口PE到出口PE路由传递 (3)
MP-BGP将VPNv4传递到远端PE之后，远端PE需要将VPNv4路由导入正确的VPN实例。
MPLS VPN使用BGP扩展团体属性：VPN Target（也称为Route Target）来控制VPN路由信息的发布与接收。
本地PE在发布VPNv4路由前附上RT属性，对端PE在接到VPNv4路由后根据RT将路由导入对应的VPN实例。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
MP-BGP
我收到了两条路由，哪条路由是给客户X的，哪条是给客户Y的？
100:1:192.168.1.0/24
200:1:192.168.1.0/24
CE3
CE4
路由传递

## Slide 22: RT
在PE上，每一个VPN实例都会与一个或多个VPN Target属性绑定，有两类VPN Target属性：
  Export Target（ERT）：本地PE从直接相连站点学到IPv4路由后，转换为VPN IPv4路由，并为这些路由添加Export Target属性。Export Target属性作为BGP的扩展团体属性随路由发布。
  Import Target（IRT）：PE收到其它PE发布的VPN-IPv4路由时，检查其Export Target属性。当此属性与PE上某个VPN实例的Import Target匹配时，PE就把路由加入到该VPN实例的路由表。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点A
用户Y站点D
MP-BGP
100:1:192.168.1.0/24
200:1:192.168.1.0/24
RT=100:1
RT=200:1
RT是100:1的属于用户X，RT是200:1的属于用户Y。
CE3
CE4
路由传递
Notes: 与RD相同，RT由Type、Administrator和Assigned Number三个字段构成，长度也是8字节。
配置VPN-Target时，只需要指定VPN-Target的Administrator子字段和Assigned Number子字段。VPN-Target的配置格式与RD格式一致。

## Slide 23: 入口PE到出口PE路由传递 (4)
PE根据VPNv4路由所携带的RT将路由导入正确的VPN实例之后，VPNv4路由的RD值剥除，将IPv4路由通告给相应的客户的CE设备。
站点B和站点D的CE设备就能学习到去往各自远端站点的路由。同理，通过一系列的操作，可以实现同一用户（同一VPN）不同站点之间的路由互通。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
MP-BGP
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
CE3
CE4

## Slide 24: 数据转发时遇到的问题
MPLS VPN骨干网
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
IP头部
目的192.168.1.1
数据
P
PE2
PE1
IP头部中不携带VPN相关的信息，PE无法区分数据所属的VPN。
CE3
CE4
P设备上没有VPN路由，无法根据IP地址进行转发。

## Slide 25: 通过标签解决问题
MPLS VPN骨干网
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
P
PE2
PE1
IP头部
目的192.168.1.1
数据
内层标签：8888
外层标签：6662
内层标签（私网标签）由PE的MP-BGP为VPN路由分发。PE根据内层标签确定数据所属的VPN。
IP头部
目的192.168.1.1
数据
内层标签：8888
外层标签：6661
IP头部
目的192.168.1.1
数据
外层标签（公网标签）由LDP为VPN路由的NextHop（一般是PE的某个接口地址）分发，P根据外层标签转发数据到PE。
公网隧道
私网流量
CE3
CE4

## Slide 26: 入口PE到出口PE路由传递 (5)
PE和P设备之间运行LDP，交换公网标签，建立PE之间的LSP隧道（公网隧道）。
入口PE在通过MP-BGP传递VPNv4路由时，会携带私网标签，用于区分不同VPN的数据。
出口PE在接收到VPNv4路由后，需要执行私网路由交叉和隧道迭代来选择路由。
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
100:1:192.168.1.0/24
RT=100:1
NextHop=1.1.1.1
Label=8888
RT=100:1
LDP
-------------------------------
LDP LSP
-------------------------------
FEC Out Label
1.1.1.1/32 6662
注：仅展示关键内容
CE3
CE4
Loopback0：
1.1.1.1/32
Notes: PE上分配私网标签的方法有如下两种：
  基于路由的MPLS标签分配：为VPN路由表的每一条路由分配一个标签（one label per route）。这种方式的缺点是：当路由数量比较多时，设备入标签映射表ILM（Incoming Label Map）需要维护的表项也会增多，从而提高了对设备容量的要求。
  基于VPN实例的MPLS标签分配：为整个VPN实例分配一个标签，该VPN实例里的所有路由都共享一个标签。使用这种分配方法的好处是节约了标签。
私网路由交叉：VPNv4路由与本地VPN实例的VPN-Target进行匹配的过程称为私网路由交叉。PE在收到VPNv4路由后，既不进行优选，也不检查隧道是否存在，直接将其与本地的VPN实例进行交叉。
隧道迭代：为了将私网流量通过公网传递到另一端，需要有一条公网隧道承载这个私网流量。因此私网路由交叉完成后，需要根据目的IPv4前缀进行路由迭代，即该IPv4路由的下一跳有对应的LSP存在；只有隧道迭代成功，该路由才被放入对应的VPN实例路由表。

## Slide 27: MPLS VPN中的路由交互全过程
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
IGP或者EBGP交换私网IPv4路由。
VPNv4路由被PE1通过MP-IBGP的Update消息通告给PE2。Update消息携带着MP_REACH_NLRI属性（包含VPNv4路由前缀，下一跳和标签等重要信息）和RT属性。
客户IPv4路由被通告给CE设备。
1
客户私网路由被学习到VPN路由表中(VPN实例路由表)。
2
IPv4路由引入到MP-BGP（如果PE-CE之间运行的就是BGP，则无需手工执行路由引入操作）
RD被添加到IPv4路由上，构成VPNv4路由。
3
4
PE2根据RT将路由导入特定的VRF，同时将VPNv4路由的RD剥除，将IPv4路由通告给相应的客户的CE设备。
5
6

## Slide 28
在MPLS VPN中，PE与CE，PE与PE之间需要进行VPN路由信息的传递。
  PE与CE之间可以采用BGP、IGP以及静态路由方式交互IPv4路由信息。
  PE与PE之间通过MP-BGP交互VPNv4路由信息，包含：
    RD：与IPv4前缀组合组成VPNv4前缀。
    RT：用于控制PE之间路由信息的接收和发布。
    标签：数据转发时的内层（私网）标签，在PE上用来区分不同VPN的数据。

## Slide 29
MPLS VPN概述
MPLS VPN路由交互
MPLS VPN报文转发
MPLS VPN配置与实现

## Slide 30: 报文转发过程 (1)
以图中用户X的站点B访问站点A的192.168.1.0/24网段为例，报文转发过程如下：
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
CE3上存在到192.168.1.0/24网段路由，发送一个普通IP报文。
IP报文

## Slide 31: 报文转发过程 (2)
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
PE2根据报文入接口找到VPN实例，查找对应VPN的转发表。
匹配目的IPv4前缀，并打上对应的内层标签（I-L）。
根据下一跳地址，查找对应的Tunnel-ID。
将报文从隧道发送出去，即打上公网（外层）MPLS标签头（O-L1）。
IP报文
I-L
O-L1

## Slide 32: 报文转发过程 (3)
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
骨干网的所有P设备都对该报文进行外层标签交换，直到到达PE1。
IP报文
I-L
O-L2

## Slide 33: 报文转发过程 (4)
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
PE1收到该携带两层标签的报文，交给MPLS处理，MPLS协议将去掉外层标签。
PE1继续处理内层标签：根据内层标签确定对应的下一跳，并将内层标签剥离后，以纯IPv4报文的形式发送给CE1。
IP报文
Notes: 本例中，VPN实例地址族为每一条去往对端PE的路由分配一个标签。

## Slide 34: 报文转发过程 (5)
MPLS VPN骨干网
P
PE2
PE1
CE1
CE2
192.168.1.0/24
用户X站点A
用户Y站点C
用户X站点B
用户Y站点D
CE3
CE4
CE1收到该IPv4报文后，进行常规的IPv4处理流程。
IP报文

## Slide 35
MPLS VPN概述
MPLS VPN路由交互
MPLS VPN报文转发
MPLS VPN配置与实现

## Slide 36: 配置命令：VPN实例配置 (1)
[PE] ip vpn-instance vpn-instance-name
创建VPN实例/进入VPN实例视图
缺省情况下，未配置VPN实例。
[PE-vpn-instance-InstanceName] ipv4-family
使能VPN实例的IPv4地址族/进入VPN实例IPv4地址族视图
缺省情况下，未使能VPN实例的IPv4地址族。
[PE-vpn-instance-InstanceName] route-distinguisher route-distinguisher
为VPN实例地址族配置路由标识RD
RD常见格式有两种：
2字节自治系统号：4字节用户自定义数，例如100:1。
IPv4地址：2字节用户自定义数，例如192.168.122.15:1。
无论采用哪种格式，必须保证RD值全局唯一。
VPN实例地址族下一旦配置RD后，RD将不能被修改或删除。如果要修改，需要去使能VPN实例相应的地址族或者删除VPN实例，然后再重新配置。

## Slide 37: 配置命令：VPN实例配置 (2)
[PE-vpn-instance-InstanceName] vpn-target vpn-target &<1-8> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
配置VPN实例的VPN-Target属性
vpn-target命令用来配置VPN实例地址族入方向或出方向的VPN-Target扩展团体属性。
VPN-Target的格式与RD一致。
一条vpn-target命令一次最多可配置8个VPN-Target。如果希望配置更多的VPN-Target，可以多次使用vpn-target命令。
[PE-GigabitEthernet0/0/0]ip binding vpn-instance vpn-instance-name
将接口绑定到VPN实例
ip binding vpn-instance命令用来将PE上的接口与VPN实例绑定。缺省情况下，接口不与任何VPN实例绑定，属于根实例。配置接口与VPN实例绑定后，或取消接口与VPN实例的绑定，都会清除该接口的IP地址、三层特性和IP相关的路由协议，如果需要应重新配置。

## Slide 38: 配置命令：MP-BGP配置
[PE] bgp { as-number-plain | as-number-dot }
BGP基本配置
[PE-bgp] peer ipv4-address as-number as-number
[PE-bgp] peer ipv4-address connect-interface loopback interface-number
PE之间必须使用32位掩码的Loopback接口地址来建立MP-IBGP对等体关系，以便能够迭代到隧道。
使能与指定MP-BGP对等体之间交换VPNv4路由信息
[PE-bgp] ipv4-family vpnv4 [ unicast ]
[PE-bgp-af-vpnv4] peer ipv4-address enable
缺省情况下，只有BGP-IPv4单播地址族的对等体是自动使能的。即在BGP视图下配置peer as-number命令后，系统会自动配置相应的peer enable命令。其他地址族视图下都必须手动使能。
配置对VPNv4路由进行过滤
[PE-bgp-af-vpnv4] policy vpn-target
policy vpn-target命令用来对接收到的VPN路由根据VPN-Target进行过滤。缺省情况下，该功能已经使能。在某些特定组网场景下，需要手动关闭过滤。

## Slide 39: 配置命令：PE与CE间路由配置
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name
PE与CE间采用EBGP传递路由
PE上需进入VPN实例IPv4地址族视图，并将CE配置为VPN私网对等体。
CE上配置与普通EBGP配置相同，并将VPN路由通过import或network的方式引入BGP。
[PE-bgp-InstanceName] peer ipv4-address as-number as-number
[PE] ospf process-id [ router-id router-id ] vpn-instance vpn-instance-name
PE与CE间采用IGP传递路由（以OSPF为例）
PE上需要创建与VPN实例绑定的OSPF进程，并与CE建立OSPF邻居关系。同时需要在OSPF和BGP之间互相引入路由。
CE上配置与普通OSPF配置相同。
[PE-ospf-processid] import-route bgp [ permit-ibgp ] [ cost cost | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
[PE-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn-instance-name
[PE-bgp] import-route ospf process-id [ med med | route-policy route-policy-name ] *

## Slide 40: MPLS VPN配置示例：背景介绍
客户X及Y各自有2个站点，现需要通过MPLS VPN实现站点之间的互联，分别对应VPNX和VPNY；
互联接口、AS号及IP地址信息如图；
客户X站点与PE之间采用OSPF交互路由信息，客户Y站点与PE之间采用BGP交互路由信息。
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
客户X 站点A
MPLS 骨干网络
CE1
CE2
客户Y 站点C
PE1
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/2
192.168.100.2/24
GE0/0/1
192.168.200.2/24
GE0/0/2
192.168.200.2/24
客户X 站点B
客户Y 站点D
CE3
CE4
GE0/0/0
192.168.200.1/24
GE0/0/0
192.168.200.1/24
OSPF
Loopback0
1.1.1.1/32
Loopback0
2.2.2.2/32
Loopback0
3.3.3.3/32
AS 123
EBGP
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.2.0/24
AS 100
P
PE2
AS 200

## Slide 41: MPLS VPN配置示例：配置思路
MPLS VPN骨干网配置：
  1.1 IGP配置，实现骨干网的IP连通性。
  1.2 MPLS与MPLS LDP配置，建立MPLS LSP公网隧道，传输VPN数据。
  1.3 MP-BGP配置，建立后续传递VPNv4路由的MP-BGP对等体关系。
VPN用户接入配置：
  2.1 创建VPN实例并配置参数（RT、RD）
  2.2 将接口加入VPN实例
  2.3 配置PE与CE之间的路由交换

## Slide 42: MPLS VPN配置示例：数据规划
MPLS骨干网采用单区域OSPF实现路由互通，所有PE和P互联接口均使能MPLS LDP功能。
PE上的VPN相关配置如表格：
配置项 | 描述 |  |  | 
 | PE1 |  | PE2 | 
VPN名称 | VPNX | VPNY | VPNX | VPNY
RD | 100:1 | 200:1 | 100:1 | 200:1
IRT | 100:321 | 200:234 | 100:123 | 200:432
ERT | 100:123 | 200:432 | 100:321 | 200:234
接口 | GE0/0/1 | GE0/0/2 | GE0/0/1 | GE0/0/2
MP-BGP | 源接口：Loopback0 |  | 源接口：Loopback0 | 

## Slide 43: MPLS VPN骨干网配置 (1)
1.1 在MPLS VPN骨干网络内部署OSPF，MPLS VPN骨干网络内部署的OSPF用于实现骨干网络内部的路由互通。
以PE1节点的OSPF配置为例。
[PE1]ospf 100 router-id 1.1.1.1
[PE1-ospf-100]area 0
[PE1-ospf-100-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-100-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
1.2 在PE1、P、PE2节点配置MPLS及LDP，以PE1为例。
[PE1]mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1]mpls
Info: Mpls starting, please wait... OK!
[PE1-mpls]mpls ldp
[PE1-mpls-ldp]Interface GigabitEthernet 0/0/0
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls
[PE1-GigabitEthernet0/0/0]mpls ldp

## Slide 44: MPLS VPN骨干网配置 (2)
1.3 在PE1及PE2之间建立MP-BGP对等体关系，以PE1为例。
[PE1]bgp 123
[PE1-bgp]router-id 1.1.1.1
[PE1-bgp]peer 3.3.3.3 as-number 123
[PE1-bgp]peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0
#进入BGP-VPNv4地址族视图，并使能与对等体3.3.3.3的VPNv4地址族能力。
[PE1-bgp]ipv4-family vpnv4 unicast
[PE1-bgp-af-vpnv4]peer 3.3.3.3 enable

## Slide 45: MPLS VPN骨干网配置：配置验证
查看公网隧道建立情况。
[PE1]display mpls lsp
-------------------------------------------------------------------------------
LSP Information: LDP LSP
-------------------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
3.3.3.3/32 NULL/1025 -/GE0/0/0
1.1.1.1/32 3/NULL -/-
[PE2]display mpls lsp
-------------------------------------------------------------------------------
LSP Information: LDP LSP
-------------------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
3.3.3.3/32 3/NULL -/-
1.1.1.1/32 NULL/1024 -/GE0/0/0
查看MP-BGP邻居状态，以PE1为例。
[PE1]display bgp vpnv4 all peer
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 123
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State Pre fRcv
3.3.3.3 4 123 16 18 0 00:14:20 Established 0

## Slide 46: VPN用户接入配置 (1)
[PE1]ip vpn-instance VPNX
[PE1-vpn-instance-VPNX]route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-VPNX-af-ipv4] vpn-target 100:321 import-extcommunity
IVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is successful.
[PE1-vpn-instance-VPNX-af-ipv4]vpn-target 100:123 export-extcommunity
EVT Assignment result:
Info: VPN-Target assignment is successful.
[PE1-vpn-instance-VPNX-af-ipv4] quit
[PE1-vpn-instance-VPNX]quit
[PE1]ip vpn-instance VPNY
[PE1-vpn-instance-VPNY]route-distinguisher 200:1
[PE1-vpn-instance-VPNY-af-ipv4]vpn-target 200:234 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-VPNY-af-ipv4]vpn-target 200:432 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-VPNY-af-ipv4]quit
[PE1-vpn-instance-VPNY]quit
2.1 创建VPN实例并按照规划配置RD与RT参数，以PE1为例。

## Slide 47: VPN用户接入配置 (2)
2.2 将接口绑定到VPN实例。
[PE1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip binding vpn-instance VPNX
Info: All IPv4 related configurations on this interface are removed!
Info: All IPv6 related configurations on this interface are removed!
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.100.2 24
[PE1-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip binding vpn-instance VPNY
Info: All IPv4 related configurations on this interface are removed!
Info: All IPv6 related configurations on this interface are removed!
[PE1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.100.2 24

## Slide 48: VPN用户接入配置 (3)
#配置CE2上的EBGP，并引入直连路由192.168.1.0/24
[CE2]BGP 200
[CE2-bgp]peer 192.168.100.2 as-number 123
[CE2-bgp]network 192.168.1.0 24
[CE2-bgp]quit
2.3.2 部署CE2-PE1、CE4-PE2间的路由信息交互，以CE2和PE1为例。
#配置PE1上VPN实例的EBGP对等体
[PE1]bgp 123
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance VPNY
[PE1-bgp-VPNY]peer 192.168.100.1 as-number 200
#创建与实例绑定的OSPF进程
[PE1]ospf 2 vpn-instance VPNX
[PE1-ospf-2]area 0
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.100.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-2-area-0.0.0.0]quit
2.3.1 部署CE1-PE1、CE3-PE2间的路由信息交互，以PE1为例。
#配置OSPF进程与MP-BGP之间的路由双向引入
[PE1]ospf 2 vpn-instance VPNX
[PE1-ospf-2]import-route bgp
[PE1-ospf-2]quit
[PE1]bgp 123
[PE1-bgp]ipv4-family vpn-instance VPNX
[PE1-bgp-VPNX]import-route ospf 2

## Slide 49: 配置验证 (1)
[CE1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.254 GigabitEthernet0/0/1
192.168.2.0/24 OSPF 10 4 D 192.168.100.2 GigabitEthernet0/0/0
192.168.100.0/24 Direct 0 0 D 192.168.100.1 GigabitEthernet0/0/0
192.168.200.0/24 O_ASE 150 1 D 192.168.100.2 GigabitEthernet0/0/0
[CE3]dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.1.0/24 OSPF 10 4 D 192.168.200.2 GigabitEthernet0/0/0
192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.2.254 GigabitEthernet0/0/1
192.168.100.0/24 O_ASE 150 1 D 192.168.200.2 GigabitEthernet0/0/0
192.168.200.0/24 Direct 0 0 D 192.168.200.1 GigabitEthernet0/0/0
查看VPNX用户的CE路由学习情况。

## Slide 50: 配置验证 (2)
[CE2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.1.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.254 GigabitEthernet0/0/1
192.168.2.0/24 EBGP 255 0 D 192.168.100.2 GigabitEthernet0/0/0
192.168.100.0/24 Direct 0 0 D 192.168.100.1 GigabitEthernet0/0/0
查看VPNY用户的CE路由学习情况。
[CE4]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
192.168.2.0/24 Direct 0 0 D 192.168.1.254 GigabitEthernet0/0/1
192.168.1.0/24 EBGP 255 0 D 192.168.100.2 GigabitEthernet0/0/0
192.168.200.0/24 Direct 0 0 D 192.168.100.1 GigabitEthernet0/0/0

## Slide 51: 配置验证 (3)
[PE2]display mpls lsp
-------------------------------------------------------------------------------
LSP Information: LDP LSP
-------------------------------------------------------------------------------
FEC In/Out Label In/Out IF Vrf Name
1.1.1.1/32 NULL/1024 -/GE0/0/0
1.1.1.1/32 1024/1024 -/GE0/0/0
以192.168.2.0/24网段到192.168.1.0/24网段的数据为例，外层标签为1024，由MPLS LDP分配。内层标签为1026，由MP-BGP分配。
[PE2] display bgp vpnv4 vpn-instance VPNX routing-table 192.168.1.0 24
BGP local router ID : 3.3.3.3
Local AS number : 123
VPN-Instance VPNX, Router ID 3.3.3.3:
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1026/NULL
From: 1.1.1.1 (1.1.1.1)
Relay token: 0x1
Original nexthop: 1.1.1.1
No. Time Source Destination Protocol Length Info
5 12.109000 192.168.2.254 192.168.1.254 ICMP 102 Echo (ping) request
Frame 5: 102 bytes on wire (816 bit), 102 bytes captured (816 bit) on interface 0
Ethernet II, Src: HuaweiTe_b1:15:3e (00:e0:fc:b1:15:3e), Dst: HuaweiTe_49:20:bb (00:e0:fc:49:20:bb)
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 1024, Exp: 0, S: 0, TTL: 254
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 1026, Exp: 0, S: 1, TTL: 254
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.254, Dst: 192.168.1.254
Internet Control Message Protocol
报文捕获

## Slide 52
(单选题)MP-BGP在传递VPNv4路由时，携带以下哪种Route Target ？ ( )
  Export RT
  Implied RT
  Import RT
  Extended RT
(多选题)基本MPLS VPN组网中，需要对VPN实例做哪些配置？( )
  Import RT
  Export RT
  配置RD
  配置与VPN实例绑定的接口
Notes: A
ABCD

## Slide 53
MPLS VPN网络一般由运营商搭建，用于向不同的客户提供VPN服务，使得用户的路由和数据能够通过该网络进行传递，且不同的用户之间的路由和数据完全隔离，互不影响。
MPLS VPN控制层面：
  通过VRF和RD隔离不同用户的私网路由信息并构建唯一的VPNv4路由。
  通过RT值控制VPNv4路由的发布和接收。
  通过MP-BGP传递VPNv4路由前缀、标签以及RT等信息。
  通过MPLS LDP构建公网标签转发路径。
MPLS转发层面：通过内外两层标签进行数据转发，内层标签区分私网数据，外层标签穿通公网网络。