## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2020.03.30
朱仕耿/00261992
新开发
何军建/WX580230
2021.07.31
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: MPLS VPN部署与应用

## Slide 3
BGP/MPLS IP VPN因其支持地址空间重叠、组网方式灵活、可扩展性好，并能够方便地支持MPLS TE等一系列优点，已经在广域IP承载网络得到了广泛的应用。
针对不同客户的业务需求以及组网情况，MPLS VPN的部署方式不尽相同。
本课程将介绍几种常见的MPLS VPN应用场景与这些场景下MPLS VPN的部署方法，此外还将介绍OSPF对MPLS VPN的扩展特性与功能。
Notes: 注：若无特殊说明，本文中所指的MPLS VPN均表示BGP/MPLS IP VPN。

## Slide 4
学完本课程后，您应该能：
  描述MPLS VPN的应用场景与组网类型
  部署MPLS VPN的Intranet方案
  部署MPLS VPN的Hub&Spoke方案
  描述OSPF对MPLS VPN扩展功能与特性

## Slide 5
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型应用场景与部署
OSPF VPN拓展

## Slide 6: MPLS VPN典型应用
目前，MPLS VPN的主要应用包括企业互连和虚拟业务网络。
  企业互连应用：可通过MPLS VPN将分布在各地的分支机构和合作伙伴的IP网络连接在一起；
  虚拟业务网络：可在同一物理网络上运行多种业务，如VoIP、IPTV等，为每个业务建立一个VPN，实现业务隔离。
MPLS VPN骨干网
Site A
Site B
Site C
Site A与Site B的VPN
Site A与Site C的VPN
MPLS VPN骨干网
Site A
Site B
Site C
语音业务的VPN
视频会议的VPN
Notes: MPLS VPN的主要优点包括但不限于以下几项：
  可以实现“一点接入，全网连通”，支持异种介质的互连。而不像传统专线那样在每一对用户设备间采用同样的介质连接，可方便地提供普遍服务。
  可以实现“弹性带宽”，采用流量监管技术，在保证用户基本带宽的同时，对突发流量尽力而为，同时基本带宽也可以“软扩容”，即根据用户的需求在一个范围内连续选择。
  在资源隔离或隧道绑定的MPLS VPN技术保证下，充分保证每个VPN的专有带宽，满足各类业务有不同的用户，不同的流量模型，不同的QoS要求。

## Slide 7: MPLS VPN基本组网：Intranet
当采用Intranet组网方案时，一个VPN中的所有用户形成闭合用户群，相互之间能够进行流量转发，VPN中的用户不能与任何本VPN以外的用户通信，其站点通常是属于同一个组织。
P
PE
PE
CE
CE
CE
CE
VPN1
VPN1
VPN2
VPN2
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
VPN1（RD：1:1）
Import RT：100:1
Export RT：100:1
VPN1（RD：1:2）
Import RT：100:1
Export RT：100:1
VPN2（RD：2:1）
Import RT：200:1
Export RT：200:1
VPN2（RD：2:2）
Import RT：200:1
Export RT：200:1
PE需要为每个站点创建VPN实例，并配置全网唯一的RD。
PE通过配置Import RT和Export RT来控制不同VPN的站点做到无法互访。

## Slide 8: MPLS VPN基本组网：Extranet
当采用Extranet组网方案时，VPN用户可将部分站点中的网络资源给其他VPN用户进行访问。
P
PE2
PE1
CE
CE
CE
VPN1
VPN1
VPN2
Site 1
Site 2
Site 3
VPN1（RD：1:1）
Import RT：100:1
Export RT：100:1
VPN1（RD：1:2）
Import RT：100:1，200:1
Export RT：100:1，200:1
如图，Site 2作为能被VPN1和VPN2访问的共享站点，需要保证：
  PE2能够接收PE1和PE3发布的VPNv4路由；
  PE2发布的VPNv4路由能够被PE1和PE3接收；
  PE2不把从PE1接收的VPNv4路由发布给PE3，也不把从PE3接收的VPNv4路由发布给PE1。
VPN2（RD：2:1）
Import RT：200:1
Export RT：200:1
PE3

## Slide 9: MPLS VPN基本组网：Hub&Spoke (1)
当采用Hub&Spoke方案时，可以将多个站点中的一个站点设置为Hub站点，其余站点为Spoke站点。站点间的互访必须通过Hub站点，通过Hub站点集中管控站点间的数据传输。
P
Hub-PE
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Spoke-CE2
Hub-CE
VPN1
VPN1
VPN1
Site 1
Site 2
Site 3
VPN
Import RT：Hub
Export RT：Spoke
Spoke站点需要把路由发布给Hub站点，再通过Hub站点发布给其他Spoke站点。Spoke站点之间不直接交互路由信息。
Spoke-PE需要设置Export Target为“Spoke”，Import Target为“Hub”；
Hub-PE上需要使用两个接口或子接口（创建两个VPN实例），一个用于接收Spoke-PE发来的路由，其VPN实例的Import Target为“Spoke”；另一个用于向Spoke-PE发布路由，其VPN实例的Export Target为“Hub”。
VPN
Import RT：Hub
Export RT：Spoke
Sopke-PE2
VPN_in
Import RT：
Spoke
VPN_out
Export RT：
Hub

## Slide 10: MPLS VPN基本组网：Hub&Spoke (2)
从Site1到Site2的路由发布过程如下：
P
Hub-PE
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Spoke-CE2
Hub-CE
VPN1
VPN1
VPN1
Site 1
Site 2
Site 3
Spoke-CE1发布路由给Spoke-PE1。
Spoke-PE1通过IBGP将该路由发布给Hub-PE。
Hub-PE通过VPN实例（VPN_in）的Import Target属性将该路由引入VPN_in路由表，并发布给Hub-CE。
Hub-CE学习到该路由，并将该路由发布给Hub-PE的VPN实例（VPN_out）。
Hub-PE通过VPN_out发布该路由给Spoke-PE2（携带VPN_out的Export Target属性）。
Spoke-PE2该路由发布给Spoke-CE2。
VPN
Import RT：Hub
Export RT：Spoke
Sopke-PE2
VPN_in
Import RT：
Spoke
VPN_out
Export RT：
Hub
2
3
4
5
VPN
Import RT：Hub
Export RT：Spoke
1
6

## Slide 11: MCE组网
当一个私网需要根据业务或者网络划分VPN时，不同VPN用户间的业务需要完全隔离。此时，为每个VPN单独配置一台CE将增加用户的设备开支和维护成本。
具有MCE（Multi-VPN-Instance，CE多实例CE）功能的CE设备可以在MPLS VPN组网应用中承担多个VPN实例的CE功能，减少用户网络设备的投入。
P
PE
PE
MCE
PE
MPLS VPN骨干网
…
Site A
Site B
Site C
MCE将PE的部分功能扩展到CE设备，通过将不同的接口与VPN绑定，并为每个VPN创建和维护独立的路由转发表（Multi-VRF）。
MCE与对应的PE之间可以通过物理接口、子接口或者逻辑接口进行互联，PE上需要将这些接口绑定到对应的VPN实例。

## Slide 12: MPLS VPN跨域组网
随着MPLS VPN解决方案的广泛应用，服务的终端用户的规格和范围也在增长，在一个企业内部的站点数目越来越大，某个地理位置与另外一个服务提供商相连的需求变得非常的普遍，例如国内运营商的不同城域网之间，或相互协作的运营商的骨干网之间都存在着跨越不同自治系统（AS，Autonomous System）的情况。
一般的MPLS VPN体系结构都是在一个AS内运行，任何VPN的路由信息都是只能在一个AS内按需扩散。AS之间的MPLS VPN部署需要通过跨域（Inter-AS） MPLS VPN解决方案来实现。
AS100
Site A
AS200
Site B
Notes: RFC2547中提出了三种跨域VPN解决方案，分别是：
  跨域VPN-OptionA（Inter-Provider Backbones Option A）方式：需要跨域的VPN在ASBR（AS Boundary Router）间通过专用的接口管理自己的VPN路由，也称为VRF-to-VRF；
  跨域VPN-OptionB（Inter-Provider Backbones Option B）方式：ASBR间通过MP-EBGP发布标签VPN-IPv4路由，也称为EBGP redistribution of labeled VPN-IPv4 routes；
  跨域VPN-OptionC（Inter-Provider Backbones Option C）方式：PE间通过Multi-hop MP-EBGP发布标签VPN-IPv4路由，也称为Multihop EBGP redistribution of labeled VPN-IPv4 routes。

## Slide 13: 不同实例的路由相互引入组网
在BGP/MPLS IP VPN组网中，一个VPN实例仅能与其他VPN-Target相匹配的VPN实例相互通信，但是VPN实例无法与公网或其他VPN-Target不匹配的VPN实例中的用户相互通信。用户可以配置不同实例的路由相互引入功能。配置不同实例的路由相互引入功能可以分为两种类型：
  公网与私网的路由相互引入功能。
  不同私网间的路由相互引入功能。
VPNA
CE1
PE1
VPNA
CE1
PE1
PE2
VPNB
CE2
VPNB
CE1
VPNA
CE2
P
公网

## Slide 14
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
  Intranet场景
  Hub&Spoke场景
  不同VPN路由引入场景
OSPF VPN拓展

## Slide 15: 部署Intranet场景的MPLS VPN
如图所示，客户X及Y各自有2个站点，现需要通过MPLS VPN实现站点之间的互联，分别对应VPNX和VPNY；
互联接口、AS号及IP地址信息，CE与PE通过如图的协议或方法交换路由信息；
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
客户X 站点A
CE1
CE3
客户Y 站点C
PE1
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/2
192.168.100.2/24
GE0/0/1
192.168.200.2/24
GE0/0/2
192.168.200.2/24
客户X 站点B
客户Y 站点D
CE2
CE4
GE0/0/0
192.168.200.1/24
GE0/0/0
192.168.200.1/24
Loopback0
1.1.1.1/32
Loopback0
3.3.3.3/32
AS 123
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.2.0/24
AS 100
P
PE2
OSPF
BGP
静态路由
IS-IS
192.168.1.0/24
Notes: 注：本课程仅讨论非跨域的MPLS VPN部署场景。本节仅做PE-CE之间采用不同方式对接的配置举例，PE之间的配置举例略。

## Slide 16: PE-CE之间部署OSPF (1)
[CE1] ospf 1
[CE1-ospf-1] area 0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.100.0 0.0.0.255
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
CE1的OSPF配置还是传统的OSPF配置，CE1无需支持VRF。
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
客户X 站点A
CE1
PE1
GE0/0/1
192.168.200.2/24
客户X 站点B
CE2
GE0/0/0
192.168.200.1/24
AS 123
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
P
PE2
OSPF
静态路由
该接口已经绑定到相应的VRF

## Slide 17: PE-CE之间部署OSPF (2)
[PE1] ospf 1 vpn-instance VPNX
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.100.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospf-1] import bgp
[PE1] bgp 123
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance VPNX
[PE1-bgp] import-route ospf 1
将PE1的VPN实例VPNX的路由表中通过OSPF进程1学习到的OSPF路由引入BGP，从而将到达站点A的客户路由转换成BGP的VPNv4路由，以便通告给远端的PE2。
PE1用于跟CE1对接的OSPF进程必须与对应的VPN实例绑定。
将PE1的VPN实例VPNX的路由表中的BGP路由（主要是PE1通过BGP获知的、到达站点B的客户路由）引入OSPF，以便将这些路由通过OSPF通告给CE1。
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
客户X 站点A
CE1
PE1
GE0/0/1
192.168.200.2/24
客户X 站点B
CE2
GE0/0/0
192.168.200.1/24
AS 123
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
P
PE2
OSPF
静态路由
该接口已经绑定到相应的VRF

## Slide 18: PE-CE之间部署静态路由
该接口已经绑定到相应的VRF
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
客户X 站点A
CE1
PE1
GE0/0/1
192.168.200.2/24
客户X 站点B
CE2
GE0/0/0
192.168.200.1/24
AS 123
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
P
PE2
OSPF
静态路由
[CE2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.200.2
[CE2] ip route-static 192.168.100.0 24 192.168.200.2
CE2需配置到达站点A内的各个网段的静态路由。
[PE2] ip route-static vpn-instance VPNX 192.168.2.0 24 192.168.200.1
PE2需配置到达站点B内各个网段的静态路由。
[PE2] bgp 123
[PE2-bgp] ipv4-family vpn-instance VPNX
[PE2-bgp] import-route static
将PE2的VPN实例VPNX的路由表中的静态路由引入BGP，从而将客户路由转换成BGP的VPNv4路由，以便通告给远端的PE1。

## Slide 19: PE-CE之间部署EBGP
GE0/0/0
192.168.100.1/24
CE3
客户Y 站点C
PE1
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/2
192.168.100.2/24
GE0/0/2
192.168.200.2/24
客户Y 站点D
CE4
GE0/0/0
192.168.200.1/24
AS 123
192.168.2.0/24
AS 100
P
PE2
BGP
IS-IS
[CE3] bgp 100
[CE3-bgp] peer 192.168.100.2 as-number 123
[CE3-bgp] network 192.168.1.0 24
CE3只需要执行普通BGP配置，且无需支持VRF。
[PE1] bgp 123
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance VPNY
[PE1-bgp-VPNY] peer 192.168.100.1 as-number 100
当PE与CE之间使用BGP交互客户路由时，无需在PE上手工执行路由重分发操作。在本例中，PE1通过BGP从CE3学习到的客户路由后，PE1会自动将这些路由转换成VPNv4路由并通告给PE2；而PE1通过BGP从PE2获知到达站点D的路由后，会自动将它们转换成IPv4路由并通告给CE3。
192.168.1.0/24

## Slide 20: 特殊场景下的BGP配置：AS号替换
在MPLS VPN场景中，若PE与CE之间运行EBGP交互路由信息，则可能会出现两个站点的AS号相同的情况。
CE1
Site 1
AS 65001
CE2
Site 2
AS
65001
PE1
P
PE2
若CE1通过EBGP向PE1发送一条私网路由，并经过PE2发送到CE2，则CE2会由于AS号重复丢弃这条路由，导致属于同一VPN的Site 1和Site 2之间无法连通。
可以在PE上执行peer substitute-as命令使能AS号替换功能，即PE用本地AS号替换收到的私网路由中CE所在VPN站点的AS号，这样对端CE就不会因为AS号重复而丢弃路由了。
EBGP
EBGP
[PE1] bgp 123
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE1-bgp-vpn1] peer 192.168.100.1 substitute-as
GE0/0/0
192.168.100.1/24
AS123
PE1在向CE1发送BGP路由时，若发现AS_Path中包含65001，则会用本地AS号，也就是123去替换65001。所以，若有一条路由从CE2传给PE2，再由PE2传给PE1，当PE1再传递给CE1，此时BGP路由的AS_Path属性为{123,123}。

## Slide 21: 特殊场景下的BGP配置：SoO
在CE多归属场景，若使能了BGP的AS号替换功能，可能会引起路由环路，需要SoO（Site of Origin）特性来避免环路。
  CE1与CE3处于同一个VPN站点1，CE2位于站点Site2，Site1和Site2站点所在的AS号都为65001。PE与CE之间运行的都是EBGP路由协议，为了Site 1和Site 2之间的路由可以正常学习，需要在PE1和PE2上配置AS号替换功能。
  CE1传递站点内的路由给PE1，PE1传递该路由给CE3，由于配置AS号替换，CE3会接收该路由，可能会导致产生路由环路。
CE1
Site 1
AS 65001
CE2
Site 2
AS
65001
PE1
P
PE2
EBGP
AS123
CE3
EBGP
EBGP
[PE1] bgp 123
[PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance vpn1
[PE1-bgp-vpn1] peer 192.168.100.1 soo 200:1
[PE1-bgp-vpn1] peer 192.168.200.1 soo 200:1
配置了BGP邻居的SoO后：
接收到该邻居的BGP路由时，会在路径属性中携带该SoO属性并通告给其他BGP邻居。
向该邻居通告BGP路由时，会检查路由中的SoO属性是否与配置的SoO值相同，若相同则不通告，避免引起环路。
Notes: 注：192.168.100.1和192.168.200.1分别是CE1和CE3上和PE1建立BGP对等体的接口地址。

## Slide 22: PE-CE之间部署IS-IS
GE0/0/0
192.168.100.1/24
CE3
客户Y 站点C
PE1
GE0/0/0
10.0.12.1/24
GE0/0/0
10.0.12.2/24
GE0/0/1
10.0.23.2/24
GE0/0/0
10.0.23.3/24
GE0/0/2
192.168.100.2/24
GE0/0/2
192.168.200.2/24
客户Y 站点D
CE4
GE0/0/0
192.168.200.1/24
AS 123
192.168.2.0/24
AS 100
P
PE2
BGP
IS-IS
192.168.1.0/24
[CE4] isis 1
[CE4-isis-1] network-entity 49.0001.0000.0000.1111.00
[CE4-isis-1] is-level level-2
[CE4-isis-1] quit
[CE4] interface GigabitEthernet 0/0/0
[CE4-GigabitEthernet0/0/0] isis enable 1
[CE4-GigabitEthernet0/0/0]quit
[CE4] interface GigabitEthernet 0/0/1
[CE4-GigabitEthernet0/0/1] isis enable 1
#GE0/0/1接口是192.168.2.0/24网段所在接口
[PE2] isis 1 vpn-instance VPNY
[PE2-isis-1] network-entity 49.0002.0000.0000.2222.00
[PE2-isis-1] is-level level-2
[PE2-isis-1] import-route bgp level-2
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface GigabitEthernet 0/0/2
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] isis enable 1
[PE2] bgp 123
[PE2-bgp] ipv4-family vpn-instance VPNY
[PE2-bgp] import-route isis 1

## Slide 23
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
  Intranet场景
  Hub&Spoke场景
  不同VPN路由引入场景
OSPF VPN拓展

## Slide 24: 部署Hub&Spoke场景的MPLS VPN
Hub&Spoke有以下组网方案：
  方式一：Hub-CE与Hub-PE，Spoke-PE与Spoke-CE使用EBGP
  方式二：Hub-CE与Hub-PE，Spoke-PE与Spoke-CE使用IGP
  方式三：Hub-CE与Hub-PE使用EBGP，Spoke-PE与Spoke-CE使用IGP
无法通过Hub-CE与Hub-PE使用IGP，Spoke-PE与Spoke-CE使用EBGP来部署Hub&Spoke组网的MPLS VPN。
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Loopback0
1.1.1.1/32
Loopback0
2.2.2.2/32
Loopback0
3.3.3.3/32
Sopke-PE2
GE0/0/1
192.168.100.2/24
GE0/0/0
192.168.100.1/24
GE0/0/1
192.168.200.2/24
GE0/0/0
192.168.200.1/24
GE0/0/0
192.168.31.1/24
GE0/0/0
192.168.31.2/24
GE0/0/1
192.168.32.1/24
GE0/0/1
192.168.32.2/24
AS 123

## Slide 25: VRF配置
Spoke-PE上创建一个VPN实例，RT配置如图。
Hub-PE上创建VPN_in和VPN_out两个VPN实例，分别用于从Spoke-PE接收私网路由或向Spoke-PE发布私网路由，RT配置如图。
VPN
Import RT：300:1
Export RT：100:1
VPN
Import RT：300:1
Export RT：200:1
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Sopke-PE2
EBGP
EBGP
VPN_out
Export RT：
300:1
VPN_in
Import RT：
100:1，200:1

## Slide 26: 方式一：路由发布过程
Spoke-CE与Spoke-PE之间通过EBGP交互路由信息，建立EBGP连接后，把相关的路由发布到BGP即可。
Hub-PE与Hub-CE之间建立两条EBGP连接，分别用来发布和接收私网路由。
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Sopke-PE2
EBGP
EBGP
EBGP
VPN_out
EBGP
VPN_in
Notes: 以路由从Spoke-CE1发布到Spoke-CE2为例，大体过程如下：
  Spoke-CE1通过EBGP将路由发布给Spoke-PE1。
  Spoke-PE1通过IBGP将该路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE通过VPN实例（VPN_in）的Import Target属性将该路由引入VPN_in路由表，并通过EBGP发布给Hub-CE。
  Hub-CE通过EBGP连接学习到该路由，并通过另一个EBGP连接将该路由发布给Hub-PE的VPN实例（VPN_out）。
  Hub-PE发布携带VPN_out的Export Target属性的路由给所有Spoke-PE。
  Spoke-PE2通过EBGP将该路由发布给Spoke-CE2。

## Slide 27: 方式一：Hub-PE与Hub-CE间配置
Hub-PE通过VPN_in对应的EBGP连接将从Spoke站点学习的路由发布到Hub站点。
Hub-CE通过VPN_out对应的EBGP将这些路由发布到Spoke站点。
Site 3
Hub-PE
Hub-CE
EBGP
VPN_out
EBGP
VPN_in
GE0/0/0
192.168.31.1/24
GE0/0/0
192.168.31.2/24
GE0/0/1
192.168.32.1/24
GE0/0/1
192.168.32.2/24
AS 123
AS 65001
# Hub-PE与Hub-CE建立两条EBGP连接
[Hub-PE] bgp 123
[Hub-PE-bgp] ipv4-family vpn-instance VPN_in
[Hub-PE-bgp-VPN_in] peer 192.168.31.1 as-number 65001
[Hub-PE-bgp-VPN_in]quit
[Hub-PE-bgp] ipv4-family vpn-instance VPN_out
[Hub-PE-bgp-VPN_out] peer 192.168.32.1 as-number 65001
[Hub-PE-bgp-VPN_out] peer 192.168.32.1 allow-as-loop
# Hub-CE与Hub-PE建立两条EBGP连接
[Hub-CE] bgp 65001
[Hub-CE-bgp] peer 192.168.31.2 as-number 123
[Hub-CE-bgp] peer 192.168.32.2 as-number 123
由于Hub-CE通过VPN_out对应的EBGP连接发送给Hub-PE的路由可能带有AS 123，则这些路由将会被Hub-PE丢弃，故Hub-PE上必须手工配置允许本地AS编号重复。

## Slide 28: 方式二：路由发布过程
以选用OSPF作为IGP协议为例：
  Spoke-CE与Spoke-PE之间通过OSPF（进程100）邻居关系交互路由信息。
  Hub-PE通过两个OSPF进程与Hub-CE建立OSPF邻居，分别负责私网路由的发送和接收。
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Sopke-PE2
OSPF 100
OSPF 100
OSPF 200
VPN_out
OSPF 100
VPN_in
Notes: 以路由从Spoke-CE1发布到Spoke-CE2为例，大体过程如下：
  Spoke-CE1通过OSPF100将路由发布给Spoke-PE1。
  Spoke-PE1通过IBGP将路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE通过VPN实例（VPN_in）的Import Target属性将该路由引入VPN_in路由表；通过将BGP引入OSPF100的配置进而将从Spoke-PE1传递来的路由发布给Hub-CE。
  Hub-CE通过OSPF100接收该路由；并通过配置路由引入将路由发布到OSPF200，OSPF200再将路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE的BGP-VPN实例（VPN_out）引入OSPF200多实例的路由，将携带Export Target属性的路由发布给所有Spoke-PE。
  Spoke-PE2通过OSPF100将该路由发布给Spoke-CE2。

## Slide 29: 方式二：Hub-PE与Hub-CE间配置
Hub-PE通过VPN_in对应的OSPF（进程100）将从Spoke站点学习的路由发布到Hub站点。
Hub-CE通过VPN_out对应的OSPF（进程200）将这些路由发布到Hub-PE，进而发布给所有Spoke站点。
Site 3
Hub-PE
Hub-CE
OSPF 200
VPN_out
OSPF 100
VPN_in
# Hub-PE上执行OSPF和BGP的相互引入
[Hub-PE] OSPF 100 vpn-instance VPN_in
[Hub-PE-ospf-100]import-route bgp
[Hub-PE-ospf-100]quit
[Hub-PE]bgp 100
[Hub-PE-bgp]ipv4-family vpn-instance VPN_out
[Hub-PE-bgp-VPN_out]import-route ospf 200
# Hub-CE上OSPF 200到OSPF 100的路由引入
[Hub-CE]OSPF 200
[Hub-CE-ospf-200]import-route OSPF 100
AS 123

## Slide 30: 方式三：路由发布过程
以选用OSPF作为IGP协议为例，Spoke-CE与Spoke-PE之间通过OSPF（进程100）邻居关系交互路由信息。
Hub-PE与Hub-CE之间建立两条EBGP连接，分别用来发布和接收私网路由，Hub-PE与Hub-CE的配置与方式一相同。
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Sopke-PE2
OSPF 100
OSPF 100
EBGP
VPN_out
EBGP
VPN_in
Notes: 以路由从Spoke-CE1发布到Spoke-CE2为例，大体过程如下：
  Spoke-CE1通过OSPF100将路由发布给Spoke-PE1。
  Spoke-PE1通过IBGP将路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE通过VPN实例（VPN_in）的Import Target属性将该路由引入VPN_in路由表，并通过EBGP发布给Hub-CE。
  Hub-CE通过EBGP连接学习到该路由，并通过另一个EBGP连接将该路由发布给Hub-PE的VPN实例（VPN_out）。
  Hub-PE发布携带VPN_out的Export Target属性的路由给Spoke-PE2。
  Spoke-PE2通过OSPF100将该路由发布给Spoke-CE2。

## Slide 31: 为什么没有方式四？
无法通过Hub-CE与Hub-PE使用IGP，Spoke-PE与Spoke-CE使用EBGP来部署Hub&Spoke组网的MPLS VPN
Spoke-PE1
Spoke-CE1
Site 1
Spoke-CE2
Site 2
Site 3
P
Hub-PE
Hub-CE
Sopke-PE2
EBGP
EBGP
OSPF 200
VPN_out
OSPF 100
VPN_in
192.168.1.0/24
AS_Path{65001}
AS 65001
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
AS_Path{ }
Notes: 以从Spoke-CE1向Spoke-CE2发布路由（目的地址为192.168.1.0/24）为例，大体过程如下：
  Spoke-CE1通过EBGP将路由发布给Spoke-PE1。
  Spoke-PE1通过IBGP将路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE通过BGP-VPN实例（VPN_in）的Import Target属性将该路由引入VPN_in路由表；并通过OSPF100多实例发布给Hub-CE。
  Hub-CE通过OSPF100学习到该路由；并通过OSPF200将路由发布给Hub-PE。
  Hub-PE的BGP-VPN实例（VPN_out）引入OSPF200多实例路由，并将携带VPN_out的Export Target属性的路由发布给所有Spoke-PE。
  Spoke-PE2的VPN实例根据Import Target属性引入该路由；Spoke-PE2通过EBGP发布给本地Spoke-CE2。

## Slide 32
Notes: Hub-PE的BGP-VPN实例（VPN_out）通过Export Target属性将路由发布给Spoke-PE2的同时，也会将该路由发布给Spoke-PE1。此时，这条路由是Hub-PE通过IGP（OSPF200多实例）引入的，由于IGP路由不携带AS-PATH属性，AS_Path为空；而原来从Spoke-CE1来的192.168.1.0/24路由，其AS_Path不为空，所以从Hub-PE返回的路由会优于从Spoke-CE1来的路由。这样会引起路由振荡，其过程如下：
  Spoke-CE1发来的路由因为AS_Path变成非最佳路由。
  Spoke-PE1发布Update撤销路由的报文给Hub-PE来撤销192.168.1.0/24路由。
  Hub-PE（通过撤销相应的OSPF LSA）撤销发给Hub-CE的路由。
  Hub-CE（原理同上）撤销发给Hub-PE的路由。
  Hub-PE发布Update撤销路由撤销发给Spoke-PE1的路由。
于是在Spoke-PE1上从Spoke-CE1来的路由又变成最佳路由。Spoke-PE1又通过IBGP将路由发布给Hub-PE。Hub-PE又会返回该路由，从Spoke-CE1来的路由又变成非最佳路由。如此反复。

## Slide 33
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
  Intranet场景
  Hub&Spoke场景
  不同VPN路由引入场景
OSPF VPN拓展

## Slide 34: 部署公网与私网互通
在PE上将私网路由引入本地的公网路由表。
将本地的公网路由表引入其他协议，使P设备获取到路由信息。
配置将私网中的静态路由或IGP路由引入至公网中对应路由类型的路由表中。
VPNA
CE1
PE1
P
公网
VPNA
CE1
PE1
P
公网
配置将公网中的直连路由、VLINK直连路由、静态路由或IGP路由引入至私网中对应路由类型的路由表中。
1
2
2
1
在PE上将公网路由引入本地的私网路由表。
将本地的私网路由表引入其他协议，使CE设备获取到路由信息。
[Huawei] ip import-rib vpn-instance vpn-instance-name protocol { static | isis process-id | ospf process-id } [ valid-route ] [ route-policy route-policy-name | route-filter route-filter-name ]
[Huawei-vpn-instance-VPNA-af-ipv4] import-rib public protocol { direct | vlink-direct-route | { static | isis process-id | ospf process-id } [ valid-route ] } [ route-policy route-policy-name ]

## Slide 35: 部署公网与私网互通配置举例
VPNA
CE1
PE1
P
公网
GE0/0/0
10.0.12.0/24
GE0/0/0
10.0.23.0/24
OSPF
[PE1]ip vpn-instance VPNA
[PE1-vpn-instance-VPNA]ipv4-family
[PE1-vpn-instance-VPNA-af-ipv4] import-rib public protocol ospf 1
<P>ping 10.0.12.1
PING 10.0.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=4 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
将私网路由引入公网。
将公网路由引入私网。
[PE1]ip import-rib vpn-instance VPNA protocol direct
[PE2]ospf 1
[PE1-ospf-1]import-route direct
配置结果验证：在P设备上可以直接ping通私网中CE1的接口地址。

## Slide 36: 部署私网与私网互通
配置将其他VPN实例中的直连路由、IGP路由或静态路由引入至指定VPN实例中对应路由类型的路由表中。
VPNA
CE1
PE1
CE2
VPNB
1
在PE上将VPNA的路由引入VPNB。
在PE上将VPNB的路由引入VPNA。
2
[Huawei-vpn-instance-VPNA-af-ipv4] import-rib vpn-instance vpn-instance-name protocol { direct| { static | isis process-id | ospf process-id } [ valid-route ] } [ route-policy route-policy-name | route-filter route-filter-name ]

## Slide 37: 部署私网与私网互通配置举例
VPNA
CE1
PE1
CE2
VPNB
GE0/0/0
10.0.12.0/24
GE0/0/0
10.0.23.0/24
[PE1]ip vpn-instance VPNA
[PE1-vpn-instance-VPNA]ipv4-family
[PE1-vpn-instance-VPNA-af-ipv4] import-rib vpn-instance VPNB protocol direct
<CE2>ping 10.0.12.1
PING 10.0.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=5 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=4 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=5 ms
Reply from 10.0.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=4 ms
将VPNA的私网路由引入VPNB。
将VPNB的私网路由引入VPNA。
配置结果验证：CE2设备可以直接ping通私网中CE1的接口地址。
[PE1]ip vpn-instance VPNB
[PE1-vpn-instance-VPNB]ipv4-family
[PE1-vpn-instance-VPNB-af-ipv4] import-rib vpn-instance VPNA protocol direct

## Slide 38
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
OSPF VPN拓展
  OSPF与BGP互操作
  OSPF防环
  OSPF sham link

## Slide 39: MPLS VPN中的OSPF/BGP
当PE-CE间部署OSPF交互路由信息时，若在PE上使用标准BGP/OSPF过程（简称为BGP/OSPF互操作）互来传递路由信息，则远端PE在将BGP引入VPN实例的OSPF进程时，会直接产生Type5 LSA，不同站点都会将其他站点的路由视为自治系统外部路由（AS_external）。
为了解决标准BGP/OSPF的互操作导致的OSPF路由信息丢失的问题，BGP和OSPF都做了相应的拓展。
CE1
Site 1
AS 65001
CE2
Site 2
AS
65001
PE1
P
PE2
OSPF
OSPF
AS123
BGP
PE1将CE1发布的OSPF路由引入BGP，发布给PE2。
PE2将PE1发布的BGP路由引入OSPF，发布给CE2。
Site 1向Site 2发布路由过程图
Notes: 在实际应用中，如果两个要互通的Site都在相同的AS内，那么每个Site都应该将另一个Site的路由看成区域间路由，而不是AS外部路由。

## Slide 40: BGP扩展团体属性
为了保留OSPF的路由信息，BGP新增了部分可携带OSPF路由信息的团体属性：
  Domain ID：域标识符用来标识和区分不同的域。
  Route Type：包含被引入到BGP的OSPF路由的Area-ID以及Route Type。
    Area-ID：PE的VPN实例的OSPF进程与CE建立邻接关系的区域号。
    Route Type：被引入的OSPF路由的类型。
      1或2：表示路由的类型为区域内部路由，也就是PE根据Type-1及Type-2 LSA所计算出来的路由。
      3：表示路由的类型为区域间路由。
      5：表示路由的类型为OSPF外部路由，也就是PE通过Type-5 LSA计算得出的路由。当Route-Type字段的值为5时，Area-ID 字段的值需为0.0.0.0。
      7：表示路由的类型为NSSA路由，也就是PE通过Type-7 LSA计算得出的路由。

## Slide 41: Domain ID
在PE上将OSPF引入BGP时，PE将根据本地的配置为BGP路由增加域ID属性，域ID作为BGP的扩展团体属性传播。
在PE将BGP路由引入OSPF时，若BGP路由携带的Domain ID与本地相同，则认为两个站点属于同一个OSPF路由域。若不相同，则认为不在同一个路由域。
CE1
Site 1
Domain ID 234
CE2
Site 2
Domain ID
234
PE1
P
PE2
OSPF
OSPF
AS123
Site 1向Site 2发布路由过程图
Type | Domain ID | Area-ID
BGP Update携带OSPF路由信息
Notes: Domain ID需要在绑定到VRF的OSPF进程视图下使用命令domain-id配置。
  缺省情况下，Domain ID的值为0（NULL）。如果不同OSPF域都使用NULL作为Domain ID，将无法区分OSPF域，因此它们之间的路由将被当作区域内路由。
  如果一个OSPF域配置了非0（即非NULL）的Domain ID，NULL不再是该OSPF域的Domain ID。
建议与同一个VPN相关的所有OSPF实例都使用相同的Domain ID，或者都使用缺省的Domain ID。

## Slide 42: Domain ID与Route Type
根据BGP路由中的Domain ID与Route Type属性，PE将产生不同类型的OSPF LSA类型发布到VRF的OSPF进程中。
Domain ID与本地是否相同 | Route Type | PE生成的OSPF LSA类型
是 | 1、2、3 | 3
 | 5、7 | 5、7
否 | 1、2、3、5、7 | 5、7
CE1
Site 1
Domain ID 234
CE2
Site 2
Domain ID
234
PE1
P
PE2
OSPF
OSPF
AS123
Site 1向Site 2发布路由过程图
根据BGP路由中的拓展属性，产生不同类型的OSPF LSA

## Slide 43
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
OSPF VPN拓展
  OSPF与BGP互操作
  OSPF防环
  OSPF sham link

## Slide 44: Type3路由防环：案例
如图是Type3 LSA路由产生环路的一个例子：
  其中站点1和站点2都属于VPN1。
  站点1通过OSPF Area0接入骨干网的PE1；
  站点2通过OSPF Area0分别接入骨干网的PE2和PE3（双归属负载分担场景）。
PE3
P
PE1
CE1
Site 1
Site 2
PE2
Type 3 LSA
VPNv4
Type 3 LSA
VPNv4
192.168.1.0/24
OSPF
Area 0
CE2
OSPF
Area 0
Type 3 LSA
Notes: 环路产生过程如下：
  Site1的CE1通过Type3 LSA发布到192.168.1.0/24的路由给PE1。
  PE1向BGP引入OSPF VPN1进程，通过MP-IBGP将该路由发布给PE2和PE3。
  由于PE2上配置了BGP到OSPF的路由引入，故PE2将产生Type3 LSA给CE2，CE2将来自PE2的Type3 LSA发布给PE3。
  此时PE3收到两条到达192.168.1.0/24的路由：一条是PE1发布的，另一条是PE2上路由引入产生的。由于缺省情况下，IGP（OSPF）路由优先级高于IBGP路由，PE3将选择OSPF路由。
  PE3将优选的学自OSPF通过MP-IBGP发布给PE1。
  此时，PE1上存在两条到达目的地192.168.1.0/24网段的路由，一条通过OSPF学习自CE1，另一条通过MP-IBGP学习自PE3。可能会导致以下问题：
    PE1撤销192.168.1.0/24这条路由，但由于PE1与PE2之间的链路阻塞，BGP Update（撤销报文）无法及时发送给PE2，导致PE3发给PE1的路由依然存在（正常情况下会随着PE1发送给PE2的Update报文被撤销），PE1上到达目的地192.168.1.0/24的下一跳为PE3。此时路由环路产生。
    若PE1上MP-IBGP的路由优先级高于OSPF，则PE1会优选PE3通告的BGP路由，此时PE1需要撤销发给PE2的BGP路由，导致PE3撤销发布给PE1的路由，PE1上的OSPF再次被优选。如此反复，形成路由震荡。

## Slide 45: Type3路由防环：DN位
为了防止3类LSA环路，OSPF多实例进程使用LSA Options域中一个原先未使用的比特作为标志位，称为DN位。使用DN位可以防止Type3 LSA环路。
PE路由器的OSPF实例进程在进行SPF计算时，忽略DN置位的Type3 LSA。
PE3
P
PE1
CE1
CE2
Site 1
Site 2
PE2
Type 3 LSA
VPNv4
Type 3 LSA
DN=1
VPNv4
192.168.1.0/24
OSPF
Area 0
Type 3 LSA
DN=1
不进行LSA计算
Notes: 缺省情况下，OSPF产生的LSA的DN位设置为1。可通过命令dn-bit-set disable来禁止设置OSPF LSA的DN位。

## Slide 46: Type5/7路由防环：案例
如图是Type5 LSA路由产生环路的一个例子：
  其中站点1和站点2都属于VPN1。
  站点1通过EBGP接入骨干网的PE1；
  站点2通过OSPF分别接入骨干网的PE2和PE3。
PE3
P
PE1
CE1
Site 1
Site 2
PE2
VPNv4
Type 5 LSA
Type 5 LSA
192.168.1.0/24
CE2
EBGP
AS
65001
VPNv4
Notes: 环路产生过程如下：
  CE1通过EBGP发布到192.168.1.0/24的路由给PE1，AS_Path为65001。
  PE1通过MP-IBGP将该路由发布给PE2和PE3。
  PE2在OSPF VPN1实例进程中引入BGP路由，发布到192.168.1.0/24的Type5 LSA给CE2；
  CE2将该Type5 LSA发布给PE3。
  PE3将优选择OSPF路由（OSPF优先级高于IBGP），并通过MP-IBGP发布Update消息给PE1。
  PE1收到PE3发送的MP-IBGP Update消息。由于其中的路由是PE3的BGP引入的IGP（OSPF）路由，其AS_Path为空，因此PE3发布的MP-IBGP路由优先级比从CE1发布的EBGP路由优先级高，PE1将优选用PE3发布的路由。
  此时形成一条路由环路：PE3—>CE2—>PE2—>PE1—>PE3。
由于PE1不再优选CE1学来的路由，故PE1会撤销发给PE2的路由，PE2中的OSPF VPN实例进程进程中也要对应撤销引入的BGP路由，继而CE2、PE3都相继撤销该OSPF路由。PE3向PE1发布的BGP路由也被撤销，在PE1上，从CE1学来的路由又变成最优路由。这样，形成了路由振荡。
Type7 LSA环路的产生和消除的过程与Type5类似，此处不再赘述。

## Slide 47: Type5/7路由防环：VPN Route Tag
可以使用VPN Route Tag（VPN路由标记）来防止此5类或7类路由环路。
PE在根据收到的BGP的私网路由生成5/7类LSA时，携带VPN路由标记。当PE发现LSA的VPN路由标记和本地配置的一样，就会忽略这条LSA，因此可以避免上述环路。
PE3
P
PE1
CE1
Site 1
Site 2
PE2
VPNv4
Type 5 LSA
Route Tag=123
192.168.1.0/24
CE2
EBGP
AS
65001
Type 5 LSA
Route Tag=123
VPNv4
不进行LSA计算
Notes: VPN路由标记不在BGP的扩展团体属性中传递，只是本地概念，只在收到BGP路由并且产生OSPF LSA的PE设备上有意义。
缺省情况下，VPN的路由标记是根据BGP的AS号计算得到的。如果没有配置BGP，则默认值为0。
可以通过指令route-tag配置VPN的路由标记。

## Slide 48
MPLS VPN应用与组网概述
MPLS VPN典型场景部署介绍
OSPF VPN拓展
  OSPF与BGP互操作
  OSPF防环
  OSPF sham link

## Slide 49: Sham link的应用场景
通常情况下，BGP对等体之间通过BGP扩展团体属性在MPLS VPN骨干网上承载路由信息。另一端PE上运行的OSPF可利用这些信息来生成PE到CE的Type 3 LSA，这些路由是区域间路由（Inter_Area route）。
若在CE1和CE2之间增加一条后门（Backdoor）链路，并且直接运行OSPF交互路由。通过后门链路学习到的路由类型为区域内路由（Intra_Area route）。
由于区域内路由优于区域间路由，故后门链路会被优选，若想实现后门链路作为备份链路，可采用sham link实现。
PE1
P
PE2
AS123
Site 2
Site 1
CE1
Backdoor
OSPF
GE0/0/0
GE0/0/0
192.168.1.0/24
CE2

## Slide 50: Sham link的工作机制
Sham link在两台PE之间创建了一条区域内链路。当LSA在伪装链路中泛洪，所有的OSPF路由类型都不会改变，不会转换成LSA3或者LSA5的类型。
Sham link被看成是两个VPN实例之间的链路，链路的两端是PE上的端点地址，分别作为建立连接时的源和目的地址。伪连接的源地址和目的地址使用32位掩码的Loopback接口地址，该Loopback接口需要绑定到VPN实例中，并通过BGP发布。
PE1
P
PE2
AS123
Site 2
Site 1
CE1
Backdoor
OSPF
L0:1.1.1.1/32
L0:2.2.2.2/32
sham link
GE0/0/0
GE0/0/0
192.168.1.0/24
CE2
Notes: 同一个OSPF进程的多条Sham link可以共用端点地址，但不同OSPF进程不能拥有两条端点地址完全相同的Sham link。

## Slide 51: Sham link的配置示例
[PE1-ospf-1]area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]sham-link 1.1.1.1 2.2.2.2
在PE节点上配置sham Link（PE2节点配置类似）。
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 1000
在PE上创建用于建立sham Link的接口（PE2配置类似）。
[PE1]interface LoopBack0
[PE1-LoopBack0] ip binding vpn-instance VPNA
[PE1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
#在BGP的VPN地址族中发布出去
[PE1-bgp-VPNA]network 1.1.1.1 32
调整cost值，确保后门链路的cost要大于sham Link上的cost。
Notes: 在配置Sham link时可以指定Sham link的路由开销。缺省值为1。

## Slide 52: sham link的配置验证
OSPF VPN常规配置请参照前述的配置示例（略）。
<CE1>display ospf routing
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
1.1.1.1/32 0 Stub 1.1.1.1 10.1.12.1 0.0.0.0
10.1.12.0/24 1 Transit 10.1.12.1 10.1.12.1 0.0.0.0
192.168.1.0/24 3 Stub 10.0.12.1 2.2.2.2 0.0.0.0
10.1.23.0/24 3 Transit 10.1.12.2 10.1.23.2 0.0.0.0
在CE1节点上查看OSPF路由，可以看到对端路由是作为区域内路由学习到的。
<PE1>display ospf sham-link area 0
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Sham-Link: 1.1.1.1 --> 2.2.2.2
Neighbor ID: 2.2.2.2 , State: Full , GR status: Normal
Area: 0.0.0.0
Cost: 1 , State: P-2-P , Type: Sham
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1

## Slide 53
(多选题)在MPLS VPN组网中，当PE向OSPF引入从其他PE学习来的VPN路由时，可能会产生以下哪几类LSA？( )
  Type 1 LSA
  Type 3 LSA
  Type 5 LSA
  Type 7 LSA
(判断题)CE通过BGP传递路由给PE时，可能会携带SoO属性。( )
  正确
  错误
Notes: BCD
B

## Slide 54
MPLS VPN在针对不同类型的场景下有不同的组网方案，常见的有Intranet组网、Extranet组网以及Hub&Spoke组网。此外，根据MPLS VPN骨干网是否跨域又可以分为跨域组网和单域组网。
PE-CE之间进行路由信息交互时，可以使用静态路由、OSPF、IS-IS或BGP中的任何一种。其中OSPF为MPLS VPN做了许多扩展特性，如：
  Domain ID：用来区分VPN实例中引入的路由是否来自同一个OSPF域。
  DN位：用来防止因为3类LSA产生的路由环路。
  VPN Route Tag：用来防止因为5类或7类LSA产生的路由环路。
  sham link：用于特殊场景下的OSPF路由选路控制。