## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
何军建/WX580230
2021.08.10
吴越/WX291773
新开发

## Slide 2: MPLS L3VPN跨域

## Slide 3
随着MPLS VPN解决方案的广泛应用，用户数量和网络范围在快速增长，企业内部的站点数量越来越大，位于不同地理位置或者不同AS的站点存在着跨域互联的情况。
为了支持AS之间的VPN路由信息交换，就需要扩展现有的协议并修改MPLS VPN体系框架，提供一个不同于基本的MPLS VPN体系结构所提供的互连模型，即跨域MPLS VPN。
RFC4364中提出了三种跨域VPN解决方案：跨域VPN-OptionA、跨域VPN-OptionB、跨域VPN-OptionC。
本文主要介绍MPLS VPN跨域的三种解决方案原理及配置。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述三种跨域方案的原理
  实现三种跨域方案的基本配置
  描述三种跨域方案的适用场景

## Slide 5
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
OptionB方案原理与配置
OptionC方案原理与配置

## Slide 6: 域内MPLS VPN工作原理回顾：路由传递及标签分配
FEC: PE1
Label：T2
FEC: PE1
Label：T1
CE1
CE2
Site1
MP-IBGP
2
Site2
IGP/BGP
1
LDP
4
IGP/BGP
3
LDP
4
MPLS骨干网
IPv4: Net1
NH: CE1
VPNv4: RD1+Net1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Net1
NH: PE2
IPv4 Routing
VPNv4 Routing
IPv4 Routing
以将CE1路由传递给CE2为例
CE1与PE1之间运行IGP/BGP交互路由信息（IPv4路由）。
PE1收到CE1的路由后，将其转化为VPNv4路由，并通过MP-IBGP发送给PE2，同时分配VPN标签V1。
PE2收到VPNv4路由后，将其转化为IPv4路由，并通过IGP/BGP发送给CE2。
MPLS骨干网内部PE及P设备之间运行LDP协议，用于分配隧道标签。假设PE1、P为PE1分配的标签分别为T1、T2。
只有PE感知VPN路由信息，P设备不感知。
骨干网采用MPLS隧道转发避免路由黑洞。
P
PE2
PE1

## Slide 7: 域内MPLS VPN工作原理回顾：数据转发
P
PE2
PE1
CE1
CE2
Site1
Site2
MPLS骨干网
以将CE2发送数据包给CE1为例。
CE2发送一个目的地址为Net1的IPv4报文。
PE2收到报文后进行MPLS标签的封装，先封装VPN标签V1，再封装外层标签T2，然后将此报文发送给P。
P进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
PE1收到后去掉所有标签，将IPv4报文转发给CE1。
IP
Net1
Net1
V1
T2
MPLS
Net1
V2
T1
MPLS
IP
Net1
1
2
3
4
IPv4
VPN
LDP LSP

## Slide 8: 跨域MPLS VPN方案的背景
当企业规模不断扩大时，不同地点的企业站点有可能属于不同的AS。如图所示，当两个不同AS的CE之间相互通信时，需要使用跨域VPN技术。
P
PE2
PE1
CE1
CE3
AS100
P
PE2
PE1
CE4
CE2
P1
ASBR-PE1
PE1
CE1
CE3
P2
PE2
ASBR-PE2
CE4
CE2
EBGP或静态路由
AS之间使用EBGP或者静态路由互联。
AS200
AS100
AS200
Notes: 为方便理解，在后续讲解中，将原有AS中负责AS之间互联的设备称为ASBR-PE，同时给P不同的编号，另外不再讨论CE3和CE4。

## Slide 9: MPLS VPN跨域产生的问题
相比于域内MPLS VPN，跨域场景下VPN的工作原理不变，但是因为跨越了不同的AS，产生了以下问题：
  AS之间不会运行LDP协议，因此AS之间无法建立外层隧道。
  PE之间没有运行IGP协议，缺省情况下无法建立BGP邻居关系，进而无法直接传递VPNv4路由。
针对以上问题可以有以下几种解决思路：
  ASBR之间交换IPv4路由，采用IPv4数据包转发数据。该方式易于理解。
  ASBR之间交换VPNv4路由，采用携带一层MPLS标签的方式转发数据包。
  PE之间交换VPNv4路由，采用携带多层MPLS标签的方式转发数据包。
P1
ASBR-PE1
PE1
CE1
AS100
P2
PE2
ASBR-PE2
CE2
AS200
新的骨干网
OptionA
OptionB
OptionC

## Slide 10: MPLS VPN跨域的分类
本文介绍三种跨域VPN解决方案，分别是：
  跨域VPN-OptionA（Inter-Provider Backbones Option A）方式：
    需要跨域的VPN在ASBR间通过专用的接口管理自己的VPN路由，也称为VRF-to-VRF；
    配置简单，ASBR之间不需要运行MPLS。
  跨域VPN-OptionB（Inter-Provider Backbones Option B）方式：
    ASBR间通过MP-EBGP发布标签VPNv4路由，也称为EBGP redistribution of labeled VPNv4 routes；
    不需要针对每个VPN创建不同接口。
  跨域VPN-OptionC（Inter-Provider Backbones Option C）方式：
    PE或RR间通过Multi-hop MP-EBGP发布标签VPNv4路由，也称为Multihop EBGP redistribution of labeled VPNv4 routes；
    ASBR不维护或发布VPNv4路由，配置较为复杂。

## Slide 11
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
  OptionA工作原理
  OpitonA基本配置
OptionB方案原理与配置
OptionC方案原理与配置

## Slide 12: OptionA概述
跨域VPN-OptionA是基本BGP/MPLS IP VPN在跨域环境下的应用，ASBR之间不需要运行MPLS，也不需要为跨域进行特殊配置。这种方式下，两个AS的边界路由器ASBR直接相连，ASBR同时也是各自所在自治系统的PE。两个ASBR都把对端ASBR看作自己的CE设备，通过EBGP对等体关系向对端发布IPv4路由。
P1
ASBR-PE1
PE1
CE1
AS100
P2
PE2
ASBR-PE2
CE2
AS200
P1
ASBR-PE1
PE1
CE1
CE2
ASBR-PE2
P2
PE2
ASBR-PE2
CE1
CE2
ASBR-PE1把ASBR-PE2当做自己的CE。
每个VPN实例采用不同的逻辑链路。
ASBR间交互IPv4路由。
EBGP
EBGP
EBGP
AS100
AS200
ASBR-PE1
ASBR-PE2把ASBR-PE1当做自己的CE。

## Slide 13: OptionA拓扑说明
两台ASBR-PE之间用多个物理接口(或子接口)互连，每个接口关联一个VPN，每个ASBR-PE都把对端当成CE。因此，ASBR-PE相连的接口需要绑定VRF，并通过EBGP邻居关系把VPNv4路由转变成普通IPv4路由从一个AS传递到另一个AS。因此，两个ASBR相连，但不需要启用MPLS。
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P1
P2
CE1
CE2
IP/MPLS
MP-IBGP
IP/MPLS
MP-IBGP
AS100
AS200
EBGP
IPv4
VPN
LDP LSP

## Slide 14: OptionA控制平面
CE1通告IPv4路由给PE1，路由的下一跳为CE1。
PE1将IPv4路由转化为VPNv4路由发送给ASBR-PE1，并且设置下一跳为PE1，分配VPN标签V1。
PE1、P1分别为去往PE1的路由分配隧道标签T1、T2。
ASBR-PE1将VPNv4路由转化为IPv4路由发送给ASBR-PE2,并且设置下一跳为ASBR-PE1。
ASBR-PE2将IPv4路由转化为VPNv4路由发送给PE2，并且设置下一跳为ASBR-PE2，分配VPN标签V2。
ASBR-PE2、P2分别为去往ASBR-PE2的路由分配隧道标签T3、T4。
PE2将VPNv4路由转变为IPv4路由，通告给CE2，并且设置下一跳为PE2。
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
IPv4 Routing
VPNv4 Routing
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
FEC: PE1
Label: T1
FEC: PE1
Label: T2
VPNv4: RD1+Net1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Net1
NH: CE1
IPv4: Net1
NH: ASBR-PE1
FEC: ASBR-PE2
Label: T3
FEC: ASBR-PE2
Label: T4
VPNv4 Routing
VPNv4: RD2+Net1
NH: ASBR-PE2
VPN Label: V2
IPv4: Net1
NH: PE2
Net1
IP/MPLS
MP-IBGP
IP/MPLS
MP-IBGP
P1
P2
AS100
AS200
以将CE1路由传递给CE2为例
1
2
4
5
7
3
3
6
6
Notes: 本例中的数字编号仅为方便理解，并不代表设备真实的处理顺序。

## Slide 15: OptionA转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
Net1
Net1
IP/MPLS
MP-IBGP
IP/MPLS
MP-IBGP
Net1
V2
T4
Net1
V2
T3
IP
Net1
Net1
V1
T2
Net1
V1
T1
Net1
P1
P2
AS100
AS200
1
2
3
4
5
6
7
CE2发送一个目的地为Net1的IP报文给PE2。
PE2收到IP报文后，先封装VPN标签V2，再封装外层标签T4，然后将此报文发送给P2。
P2把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR-PE2。
ASBR-PE2去掉所有标签，将IP报文转发给ASBR-PE1。
ASBR-PE1收到IP报文后先封装VPN标签V1，再封装外层标签T2，然后将此报文发送给P1。
P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
PE1收到后去掉所有标签，将IP报文转发给CE1。
Notes: 本转发过程不考虑LDP PHP行为。

## Slide 16: OptionA的特点
跨域VPN-OptionA配置简单，而且理解起来也比较简单。
当网络中存在少量VPN的情况下，跨域VPN-OptionA有一定的适用性。
ASBR将对端AS的ASBR视为一台CE设备，并使用VRF接口与其对接。两个AS的ASBR之间交互IPv4形态的VPN路由。
从数据层面看，VPN用户的数据在两个AS的ASBR之间交互时，是IP报文的形态，也就是不携带任何标签头部。
跨域VPN-OptionA的可扩展性较差，由于ASBR需要管理所有VPN路由，为每个VPN创建VPN实例，这将导致ASBR上的VPNv4路由数量过大。并且，由于ASBR间是普通的IP转发，要求为每个跨域的VPN使用不同的接口（可以是子接口、物理接口、捆绑的逻辑接口），因此对ASBR设备有较高的要求。如果跨越多个自治域，中间域必须支持VPN业务，不仅配置量大，而且对中间域有较大影响。在需要跨域的VPN数量比较少的情况，可以优先考虑使用。

## Slide 17
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
  OptionA工作原理
  OpitonA基本配置
OptionB方案原理与配置
OptionC方案原理与配置

## Slide 18: OpitonA配置举例 (1)
CE1和CE2属于同一个VPN，VPN实例的名字为vpna。通过OptionA的方式实现CE1和CE2互通。
设备 | Loopback0 | RD | RT
PE1 | 10.0.1.1/32 | 100:1 | 1:1
ASBR-PE1 | 10.0.3.3/32 | 100:3 | 1:1
ASBR-PE2 | 10.0.4.4/32 | 200:4 | 2:2
PE2 | 10.0.6.6/32 | 200:6 | 2:2
数据规划
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
配置思路：
  各AS内的MPLS骨干网上分别配置MPLS基本能力和MPLS LDP，建立LDP LSP。（略）
  各AS内，PE与ASBR-PE之间建立MP-IBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  各AS内，与CE相连的PE上需配置VPN实例，PE与CE之间建立EBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  在两个ASBR-PE上创建VPN实例，并将此实例绑定到连接另一个ASBR-PE的接口（把一个ASBR-PE当成是自己的CE），并在ASBR-PE之间建立EBGP对等体关系传递VPN路由信息。

## Slide 19: OpitonA配置举例 (2)
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
以ASBR-PE1为例，创建VPN实例，并将此实例绑定到连接ASBR-PE2的接口。
[ASBR-PE1] ip vpn-instance vpna
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpna] ipv4-family
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpna-af-ipv4] route-distinguisher 100:3
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpna-af-ipv4] vpn-target 1:1 both
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpna-af-ipv4] quit
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpna] quit
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] ip binding vpn-instance vpna
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.0.34.3 24
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 as-number 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.1.1 enable
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] quit
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，配置与PE1建立MP-IBGP对等体关系。
ASBR-PE1与PE1建立VPNv4邻居关系，传递VPNv4路由。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] ipv4-family vpn-instance vpna
[ASBR-PE1-bgp-vpna] peer 10.0.34.4 as-number 200
[ASBR-PE1-bgp-vpna] import-route direct
[ASBR-PE1-bgp-vpna] quit
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，配置与ASBR-PE2建立EBGP对等体关系。
ASBR-PE1把ASBR-PE2视为CE，在VPN实例地址族下建立EBGP邻居关系，传递IPv4路由。

## Slide 20: OpitonA配置结果验证 (1)
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在PE1上查看CE1的路由信息。
<PE1>display bgp vpnv4 all routing-table
Total number of routes from all PE: 1
Route Distinguisher: 100:1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*> 192.168.1.0 10.0.11.1 0 0 65000i
VPN-Instance vpna, Router ID 10.0.12.1:
Total Number of Routes: 1
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn
*> 192.168.1.0 10.0.11.1 0 0 65000i
下一跳为CE1。
在ASBR-PE1上查看CE1的路由信息。
<ASBR-PE1>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
Total routes of Route Distinguisher(100:1): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1026/NULL
From: 10.0.1.1 (10.0.1.1)
Route Duration: 00h05m07s
Relay IP Nexthop: 10.0.23.2
Relay token: 0x1
Original nexthop: 10.0.1.1
Ext-Community:RT <1 : 1>
AS-path 65000, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, pre 255, IGP cost 2
下一跳为PE1。
<ASBR-PE2>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
Total routes of Route Distinguisher(100:4): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): NULL/1027
From: 10.0.34.3 (10.0.3.3)
Route Duration: 00h13m13s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Original nexthop: 10.0.34.3
Ext-Community:RT <2 : 2>
在ASBR-PE2上查看CE1的路由信息。
下一跳为ASBR-PE1
收到的标签为空，说明是IPv4路由。
1
2
3

## Slide 21: OpitonA配置结果验证 (2)
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在PE2上查看CE1的路由信息。
<PE2>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
Total routes of Route Distinguisher(100:4): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1027/NULL
From: 10.0.4.4 (10.0.4.4)
Relay IP Nexthop: 10.0.56.5
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay token: 0x1
Original nexthop: 10.0.4.4
Qos information : 0x0
Ext-Community:RT <2 : 2>
ASBR-PE2为该路由分配的标签值为1027。
在CE2上查看CE1的路由信息。
<CE2>display bgp routing-table 192.168.1.0
BGP local router ID : 10.0.26.2
Local AS number : 65001
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
From: 10.0.26.6 (10.0.6.6)
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/0
Original nexthop: 10.0.26.6
AS-path 200 100 65000, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select,
下一跳为PE2。
<CE2>ping -a 192.168.2.1 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=250 time=100 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=250 time=50 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=250 time=60 ms
在CE2上Ping 192.168.1.1。
1
2
3
4
5

## Slide 22
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
OptionB方案原理与配置
  OptionB工作原理
  OpitonB基本配置
OptionC方案原理与配置

## Slide 23: OptionB概述
相比于OptionA，OptionB无需在ASBR-PE创建VPN实例，无需绑定任何接口。
在OptionB方式中，两个ASBR通过MP-EBGP交换它们从各自AS的PE设备接收的VPNv4路由。
缺省情况下，PE上只保存与本地VPN实例的VPN Target相匹配的VPN路由。因此，可以在ASBR上配置不做RT过滤来传递路由。
网络规模较大时，可部署RR设备，专门负责客户侧VPN路由的传递。
P1
ASBR-PE1
PE1
CE1
AS100
P2
PE2
ASBR-PE2
CE2
AS200
MP-EBGP
传递VPNv4路由
在ASBR不与CE直接相连时，无需创建VPN实例。
配置“undo policy vpn-target”，取消对接收的VPN路由进行VPN-Target过滤。
ASBR之间的互联接口需要支持MPLS转发。

## Slide 24: OptionB拓扑说明
PE通过MP-IBGP将VPNv4路由通告给域内的ASBR-PE或是VPN RR（其中ASBR-PE是其客户机）。ASBR-PE再通过MP-EBGP将VPNv4通告给另一个AS的ASBR-PE，再由该ASBR-PE将VPNv4路由通告给该AS内的PE。
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
IP/MPLS
Site1
Site2
MP-IBGP
IP/MPLS
MP-IBGP
P1
P2
AS100
AS200
EBGP

## Slide 25: OptionB控制平面：无RR场景
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
VPNv4 Routing
VPNv4 Routing
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
FEC: PE1
Label: T2
VPNv4: RD1+Net1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Net1
NH: CE1
FEC: ASBR-PE2
Label: T3
FEC: ASBR-PE2
Label: T4
VPNv4 Routing
VPNv4: RD1+Net1
NH: ASBR-PE2
VPN Label: V3
IPv4: Net1
NH: PE2
Net1
MP-IBGP
MP-IBGP
EBGP
VPNv4: RD1+Net1
NH: ASBR-PE1
VPN Label: V2
P1
P2
AS100
AS200
CE1通告IPv4路由给PE1。
PE1将IPv4路由转化为VPNv4路由发送给ASBR-PE1，并且设置下一跳为PE1，分配VPN标签V1。
ASBR-PE1通过MP-EBGP将Net1的VPNv4路由通告给ASBR-PE2，将下一跳改为ASBR-PE1，并重新分配一个VPN标签V2。
ASBR-PE2将Net1的VPNv4路由通过MP-IBGP通告给PE2，将下一跳指向自己，并重新分配一个VPN标签V3。
PE1、P1分别为去往PE1的路由分配隧道标签T1、T2。
ASBR-PE2、P2分别为去往ASBR-PE2的路由分配隧道标签T3、T4。
PE2将VPNv4路由转变为IPv4路由，通告给CE2，并且设置下一跳为PE2。
1
2
3
4
7
5
5
6
6

## Slide 26: OptionB控制平面：带RR场景
当VPN实例数量较多时，可以部署专门的RR设备。如图，AS内的PE和ASBR设备只与RR设备建立MP-BGP邻居关系，由RR负责路由的反射传递，PE和ASBR之间无需建立BGP邻居。
RR只负责控制平面的VPNv4路由传递，数据转发时，流量不经过RR。
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
Net1
P1
P2
RR1
RR2
EBGP
MP-IBGP
只反射路由，不转发数据。
Notes: 在VPN跨域场景下，建议部署独立的RR设备，只负责路由传递，不转发流量。

## Slide 27: 跨域VPN-OptionB方式：转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
PE1
PE2
ASBR-PE1
ASBR-PE2
CE1
CE2
Site1
Site2
Net1
Net1
IP/MPLS
MP-IBGP
IP/MPLS
MP-IBGP
Net1
V3
T4
Net1
V3
T3
MPLS
Net1
Net1
V1
T2
Net1
V1
T1
Net1
V2
EBGP
IP
P1
P2
AS100
AS200
1
2
3
4
5
6
7
CE2发送一个目的地为Net1的IP报文给PE2。
PE2收到IP报文后，先封装VPN标签V3，再封装外层标签T4，然后将此报文发送给P2。
P2把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR-PE2。
ASBR-PE2去掉外层标签，将VPN标签V3交换为V2，再将其转发给ASBR-PE1（此时报文仅带有一层私网标签）。
ASBR-PE1交换VPN标签V2成V1，再加一个外层标签T2，并将报文转发给P1。
P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
PE1收到后去掉所有标签，将报文（普通IP报文）转发给CE1。

## Slide 28: OptionB的特点
OptionB的优点是所有的流量都经过ASBR转发，使流量具有良好的可控性，但由于ASBR需要保存大量VPNv4路由，因此负担较重。可以同时使用BGP路由策略（如对RT的过滤），使ASBR上只保存部分VPNv4路由。
局限性：VPN的路由信息是通过AS之间的ASBR来保存和扩散的，当VPN路由较多时，ASBR负担重，容易成为瓶颈点。因此在MP-EBGP方案中，需要维护VPN路由信息的ASBR一般不再负责公网IP转发。
当需要支持大量VRF互通的时候，此解决方案优于OptionA。

## Slide 29
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
OptionB方案原理与配置
  OptionB工作原理
  OpitonB基本配置
OptionC方案原理与配置

## Slide 30: OpitonB配置举例 (1)
CE1和CE2属于同一个VPN，VPN实例的名字为vpna。通过OptionB的方式实现CE1和CE2互通。
设备 | Loopback0 | RD | RT
PE1 | 10.0.1.1/32 | 100:1 | 1:1
ASBR-PE1 | 10.0.3.3/32 | / | /
ASBR-PE2 | 10.0.4.4/32 | / | /
PE2 | 10.0.6.6/32 | 200:6 | 1:1
数据规划
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
配置思路：
  各AS内的MPLS骨干网上分别配置MPLS基本能力和MPLS LDP，建立LDP LSP。（略）
  各AS内，PE与ASBR-PE之间建立MP-IBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  各AS内，与CE相连的PE上需配置VPN实例，PE与CE之间建立EBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  在ASBR上与另一ASBR相连接口上分别使能MPLS，且ASBR之间建立MP-EBGP对等体关系，并且不对接收的VPNv4路由进行VPN-target过滤。
PE1和PE2的RT值要匹配

## Slide 31: OpitonB配置举例 (2)
PE1
CE1
PE2
CE1
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
以ASBR-PE1为例，与ASBR-PE2建立MP-EBGP对等体关系，并且不对接收的VPNv4路由进行VPN-target过滤，并且使能ASBR-PE1按下一跳分标签。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.34.4 as-number 200
[ASBR-PE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.34.4 enable
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] undo policy vpn-target
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] apply-label per-nexthop
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] quit
[ASBR-PE1-bgp] quit
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 as-number 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.1.1 enable
[ASBR-PE1-bgp-af-vpnv4] quit
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，配置与PE1建立MP-IBGP对等体关系。
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
以ASBR-PE1为例，配置AS之间的接口使能MPLS。
缺省情况下，ASBR在向其他的MP-BGP对等体发布VPNv4路由时，同时为每一条路由分配一个标签。配置该命令后，ASBR为具有相同路由下一跳和出标签的路由分配一个标签。
为了区分不同的VPN实例，ASBR之间发布VPNv4路由，由于同时携带了标签信息，所以ASBR之间的接口要支持标签转发。

## Slide 32: OpitonB配置结果验证 (1)
域内路由信息的传递过程不再赘述，本例只观察路由信息传递的关键步骤。
在ASBR-PE1上查看CE1路由信息。
<ASBR-PE1>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
BGP local router ID : 10.0.3.3
Local AS number : 100
Total routes of Route Distinguisher(100:1): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1026/1026
From: 10.0.1.1 (10.0.1.1)
Route Duration: 00h07m32s
Relay IP Nexthop: 10.0.23.2
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/0
Relay token: 0x2
Original nexthop: 10.0.1.1
Qos information : 0x0
Ext-Community:RT <1 : 1> #出方向的RT值要和PE2入方向的RT值匹配
AS-path 65000, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, best, select, pre 255, IGP cost 2
Advertised to such 1 peers:
10.0.34.4
PE1为该路由分配的标签值为1026。由于在AS之间传递路由时，ASBR-PE1将下一跳修改为自己，因此ASBR-PE1在发布路由给ASBR-PE2时重新分配了标签，值同样为1026（MPLS标签只有本地意义，因此不同设备可分配相同的标签）。
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24

## Slide 33: OpitonB配置结果验证 (2)
在ASBR-PE2上查看CE1路由信息。
<ASBR-PE2>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
BGP local router ID : 10.0.4.4
Local AS number : 200
Total routes of Route Distinguisher(100:1): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1026/1032
From: 10.0.34.3 (10.0.3.3)
Route Duration: 00h02m18s
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay token: 0x1
Original nexthop: 10.0.34.3
Qos information : 0x0
Ext-Community:RT <1 : 1>
AS-path 100 65000, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 2
55
Advertised to such 1 peers:
10.0.6.6
ASBR-PE1为该路由分配的标签值为1026。由于在ASBR-PE2将路由传递给PE2时将下一跳修改为自己，因此ASBR-PE2在发布路由给PE2时重新分配了标签，值为1032。
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24

## Slide 34: OpitonB配置结果验证 (3)
在CE2上Ping 192.168.1.1。
<CE2>ping -a 192.168.2.1 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=250 time=50 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=250 time=60 ms
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24

## Slide 35
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
OptionB方案原理与配置
OptionC方案原理与配置
  OptionC工作原理
  OpitonC基本配置

## Slide 36: OptionC概述
相比于OptionA和OptionB，OptionC方案中，ASBR上不保存VPNv4路由，相互之间也不通告VPNv4路由。
OptionC方案中不同AS的PE之间建立Multihop方式的EBGP连接，交换VPNv4路由。针对不同方式实现PE之间路由互通，OptionC又可以分为两种方式：
  方式一：由ASBR将去往其它AS中的PE路由通过BGP发送给本地PE设备。
  方式二：由ASBR将去往其它AS中的PE路由引入IGP。
由于ASBR无VPNv4的路由，因此为了避免转发数据包时出现路由黑洞，PE设备必须将数据包引入隧道，使非PE设备不感知VPN的封装信息，因此OptionC的两种方式都需要ASBR之间发布带标签的路由，以构建AS之间的外层转发隧道。
P1
ASBR1
PE1
CE1
P2
PE2
ASBR2
CE2
AS200
EBGP
AS100
MP-EBGP
发布带标签路由
方式一
ASBR通过BGP发布到达远端PE路由。
方式二
ASBR将到达远端PE路由引入IGP。

## Slide 37: OptionC方式一拓扑说明
ASBR不再维护或是通告VPNv4路由。ASBR只需要维护所有去往PE的带标签路由，并通过EBGP通告给对端AS。在transit AS内的ASBR也同样需要使用EBGP通告这些带标签的IPv4路由。这样在不同AS的PE之间给会建立一条LSP，从而可以建立起入口PE和出口PE之间的多跳MP-EBGP连接并进行VPNv4路由的通告。
为了进一步扩展性能，多跳MP-EBGP会话可以建立在不同的AS的VPN RR之间。并且当这些VPN RR通告VPNv4路由时不改变下一跳信息。PE只与VPN RR建立MP-IBGP会话。
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
Site1
Site2
EBGP
P1
P2
AS100
AS200
方式二
方式一
IPv4
VPN
LDP LSP
BGP LSP
Notes: 如果每个AS的P路由器都能够知道去往其他AS的PE路由器的路由，那情况会比较简单。但是如果P不知道，那么当PE收到从CE收到VPN数据时，就要加上三层标签，底层标签是由对端PE分配的与VPN路由相关联的VPN标签，中间的标签是ASBR分配的与去往对端PE的路由相关联的标签，外层标签则是与去往下一跳ASBR的路由相关联的标签。
注意：为了方便，如上图，使用的是对称的LSP进行示意，但是实际上在控制平面和数据平面的工作过程上，两端AS的LSP结构是不对称的。

## Slide 38: OptionC方式一控制平面：无RR场景
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
BGP Labeled IPv4
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
VPNv4: RD1+Net1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Net1
NH: CE1
BGP Labeled IPv4
IPv4: Net1
NH: PE2
Net1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
EBGP
IP/MPLS
FEC: PE1
Label: T2
FEC: ASBR2
Label: T3
FEC: ASBR2
Label: T4
NLRI: PE1
Label: B2
NH: ASBR2
NLRI: PE1
Label: B1
NH: ASBR1
VPNv4 Routing
P1
P2
AS100
AS200
方式二
方式一
1
2
3
4
5
5
6
6
7
CE1通告IPv4路由给PE1。
PE1将IPv4路由转化为VPNv4路由发送给PE2，并且设置下一跳为PE1，分配VPN标签V1。
ASBR1通过EBGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给ASBR2，其中下一跳为ASBR1，标签为BGP标签，值为B1。
ASBR2通过BGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给PE2，其中下一跳为ASBR2，标签为BGP标签，值为B2。
PE1、P1分别为去往PE1的路由分配隧道标签T1、T2。
ASBR2、P2分别为去往ASBR2的路由分配隧道标签T3、T4。
PE2将VPNv4路由转变为IPv4路由，通告给CE2，并且设置下一跳为PE2。

## Slide 39: OptionC方式一控制平面：带RR场景
本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。
ASBR，PE同RR建立BGP单播IPv4邻居：
  ASBR将从对端ASBR学到的RR的loopback接口的路由，传递给本端RR，用于本端RR与对端RR建立VPNv4邻居。
  ASBR将从对端ASBR学到的RR和PE的loopback接口的路由，传递给本端RR，本端RR再将其反射给本端PE，用于跨域之间的PE建立BGP LSP。
方式二
方式一
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
Site1
Site2
Net1
P1
P2
RR1
RR2
单播BGP邻居
MP-BGP
只反射路由，不转发数据。

## Slide 40: OptionC方式一转发平面
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
Net1
Net1
V1
B2
Net1
V1
B2
MPLS
Net1
Net1
V1
T2
Net1
V1
T1
Net1
V1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
MP-EBGP
IP/MPLS
T4
T3
B1
P1
P2
AS100
AS200
方式二
方式一
CE1
Site1
Net1
CE2
Site2
CE2发送一个目的地为Net1的IP报文给PE2。
PE2收到IP报文后先封装VPN标签V1，然后添加ASBR2分配的BGP标签B2做为中间标签，最后封装上外层标签T4。
P2把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR2。
ASBR2去掉外层标签，将BGP标签B2交换为B1，再将其转发给ASBR1。
当ASBR1收到报文后，去掉B1进一步查表转发，发现此时去往PE1的路由有一个关联的标签T2，因此，ASBR1将其加在栈顶，并转发给P1。
P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
PE1收到后去掉所有标签，将报文转发给CE1。
2
1
3
4
5
6
7

## Slide 41: OptionC方式一解惑 (1)
为什么ASBR2要为去往PE1的路由分配标签？（先不考虑P2）
  由于ASBR2不感知VPNv4路由，因此当只携带VPN标签（该标签由PE1分配）的数据包到达ASBR2时，ASBR2无法识别，则ASBR2丢弃数据包。
方式二
方式一
ASBR2
P2
PE2
CE2
IP
Net1
MPLS
Net1
V1
ASBR1
ASBR2
P2
PE2
CE2
IP
Net1
MPLS
ASBR1
IP
为什么ASBR1要为去往PE1的路由分配标签？
  同理，由于ASBR1不知道VPN路由，因此当只携带VPN标签（该标签由PE1分配）的数据包到达ASBR1时，ASBR1无法识别，则ASBR1丢弃数据包。
Net1
V1
Net1
V1
B2

## Slide 42: OptionC方式一解惑 (2)
为什么P2要为ASBR2分配标签？
  由于P2不知道PE1的路由信息，因此当VPN报文携带的外层标签为BGP标签（该标签由ASBR2分配）时，P2无法识别外层标签B2，则P2丢弃该数据包。
方式二
方式一
ASBR2
P2
PE2
CE2
IP
Net1
ASBR1
Net1
V1
B2
MPLS
再回顾下VPN的基本特征：
  专用（Private）：对于VPN用户，使用VPN与使用传统专网没有区别。一方面，VPN与底层承载网络之间保持资源独立，即，一般情况下，VPN资源不被网络中其它VPN或非VPN用户所使用；另一方面，VPN提供足够的安全保证，确保VPN内部信息不受外部侵扰。
  虚拟（Virtual）：VPN用户内部的通信是通过一个公共网络进行的，而这个公共网络同时也被其他非VPN用户使用。即，VPN用户获得的是一个逻辑意义上的专网。这个公共网络称为VPN骨干网（VPN Backbone）。
为实现虚拟和专用，VPN路由信息只有PE设备感知，而为了避免数据转发时出现黑洞，导致丢包，VPN数据在转发时均需要各种形式的隧道承载。
常见的隧道承载技术有：MPLS、GRE、SRv6等。

## Slide 43: 跨域OptionC方式二
跨域VPN-OptionC方案二与方案一大体相似。
不同之处在于，方案一中，需要使用三层标签，即VPN label，BGP LSP，LDP LSP来承载流量，而方案二只需要两层。
方案一，ASBR在收到对端ASBR发来的BGP标签路由后，需要配置策略产生一个新的标签并发布给AS内的PE或者RR设备，以建立一条完整的BGP LSP。方案二中，ASBR需要配置MPLS触发为BGP标签路由分发标签，因此在AS内的PE上可以看到去往对端PE的LDP LSP，而非BGP LSP。
同理，方案二支持RR设备的部署。
方式二
方式一

## Slide 44: OptionC方式二拓扑说明
方式二：ASBR不再维护或是通告VPNv4路由。ASBR只需要维护所有去往PE的带标签路由，并通过EBGP通告给对端ASBR。对端ASBR收到带BGP标签路由后，LDP会触发为该BGP标签路由产生标签，并在AS内的LDP邻居间传递。因此，在PE上可以看到去往对端PE的LDP LSP。
为了进一步扩展性能，多跳MP-EBGP会话可以建立在不同的AS的VPN RR之间，本AS内的PE只需要与RR建立MP-IBGP即可。这些VPN RR通告VPNv4路由时不改变下一跳信息，进而当对端PE转发流量时，可以迭代至正确的隧道。
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
Site1
Site2
EBGP
P1
P2
AS100
AS200
IPv4
VPN
LDP LSP
BGP LSP
方式二
方式一

## Slide 45: OptionC方式二控制平面：无RR场景
方式二
方式一
IPv4 Routing
BGP Labeled IPv4
IPv4 Routing
Tunnel Label
Tunnel Label
CE1
CE2
Site1
Site2
FEC: PE1
Label: T1
VPNv4: RD1+Net1
NH: PE1
VPN Label: V1
IPv4: Net1
NH: CE1
IPv4: Net1
NH: PE2
Net1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
EBGP
IP/MPLS
FEC: PE1
Label: T2
NLRI: PE1
Label: B1
NH: ASBR1
VPNv4 Routing
P1
P2
AS100
AS200
1
2
4
5
3
3
6
CE1通告IPv4路由给PE1。
PE1将IPv4路由转化为VPNv4路由发送给PE2，并且设置下一跳为PE1，分配VPN标签V1。
PE1、P1分别为去往PE1的路由分配隧道标签T1、T2。
ASBR1通过EBGP会话通告一条去往PE1的带标签的IPv4路由给ASBR2，其中下一跳为ASBR1，标签为BGP标签，值为B1。
ASBR2、P2分别为去往PE1的路由分配隧道标签T3、T4。
PE2将VPNv4路由转变为IPv4路由，通告给CE2，并且设置下一跳为PE2。
Tunnel Label
Tunnel Label
FEC: PE1
Label: T3
FEC: PE1
Label: T4
5

## Slide 46: OptionC方式二控制平面：带RR场景
本端PE只与本端RR建立VPNv4邻居，本端RR与对端RR建立VPNv4邻居，实现了跨域VPN路由的传递。
RR只负责控制平面VPNv4路由的传递，转发平面的流量不经过RR。
方式二
方式一
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
CE1
CE2
Site1
Site2
Net1
P1
P2
RR1
RR2
单播BGP邻居
MP-BGP邻居
只反射路由，不转发数据。

## Slide 47: OptionC方式二：转发平面
方式二
方式一
IP
MPLS
MPLS
MPLS
MPLS
IP
Net1
Net1
V1
Net1
V1
MPLS
Net1
Net1
V1
T2
Net1
V1
T1
Net1
V1
PE1
PE2
ASBR1
ASBR2
IP/MPLS
EBGP
IP/MPLS
T4
T3
B1
P1
P2
AS100
AS200
CE1
Site1
Net1
CE2
Site2
CE2发送一个目的地为Net1的IP报文给PE2。
PE2收到IP报文后先封装VPN标签V1，由于去往Net1的下一跳PE1不是直连邻居，通过查表发现去往PE1的标签为T4，打上T4。
P2把外层标签T4换成T3，然后将此报文发送给ASBR2。
ASBR2去掉外层标签，将T3交换为B1，再将其转发给ASBR1。
当ASBR1收到报文后，去掉B1进一步查表转发，发现此时去往PE1的路由有一个关联的标签T2，因此，ASBR1将其加在栈顶，并转发给P1。
P1进行标签交换，把外层标签T2换成T1，然后将此报文发送给PE1。
PE1收到后去掉所有标签，将报文转发给CE1。
2
1
3
4
5
6
7

## Slide 48: OptionC方式的特点
VPN路由在入口PE和出口PE之间直接交换，不需要中间设备的保存和转发。
VPN的路由信息只出现在PE设备上，而P和ASBR只负责报文的转发，使得中间域的设备可以不支持MPLS VPN业务，只需支持MPLS转发，ASBR设备不再成为性能瓶颈。因此跨域VPN-OptionC更适合在跨越多个AS时使用。
更适合支持MPLS VPN的负载分担。
缺点是维护一条端到端的PE连接管理代价较大。

## Slide 49: 总结：三种跨域方式的对比
跨域方式 | 特点
OptionA | 优点是配置简单：ASBR之间不需要运行MPLS，也不需要为跨域进行特殊配置。 缺点是可扩展性差：ASBR需要管理所有VPN路由，为每个VPN创建VPN实例，这将导致ASBR上的VPNv4路由数量过大。并且，由于ASBR间是普通的IP转发，要求为每个跨域的VPN使用不同的接口（可以是子接口、物理接口、捆绑的逻辑接口），从而提高了对ASBR设备的要求。如果跨越多个自治域，中间域必须支持VPN业务，不仅配置量大，而且对中间域影响大。在需要跨域的VPN数量比较少的情况，可以优先考虑使用。
OptionB | 不同于OptionA，OptionB方案不受ASBR之间互连链路数目的限制。 局限性：VPN的路由信息是通过AS之间的ASBR路由器来保存和扩散的，当VPN路由较多时，ASBR负担重，容易成为瓶颈点。因此在MP-EBGP方案中，需要维护VPN路由信息的ASBR一般不再负责公网IP转发。
OptionC | VPN路由在入口PE和出口PE之间直接交换，不需要中间设备的保存和转发。 VPN的路由信息只出现在PE设备上，而P和ASBR路由器只负责报文的转发，使得中间域的设备可以不支持MPLS VPN业务，只需支持MPLS转发，ASBR设备不再成为性能瓶颈。因此跨域VPN-OptionC更适合在跨越多个AS时使用。 更适合支持MPLS VPN的负载分担。 缺点是维护一条端到端的BGP LSP连接，管理代价较大。

## Slide 50
跨域VPN方案背景
OptionA方案原理与配置
OptionB方案原理与配置
OptionC方案原理与配置
  OptionC工作原理
  OpitonC基本配置

## Slide 51: OptionC方式一配置举例 (1)
方式二
方式一
CE1和CE2属于同一个VPN，VPN实例的名字为vpna。通过OptionC方式一实现CE1和CE2互通。
设备 | Loopback0 | RD | RT
PE1 | 10.0.1.1/32 | 100:1 | 1:1
ASBR-PE1 | 10.0.3.3/32 | / | /
ASBR-PE2 | 10.0.4.4/32 | / | /
PE2 | 10.0.6.6/32 | 200:6 | 1:1
数据规划
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
配置思路：
  各AS内的MPLS骨干网上分别配置MPLS基本能力和MPLS LDP，建立LDP LSP。（略）
  各AS内，与CE相连的PE上需配置VPN实例，PE与CE之间建立EBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  各AS内，PE与ASBR-PE之间建立MP-IBGP对等体关系，能够交换带标签的IPv4路由。
  ASBR-PE与对端ASBR-PE之间能够交换带标签的IPv4路由。
  在ASBR-PE上配置路由策略：对于向对端ASBR-PE发布的路由，分配MPLS标签；对于向本AS的PE发布的路由，如果是带标签的IPv4路由，为其分配新的MPLS标签。
  在不同AS间的PE间建立MP-EBGP对等体关系，并配置PE之间的最大跳数。
PE1和PE2的RT值要匹配

## Slide 52: OptionC方式一配置举例 (2)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 route-policy policy2 export
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.1.1 label-route-capability
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，对向PE1发布的路由应用路由策略，并使能与PE1交换标签IPv4路由的能力。
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls #ASBR之间的接口支持MPLS
[ASBR-PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
以ASBR-PE1为例，在与ASBR-PE2相连的接口上使能MPLS。
以ASBR-PE1为例，创建路由策略。
[ASBR-PE1] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR-PE1-route-policy] apply mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy] quit
[ASBR-PE1] route-policy policy2 permit node 1
[ASBR-PE1-route-policy] if-match mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy] apply mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy] quit
“policy1”用于向ASBR-PE2发布带标签路由。
“policy2”用于对从ASBR-PE2收到的带标签路由，分配BGP标签。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.34.4 route-policy policy1 export
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.34.4 label-route-capability
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，对向ASBR-PE2发布的路由应用路由策略，并使能与ASBR-PE2交换标签IPv4路由的能力。

## Slide 53: OptionC方式一配置举例 (3)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 10.0.6.6 as-number 200
[PE1-bgp] peer 10.0.6.6 connect-interface LoopBack 1
[PE1-bgp] peer 10.0.6.6 EBGP-max-hop 10
[PE1-bgp] ipv4-family vpnv4
[PE1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.6.6 enable
[PE1-bgp-af-vpnv4] quit
[PE1-bgp] quit
以PE1为例，与PE2建立MP-EBGP对等体关系 。
以ASBR-PE1为例，将PE1的Loopback路由发布给ASBR-PE2，进而发布给PE2。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] network 10.0.1.1 32
[ASBR-PE1-bgp] quit
EBGP对等体之间非直连时，则必须使用peer EBGP-max-hop命令允许它们之间经过多跳建立TCP连接。

## Slide 54: OptionC方式一配置结果验证 (1)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2./24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在PE2上查看CE1的路由信息。
<PE2>display bgp vpnv4 all routing-table 192.168.1.0
BGP local router ID : 10.0.6.6
Local AS number : 200
Total routes of Route Distinguisher(100:1): 1
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
Label information (Received/Applied): 1029/NULL
From: 10.0.1.1 (10.0.1.1)
Route Duration: 00h00m14s
Relay IP Nexthop: 10.0.56.5
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay token: 0x9
Original nexthop: 10.0.1.1
Qos information : 0x0
Ext-Community:RT <1 : 1>
AS-path 100 65000, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 255, IGP cost 2
PE1为该路由分配的标签值为1029。
PE1将VPNv4路由直接发送给PE2。
1

## Slide 55: OptionC方式一配置结果验证 (2)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在PE2上查看10.0.1.1的路由信息。
<PE2>display bgp routing-table 10.0.1.1
BGP local router ID : 10.0.6.6
Local AS number : 200
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.0.1.1/32:
Label information (Received/Applied): 1032/NULL
From: 10.0.4.4 (10.0.4.4)
Route Duration: 00h07m52s
Relay IP Nexthop: 10.0.56.5
Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay token: 0x1
Original nexthop: 10.0.4.4
Qos information : 0x0
AS-path 100, origin igp, MED 2, localpref 100, pref-val 0, valid, internal, bes
t, select, active, pre 255, IGP cost 2
Not advertised to any peer yet
ASBR-PE2为10.0.1.1分配的BGP标签为1032.
针对10.0.1.1的路由下一跳为10.0.4.4，因此PE2再次递归查询。
2
1

## Slide 56: OptionC方式一配置结果验证 (3)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在PE2上查看10.0.4.4的路由信息。
<PE2>display fib 10.0.4.4
Route Entry Count: 1
Destination/Mask Nexthop Interface TunnelID
10.0.4.4/32 10.0.56.5 GE0/0/1 0x1
<PE2>display tunnel-info tunnel-id 1
Tunnel ID: 0x1
Tunnel Token: 1
Type: lsp
Destination: 10.0.4.4
Out Interface: GigabitEthernet0/0/1
Out Label: 1024
Next Hop: 10.0.56.5
Lsp Index: 6144
<PE2>display mpls lsp out-label 1024 verbose
No : 1
Fec : 10.0.4.4/32
Nexthop : 10.0.56.5
In-Label : NULL
Out-Label : 1024
In-Interface : ----------
Out-Interface : GigabitEthernet0/0/1
LspIndex : 6144
Token : 0x1
LsrType : Ingress
Label Operation : PUSH
报文通过隧道1到达10.0.4.4。
2
3
报文到达10.0.4.4需要添加标签1024。
经过步骤1、2、3的分析得知，PE2发送数据时应携带以下标签。
标签值 | 类型 | FEC | 分配设备
1029 | VPN标签 | 192.168.1.0/24 | PE1
1032 | BGP标签 | 10.0.1.1/32 | ASBR-PE2
1024 | LDP标签 | 10.0.4.4/32 | P2
注：其它设备不再赘述。
1

## Slide 57: OptionC方式一配置结果验证 (4)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
在CE2上Ping 192.168.1.1。
<CE2>ping -a 192.168.2.1 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=250 time=50 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=250 time=60 ms

## Slide 58: OptionC方式一关键配置总结
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
设备 | 关键点
PE1 PE2 | 与本AS内的ASBR-PE能够交互带标签的IPv4路由。 与其它AS内的PE直接建立多跳MP-EBGP邻居关系。
ASBR-PE1 ASBR-PE2 | 与其它AS内的ASBR-PE能够交互带标签的IPv4路由。 与本AS内的PE能够交互带标签的IPv4路由。 ASBR之间互联的接口需要开启MPLS。
方式二
方式一

## Slide 59: OptionC方式二配置举例 (1)
方式二
方式一
CE1和CE2属于同一个VPN，VPN实例的名字为vpna。通过OptionC方式二实现CE1和CE2互通。RR1、RR2仅反射路由，不转发流量。
设备 | Loopback0 | RD | RT
PE1 | 10.0.1.1/32 | 100:1 | 1:1
ASBR-PE1 | 10.0.3.3/32 | / | /
ASBR-PE2 | 10.0.4.4/32 | / | /
PE2 | 10.0.6.6/32 | 200:6 | 1:1
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
MP-EBGP
配置思路：
  各AS内的MPLS骨干网上分别配置MPLS基本能力和MPLS LDP，建立LDP LSP。（略）
  各AS内，与CE相连的PE上需配置VPN实例，PE与CE之间建立EBGP对等体关系，交换VPN路由信息。（略）
  将域内PE的路由发布给对端PE：先在本端ASBR-PE上通过BGP将域内PE的路由发布给对端ASBR-PE，在远端ASBR-PE上将BGP路由引入到IGP，则远端PE就依靠IGP学到了本端域内PE的路由。
  ASBR-PE1与ASBR-PE2之间能够交换带标签的IPv4路由。
  在ASBR-PE上配置为带标签的公网BGP路由建立LDP LSP。
  在不同AS间的RR间建立MP-EBGP对等体关系，并配置RR之间的最大跳数。
设备 | Loopback0
RR1 | 10.0.7.7/32
RR2 | 10.0.8.8/32

## Slide 60: OptionC方式二配置举例 (2)
方式二
方式一
以RR1为例，配置与RR2、PE1建立VPNv4邻居关系，下一跳不变。
[RR1] bgp 100
[RR1-bgp] peer 10.0.8.8 as-number 200
[RR1-bgp] peer 10.0.8.8 connect-interface LoopBack 1
[RR1-bgp] peer 10.0.8.8 EBGP-max-hop 100
[RR1-bgp] peer 10.0.1.1 as-number 100
[RR1-bgp] peer 10.0.1.1 connect-interface LoopBack 1
[RR1-bgp] ipv4-family vpnv4
[RR1-bgp-af-vpnv4] undo policy vpn-target
[RR1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.8.8 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.8.8 next-hop-invariable
[RR1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.1.1 enable
[RR1-bgp-af-vpnv4] peer 10.0.1.1 next-hop-invariable
[RR1-bgp-af-vpnv4] quit
[RR1-bgp] quit
配置下一跳不变，使流量转发时不经过RR1；RR1只提供路由反射。
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
MP-EBGP
以ASBR-PE1为例，创建路由策略。
[ASBR-PE1] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR-PE1-route-policy] apply mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy] quit
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.34.4 route-policy policy1 export
[ASBR-PE1-bgp] peer 10.0.34.4 label-route-capability
[ASBR-PE1-bgp] quit
以ASBR-PE1为例，对向ASBR-PE2发布的路由应用路由策略，并使能与ASBR-PE2交换标签IPv4路由的能力。
以ASBR-PE1为例，将PE1、RR1的Loopback路由发布给ASBR-PE2。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp] network 10.0.1.1 32 #数据转发需要
[ASBR-PE1-bgp] network 10.0.7.7 32
[ASBR-PE1-bgp] quit
使RR2能学习到RR1的路由，从而建立VPNv4邻居关系。

## Slide 61: OptionC方式二配置举例 (3)
方式二
方式一
以ASBR-PE1为例，将BGP路由引入到IGP。
[ASBR-PE1] ospf 1
[ASBR-PE1-ospf-1] import-route bgp
[ASBR-PE1-ospf-1] quit
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
以ASBR-PE1为例，配置为带标签的公网BGP路由建立LDP LSP。
[ASBR-PE1] mpls
[ASBR-PE1-mpls] lsp-trigger bgp-label-route
[ASBR-PE1-mpls] quit

## Slide 62: OptionC方式二配置结果验证 (1)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
在PE2上查看CE1的路由信息。
<PE2>display ip routing-table vpn-instance vpna 192.168.1.0 verbose
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : vpna
Summary Count : 1
Destination: 192.168.1.0/24
Protocol: IBGP Process ID: 0
Preference: 255 Cost: 0
NextHop: 10.0.1.1 Neighbour: 10.0.8.8
State: Active Adv Relied Age: 00h00m05s
Tag: 0 Priority: low
Label: 1028 QoSInfo: 0x0
IndirectID: 0x12
RelayNextHop: 10.0.56.5 Interface: GigabitEthernet0/0/1
TunnelID: 0xe Flags: RD
该路由从RR2学习，下一跳为10.0.1.1。

## Slide 63: OptionC方式二配置结果验证 (2)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
在PE2上查看10.0.1.1(PE1)的路由信息。
<PE2>display fib 10.0.1.1
Route Entry Count: 1
Destination/Mask Nexthop Interface TunnelID
10.0.1.1/32 10.0.56.5 GE0/0/1 0xe
<PE2>display tunnel-info tunnel-id e
Tunnel ID: 0xe
Tunnel Token: 14
Type: lsp
Destination: 10.0.1.1
Out Interface: GigabitEthernet0/0/1
Out Label: 1028
Next Hop: 10.0.56.5
Lsp Index: 6151
<PE2>display mpls lsp out-label 1028 verbose
No : 1
Fec : 10.0.1.1/32
Nexthop : 10.0.56.5
In-Label : NULL
Out-Label : 1028
LspIndex : 6151
Token : 0xe
LsrType : Ingress
Label Operation : PUSH
经过步骤1、2的分析得知，PE2发送数据时应携带以下标签。
标签值 | 类型 | FEC | 分配设备
1028 | VPN标签 | 192.168.1.0/24 | PE1
1028 | LDP标签 | 10.0.1.1/32 | P2

## Slide 64: OptionC方式二配置结果验证 (3)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
在ASBR-PE2上查看10.0.1.1(PE1)的路由信息。
<ASBR-PE2>display bgp routing-table 10.0.1.1 32
BGP local router ID : 10.0.4.4
Local AS number : 200
Paths: 1 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.0.1.1/32:
Label information (Received/Applied): 1025/NULL
From: 10.0.34.3 (10.0.3.3)
Route Duration: 01h30m31s
Direct Out-interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
Relay token: 0x1
Original nexthop: 10.0.34.3
Qos information : 0x0
AS-path 100, origin igp, MED 2, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
经过步骤1、3的分析得知，ASBR-PE2发送数据时应携带以下标签。
标签值 | 类型 | FEC | 分配设备
1028 | VPN标签 | 192.168.1.0/24 | PE1
1025 | BGP标签 | 10.0.1.1/32 | ASBR-PE2
ASBR-PE1为10.0.1.1分配的标签

## Slide 65: OptionC方式二配置结果验证 (4)
方式二
方式一
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
在CE2上Ping 192.168.1.1。
<CE2>ping -a 192.168.2.1 192.168.1.1
PING 192.168.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=250 time=50 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=250 time=60 ms
Reply from 192.168.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=250 time=60 ms

## Slide 66: OptionC方式二关键配置总结
设备 | 关键点
PE1 PE2 | 与本AS内的RR建立MP-IBGP邻居关系。
RR1 RR2 | 与其它AS内的RR建立MP-EBGP邻接关系，并且不修改下一跳。 与本AS内的PE建立MP-IBGP邻居关系，并且不修改下一跳。
ASBR-PE1 ASBR-PE2 | 与其它AS内的ASBR-PE能够交互带标签的IPv4路由。 配置为带标签的公网BGP路由建立LDP LSP。 ASBR之间互联的接口需要开启MPLS。
PE1
CE1
PE2
CE2
P1
ASBR-PE1
ASBR-PE2
P2
192.168.1.1/24
192.168.2.1/24
AS100
AS200
GE2/0/0
10.0.34.0/24
RR1
RR2
方式二
方式一

## Slide 67
(单选题)以下哪种跨域方案ASBR不用保存用户CE侧路由信息？( )
  OptionA
  OptionB
  OptionC
(单选题)只通过LDP/BGP分发标签的情况下，报文转发过程中，可能用到三层标签的是哪一种方式？( )
  OptionA （LDP/私网标签）
  OptionB （LDP/私网标签）
  OptionC（方式一） 私网/BGP/LDP
Notes: C
C

## Slide 68
在AS之间的执行VPN路由信息交换的场景下，相关标准中提出了三种跨域VPN解决方案：
  OptionA：ASBR之间不需要运行MPLS，优点是配置简单，适合VPN数量比较少的场景。
  OptionB：优点是不需要为每个跨域的VPN创建接口，所有的流量都经过ASBR转发，流量的可控性较好，但ASBR的负担重。当VPN路由较多时，ASBR负担重，容易成为瓶颈点。
  OptionC：ASBR不维护或发布VPNv4路由，PE之间直接交换VPNv4路由。该方式更适合在跨越多个AS时使用。缺点是维护一条端到端的BGP LSP连接，管理代价较大。