## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
卢玥玥/WX445705
2020.06.15
朱仕耿/00261992
新开发
卢玥玥/WX445705
2021.08.15
何军建/WX580230
优化

## Slide 2: IPv6路由

## Slide 3
随着万物互联时代的到来，IPv4地址空间不足，IPv6取代IPv4势在必行。那么如何实现IPv6网络中各个节点之间的可达性呢？与IPv4网络相同，IPv6网络同样支持静态路由和动态路由协议。
IPv6静态路由与IPv4静态路由在配置方式上颇为相似。为了实现对IPv6网络的支持，IETF制定了OSPFv3，同时对IS-IS、BGP做了扩展。
本课程将介绍IPv6静态路由的概念及配置，还会介绍常见的IPv6动态路由协议，包括：OSPFv3，IS-IS（IPv6），以及BGP4+。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  实现IPv6静态路由的配置
  分析OSPFv3与OSPFv2的不同点
  实现OSPFv3的基本配置
  描述IS-IS对IPv6的扩展
  实现IS-IS（IPv6）的基本配置
  描述BGP对IPv6的扩展
  实现BGP4+的基本配置

## Slide 5
IPv6静态路由
OSPFv3原理与配置
IS-IS（IPv6）原理与配置
BGP4+原理与配置

## Slide 6: IPv6静态路由
IPv6静态路由与IPv4静态路由类似，也需要管理员手工配置，适合于一些结构比较简单的IPv6网络。
在创建IPv6静态路由时，可以同时指定出接口和下一跳，或者只指定出接口或只指定下一跳。
  对于点到点接口：指定出接口（或下一跳）。
  对于广播类型接口：指定下一跳。
IPv6静态路由负载分担和备份：
  在创建相同目的地址的多条IPv6静态路由时，如果指定相同优先级，则可实现负载分担，如果指定不同优先级，则可实现路由备份。
Notes: IPv6静态路由与IPv4静态路由之间的主要区别是目的地址和下一跳地址有所不同，IPv6静态路由使用的是IPv6地址，而IPv4静态路由使用IPv4地址。

## Slide 7: IPv6静态路由的基础配置命令
注意事项：
  静态路由如果不配置优先级，默认优先级为60。
  如果将目的地址与前缀长度都配置为全0（:: 0），则表示配置的是缺省路由（::/0）。
  undo命令中配置参数permanent时，只能取消IPv6静态路由永久发布，不能删除IPv6静态路由。
[Huawei] ipv6 route-static dest-ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] | nexthop-ipv6-address | vpn-instance vpn-destination-name nexthop-ipv6-address } [ preference preference][ permanent | inherit-cost ] [ description text ]
在公网上配置IPv6静态路由。
[Huawei] ipv6 route-static vpn-instance vpn-instance-name dest-ipv6-address prefix-length { [ interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] ] | nexthop-ipv6-address [ public ] | vpn-instance vpn-destination-name nexthop-ipv6-address } [ preference preference ] [permanent | inherit-cost ] [ description text ]
在VPN实例下配置IPv6静态路由。
Notes: [Huawei] ipv6 route-static dest-ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] | nexthop-ipv6-address | vpn-instance vpn-destination-name nexthop-ipv6-address } [ preference preference][ permanent | inherit-cost ] [ description text ]
  preference preference：指定路由优先级。整数形式，取值范围为1～255。缺省值是60。
  permanent：指定IPv6静态路由永久发布。
  inherit-cost：指定IPv6静态路由继承迭代路由的开销值。
  description text：指定静态路由的描述信息。字符串形式，支持空格，长度范围是1～80。
[[Huawei] ipv6 route-static vpn-instance vpn-instance-name dest-ipv6-address prefix-length { [ interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] ] | nexthop-ipv6-address [ public ] | vpn-instance vpn-destination-name nexthop-ipv6-address } [ preference preference ] [ permanent | inherit-cost ] [ description text ]
  public：指定nexthop-ipv6-address是公网地址，而不是源VPN中的地址。

## Slide 8: IPv6静态路由配置举例
R1
R2
GE0/0/1
GE0/0/1
设备 | 接口 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | Loopback0 | 2001:DB8:2345:1::1/128
R2 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | Loopback0 | 2001:DB8:2345:2::2/128
场景描述：
  某公司网络部署了IPv6网络进行业务测试，在部署初期，通过静态路由实现IPv6网络的互联互通。
  实现R1和R2的Loopback0接口地址互通。
[R1] ipv6 route-static 2001:DB8:2345:2::2 128 2001:DB8:2345:12::2
1、配置各路由器接口的IPv6地址。（略）
2、配置IPv6静态路由。
[R2] ipv6 route-static 2001:DB8:2345:1::1 128 2001:DB8:2345:12::1
[R1] ping ipv6 2001:DB8:2345:2::2
PING 2001:DB8:2345:2::2 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 2001:DB8:2345:2::2
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 90 ms
Reply from 2001:DB8:2345:2::2
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:DB8:2345:2::2
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:DB8:2345:2::2
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 20 ms
Reply from 2001:DB8:2345:2::2
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 20 ms
--- 2001:DB8:2345:2::2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 20/34/90 ms
3、测试IPv6网络连通性。

## Slide 9
IPv6静态路由
OSPFv3原理与配置
  OSPFv3的基本工作原理
  OSPFv3的基本配置
IS-IS（IPv6）原理与配置
BGP4+原理与配置

## Slide 10: OSPFv3概述
OSPF是IETF定义的一种基于链路状态的内部网关路由协议。目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2（OSPFv2），针对IPv6协议使用OSPF Version 3（OSPFv3）。
OSPFv3的主要目的是开发一种独立于任何具体网络层的路由协议。为实现这一目的，OSPFv3的内部路由器信息被重新进行了设计。
概述
工作原理
报文
LSA
数据链路层
IPv4
IPv6
OSPFv2
OSPFv3
OSPFv2是运行在IPv4上的IGP路由协议；OSPFv3是运行在IPv6上的IGP路由协议。两者并不兼容。

## Slide 11: OSPFv3与OSPFv2的相同点
OSPF的基本运行机制没有改变，包括：
  基本概念：
    区域划分及路由器类型
    路由计算影响参数：优先级、度量值
    支持的网络类型：Broadcast（广播类型）、NBMA、P2P（点到点类型）、P2MP（点到多点类型）
    报文类型：Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文
  工作原理：
    邻居关系的建立及邻居状态的转换
    DR与BDR的选举
    LSA泛洪机制
    路由计算过程
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: 相同点还包括：对特殊区域、虚连接、多进程的支持等。
本课程对以上内容不再赘述，详细内容请参考《HCIP-Datacom-Core Technology》课程。

## Slide 12: OSPFv3拓扑和路由器类型
Area 0
Area 1
Area 2
Area 3
ASBR
ABR
ABR
ABR
城域网核心
区县汇聚
区县汇聚
区县汇聚
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
BGP
外部路由引入
Internal Router
内部路由器，IR
Area Border Router
区域边界路由器，ABR
AS Boundary Router
AS边界路由器，ASBR
BR
BR
BR
BR
Backbone Router
骨干路由器，BR
概述
工作原理
报文
LSA

## Slide 13: OSPFv3的基本工作原理与OSPFv2相似
R1
R2
R3
链路状态信息
链路状态信息
链路状态信息
R1
R2
R3
建立邻居关系
建立邻居关系
建立邻居关系
R1
R2
R3
R1
R2
R3
路径计算
路径计算
路径计算
1
2
3
LSDB
LSDB
LSDB
路由表
路由表
路由表
生成路由表项
1
2
3
4
概述
工作原理
报文
LSA

## Slide 14: OSPFv3与OSPFv2的不同点
OSPFv3基于链路运行以及拓扑计算，而不再是网段。
OSPFv3支持一个链路上多个实例。
OSPFv3报文和LSA中去掉了IP地址的意义，且重构了报文格式和LSA格式。
  OSPFv3报文和Router LSA/Network LSA中不包含IP地址。
  OSPFv3的LSA中定义了LSA的泛洪范围。
  OSPFv3中创建了新的LSA承载IPv6地址和前缀。
  OSPFv3邻居不再由IP地址标识，只由Router ID标识。
概述
工作原理
报文
LSA

## Slide 15: 唯一邻居标识：Router ID
OSPFv3通过Router ID来标识网络设备。
2001:DB8:2345:1::1/64
2001:DB8:2345:2::1/64
2001:DB8:2345:3::1/64
2001:DB8:2345:4::1/64
OSPFv3
Router ID：10.1.1.1
Router ID：10.1.2.2
Router ID：10.1.3.3
Router ID：10.1.4.4
Router ID是一个OSPFv3设备在自治系统中的唯一标识。如果用户没有指定Router ID，则OSPFv3进程无法运行。
设置Router ID时，必须保证自治系统中任意两台设备的Router ID都不相同。
Router ID长度32 bit，本地标识符，与IPv6地址无关，用点分十进制表示法来表示。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv2在Broadcast、NBMA、P2P和P2MP网络中是通过IPv4接口地址来标识邻居，而在虚连接网络中是通过Router ID来标识邻居。

## Slide 16: OSPFv3基于链路运行
OSPFv3是基于链路运行的，设备只要在同一链路，就可以建立邻居关系。
OSPFv2基于网段运行
OSPFv3基于链路运行
R1与R2之间运行OSPFv3。
R1的GE0/0/1接口与R2的GE0/0/1接口地址不在同一网段，但是R1与R2仍然可以建立OSPFv3邻居关系。
OSPFv3运行时，仅需邻居双方处于相同直连链路即可。
GE0/0/1
2001:DB8:2345:1::1/64
GE0/0/1
2001:DB8:2345:2::1/64
OSPFv3
R1
R2
GE0/0/1
10.1.12.1/24
GE0/0/1
10.1.12.2/24
OSPFv2
R1
R2
R1与R2之间运行OSPFv2。
R1的GE0/0/1接口与R2的GE0/0/1接口地址在同一网段，R1与R2才可以建立OSPFv2邻居关系。
OSPFv2运行时，邻居双方必须处于相同网段。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: IPv6中重点强调了链路的概念，在IPv6中，一个链路上可以分配多个IP子网，也就是IPv6前缀。和IPv4不同的是，同一个链路上的两个节点即使不具有相同的IPv6前缀，也可以直接通过这个链路通信。这一点极大地改变了OSPF的行为。
在OSPFv3中我们更多的是使用“链路”和“前缀”这两个术语。但这两个概念是分离的，没有必然的对应关系，所以在讨论路由协议时，OSPFv2的术语“网络”和“子网”在这里应该用“链路”替换掉。

## Slide 17: 链路支持多实例
一个OSPFv3物理接口可以和多个实例绑定，并用不同的实例标识（Instance ID）区分，即OSPFv3的单个链路支持运行多个OSPFv3实例。
这些运行在同一条物理链路上的多个OSPFv3实例，分别与链路对端设备建立邻居及发送报文，且互不干扰，这样可以充分共享同一链路资源。
Instance 1
Instance 2
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/1
通过Instance ID可以实现R2和R3建立OSPFv3邻居关系，R1和R4也建立OSPFv3邻居关系。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: 多实例通过在OSPFv3报文头部增加一个Instance ID区别不同的实例来实现。一个分配了给定Instance ID的实例，将会丢弃那些与该Instance ID不匹配的OSPFv3报文。

## Slide 18: OSPFv3对链路本地地址的使用
OSPFv3使用链路本地（FE80::/10）地址作为发送报文的源地址和路由的下一跳地址。
  使用链路本地地址来维持邻居关系，同步LSA数据库。
优势：
  不需要配置IPv6全球单播地址，就可以得到OSPFv3拓扑，实现拓扑与地址分离。
  OSPFv3报文不会被转发到始发链路范围之外，减少了报文不必要的泛洪，节省了带宽。
GE0/0/1
2001:DB8:2345:12::2/64
OSPFv3
R1
R2
2001:DB8:2345:2::2/128
Loopback0
[R1]display ipv6 routing-table
……
Destination: 2001:DB8:2345:2::2 PrefixLength : 128
NextHop: FE80::2E0:FCFF:FE82:522B Preference : 10
Cost: 1 Protocol : OSPFv3
RelayNextHop: :: TunnelID : 0x0
Interface: GigabitEthernet0/0/1 Flags : D
……
概述
工作原理
报文
LSA
GE0/0/1
2001:DB8:2345:12::1/64
Notes: IPv6使用链路本地（Link-Local）地址在同一链路上发现邻居及自动配置。运行IPv6的路由器不转发目的地址为链路本地地址的IPv6报文，此类报文只在同一链路有效。
OSPFv3是运行在IPv6上的路由协议，使用链路本地地址来发送OSPFv3报文。
  OSPFv3假定每个路由器在每个连接的链路上都已被分配链路本地地址，在除虚连接外的所有OSPFv3接口上使用接口关联的链路本地地址作为源地址发送OSPFv3报文。
  路由器学习所有其他连接到该链路上的路由器的链路本地地址，并且使用这些地址作为下一跳进行报文转发。
  注意：关于链路本地地址的描述仅出现在Link-LSA（链路LSA，OSPFv3新增LSA）中。
说明：在虚连接上，必须使用全球单播地址或者站点本地地址作为OSPFv3协议报文的源地址。

## Slide 19: OSPFv3报文
OSPFv3与OSPFv2有相同类型的报文：
  Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文。
OSPFv3与OSPFv2使用相同的协议号89。
  OSPFv2：IPv4报文头部中的协议号（Protocol）为89。
  OSPFv3：IPv6报文头部中的下一报头号（Next Header）为89。
OSPFv3与OSPFv2类似，使用组播地址作为OSPF报文目的地址。
  OSPFv2使用IPv4组播地址：
    OSPF IGP Routers：224.0.0.5；OSPF IGP DR ：224.0.0.6。
  OSPFv3使用IPv6组播地址：
    OSPF IGP Routers：FF02::5；OSPF IGP DR：FF02::6。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3报文作用：
  Hello报文：周期性发送，用来发现、建立和维持OSPFv3邻居关系。
  DD报文：描述了本地LSDB的摘要信息，用于两台设备进行数据库同步。
  LSR报文：用于向对方请求所需的LSA。设备只有在OSPFv3邻居双方成功交换DD报文后，才会向对方发出LSR报文。
  LSU报文：向对方发送其所需的LSA。
  LSAck报文：用来对收到的LSA进行确认。

## Slide 20: OSPFv3报文头部
OSPFv2报文头部：
OSPFv3报文头部：
Version=3 | Type | Packet Length | 
Router ID |  |  | 
Area ID |  |  | 
Checksum |  | Instance ID | 0
Version=2 | Type | Packet Length
Router ID |  | 
Area ID |  | 
Checksum |  | Auth Type
Authentication |  | 
与OSPFv2一样，OSPFv3的五种报文都有同样的报文头，只是报文中的字段有些不同。
变化点：
  Instance ID：1 Byte，缺省值为0。允许在一个链路上运行多个OSPFv3的实例。每个实例具有唯一的Instance ID。Instance ID只在本地链路上有意义。
  OSPFv3报文头部移除了所有的认证字段：OSPFv3的认证可以使用IPv6的认证及安全处理，也可以通过OSPFv3自身机制来完成报文认证。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: Version：1 Byte，版本，OSPF的版本号。对于OSPFv3来说，其值为3。
Type：1 Byte，类型，OSPFv3报文的类型。有下面几种类型：
  取值1：Hello报文
  取值2：DD报文
  取值3：LSR报文
  取值4：LSU报文
  取值5：LSAck报文
Packet length：2 Byte，OSPFv3报文的总长度，包括报文头在内，单位为字节。
Router ID：4 Byte，始发此报文的路由器的Router ID。
Area ID：4 Byte，发送该报文的所属区域。
Checksum：2 Byte，使用IPv6标准16位校验和。
0：1 Byte，保留字段，必须填0。

## Slide 21: Hello报文
OSPFv2的Hello报文格式：
OSPFv3的Hello报文格式：
Network Mask |  | 
HelloInterval | Options | Rtr Pri
RouterDeadInterval |  | 
Designated Router |  | 
Backup Designated Router |  | 
Neighbor |  | 
Interface ID |  | 
Rtr Pri | Options | 
HelloInterval |  | RouterDeadInterval
Designated Router ID |  | 
Backup Designated Router ID |  | 
Neighbor ID |  | 
与OSPFv2的Hello报文相比，OSPFv3的Hello报文去掉了Network Mask字段，增加了Interface ID字段，用来标识发送该Hello报文的接口ID。
变化点：
  Interface ID：4 Byte，唯一标识了建立连接的（发送Hello报文的）接口。
  Options：扩展到3 Byte，可选项。与OSPFv2相比，增加了AT位、R位和V6位。
    AT：表示是否支持OSPFv3认证。
    R：指明始发路由器是否具备转发能力。
    V6：表示是否参与IPv6路由计算。
0 | AT | / | / | / | / | DC | R | NP | MC | E | V6
0
18
24
13
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: Rtr Pri：1 Byte，Router Priority，DR优先级。默认为1。如果设置为0，则路由器不能参与DR或BDR的选举。
Options：3 Byte，可选项。
  AT：1 bit，表示是否支持OSPFv3认证。若AT=1，则在OSPFv3报文后增加认证尾部字段，包含认证信息。
  DC：1 bit，表示是否具有支持按需电路的能力。
  R：1 bit，指明始发路由器是否是一台有效的路由器。
  NP：1 bit，表示是否为NSSA区域。
  MC：1 bit，表示是否支持转发组播数据报文。
  E：1 bit，表示是否支持外部路由。
  V6：1 bit，表示是否参与IPv6路由计算。如果该位为0，表示该路由器或链路不参与IPv6路由计算。
HelloInterval：2 Byte，发送Hello报文的时间间隔。
RouterDeadInterval ：2 Byte，失效时间。如果在此时间内未收到邻居发来的Hello报文，则认为邻居失效。
Designated Router ID：4 Byte，DR的Router ID。
Backup Designated Router ID ：4 Byte，BDR的Router ID。
Neighbor ID：4 Byte，邻居，以Router ID标识。
说明：DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文格式与OSPFv2相比变化不大，本课程不再赘述。

## Slide 22: OSPFv3的LSA头部
OSPFv2
OSPFv3
LS Age | Options | LS Type
Link State ID |  | 
Advertising Router |  | 
LS Sequence Number |  | 
LS Checksum | Length | 
LS Age | LS Type
Link State ID | 
Advertising Router | 
LS Sequence Number | 
LS Checksum | Length
与OSPFv2的LSA头部相比，OSPFv3的LSA头部去掉了Options字段，并扩充了LS Type字段。OSPFv3同样使用LS Type、Link State ID和Advertising Router三元组唯一地标识一个LSA。
变化点：
  LS Type：扩展到2 Byte，Link State Type，链路状态类型。
    U：1 bit，标识对未知LSA的处理方法。
    S2/S1：2 bit，标识LSA的泛洪范围。
    LSA Function Code：13 bit，LSA功能代码，标识了LSA的类型。
U | S2 | S1 | LSA Function Code
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: LS Age：2 Byte，LSA产生后所经过的时间，以秒为单位。无论LSA是在链路上传送，还是保存在LSDB中，其值都会在不停的增长。
LS Type：2 Byte，LSA的类型。该字段的高3位标识LSA的通用属性，剩下的比特位标识LSA的特定功能。
  U位标识了对未知LSA的处理方法，即标识了不识别LSA功能代码的路由器应如何处理LSA。
    U=0：把此LSA当作具有链路本地泛洪范围来对待，从而只能泛洪到本地链路上。
    U=1：把此LSA当作类型已知的LSA来处理，也就是存储下来并泛洪出去。
  S2/S1位标识了LSA的泛洪范围。
    S2 S1=0 0：链路本地范围内，即只在始发链路上泛洪。
    S2 S1=0 1：区域范围内，即泛洪到始发区域内的所有路由器。
    S2 S1=1 0：AS范围内，即泛洪到本AS的所有路由器。
    S2 S1=1 1：预留。
Link State ID：4 Byte，本地32位标识符，与IPv6地址无关，与LSA中的LS Type和Advertising Router一起在路由域中描述一个LSA。OSPFv3与OSPFv2相比，Link State ID不再包含地址信息。
Advertising Router：4 Byte，产生此LSA的路由器的Router ID。
LS Sequence Number：4 Byte，LSA的序列号。其他路由器根据这个值可以判断哪个LSA是最新的。
LS Checksum：2 Byte，除了LS Age外其它各域的校验和。
Length：2 Byte，LSA的总长度，包括LSA Header，以字节为单位。

## Slide 23: OSPFv3的LSA类型
OSPFv3与OSPFv2相比，具有类似的LSA名称，但是功能略有区别。
OSPFv3新增了两类LSA，包括：链路LSA和区域内前缀LSA。
OSPFv2的LSA |  | OSPFv3的LSA |  | 异同点说明
类型 | 名称 | 类型 | 名称 | 
1 | Router-LSA（路由器LSA） | 0x2001 | Router-LSA（路由器LSA） | 作用类似，但不再描述地址信息，仅描述拓扑结构
2 | Network-LSA（网络LSA） | 0x2002 | Network-LSA（网络LSA） | 
3 | Network-Summary-LSA（网络汇总LSA） | 0x2003 | Inter-Area-Prefix-LSA（区域间前缀LSA） | 作用类似，名称不同
4 | ASBR-Summary-LSA（ASBR汇总LSA） | 0x2004 | Inter-Area-Router LSA（区域间路由器LSA） | 
5 | AS-External-LSA（AS外部LSA） | 0x4005 | AS-External-LSA（AS外部LSA） | 作用与名称完全相同
7 | NSSA LSA（非完全末梢区域LSA） | 0x2007 | NSSA LSA（非完全末梢区域LSA） | 
 |  | 0x0008 | Link-LSA（链路LSA） | OSPFv3新增
 |  | 0x2009 | Intra-Area-Prefix-LSA（区域内前缀LSA） | 
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: 如表中所示，OSPFv3的LS Type字段，U位缺省为0；除Type5和Type8的LSA外，其余的LSA泛洪范围都是区域范围内（S2 S1=0 1）。
  链路本地范围。LSA仅在本地链路上泛洪，包括：Link-LSA。
  区域范围。LSA在单个OSPF区域内泛洪，包括：Router-LSA、Network-LSA、Inter-Area-Prefix-LSA、Inter-Area-Router-LSA、NSSA LSA和Intra-Area-Prefix-LSA。
  AS范围。LSA在整个路由域（自治系统）中扩散，包括：AS-External-LSA。

## Slide 24: Type1：Router-LSA
OSPFv2
OSPFv3
0 | V | E | B | 0 | # Links
Link ID |  |  |  |  | 
Link Data |  |  |  |  | 
Link Type |  |  |  | # Tos | Metric
0 | W | V | E | B | Options | 
Link Type |  |  |  | 0 |  | Metric
Interface ID |  |  |  |  |  | 
Neighbor Interface ID |  |  |  |  |  | 
Neighbor Router ID |  |  |  |  |  | 
在OSPFv2中，通过Link Type、Link ID以及Link Data来描述一个接口信息。在OSPFv3中，设备会为每个运行OSPFv3接口所在的区域产生一个LSA，描述了设备的链路状态（Link Type、Interface ID、Neighbor Interface ID和Neighbor Router ID ）和开销，在所属的区域内传播。
重要字段介绍：
  Link Type：1 Byte，链路类型。
  Interface ID：4 Byte，接口ID。
  Neighbor Interface ID：4 Byte，邻居的接口ID。
  Neighbor Router ID：4 Byte，邻居的路由器ID。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Router-LSA字段解释：
  W：Wild-Card Receiver，值为1时，表示该路由器支持组播路由。
  V：Virtual Link，值为1时，表示产生此LSA的路由器是虚连接的一端。
  E：External，值为1时，表示产生此LSA的路由器是ASBR。
  B：Border，值为1时，表示产生此LSA的路由器是ABR。
  Options：3 Byte，可选项。
    DC：1 bit，表示是否具有支持按需电路的能力。
    R：1 bit，指明始发路由器是否是一台有效的路由器。
    NP：1 bit，表示是否为NSSA区域。
    MC：1 bit，表示是否支持转发组播数据报文。
    E：1 bit，表示是否支持外部路由。
    V6：1 bit，表示是否参与IPv6路由计算。如果该位为0，表示该路由器或链路不参与IPv6路由计算。
  Link Type：1 Byte，链路类型。
    1：点到点连接到另一台路由器。
    2：连接到一个传送网络（Transit Network）。
    3：保留。
    4：虚链路。
  Metric：2 Byte，流量出接口的开销值。

## Slide 25: Type2：Network-LSA
OSPFv2
OSPFv3
Network Mask
Attached Router
Attached Router
……
0 | Options
Attached Router | 
Attached Router | 
…… | 
与OSPFv2相比，OSPFv3的Network-LSA删除了网络掩码字段，仅用相连的路由器的Router ID来描述本网段的链路状态，由DR产生，在所属的区域内传播。
重要字段介绍：
  Attached Router：4 Byte，相连的路由器，指连接在同一个网段上的所有路由器的Router ID，也包括DR的Router ID。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Network-LSA字段解释：
  Options：与Router-LSA中的Options字段相同。

## Slide 26: Type3：Inter-Area-Prefix-LSA
OSPFv2：Network-Summary-LSA
OSPFv3
PrefixOptions:
Network Mask | 
0 | Metric
…… | 
0 | Metric | 
PrefixLength | PrefixOptions | 0
Address Prefix |  | 
…… |  | 
与OSPFv2类似，由ABR产生，描述区域内某个IPv6地址前缀的路由，并通告给其他相关区域。每个IPv6地址前缀，ABR都会单独发送一个Type3的LSA。
重要字段介绍（描述前缀的三元组）：
  PrefixLength：1 Byte，前缀的比特数。
  PrefixOptions：1 Byte，表示这个前缀的一些特性，以便在各种不同的路由计算时做相应的判断和处理。PrefixOptions字段格式如下：
    P：1 bit，传播位。
    MC：1 bit，组播位。
    LA：1 bit，本地地址位。
    NU：1 bit，非单播位。
  Address Prefix：变长，IPv6地址前缀。
 | P | MC | LA | MU
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Inter-Area-Prefix-LSA字段解释：
  Metric：3 Byte，到目的地址的开销值。
  PrefixOptions：由LSA公告的每个前缀都拥有一个自己的PrefixOptions字段。
    P：传播位。如果一个NSSA区域的前缀需要被ABR传播出去，就需要设置这一位。
    MC：组播位。如果设置为1，则这个前缀应该纳入组播计算中，否则不纳入组播计算。
    LA：本地地址位。如果设置为1，则这个前缀是路由器的一个接口地址。
    NU：非单播位。如果设置为1，则这个前缀不会纳入IPv6单播路由计算中。
注意：缺省路由的前缀长度为0。ABR也能够始发一个区域间Type3的LSA向一个末梢区域通告一条缺省路由。

## Slide 27: Type4：Inter-Area-Router-LSA
OSPFv2：ASBR-Summary-LSA
OSPFv3
Network Mask | 
0 | Metric
…… | 
0 | Options
0 | Metric
Destination Router ID | 
与OSPFv2类似，由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。对于所描述的每一个ASBR，ABR都会单独发送一个Type4的LSA 。
重要字段介绍：
  Destination Router ID：4 Byte，LSA中描述的目的路由器的Router ID，即ASBR的Router ID。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Inter-Area-Router-LSA字段解释：
  Options：Options字段描述的不是源路由器的能力，而是目的路由器所支持的能力，所以此字段值应该等于目的路由器的Router-LSA的Options字段值。
  Metric：3 Byte，到目的地址的开销值。

## Slide 28: Type5：AS-External-LSA
OSPFv2
OSPFv3
Network Mask |  | 
E | 0 | Metric
Forwarding Address |  | 
External Route Tag |  | 
…… |  | 
0 | E | F | T | Metric | 
PrefixLength |  |  |  | PrefixOptions | Referenced LS Type
Address Prefix |  |  |  |  | 
Forwarding Address (Optional) |  |  |  |  | 
External Route Tag (Optional) |  |  |  |  | 
Referenced Link State ID (Optional) |  |  |  |  | 
与OSPFv2类似，由ASBR产生，描述到达AS外部的一个前缀的路由，通告到所有的区域（除了Stub区域和NSSA区域）。
重要字段介绍：
  Referenced LS Type：2 Byte，引用链路状态类型，表明这个LSA是否需要参考其他LSA。
    0：不参考
    1：参考Router-LSA
    2：参考Network-LSA
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的AS-External-LSA字段解释：
  E：1 bit，外部路由的Metric类型。
    如果设置为1，表示此为2类外部路由，其Metric不随着路由的传递而增长。
    如果设置为0，表示此为1类外部路由，其Metric随着路由的传递而增长。
  F：1 bit，如果设置为1，则表示后面的Forwarding Address可选字段存在。
  T：1 bit，如果设置为1，则表示后面的External Route Tag可选字段存在。
  Metric：3 Byte，到目的地址的开销值。
  PrefixLength、PrefixOptions和Address Prefix为描述前缀的三元组，与Inter-Area-Prefix-LSA中该字段含义相同。
  Forwarding Address：4 Byte，可选的128位IPv6地址，当前面的F位为1时存在。表示到达目的的数据应该转发到这个地址。
  External Route Tag：4 Byte，可选的标记位。可以用于ASBR之间的通信。一个比较常见的例子是：在OSPF自治系统的两个边界路由器上进行路由引入时，通过对引入的路由进行标记，可以很方便地进行路由过滤。
  Referenced Link State ID：4 Byte，若Referenced LS Type不为0，则该字段存在，表示引用链路状态ID。

## Slide 29: 新增Type8：Link-LSA
Rtr Pri | Options | 
Link-Local Interface Address |  | 
Number of prefixes |  | 
PrefixLength | PrefixOptions | 0
Address Prefix …… |  | 
…… |  | 
PrefixLength | PrefixOptions | 0
Address Prefix …… |  | 
Link-LSA报文格式：
每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，仅在始发链路内泛洪。
Link-LSA作用：
  向该链路上其他路由器通告本接口的链路本地地址。
  向该链路上其他路由器通告本接口的IPv6前缀列表。
  向该链路上其他路由器通告本链路始发的Network-LSA中设置的可选项。
重要字段介绍：
  Link-Local Interface Address：16 Byte，路由器与该链路相连的接口上配置的链路本地地址（该地址只出现在Link-LSA中）。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Link-LSA字段解释：
  Rtr Pri：1 Byte，该路由器在该链路上的优先级（Router Priority）。
  Options：3 Byte，提供给Network-LSA的Options。
  Number of Prefixes：4 Byte，该LSA中携带的IPv6地址前缀个数。
  PrefixLength、PrefixOptions和Address Prefix为描述前缀的三元组，与Inter-Area-Prefix-LSA中该字段含义相同。

## Slide 30: 新增Type9：Intra-Area-Prefix-LSA
Number of Prefixes |  | Referenced LS Type
Referenced Link State ID |  | 
Referenced Advertising Router |  | 
PrefixLength | PrefixOptions | Metric
Address Prefix …… |  | 
…… |  | 
Intra-Area-Prefix-LSA报文格式：
在OSPFv2中，可以通过Type1和Type2的LSA来描述拓扑信息和网段信息；而OSPFv3的此两类LSA仅包含拓扑信息，那OSPFv3如何描述网段信息呢？
Type9 LSA描述的是网段信息，只在所属的区域内传播，它需要依赖于拓扑信息，才能实现OSPFv3的路由计算。其类型可以分为两种：
  每台设备均产生描述与Router-LSA相关联的IPv6前缀地址的Type9 LSA。
  DR会产生描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址的Type9 LSA。
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: OSPFv3的Intra-Area-Prefix-LSA字段解释：
  Number of Prefixes：4 Byte，该LSA中携带的IPv6地址前缀个数。必要的话，可以通过多个Intra-Area-Prefix-LSA来携带前缀，这样可以控制LSA的长度。
  Referenced LS type：4 Byte，表明这个LSA是参考一个Router-LSA，还是一个Network-LSA。
    取值1：表示参考一个Router-LSA
    取值2：表示参考一个Network-LSA。
  Referenced Link State ID：4 Byte。
    设为0：当这个LSA是参考一个Router-LSA时。
    设为该链路的DR的Interface ID：当这个LSA是参考一个Network-LSA时。
  Referenced Advertising Router：4 Byte。
    设为这个路由器的Router ID：当这个LSA是参考一个Router-LSA时。
    设为该链路的DR的Router ID：当这个LSA是参考一个Network-LSA时。
  PrefixLength、PrefixOptions和Address Prefix为描述前缀的三元组，与Inter-Area-Prefix-LSA中该字段含义相同。
  Metric：2 Byte，前缀开销值。与Router-LSA的接口开销值相同单位。
在OSPFv3中，当一条链路或它的前缀发生变化时，相连的路由器会发送一个Intra-Area-Prefix-LSA。但是，这条LSA不会触发SPF计算。

## Slide 31: OSPFv3的LSA举例
[R2]display ospfv3 lsdb
* indicates STALE LSA
OSPFv3 Router with ID (10.1.2.2) (Process 1)
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.3 10.1.2.2 0080 0x80000002 0x1c52 1
0.0.0.4 10.1.3.3 0075 0x80000002 0x2a59 1
0.0.0.5 10.1.4.4 0089 0x80000002 0xe2a3 1
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.4 10.1.1.1 0070 0x80000002 0xe971 1
0.0.0.4 10.1.2.2 0069 0x80000002 0x9fdd 1
Router-LSA (Area 0.0.0.0)
……
Network-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum
0.0.0.4 10.1.2.2 0030 0x80000001 0x9564
0.0.0.5 10.1.4.4 0036 0x80000002 0xc810
Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix Reference
0.0.0.1 10.1.2.2 0028 0x80000006 0x1527 1 Network-LSA
0.0.0.1 10.1.4.4 0034 0x80000003 0xfc28 1 Network-LSA
设备 | Router ID | 接口 | 接口地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:23::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 2001:DB8:2345:23::4/64
Type8 LSA
Type9 LSA
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
概述
工作原理
报文
LSA
Notes: 如图所示：R1、R2、R3和R4运行OSPFv3路由协议，且均部署在骨干区域。
网络稳定后，查看R2的LSDB，可以查看到该路由器的Router-LSA（Type1）、Network-LSA（Type2）、Link-LSA（Type8）和Intra-Area-Prefix-LSA（Type9）。

## Slide 32: Link-LSA举例
查看R2的Link State ID为0.0.0.5的Link-LSA，输出信息如下所示。
[R2]display ospfv3 lsdb link 0.0.0.5
OSPFv3 Router with ID (10.1.2.2) (Process 1)
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/0)
LS Age: 446
LS Type: Link-LSA
Link State ID: 0.0.0.5
Originating Router: 10.1.4.4
LS Seq Number: 0x80000002
Retransmit Count: 0
Checksum: 0xE2A3
Length: 56
Priority: 1
Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
Link-Local Address: FE80::2E0:FCFF:FEAC:6C5
Number of Prefixes: 1
Prefix: 2001:DB8:2345:23::/64
Prefix Options: 0 (-|-|-|-|-)
链路本地地址
Type8 LSA
直连网段的IPv6地址前缀
概述
工作原理
报文
LSA
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
设备 | Router ID | 接口 | 接口地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:23::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 2001:DB8:2345:23::4/64
Notes: 输出信息解释：
  LS age：LSA的老化时间。
  LS Type：LSA的类型，包括：Router-LSA、Network-LSA、Inter-Area-Prefix-LSA、Inter-Area-Router-LSA、AS-external-LSA、NSSA-LSA、Link-LSA、Intra-Area-Prefix-LSA。
  Link State ID：LSA报文头中的链路状态ID。
  Originating Router：产生LSA的路由器。
  LS Seq Number：LSA序列号（来自LSA报头）。
  Checksum：LSA的校验和。
  Length：LSA的长度。
  Priority：该Link对应接口的优先级。
  Options：该Link的Option值。
  Link-Local Address：链路本地地址。
  Number of Prefixes：该LSA中包含的IPv6前缀数目。
  Prefix：IPv6前缀。
  Prefix Options：前缀Option值。

## Slide 33: Intra-Area-Prefix-LSA举例
查看R2的Intra-Area-Prefix-LSA，输出信息如下所示。
[R2]display ospfv3 lsdb intra-prefix
OSPFv3 Router with ID (10.1.2.2) (Process 1)
Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)
……
LS Age: 556
LS Type: Intra-Area-Prefix-LSA
Link State ID: 0.0.0.1
Originating Router: 10.1.4.4
LS Seq Number: 0x80000003
Retransmit Count: 0
Checksum: 0xFC28
Length: 44
Number of Prefixes: 1
Referenced LS Type: 0x2002
Referenced Link State ID: 0.0.0.5
Referenced Originating Router: 10.1.4.4
Prefix: 2001:DB8:2345:23::/64
Prefix Options: 0 (-|-|-|-|-)
Metric: 0
参考由DR（R4）产生的Network-LSA
Type9 LSA
由DR产生，路由器直接相连的传输网段的IPv6地址前缀
概述
工作原理
报文
LSA
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
设备 | Router ID | 接口 | 接口地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 2001:DB8:2345:23::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 2001:DB8:2345:23::4/64

## Slide 34
IPv6静态路由
OSPFv3原理与配置
  OSPFv3的基本工作原理
  OSPFv3的基本配置
IS-IS（IPv6）原理与配置
BGP4+原理与配置

## Slide 35: OSPFv3的基础配置命令 (1)
[Huawei] ospfv3 [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
启动OSPFv3。
创建并运行OSPFv3进程，同时可以将创建的OSPFv3进程与VPN实例进行绑定（可选）。
[Huawei-ospfv3-1] router-id router-id
配置设备在该OSPFv3进程中所使用的Router ID。
注意：如果用户没有指定Router ID，则OSPFv3进程无法运行。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ]
在接口上使能OSPFv3。
在接口上使能OSPFv3的进程，并指定所属区域，也可以指定接口所属的VPN实例ID。
注意：配置此命令前，必须先创建OSPFv3进程和使能IPv6功能。
Notes: OSPFv3的配置命令与配置方式与OSPFv2类似，其他配置命令不再赘述，详细内容请参考《HCIP-Datacom-Core Technology》课程。

## Slide 36: OSPFv3的基础配置命令 (2)
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 network-type { broadcast | nbma | p2mp [ non-broadcast ] | p2p } [ instance instance-id ]
（可选）配置接口的OSPFv3网络类型。
缺省情况下，接口的OSPFv3网络类型根据物理接口的数据链路层封装而定。以太网接口的缺省网络类型为Broadcast，串口（封装PPP协议或HDLC协议时）的缺省网络类型为P2P。
[Huawei-ospfv3-1] area area-id
进入OSPFv3区域视图。
区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时是IPv4地址形式。

## Slide 37: 检查OSPFv3基本功能的配置结果
[Huawei] display ospfv3 [ process-id ] interface [ area area-id ] [ interface-type interface-number ]
查看OSPFv3的接口信息。
[Huawei] display ospfv3 [ process-id ] [ area area-id ] peer [ interface-type interface-number | neighbor-id ] [ verbose ]
查看OSPFv3的邻居信息。
neighbor-id：指定邻居的Router ID号。
[Huawei] display ospfv3 [ process-id ] lsdb [ area area-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ { router | network | inter-router [ asbr-router asbr-router-id ] | { inter-prefix | nssa } [ ipv6-address prefix-length ] | link | intra-prefix } [ link-state-id ] ]
查看OSPFv3的LSDB信息。
[Huawei] display ospfv3 [ process-id ] routing [ ipv6-address prefix-length | abr-routes | asbr-routes | intra-routes | inter-routes | ase-routes | nssa-routes | [ statistics ] ]
查看OSPFv3的路由表信息。
Notes: [Huawei] display ospfv3 [ process-id ] lsdb [ area area-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ { router | network | inter-router [ asbr-router asbr-router-id ] | { inter-prefix | nssa } [ ipv6-address prefix-length ] | link | intra-prefix | grace } [ link-state-id ] ]
  process-id：OSPFv3进程号。整数形式，取值范围是1～65535。
  area area-id：区域的标识。可以是十进制整数或IPv4地址格式。如果是十进制整数，取值范围是0～4294967295。如果是IPv4地址格式，取值是点分十进制。
  external：显示数据库中AS-external LSA的信息。
  inter-prefix：显示数据库中Inter-Area-Prefix LSA的信息。
  inter-router：显示数据库中Inter-Area-Router LSA的信息。
  intra-prefix：显示数据库中Intra-Area-Prefix LSA的信息。
  nssa：显示数据库中NSSA LSA的信息。
  link：显示数据库中Link-LSA的信息。
  network：显示数据库中Network-LSA的信息。
  router：显示数据库中Router-LSA的信息。
  link-state-id：链路状态ID。点分十进制格式。

## Slide 38
Notes:   originate-router advertising-router-id：指定发布LSA的路由器的Router ID。点分十进制格式。
  asbr-router asbr-router-id：指定ASBR路由器的Router ID。点分十进制格式。
  self-originate：显示数据库中由本路由器发布的LSA信息。
  ipv6-address prefix-length：指定IPv6目的地址及前缀长度。
    ipv6-address是32位16进制数，格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
    prefix-length是整数形式，取值范围是0～128。
[Huawei] display ospfv3 [ process-id ] routing [ ipv6-address prefix-length | abr-routes | asbr-routes | intra-routes | inter-routes | ase-routes | nssa-routes | [ statistics ] ]
  process-id：OSPFv3进程号。整数形式，取值范围是1～65535。
  ipv6-address：指定IPv6地址。32位16进制数，格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
  prefix-length：指定前缀长度。整数形式，取值范围是0～128。
  abr-routes：显示OSPFv3中所有ABR的路由信息。
  asbr-routes：显示OSPFv3中所有ASBR的路由信息。
  intra-routes：显示OSPFv3中区域内路由的统计信息。
  inter-routes：显示OSPFv3中区域间路由的统计信息。
  ase-routes：显示OSPFv3中AS外部路由的统计信息。
  nssa-routes：显示OSPFv3中NSSA区域路由的统计信息。
  statistics：显示OSPFv3中所有路由表的统计信息。

## Slide 39: OSPF双栈配置举例
场景描述：
  某公司通过部署OSPFv2实现IPv4网络的互联互通。该公司为了保证未来的业务发展，同时部署了IPv6网络进行业务测试，在该网络中运行OSPFv3实现了IPv6网络的互联互通。
  所有路由器运行OSPFv2和OSPFv3协议，整个自治系统分为3个区域。配置完成后，每台路由器都应学到AS内的所有网段的IPv4路由和IPv6路由。
R1
R2
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
设备 | Router ID | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 10.1.23.2/24 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 10.1.23.3/24 | 2001:DB8:2345:23::3/64
 |  | GE0/0/2 | 10.1.35.3/24 | 2001:DB8:2345:35::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 10.1.23.4/24 | 2001:DB8:2345:23::4/64
R5 | 10.1.5.5 | GE0/0/2 | 10.1.35.5/24 | 2001:DB8:2345:35::5/64
R3
R4

## Slide 40: 部署IPv4网络 (1)
[R1] ospf 1 router-id 10.1.1.1
[R1-ospf-1] area 1
[R1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.12.1 0.0.0.0
1、配置各路由器接口的IPv4地址。（略）
2、配置OSPF基本功能。
[R2] ospf 1 router-id 10.1.2.2
[R2-ospf-1] area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.12.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.23.2 0.0.0.0
[R3] ospf 1 router-id 10.1.3.3
[R3-ospf-1] area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.23.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R3-ospf-1] area 2
[R3-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.1.35.3 0.0.0.0
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
设备 | Router ID | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 10.1.23.2/24 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 10.1.23.3/24 | 2001:DB8:2345:23::3/64
 |  | GE0/0/2 | 10.1.35.3/24 | 2001:DB8:2345:35::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 10.1.23.4/24 | 2001:DB8:2345:23::4/64
R5 | 10.1.5.5 | GE0/0/2 | 10.1.35.5/24 | 2001:DB8:2345:35::5/64

## Slide 41: 部署IPv4网络 (2)
[R4] ospf 1 router-id 10.1.4.4
[R4-ospf-1] area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.23.4 0.0.0.0
[R5] ospf 1 router-id 10.1.5.5
[R5-ospf-1] area 2
[R5-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.1.35.5 0.0.0.0
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
设备 | Router ID | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 10.1.23.2/24 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 10.1.23.3/24 | 2001:DB8:2345:23::3/64
 |  | GE0/0/2 | 10.1.35.3/24 | 2001:DB8:2345:35::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 10.1.23.4/24 | 2001:DB8:2345:23::4/64
R5 | 10.1.5.5 | GE0/0/2 | 10.1.35.5/24 | 2001:DB8:2345:35::5/64

## Slide 42: 部署IPv6网络 (1)
[R1] ospfv3 1
[R1-ospfv3-1] router-id 10.1.1.1
1、全局及接口下使能IPv6功能，配置各路由器接口的IPv6地址。（略）
2、启动OSPFv3功能。
[R2] ospfv3 1
[R2-ospfv3-1] router-id 10.1.2.2
[R3] ospfv3 1
[R3-ospfv3-1] router-id 10.1.3.3
[R4] ospfv3 1
[R4-ospfv3-1] router-id 10.1.4.4
[R5] ospfv3 1
[R5-ospfv3-1] router-id 10.1.5.5
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
设备 | Router ID | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 10.1.23.2/24 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 10.1.23.3/24 | 2001:DB8:2345:23::3/64
 |  | GE0/0/2 | 10.1.35.3/24 | 2001:DB8:2345:35::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 10.1.23.4/24 | 2001:DB8:2345:23::4/64
R5 | 10.1.5.5 | GE0/0/2 | 10.1.35.5/24 | 2001:DB8:2345:35::5/64

## Slide 43: 部署IPv6网络 (2)
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 1
3、接口使能OSPFv3功能。
[R2] interface gigabitethernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R2] interface gigabitethernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ospfv3 1 area 0
[R3] interface gigabitethernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1] ospfv3 1 area 0
[R3-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R3] interface gigabitethernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 2
[R4] interface gigabitethernet 0/0/2
[R4-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 0
[R5] interface gigabitethernet 0/0/2
[R5-GigabitEthernet0/0/2] ospfv3 1 area 2
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
设备 | Router ID | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | 10.1.1.1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
R2 | 10.1.2.2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 |  | GE0/0/0 | 10.1.23.2/24 | 2001:DB8:2345:23::2/64
R3 | 10.1.3.3 | GE0/0/1 | 10.1.23.3/24 | 2001:DB8:2345:23::3/64
 |  | GE0/0/2 | 10.1.35.3/24 | 2001:DB8:2345:35::3/64
R4 | 10.1.4.4 | GE0/0/2 | 10.1.23.4/24 | 2001:DB8:2345:23::4/64
R5 | 10.1.5.5 | GE0/0/2 | 10.1.35.5/24 | 2001:DB8:2345:35::5/64

## Slide 44: 查看OSPFv3网络的邻居信息
[R2]display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface Instance ID
10.1.3.3 1 Full/Backup 00:00:31 GE0/0/0 0
10.1.4.4 1 Full/DR 00:00:36 GE0/0/0 0
OSPFv3 Area (0.0.0.1)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface Instance ID
10.1.1.1 1 Full/Backup 00:00:37 GE0/0/1 0
当不指定实例时，默认值为0。
两台设备的直连接口的实例ID需要相同，否则无法建立OSPFv3邻接关系。
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
Notes: 可以通过display ospf peer查看OSPFv2的邻居信息。
对比OSPFv2和OSPFv3的邻居信息，发现选出的DR和BDR是一致的，说明DR选举方式相同。

## Slide 45: 查看OSPFv3网络的路由信息
[R2]display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area, N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
Destination Metric Next-hop
2001:DB8:2345:12::/64 1 directly connected, GigabitEthernet0/0/1
2001:DB8:2345:23::/64 1 directly connected, GigabitEthernet0/0/0
IA 2001:DB8:2345:35::/64 2 via FE80::2E0:FCFF:FE38:50A0, GigabitEthernet0/0/0
在OSPFv3中，路由的下一跳地址为链路本地地址。
本条路由的下一跳地址为R3的GE0/0/1接口的链路本地地址。
R1
R2
R3
R4
GE0/0/1
GE0/0/1
GE0/0/0
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
R5
Area 1
Area 0
Area 2
2001:D88:2345:12::/64
2001:D88:2345:23::/64
2001:D88:2345:35::/64
Notes: 可以通过display ospf routing查看OSPFv2的路由信息。
对比OSPFv2和OSPFv3的路由信息，发现到“同一”网段的路径一致，说明路由计算方式相同。

## Slide 46: 查看OSPFv3网络LSDB信息
查看R2的LSDB，有Type1、Type2、Type3、Type8和Type9五种LSA。
[R2]display ospfv3 lsdb
* indicates STALE LSA
OSPFv3 Router with ID (10.1.2.2) (Process 1)
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.3 10.1.2.2 0862 0x80000003 0x486d 1
0.0.0.4 10.1.3.3 0854 0x80000003 0xc512 1
0.0.0.5 10.1.4.4 0840 0x80000003 0x4e3c 1
Link-LSA (Interface GigabitEthernet0/0/1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix
0.0.0.4 10.1.1.1 0878 0x80000003 0x9d8f 1
0.0.0.4 10.1.2.2 0868 0x80000003 0xcbf8 1
Router-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Link
0.0.0.0 10.1.2.2 0567 0x8000000f 0xd411 1
0.0.0.0 10.1.3.3 0576 0x8000000e 0xd70c 1
0.0.0.0 10.1.4.4 0577 0x8000000a 0xdd08 1
Network-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum
0.0.0.5 10.1.4.4 0577 0x80000006 0xc014
Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum
0.0.0.1 10.1.2.2 0862 0x80000003 0xceb3
0.0.0.1 10.1.3.3 0782 0x80000004 0x3824
Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix Reference
0.0.0.1 10.1.4.4 0576 0x8000000a 0xee2f 1 Network-LSA
Router-LSA (Area 0.0.0.1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Link
0.0.0.0 10.1.1.1 0819 0x80000007 0x9460 1
0.0.0.0 10.1.2.2 0827 0x80000007 0x8a67 1
Network-LSA (Area 0.0.0.1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum
0.0.0.4 10.1.2.2 0828 0x80000003 0x9166
Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum
0.0.0.1 10.1.2.2 0570 0x80000001 0x510f
0.0.0.2 10.1.2.2 0596 0x80000001 0xfb76
Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)
Link State ID Origin Router Age Seq# CkSum Prefix Reference
0.0.0.1 10.1.2.2 0826 0x80000004 0x1925 1 Network-LSA
Notes: 可以通过display ospf lsdb查看OSPFv2的LSDB信息，可以看到有Type1、Type2和Type3三种LSA。

## Slide 47
IPv6静态路由
OSPFv3原理与配置
IS-IS（IPv6）原理与配置
BGP4+原理与配置

## Slide 48: IS-IS (IPv6)概述
IS-IS最初是为OSI网络设计的一种基于链路状态协议的动态路由协议。之后为了提供对IPv4的路由支持，扩展应用到IPv4网络，称为集成IS-IS。
IS-IS报文有以下几种类型：Hello PDU、LSP和SNP。
  报文格式为：
  IS-IS报文中的变长字段部分是多个TLV（Type-Length-Value）三元组，使用TLV结构构建报文使IS-IS更具灵活性和扩展性，增加新特性只需要增加新TLV即可。
为了支持IPv6路由的处理和计算，IS-IS新增了两个TLV和一个NLPID（Network Layer Protocol Identifier，网络层协议标识符）。
PDU Common Header
PDU Specific Header
Variable Length Fields（TLV）
Type
Length
Value
Notes: Hello PDU：Hello Protocol Data Unit，Hello报文
LSP：Link State PDUs，链路状态报文
SNP：Sequence Number PDUs，序列号报文

## Slide 49: 新增TLV
Type=232 | Length | Interface Address 1
Interface Address 1 |  | 
Interface Address 1 |  | 
Interface Address 1 |  | 
Interface Address 1 |  | Interface Address 2
…… |  | 
232号TLV（IPv6 Interface Address）
相当于132号TLV（用于描述IPv4接口地址），只不过把原来的32 bit的IPv4地址改为128 bit的IPv6地址。
在不同的PDU中，接口地址字段的内容是不同的。
对于Hello报文，“接口地址”只能包含发送Hello报文接口的链路本地地址。
对于LSP报文，“接口地址”只能包含分配给设备接口的非链路本地地址。
236号TLV（IPv6 Reachability）
相当于128号和130号TLV，通过X-bit来标识IPv6内/外部可达性信息。
Type=236 | Length | Metric |  |  |  | 
Metric |  | U | X | S | R | Prefix Length
Prefix |  |  |  |  |  | 
Sub-TLV Len | Sub-TLV |  |  |  |  | 
236号TLV描述的是源路由器可达的IPv6网络前缀及路径开销信息。
上述IPv6 Reachability TLV在LSP中可以出现任意次数（包括0次）。 其中，链路本地前缀不是用这个TLV来发布。
Notes: 232号TLV字段解释：
  Type：8 bit，TLV类型，此时值为232（0xE8）。
  Length：8 bit，TLV的Value部分长度。
  Interface Address：128 bit，IPv6地址。
236号TLV字段解释：
  Type：8 bit，TLV类型，此时值为236（0xEC）。
  Length：8 bit，TLV的Value部分长度。
  Metric：32 bit，度量值。
  U：1 bit，Up/Down位，标识这个前缀是否是从高Level通告下来的。
  X：1 bit，External Original位，标识这个前缀是否是从其他路由协议中引入的。
  S：1 bit，Sub-TLV Present位，子TLV标识位（可选）。
  R：5 bit，Reserve位，保留位。
  Prefix Length：8 bit，前缀长度。
  Prefix：IPv6地址前缀。
  Sub-TLV Length：8 bit，子TLV长度。若S位置1，则存在。
  Sub-TLV：子TLV。若S位置1，则存在。

## Slide 50: 129号TLV中新增NLPID
为了支持IPv6路由的处理和计算，IS-IS在129号TLV中新增了一个NLPID。
129号TLV（Protocol Supported）：用于表示支持的协议。
Type=129 | Length | NLPID | NLPID
…… |  |  | 
字段解释：
Type：8 bit，TLV类型，此时值为129（0x81），表示支持协议TLV。
Length：8 bit，TLV的Value部分长度。
NLPID：8 bit，网络层协议标识符。若支持IPv4，则值为204（0xCC）；若支持IPv6，则值为142（0x8E）。
如果IS-IS支持IPv6，那么向外发布IPv6路由时必须携带NLPID值。

## Slide 51: IS-IS多拓扑技术背景
缺省情况下，在运行IS-IS的网络环境中，IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑，IS-IS针对IPv4和IPv6经计算形成相同的最短路径树。
物理拓扑
不支持IPv6
R1 (IPv4/IPv6)
2
3
IPv4逻辑拓扑
4
5
1
2
3
IPv6逻辑拓扑
4
5
1
IS-IS单拓扑存在的问题：
  混合拓扑中的一些路由器和链路不支持IPv6协议，但是支持双协议栈的路由器无法感知到这些路由器和链路，仍然会把IPv6报文转发给它们，这就导致IPv6报文因无法转发而被丢弃。
  同样，存在不支持IPv4的路由器和链路时，IPv4报文也无法转发。
IS-IS
R3不支持IPv6，收到R1发来的IPv6报文，会直接丢弃。
R3 (IPv4)
R4 (IPv4/IPv6)
R5 (IPv4/IPv6)
R2 (IPv4/IPv6)
Notes: IS-IS单拓扑的不足之处：
  网络部署不适合拓扑分离。
  为维护相同的拓扑，所有接口都必须同时运行IS-IS（IPv4）和IS-IS（IPv6），部署不够灵活。
  不能使用IPv4区域来连接不同的IPv6区域，即无法通过IPv4网络解决IPv6孤岛问题。

## Slide 52: IS-IS多拓扑概述
IS-IS多拓扑（Multi-Topology，MT）特性是指在一个IS-IS自治域内运行多个独立的IP拓扑。例如IPv4拓扑和IPv6拓扑，而不是将它们视为一个集成的单一拓扑。这有利于IS-IS在路由计算中根据实际组网情况来单独考虑IPv4和IPv6网络。根据链路所支持的IP协议类型，不同拓扑运行各自的SPF计算，实现网络的相互屏蔽。
IS-IS多拓扑的实现过程：
  建立拓扑：通过报文交互建立邻居，从而建立多拓扑。
  SPF计算：在不同的拓扑上分别进行SPF计算。
Notes: IS-IS的多拓扑特性可以解决单拓扑的不足之处。

## Slide 53: IS-IS多拓扑原理
IS-IS定义了新的TLV，该TLV中包含接口所属拓扑信息（MT信息）。MT信息的传播，使得网络按不同的拓扑分别进行SPF计算，最终实现拓扑分离。
229号TLV（多拓扑TLV）：
Type=229 | Length | O | A | R | MT ID
…… |  |  |  |  | 
重要字段解释：
Type：8 bit，TLV类型，此时值为229（0xE5），表示支持多拓扑。
O：1 bit，Overload，超载位。
A：1 bit，Attach，附着位。
MT ID：12 bit，表示该接口属于什么拓扑。
2
3
IPv4逻辑拓扑
4
5
1
2
IPv6逻辑拓扑
4
5
1
R3不支持IPv6，因此不会出现在IPv6的最短路径树中
IPv4和IPv6各自计算自己独立的拓扑。
Notes: IS-IS为了支持多拓扑特性，定义了多种TLV，包括：多拓扑TLV、多拓扑中间系统TLV、多拓扑可达的IPv4前缀TLV和多拓扑可达的IPv6前缀TLV。其中本课程将对多拓扑TLV进行讲解，其他内容不详细展开。
多拓扑TLV：
  多拓扑TLV仅包含在IIH报文和LSP的0分片报文中。
  预留的MT ID字段：
    MT ID=0，用于标准IPv4拓扑。
    MT ID=2，预留给IPv6拓扑。

## Slide 54: IS-IS (IPv6)的基础配置命令
[Huawei-isis-1] ipv6 enable [ topology { ipv6 | standard } ]
使能IS-IS（IPv6）功能。
在IS-IS进程下，使能该进程的IPv6能力。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] isis ipv6 enable [ process-id ]
在接口上使能IS-IS的IPv6功能并指定要关联的IS-IS进程号。
注意：配置此命令前，必须先使能接口的IPv6功能。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] isis ipv6 cost { cost | maximum } [ level-1 | level-2 ]
配置IS-IS接口在IPv6网络中的开销。
缺省情况下，IPv6拓扑中IS-IS接口的链路开销值为10。
Notes: IS-IS（IPv6）的基础配置命令与配置方式与IS-IS（IPv4）一致，其他配置命令不再赘述，详细内容请参考《HCIP-Datacom-Core Technology》课程。
[Huawei-isis-1] ipv6 enable [ topology { ipv6 | standard } ]
  topology：用于指定网络的拓扑类型。
  ipv6：指定拓扑类型为IPv6拓扑，即在IPv6拓扑上使能IS-IS进程的IPv6。网络中的链路可以配置成IPv4或IPv6，但SPF计算在各自的拓扑中单独进行。
  standard：指定拓扑类型为标准模式，即在集成拓扑上使能IS-IS进程的IPv6。网络管理员必须保证网络中所有的链路支持一致的拓扑模式。缺省情况下，使能IPv6选择standard参数。
[ Huawei-GigabitEthernet0/0/1] isis ipv6 cost { cost | maximum } [ level-1 | level-2 ]
  cost：指定IPv6接口的链路开销值。整数形式，取值范围根据开销类型而定。
    当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，取值范围是1～63。
    当开销类型为wide或wide-compatible时，取值范围是1～16777214。
    缺省值为10。
  maximum：指定接口的链路开销值为16777215。
  level-1：指定配置level-1链路的开销值。如果不指定配置链路开销的接口级别，则同时为Level-1和Level-2级别的接口设置链路开销。
  level-2：指定配置level-2链路的开销值。如果不指定配置链路开销的接口级别，则同时为Level-1和Level-2级别的接口设置链路开销。

## Slide 55: 检查IS-IS (IPv6)基本功能的配置结果
[Huawei] display isis interface interface-type interface-number [ verbose ]
查看使能了IS-IS（IPv6）的接口信息。
[Huawei] display isis process-id peer [ verbose ]
查看IS-IS（IPv6）的邻居信息。
[Huawei] display isis route [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6 [ verbose | [ level-1 | level-2 ] | ipv6-address [ prefix-length ] ]
查看IS-IS（IPv6）的路由信息。

## Slide 56: IS-IS双栈配置举例
场景描述：
  某公司通过部署IS-IS实现IPv4网络的互联互通。该公司为了保证未来的业务发展，同时部署了IPv6网络进行业务测试，因此需要在该网络的IS-IS中使能IPv6功能。
  由于设备性能不同，要求通过修改开销值，让IPv4和IPv6业务优选不同的路径，且IPv6网络单独计算拓扑。
  所有路由器运行IS-IS协议，整个网络都处于区域49.0001中，且所有路由器均为Level-2路由器。配置完成后，每台路由器都应学到AS内的所有网段的IPv4路由和IPv6路由。
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.1/24 | 2001:DB8:2345:13::1/64
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.2/24 | 2001:DB8:2345:24::2/64
R3 | GE0/0/1 | 10.1.34.3/24 | 2001:DB8:2345:34::3/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.3/24 | 2001:DB8:2345:13::3/64
R4 | GE0/0/1 | 10.1.34.4/24 | 2001:DB8:2345:34::4/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.4/24 | 2001:DB8:2345:24::4/64
R1
GE0/0/1
GE0/0/2
IS-IS
Area 49.0001
R2
R3
R4
GE0/0/2
GE0/0/1

## Slide 57: 部署IPv4网络
[R1] isis 1
[R1-isis-1] is-level level-2
[R1-isis-1] network-entity 49.0001.0000.0000.0001.00
#
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] isis enable 1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2] isis enable 1
[R1-GigabitEthernet0/0/2] isis cost 40 level-2
1、配置各路由器接口的IPv4地址。（略）
2、配置IS-IS基本功能。
R1
GE0/0/1
GE0/0/2
IS-IS (IPv4)
Area 49.0001
R2
R3
R4
GE0/0/2
R2、R3和R4的配置与R1类似，不再赘述。
其中，它们的网络实体名分别为：
R2：49.0001.0000.0000.0002.00
R3：49.0001.0000.0000.0003.00
R4：49.0001.0000.0000.0004.00
Cost=10
GE0/0/1
Cost=10
Cost=40
Cost=10
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.1/24 | 2001:DB8:2345:13::1/64
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.2/24 | 2001:DB8:2345:24::2/64
R3 | GE0/0/1 | 10.1.34.3/24 | 2001:DB8:2345:34::3/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.3/24 | 2001:DB8:2345:13::3/64
R4 | GE0/0/1 | 10.1.34.4/24 | 2001:DB8:2345:34::4/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.4/24 | 2001:DB8:2345:24::4/64

## Slide 58: 部署IPv6网络
[R1] isis 1
[R1-isis-1] ipv6 enable topology ipv6
#
[R1] interface gigabitethernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] isis ipv6 enable 1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] isis ipv6 cost 40 level-2
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R1] interface gigabitethernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2] isis ipv6 enable 1
1、配置各路由器接口的IPv6地址。（略）
2、使能IS-IS（IPv6）功能。
R2、R3和R4的配置与R1类似，不再赘述。
R1
GE0/0/1
GE0/0/2
IS-IS (IPv6)
Area 49.0001
R2
R3
R4
GE0/0/2
Cost=40
GE0/0/1
Cost=10
Cost=10
Cost=10
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.1/24 | 2001:DB8:2345:13::1/64
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.2/24 | 2001:DB8:2345:24::2/64
R3 | GE0/0/1 | 10.1.34.3/24 | 2001:DB8:2345:34::3/64
 | GE0/0/2 | 10.1.13.3/24 | 2001:DB8:2345:13::3/64
R4 | GE0/0/1 | 10.1.34.4/24 | 2001:DB8:2345:34::4/64
 | GE0/0/2 | 10.1.24.4/24 | 2001:DB8:2345:24::4/64

## Slide 59: 查看IS-IS (IPv4)网络路由信息
以R1为根计算最短路径树为例，可以发现IS-IS（IPv4）的逻辑拓扑如右下图所示。
R1
GE0/0/1
GE0/0/2
IS-IS（IPv4）逻辑拓扑
R2
R3
R4
GE0/0/2
GE0/0/1
R1访问10.1.34.0/24网段的流量访问路径
[R1]dis ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
Destinations : 2 Routes : 2
ISIS routing table status : <Active>
Destinations : 2 Routes : 2
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
10.1.24.0/24 ISIS-L2 15 20 D 10.1.12.2 GigabitEthernet0/0/1
10.1.34.0/24 ISIS-L2 15 30 D 10.1.12.2 GigabitEthernet0/0/1
ISIS routing table status : <Inactive>
Destinations : 0 Routes : 0
10.1.13.0/24
Cost:40
Cost:10
10.1.24.0/24
10.1.12.0/24
Cost:10
Cost:10
10.1.34.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2

## Slide 60: 查看IS-IS (IPv6)网络路由信息
以R1为根计算最短路径树为例，可以发现IS-IS（IPv6）的逻辑拓扑如右下图所示。
[R1]dis ipv6 routing-table protocol isis
Public Routing Table : ISIS
Summary Count : 2
ISIS Routing Table's Status : < Active >
Summary Count : 2
Destination : 2001:DB8:2345:24:: PrefixLength : 64
NextHop : FE80::2E0:FCFF:FE90:3D3A Preference : 15
Cost : 30 Protocol : ISIS-L2
RelayNextHop : :: TunnelID : 0x0
Interface : GigabitEthernet0/0/2 Flags : D
Destination : 2001:DB8:2345:34:: PrefixLength : 64
NextHop : FE80::2E0:FCFF:FE90:3D3A Preference : 15
Cost : 20 Protocol : ISIS-L2
RelayNextHop : :: TunnelID : 0x0
Interface : GigabitEthernet0/0/2 Flags : D
ISIS Routing Table's Status : < Inactive >
Summary Count : 0
R1
GE0/0/1
GE0/0/2
IS-IS（IPv6）逻辑拓扑
R2
R3
R4
GE0/0/1
R1访问2001:DB8:2345:24::/64
网段的流量访问路径
2001:DB8:2345:13::/64
Cost:10
Cost:10
2001:DB8:2345:24::/64
2001:DB8:2345:12::/64
Cost:40
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/2
GE0/0/1
Cost:10
2001:DB8:2345:34::/64

## Slide 61
IPv6静态路由
OSPFv3原理与配置
IS-IS（IPv6）原理与配置
BGP4+原理与配置

## Slide 62: BGP4+概述
传统的BGP-4只能管理IPv4单播路由信息，BGP多协议扩展（MultiProtocol BGP，MP-BGP）提供了对多种网络层协议的支持。目前的MP-BGP，使用扩展属性和地址族来实现对IPv6、组播和VPN相关内容的支持，BGP协议原有的报文机制和路由机制并没有改变。
其中，MP-BGP对IPv6单播网络的支持特性称为BGP4+。BGP4+为IPv6单播网络建立独立的拓扑结构，并将路由信息储存在独立的路由表中，保持单播IPv4网络和单播IPv6网络之间路由信息相互隔离。
Notes: 为了实现对IPv6协议的支持，BGP需要将IPv6协议的信息反映到NLRI（Network Layer Reachability Information，网络层可达信息）属性中。

## Slide 63: MP-BGP支持的地址族
MP-BGP采用地址族来区分不同的网络层协议，要在BGP对等体之间交互不同类型的路由信息，则需要在正确的地址族视图下激活对等体，以及发布BGP路由。
MP-BGP支持的地址族有：
  IPv4单播地址族
  IPv4组播地址族
  IPv6单播地址族
  VPNv4地址族
  VPNv6地址族
  ……
R1
R2
R5
R6
R3
R4
IPv6
IPv6
IPv4
IPv4
IPv4单播
地址族
IPv4单播地址族
IPv4单播地址族
IPv6单播
地址族
IBGP
EBGP
EBGP
IPv6单播地址族
IPv6单播地址族
IPv4网络的邻居需要在IPv4单播地址族中使能，而IPv6网络邻居则需要在IPv6单播地址族中使能。

## Slide 64: BGP路径属性
BGP的Update报文在对等体之间传递路由信息，可以用于发布和撤销路由。
Update报文格式：
MP-BGP中引入了两个NLRI属性，分别是：
  MP_REACH_NLRI：Multiprotocol Reachable NLRI，多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息。
  MP_UNREACH_NLRI：Multiprotocol Unreachable NLRI，多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由。
BGP4+通过以上两个NLRI属性传递IPv6路由信息。
Flags | Type Code
Withdrawn Routes Length（撤销路由长度，2 Byte）
Withdrawn Routes（撤销路由列表，N Byte）
Total Path Attribute Length（所有路径属性长度，2 Byte）
Path Attributes（要更新的路径属性列表，N Byte）
Network Layer Reachability Information （可达路由的前缀和前缀长度，N Byte）
Attr. Type | Attr. Length | Attr. Value
14：MP_REACH_NLRI，多协议可达NLRI
15：MP_UNREACH_NLRI，多协议不可达NLRI
Notes: Update报文：
  一个Update报文可以通告具有相同路径属性的多条路由，这些路由保存在NLRI中。同时Update还可以携带多条不可达路由，用于告知对方撤销路由，这些保存在Withdrawn Routes字段中。

## Slide 65: NLRI属性
MP_REACH_NLRI格式：
Address Family Identifier
Subsequent Address Family Identifier
Length of Next Hop Network Address
Network Address of Next Hop
Reserved
Network Layer Reachability Information
当传递IPv6路由时
  AFI=2，SAFI=1（单播），SAFI=2（组播）。
  下一跳地址长度字段，通常值为16，表示下一跳地址为下一跳路由器的全球单播地址。
  保留字段，恒等于0。
  NLRI字段，可变长字段，表示路由前缀和掩码信息。
MP_UNREACH_NLRI格式：
Address Family Identifier
Subsequent Address Family Identifier
Withdrawn Routes
当撤销IPv6路由时
  AFI=2 ，SAFI=1（单播），SAFI=2（组播）。
  Withdrawn Routes 字段代表需要撤销的路由前缀及掩码。
Notes: MP_REACH_NLRI字段解释：
  地址族信息（Address Family Information）：由2 Byte的地址族标识（Address Family Identifier，AFI）和1 Byte的子地址族标识（Subsequent Address Family Identifier，SAFI）组成。
  下一跳长度（Length of Next Hop Network Address）：1 Byte，表示下一跳地址的长度，通常情况下为16。
  下一跳地址（Network Address of Next Hop）：长度由上一个字段决定，一般情况下为全球单播地址。
  保留字段（Reserved）：1 Byte，必须为0 。
  网络层可达信息（Network Layer Reachability Information，NLRI）：表示含有匹配相同属性的路由信息。当此字段为0时，表示为缺省路由。
MP_UNREACH_NLRI字段解释：
  撤销路由（Withdrawn Routes）：表示撤销的路由条目。格式为<掩码长度，路由前缀> ，当此掩码长度为0时，表示为缺省路由。

## Slide 66: BGP4+的基础配置命令
[Huawei-bgp] peer ipv6-address as-number { as-number-plain | as-number-dot }
配置BGP对等体。
在BGP视图下，创建IPv6对等体。
[Huawei-bgp] ipv6-family [ unicast | vpnv6 | vpn-instance vpn-instance-name ]
使能BGP对等体。
使能BGP的IPv6地址族并进入BGP的各IPv6地址族视图。
[Huawei-bgp-af-ipv6] peer ipv6-address enable
在IPv6地址族视图下使能与指定对等体之间交换相关的路由信息。
[Huawei-bgp-af-ipv6] network ipv6-address prefix-length [ route-policy route-policy-name ]
配置BGP路由注入。
配置BGP将IPv6路由表中的特定路由注入到BGP路由表中。
Notes: BGP4+的基础配置命令与配置方式与BGP一致，其他配置命令不再赘述，详细内容请参考《HCIP-Datacom-Core Technology》课程。
[Huawei-bgp] ipv6-family [ unicast | vpnv6 | vpn-instance vpn-instance-name ]
  unicast：进入IPv6单播地址族视图。
  vpnv6：进入BGP-VPNv6地址族视图。
  vpn-instance vpn-instance-name：将指定的VPN实例与IPv6地址族进行关联，进入BGP-VPN实例IPv6地址族视图。字符串形式，区分大小写，不支持空格，长度范围是1～31。当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。
[Huawei-bgp-af-ipv6] network ipv6-address prefix-length [ route-policy route-policy-name ]
  ipv6-address：指定BGP发布的IPv6网络地址。32位16进制数，格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
  prefix-length：指定BGP发布的IPv6网络地址的前缀长度。整数形式，取值范围是0～128。
  route-policy route-policy-name：指定发布路由应用的Route-Policy。字符串形式，区分大小写，不支持空格，长度范围是1～40。当输入的字符串两端使用双引号时，可在字符串中输入空格。

## Slide 67: 检查BGP4+基本功能的配置结果
[Huawei] display bgp ipv6 peer ipv6-address [ verbose ]
查看BGP4+的对等体信息。
[Huawei] display bgp ipv6 routing-table
查看BGP4+的路由信息。

## Slide 68: BGP双栈配置举例
场景描述：
  某公司两个分部之间通过BGP实现网络互通。该公司为了保证未来的业务发展，在两个分部都部署了IPv6网络进行业务测试，因此还需要部署BGP4+实现IPv6网络互通。
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | Loopback0 | 10.1.1.1/32 | 2001:DB8:2345:1::1/128
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | Loopback0 | 10.1.2.2/32 | 2001:DB8:2345:2::2/128
R1
GE0/0/1
AS 65001
R2
EBGP
GE0/0/1
AS 65002
Router ID：10.1.1.1
Router ID：10.1.2.2

## Slide 69: 部署IPv4网络
[R1] bgp 65001
[R1-bgp] router-id 10.1.1.1
[R1-bgp] peer 10.1.12.2 as-number 65002
1、配置各路由器接口的IPv4地址。（略）
2、配置BGP基本功能：建立EBGP对等体。
[R2] bgp 65002
[R2-bgp] router-id 10.1.2.2
[R2-bgp] peer 10.1.12.1 as-number 65001
[R1-bgp] iPv4-family unicast
[R1-bgp-af-ipv4] network 10.1.1.1 32
3、发布IPv4路由。
[R2-bgp] iPv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4] network 10.1.2.2 32
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | Loopback0 | 10.1.1.1/32 | 2001:DB8:2345:1::1/128
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | Loopback0 | 10.1.2.2/32 | 2001:DB8:2345:2::2/128
R1
GE0/0/1
AS 65001
R2
EBGP
GE0/0/1
AS 65002
Router ID：10.1.1.1
Router ID：10.1.2.2

## Slide 70: 部署IPv6网络
1、配置各路由器接口的IPv6地址。（略）
[R1] bgp 65001
[R1-bgp] peer 2001:DB8:2345:12::2 as-number 65002
[R1-bgp] iPv6-family unicast
[R1-bgp-af-ipv6] peer 2001:DB8:2345:12::2 enable
2、配置BGP4+基本功能：建立EBGP对等体，并使能对等体。
[R2] bgp 65002
[R2-bgp] peer 2001:DB8:2345:12::1 as-number 65001
[R2-bgp] iPv6-family unicast
[R2-bgp-af-ipv6] peer 2001:DB8:2345:12::1 enable
[R1-bgp-af-ipv6] network 2001:DB8:2345:1::1 128
3、发布IPv6路由。
[R2-bgp-af-ipv6] network 2001:DB8:2345:2::2 128
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | Loopback0 | 10.1.1.1/32 | 2001:DB8:2345:1::1/128
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | Loopback0 | 10.1.2.2/32 | 2001:DB8:2345:2::2/128
R1
GE0/0/1
AS 65001
R2
EBGP
GE0/0/1
AS 65002
Router ID：10.1.1.1
Router ID：10.1.2.2

## Slide 71: 查看BGP对等体信息
通过display bgp [ipv6] peer，分别查看IPv4和IPv6网络中的BGP对等体信息。
发现除建立对等体的地址不同，其他信息基本一致。
[R1]display bgp peer
BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number: 65001
Total number of peers: 1 Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv
10.1.12.2 4 65002 11 12 0 00:06:49 Established 1
BGP
[R1]display bgp ipv6 peer
BGP local router ID : 10.1.1.1
Local AS number : 65001
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv
2001:DB8:2345:12::2 4 65002 14 15 0 00:07:35 Established 1
BGP4+

## Slide 72: 查看BGP4+路由信息
查看BGP4+路由表，发现共有2条路由信息，均为有效路由。
[R1]display bgp ipv6 routing-table
BGP Local router ID is 10.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Total Number of Routes: 2
*> Network : 2001:DB8:2345:1::1 PrefixLen : 128
NextHop : :: LocPrf :
MED : 0 PrefVal : 0
Label :
Path/Ogn : i
*> Network : 2001:DB8:2345:2::2 PrefixLen : 128
NextHop : 2001:DB8:2345:12::2 LocPrf :
MED : 0 PrefVal : 0
Label :
Path/Ogn : 65002 i
R1
GE0/0/1
AS 65001
R2
EBGP
GE0/0/1
AS 65002
Router ID：10.1.1.1
Router ID：10.1.2.2
设备 | 接口 | IPv4地址 | IPv6地址
R1 | GE0/0/1 | 10.1.12.1/24 | 2001:DB8:2345:12::1/64
 | Loopback0 | 10.1.1.1/32 | 2001:DB8:2345:1::1/128
R2 | GE0/0/1 | 10.1.12.2/24 | 2001:DB8:2345:12::2/64
 | Loopback0 | 10.1.2.2/32 | 2001:DB8:2345:2::2/128

## Slide 73: 查看BGP4+中的NLRI属性
通过抓包，可以在R1发出的Update报文中，查看到MP_REACH_NLRI属性信息。
其中：
  该可达路由的下一跳地址为：2001:db8:2345:12::1
  该可达路由地址前缀及前缀长度为：2001:db8:2345:1::1/128
UPDATE Message-Border Gateway Protocol
UPDATE Message
Marker: 16 bytes
Length: 85 bytes
Type: UPDATE Message (2)
Unfeasible routes length: 0 bytes
Total path attribute length: 62 bytes
Path attributes
ORIGIN: IGP (4 bytes)
AS_PATH: 65001 (9 bytes)
MULTI_EXIT_DISC: 0 (7 bytes)
MP_REACH_NLRI (42 bytes)
Flags: 0x90 (Optional, Non-transitive, Complete, Extended Length)
Type code: MP_REACH_NLRI (14)
Length: 38 bytes
Address family: IPv6 (2)
Subsequent address family identifier: Unicast (1)
Next hop network address (16 bytes)
Next hop: 2001:db8:2345:12::1 (16)
Subnetwork points of attachment: 0
Network layer reachability information (17 bytes)
2001:db8:2345:1::1/128
MP Reach NLRI prefix length: 128
MP Reach NLRI prefix: 2001:db8:2345:1::1
R1
GE0/0/1
AS 65001
R2
EBGP
GE0/0/1
AS 65002
2001:DB8:2345:12::/64
::1
::2
Loopback0：
2001:DB8:2345:1::1/128

## Slide 74
(多选题)以下哪些选项的LSA属于OSPFv3？( )
  Router-LSA
  Network-LSA
  Network-Summary-LSA
  Link-LSA
(判断题)IS-IS支持IPv4网络和IPv6网络分别计算自己的最短路径树。( )
  正确
  错误
Notes: ABD
A

## Slide 75
通过IPv6静态路由能够满足网络互通要求，但随着网络的增大，就需要借助动态路由协议。因此要求动态路由协议能够支持IPv6，并能够携带IPv6地址进行路由通告。
IETF为了支持IPv6网络，对OSPFv2进行了增强与改进，创建了一个新的协议：OSPFv3。
IS-IS则是利用自己扩展性强的特点，通过新增TLV，实现对IPv6的支持。
同样的，BGP利用自己的扩展路径属性以及多协议地址族实现对IPv6的支持。