## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
卢玥玥/WX445705
2021.08.15
王璇/00618840 & 朱仕耿/00261992
新开发

## Slide 2: IPv6过渡技术

## Slide 3
随着IPv4地址短缺问题日益加剧，从IPv4网络向IPv6迁移已经成为各网络当前的工作重点。虽然IPv6是解决地址短缺的终极方案，但由于业务延续性的需要，IPv4网络将继续保留相当长时间。在网络向IPv6演进的过程中，部署IPv4地址和IPv6地址共存的网络将无可回避。
本课程将讨论IPv4和IPv6共存时期的过渡技术，包括IPv6 over IPv4隧道、6PE、6VPE、IPv4 over IPv6、NAT64、IVI等。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述IPv6基础知识，包括：IPv6地址分类和IPv6地址获取等
  描述IPv6过渡技术及其工作原理，并完成其配置

## Slide 5
IPv6基础回顾
IPv6过渡技术介绍

## Slide 6: IP网络面临的问题与IPv6技术
IP网络的发展是由业务和应用驱动的，IP协议要求每个网络终端都具有唯一的可寻址的IP地址。IANA已于2011年2月将最后的5个A类IPv4地址段一次性地分配完毕，以后获取可用的IPv4地址将非常困难。
现阶段IP网络面临的问题：新业务需要大量的IP地址。
以IPv4为核心技术的Internet获得巨大成功，促使IP技术得到广泛应用。但是，随着因特网的迅猛发展，IPv4设计的不足也日益明显：
IPv4地址空间不足
设备维护的路由表表项数量过大
不易进行自动配置和重新编址
IPv6技术解决了IP地址短缺的问题
IPv6和IPv4之间最显著的区别就是IP地址长度从原来的32位升级为128位。
IPv6具有简化的报文头格式、充足的地址空间、层次化的地址结构、灵活的扩展头、增强的邻居发现机制等特点，将在市场竞争中充满活力。
Notes: IPv4的缺陷：
  IPv4地址空间不足：IPv4地址采用32比特标识，理论上能够提供的地址数量是43亿。但由于地址分配的原因，实际可使用的数量不到43亿。另外，IPv4地址的分配也很不均衡：美国占全球地址空间的一半左右，而欧洲则相对匮乏；亚太地区则更加匮乏。与此同时，移动IP和宽带技术的发展需要更多的IP地址。IPv4地址资源紧张直接限制了IP技术应用的进一步发展。
  设备维护的路由表表项数量过大：由于IPv4发展初期的分配规划问题，造成许多IPv4地址的分配不连续，不能有效聚合路由。日益庞大的路由表耗用大量内存，对设备成本和转发效率产生影响，这一问题促使设备制造商不断提升其产品路由寻址和转发性能。
  不易进行自动配置和重新编址：由于IPv4地址只有32比特，并且地址分配不均衡，导致在网络扩容或重新部署时，经常需要重新分配IP地址。维护工作量较大。
IPv6的优势：
  易于部署。
  能够兼容当前的各种应用。
  方便用户的平滑过渡。
IANA：Internet Assigned Numbers Authority，因特网地址分配组织

## Slide 7: IPv6基础回顾：IPv6报文头部
Version | IHL | ToS | Total Len |  | 
Identification |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol | Head Checksum |  | 
Source address |  |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  | padding
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next Header | Hop Limit
Source address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
保留的字段
取消的字段
名字位置变化
新增字段
IPv4报文头部（20-60 Byte）
IPv6基本报文头部（40 Byte）
取消三层校验：协议栈中的二层和四层已提供校验，因此IPv6直接取消了IP的三层校验，节省路由器处理资源。
取消中间节点的分片功能：中间路由器不再处理分片，只在产生数据的源节点处理，省却中间路由器为处理分片而耗费的大量CPU资源。
定长的IPv6报头：有利于硬件的快速处理，提高路由器转发效率。
安全选项的支持：IPv6提供了对IPsec的完美支持，如此上层协议可以省去许多安全选项。
增加流标签：提高QoS效率。
IPv6头部相较于IPv4的改进
Notes: IPv6基本报头也称之为固定报头。固定报头包含8个字段，总长度为40 Byte。这8个字段分别为：版本（Version）、流量类型（Traffic Class）、流标签（Flow Label）、净荷长度（Payload Length）、下一个报头（Next Header）、跳数限制（Hop Limit）、源IPv6地址、目的IPv6地址。
  版本（Version）：该字段规定了IP协议的版本，其值为6。长度为4 bit。
  流类别（Traffic Class）：该字段功能和IPv4中的服务类型功能类似，表示IPv6数据报文的类或优先级。长度为8 bit。
  流标签（Flow Label）：与IPv4相比，该字段是新增的。它用来标识这个数据报属于源节点和目标节点之间的一个特定数据报序列，它需要由中间IPv6路由器进行特殊处理。该字段长度为20 bit。一般来说一个流可以通过源/目的IPv6地址和流标签来确定。
  有效载荷长度（Payload Length）：该字段表示IPv6数据报有效载荷的长度。有效载荷是指紧跟IPv6报头的数据报的其它部分（即扩展报头和上层协议数据单元）。该字段长度为16 bit，能表示最大长度为65535 Byte的有效载荷。如果有效载荷的长度超过这个值，该字段会置0，而有效载荷的长度用逐跳选项扩展报头中的超大有效载荷选项来表示。

## Slide 8
Notes:   下一个报头（Next Header）：
    该字段定义紧跟在IPv6报头后面的第一个扩展报头（如果存在）的类型，或者上层协议数据单元中的协议类型。该字段长度为8 bit。
  跳数限制（Hop Limit）
    该字段类似于IPv4中的TTL（Time to Live）字段。它定义了IP数据报所能经过的最大跳数。每经过一个路由器，该数值减去1，当该字段的值为0时，数据报将被丢弃。该字段长度为8 bit。
  源地址（Source Address）：表示发送方的地址，长度为128 bit。
  目的地址（Destination Address）：表示接收方的地址，长度为128 bit。

## Slide 9: IPv6基础回顾：IPv6扩展头部
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next Header | Hop Limit
Source address |  |  |  | 
Destination address |  |  |  | 
Next Header | Extension header Length | 
扩展报头#1的数据 |  | 
载荷 （例如TCP/UDP报文等）
40 Byte
可变长
Next Header | Extension header Length | 
扩展报头#2的数据 |  | 
可变长
Next Header：下一报头，长度为8 bit。与基本报头的Next Header的作用相同。指明下一个扩展报头（如果存在）或上层协议的类型。
Extension Header Length：报头扩展长度，长度为8 bit。表示扩展报头的长度（不包含Next Header字段）。
Extension Header Data：扩展报头数据，长度可变。扩展报头的内容，为一系列选项字段和填充字段的组合。

## Slide 10: IPv6基础回顾：IPv6地址
IPv6地址的长度为128 bit。一般用冒号分割为8段，每一段16 bit，每一段内用十六进制表示。
IPv6地址格式
X:X:X:X:X:X:X:X
128位的IPv6地址被分为8组，每组的16位用4个十六进制字符（0～9，A～F）来表示，组和组之间用冒号（:）隔开。其中每个“X”代表一组十六进制数值。
为了书写方便，每组中的前导“0”都可以省略，地址中包含的连续两个或多个均为0的组，可以用双冒号“::”来代替。
比如地址：2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B，可写为：2031:0:130F::9C0:876A:130B。
地址结构：网络前缀+接口标识
网络前缀：n比特，相当于IPv4地址中的网络ID。
接口标识：128-n比特，相当于IPv4地址中的主机ID。
IPv6地址分类
单播地址（Unicast）
全球单播地址：相当于IPv4公网地址。
唯一本地地址：相当于IPv4私网地址，网络前缀是FC00::/7。
链路本地地址：有效范围为本地链路，网络前缀是FE80::/10。
任播地址（Anycast）
组播地址（Multicast）
Notes: 全球单播地址（Global Unicast Address，GUA）：也被称为可聚合全球单播地址。该类地址全球唯一，用于需要有互联网访问需求的主机，相当于IPv4的公网地址。
唯一本地地址（Unique Local Address，ULA）：IPv6私网地址，只能够在内网中使用。该地址空间在IPv6公网中不可被路由，因此不能直接访问公网。
链路本地地址（Link-Local Address，LLA）：IPv6中另一种应用范围受限制的地址类型。

## Slide 11: IPv6基础回顾：IPv6单播地址业务流程
一个接口在发送IPv6报文之前要经历地址配置、DAD、地址解析这三个阶段，其中NDP（Neighbor Discovery Protocol，邻居发现协议）在整个流程中扮演了重要角色。
手工配置
系统生成
根据EUI-64规范动态生成
链路本地地址
全球单播地址
手工配置
有状态地址自动配置
无状态地址自动配置
DAD
地址解析
地址配置
IPv6
数据转发
类似于IPv4中的ARP请求，通过ICMPv6报文形成IPv6地址与数据链路层地址（一般是MAC地址）的映射关系。
DAD（Duplicate Address Detection，重复地址检测）类似于IPv4中的免费ARP检测，用于检测当前地址是否与其他接口冲突。
全球单播地址和链路本地地址是接口上最常见的IPv6单播地址，一个接口上可以配置多个IPv6地址。

## Slide 12: IPv6基础回顾：全球单播地址配置方式
与IPv4地址分配方式类似，IPv6地址分配大致可分为手工配置和自动化配置两种方式，而IPv6地址的自动化配置方式主要有无状态地址自动分配和有状态自动地址分配两种方式。
手工配置静态地址
全球单播地址可有如下两种方式配置：
采用EUI-64格式形成：接口的IPv6地址的前缀是所配置的前缀，而接口标识符则由接口自动生成。
手工配置：用户手工配置IPv6全球单播地址。
有状态地址自动配置（DHCPv6）
有状态地址自动配置基于DHCPv6来实现。
无状态地址自动配置（SLAAC）
无状态地址自动配置方式基于NDP来实现。
1
生成链路本地地址
2
针对链路本地地址执行DAD检测
3
发送RS，尝试发现路由器
4
回应RA，携带IPv6前缀
5
生成IPv6单播地址
6
针对IPv6单播地址执行DAD检测
R1
1
Solicit
请求分配IPv6地址/前缀
DHCPv6 Server
2
Advertise
通知客户端可为其分配地址/前缀
Request
请求服务器确认为其分配地址/前缀
Reply
确认将地址/前缀分配给客户端使用
3
4
R2
R1

## Slide 13: IPv6地址申请
IPv6地址块分成两类：PA地址和PI地址。
PA地址空间（Provider-Aggregatable address space）
PA地址空间指的是一段由区域互联网注册管理机构分配给互联网服务提供商（Internet Service Provider，ISP）的IP地址。
ISP可以再根据用户的需求分配地址块，即PA地址随专线、Internet出口等服务同步提供给用户，适用于中小型企业，成本较低。但是，切换ISP需更换地址分配。
PI地址空间（Provider-Indepedent address space）
PI地址空间是由区域互联网注册管理机构直接分配给最终用户的一段IP地址。获取了此种地址的用户必须另外联系ISP来获取互联网的接入服务，并将到达相关地址段的路由在互联网上通告。
PI地址与ISP解耦，可以接入多个ISP，地址规划自主可控，适用于大中型企业。但是，PI地址使用成本较高。
IANA
区域互联网注册管理机构
ISP1
用户
ISP2
IPv6
地址块1
IPv6
地址块2
IANA
区域互联网注册管理机构
ISP1
用户
ISP2
IPv6地址块

## Slide 14: IPv6地址规划
Step1
Step2
Step3
Step4
需求分析与确认
本次IPv6地址规划覆盖范围
划分地址结构
IPv6地址规划建议全局考量，全网统一规划。
确定IPv6地址规划的基本结构
对申请到的IPv6地址进行结构化划分：固定前缀、自定义前缀、主机地址区。
细化前缀定义
收集与地址分配相关的企业内部信息，定义前缀信息
区域位置与数量：
国家、区域、省份、地市、县、园区建筑、楼层等；
区分物理位置和逻辑位置，如网络A平面、B平面、xx专网等。
每个位置联接的业务、应用、系统：
办公、研发、销售、行政、财务等。
自上而下分配定义。
地址分配
集团总部完成地址定义规划后，按需分发给下属单位使用，下属单位可自主规划预留的子网空间。
32位
32位
64位
固定前缀
自定义前缀
主机地址区
Notes: IPv6地址一般性原则：
  层次化原则：IPv6海量地址空间对路由聚合能力提出了更高的要求，IPv6地址规划首要任务是减少网络地址碎片，增强路由聚合能力，提高网络路由效率。层次化设计有利于缩小路由表规模，可扩展、更灵活，便于实施和排除故障，便于管理和容量规划。层次化设计就是将IPv6地址划分为相对独立的几个字段，每个字段可以单独规划。实现路由汇聚，例如将“自定义前缀”划分为多个字段，每个字段赋予不同的涵义。
  语义化原则：在层次化原则上，对不同字段进行定义，赋予业务类型、物理位置等含义，便于运维和故障定位。
  安全性原则：相同业务属性具有相同的安全要求，业务之间的互访需要进行安全控制，同一种业务属性划分到同一段地址空间，有利于安全设计和策略管理。
  连续性原则：IPv6地址段与段之间、段内地址尽量保持连续。连续的IP地址避免地址浪费，有利于管理和地址汇总；且连续的IP地址易于进行路由汇总，减小路由表，提高路由效率。
  可扩展性原则：地址分配时要有一定的余量，在规划时预留扩展字段，以满足网络扩展时的需要。

## Slide 15: IPv6地址规划举例
XX银行IPv6地址整体规划方案：
32
8
4
4
4
12
Interface ID
网络前缀
二级机构
网络分区
机构
应用分类
可分配地址块
IPv6地址规划举例，如XX银行分配的IPv6网络前缀为：XXXX:XXXX::/32。
字段 | 二级机构
0000 | 总行
0001 | xx分行
0010 | 
0011 | 
… | …
字段 | 应用分类
0000 | 生产
0001 | 办公
0010 | 开发测试
0011 | 网络设备带外管理
0100 | 网络设备互联
0101 | 视频监控
0110 | 网点无线生产
… | …
应用分类 | 字段 | 网络分区
生产 | 0000 | 生产终端
 | 0001 | 外联DMZ
 | 0010 | 网银Web区
 | 0011 | 网银APP区
 | 0100 | 生产业务区
 | 0101 | 管理业务区
 | 0110 | 核心业务区
 | … | …
总行-生产-生产业务区的IPv6地址段为：
XXXX:XXXX:0000:4000::/64
总行-生产-核心业务区的IPv6地址段为：
XXXX:XXXX:0000:6000::/64

## Slide 16
IPv6基础回顾
IPv6过渡技术介绍

## Slide 17: IPv6过渡技术简介
当前世界上不同地区对部署IPv6的需求强烈程度不一，且当前IPv4网络仍然占主流地位，因此短时间内IPv6和IPv4将会共存，可以借助双栈技术、隧道技术、转换技术，实现IPv4/IPv6共存业务的互通。
IPv4/IPv6双栈
隧道技术
转换技术
设备支持IPv4/IPv6，IPv4/IPv6在网络中独立部署，在一段时间内并存。对现有IPv4业务影响较小。
演进方案相对简单、易理解。网络规划设计工作量相对更少。
IPv6 over IPv4隧道：
将IPv6流量封装在IPv4隧道，适用于在IPv4传输网络中实现IPv6孤岛之间的互通。
包括：手动隧道、自动隧道、6PE、6VPE等。
IPv4 over IPv6隧道：
将IPv4流量封装在IPv6隧道中，适用于在IPv6传输网络中实现IPv4孤岛之间的互通。
IPv4 over IPv6隧道包括：手动隧道、IPv6 VXLAN、SRv6等。
将IPv4流量转换成IPv6（主要是IP头部的改写），反之亦然。适用于纯IPv4网络与纯IPv6网络之间的通信，反之亦然。
需在网络中部署网络层协议转换（NAT）设备、DNS设备。
包括：NAT64、IVI技术。
IPv6 Host
IPv4 Host
IPv6
双栈设备
双栈设备
IPv4
IPv6
IPv6
IPv4
Tunnel
IPv6
IPv4
NAT64/IVI网关
DNS
IPv6 Data
IPv4 Data
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
IPv4
IPv4
IPv6
Tunnel
Notes: 由于IPv4地址的枯竭和IPv6的先进性，IPv4过渡为IPv6势在必行。因为IPv6与IPv4的不兼容性，所以需要对原有的IPv4设备进行替换。但是如果贸然将IPv4设备大量替换所需成本会非常巨大，且现网运行的业务也会中断，显然并不可行。所以，IPv4向IPv6过渡是一个渐进的过程。在过渡初期，IPv4网络已经大量部署，而IPv6网络只是散落在各地的“孤岛”，需要借助各种IPv6过渡技术来实现IPv6业务互通。
说明：VXLAN和SRv6技术在后续课程会详细讲解，本课程将不再赘述。

## Slide 18: 隧道技术：IPv6 over IPv4
IPv6
IPv6 over IPv4是通过隧道技术，使IPv6报文在IPv4网络中传输，实现IPv6网络之间的孤岛互连。
IPv6 over IPv4隧道原理：
IPv6
IPv4
IPv6 Over IPv4 Tunnel
IPv6 Host
IPv6 Host
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv4 Header
边界设备R1和R2启动IPv4/IPv6双协议栈，并配置IPv6 over IPv4隧道。
R1收到从IPv6网络侧发来的报文后，如果报文的目的地址不是自身且下一跳为Tunnel接口，就要把收到的IPv6报文作为数据部分，加上IPv4报文头，封装成IPv4报文。
在IPv4网络中，封装后的报文被传递到对端的边界设备R2。
R2对报文解封装，去掉IPv4报文头，然后将解封装后的IPv6报文发送到IPv6网络中。
IPv6 Header
IPv6 Data
R1双栈
IPv6 over IPv4隧道分类：
  IPv6 over IPv4隧道的源IPv4地址必须为手工配置，而目的IPv4地址有手工配置和自动获取两种方式。根据隧道目的IPv4地址的获取方式不同可以将IPv6 over IPv4隧道分为手动隧道和自动隧道。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
IPv6 Header
IPv6 Data
源IPv4地址：隧道源IPv4地址
目的IPv4地址：隧道目的IPv4地址
隧道源IPv4地址
Loopback0
下一跳：对端Tunnel 1 IPv6地址
Tunnel 1
Tunnel 1
隧道目的IPv4地址
Loopback0
R2双栈

## Slide 19: 手动隧道
手动隧道即边界设备不能自动获得隧道目的IPv4地址，需要手工配置，报文才能正确发送至隧道终点。
IPv6 over IPv4手动隧道
手动隧道直接把IPv6报文封装到IPv4报文中去，IPv6报文作为IPv4报文的净载荷。手动隧道的源地址和目的地址也是手工指定的，它提供了一个点到点的连接。
手动隧道可以建立在两个边界路由器之间为被IPv4网络分离的IPv6网络提供稳定的连接，或建立在终端系统与边界路由器之间为终端系统访问IPv6网络提供连接。
IPv6 over IPv4 GRE隧道
IPv6 over IPv4 GRE隧道使用标准的GRE隧道技术提供了点到点连接服务，需要手工指定隧道的端点地址。
IPv6
IPv4
边界设备
支持IPv4/IPv6双栈
边界设备
支持IPv4/IPv6双栈
IPv6 Over IPv4 Tunnel
IPv6
IPv4 Header
IPv6 Header
IPv6 Data
IPv6
IPv4
边界设备
支持IPv4/IPv6双栈
边界设备
支持IPv4/IPv6双栈
GRE Tunnel
IPv6
IPv4 Header
IPv6 Header
IPv6 Data
GRE Header
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: IPv6 over IPv4手动隧道：
  隧道的边界设备必须支持IPv6/IPv4双协议栈。其它设备只需实现单协议栈即可。
  因为手动隧道要求在设备上手工配置隧道的源地址和目的地址，如果一个边界设备要与多个设备建立手动隧道，就需要在设备上配置多个隧道，配置比较麻烦。所以手动隧道通常用于两个边界路由器之间，为两个IPv6网络提供连接。
  隧道转发机制：当隧道边界设备的IPv6侧收到一个IPv6报文后， 根据IPv6报文的目的地址查找IPv6路由转发表，如果该报文是从此虚拟隧道接口（Tunnel接口）转发出去，则根据隧道接口配置的隧道源和目的IPv4地址进行封装。封装后的报文变成一个IPv4报文，交给IPv4协议栈处理。报文通过IPv4网络转发到隧道的终点。隧道终点收到一个隧道协议报文后，进行隧道解封装。并将解封装后的报文交给IPv6协议栈处理。
IPv6 over IPv4 GRE隧道：
  隧道转发机制：与IPv6 over IPv4手动隧道相同。

## Slide 20: 自动隧道
自动隧道中，用户仅需要配置设备隧道的源IPv4地址，隧道的目的IPv4地址由设备自动生成。为了使设备能够自动产生目的IPv4地址，隧道接口的IPv6地址采用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式。设备从IPv6报文中的目的IPv6地址中解析出IPv4地址，然后以这个IPv4地址代表的节点作为隧道的终点。
IPv4兼容IPv6自动隧道
承载的IPv6报文的目的地址（即自动隧道所使用的特殊地址）是IPv4兼容IPv6地址，该地址的前96位全部为0，后32位为IPv4地址。
6to4隧道
6to4隧道也是使用内嵌在IPv6地址中的IPv4地址建立的，6to4是使用IPv4地址做网络前缀。
6to4地址格式：
ISATAP隧道
ISATAP隧道同样使用了内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式，用IPv4地址做为接口标识。
ISATAP接口标识格式：
IPv6
IPv6
IPv4-Compatible IPv6 Tunnel
R1
Tunnel 1
::A01:101/96
Tunnel 1
::A01:102/96
R2
IPv4 Header
IPv6 Header
IPv6 Data
源IPv4：10.1.1.1
目的IPv4：10.1.1.2
源IPv6：::A01:101
目的IPv6：::A01:102
TLA
IPv4 Address
3 bit
32 bit
FP
SLA ID
Interface ID
64 bit
13 bit
16 bit
6to4
6to4
IPv4
6to4 Tunnel
6to4 Router
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
Tunnel 1
2002:A01:101::1/48
Tunnel 1
2002:A01:102::1/48
6to4 Router
IPv4
10.1.1.1/24
10.1.1.2/24
IPv4 Address
32 bit
000000ug00000000
0101111011111110
16 bit
16 bit
IPv6
IPv4
ISATAP Tunnel
ISATAP Router
GE0/0/1：10.1.1.1/24
Tunnel 1
链路本地地址：FE80::5EFE:A01:101
全球单播地址：1::5EFE:A01:101
Host 1
3::8
Host 2
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: IPv4兼容IPv6自动隧道数据转发流程：
  IPv6报文到达R1后，以目的地址::A01:102查找IPv6路由，发现路由的下一跳为虚拟的Tunnel口。
  R1对IPv6报文进行了封装。封装的时候，IPv6报文被封装为IPv4报文，IPv4报文中的源地址为隧道的源IPv4地址10.1.1.1，而目的IPv4地址直接从IPv4兼容IPv6地址::A01:102的后32位拷贝过来即10.1.1.2。
  这个报文被路由器从隧道口发出后，在IPv4的网络中被路由转发到目的地10.1.1.2，也就是R2。R2收到报文后，进行解封装，把其中的IPv6报文取出，送给IPv6协议栈进行处理。
  R2返回R1的报文也是按照这个过程来进行的。
6to4隧道：
  6to4地址的网络前缀长度为64 bit：
    前48 bit（2002: a.b.c.d）被分配给路由器上的IPv4地址决定了，用户不能改变。
    后16位（SLA）是由用户自己定义的。

## Slide 21
Notes:   6to4地址解释：
    FP（Format Prefix）：可聚合全球单播地址的格式前缀，其值为001。
    TLA（Top Level Aggregator）：顶级聚合标识符，其值为0x0002。
    SLA（Site Level Aggregator）：站点级聚合标识符。
ISATAP（Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol）隧道：
  ISATAP地址前64位：通过向ISATAP路由器发送请求来得到的，它可以进行地址自动配置。在ISATAP隧道的两端设备之间可以运行NDP。
  ISATAP接口标识解释：
    如果IPv4地址是全局唯一的，则u位为1，否则u位为0。典型的ISATAP隧道应用是在站点内部，因此其内嵌的IPv4地址不需要是全局唯一的。
    g位是IEEE群体/个体标志，固定为0。
  如图所示：在IPv4网络内部有1个双栈主机Host 2，它有一个私网IPv4地址（10.1.1.2/24）。要使其具有ISATAP功能，需要进行如下操作：
    首先配置ISATAP隧道接口，这时会根据IPv4地址生成ISATAP类型的接口ID。
    根据接口ID生成一个ISATAP链路本地IPv6地址（FE80::5EFE:A01:102），生成链路本地地址以后，主机就有了在本地链路上进行IPv6通信的能力。
    配置IPv6地址自动获取，主机获得IPv6全球单播地址（1::5EFE:A01:102）。
    当主机与其它IPv6主机进行通讯时，从隧道接口转发，将从报文的下一跳IPv6地址中取出IPv4地址作为IPv4封装的目的地址。

## Slide 22: 隧道技术：6PE
对于网络中的运营商来说，无须另外新建IPv6骨干网络，可以利用现有IPv4网络为用户提供IPv6服务来连接网络中的IPv6孤岛，6PE（IPv6 Provider Edge，IPv6供应商边缘路由器）正是基于这个理念来设计的。
6PE是一种在目前的IPv4网络中利用MPLS隧道技术为不同地区的被分割的IPv6网络提供连通服务的解决方案，它是在ISP的PE上实现IPv4/IPv6双协议栈，利用MP-BGP为其分配的标签标识IPv6路由，从而通过PE之间的IPv4隧道实现IPv6孤岛之间的互通。
IPv4
IPv4 Tunnel（MPLS）
双栈
6PE1
CE2
CE1
IPv6 Link
IPv6 Link
双栈
6PE2
CE和PE之间利用IPv6协议中的IGP、EBGP和静态路由等方式交换IPv6路由。
PE和P、其他PE之间利用IPv4路由协议交换路由。
PE之间需要创建Tunnel来透明传输IPv6报文。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 6PE优势：
  便于维护：所有配置在PE上完成，用户的IPv6网络感知不到IPv4网络的存在。利用现有的IPv4网络承载IPv6业务，降低了维护难度。
  建网成本低：运营商能够很好的利用现有的MPLS网络资源，无须对网络进行升级改造就可以为用户提供IPv6服务。6PE设备还可以同时为用户提供IPv6 VPN和IPv4 VPN等多种业务。
ISP：Internet Service Provider，互联网服务提供商
MP-BGP：Multi-protocol Extensions for Border Gateway Protocol，BGP多协议扩展

## Slide 23: 单自治域6PE
IPv6孤岛连接到同一个自治域，处于同一个自治域内的PE之间通过MP-IBGP关系传递IPv6路由。
单自治域6PE的路由传递和数据转发过程如图所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。
  I-L表示内层标签（MP-IBGP Label），内层标签由MP-BGP分配，表示报文的出接口或者报文属于哪个CE。
  O-L表示外层隧道标签（MPLS Label），外层隧道标签由MPLS分配，用来指示如何到达BGP下一跳。
6PE1
CE1
IPv6 EBGP
6PE2
CE2
IPv6 EBGP
IPv4 IBGP
MPLS LSP
CE2
6PE2
6PE1
CE1
Data
Data
I-L1
O-L1
Data
Data
1::1/128
1::1/128
1::1/128 I-L1
NextHop：PE2
1::1/128
PUSH
POP
IPv6 Data
IPv4 Data
路由传递
IPv6 EBGP
IPv6 EBGP
IPv4 IBGP
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 单自治域6PE的具体路由传递过程：
  CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给6PE2；
  6PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过IBGP对等体关系向6PE1发送；
  6PE1收到6PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由信息下发到转发表。然后，6PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。
单自治域6PE的具体报文转发过程：
  CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给6PE1；
  6PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过公网隧道被转发给6PE2；
  6PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过IPv6链路转发给CE2。

## Slide 24: 6PE路由共享显式空标签
在6PE组网中，默认情况下，6PE路由是每路由每标签方式，即每条发送到其他6PE对等体的路由都需要申请一个标签，占用标签的数量与需要发送的6PE路由数成正比，当要发送大量6PE路由时会占用大量的标签资源。
使能6PE路由共享显式空标签后，所有发往其他对等体的6PE路由会共享显式空标签2，而不用再为每条路由申请标签，占用标签的数量与6PE的路由量无关，这样就大大节省了6PE设备上的标签资源。
显式空标签2是一种特殊标签，表示该标签在Egress PE上必须被弹出，且报文的转发必须基于IPv6。
CE2
6PE2
6PE1
CE1
Data
Data
2
O-L1
Data
Data
1::1/128
1::1/128
1::1/128 I-L1
NextHop：PE2
1::1/128
PUSH
POP
IPv6 EBGP
IPv6 EBGP
IPv4 IBGP
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 在6PE2上使能6PE路由共享显式空标签特性，6PE2发布路由给6PE1时无需申请标签，直接发布显式空标签即可。
6PE1在向6PE2转发数据时，会携带两层标签，顶层是通过LDP分发的指向6PE2的标签，底层是通过MP-BGP分发的显式空标签。
数据包转发至6PE2上时，6PE2对显式空标签进行POP操作，然后将IPv6数据包转发至CE2。

## Slide 25: 隧道技术：6VPE
6PE技术本质上相当于将所有通过6PE连接的IPv6业务都放在一个VPN内，无法做逻辑隔离，因此只能用于开放的、无保护的IPv6网络互联，如果需对所连接的IPv6业务做逻辑隔离，即实现IPv6 VPN，则需要借助于6VPE（IPv6 VPN Provider Edge， IPv6 VPN供应商边缘路由器）技术。
6VPE技术是基于BGP/MPLS IPv6 VPN的扩展技术，在IPv4 MPLS骨干网上承载IPv6的VPN业务。
IPv4 MPLS
BGP/MPLS IPv6 VPN
双栈
6VPE1
双栈
6VPE2
PE之间建立BGP/MPLS IPv6 VPN传递IPv6私网路由。
VPN2
Site
VPN1
Site
CE（IPv6）
CE（IPv6）
VPN2
Site
VPN1
Site
CE（IPv6）
CE（IPv6）
CE和PE之间利用IPv6协议中的IGP、EBGP和静态路由等方式交换IPv6路由。
与6PE技术相比，6VPE技术通过MP-BGP在IPv4 MPLS骨干网发布VPNv6路由，通过MPLS分配标签来标识IPv6报文，并使用LSP、MPLS TE等隧道机制在骨干网上实现私网数据的传送。
在骨干网络是IPv4的情况下，PE之间使用IPv4地址建立VPNv6邻居，传递VPNv6路由，VPNv6路由可以选择骨干网中的IPv4隧道来承载IPv6 VPN业务。
6VPE除PE和CE之间运行的路由协议与IPv4 VPN不同外，其它所有特性原理都与IPv4 VPN相同。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 在6VPE中，PE和CE之间运行的是IPv6的路由协议，可以选择以下IPv6路由协议为用户提供IPv6的VPN服务。
  BGP4+
  静态IPv6路由
  OSPFv3
  IS-IS for IPv6

## Slide 26: 配置6VPE (1)
[HUAWEI] ip vpn-instance vpn-instance-name
配置VPN实例。
配置VPN实例IPv6地址族的RD和VPN-target扩展团体属性。
[HUAWEI-vpn-instance-vpna] ipv6-family
[HUAWEI-vpn-instance-vpna-af-ipv6] route-distinguisher route-distinguisher
[HUAWEI-vpn-instance-vpna-af-ipv6] vpn-target vpn-target [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
配置接口与VPN实例绑定。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] ip binding vpn-instance vpn-instance-name
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 enable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
Notes: 说明：本课程6VPE配置以华为NetEngine 8000系列路由器为例。
命令：<HUAWEI>system-view [ immediately ]
  immediately：指定配置生效模式为立即生效模式。

## Slide 27: 配置6VPE (2)
配置PE之间使用MP-IBGP，传递VPNv6路由。
[HUAWEI] bgp as-number
[HUAWEI-bgp] peer ipv4-address as-number as-number
[HUAWEI-bgp] peer ipv4-address connect-interface interface-number
使能并进入BGP-VPNv6地址族视图。使能对等体交换VPNv6路由信息的能力。
[HUAWEI-bgp] ipv6-family vpnv6
[HUAWEI-bgp-af-ipv6] peer ipv4-address enable
进入BGP视图，将对端PE配置为IBGP对等体。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI

## Slide 28: 配置6VPE (3)
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
配置PE和CE间的路由交换。（以静态路由为例，CE上的配置方法与普通IPv6静态路由相同，介绍略。）
[PE] ipv6 route-static vpn-instance vpn-instance-name dest-ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] | vpn-instance vpn-destination-name nexthop-ipv6-address | nexthop-ipv6-address } [ preference preference ]
在使能IPv6地址族的VPN实例下配置IPv6静态路由。
[PE-bgp] ipv6-family vpn-instance vpn-instance-name
[PE-bgp-bgp6-vpnb] import-route static [ med med | route-policy route-policy-name ]
进入BGP-VPN实例IPv6地址族视图，将配置的静态路由引入BGP-VPN实例IPv6地址族路由表。
med med：指定引入路由的med。整数形式，取值范围是0～4294967295。
route-policy route-policy-name：从其他路由协议引入路由时，可以使用该参数指定的Route-Policy过滤器过滤路由和修改路由属性。
Notes: 说明：其余PE和CE间的路由交换方式介绍，请查阅相应产品手册。

## Slide 29: 6VPE配置举例 (1)
配置需求：
  不同用户站点希望通过公网进行IPv6的数据通信，而又不希望公网感知到站点内部的路由信息，且希望实现业务隔离。
  如图所示，CE1和CE2属于vpna。希望通过配置6VPE，使得vpna的内部站点可以通过MPLS骨干网互相访问，同时希望PE与CE之间采用静态路由的方式来交换路由。
GE0/0/2
10.0.0.1/30
GE0/0/2
10.0.0.2/30
Loopback0
3.3.3.3/32
Loopback0
2.2.2.2/32
GE0/0/1
2001:DB8:1::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:1::1/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::1/64
Loopback1
2001:DB8:5::5/128
Loopback1
2001:DB8:6::6/128
AS 200
AS 100
AS 300
CE1
vpna
PE1
PE2
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
1、配置各接口的IPv4和IPv6地址。（略）
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1] interface GigabitEthernet0/0/2
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
3、骨干网上使能MPLS、MPLS LDP，PE之间建立LDP LSP。
2、配置PE1和PE2之间的IS-IS路由协议，使PE之间可以互相学习到去往对方Loopback0的路由。（略）
PE2与PE1配置类似，略。
CE2
vpna

## Slide 30: 6VPE配置举例 (2)
配置需求：
  不同用户站点希望通过公网进行IPv6的数据通信，而又不希望公网感知到站点内部的路由信息，且希望实现业务隔离。
  如图所示，CE1和CE2属于vpna。希望通过配置6VPE，使得vpna的内部站点可以通过MPLS骨干网互相访问，同时希望PE与CE之间采用静态路由的方式来交换路由。
GE0/0/2
10.0.0.1/30
GE0/0/2
10.0.0.2/30
Loopback0
3.3.3.3/32
Loopback0
2.2.2.2/32
GE0/0/1
2001:DB8:1::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:1::1/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::1/64
Loopback1
2001:DB8:5::5/128
Loopback1
2001:DB8:6::6/128
AS 200
AS 100
AS 300
CE1
vpna
PE1
PE2
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
CE2
vpna
4、PE上创建支持IPv6地址族的VPN实例，并将PE连接CE的接口与VPN实例绑定。
[PE1] ip vpn-instance vpna
[PE1-vpn-instance-vpna] ipv6-family
[PE1-vpn-instance-vpna-af-ipv6] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna-af-ipv6] vpn-target 22:22 both
[PE1] interface GigabitEthernet0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] ip binding vpn-instance vpna
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 address 2001:DB8:1::2 64
PE2与PE1配置类似，略。

## Slide 31: 6VPE配置举例 (3)
配置需求：
  不同用户站点希望通过公网进行IPv6的数据通信，而又不希望公网感知到站点内部的路由信息，且希望实现业务隔离。
  如图所示，CE1和CE2属于vpna。希望通过配置6VPE，使得vpna的内部站点可以通过MPLS骨干网互相访问，同时希望PE与CE之间采用静态路由的方式来交换路由。
GE0/0/2
10.0.0.1/30
GE0/0/2
10.0.0.2/30
Loopback0
3.3.3.3/32
Loopback0
2.2.2.2/32
GE0/0/1
2001:DB8:1::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:1::1/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::1/64
Loopback1
2001:DB8:5::5/128
Loopback1
2001:DB8:6::6/128
AS 200
AS 100
AS 300
CE1
vpna
PE1
PE2
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
CE2
vpna
5、PE之间建立VPNv6对等体关系。
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp] peer 3.3.3.3 as-number 200
[PE1-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] ipv6-family vpnv6
[PE1-bgp-af-vpnv6] peer 3.3.3.3 enable
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp] peer 2.2.2.2 as-number 200
[PE2-bgp] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] ipv6-family vpnv6
[PE2-bgp-af-vpnv6] peer 2.2.2.2 enable

## Slide 32: 6VPE配置举例 (4)
配置需求：
  不同用户站点希望通过公网进行IPv6的数据通信，而又不希望公网感知到站点内部的路由信息，且希望实现业务隔离。
  如图所示，CE1和CE2属于vpna。希望通过配置6VPE，使得vpna的内部站点可以通过MPLS骨干网互相访问，同时希望PE与CE之间采用静态路由的方式来交换路由。
GE0/0/2
10.0.0.1/30
GE0/0/2
10.0.0.2/30
Loopback0
3.3.3.3/32
Loopback0
2.2.2.2/32
GE0/0/1
2001:DB8:1::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::2/64
GE0/0/1
2001:DB8:1::1/64
GE0/0/1
2001:DB8:2::1/64
Loopback1
2001:DB8:5::5/128
Loopback1
2001:DB8:6::6/128
AS 200
AS 100
AS 300
CE1
vpna
PE1
PE2
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
CE2
vpna
6、在PE和CE上配置静态路由，并在PE上将静态路由引入到BGP-VPN实例IPv6地址族路由表中。
[PE1] ipv6 route-static vpn-instance vpna 2001:DB8:5:: 64 2001:DB8:1::1
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp] ipv6-family vpn-instance vpna
[PE1-bgp6-vpna] import-route static
[CE1] ipv6 route-static :: 0 2001:DB8:1::2
[PE2] ipv6 route-static vpn-instance vpna 2001:DB8:6:: 64 2001:DB8:2::1
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp] ipv6-family vpn-instance vpna
[PE2-bgp6-vpna] import-route static
[CE2] ipv6 route-static :: 0 2001:DB8:2::2

## Slide 33: 查看配置结果
1. 在PE上查看VPNv6对等体的建立情况。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
[PE1]display bgp vpnv6 all peer
BGP local router ID : 10.0.0.1
Local AS number : 200
Total number of peers : 1 Peers in established state : 1
Peer V AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down State PrefRcv
3.3.3.3 4 200 19 19 0 00:12:25 Established 1
2. CE1可以Ping通CE2的Loopback1地址。
[CE1]ping ipv6 -a 2001:db8:5::5 2001:db8:6::6
PING 2001:db8:6::6 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 2001:DB8:6::6
bytes=56 Sequence=2 hop limit=62 time = 50 ms
Reply from 2001:DB8:6::6
bytes=56 Sequence=3 hop limit=62 time = 40 ms
Reply from 2001:DB8:6::6
bytes=56 Sequence=4 hop limit=62 time = 30 ms
Reply from 2001:DB8:6::6
bytes=56 Sequence=5 hop limit=62 time = 30 ms
--- 2001:db8:6::6 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/37/50 ms

## Slide 34: 隧道技术：IPv4 over IPv6
在IPv4网络向IPv6网络过渡后期，IPv6网络已被大量部署，而IPv4网络只是被IPv6网络隔离开的局部网络。采用专用的线路将这些IPv4网络互连起来，显然是不经济的，通常的做法是采用隧道技术。
利用隧道技术可以在IPv6网络上创建隧道，使IPv4网络能通过IPv6公网访问其他IPv4网络，从而实现IPv4网络之间的互连，这种隧道称为IPv4 over IPv6隧道。
IPv4
IPv4
IPv6
IPv4 Over IPv6 Tunnel
IPv4 Host 2
IPv4 Host 1
IPv4 Header
IPv4 Data
IPv6 Header
IPv4 Header
IPv4 Data
IPv4 Header
IPv4 Data
R1
双栈
R2
双栈
IPv4 over IPv6隧道是在隧道两端的边界路由器上通过手动配置而创建的，需要静态指定隧道的源地址/源接口和目的地址。
如图所示，IPv4 over IPv6隧道对报文的处理都是在两个边界节点上（R1和R2）完成的，其余节点（Host 1，Host 2，以及R1和R2之间的节点）都感知不到隧道的存在。因为Host 1与R1、R2与Host 2之间转发的是IPv4报文，R1与R2之间转发的是IPv6报文，所以边界节点（ R1和R2 ）需要能同时处理IPv4/IPv6报文，即：IPv4网络与IPv6网络交界的边界路由器上均需要支持并启动IPv4/IPv6双协议栈。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: IPv4 over IPv6隧道的报文处理过程：
  IPv4报文转发：Host 1向R1发送IPv4报文，目的IPv4地址为Host 2地址。
  隧道封装：R1收到来自IPv4网络侧发来的IPv4报文后，发现IPv4报文的目的地址不是自身且下一跳为Tunnel接口，则为报文添加IPv6报文头。R1将自身的IPv6地址和对端边界节点R2的IPv6地址分别封装到Source Address和Destination Address字段中，设置Version为6、Next Header为4，并根据配置情况封装其他确保报文在隧道中有效传输的字段。
  隧道转发：R1根据IPv6报文头的Destination Address查找IPv6路由表，将封装后的IPv6报文转发给R2。对于IPv6网络中的其他节点而言，它们感知不到隧道的存在，只是将隧道封装后报文当作普通的IPv6报文处理。
  隧道解封装：R2收到Destination Address为自身的报文后，根据报文头的Version确认由IPv6协议栈解封装报文头，并根据报文头的Next Header确认被封装的报文为IPv4报文。
  IPv4报文转发：R2根据IPv4报文的目的地址查找IPv4路由表将报文转发给Host 2。

## Slide 35: 转换技术：NAT64
NAT64是一种将IPv6网络地址转换成IPv4网络地址的NAT（Net Address Translation，网络地址转换）技术。
当IPv4网络的节点需要直接与IPv6网络的节点进行通信时，默认情况下是行不通的，因为两个协议栈无法兼容。但是借助一台设备，由该设备来实现IPv6与IPv4的互转，那么上述通信就可以实现了。
NAT64设备判断数据报文的依据是目的地址的IPv6前缀，因此要进行NAT64处理的报文前缀需要提前被定义。
  如果设备接收到的IPv6报文的前缀是设备为NAT64定义的前缀，说明报文的目的地址是IPv4网络，报文将经过NAT64处理后被转发至IPv4网络。
  如果设备接收到的IPv6报文的前缀不是设备为NAT64定义的前缀，说明报文的目的地址是IPv6网络，报文将不经过NAT64处理，直接被转发至IPv6网络。
IPv6
IPv6 User
DNS64
IPv6 Internet
IPv6 Server
IPv4 Internet
IPv4 Server
IPv6 Data
IPv4 Data
NAT64
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: IPv6网络用户访问IPv4网络服务器的应用场景。
  在向IPv6网络演进的前期，运营商为用户提供IPv6单栈接入能力，而很多Internet服务器还是IPv4的，不具备双栈能力。这种情况下，运营商提供NAT64设备，使IPv6单栈用户可以访问IPv4服务器。
  该场景下，运营商只为用户分配IPv6地址，NAT64设备支持双栈，纯IPv6的访问通过IPv6路由来实现；而IPv6访问IPv4业务通过NAT64映射技术来完成。
  当IPv6用户较少且IP地址固定时，可以通过静态NAT64映射实现IPv6访问IPv4业务；当网络中存在大量IPv6用户且IP地址不固定时，可以通过动态NAT64映射实现IPv6访问IPv4业务。
IPv4网络用户访问IPv6网络服务器的应用场景。
  在向IPv6网络演进的后期，许多服务提供商已经开始提供IPv6服务。而Internet上还有很多IPv4单栈用户存在，为了保留住用户，服务提供商提供NAT64设备，使IPv4单栈用户可以访问服务器。
  该场景下，服务提供商只为服务器分配IPv6地址，接入设备不需要升级。NAT64设备部署在出口，必须支持双栈，其中纯IPv6的访问通过IPv6路由来实现；而IPv4对IPv6的访问通过静态NAT64映射技术来完成。

## Slide 36: NAT64前缀
设备通过判断IPv6报文的目的地址中是否包含NAT64前缀来初步判断是否对该IPv6报文进行NAT64处理。
NAT64前缀分为两种形式：
  知名前缀：即64:FF9B::/96，缺省情况下已存在，无需配置。
  自定义前缀：前缀长度为32、40、48、56、64或96。
根据前缀长度不同，IPv4地址嵌入IPv6地址时，嵌入的位置存在差异，具体差异如图所示。
  PL（Prefix Length）表示前缀长度；Suffix表示后缀，可以任意取值，设备不处理该字段；U为保留位，8 bit，取值必须为0。
Prefix（32）
32
v4（32）
U
Suffix
Prefix（40）
40
v4（24）
U
Suffix
Prefix（48）
48
（16）
U
Suffix
Prefix（56）
56
（8）
U
Suffix
Prefix（64）
64
U
Suffix
（8）
（16）
v4（24）
v4（32）
Prefix（96）
96
v4（32）
PL
以IPv4地址为192.168.0.1，NAT前缀为2001:DB8::/64为例，该IPv4地址对应的IPv6地址为：2001:0DB8:0000:0000:00C0:A800:0100:0000，即2001:DB8::C0:A800:100:0。
配置DNS64设备时，需要确保NAT64前缀和前缀长度与NAT64设备上的配置相同。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: NAT64分类：
  基于PAT方式的NAT64转换：NAT64过程中对于地址和端口同时进行转换操作，[IPv6地址，端口]与[IPv4地址，端口]相互映射。即，转换前后的地址是多对一的关系，多个IPv6地址可以转换成同一个IPv4地址（映射关系通过端口的不同来区分）。该方式是常用的NAT64转换方式。
  基于NO-PAT方式的NAT64转换：NAT64过程中对于地址进行转换操作，不对端口进行转换操作，[IPv6地址]与[IPv4地址]相互映射。即，转换前后的地址是一对一的关系。

## Slide 37: 动态NAT64映射
当网络中存在大量IPv6用户且IP地址不固定时，IPv6用户访问IPv4 Server，报文到达设备后，设备会将IPv6地址动态转换为地址池中的IPv4地址，并将IPv6报文转换为IPv4报文，发送给IPv4 Server，实现IPv6用户访问IPv4业务。
在此场景中NAT64设备通过IPv6到IPv4的流量触发创建会话表，并记录地址映射关系；IPv4到IPv6的流量匹配会话表后，查找地址映射关系进行反向回复。
IPv6 User
DNS64
IPv4 Internet
NAT64
IPv4 Server
1
2
3
DNS AAAA Request
DNS AAAA Reply
(64:FF9B::101:101)
HTTP Request
SA/Port：2001:DB8::2/90
DA/Port：64:FF9B::101:101/80
2001:DB8::2/64
4
HTTP Request
SA/Port：2.1.1.10/190
DA/Port：1.1.1.1/80
example.huawei.com
1.1.1.1
6
HTTP Reply
SA/Port：64:FF9B::101:101/80
DA/Port：2001:DB8::2/90
5
HTTP Reply
SA/Port：1.1.1.1/80
DA/Port：2.1.1.10/190
IPv4 Address Pool
2.1.1.10/24
64:FF9B::0101:0101
1.1.1.1
96 bit
32 bit
IN_SA/Port | IN_DA/Port | OUT_SA/Port | OUT_DA/Port
2001:DB8::2 /90 | 64:FF9B::101:101 /80 | 2.1.1.10 /190 | 1.1.1.1 /80
NAT64防火墙的Session Table
IPv6 Data
IPv4 Data
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 动态NAT64映射流程
  IPv6单栈用户发起远端服务的AAAA DNS请求（example.huawei.com）。
  DNS64收到请求报文后，先解析AAAA请求，如果解析不到IPv6地址，再解析A请求，通过解析发现此服务地址为IPv4地址（1.1.1.1），根据配置的Prefix64::/n（64:FF9B::/96），合成NAT64地址（64:FF9B::101:101），然后发给用户，完成地址解析。
  用户收到DNS64的回复报文后，把解析的地址作为目的地址发往远端服务器。
  NAT64设备收到用户发出的IPv6报文后，使用地址转换算法提取出IPv6报文中的IPv4地址（1.1.1.1），以此IPv4地址作为IPv4报文的目的地址。然后根据NAT64策略配置的映射关系，以NAT地址池中的地址为IPv4报文的源地址（2.1.1.10），将IPv6报文转换为IPv4报文，发送给IPv4网络中的服务器。并生成有地址对应关系的会话表。
  IPv4服务器收到报文后，回复响应报文。
  NAT64设备收到IPv4网络中服务器的响应报文后，根据会话表将IPv4报文转换为IPv6报文，然后发送至IPv6用户。
DNS的AAAA记录和A记录：
  AAAA：将主机名（或域名）指向一个IPv6地址。
  A：将域名指向一个IPv4地址。

## Slide 38: 静态NAT64映射
静态NAT64通过静态配置IPv6和IPv4地址的映射关系，不需要刷新也不老化，一直存在。这样IPv6到IPv4以及IPv4到IPv6的流量都能够触发创建会话表，这不仅可以实现IPv6用户访问IPv4服务器，也为IPv4用户访问IPv6服务器提供了一种方案。
IPv6用户访问IPv4业务时，设备将报文的目的IPv6地址静态映射为IPv4地址；IPv4用户访问IPv6业务时，设备将报文的目的IPv4地址静态映射为IPv6地址。
DNS
IPv4 Internet
NAT64
1
2
4
DNS A Request
DNS A Reply
（2.1.1.10）
HTTP Request
SA/Port：64:FF9B::101:101/80
DA/Port：2001:DB8::2/90
example.huawei.com
2001:DB8::2/64
3
HTTP Request
SA/Port：1.1.1.1/80
DA/Port：2.1.1.10/190
IPv4 User
1.1.1.1/24
5
HTTP Reply
SA/Port：2001:DB8::2/90
DA/Port：64:FF9B::101:101/80
6
HTTP Reply
SA/Port：2.1.1.10/190
DA/Port：1.1.1.1/80
OUT_DA/Port | OUT_SA/Port | IN_DA/Port | IN_SA/Port
2001:DB8::2 /90 | 64:FF9B::101:101 /80 | 2.1.1.10 /190 | 1.1.1.1 /80
NAT64防火墙的Session Table
Static Mapping:
2001:DB8::2 <-----> 2.1.1.10
Prefix64:
64:FF9B::/96
域名与地址关系已经注册
IPv6 Data
IPv4 Data
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 静态NAT64映射流程
  IPv4用户向DNS发起A请求（example.huawei.com）。
  DNS收到请求报文后，解析域名对应的IPv4地址2.1.1.10（A请求如果无法解析IPv4地址，报文将丢弃。此场景中，域名与地址关系一般已经提前在DNS设定好），然后发送回复报文给用户。
  用户收到DNS的回复报文后，把解析的地址作为目的地址发往远端服务器。
  NAT64设备收到用户发出的IPv4报文后，根据事先设置好的静态映射关系（会生成Server-Map表），把报文的目的IPv4地址转换成对应的IPv6地址2001:DB8::2，以此IPv6地址作为IPv6报文的目的地址，把IPv4报文的源IPv4地址与设置好的NAT64前缀合成IPv6报文的源地址（64:FF9B::101:101），完成IPv4报文到IPv6报文的转换，发送给IPv6网络中的服务器。并生成会话表。
  服务器收到报文后，回复响应报文。
  NAT64设备收到IPv6网络中服务器的响应报文后，根据会话表将IPv6报文转换为IPv4报文，然后发送至IPv4用户。

## Slide 39: 配置NAT64前缀
[HUAWEI] nat64 enable
开启全局/接口下NAT64功能。
开启全局NAT64功能后，所有接口的NAT64功能都被启用。
[HUAWEI] nat64 prefix prefix prefix-length
配置NAT64前缀。
[HUAWEI-GE1/0/1] nat64 enable
prefix：IPv6地址前缀。
prefix-length：前缀长度。可取值为32，40，48，56，64或96。
[HUAWEI] display nat64 prefix
查看NAT64前缀配置结果。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 配置NAT64前缀：
  NAT64前缀不能与设备上任一接口的IPv6地址前缀重叠，否则设备收到目的地址是接口同网段的IPv6地址的报文会被认为是NAT64报文，进入NAT64报文处理流程。
  配置多个IPv6前缀时，如果使用NAT64动态映射，当IPv6网络主动访问IPv4网络时，所有配置的NAT64前缀都可以被应用在NAT64转换中；如果使用NAT64静态映射，当IPv4网络主动访问IPv6网络时，设备会在前缀列表中随机选择一个前缀来使用。
说明：本课程NAT64配置以华为USG6000系列防火墙为例。

## Slide 40: 配置动态NAT64映射
[HUAWEI] nat address-group group-name [ group-number ]
配置NAT地址池。
[HUAWEI-address-group-nataddr] mode { pat | full-cone { global | local } [ no-reverse ] }
[HUAWEI-address-group-nataddr] section section-id start-address [ end-address ]
配置IP地址池中的IP地址段。
配置地址池的应用模式，缺省情况下为pat模式。
[HUAWEI] nat-policy
配置NAT策略。
[HUAWEI-policy-nat] rule name rule-name
[HUAWEI-policy-nat-rule-abc] nat-type nat64
配置NAT策略的类型。
其余配置介绍省略，与防火墙的NAT配置类似。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: 命令：mode { pat | full-cone { global | local } [ no-reverse ] }
  pat：表示PAT模式。
  full-cone：表示三元组NAT模式。
  global：表示全局的三元组模式，生成的Server-Map表中不包含安全区域参数，不受域间关系限制。
  local：表示本地的三元组模式，生成的Server-Map表中包含安全区域参数，受域间关系限制。
  no-reverse：表示不生成反向Server-Map表。

## Slide 41: 配置静态NAT64映射
[HUAWEI] nat64 static ipv6-address ipv4-address [ route ]
配置静态NAT64映射。
[HUAWEI] nat64 static protocol icmp ipv6-address ipv4-address [ route ]
[HUAWEI] nat64 static protocol { tcp | udp } ipv6-address [ ipv6-port ] ipv4-address [ipv4-port ] [ route ]
配置协议类型为TCP或UDP的NAT64静态映射。
配置协议类型为ICMP的NAT64静态映射。
配置指定IPv6地址的NAT64静态映射。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI

## Slide 42: 动态NAT64配置举例 (1)
配置需求：
  FW1支持双协议栈，连接IPv6网络以及IPv4网络。
  位于IPv6网络中的PC（IP地址不固定且数量较多）通过域名example.huawei.com能够访问位于IPv4网络中的Server。
DNS64
FW1
IPv6 PC
2001:DB8::1/64
IPv4 Server
1.1.1.2/24
IPv6 Network
GE1/0/1
2001:DB8::2/64
GE1/0/2
1.1.1.1/24
Trust
Untrust
1、配置FW1的IPv4和IPv6地址，配置安全区域。（略）
[FW1] interface GigabitEthernet 1/0/1
[FW1-GigabitEthernet1/0/1] nat64 enable
3、开启FW1接口GE1/0/1的NAT64功能。
[FW1] nat64 prefix 2001:db8:1:: 96
4、配置NAT64的前缀为2001:db8:1::/96（自定义前缀）。
[FW1] security-policy
[FW1-policy-security] rule name sec1
[FW1-policy-security-rule-sec1] source-zone untrust
[FW1-policy-security-rule-sec1] destination-zone trust
[FW1-policy-security-rule-sec1] source-address 2001:db8:: 64
[FW1-policy-security-rule-sec1] action permit
2、配置安全策略。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI

## Slide 43: 动态NAT64配置举例 (2)
配置需求：
  FW1支持双协议栈，连接IPv6网络以及IPv4网络。
  位于IPv6网络中的PC（IP地址不固定且数量较多）通过域名example.huawei.com能够访问位于IPv4网络中的Server。
DNS64
FW1
IPv6 PC
2001:DB8::1/64
IPv4 Server
1.1.1.2/24
IPv6 Network
GE1/0/1
2001:DB8::2/64
GE1/0/2
1.1.1.1/24
Trust
Untrust
[FW1] nat-policy
[FW1-policy-nat] rule name nat64
[FW1-policy-nat-rule-nat64] nat-type nat64
[FW1-policy-nat-rule-nat64] source-zone untrust
[FW1-policy-nat-rule-nat64] destination-zone trust
[FW1-policy-nat-rule-nat64] source-address 2001:db8:: 64
[FW1-policy-nat-rule-nat64] action source-nat address-group pool1
6、配置NAT64动态映射。
[FW1] nat address-group pool1
[FW1-address-group-pool1] mode pat
[FW1-address-group-pool1] section 1 1.1.1.6 1.1.1.10
5、配置NAT64地址池。
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
Notes: IPv6 PC发出的IPv6报文中的目的地址是NAT64地址：2001:DB8:1::101:102/96。
其他配置：
  配置DNS64设备。
    配置DNS64设备的IPv6前缀为FW1的NAT64前缀2001:DB8:1::/96。
    配置DNS64设备分别与PC和Server路由可达。
  配置PC的IPv6地址、路由和DNS server。（IPv6地址和路由的配置方法与PC的操作系统有关，配置方法略。）
    配置PC的IPv6地址为2001:DB8::1/64，与FW1的接口GE1/0/1同一网段。
    配置PC去往2001:DB8:1::/96网段的路由下一跳为2001:DB8::2。
    配置PC的DNS server地址为DNS64设备的IPv6地址。
  配置Server的IPv4地址。（IPv4地址的配置方法与Server的操作系统有关，配置方法略。）
    配置Server的IPv4地址为1.1.1.2/24，与FW1的接口GE1/0/2同一网段。

## Slide 44: 转换技术：IVI
IVI无状态地址转换技术的主要思想是运营商保留一段IPv4地址（称为IVI4地址），将其唯一映射为一段特殊的IPv6地址（称为IVI6地址），通过地址嵌套的方式，可以实现这部分地址的无状态转换。
获得IVI6地址的用户可以直接访问全球IPv6网络，通过IVI网关翻译器可将地址转换IVI4地址，可以和全球IPv4网络通信，实现IPv4和IPv6的互访。
IVI6地址结构：
IPv6
IPv6 User
IVI DNS
IPv6 Internet
IPv6 Server
IPv4 Internet
IPv4 Server
IPv6 Data
IPv4 Data
IVI网关
IVI6地址
IVI6地址
IVI6地址
IVI4地址
概述
IPv6 over IPv4
6PE
6VPE
NAT64
IPv4 over IPv6
IVI
IVI Prefix
FF
Suffix
0
IPv4 Address
31
39
71
127
IVI6地址的前32位为IVI的IPv6地址前缀，后面8位固定为FF；
IVI6地址从第41位到72位为嵌入的IPv4地址；
Suffix保持全0。
Notes: IVI支持IPv6主机发起的通信，也支持从IPv4主机发起的通信。
以IVI6主机访问全球IPv4主机为例：
  由于IVI6地址格式特殊，无法使用无状态IPv6地址自动配置机制，因此IPv6主机通过静态配置或DHCPv6选项得到IVI6地址、默认网关及DNS服务器地址信息。
  IVI6主机向IVI DNS进行AAAA查询。IVI DNS是双栈设备，它存放了IVI服务的IVI4地址和对应的IVI6地址。当它收到AAAA查询请求后，先向目标网络发送AAAA查询请求，如果AAAA记录不存在，再发送A查询请求，并将得到的A记录按照IVI映射的规则将其转换为AAAA记录，将其返回给源IVI6主机。
  IVI6主机发送数据包，当到达IVI网关后，数据包被IVI翻译器无状态地转换为IPv4数据包。其中地址翻译是根据IVI6地址格式取出嵌入其中的IPv4地址，包头的翻译是根据SIIT（ Stateless IP/ICMP Translation，无状态IP/ICMP转换）算法。
  翻译后的IPv4数据包被路由到IPv4网络中，最终实现IVI6主机对IPv4主机的访问。
IVI技术限制：要求主机/服务器的IPv6地址需按照IVI的格式进行规划和配置，无法使用无状态地址分配技术。

## Slide 45
(多选题)以下哪些选项技术可以实现在IPv4广域网承载IPv6业务流量？( )
  GRE隧道技术
  6PE技术
  NAT64技术
  6VPE技术
Notes: ABD

## Slide 46
IPv6能够提供海量的网络地址资源，是实现万物互联，促进生产生活数字化、网络化、智能化发展的关键要素。发展基于IPv6的下一代互联网，是互联网演进升级的必然趋势。
在IPv4网络向IPv6网络过渡的初期，IPv4网络已被大量部署，而IPv6网络只是散布在世界各地的一些孤岛。可以利用隧道技术在IPv4网络上创建隧道，从而实现IPv6孤岛之间的互连。也可以利用地址转换技术进行IPv6与IPv4之间的网络地址与协议的转换，从而实现IPv6网络与IPv4网络的双向互访。
本课程主要介绍了IPv6网络演进过程中的过渡技术原理及应用，包括IPv6 over IPv4隧道、6PE、6VPE、IPv4 over IPv6隧道、NAT64、IVI等。