## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
吴越/WX291773
2020.5.30
何军建/WX580230
新优化
吴越/WX291773
2021.9.16
何军建/WX580230
优化

## Slide 2: QoS基本原理

## Slide 3
随着网络的不断发展，网络规模及流量类型的不断增加，使得互联网流量激增，产生网络拥塞，增加转发时延，严重时还会产生丢包，导致业务质量下降甚至不可用。所以，要在IP网络上开展这些实时与非实时业务，就必须解决网络拥塞问题，而解决网络拥塞的最直接的办法就是增加网络带宽，但从网络的建设成本考虑，这是不现实的。
QoS（Quality of Service）技术就是在这种背景下发展起来的。在带宽有限的情况下，该技术应用一个“有保证”的策略对网络流量进行管理，并实现不同的流量可以获得不同的优先服务。
本课程将主要介绍QoS的实现原理。

## Slide 4
学完本课程后，你将能够：
  描述QoS的产生背景
  描述QoS的类型
  描述QoS差分服务模型的工作原理
  描述QoS不同功能的使用场景
  描述QoS的基本配置
  描述HQoS的基本工作原理
  描述HQoS的基本配置

## Slide 5
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 6: “尽力而为”的传统网络
IP网络刚出现的时候，没有服务质量保证。
你只知道报文发出去了，至于能不能到，什么时候到，就靠运气了。
无区别对待
先入先出
Notes: 在传统的IP网络中，所有的报文都被无区别的等同对待，每个转发设备对所有的报文均采用先入先出的策略进行处理，它尽最大的努力（Best-Effort）将报文送到目的地，但对报文传送的可靠性、传送延迟等性能不提供任何保证。

## Slide 7: QoS的产生
随着技术的进步、竞争的加剧，客户的要求越来越高，网络提供有质量保证的服务是大势所趋。
高清画质，网速杠杠的
信号质量好
画质不清，网速卡顿
信号质量差
Notes: 网络发展日新月异，随着IP网络上新应用的不断出现，对IP网络的服务质量也提出了新的要求。

## Slide 8: 什么是QoS
直播
视频通信
E-Mail
FTP
怎么分配带宽？
怎么提供服务？
QoS（Quality of Service，服务质量）：
针对各种应用的不同需求，为其提供不同的服务质量。
影响QoS的因素
带宽
延迟
抖动
丢包率
可用性
Notes: 为了支持具有不同服务需求的语音、视频以及数据等业务，要求网络能够区分出不同的通信，进而提供相应的服务。
  例如VoIP等实时业务就对报文的传输延迟提出了较高要求，如果报文传送延时太长，用户将不能接受（相对而言，E-Mail和FTP业务对时间延迟并不敏感）。
为了支持具有不同服务需求的语音、视频以及数据等业务，要求网络能够区分出不同的通信，进而为之提供相应的服务。
  传统IP网络的尽力服务不可能识别和区分出网络中的各种通信类别，而具备通信类别的区分能力正是为不同的通信提供不同服务的前提，所以说传统网络的尽力服务模式已不能满足应用的需要。——QoS的提出。
那么，什么是QoS？
QoS旨在针对各种应用的不同需求，为其提供不同的服务质量。如：
  可以限制骨干网上 FTP 使用的带宽，也可以给数据库访问以较高优先级。
  对于 ISP，其用户可能传送语音、视频或其他实时业务，QoS 使ISP 能区分这些不同的报文，并提供不同服务。
  可以为时间敏感的多媒体业务提供带宽和低时延保证，而其他业务在使用网络时，也不会影响这些时间敏感的业务。

## Slide 9
Notes: 影响QoS的因素又有哪些呢？
  带宽（Bandwidth）: 网络中IP包的传输速率，可用平均速率或峰值速率来表征。——带宽竞争，可以通过增大带宽来解决，但不能无限增大。
  延迟 （Latency）: 在两个参考点间，某一IP包从发送到接收间的时间间隔。——时延敏感流量，如视频、语音等。
  时延抖动 (Jitter）: 沿同一路径传输的一个数据流（Stream）中，不同分组传输延迟的变化。——与时延相关，时延小则抖动的范围小，对语音、视频等实时业务影响大。
  丢包率（Packet Loss）: 某一业务在网络中传输时，可允许的最大丢包率。——衡量网络可靠性，少量丢包对业务的影响不大，但大量丢包会严重影响传输效率。
  可用性（Availability）: 用户与IP业务连接的可靠性，包括建立时间、保持时间等。

## Slide 10: QoS服务模型
QoS提供三种
服务模型
Best-Effort Service
尽力而为服务模型
Integrated Service
综合服务模型，简称 IntServ
Differentiated Service
区分服务模型，简称 DiffServ
Notes: 通常QoS提供以下三种服务模型：
  Best-Effort service（尽力而为服务模型）
  Integrated service（综合服务模型，简称IntServ）
  Differentiated service（区分服务模型，简称DiffServ）

## Slide 11: 尽力而为服务模型
应用程序可以在任何时候，发出任意数量的报文。
网络尽最大的可能性来发送报文。
对时延、可靠性等性能不提供任何保证。
！
无区别对待
先入先出
Notes: Best-Effort是最简单的服务模型。
应用程序可以在任何时候，发出任意数量的报文，而且不需要事先获得批准，也不需要通知网络。
对Best-Effort服务，网络尽最大的可能性来发送报文。但对时延、可靠性等性能不提供任何保证。
Best-Effort服务是现在Internet的缺省服务模型，它适用于绝大多数网络应用，如FTP、E-Mail等，它通过FIFO队列来实现。

## Slide 12: 综合服务模型
应用程序在发送报文前，需要向网络申请特定的服务。
网络在收到应用程序的资源请求后，通过交换RSVP信令信息，为每个信息流预留资源。
实现复杂，资源浪费
！
直播
视频通信
… …
预留1M带宽
预留1M带宽
我要1M带宽
Notes: IntServ是一个综合服务模型，它可以满足多种QoS需求。
这种服务模型在发送报文前，需要向网络申请特定的服务。这个请求是通过信令RSVP来完成的，RSVP是在应用程序开始发送报文之前来为该应用申请网络资源的。
一旦网络确认为应用程序分配资源，则网络将为每个流（Flow，由两端的IP地址、端口号、协议号确定）维护一个状态，并基于这个状态执行报文的分类、流量监管、排队及其调度。应用程序在收到网络的确认信息（即确认网络已经为这个应用程序的报文预留了资源）后，才开始发送报文。只要应用程序的报文控制在流量参数描述的范围内，网络将承诺满足应用程序的QoS需求。
小例子：就好比你要预定车辆，需要事先申请，声明想要什么样的服务，在资源满足的情况下，预留资源以满足该请求。
但是这样也有一个缺点，车辆服务方要为此维护大量的订车信息。
缺点：实现较复杂；当无流量发送时，仍然独占带宽，使用率较低；该方案要求端到端所有节点设备都支持并运行RSVP协议。

## Slide 13: 区分服务模型
将网络中的流量分成多个类，然后为每个类定义相应的处理行为，使其拥有不同的优先转发、丢包率、时延等。
DiffServ域
DS边界节点
DS节点
直播
视频通信
FTP
分支
直播
视频通信
FTP
总部
流量分类、标记
服务等级映射
队列调度
1
2
3
Notes: DiffServ是一个多服务模型，它也可以满足不同的QoS需求。该模型目前IP网络广泛使用。
应用程序在发出报文前，不需要通知网络为其预留资源。对DiffServ服务模型，网络不需要为每个流维护状态，它根据每个报文的差分服务类（各报文头中的差分服务标记字段，如IP头的DS Field），来提供特定的服务。
其实就是将网络中的流量分成多个类，不同的类采用不同的处理。也就是说，先对流量分类，然后把类别标记在报文头中，通过报文携带到网络上，网络各节点只需要简单地识别报文中的这些标记，进行相应的处理。
小例子：就好比你去坐火车，火车票就是用来标记你所要享受的服务，是软卧、硬卧、硬座还是无座。火车票你随身携带，上车时你根据火车票进入对应的车厢，享受相应的服务：进入卧铺车厢的，可以舒服的躺着，进入硬座车厢，表示要坐着或站着咯。车票就相当于报文头中的“标记”。
除了流分类和标记，差分服务比较优秀的地方还有强大的队列技术。当网络拥塞，也就是进来的报文太多，设备处理不过来，就让报文排队。

## Slide 14: QoS常用技术 (DiffServ模型)
常用技术
流量限速
流量监管和流量整形，通过监督进入网络的流量速率，用来限制流量及其资源的使用
通过调整网络的流量来解除网络过载
拥塞避免
拥塞管理
通过调整报文的调度次序来满足时延敏感业务高QoS服务
Notes: 流量限速：流量监管和流量整形，通过监督进入网络的流量速率，用来限制流量及其资源的使用，保证更好的为用户提供服务。
拥塞避免和拥塞管理：通过配置拥塞管理和拥塞避免，当网络中发生拥塞时，设备按照一定的调度策略决定报文的转发次序，使关键业务得到优先处理，或者主动丢弃报文，通过调整网络流量来解除网络过载。

## Slide 15: QoS数据处理流程 (DiffServ模型)
视频
语音
数据
入
接
口
流量分类
令牌桶
令牌
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
拥塞避免
入队列
调
度
拥塞管理
流量整形
流量监管
出
接
口
出队列
CAR
Notes: QoS技术提供了下述功能：
  流量分类和标记：依据一定的匹配规则识别出对象，是有区别地实施服务的前提，通常作用在接口入方向。
  令牌桶：使用令牌桶对流量进行评估，是否满足报文转发的条件。
  流量监管：对进入设备的特定流量的规格进行监管，通常作用在接口入方向。当流量超出规格时，可以采取限制或惩罚措施，以保护运营商的商业利益和网络资源不受损害。
  拥塞避免：过度的拥塞会对网络资源造成损害，拥塞避免监督网络资源的使用情况，当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略，通过调整流量来解除网络的过载，通常作用在接口出方向。
  拥塞管理：是必须采取的解决资源竞争的措施，将报文放入队列中缓存，并采取某种调度算法安排报文的转发次序，通常作用在接口出方向。
  流量整形：一种主动调整流的输出速率的流控措施，是为了使流量适配下游设备可供给的网络资源，避免不必要的报文丢弃和拥塞，通常作用在接口出方向。

## Slide 16
(多选题)QoS提供的三种服务模型是以下哪些项？（ ）
  Differentiated Service模型
  Integrated Service模型
  Best-Effort Service模型
  Network Service模型
Notes: ABC

## Slide 17
QoS服务模型分为Differentiated Service模型，Intergrate Service模型，Best-Effort Service模型。
Differentiated Service模型是最常用的QoS模型，此类模型提供的主要QoS技术是流量限速，拥塞避免，拥塞管理。

## Slide 18
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 19: QoS数据处理流程
视频
语音
数据
入
接
口
流量分类
令牌
CAR
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
入队列
调
度
出
接
口
出队列
Notes: 流量分类和标记：依据一定的匹配规则识别出对象，是有区别地实施服务的前提，通常作用在接口入方向。

## Slide 20: 为什么需要流分类和流标记
流量分类和标记是QoS的基础，是有区别地实施服务的前提。
视频
语音
数据
入
接
口
流量分类
根据不同类别
提供不同服务
拥有不同优先级的报文
流标记
队列
Notes: 要实现差分服务，就需要对进入DiffServ域的流量按照一定的规则进行分类，然后根据不同类别的流量提供不同的服务。
当报文在DiffServ域边界被分类之后，在网络的中间节点，就可以根据分类，对不同类别的流量给予差别服务。下游（downstream）节点可以选择使用上游（upstream）节点的分类结果，也可以按照自己的分类标准对数据流重新进行分类。
需要首先将数据包分为不同的类别或者设置为不同的优先级。
  将数据包分为不同的类别，称为流分类，流分类并不修改原来的数据包。
  将数据包设置为不同的优先级称为标记，而标记会修改原来的数据包。其中，标记分为内部标记和外部标记：
    内部标记
    标记报文在设备内部处理的服务等级（service-class）与丢弃优先级，让匹配的报文能够直接进入指定服务等级的队列，而不需要根据报文头中的优先级字段来确定服务等级。
    标记报文的丢弃优先级也叫着色（color），是指在相同service-class的时候，入同一个队列，当此队列快拥塞的时候，可以通过color再进行差分服务，体现在缓存使用上的优先顺序。
    外部标记
    设置/改写报文的优先级字段，用于向下一台设备传递差分服务的QoS信息。其中，改写报文的优先级字段也称为“重标记-remark”。

## Slide 21: 简单流分类
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
Service Class
Color
Service Class
Color
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
交换网板
上行方向
不同的报文
使用不同的
QoS优先级
报文头优先级
报文在
设备内部的
服务等级
Service Class
报文在
设备内部的
丢弃优先级
Color
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
简单流分类
外部优先级
内部优先级
下行方向
丢弃优先级
Notes: 简单流分类是指采用简单的规则，如只根据IP报文的IP优先级或DSCP值、IPv6报文的TC值、MPLS报文的EXP域值、VLAN报文的802.1p值，对报文进行粗略的分类，以识别出具有不同优先级或服务等级特征的流量，实现外部优先级和内部优先级之间的映射。
简单流分类过程实际上就是信任端口的上行报文携带的优先级标记，并进行优先级映射（即根据优先级映射表，将上行报文携带的QoS优先级统一映射到设备内部的服务等级和颜色，将下行报文的内部的服务等级和颜色映射成为QoS优先级）。
不同的报文使用不同的QoS优先级，例如VLAN报文使用802.1p，IP报文使用DSCP，MPLS报文使用EXP。为了保证不同报文的服务质量，在报文进设备时，需要将报文携带的QoS优先级统一映射到设备内部的服务等级Service Class（也叫做调度优先级PHB）和丢弃优先级（也叫颜色Color），在设备内部，根据报文的服务等级进行拥塞管理，根据报文的颜色进行拥塞避免；在报文出设备时，需要将内部的服务等级和颜色映射为QoS优先级，以便后续网络设备能够根据QoS优先级提供相应的服务质量。

## Slide 22: 外部优先级 - VLAN报文
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
Service Class
Color
Service Class
Color
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
交换网板
上行方向
不同的报文
使用不同的
QoS优先级
报文头优先级
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
简单流分类
外部优先级
下行方向
Dest add | Sour add | 802.1Q（PRI） | Length/Type | Data | FCS
TPID | PRI（3 bit） | CFI | VLAN ID
VLAN报文
取值范围: 0-7
Notes: 以太网在以太网帧头的VLAN TAG中定义了8种业务优先级PRI。

## Slide 23: 外部优先级 - MPLS报文
映射
Service Class
Color
Service Class
Color
映射
交换网板
上行方向
不同的报文
使用不同的
QoS优先级
报文头优先级
简单流分类
外部优先级
下行方向
MPLS报文
Link layer header | Label（EXP） | Layer 3 header | Layer 3 payload
802.1P
MPLS Exp
DSCP
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
802.1P
MPLS Exp
DSCP
Label | EXP（3 bit） | S | TTL
取值范围: 0-7
Notes: 对于MPLS报文，通常将标签信息中的EXP域作为MPLS报文的外部优先级，用来区分数据流量的服务等级。

## Slide 24: 外部优先级 - IP报文
映射
Service Class
Color
Service Class
Color
映射
交换网板
上行方向
不同的报文
使用不同的
QoS优先级
报文头优先级
简单流分类
外部优先级
下行方向
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
IP报文
Version | Len | ToS（IPP/DSCP） | … | Protocol | FCS | IP-SA | IP-DA | Data
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
IP-Precedence
DSCP
取值范围: 0-7
取值范围: 0-63
802.1P
MPLS Exp
DSCP
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
802.1P
MPLS Exp
DSCP
Notes: IPv4报文在IP报文头的ToS中的Precedence字段域中定义了8种IP业务类型。
后对IPv4报文头的ToS字段进行了重新定义，称为DS（Differentiated Services）字段，即对IP-Precedence字段进行了扩充。

## Slide 25: 各外部优先级间的对应关系
802.1P | MPLS Exp | IP-Precedence | DSCP | DSCP Name |  |  |  | 
7 | 7 | 7 | 56-63 | CS | CS7（56） |  |  | 
6 | 6 | 6 | 48-55 |  | CS6（48） |  |  | 
5 | 5 | 5 | 40-47 | EF | EF（46） |  |  | 
4 | 4 | 4 | 32-39 | AF | AF4 | AF41（34） | AF42（36） | AF43（38）
3 | 3 | 3 | 24-31 |  | AF3 | AF31（26） | AF32（28） | AF33（30）
2 | 2 | 2 | 16-23 |  | AF2 | AF21（18） | AF22（20） | AF23（22）
1 | 1 | 1 | 8-15 |  | AF1 | AF11（10） | AF12（12） | AF13（14）
0 | 0 | 0 | 0-7 | BE | BE（0） |  |  | 
优先级由高到低

## Slide 26: 服务等级 (Service Class)
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
Service Class
Color
上行方向
报文在
设备内部的
服务等级
Service Class
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
简单流分类
内部优先级
Service Class
Color
映射
交换网板
下行方向
802.1P
MPLS Exp
DSCP
CS | CS7
 | CS6
EF | EF
AF | AF4
 | AF3
 | AF2
 | AF1
BE | BE
Service Class
决定了报文在设备内部所属的队列类型
优先级由高到低
队列
Notes: 服务等级，即队列
Service Class是指报文在设备内部的服务等级，支持8种取值，优先级从高到低依次为CS7、CS6、EF、AF4、AF3、AF2、AF1、BE。Service Class决定了报文在设备内部所属的队列类型。
服务等级的高低取决于具体的队列调度算法配置：
  如果8种类型的队列都配置为PQ调度，则CS7>CS6>EF>AF4>AF3>AF2>AF1>BE；
  如果BE配置为PQ调度（一般不会这么配置），其余7种类型的队列配置为WFQ调度，则BE的优先级比其余7个都高；
  如果8种类型的队列都配置成WFQ调度，则相互之间无优先级高低之分。

## Slide 27: Color
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
Service Class
Color
上行方向
报文在
设备内部的
丢弃优先级
Color
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
简单流分类
Service Class
Color
映射
交换网板
下行方向
802.1P
MPLS Exp
DSCP
Green
Yellow
Red
优先级由高到低
Color
用于实现同一个队列内部，当队列发生拥塞时报文丢弃顺序
Notes: Color是指报文在设备内部的丢弃优先级，用于实现同一个队列内部，当队列发生拥塞时报文丢弃顺序。
Color支持3种取值，IEEE定义的优先级从低到高依次为Green、Yellow、Red。
丢弃优先级的高低实际取决于对应参数的配置，例如：配置Green最大只能使用50%缓存，Red最大可以使用100%缓存，则Green的丢弃优先级比Red高。

## Slide 28: 映射
内部优先级映射到外部优先级
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
上行方向
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
简单流分类
Service Class
Color
映射
交换网板
下行方向
802.1P
MPLS Exp
DSCP
Service Class
Color
DSCP |  |  |  | Service Class/Color |  |  | 
32-39 | 34 | 36 | 38 | AF | AF41 | AF42 | AF43
24-31 | 26 | 28 | 30 |  | AF31 | AF32 | AF33
16-23 | 18 | 20 | 22 |  | AF21 | AF22 | AF23
8-15 | 10 | 12 | 14 |  | AF11 | AF12 | AF13
Service Class/Color |  |  |  | DSCP |  |  | 
AF | AF41 | AF42 | AF43 | 32-39 | 34 | 36 | 38
 | AF31 | AF32 | AF33 | 24-31 | 26 | 28 | 30
 | AF21 | AF22 | AF23 | 16-23 | 18 | 20 | 22
 | AF11 | AF12 | AF13 | 8-15 | 10 | 12 | 14
外部优先级映射到内部优先级
上行映射
下行映射
Notes: 将QoS优先级映射到服务等级和颜色是在报文上行方向进行，而服务等级和颜色映射为QoS优先级则是在下行方向进行。

## Slide 29: 复杂流分类
DS边界节点
直播
视频通信
FTP
总部
直播
视频通信
FTP
分支
复杂流分类
采用复杂的规则，如由五元组（源地址、源端口号、协议号码、目的地址、目的端口号）对报文进行精细的分类。
配置流分类
配置流行为
配置流量策略
应用流量策略
要求为语音、视频等即时性业务提供最优先的转发服务
“模板化”的QoS
Notes: 随着网络的普及，网络中的业务越来越多样化，多种业务流共享同一网络资源，简单的流分类措施很难满足要求，尤其是很多业务可能都是基于80端口。这样，就要求网络具备很强的业务感知能力，能深度报文分析，对报文任意层次和字段的全面解析。复杂流分类可以在一定程度上满足此要求。
复杂流分类是指采用复杂的规则，如由五元组（源地址、源端口号、协议号码、目的地址、目的端口号）对报文进行精细的分类。

## Slide 30: Traffic Policy介绍
数据流
配置模板化QoS需要用到Traffic Policy工具。
Traffic Policy由Traffic Classifier与Traffic Behavior组成，Traffic Classifier用于匹配数据包，Traffic Behavior用于修改数据包。
Traffic Policy
Traffic Classifier
Traffic Behavior
流量匹配规则1
流量匹配规则2
流量匹配规则3
逻辑或
流量修改规则1
流量修改规则2
流量修改规则3
依次修改
Traffic Classifier
Traffic Behavior
流量匹配规则1
流量匹配规则2
流量匹配规则3
逻辑或
流量修改规则1
流量修改规则2
流量修改规则3
依次修改
Traffic Policy规则1
Traffic Policy规则2
顺序执行

## Slide 31: 流量分类全过程
DS边界节点
DS节点
直播
视频通信
FTP
总部
直播
视频通信
FTP
分支
DS节点
DS边界节点
复杂流分类
简单流分类
要求为语音、视频等即时性业务提供最优先的转发服务
Notes: 需求：要求为语音、视频等即时性业务提供最优先的转发服务
实现：在DS边界节点，先通过复杂流分类抓取语音、视频等业务流量，映射到对应的优先级；再通过简单流分类，处理剩余流量。

## Slide 32: 配置复杂流分类
DS边界设备
DS节点
由于DS边界收到的流量一般未被分类，所以复杂流分类一般在DS边界设备上配置。配置思路如下：
  使用Traffic classifier工具匹配流量
  使用Traffic behavior工具定义流分类的规则
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到DS边界设备接口入方向上
DS域
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于流量特征匹配流量
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为
remark [dscp-name | 8021p-value | EXP | … ] //对流量的QoS字段赋值
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图
traffic-policy [policy-name] [inbound | outbound] //在接口入方向上应用流策略

## Slide 33: 查看复杂流分类配置结果
当配置完成复杂流分类，可以通过以下命令查看结果：
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。

## Slide 34: 修改简单流分类 (可选)
配置端口信任的报文优先级
配置优先级映射表
DS边界设备
DS节点
简单流分类基于优先级映射表，将带有特定QoS字段数据映射为内部优先级。
优先级映射表根据实际需求可以进行一定修改，修改优先级映射表的思路如下：
  配置端口信任的报文优先级
  配置优先级映射表
DS域
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图
trust [8021p | dscp] //基于802.1P或者基于DSCP景下修改
System-view
qos map-table [ dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dscp | dscp-lp ] //进入优先级映射表视图
input [input-value1] output [output-value] //配置优先级映射表中的映射关系

## Slide 35: 检查优先级映射配置结果
修改优先级映射配置后，可以通过以下命令查看配置结果：
System-view
display qos map-table [ dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dscp | dscp-lp ] //查看当前的各优先级间的映射关系。

## Slide 36
(判断题)复杂流分类一般在DS域边界设备入方向部署。（ ）
  正确
  错误
(多选题)用于标记数据包QoS优先级的参数是以下哪些项？（ ）
  EXP
  802.1P
  DSCP
  IP-Precedence
Notes: A
ABCD

## Slide 37
DS模型需要对报文进行标记才能区分流量，一般在DS域边界设备的入方向通过复杂流分类标记流量，在DS域内的设备通过简单流分类标记流量。
标记可以打在多种数据报头内部：
  在VLAN头部使用Pri位（802.1P）标记QoS优先级。
  在MPLS头部使用EXP位标记QoS优先级。
  在IP头部使用ToS位（DSCP，IP-Precedence）标记QoS优先级。

## Slide 38
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 39: QoS数据处理流程
流量分类
CAR
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
入队列
调
度
出
接
口
出队列
流量监管
流量整形
对进入设备的流量进行监控，确保其没有滥用网络资源
流量监管
对输出报文的速率进行控制，使报文以均匀的速率发送出去
流量整形
作用
在网络边缘，监控网络流量
对于进出的不同流量规定带宽占用比例，让不同的业务有不同的流量边界
视频
语音
数据
入
接
口
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 本节课主要介绍两个流量限速技术：流量监管和流量整形。
流量监管: 通过监控进入网络的某一流量的规格，限制它在一个允许的范围之内，若某个连接的报文流量过大，就丢弃报文，或重新设置该报文的优先级（比如限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽），以保护网络资源和运营商的利益不受损害
流量整形: 通常是为了使报文速率与下游设备相匹配。当从高速链路向低速链路传输数据，或发生突发流量时，带宽会在低速链路出口处出现瓶颈，导致数据丢失严重。这种情况下，需要在进入高速链路的设备出口处进行流量整形。

## Slide 40: 流量限速技术
视频
语音
数据
入
接
口
流量分类
CAR
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
入队列
调
度
出
接
口
出队列
流量监管
流量整形
令牌
令牌桶
令牌桶技术
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 流量监管和流量整形均会用到令牌桶技术
  令牌桶：使用令牌桶对流量进行评估，是否满足报文转发的条件。

## Slide 41: 单桶单速双色标记法
B<Tc?
到达的数据大小B
Yes, Tc=Tc-B
No, Tc不变
令牌
CIR
CBS
C桶
令牌初始数量Tc=CBS
溢出，丢弃
CIR：承诺信息速率，单位是kbps
  表示向令牌桶中投放令牌的速率
CBS：承诺突发尺寸，单位为byte
  用来定义在部分流量超过CIR之前的最大突发流量，即为令牌桶的容量
数据包标记为红色，默认丢弃
数据包标记为绿色，默认转发
单桶单速双色标记法，不允许突发流量，只有承诺流量
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 当报文到来后，直接与桶中的令牌数相比较，如果有足够的令牌就转发（通常用一个令牌关联一个比特的转发权限），如果没有足够的令牌则丢弃或缓存。
为方便用Tc和Te表示桶中的令牌数量，Tc和Te初始化等于CBS和EBS。
色盲模式下，对于单速单桶：
  如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B，
  如果报文长度超过C桶中的令牌数Tc，报文被标记为红色，Tc值不变。

## Slide 42: 双桶单速三色标记法
B<Tc？
到达的数据大小B
No
Tc<B<Te?
No, Tc和Te不变
CBS
令牌
C桶
E桶
EBS
CIR
令牌溢出
令牌初始数量
C桶：Tc=CBS
E桶：Te=EBS
Yes, Tc=Tc-B
Yes, Te=Te-B
CIR：承诺信息速率，单位是kbps
  表示向令牌桶中投放令牌的速率
CBS：承诺突发尺寸，单位为byte
  用来定义在部分流量超过CIR之前的最大突发流量，即为令牌桶的容量
EBS：峰值突发尺寸，单位为byte
  用来定义每次突发所允许的最大的流量尺寸
数据包标记为红色，默认丢弃
数据包标记为绿色，默认转发
数据包标记为黄色，默认转发
双桶单速三色标记法，允许短暂的突发流量
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 当报文到来后，直接与桶中的令牌数相比较，如果有足够的令牌就转发（通常用一个令牌关联一个比特的转发权限），如果没有足够的令牌则丢弃或缓存。
为方便用Tc和Te表示桶中的令牌数量，Tc和Te初始化等于CBS和EBS。
色盲模式下，对于单速双桶：
  如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为绿色，且Tc=Tc-B，
  如果报文长度超过C桶中的令牌数Tc但不超过E桶中的令牌数Te，则报文被标记为黄色，且Te=Te-B，
  如果报文长度超过E桶中的令牌数Te，报文被标记为红色，但Tc和Te不变。

## Slide 43: 双桶双速三色标记法
令牌初始数量
P桶：Tp=PBS
C桶：Tc=CBS
P桶
溢出，丢弃
PBS
PIR
CBS
令牌
溢出，丢弃
C桶
CIR
令牌
PIR：峰值信息速率，单位为kbps
  表示端口允许的突发流量的最大速率，表示向令牌桶中投放令牌的速率，大于CIR
PBS：峰值突发尺寸，单位为byte
  用来定义每次突发所允许的最大的流量尺寸，即为令牌桶的容量，大于CBS
CIR：承诺信息速率，单位是kbps
  表示向令牌桶中投放令牌的速率
CBS：承诺突发尺寸，单位为byte
  用来定义在部分流量超过CIR之前的最大突发流量，即为令牌桶的容量
双桶双速三色标记法，允许长期的突发流量
数据包标记为红色，默认丢弃
数据包标记为黄色，默认转发
数据包标记为绿色，默认转发
B>Tp?
到达的数据大小B
Yes, Tc和Tp不变
No
Tp>B>Tc?
No, Tc=Tc-B
Yes, Tp=Tp-B
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 双速率三色标记算法关注的是速率的突发，首先评估的是数据流的速率是否符合规定的突发要求，其规则是先比较P桶，再比较C桶。
为方便用Tc和Tp表示桶中的令牌数量，Tc和Tp初始化等于CBS和PBS。
色盲模式下，在对到达报文（假设数据包大小为B）进行评估时，遵循以下规则：
  如果报文长度超过P桶中的令牌数Tp，则报文被标记为红色，且Tc和Tp保持不变。
  如果报文长度不超过P桶中的令牌数Tp但超过C桶中的令牌数Tc，则报文被标记为黄色，且Tp=Tp-B。
  如果报文长度不超过C桶中的令牌数Tc，报文被标记为绿色，且Tp=Tp-B，Tc=Tc-B。

## Slide 44: 什么是流量监管
流量监管采用承诺访问速率CAR来对流量进行控制，CAR使用令牌桶算法进行流量速率的评估，依据评估结果，实施预先设定好的监管动作。
流量监管的实现
局域网
广域网
高速链路
低速链路
数据流：
100 Mbps
流量监管TP（Traffic Policing）
通过监控进入网络的某一流量的规格，限制它在一个允许的范围之内，若某个连接的报文流量过大，就丢弃报文，或重新设置该报文的优先级，以保护网络资源不受损害。流量监管可配置在设备的接口进出方向。
报文速率
时间
CIR
使用流量监管
超过限速的报文可能会被丢弃或降低优先级
没有流量监管
接口带宽
只有2 Mbps
接口入方向
流量监管
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 如图例子：
  通过边缘网络设备连接广域网和局域网，局域网的带宽（100 Mbps）通常比广域网（2 Mbps或更低）高。
  当局域网用户试图通过广域网发送大量数据时，在网络边缘就会发生拥塞。这种情况下，可以在网络边缘的入口处进行流量监管，限制大流量数据的速率。
流量监管的特点：
  丢弃超额流量或将超额流量重标记为低优先级量
  不需要额外的内存资源，不会带来延迟和抖动
  丢包可能引发重传
  可以重标记流

## Slide 45: 承诺访问速率
承诺访问速率，CAR（Committed Access Rate）利用令牌桶来衡量每个数据报文是超过还是遵守所规定的报文速率。
可使用令牌桶类型
  单桶单速
  双桶单速
  双桶双速
令牌桶评估后，报文被标记为绿、黄、红三种颜色
  绿色表示符合规定，直接转发；
  黄色表示虽然不符合规定，但允许临时的突发，重新标记后，降低优先级进行尽力而为转发；
  红色表示报文速率过大，不符合规定，直接丢弃。
到达的报文
流分类
令牌桶
不匹配规则
以原速率转发
（不需要进行流量监管）
匹配规则
部分符合
符合
超标
重标记（Remark）
转发（Pass）
丢弃（Discard）
流量监管动作
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 流量监管采用承诺访问速率CAR（Committed Access Rate）来对流量进行控制。CAR利用令牌桶来衡量每个数据报文是超过还是遵守所规定的报文速率。
CAR主要有两个功能：
  流量速率限制：通过使用令牌桶对流经端口的报文进行度量，使得在特定时间内只有得到令牌的流量通过，从而实现限速功能。
  流分类：通过令牌桶算法对流量进行测量，根据测量结果给报文打上不同的流分类内部标记（包括服务等级与丢弃优先级）
CAR处理流程：
  当报文到来时，首先检查端口的匹配规则，如果匹配上了，则进行速率控制，报文进入令牌桶中进行流量速率评估。
  令牌桶评估后，报文被标记为红、黄、绿三种颜色。红色表示报文速率过大，不符合规定；黄色表示虽然不符合规定但允许临时的突发，绿色表示符合规定。
  报文标为红色的直接丢弃，黄色则重新标记后转发，绿色则直接转发。
可使用的令牌桶类型：三种均可以使用。
  如果只是为了限制带宽，使用单速单桶。
  如果在限制带宽的基础上，还要对输入流量的突发情况进行区分，做不同的标记处理，则使用单速双桶。注意：标记为yellow的动作一定要同标记为green的配置的不一样，否则限速效果与单速单桶一样。
  如果在限制带宽的基础上，还要对输入流量的带宽情况进行区分，区分出带宽是小于CIR还是在CIR~PIR之间，则使用双速双桶。注意：标记为yellow的动作也要同标记为green的动作配置得不一样，否则限速效果与单速单桶一样。

## Slide 46: 流量监管使用场景
局域网
广域网
流量方向
视频
数据
语音
应用1
基于接口的流量监管
基于类的流量监管
流量监管的使用
一般用于控制进方向流量，防止过多流量进入设备
对于时延敏感流量（如：视频、语音），推荐使用
接口入方向
流量监管
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 在企业网络中，存在语音、视频和数据等多种不同的业务，当大量的业务流量进入网络侧时，可能会因为带宽不足产生拥塞，需要对三种业务提供不同的保证带宽，优先保证语音业务的带宽，其次是视频业务，最后是数据业务，因此可以对不同业务进行不同的流量监督，为语音报文提供最大保证带宽，视频报文次之，数据报文保证带宽最小，从而在网络产生拥塞时，可以保证语音报文优先通过。
基于接口的流量监管
基于接口的流量监管是指对进入该接口的所有流量进行控制，而不区分具体报文的类型。（基于整个接口）
基于类的流量监管
基于类的CAR策略是指对进入该接口的满足特定条件的某一类或几类报文进行流量控制，而非所有报文。（基于流分类之后的）

## Slide 47: 配置基于接口的流量监管
基于接口的流量监管配置命令如下：
DS边界设备
DS节点
流量监管一般在设备入方向执行，根据需要可在终端测或者出口设备入方向部署，流量监管一般可以基于接口配置，也可以基于MQC配置。
基于接口的流量监管配置思路如下：
  在接口上配置流量监管的最大带宽，同时可以基于实际需求选择需要对哪些流量进行监管，也可以调整对于超出的流量实行的行为。
DS域
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
qos car [ inbound | outbound ] [ acl acl-number | destination-ip-address | source-ip-address ] cir [cir-value] [ pir pir-value ] [ cbs cbs-value pbs pbs-value ] //在接口出或入方向配置对于特定流量的流量监管，其中CIR值必须配置，CIR表示流量监管的最大承诺速率，如果不配置PIR则PIR=CIR，流量无法高于承诺速率。
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形

## Slide 48: 配置MQC实现流量监管
DS边界设备
DS节点
通过MQC可以更细致的实现流量监管，设备可以基于数据包的五元组，QoS值等信息控制流量，分配不同的带宽。
基于MQC的配置思路如下
  配置Traffic classifier工具匹配流量
  配置Traffic behavior工具定义流分类的规则
  配置Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口上
DS域
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类。
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于流量特征匹配流量。
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为。
car cir [cir-value] [ pir pir-value ] [ cbs cbs-value pbs pbs-value ] //通过CIR设置最大的承诺速率，通过PIR设置最大突发速率。
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略。
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
traffic-policy [policy-name] [inbound | outbound] //在接口入方向上应用流策略。
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形

## Slide 49: 检查流量监管配置结果
当基于接口配置流量监管后，可以通过以下命令查看配置结果：
System-view
display qos car statistics interface [interface-type interface-num] [inbound | outbound] //查看接口上通过和丢弃报文的统计信息。
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。
当基于MQC配置流量监管后，可以通过以下命令查看配置结果：
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形

## Slide 50: 什么是流量整形
流量整形TS（Traffic Shaping）
是一种主动调整流量输出速率的措施。
通过在上游设备的接口出方向配置流量整形，将上游不规整的流量进行削峰填谷，输出一条比较平整的流量，从而解决下游设备的瞬时拥塞问题。
流量整形的实现
通常使用缓冲区和令牌桶来完成。
令牌桶类型：单速单桶
评估结果：符合（Green），超标（Red）
报文速率
时间
CIR
没有流量整形
局域网
广域网
高速链路
低速链路
数据流：
100 Mbps
使用流量整形
接口带宽
1 Gbps
接口带宽
只有2 Mbps
接口出方向
流量整形
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: GTS：Generic Traffic Shaping 通用流量整形
当从高速链路向低速链路传输数据，或发生突发流量时，带宽会在低速链路出口处出现瓶颈，导致数据丢失严重。这种情况下，需要在进入高速链路的设备出口处进行流量整形。
当报文的发送速度过快时，首先在缓冲区进行缓存，在令牌桶的控制下再均匀地发送这些被缓冲的报文。
流量整形的特点：
  缓存超出策略/协定SLA规定的超额流量
  需要内存去缓存超额流量，可能会带来延迟和抖动
  较少的丢包，因而较少导致重传
  不能重标记
可使用的令牌桶类型：单速单桶，评估结果只有符合（Green）和超标（Red）两种。

## Slide 51: 流量整形的实现 (1)
某队列
整形？
调
度
出队列
转发
No
符合
令牌桶
超标
正在出队的数据包仍然转发出去
将超标的报文所在的队列的状态改为不可调度，等空闲再调度此队列。
Yes
队列流量整形
队列流量整形
对接口的每个队列进行流量整形，区分优先级。
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 步骤：在出队的时候，不需要整形的报文，直接转发；对于需要进行整形的报文，则先进行令牌桶评估：
  如果数据包速率符合要求，标记为绿色，并转发。
  如果数据包速率超标，则当前正在出队的数据包仍然转发出去，同时，将该数据包所在队列的状态改为不可调度，等令牌桶填充了新的令牌时再调度此队列。队列的状态改为不可调度后，该队列允许报文继续入队，但入队满了的时候会丢弃报文。因此，虽然流量整形使超额的数据能够从接口平滑地输出，但并不表示流量整形永远不会丢包。

## Slide 52: 流量整形的实现 (2)
队列3
调
度
出队列
令牌桶
超标，
接口暂停调度，等令牌足够在继续调度。
接口流量整形
队列1
队列2
队列N
… …
接口流量整形
符合，则转发
端
口
所
有
队
列
限制接口发送的所有报文的总速率，是对整个出接口进行流量整形，不区分优先级。
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形
Notes: 步骤：在出队的时候，对所有队列的数据包总和进行令牌桶评估：
  如果数据包总速率符合要求，标记为绿色，并转发。
  如果数据包总速率超标（即令牌桶中的令牌不足），标记为红色，接口暂停调度，等令牌足够时再继续调度。

## Slide 53: 流量整形使用场景
一般用于接口出方向，多用于流量限速，对于丢包敏感流量（如：上网、下载等），推荐使用。
企业网络中，总部与分支机构通过ISP网络使用专线相连。分支机构想要访问Internet必须通过总部。
如果所有分支机构同时访问Internet，可能导致访问Internet的Web流量产生拥塞，从而被丢弃。如图所示，为了防止Web流量的丢失，可以在企业分支机构的流量进入企业总部之前配置流量整形。
总部
流量方向
分支机构1
分支机构2
Internet
ISP
接口出方向
流量整形
上行映射
流量限速
令牌桶
流量监管
流量整形

## Slide 54: 基于接口配置流量整形
基于接口配置流量整形命令如下：
DS边界设备
DS节点
DS域
流量整形只能在设备出方向配置，配置方式上可以分为基于接口的流量整形，基于队列的流量整形和通过MQC实现整形。
基于接口的流量整形颗粒度较粗，配置思路如下：
  在接口出方向部署流量整形，配置最大带宽。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
qos gts cir [cir-value] [ cbs cbs-value ] //在接口出方向配置流量整形，CIR表示整形最大速率，可根据实际需求配置CBS可以控制令牌桶大小，CIR必须配置。

## Slide 55: 配置基于队列的流量整形
创建队列模板并配置队列整形
在接口下应用队列模板
DS边界设备
DS节点
DS域
通过在接口下应用队列模板，可以实现针对各队列的流量整形。
针对不同的优先级队列设置不同的流量整形参数，可以实现对不同业务的差分服务。基本配置思路如下：
  创建队列模板
  配置队列整形
  在接口下应用队列模板
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
qos queue-profile [queue-profile-name] //创建队列模板。
queue [start-queue-index] to [end-queue-index ] gts cir [cir-value] [ cbs cbs-value ] //配置对于特定队列设置出方向流量整形，配置CIR设定特定队列所能使用的最大带宽。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
qos queue-profile [queue-profile-name] //在接口下应用队列模板。

## Slide 56: 配置MQC实现流量整形
DS边界设备
DS节点
DS域
配置MQC实现流量整形，可以通过流分类，为不同业务提供更细致的差分服务。
MQC实现流量整形的配置思路如下：
  配置Traffic classifier工具匹配流量
  配置Traffic behavior工具定义流分类的规则
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口出方向上
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类。
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于流量特征匹配流量。
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为。
gts cir [cir-value] | pct [pct-value] //配置流量整形，可以基于流量最大速率配置，也可以基于占用接口带宽百分比配置。
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略。
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
traffic-policy [policy-name] [inbound | outbound] //在接口出方向上应用流策略。

## Slide 57: 检查流量整形配置结果
配置基于队列的流量整形后，可通过以下命令查看配置结果
配置基于MQC的流量整形后，可以通过以下命令查看结果
System-view
display qos queue-profile [ queue-profile-name ] //查看队列模板的配置信息。
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。

## Slide 58
(判断题)流量整形对于超限的流量默认进行缓存，流量监管对于超限的流量默认进行丢弃。（ ）
  正确
  错误
(多选题)用于度量流量的令牌桶有几种类型？（ ）
  单桶单速
  单桶三速
  双桶单速
  双桶双速
Notes: A
ACD

## Slide 59
流量限速技术主要有两种，流量监管和流量整形。
流量监管对于超限的流量默认丢弃，流量监管可以在设备进出方向部署
流量整形对于超限的流量默认缓存，流量整形只能在设备出方向部署。
设备使用令牌桶度量流量，令牌桶共有三种：
  单桶单速，可以与流量监管与流量整形配合使用。
  双桶单速，只能与流量监管配合使用，主要用在偶尔有突发流量的场景下。
  双桶双速，只能与流量监管配合使用，主要用在有长期突发流量的场景下。

## Slide 60
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 61: QoS数据处理流程
流量分类
CAR
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
入队列
调
度
出
接
口
出队列
视频
语音
数据
入
接
口
令牌
令牌桶
拥塞避免
什么是拥塞?
Notes: 拥塞避免：过度的拥塞会对网络资源造成损害，拥塞避免监督网络资源的使用情况，当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略，通过调整流量来解除网络的过载，通常作用在接口出方向。

## Slide 62: 拥塞的产生
2 Mbps
广域网
局域网
2 Mbps
数据流
10 Mbps
局域网
拥塞点
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
汇聚问题
高速链路
低速链路
100 Mbps
10 Mbps
带宽不匹配
Notes: 拥塞是在共享网络上多个用户竞争相同的资源（带宽、缓冲区等）时发生的问题。
  例如，由于广域网的带宽通常要比局域网的带宽小，当一个局域网的用户向另一个局域网的用户发送数据时，由于广域网的带宽小于局域网的带宽，数据将不可能按局域网发送的速度在广域网上传输。此时，处在局域网和广域网之间的路由器将发生拥塞。
拥塞经常发生于如图所示的情况：
  速率不匹配：分组从高速链路进入设备，再由低速链路转发出去。
  汇聚问题：分组从多个接口同时进入设备，由一个没有足够带宽的接口转发出去。

## Slide 63: 拥塞的影响
拥塞有可能会引发一系列的负面影响：
  拥塞增加了报文传输的延迟和延迟抖动。
  过高的延迟会引起报文重传。
  拥塞使网络的有效吞吐率降低，造成网络资源的损害。
  拥塞加剧会耗费大量的网络资源（特别是存储资源），不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
影响
对策
拥塞避免
拥塞管理
Notes: 拥塞的影响：
拥塞使流量不能及时获得资源，是造成服务性能下降的源头。然而在分组交换以及多用户业务并存的复杂环境下，拥塞又是常见的。因此采取有效的避免拥塞以及防止拥塞加剧的方法是必需的。
拥塞的管理和对策：
在满足用户对服务质量要求的前提下尽可能地充分利用网络资源。通常用如下两种策略来缓解网络拥塞：
  拥塞管理：指网络在发生拥塞时，如何进行管理和控制。
  拥塞避免：通过监视网络资源（如队列或内存缓冲区）的使用情况，在拥塞有加剧的趋势时，主动丢弃报文，通过调整网络的流量来解除网络过载的一种流量控制机制。拥塞避免用于防止因为线路拥塞而使设备的队列溢出。——本节课我们主要来介绍下拥塞避免技术。

## Slide 64: 拥塞避免技术
拥塞避免是指通过监视网络资源（如队列或内存缓冲区）的使用情况，在拥塞有加剧的趋势时，主动丢弃报文，通过调整网络的流量来解除网络过载的一种流控机制。
队列0
队列1
队列2
队列N
……
拥塞避免
入队列
监控
数据发送队列
如果拥塞加剧，主动丢弃未进入队列的报文
尾丢弃 - 传统处理方式
RED（Random Early Detection）
WRED（Weighted Random Early Detection）
丢弃策略

## Slide 65: 策略1：尾丢弃 (Tail Drop)
当队列的长度达到最大值后，所有新入队列的报文（缓存在队列尾部）都将被丢弃。
每秒6个数据包
每秒4个数据包
4 | 3 | 2 | 1
6 | 5
队列已经被装满
后续向该队列发送的报文都将直接被丢弃
Notes: 由于每个队列长度有限，当某一队列已经被装满时，传统的处理方法会将后续向该队列发送的报文全部丢弃，直至拥塞解除，这种处理方式称为尾丢弃（Tail Drop）。

## Slide 66: 缺点1：TCP全局同步现象
当队列的长度达到最大值后，所有新入队列的报文（缓存在队列尾部）都将被丢弃。
问题
TCP全局同步现象
TCP连接始终无法建立
步骤：
TCP启动过程
流量过大，导致队列被装满，发生尾丢弃行为
服务器回复的TCP确认包由于拥塞被丢掉，故发送方未收到TCP确认，则认为网络发生了拥塞，于是同时将TCP滑动窗口Size减小，则整体流量同时减小
此时网络拥塞消除，发送方又都能收到TCP确认包，故认为网络不再拥塞，于是都进入TCP慢启动过程，周而复始
流量
时间
最大值
1
2
3
4
Notes: TCP全局同步现象如图，三种颜色表示三条TCP连接。
TCP全局同步：
  对于TCP报文，如果大量的报文被丢弃，将造成TCP超时，从而引发TCP慢启动，使得TCP减少报文的发送。
  当队列同时丢弃多个TCP连接的报文时，将造成多个TCP连接同时进入拥塞避免和慢启动状态以调整并降低流量，这就被称为TCP全局同步现象。这样多个TCP连接发往队列的报文将同时减少，而后又会在某个时间同时出现流量高峰，如此反复，使网络资源利用率低。

## Slide 67: 缺点2：无差别丢弃
当队列的长度达到最大值后，所有新入队列的报文（缓存在队列尾部）都将被丢弃。
问题
无差别丢弃
非关键4 | 非关键3 | 非关键 2 | 关键 1
队列已经被装满
后续向该队列发送的报文都将
直接被丢弃
尾丢弃很可能导致大量非关键数据被转发，而大量关键数据被丢弃
尾丢弃无法对流量进行区分
原因：
关键 7 | 关键 6 | 关键 5
Notes: 尾丢弃无法对流量进行区分丢弃。

## Slide 68: 策略2：早期随机检测 (RED)
RED（Random Early Detection）随机地丢弃数据报文。
过程：
当队列小于低门限时，不丢弃报文
当队列长度在高门限和低门限之间时，开始随机丢弃新到来的报文，且队列越长，丢弃概率越大
当队列长度超过高门限时，丢弃所有新到来的报文，即尾丢弃
丢弃概率
实际
队列长度
100%
最大
丢弃概率
低门限
高门限
队列最大长度
丢弃概率曲线
不丢弃
随机丢弃
尾丢弃
1
2
3
Notes: RED为每个队列的长度都设定了阈值门限，并规定：
  当队列的长度小于低门限时，不丢弃报文。
  当队列的长度大于高门限时，丢弃所有收到的报文。
  当队列的长度在低门限和高门限之间时，开始随机丢弃到来的报文。方法是为每个到来的报文赋予一个随机数，并用该随机数与当前队列的丢弃概率比较，如果大于丢弃概率则报文被丢弃。队列越长，报文被丢弃的概率越高。

## Slide 69: 缓解TCP全局同步现象
RED通过随机地丢弃数据报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，从而避免了TCP的全局同步现象。
流量
时间
最大值
缺点：
RED也无法对流量进行区分
现象：
仍可能出现TCP全局同步现象，但链路利用率已大大增加
TCP全局同步现象
Notes: 为避免TCP全局同步现象，出现了RED（Random Early Detection）技术。RED通过随机地丢弃数据报文，让多个TCP连接不同时降低发送速度，从而避免了TCP的全局同步现象。使TCP速率及网络流量都趋于稳定。

## Slide 70: 策略3：加权随机先期检测 (WRED)
WRED（Weighted Random Early Detection）通过对不同优先级数据包或队列设置相应的丢弃策略，以实现对不同流量进行区分丢弃。
举例：
IP Precedence=0的流量低门限为20，高门限为40
IP Precedence=2的流量低门限为35，高门限为40，相对于IPP=0的流量晚丢
优点：
打乱TCP滑动窗口的调整时间，避免TCP全局同步现象
基于权重，实现了不同流量的区分丢弃
丢弃概率
实际
队列长度
100%
最大
丢弃概率
20
30
40
35
以IP Precedence为例
对应优先级分别为：
0
1
2
流量1
流量2
流量3
1
2
Notes: 基于RED技术，设备实现了WRED（Weighted Random Early Detection）。
流队列支持基于DSCP或IP优先级进行WRED丢弃。每一种优先级都可以独立设置报文丢包的上下门限及丢包率，报文到达下限时，开始丢包，随着门限的增高，丢包率不断增加，最高丢包率不超过设置的丢包率，直至到达高门限，报文全部丢弃，这样按照一定的丢弃概率主动丢弃队列中的报文，从而一定的程度上避免拥塞问题。

## Slide 71: WRED丢弃优先级
Service Class
Color
上行方向
报文在
设备内部的
丢弃优先级
Color
VLAN报文
MPLS报文
IP报文
Green
Yellow
Red
优先级由高到低
Service Class
Color
映射
交换网板
下行方向
802.1P
MPLS Exp
DSCP
映射
802.1P
MPLS Exp
DSCP
Color/丢弃概率 |  |  | 
例：AF | AF41 | AF42 | AF43
低门限 | 70 | 50 | 30
高门限 | 80 | 60 | 40
丢弃概率 | 70% | 80% | 90%
Service Class/Color |  |  | 
AF | AF41 | AF42 | AF43
 | AF31 | AF32 | AF33
 | AF21 | AF22 | AF23
 | AF11 | AF12 | AF13
Notes: Color：
  用于实现同一个队列内部，当队列发生拥塞时报文丢弃顺序。

## Slide 72: 丢弃概率曲线
Color/丢弃概率 |  |  | 
例：AF | AF41 | AF42 | AF43
低门限 | 70 | 50 | 30
高门限 | 80 | 60 | 40
丢弃概率 | 70% | 80% | 90%
丢弃概率
实际
队列长度
100%
红色丢弃概率
红色
低门限
红色
高门限
黄色
高门限
黄色
高门限
绿色
高门限
绿色
高门限
队列
最大长度
黄色丢弃概率
绿色丢弃概率
不同流量的区分丢弃
Notes: 实际应用：
  WRED低门限百分比建议从50%开始取值，根据不同颜色的丢弃优先级逐级调整。一般推荐绿色报文设置的丢弃概率比较小，高、低门限值比较大；黄色报文次之；红色报文设置的丢弃概率最大，高、低门限值最小。
  这样，在网络趋近拥塞时，红色报文由于设置的低门限值比较小，丢弃概率比较大，红色报文最先开始被丢弃；随着队列的长度逐渐增长，最后才开始丢弃绿色报文。如果队列长度达到相应颜色的最大门限，这种颜色的报文开始实行尾丢弃。

## Slide 73: 拥塞避免的应用
视频流
语音流
数据流
视频
语音
数据
局域网
广域网
局域网
流量方向
接口出方向
拥塞避免
Notes: 应用举例：
  各地用户有可能向同一台服务器上传数据，因此用户与服务器之间的通信会经过广域网，由于广域网带宽小于局域网的带宽，位于广域网和局域网之间的边缘设备将可能发生拥塞，此时可以通过配置拥塞避免，主动丢弃优先级较低的报文（比如数据报文等），减少网络的拥塞，保证高优先级业务正常运行。

## Slide 74: 配置基于队列的WRED
设备支持基于DSCP优先级的WRED和基于IP优先级的WRED，配置思路如下：
  配置丢弃模板
  配置WRED参数
  在队列模板中调用丢弃模板
  在接口出方向调用队列模板
System-view
drop-profile [drop-profile-name] //创建丢弃模板
wred [dscp | ip-precedence] //配置当前WRED丢弃模板基于DSCP优先级或IP优先级进行丢弃
dscp [dscp-value] low-limit [low-limit-percentage] high-limit [high-limit-percentage] discard-percentage [discard-percentage] //配置基于DSCP优先级的WRED参数
ip-precedence [ip-precedence-value] low-limit [low-limit-percentage] high-limit [high-limit-percentage] discard-percentage [discard-percentage] //（可选）配置基于IP优先级的WRED参数
qos queue-profile [queue-profile-name] //进入队列模板视图
queue [queue-index] drop-profile [drop-profile-name] //在队列模板中为指定队列绑定丢弃模板
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图
qos queue-profile [queue-profile-name] //在接口下应用队列模板
DS边界设备
DS节点
DS域

## Slide 75: 配置MQC实现拥塞避免 (1)
丢弃模板在流行为中绑定后，将流行为和对应的流分类在流策略下进行关联，并将此流策略应用到接口上，可以实现对匹配流分类规则的流量的拥塞避免，配置思路如下：
  配置丢弃模板
  配置Traffic classifier与Traffic behavior
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口出方向上
System-view
drop-profile [drop-profile-name] //创建丢弃模板。
wred [dscp | ip-precedence] //配置当前WRED丢弃模板基于DSCP优先级或IP优先级进行丢弃。
dscp [dscp-value] low-limit [low-limit-percentage] high-limit [high-limit-percentage] discard-percentage [discard-percentage] //配置基于DSCP优先级的WRED参数。
ip-precedence [ip-precedence-value] low-limit [low-limit-percentage] high-limit [high-limit-percentage] discard-percentage [discard-percentage] //（可选）配置基于IP优先级的WRED参数。
DS边界设备
DS节点
DS域

## Slide 76: 配置MQC实现拥塞避免 (2)
丢弃模板在流行为中绑定后，将流行为和对应的流分类在流策略下进行关联，并将此流策略应用到接口上，可以实现对匹配流分类规则的流量的拥塞避免，配置思路如下：
  配置丢弃模板
  配置Traffic classifier与Traffic behavior
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口出方向上
DS边界设备
DS节点
DS域
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类。
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于流量特征匹配流量。
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为。
drop-profile [drop-profile-name] //在流行为中绑定已创建的丢弃模板。
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略。
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
traffic-policy [policy-name] outbound //在接口出方向上应用流策略。

## Slide 77: 检查拥塞避免的配置结果
检查基于队列的拥塞避免配置结果
检查基于MQC的拥塞避免配置结果
System-view
interface [interface-type interface-num]
display this //查看接口下绑定的队列模板。
qos queue-profile [queue-profile-name]
display this //查看队列模板绑定的丢弃模板。
display drop-profile [ drop-profile-name ] //查看丢弃模板的配置信息。
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。

## Slide 78
(多选题)QoS主动丢弃报文的机制有以下哪些项？（ ）
  尾丢弃
  RED
  MRED
  WRED
Notes: ABD

## Slide 79
拥塞避免技术不避免拥塞，拥塞避免技术避免由于拥塞导致的问题（尾丢弃导致TCP全局同步，接口流量时大时小，UDP流量抢占TCP流量所用带宽）。
RED/WRED通过随机丢弃数据包保证不会存在TCP全局同步等问题。

## Slide 80
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 81: QoS数据处理流程
流量分类
CAR
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
入队列
调
度
出
接
口
出队列
视频
语音
数据
入
接
口
令牌
令牌桶
拥塞管理
Notes: 拥塞管理：是必须采取的解决资源竞争的措施，将报文放入队列中缓存，并采取某种调度算法安排报文的转发次序，通常作用在接口出方向。

## Slide 82: 拥塞管理技术
拥塞管理是指网络在发生拥塞时，针对不同类型的业务流量，如何进行管理和控制。
处理的方法是：使用队列技术。
队列0
队列1
队列2
队列N
……
调
度
出队列
数据发送队列
拥塞管理
按照各个队列的优先级，对报文的转发进行不同的调度处理
Notes: 拥塞管理技术
  拥塞管理的中心内容是当拥塞发生时如何制定一个策略，用于决定报文转发的处理次序和丢弃原则，一般采用队列技术。
  管理的内容包括：报文离开队列的时间、顺序，以及各个队列之间报文离开的相互关系则由队列调度算法决定。
队列技术
  将从一个接口发出的所有报文放入多个队列，按照各个队列的优先级进行处理。不同的队列调度算法用来解决不同的问题，并产生不同的效果。

## Slide 83: 什么是队列
队列指在缓存中对报文进行排序的逻辑。
每个端口上都有8个下行队列，称为CQ（Class Queue）队列，也叫端口队列（Port-queue）
分别为BE、AF1、AF2、AF3、AF4、EF、CS6和CS7。
队列
Notes: 什么是队列？
  队列指的是在缓存中对报文进行排序的逻辑。当流量的速率超过接口带宽或超过为该流量设置的带宽时，报文就以队列的形式暂存在缓存中。
  NE20E设备和NE40E设备，每个端口上都有8个下行队列，称为CQ（Class Queue）队列，也叫端口队列（Port-queue），分别为BE、AF1、AF2、AF3、AF4、EF、CS6和CS7。

## Slide 84: 队列调度算法
拥塞管理使用队列技术。
先进先出，FIFO（First In First Out）
严格优先级，SP（Strict Priority）
加权公平队列，WFQ（Weighted Fair Queuing）
队列调度算法
Notes: 队列技术，将从一个接口发出的所有报文放入多个队列，按照各个队列的优先级进行处理。不同的队列调度算法用来解决不同的问题，并产生不同的效果。

## Slide 85: 先进先出 (FIFO)
单个队列的报文采用FIFO（First In First Out）原则入队和出队。
报文1
报文2
报文3
FIFO
调
度
队列
报文1
报文2
报文3
FIFO原则
入队列
FIFO原则
出队列
Notes: FIFO不对报文进行分类。
FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列，在队列的出口让报文按进队的顺序出队，先进的报文将先出队，后进的报文将后出队。
特点：
  优点：实现机制简单且处理速度快。
  缺点：不能有差别地对待优先级不同的报文。

## Slide 86: 严格优先级 (SP)
SP（Strict Priority）调度就是严格按照队列优先级的高低顺序进行调度。
SP
调
度
出队列
高优先级队列
中优先级队列
低优先级队列
报文1
报文2
报文3
报文6
报文4
报文5
报文2
报文6
报文3
报文4
报文5
报文1
报文1
报文2
报文3
报文4
报文5
报文6
分
类
入队列
Notes: SP：只有高优先级队列中的报文全部调度完毕后，低优先级队列才有调度机会。
如图：假设端口有3个采用SP调度算法的队列，分别为高优先（High）队列、中优先（Medium）队列、和低优先（Low）队列，它们的优先级依次降低。其中报文编号表示报文到达顺序。
在报文出队的时候，首先让高优先队列中的报文出队并发送，直到高优先队列中的报文发送完，然后发送中优先队列中的报文，直到发送完，接着是低优先队列。在调度低优先级队列时，如果高优先级队列又有报文到来，则会优先调度高优先级队列。这样，较高优先级队列的报文将会得到优先发送，而较低优先级的报文后发送。
特点：
  优点：对高优先级的报文提供了优先转发。
  缺点：低优先级队列可能出现“饿死”现象。即：拥塞发生时，如果较高优先级队列中长时间有报文存在，那么低优先级队列中的报文就会得不到调度机会。

## Slide 87: 加权公平队列 (WFQ)
WFQ（Weighted Fair Queuing）调度是按队列权重来分配每个流占有出口的带宽。
8bit报文
WFQ
调
度
出队列
高优先级队列: 50%
中优先级队列: 25%
低优先级队列: 25%
4bit报文
6bit报文
分
类
入队列
Bit-by-bit
4bit报文
6bit报文
8bit报文
报文组装
离开的报文
报文1
报文2
报文3
报文4
报文5
报文6
Notes: 加权公平队列WFQ（Weighted Fair Queuing）调度是按队列权重来分配每个流应占有出口的带宽。同时，为了使得带宽分配更加“公平”，WFQ以bit为单位进行调度，是bit-by-bit调度模型。
特点：
  优点：
    不同的队列获得公平的调度机会，从总体上均衡各个流的延迟。
    短报文和长报文获得公平的调度：如果不同队列间同时存在多个长报文和短报文等待发送，让短报文优先获得调度，从而在总体上减少各个流的报文间的抖动。
    从统计上看，权重越小，所分得的带宽越少。权重越大，所分得的带宽越多。
  缺点：低时延业务仍得不到及时调度；无法实现用户自定义分类规则。
Bit-by-bit调度模型只是理想化的模型，实际上，NE40E实现的WFQ是按照一定的粒度，例如256B、1KB，或其他粒度，具体按何种粒度，与单板类型相关。

## Slide 88: 端口队列调度方式
每个接口有8个端口队列，用户可以为其都配置成SP调度，或者是基于权重的调度。
根据队列调度算法，8个端口队列可以分为三组：
PQ队列：采用SP调度算法
WFQ队列：采用WFQ调度算法
LPQ队列：采用SP调度算法
8个端口队列
分为3组
Notes: PQ队列
  PQ队列之间采用SP调度算法，当从队列调度报文时，先从高优先级的队列调度报文。这样，可对不同业务数据提供绝对的优先，对时延敏感的实施应用如VoIP的延时可以得到保证，对优先业务的报文带宽占用可以绝对优先。
  缺点：报文饿死现象，如果不对高优先级的报文带宽加限制，会造成低优先级报文得不到带宽，可能得不到调度机会。
  通常情况下，只时延敏感的业务入PQ队列。
WFQ队列
  WFQ队列是按权重进行调度的，调度算法可以是WFQ调度算法，按权重进行剩余带宽的分配。
LPQ队列
  LPQ队列是在高速链路（以太网）接口上实现的队列调度机制。低速链路（如Serial、MP-Group）上不支持LPQ队列。
  LPQ队列之间的调度方式与PQ队列一样，也采用SP调度。不同在于拥塞时PQ可以抢占WFQ的带宽，而LPQ不可以抢占WFQ的带宽。在PQ和WFQ队列调度结束后，如果还有剩余带宽则分配给LPQ。
  实际应用中，可以将BE流用LPQ进行调度。这样，在网络负载较重时，BE流可以完全被限制，优先满足其它业务。
所有的8个端口队列可以全部配置成WFQ，也可以全部配置成PQ，也可以全部配置成LPQ，也可以组合。

## Slide 89: 三种队列的调度顺序
PQ
队列
队列 1
队列 m
… …
WFQ
队列
队列 1
队列 i
… …
LPQ
队列
队列 1
队列 k
… …
WFQ
调度
SP
调度
SP
调度
SP
调度
目
的
端
口
开始
PQ队列空？
WFQ队列空？
LPQ队列空？
执行一轮
PQ调度
执行一轮
WFQ调度
执行一轮
LPQ调度
是
是
是
否
否
否
端口队列调度顺序
队列间的调度流程
Notes: 端口队列调度顺序：
  PQ、WFQ、LPQ之间采用SP调度算法，优先调度PQ队列，再调度WFQ队列，最后调度LPQ队列。
队列间的调度流程：
  在调度出队的时候，若PQ队列中有报文，则总是优先发送PQ队列中的报文，直到PQ队列中没有报文时才调度发送WFQ队列中的报文。只要PQ队列中有报文，系统就会优先发送PQ队列中的报文。
  若PQ队列中没有报文时，则调度WFQ队列。如果在调度WFQ队列过程中，PQ队列又有报文到来，则会优先调度PQ队列。
  直到WFQ中的报文被发送完毕，才调度LPQ队列中的报文。
调度结果：
  首先保证PQ队列的PIR带宽，剩余带宽在各WFQ队列间按权重分配。
  当满足所有WFQ队列的PIR带宽后，如果此时还有剩余带宽，则分配给LPQ。

## Slide 90: 拥塞管理的应用
视频流
语音流
数据流
视频
语音
数据
流量方向
接口出方向
拥塞管理
Notes: 应用举例：
  在网络中，当共享同一网络的多种业务竞争相同的资源（带宽，缓冲区等）时可能会产生拥塞，高优先级业务无法得到保证。此时可以通过优先级映射的结果将报文送入不同的队列，如图所示，在设备出方向为不同的队列配置不同的调度方式，可以达到对不同业务进行差分服务的目的。

## Slide 91: QoS处理流程回顾
视频
语音
数据
入
接
口
流量分类
令牌桶
令牌
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
拥塞避免
入队列
调
度
拥塞管理
流量整形
流量监管
出
接
口
出队列
CAR

## Slide 92: 配置基于队列的拥塞管理
WAN接口支持PQ，WFQ，PQ+WFQ三种调度模式。拥塞管理的配置思路如下：
  创建QoS队列模板
  配置调度模式
  在接口下应用队列模板
System-view
qos queue-profile [queue-profile-name] //创建队列模板。
schedule pq [queue-index] | wfq [queue-index] //配置WAN接口下各队列的调度模式。
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
qos queue-profile [queue-profile-name] //在接口下应用队列模板。
DS边界设备
DS节点
DS域

## Slide 93: 配置MQC实现拥塞管理 (1)
MQC中的流分类提供了三种队列：
  确保转发队列（AF）
  加速转发队列（EF/LLQ）
  尽力而为队列（BE）
MQC方式的拥塞管理配置思路如下：
  配置Traffic classifier与Traffic behavior
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口出方向上
DS边界设备
DS节点
DS域
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类。
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于流量特征匹配流量。
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为。
queue af bandwidth [bandwidth | pct percentage] //在流行为中配置AF队列最小确保带宽。
queue ef bandwidth [bandwidth | pct percentage] //在流行为中配置EF队列的最小带宽 。
queue llq bandwidth [bandwidth | pct percentage] //在流行为中配置LLQ队列的最大带宽 。
queue wfq queue-number [total-queue-number] //在流行为中配置BE队列的WFQ调度参数。
Notes: 确保转发队列（AF）：可以保证在网络发送的业务流量没有超过最小可确保带宽的情况下确保转发。
加速转发队列（EF/LLQ）：匹配规则的报文进入EF或LLQ队列后，进行绝对优先级调度，仅当EF或LLQ队列中的报文调度完毕后，才会调度其他队列中的报文。当AF或BE队列有空闲带宽时，EF队列可以对空闲带宽进行占用。LLQ队列较EF队列而言，时延更低。
尽力而为队列（BE）：未进入AF队列和EF队列的剩余报文进入BE队列。BE队列使用WFQ算法调度。
AF队列和EF队列带宽之和不得超过接口带宽的100%。
各AF队列按照权重分享剩余带宽（可用带宽减去EF队列占用带宽后的剩余资源）。

## Slide 94: 配置MQC实现拥塞管理 (2)
MQC中的流分类提供了三种队列：
  确保转发队列（AF）
  加速转发队列（EF/LLQ）
  尽力而为队列（BE）
MQC方式的拥塞管理配置思路如下：
  配置Traffic classifier与Traffic behavior
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
  将Traffic policy应用到设备接口出方向上
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略。
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
traffic-policy [policy-name] outbound //在接口出方向上应用流策略。
DS边界设备
DS节点
DS域
Notes: 确保转发队列（AF）：可以保证在网络发送的业务流量没有超过最小可确保带宽的情况下确保转发。
加速转发队列（EF/LLQ）：匹配规则的报文进入EF或LLQ队列后，进行绝对优先级调度，仅当EF或LLQ队列中的报文调度完毕后，才会调度其他队列中的报文。当AF或BE队列有空闲带宽时，EF队列可以对空闲带宽进行占用。LLQ队列较EF队列而言，时延更低。
尽力而为队列（BE）：未进入AF队列和EF队列的剩余报文进入BE队列。BE队列使用WFQ算法调度。
AF队列和EF队列带宽之和不得超过接口带宽的100%。
各AF队列按照权重分享剩余带宽（可用带宽减去EF队列占用带宽后的剩余资源）。

## Slide 95: 检查拥塞管理配置结果
检查基于队列的拥塞管理配置结果
检查基于流分类的拥塞管理配置结果
System-view
interface [interface-type interface-num]
display this //查看接口下绑定的队列模板。
display qos queue-profile [queue-profile-name] //查看队列模板的配置信息。
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。

## Slide 96
(单选题)接口下的队列有几条？（ ）
  6
  7
  8
  9
(单选题)以下哪些是队列调度技术？（ ）
  PQ
  WFQ
  WRED
  FIFO
Notes: C
ABD

## Slide 97
当数据包进入队列后，设备根据队列调度机制向外发送数据。
常用的队列调度技术有FIFO，PQ，WFQ等。
PQ调度方式先于WFQ与FIFO执行，当使用PQ调度方式调度的队列内没有数据后，使用WFQ调度方式调度的队列才能发送数据，当使用PQ和WFQ调度方式调度的队列内没有数据时，使用FIFO调度方式调度的队列才能发送数据。

## Slide 98
QoS技术概述
QoS流分类和流标记
流量限速技术
拥塞避免技术
拥塞管理技术
HQoS介绍

## Slide 99: QoS的局限
由于传统QoS只能将流分成8个队列进行调度控制，因此在多租户的场景下限制很大。
家宽场景下，不同的家庭可能会租用不同的网络带宽，不同的网络服务，QoS无法精细化的管理这些家庭。
家庭宽带场景下的QoS局限
Internet
3位租户包20M带宽，租用上网业务
3位租户包30M带宽，租用IPTV业务
2位租户包50M带宽，租用VoIP业务
2位租户包10M带宽，租用IPTV业务
2位租户包20M带宽，租用上网业务
2位租户包30M带宽，租用VoIP业务
3位租户包20M带宽，租用IPTV业务
3位租户包50M带宽，租用VoIP业务
出口无法基于用户进行QoS，只能使用8个队列区分流量
20户家庭租用不同的带宽和业务

## Slide 100: HQoS概述
传统的QoS基于接口进行流量调度，单个接口只能区分业务优先级，只要属于同一优先级的流量，就使用同一个端口队列，彼此之间竞争同一个队列资源。因此，传统的QoS无法对接口上多个用户的多个流量进行区分服务。
HQoS基于多级队列实现层次化调度，不仅区分了业务，也区分了用户，实现了精细化的QoS服务。
不同设备的HQoS特性有一定区别，本节主要介绍CPE（AR系列路由器）的HQoS特性。

## Slide 101: HQoS队列介绍
HQoS基于队列实现层次化调度，CPE上支持三级队列：Level3流队列（Flow Queue）、Level2用户队列（Subscriber Queue）、Level1接口队列（Port Queue）。
…
…
…
…
Level2用户队列（Subscriber Queue）
Level1接口队列（Port Queue）
物理接口
Level3流队列（Flow Queu）
Level3流队列（Flow Queu）
语音流量
视频流量
租户1
上网流量
游戏流量
租户2
…
租户N
视频流量
其他流量
子接口，Tunnel等
Notes: 流队列
  每个用户的同类业务可以被认为是一个业务流，HQoS能够针对每个用户的不同业务流进行队列调度。流队列一般与业务类型相对应，包括EF、AF、BE等，用户可以配置流队列的调度方式。
用户队列
  来自同一用户的所有业务可以被认为是一个用户队列，HQoS可以使该用户队列下的所有业务共享一个用户队列的带宽。
接口队列
  每个接口（子接口，Tunnel口等）一个队列，接口队列之间进行轮询调度（RR），用户仅可以配置基于接口的流量整形，且其调度方式不可配置。

## Slide 102: HQoS队列调度介绍
流队列调度器和用户队列调度器都支持PQ、WFQ、PQ+WFQ调度。接口队列调度器使用轮询调度RR（Round Robin）方式。
HQoS队列调度
…
…
…
……
……
PQ/WFQ
PQ/WFQ
PQ/WFQ
RR
Level3流队列（Flow Queue）
Level2用户队列（Subscriber Queue）
Level1接口队列（Port Queue）
Notes: 以企业用户的HQoS部署为例，企业用户主要有三种业务：语音通讯（VoIP）、视频会议（VC）和数据业务（DATA），每个用户队列对应一个企业用户，每个流队列对应一种业务。通过部署HQoS，可以实现：
  控制单个企业用户三种业务之间的流量调度
  控制单个企业用户三种业务的总带宽
  控制多个企业用户之间的带宽分配
  控制多个企业用户的总带宽

## Slide 103: HQoS流量整形介绍
整形器实现报文的缓存及限速功能。设备支持三级整形器，即流队列整形器、用户队列整形器和接口队列整形器。报文进入设备后先缓存到队列，再限速从队列发送报文，整形器配合限速算法可以保证承诺速率并限制最大速率。
Level1接口队列整形
（Port Queue）
Level2用户队列整形
（Subscriber Queue）
Level3流队列整形
（Flow Queue）
…
数据在流队列中缓存，等待发送
来自多个流队列的数据在用户队列中缓存，等待发送
来自多个用户队列的数据在接口队列中缓存，等待发送

## Slide 104: HQoS丢弃器介绍
丢弃器在报文入队列之前将根据丢弃策略丢弃报文。
HQoS支持的3种队列支持不同的丢弃方式：
  接口队列：尾部丢弃
  用户队列：尾部丢弃
  流队列：尾部丢弃和WRED
Level1接口队列
（Port Queue）
Level2用户队列
（Subscriber Queue）
Level3流队列
（Flow Queue）
…
WRED/尾丢弃
尾丢弃
尾丢弃
根据丢弃策略丢弃报文
根据丢弃策略丢弃报文
根据丢弃策略丢弃报文

## Slide 105: HQoS应用举例
假设一栋楼有3个家庭，家庭A购买了10M带宽并且开通了VoIP，IPTV和HSI业务，家庭B购买了20M带宽并开通了IPTV和HSI业务，家庭C购买了30M带宽只开通了HSI业务，通过HQoS可以方便的实现这些需求。
Internet
大楼总带宽（60M）
家庭A总带宽（10M）
家庭B总带宽（20M）
家庭A
家庭B
家庭C
出口部署HQoS
HQoS部署方案
VoIP（PQ调度）
IPTV（PQ调度）
HSI（WFQ调度）
IPTV（PQ调度）
HSI（WFQ调度）
HSI（WFQ调度）
WFQ
Level3流队列（Flow Queue）
Level2用户队列（Subscriber Queue）
Level1接口队列（Port Queue）
家庭C总带宽（30M）
Notes: VoIP业务：IP语音电话业务
IPTV：互联网电视业务
HSI业务：个人上网业务

## Slide 106: 配置HQoS思路
HQoS配置较为复杂，在配置时一般使用MQC方式。
配置HQoS时会使用策略嵌套的配置方式：
  父策略区分用户，子策略区分流量。
  父策略下可以有多个子策略。
  父策略应用于接口。
Level1接口队列
（Port Queue）
Level2用户队列
（Subscriber Queue）
Level3流队列
（Flow Queue）
…
子策略
父策略
接口/子接口队列

## Slide 107: 配置HQoS子策略
Internet
HQoS的子策略用于区分不同的业务，配置HQoS时可以基于业务配置多个子策略。
HQoS的子策略配置与普通MQC的配置方式一致，基本思路如下：
  配置Traffic classifier，该classifier可以基于业务特征进行匹配。
  配置Traffic behavior，该behavior可以配置队列调度方式和队列带宽。
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定。
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建流分类
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于业务特征匹配流量
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建流行为
queue [af | ef | llq] bandwidth [bandwidth | pct percentage] //在流行为中配置AF/EF/LLQ队列参数
drop-profile [drop-profile-name] //在流行为中绑定已创建的丢弃模板
System-view
traffic policy [policy-name] //创建流策略
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为

## Slide 108: 配置HQoS父策略
HQoS的父策略用于区分不同的用户，配置HQoS时可以将多个子策略绑定到一个父策略。
HQoS的父策略配置基本思路如下：
  配置Traffic classifier，该classifier可以基于用户的特征进行匹配
  配置Traffic behavior，该behavior中需要调用子策略
  使用Traffic policy工具将Traffic classifier与Traffic behavior进行绑定
System-view
traffic classifier [classifier-name] //创建父策略的流分类
if-match [acl | vlan-id | …. ] //基于用户特征匹配流量
System-view
traffic behavior [behavior-name] //创建父策略的流行为
queue [af | ef | llq] bandwidth [bandwidth | pct percentage] //（可选）在流行为中配置AF/EF/LLQ队列参数
traffic-policy [policy-name] //在流行为中绑定子流策略
System-view
traffic policy [policy-name] //创建父策略
classifier [classifier-name] behavior [behavior-name] //绑定流分类与流行为
Internet

## Slide 109: 应用流策略 (父策略)
配置完HQoS流策略后需要在接口或者子接口上绑定。
如果在子接口上绑定，不同子接口间的流量轮询从物理接口发出。
应用流策略的配置思路如下：
  在接口出方向部署HQoS流策略。
System-view
interface [interface-type interface-num] //进入接口视图。
traffic-policy [policy-name] outbound //在接口出方向上应用流策略。
Internet

## Slide 110: 检查HQoS配置结果
当部署HQoS后可以通过以下命令检查配置结果
System-view
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] //查看已配置的流分类信息。
display traffic behavior [ system-defined | user-defined ] [ behavior-name ] //查看已配置的流行为信息。
display traffic policy user-defined [ policy-name ] classifier [classifier-name ] //查看流策略的配置信息。
display traffic-policy applied-record [ policy-name ] //查看指定流策略的应用记录。

## Slide 111
(判断题)HQoS不能区分用户和业务。（ ）
  正确
  错误
(多选题)HQoS有三种队列，它们是以下哪些选项？（ ）
  流队列
  用户队列
  数据队列
  接口队列
Notes: B
ABD

## Slide 112
HQoS能以更细的颗粒度保证业务。
HQoS有三级队列，分别是流队列，用户队列和接口队列。三种队列均能部署流量整形，其中流队列之间使用PQ+WFQ的方式调度，用户队列也使用PQ+WFQ的方式调度，接口队列使用RR的方式调度。

## Slide 113
QoS是保障业务质量的重要手段，现网中一般使用Differentiated Service模型。
该模型的QoS主要有流量限速，拥塞避免和拥塞管理这几项技术。
HQoS用于复杂场景下的QoS部署，颗粒度更细，可以通过流队列，用户队列，接口队列区分不同的用户和同一个用户内不同的业务。