## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2021.02.15
李先之/00354681
新开发
卢玥玥/WX445705
2021.07.15
何军建/WX580230
优化

## Slide 2: 企业园区网络综述

## Slide 3
在一个城市中，除了马路和家庭之外，可以说都是园区：如工厂、政府机关、商场、写字楼、校园、公园等。据统计，90%的城市居民工作与生活在园区，80%的GDP（Gross Domestic Product，国内生产总值）创造在园区，而每个人每天有18个小时都身处在园区中。园区网络作为园区通向数字世界的基础设施，是园区建设不可或缺的一部分，并且在日常办公、研发生产、运营管理中扮演着越来越重要的角色。
本课程主要介绍企业园区网络的概念、园区网络的常见架构、园区网络的趋势与挑战，以及常见的园区网络技术，并介绍这些技术的典型应用，以便读者能更好地学习后续园区网络设计相关内容。

## Slide 4
学习完本课程后，您将能够：
  描述什么是园区网络
  描述园区网络的典型架构
  描述园区网络的发展趋势与面临的挑战
  描述华为云园区网络解决方案
  理解园区网络使用的常见技术
  描述常见园区网络的技术应用

## Slide 5
园区网络概述
园区网络的挑战与华为云园区网络解决方案
典型园区网络技术
典型园区网络案例

## Slide 6: 园区无处不在
5 h&22 h
90% +
80% +
90% +
城市居民工作与生活在园区
GDP创造在园区
创新发生在园区
每天智能终端使用时间&在园区内的时间

## Slide 7: 什么是园区网络？
园区网络一般是指企业或者机构的内部网络，与广域网络、数据中心网络相对应。
园区网络的主要目的是使企业的主营业务运作更有效率。
按规模可以划分成大中型园区网络、中小型园区网络。
有些企业还存在不同地域的办公分支机构，每个分支机构网络可看作一个单园区网络。

## Slide 8: 园区网络的分类 (1)
规模
大型园区网络
按照终端用户数量或者网元数量分类
中型园区网络
小型园区网络
终端用户数量/个 > 2000
网元数量/个 > 100
终端用户数量/个 200~2000
网元数量/个 25~100
终端用户数量/个 < 200
网元数量/个 < 25
不同规模的网络，其需求及痛点各不相同。
服务对象
按照园区网络的服务对象分类
使用者：仅内部人员。
安全需求：网络准入控制、外部威胁防御。
使用者：含外部人员，例如公众。
安全需求：准入控制及身份识别、行为管控、安全防御等。
实际运行的园区网络，通常兼具封闭子网和开放子网。
封闭园区网络
开放园区网络

## Slide 9: 园区网络的分类 (2)
承载业务的复杂程度决定了园区网络架构的复杂性。
当前的园区网络大多数为有线和无线混合网络。
业务
单业务园区网络
按照业务承载分类
多业务园区网络
业务单一。
网络架构相对简单。
网络需承载的服务多，网络规模较大；不同的业务间需隔离和保障。
园区网络的架构也开始复杂化和虚拟化。
接入方式
有线
园区
按照园区网络的接入方式分类
无线
园区
每台接入网络的设备都需通过网线连接到预置的网口上。
架构通常是结构化、层次化的，逻辑清晰，故障易于排查。
无线网络通常基于802.11协议（即Wi-Fi），也称为WLAN。
AP部署及安装影响覆盖效果；存在干扰及冲突，需定期优化
网络故障定位难。

## Slide 10: 园区网络的分类 (3)
为了满足不同行业园区的需求，园区网络架构会根据其服务的行业特点进行设计，最终打造的是带有行业属性的园区网络方案。
企业园区网络
此处特指基于以太网的企业办公网。
关注网络可靠性、先进性，持续提升员工的办公体验，保障运营生产的效率和质量。
校园网络
分为普教园区和高教园区。
高教园区相对复杂，通常存在教研网、学生网，还可能有运营性的宿舍网络。
网络可管理性、安全性要求高；对网络先进性亦有要求。
政务园区网络
通常指政府机构的内部网络。
安全要求极高，通常采用内网和外网隔离的措施保障涉密信息的绝对安全。
商业园区网络
商场、超市、酒店、公园等。
网络主要用于服务消费者，此外还包含服务内部办公的子网。
提供上网服务，并构建商业智能化系统提升用户体验，降低运维成本，提升商业效率，实现价值转移。

## Slide 11: 园区网络典型物理架构
iStack/CSS链路
出口区
核心层
汇聚层
接入层
终端层
Internet
WAN
网管运维区
数据中心
出口区：园区内部网络到外部网络的边界，用于实现内部用户接入到公网，外部用户（包括客户、合作伙伴、分支机构、远程用户等）接入到内部网络。可以在出口区部署防火墙设备保证内部网络的安全性。
核心层：是园区数据交换的核心，联接园区网的各个组成部分，如数据中心、管理中心、园区出口等。
汇聚层：主要用于转发用户间的“横向”流量，同时转发到核心层的“纵向”流量。汇聚层可作为部门或区域内部的交换核心，另外还可以扩展接入终端的数量。
接入层：为用户提供各种接入方式，是终端接入网络的第一层。
终端层：终端层是指接入园区网络的各种终端设备，例如电脑、打印机、IP话机、手机、摄像头等。
数据中心：部署服务器和应用系统的区域，为企业内部和外部用户提供数据和应用服务。
网管运维区：管理网络服务器（例如网管系统、认证服务器等）的区域。

## Slide 12
园区网络概述
园区网络的挑战与华为云园区网络解决方案
典型园区网络技术
典型园区网络案例

## Slide 13: 行业数字化转型，提升生产效率和客户满意度
数字化办公
数字化制造
Source：IDC发布的2019年全球数字化转型预测报告指出：“到2020年，至少有55%的组织将是数字化的坚定支持者。”
Source：IDC发布的2018年制造行业调研结果显示：“84.9%的制造企业正在数字化转型，驱动商业模式创新和商业生态重构”。
数字化教育
Source：Gartner发布的2019年高等教育行业洞察报告指出：“86%的高教CIO将IT视为使能教育商业转型的关键因素。”
海量终端/传感器永久在线，生产数据实时采集，自动化精准控制。
全无线接入，随时随地办公，APP一键会议预订，灯光温度自动调节。
从填鸭式到浸入式，优质教学资源按需获取，实景教学。
Notes: CIO：Chief Information Officer，首席信息官

## Slide 14: 数字化时代，园区网络如何支撑行业数字化转型？
业务即需即得
业务快速部署及调整
增值类应用快速上线
随时随地接入
高品质业务承载
联接无处不在
精确测量与评估用户体验
通过AI技术自动调整资源分配
体验可感可知
基于业务下发配置
快速准确定位故障
运维如臂使指

## Slide 15: 园区网络发展
当前人类社会来到以人工智能技术为代表的第四次工业革命的门前，新的ICT技术将会把人类社会从信息时代推进到智能时代。人工智能作为第四次工业革命的关键引擎，将推动全球范围内各行业的进步与发展。数据网络作为信息技术时代的关键驱动力，在人工智能时代将最先得到发展和优化。
园区网络逐步具备了智能化的特征，可以为客户提供极简的业务部署和网络运维等能力。
第一代
从共享到交换
1980年代末期
第二代
三层路由式交换
1990年代初期
第三代
多业务融合承载
2000年代中期
下一代方案
自动驾驶
智能运维
智能联接
智能超宽…
Notes: 第一代园区网络：1980年，随着IEEE对802.3协议的批准，以太网技术正式诞生。相比之前的组网技术，使用双绞线连接的以太网更为廉价和易于实施，快速成为园区网络的主流。早期的园区网络使用HUB作为接入设备。由于HUB是共享媒介的物理层设备，会因为冲突域的增大而严重影响网络性能，故无法接入大量用户并限制了局域网的规模。八十年代末期，出现了以太网交换机。由于以太网交换机在工作机制上相比HUB有着巨大的优势，所以以太网交换机迅速取代HUB，成为园区网络的标准部件。
第二代园区网络：进入到90年代，随着WWW和即时通讯软件的流行，对园区网络的带宽提出了极大的挑战，基于路由器的园区骨干网无法满足要求。在这个背景下，三层交换机在1996年被发明出来。三层交换机集成了二层交换功能和三层路由功能，也被称为路由式交换机。它针对园区场景优化设计的三层转发引擎简单高效，三层路由能力接近或者等同于二层交换性能。三层园区网络满足了计算机终端接入园区网络的需求，能够提供高性能的网络连接，满足基于WWW的各种多媒体业务和各种办公系统的需要。
第三代园区网络：大家一般公认2007年为智能移动终端元年，在随后的几年中，智能移动终端快速普及，应用越来越广泛。伴随着智能终端快速成长的还有Wi-Fi。Wi-Fi业务被统一接入园区网络，成为这一代园区网络的典型特征。而且SDN概念开始被引入，用于实现业务简化。这一代网络非常好的满足了企业在无线化转型初期的需求，但是，Wi-Fi网络的服务质量不够好，还是只能作为有线网络的补充。
园区网络经历了前面几个阶段的演进，在带宽、规模以及业务融合等几个方面都有了长足的发展。然而，随着行业数字化转型的推进，园区网络在连接、体验、运维、安全、生态等几个方面又面临新的挑战，例如物联网业务要求连接无处不在，高清视频、 AR（Augmented Reality，增强现实）/VR（Virtual Reality，虚拟现实）等业务需要高品质的体验，海量的设备需要极简的业务部署和网络运维等。为了应对上述挑战，业界厂商也逐步将AI、大数据等新技术引入园区网络，并推出一系列新的解决方案。

## Slide 16: 大中型园区网络的业务需求与挑战
融合承载
需求：
接入终端及业务多样化，需融合承载的网络。
挑战：
Wi-Fi及IoT等业务各自独立规划、部署、管理，网络总体建设成本高。
网络管理、运维工作量大。
用户体验感知
需求：
网络运维需自动化、智能化，随时随地感知用户体验。
挑战：
无法第一时间感知业务故障。
故障发生后更多是依赖专业人员的运维经验判定业务故障原因，故障无法快速定位。
网络无法实现自主优化。
网络自动化
需求：
应用和业务激增带来的部署、策略复杂性，网络需实现自动化。
挑战：
重复工作量大，手工配置繁琐。
新业务上线需逐台设备进行配置，周期长，成本高。
网络策略部署与调整工作量大。

## Slide 17: 中小型园区网络的业务需求与挑战
网络设备即插即用，提升部署效率
集中统一下发多站点网络配置，减少现场配置调试工作，提升部署效率。
网络即插即用，按需扩展，网络升级成本低。
云端集中运维，简化多站点运维
通过互联网将分散的园区分支网络集中到云端管理，并且集成排障、监控等多种自动化工具，实现远程自动化运维。
开放的API，加速商业应用集成
具备开放性和大数据分析能力，可以合并和对接多个管理系统，实现网络统一管理。也可以提供更多增值应用，引导企业数字化转型。
站点网络设备
统一管理、集中配置
即插即用、按需扩展
多分支集中云端管理，远程自动化运维
站点网络1
站点网络2
站点网络N
站点网络2
云管理平台
站点网络1
站点网络N
开放、大数据分析能力

## Slide 18: 多园区网络互联的业务需求与挑战
业务开通周期
业务体验
管理运维
统一管理
分支互联成本
需求：
降低分支之间广域互联的成本。
挑战：
运营商的物理专线或MPLS VPN专线虽质量有保障，但价格比较昂贵。
需求：
需要提升网络部署效率，缩短业务开通周期。
挑战：
传统专线发放周期长。
业务开通主要靠网络工程师去现场手工配置，技能要求高，效率低。
需求：
需加强应用识别能力，保障关键业务体验。
挑战：
企业不同的应用对链路质量有着不同的要求。
传统专线无法感知应用的状态，无法随时保障关键业务。
需求：
需具备可视化手段，降低管理运维复杂度。
挑战：
基于命令行的方式效率低，缺乏可视化运维手段。
若企业分支众多，现场运维增加成本。
需求：
需要对LAN、WAN侧业务统一管理。
挑战：
无法做到统一的配置管理、运维。

## Slide 19: 华为云园区网络解决方案 (CloudCampus 3.0)
网络设计自动化，准确匹配业务意图
通过网络管理平台实现业务需求与配置命令的精确转换。
网络部署自动化，分钟级上线
设备即插即用，物理网络自动化部署。
网络资源池化，一网多用，业务自动化发放。
支持基于虚拟网、安全组和应用的智能策略（访问策略、带宽、优先级等），实现精细化控制。
智能运维自动化，整网性能提升
分析
管理
控制
设计
部署
策略
一站式管理平台
NETCONF/YANG
WAN/
Internet
多业务园区
简单业务园区
园区互联
办公虚拟网
研发虚拟网
办公虚拟网
研发虚拟网
安全组1
安全组2
安全组3
安全组4
安全组5
访问策略
带宽
优先级
实时体验可视：每时刻、每用户、每区域的网络体验可视。
精准故障分析：主动识别典型网络问题并给出建议。
智能网络调优：基于历史数据的无线网络预测性调优。

## Slide 20: 全场景：单园区到多分支互联全覆盖
多分支互联园区
多业务园区
简单业务园区
Internet
酒店
大企业
普教
门店
高教、大企业
虚拟网络1
虚拟网络2
虚拟网络3
Internet
MPLS
 | 简单业务园区 | 多业务园区 | 多分支互联园区
网络特征 | 规模较小、业务简单； 站点数量多，模型相似。 | 规模较大、业务复杂、多业务共存。 | 存在多个分支站点，站点间存在通过混合WAN链路互访需求。
典型场景 | 酒店、普教等多分支及小型企业园区。 | 高校、政府、大企业园区等。 | 大企业、金融网点等。

## Slide 21: 全周期：规建维优
规划（Day 0）
建设（Day1~2）
运维（Day N）
优化（Day N）
有线网络规划
站点设计
网络资源规划
无线网络规划
物理网络部署
虚拟网络部署
业务策略发放
硬件安装
定期维护-对设备
系统维护-对控制器
体验可视
网络监控
网络调优
WLAN Planner
人工规划
人工安装
异常识别
故障定界
绿色背景部分为iMaster NCE-Campus提供的网络全生命周期管理服务。

## Slide 22: 全融合：一套控制器管理LAN侧、WAN侧
CloudCampus解决方案融合了园区LAN、WAN业务的配置和管理模型，除了提供园区LAN侧业务的配置管理外，同时也支持对WAN侧互联业务的管理，实现LAN-WAN一体化的融合管理。
配置简化
部署简单
运维简单
转控分离
价值延伸
一套控制器，支持管理纯LAN和LAN/WAN融合。
WAN侧
LAN侧（大型或中小型）
IPsec VPN
EVPN
集中管理
图形化界面
图形化界面，灵活组网，设备即插即用。
对控制面进行集中管理，灵活控制，也提升扩展性。
控制面
转发面
区域控制器
网络业务数据可视化，对全网络的状态进行监控、分析。
运营商提供的业务可从WAN延伸到LAN及增值服务。
WAN侧
LAN侧
专线
Internet
WAN侧
LAN侧
实时监控
拓扑可视
报表丰富
智能分析
有线
无线
WAN

## Slide 23
园区网络概述
园区网络的挑战与华为云园区网络解决方案
典型园区网络技术
典型园区网络案例

## Slide 24: VLAN
VLAN（Virtual Local Area Network）即虚拟局域网，是将一个物理的LAN在逻辑上划分成多个广播域的通信技术。
一个VLAN中所有设备都是在同一广播域内，不同的VLAN为不同的广播域。VLAN内的设备间可以直接通信，而VLAN间需通过三层设备实现相互通信。
一个VLAN一般对应一个逻辑子网。
VLAN中成员多基于交换机的接口分配，所谓的VLAN划分，通常指的是将交换机的接口添加到特定的VLAN中，从而该接口所连接的设备也即加入到了该VLAN。
Core-SW
Access-SW1
Access-SW2
终端1
1.1.1.1/24
终端2
1.1.1.2/24
终端3
1.1.1.3/24
终端4
2.2.2.1/24
VLAN10（办公）
VLAN20（监控）
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 除基于接口划分VLAN的方式外，还可以通过以下几种方式对VLAN进行划分：
  基于MAC地址，根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。适用于用户位置经常移动但网卡不经常更换的小型网络。
  基于子网划分，根据数据帧中的源IP地址来划分VLAN。适用于对安全需求不高、对移动性和简易管理需求较高的场景。
  基于协议划分，根据数据帧所属的协议（族）类型及封装格式来划分VLAN。适用于需要同时运行多协议的网络。
  基于策略（MAC地址、IP地址、接口）划分，根据配置的策略划分VLAN，能实现多种组合的划分方式，包括接口、MAC地址、IP地址等。适用于需求比较复杂的环境。

## Slide 25: Voice VLAN
网络中经常有多种流量同时传输。因为丢包和时延对通话质量的影响很大，用户对语音的质量比数据或者视频的质量更为敏感，因此在带宽有限的情况下就需要优先保证通话质量。
Voice VLAN是为用户的语音流专门划分的VLAN。
通过配置Voice VLAN，交换机可识别语音流，将语音流加入到Voice VLAN中传输，并对其进行有针对性的QoS保障。
Network
PC
IP Phone
Switch
只要用交换机的一个接口，就可以满足语音和数据业务的同时接入。
Network
IP Phone
Switch
IP电话单独接入交换机，这种方式从IP电话机的角度看其实是另一种场景的子集。
Voice VLAN典型组网方案
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: Voice VLAN可以通过以下两种方式来实现对语音数据流的识别：
  通过收到报文的源MAC地址，即基于MAC地址的方式。设备可以根据进入接口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址匹配系统设置的语音设备的组织唯一标识符（Organizationally Unique Identifier，OUI）的报文被认为是语音数据流。用户需要预先设置OUI，适用于IP电话上送untagged语音报文的场景。
  通过报文携带的VLAN Tag，即基于VLAN的方式。若有大量IP电话接入交换机，配置IP电话的OUI会非常繁琐。可在交换机上配置基于VLAN来提升语音报文的优先级，此时设备会根据进入接口的报文的VLAN ID来判断该数据报文是否为语音报文。当VLAN ID匹配系统配置的Voice VLAN后，则认为是语音数据流。这种方式实现的前提是IP电话支持获取交换机上配置的Voice VLAN信息的功能，在大量IP电话接入的情况下，可以简化配置。

## Slide 26: 生成树
R
根端口
D
指定端口
非指定端口
SW2
SW3
SW1(根桥)
D
D
R
D
R
在一个具有物理环路的交换网络中，交换机通过运行生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），自动生成一个没有环路的工作拓扑，也被称为STP树。树节点为某些特定的交换机，树枝为某些特定的链路。
STP通过在交换机之间传递配置BPDU来选举根交换机（或根桥），以及确定每个交换机端口的角色和状态。
在初始化过程中，每个交换机都主动发送配置BPDU。在网络拓扑稳定以后，只有根桥周期性发送配置BPDU，其他交换机在收到上游传来的配置BPDU后，才会发送自己的配置BPDU。
PID | PVI | BPDU Type | Flag | Root ID | RPC | Bridge ID | Port ID | Message Age | Max Age | Hello Time | Forward Delay
配置BPDU
配置BPDU报文格式
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 如何生成STP树？
  主要通过比较4个参数：根桥ID、根路径开销、网桥ID和端口ID，值越小，越优先。而这些参数，都是报文BPDU中的字段。
    根桥选举：比较根桥ID，最小胜出。
    根端口选举：依次比较RPC、对端BID、对端PID和本端PID，最小胜出。
    指定端口选举：依次比较RPC、本端BID和本端PID，最小胜出。
    在确定了根端口和指定端口之后，交换机上所有剩余的非根端口和非指定端口被阻塞。

## Slide 27: 快速生成树
随着局域网规模的不断增长，STP拓扑收敛速度慢的问题逐渐凸显，因此，IEEE在2001年发布了802.1w标准，定义了快速生成树协议（Rapid Spanning Tree Protocol，RSTP），RSTP在STP的基础上进行了改进，可实现交换网络的快速收敛。
RSTP主要从以下几点对STP进行了改进：
  通过端口角色的增补，简化了生成树协议的理解与部署；
  取消了Listening状态，端口状态从5种简化到3种；
  RSTP的配置BPDU充分利用了STP报文中的Flag字段，明确了端口角色；
  修改了配置BPDU的处理方式，如非根桥主动生成并发送配置BPDU，缩短BPDU超时时间为3个Hello Time等；
  增加快速收敛机制，如PA（Proposal/Agreement）机制和边缘端口机制等；
  增加保护机制，保证交换网络的稳定。
SW1(根桥)
SW2
SW3
D
D
R
D
D
B
R
根端口
D
指定端口
A
替代端口
B
备份端口
R
A
E
边缘端口
E
E
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 28: 多生成树
多生成树协议（Multiple Spanning Tree Protocol，MSTP）是IEEE 802.1s中定义的生成树协议，MSTP兼容STP和RSTP，既可以快速收敛，又提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。
MSTP网络中包含1个或多个MST域（MST Region），每个MST Region中包含一个或多个MSTI。组成MSTI的是运行STP/RSTP/MSTP的交换设备，MSTI是所有运行STP/RSTP/MSTP的交换设备经MSTP协议计算后形成的树状网络。
同一个MST域的设备具有下列特点：
  都启动了MSTP。
  具有相同的域名。
  具有相同的VLAN到生成树实例映射配置。
  具有相同的MSTP修订级别配置。
SW2
SW3
SW1
数据流量
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Instance1
VLAN1，2，3，…10
Instance2
VLAN11，12，13，…20

## Slide 29: OSPFv2
当企业网规模较大时，汇聚层开始可能就是三层设备（路由器、交换机），此时使用静态路由就显得不够灵活：配置复杂、无法快速响应拓扑变化。
为此企业网内部可以部署动态路由协议，一般为IGP中的OSPF：
  根据网络结构将汇聚层划分到不同的OSPF Area（非骨干区域）。
  核心层设备、网络出口设备以及汇聚的上行接口划分到Area 0中；汇聚的下行接口以及接入层划分到Area X。
  通过冗余链路以及OSPF的触发更新机制实现内网路径的冗余备份。
  汇聚设备作为ABR执行各种路由过滤策略。
Area 0
Area 1
Area 2
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 30: 策略路由
传统的路由转发原理是首先根据报文的目的地址查找路由表，然后进行报文转发。但是目前越来越多的用户希望能够在传统路由转发的基础上根据自己定义的策略进行报文转发和选路。
流分类
配置流分类，用于匹配感兴趣数据流。
可以匹配VLAN ID、源或目的MAC地址、以太网协议类型、DSCP、IP优先级、出或入接口、ACL规则等。
流行为
将感兴趣报文进行重定向。
可以设置重定向的下一跳IP地址或出接口。
流策略
流分类 -> 流行为
应用流策略
在接口入方向上应用流策略。
对属于该VLAN并匹配流分类中规则的入方向报文实施策略控制。
在全局或单板上应用流策略。
策略路由（Policy-Based Routing，PBR）可以通过MQC的方式部署，也可以通过基于ACL的简化流策略配置。
企业内网
Internet
①
②
③
④
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: PBR在敏捷园区业务编排场景、多出口场景、Anti-DDoS旁挂场景等均有应用。
MQC：Modular QoS Command Line Interface，模块化QoS命令

## Slide 31: WLAN组网架构综述 (1)
FAT AP
Internet
组网特点：AP独立工作，需单独配置，功能较为单一，成本低。
适用场景：家庭、微型门店等。
AC+FIT AP
组网特点：AP需要配合AC使用，由AC统一管理和配置，功能丰富。对网络维护人员的技能要求高。
适用场景：大中型企业。
FAT AP
FIT AP
AC
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 32: WLAN组网架构综述 (2)
Leader AP
组网特点：AP可独立工作，也能管理少量AP，从而实现基本的漫游功能。成本较低，对网络维护人员的技能要求低。
适用场景：小微企业。
敏捷分布式AP
组网特点：AP的一种特殊架构，将AP拆分为中心AP和RU两部分，中心AP可管理多台RU，在适用的场景下，成本低，覆盖好。敏捷分布式AP可以用于FAT AP、AC+FIT AP、云管理架构。
适用场景：房间分布密集的场景。
Internet
Leader AP
中心AP
房间1
房间2
房间3
房间N
中心AP
房间1
房间2
房间3
房间N
AC
RU
RU
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 33: WLAN组网架构综述 (3)
组网特点：AP需要配合云管理平台使用，由云管理平台统一管理和配置，功能丰富，且支持即插即用。对网络维护人员的技能要求低。
适用场景：中小型企业。
Internet
Cloud AP
云管理模式
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 34: WLAN组网架构综述 (4)
随板AC（Native AC）
组网特点：使用交换机的随板AC功能管理网络中的AP，有线与无线网络融合，结合大数据和AI技术实现园区网络的极简、智慧和安全。
适用场景：大中型企业。
出口区
核心层
汇聚层
接入层
数据中心
随板AC
随板AC
网管运维区
iStack/CSS Link
Internet
WAN
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 35: VRRP
VRRP的基本应用
VRRP+MSTP典型应用
汇聚交换机1
汇聚交换机2
接入交换机
汇聚交换机1
汇聚交换机2
接入交换机
VRRP
虚拟路由器
192.168.1.254
IP地址：192.168.1.1/24
默认网关：192.168.1.254
冗余备份
负载分担
联动
VLAN11、12、……、20
VLANIF11-20 VRRP Master
VLANIF21-30 VRRP Backup
MSTI10 主根桥
MSTI20 次根桥
MSTP
VLANIF11-20 VRRP Backup
VLANIF21-30 VRRP Master
MSTI10 次根桥
MSTI20 主根桥
MSTP
VRRP
VRRP
VLAN21、12、……、30
通过VRRP及MSTP组合规划实现：网关冗余、负载分担、二层环路避免及可靠性。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 通常，同一网段内的所有主机上都设置一条相同的、以网关为下一跳的缺省路由。主机发往其他网段的报文将通过缺省路由发往网关，再由网关进行转发，从而实现主机与外部网络的通信。当网关发生故障时，本网段内所有以网关为缺省路由的主机将无法与外部网络通信。
虚拟路由冗余协议（Virtual Router Redundancy Protocol，VRRP）通过把几台路由设备联合组成一台虚拟的路由设备，将虚拟路由设备的IP地址作为用户的默认网关实现与外部网络通信。当网关设备发生故障时，VRRP机制能够选举新的网关设备承担数据流量，从而保障网络的可靠通信。
  冗余备份：VRRP可以将多台路由设备配置为缺省网关路由器，当出现单点故障的时候通过备份链路进行业务传输，从而降低网络故障的可能性，保证用户的各种业务不中断传输。
  负载分担：VRRP可以实现多台设备同时承担业务流量，从而减轻主用设备上数据流量的承载压力，在路由设备之间更均衡地分担流量。
  联动功能：VRRP联动可以监视上行链路的故障。当上行接口或链路故障时，VRRP备份组的Master设备降低优先级，重新进行选举，确保Master路由器为最佳的VRRP路由设备，保证流量的正常转发。VRRP与BFD联动可以提高VRRP备份组中主备设备的切换速度。利用BFD检测速度快的特点，在Master设备和Backup设备之间建立BFD会话并与VRRP备份组进行绑定，实现Master设备和Backup设备之间的链路出现故障时，Backup设备迅速切换为Master，承担网络流量。

## Slide 36: 链路聚合、堆叠/集群技术
以太网链路聚合（Eth-Trunk），简称链路聚合，通过将多个物理接口捆绑成为一个逻辑接口，可以在不进行硬件升级的条件下，达到增加链路带宽的目的。
iStack（Intelligent Stack，智能堆叠），简称堆叠，是指将多台支持堆叠特性的交换机设备组合在一起，从逻辑上组合成一台交换设备。iStack针对华为盒式交换机。
CSS（Cluster Switch System，集群交换机系统），又称为集群，是指将两台支持集群特性的交换机设备组合在一起，从逻辑上组合成一台交换设备。CSS针对华为框式交换机。
通过链路聚合与堆叠/集群技术的结合，可以分别实现链路和设备级别的可靠性，同时还可以在一定程度上提升网络带宽。
iStack
CSS
iStack
iStack
iStack、CSS Link
Eth-Trunk
Network
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 37: 网络质量分析
为了使网络服务质量可见，使用户能够自行检查网络服务质量是否达到要求，需要采取以下措施：
  在设备上提供能够说明网络服务质量的数据。
  在网络中部署探针设备能对网络服务质量进行监控。
部署上述措施时，需要在设备侧提供时延、抖动、丢包率等相关统计参数和使用专用的探针设备，增加了设备和资金的投入。
当设备部署网络质量分析（Network Quality Analysis，NQA）时，就不用部署专门的探针设备，可以有效地节约成本。NQA可以实现对网络运行状况的准确测试，输出统计信息。
NQA是一种实时的网络性能探测和统计技术，可以对响应时间、网络抖动、丢包率等网络信息进行统计。
Network
TCP检测
DNS检测
HTTP检测
NQA测试
NQA Client
NQA Server
ICMP检测
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: NQA监测网络上运行的多种协议的性能，使用户能够实时采集到各种网络运行指标。

## Slide 38: 端口隔离
VLAN10（办公VLAN）
Core-SW
Access-SW1
终端1
1.1.1.1/24
终端2
1.1.1.2/24
实现同一个VLAN内不同用户之间的隔离，加强用户通信安全，避免无效的广播报文影响业务。
实现同一个VLAN内不同用户之间交互的数据能够通过上层设备集中转发。
需求
采用端口隔离功能，可以实现同一VLAN内端口之间的隔离。
只需将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。
端口隔离分为二层隔离三层互通和二层三层都隔离两种模式：
  如果用户希望隔离同一VLAN内的广播报文，但是不同端口下的用户还可以进行三层通信，则可以将隔离模式设置为二层隔离三层互通。
  如果用户希望同一VLAN不同端口下用户彻底无法通信，则可以将隔离模式配置为二层三层都隔离。
方案
终端3
1.1.1.3/24
激活端口隔离，且加入同一个端口隔离组。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。
在某些场景中，我们可能希望同一个VLAN内的终端之间交互的数据通过上层设备集中转发，而不是直接通过接入层交换机交互，这样可以确保流量不会通过接入层交换机直接交互，而必须经由上层设备转发，便于在上层设备部署流量管控策略，我们将这种模式称为集中转发模式。对于集中转发模式，由于下行二层设备都配置了端口隔离，需要网关上配置对应的ARP代理，一般采用的是VLAN内ARP代理。

## Slide 39: 以太网端口安全
可部署端口安全
Core-SW
Access-SW1
Access-SW2
终端1
终端2
终端3
终端4
企业要求接入层交换机上每个连接终端设备的接口均只允许一台PC接入网络（限制MAC地址接入数量）。
如果有员工试图在某个接口下级联一台小交换机或集线器从而扩展上网接口，那么这种行为应该被发现或被禁止。
另一些企业还可能会要求只有MAC地址为可信任的终端发送的数据帧才允许被交换机转发到上层网络，员工不能私自更换位置（变更终端接入交换机的端口）。
需求
端口安全（Port Security）通过将接口学习到的动态MAC地址转换为安全MAC地址（包括安全动态MAC、安全静态MAC和Sticky MAC），阻止非法用户通过本接口和交换机通信，从而增强设备的安全性。
方案
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 通过在交换机的特定接口上部署端口安全，可以限制接口的MAC地址学习数量，并且配置出现违例时的惩罚措施。
另外，部署了端口安全的接口可以将其学习到的MAC地址转换为安全MAC地址，从而阻止除了安全地址之外的其他MAC地址通过该接口接入网络。

## Slide 40: MACsec
站点1
站点2
Internet
MACsec
MACsec
IPsec
背景
绝大部分数据在局域网链路中都是以明文形式传输的，在某些安全性要求较高的场景下存在安全隐患。
MACsec概述
MACsec（Media Access Control Security，媒体接入控制安全）定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间数据加密，保证数据传输安全性，对应的标准为802.1AE。
数据帧完整性检查
用户数据加密
数据源真实性校验
重放保护
典型应用场景
在交换机之间部署MACsec保护数据安全，例如在接入交换机与上联的汇聚或核心交换机之间部署。
当交换机之间存在传输设备时可部署MACsec保护数据安全。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 41: DHCP Snooping
目前DHCP协议在应用的过程中遇到很多安全方面的问题，网络中存在一些针对DHCP的攻击，如DHCP Server仿冒者攻击、DHCP Server的拒绝服务攻击、仿冒DHCP报文攻击等。
DHCP Snooping是DHCP的一种安全特性，用于保证DHCP客户端从合法的DHCP服务器获取IP地址，并记录DHCP客户端IP地址与MAC地址等参数的对应关系，防止网络上针对DHCP的攻击。
DHCP Client
DHCP Client
合法DHCP Server
非法DHCP Server
非法DHCP ACK、DHCP NAK和DHCP Offer报文
2
3
获取到错误的IP地址
1
2
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 使能了DHCP Snooping的设备将用户（DHCP客户端）的DHCP请求报文通过信任接口发送给合法的DHCP服务器。之后设备根据DHCP服务器回应的DHCP ACK报文信息生成DHCP Snooping绑定表。后续设备再从使能了DHCP Snooping的接口接收用户发来的DHCP报文时，会进行匹配检查，能够有效防范非法用户的攻击。除此之外，DHCP Snooping还支持诸多安全特性，例如限制DHCP报文上送速率等。

## Slide 42: 动态ARP检测
网络中针对ARP的攻击层出不穷，中间人攻击是常见的ARP欺骗攻击方式之一。
为了防御中间人攻击，可以在交换机上部署动态ARP检测（Dynamic ARP Inspection，DAI）功能。
DAI是利用绑定表来防御中间人攻击的。当设备收到ARP报文时，将此ARP报文对应的源IP、源MAC、VLAN以及接口信息和绑定表的信息进行比较：
  如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过；
  否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。
ARP报文：
发送者IP：1.1.1.1
发送者MAC：0000-0000-2222
DHCP Snooping绑定表
PC1
0000-0000-1111
获取到1.1.1.1/24
PC2
0000-0000-2222
获取到1.1.1.2/24
合法DHCP Server
GE0/0/1
GE0/0/2
IP地址 | MAC地址 | VLAN | 接口
1.1.1.1 | 0000-0000-1111 | 10 | GE0/0/1
1.1.1.2 | 0000-0000-2222 | 10 | GE0/0/2
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 中间人攻击（Man-in-the-middle attack）是指攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系，并交换其所收到的数据，使通讯的两端认为与对方直接对话，但事实上整个会话都被攻击者完全控制。在中间人攻击中，攻击者可以拦截通讯双方的通话并插入新的内容。
为了防御中间人攻击，可以在Switch上部署动态ARP检测功能。
  动态ARP检测是利用绑定表来防御中间人攻击的。当交换机收到ARP报文时，将此ARP报文对应的源IP、源MAC、VLAN以及接口信息和绑定表的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。
  动态ARP检测功能仅适用于DHCP Snooping场景。设备使能DHCP Snooping功能后，当DHCP用户上线时，设备会自动生成DHCP Snooping绑定表；对于静态配置IP地址的用户，交换机不会生成DHCP Snooping绑定表，所以需要手动添加静态绑定表。
  当交换机上部署动态ARP检测功能后，如果攻击者连接到交换机并试图发送伪造的ARP报文，交换机会根据绑定表检测到这种攻击行为，对该ARP报文进行丢弃处理。如果交换机上同时使能了动态ARP检测丢弃报文告警功能，则当ARP报文因不匹配绑定表而被丢弃的数量超过了告警阈值时，交换机会发出告警通知管理员。

## Slide 43: IP源防攻击
IP源防攻击（IP Source Guard，IPSG）是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术，它能够防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或攻击网络。
IPSG利用绑定表（源IP地址、源MAC地址、所属VLAN、入接口的绑定关系）去匹配检查二层接口上收到的IP报文，只有匹配绑定表的报文才允许通过，其他报文将被丢弃。
合法终端1
1.1.1.2/24
0000-0000-2222
非法终端
1.1.1.2/24
0000-0000-FFFF
1
合法终端关机。
2
非法终端接入，仿冒合法终端1，使用其IP地址上网。
绑定表
GE0/0/1
GE0/0/2
3
非法终端发送数据。
4
交换机匹配绑定表，识别并丢弃非法流量。
IP地址 | MAC地址 | VLAN | 接口
1.1.1.1 | 0000-0000-1111 | 10 | GE0/0/1
1.1.1.2 | 0000-0000-2222 | 10 | GE0/0/2
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 随着网络规模越来越大，通过伪造源IP地址实施的网络攻击（简称IP地址欺骗攻击）也逐渐增多。一些攻击者通过伪造合法用户的IP地址获取网络访问权限，非法访问网络，甚至造成合法用户无法访问网络，或者信息泄露。
IPSG针对IP地址欺骗攻击提供了一种防御机制，可以有效阻止此类网络攻击行为。
  绑定表可以是静态的，也可以是DHCP Snooping动态绑定表。
  IPSG只匹配检查主机发送的IP报文，对于ARP等非IP报文不做匹配检查。

## Slide 44: 使用VRF实现虚拟网络隔离
终端4
2.2.2.1/24
终端1
1.1.1.1/24
终端3
1.1.1.2/24
终端4
2.2.2.2/24
VN1（办公）
VN2（监控）
隔离
隔离
隔离
在一个简单的园区物理网络中构建多个逻辑网络，例如办公网络、监控网络。
办公与监控网络之间彻底隔离。
需求
部署ACL：通过ACL可实现VLAN之间的流量隔离，但是配置较为繁琐且局限性较大。
建设独立的物理网络：办公及监控网络使用不同的物理网络，可实现业务隔离，但增加了建网成本。
VRF（Virtual Routing and Forwarding，虚拟路由转发）：也称为VPN实例，是一个类似虚拟设备的概念。VPN实例使用独立于根设备的路由表，在不增加硬件成本的前提下，实现了与根设备的彻底隔离。
方案
VXLAN
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 45: 网络准入控制
Internet
WAN
AC
AC
数据中心
网管运维区
如何确认终端身份合法并保证终端安全？
如何确保合法终端获得正确的授权？
用户终端
认证设备
认证服务端
网络准入控制（Network Admission Control，NAC）通过对接入网络的客户端和用户进行认证来保证网络的安全，它是一种“端到端”的安全技术。
NAC包括三种认证方式：802.1X认证、MAC地址认证和Portal认证。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 除了使用NAC技术实现对接入网络的用户进行认证和权限控制以外，园区网络中也经常需要对管理员用户（又称Login用户，指可以登录设备的用户。包括通过FTP、HTTP、SSH、Telnet和Console方式登录设备的用户）进行认证和权限控制。

## Slide 46: DHCP
使用DHCP进行IP地址自动配置
DHCP在大型园区网络中的典型应用
DHCP Client
L2 SW
DHCP Server
广播发送DHCP Discover报文
1
2
服务器回应DHCP Offer报文
广播发送DHCP Request报文
3
4
服务器回应DHCP ACK报文
寻找网络中的DHCP Server
提供IP地址等信息
明确使用具体某台DHCP Server提供的地址
确认IP地址分配使用
DHCP Server
DHCP Client
DHCP Client
L3网关
部署DHCP中继
DHCP广泛应用于各种园区网络，实现有线或无线终端的IP地址自动配置。
DHCP中继负责转发DHCP Server和DHCP Client之间的DHCP报文，协助DHCP Server向DHCP Client动态分配网络参数的设备。
L3网关
部署DHCP中继
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: 动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol，DHCP）是一种用于集中对用户IP地址进行动态管理和配置的技术。DHCP由RFC2131定义，采用客户端/服务器通信模式，由客户端（DHCP Client）向服务器（DHCP Server）提出配置申请，服务器返回为客户端分配的配置信息。
  DHCP允许计算机动态地获取IP地址，而不是静态为每台主机指定地址。
  DHCP能够分配其他配置参数，例如客户端的启动配置文件，使客户端仅用一个消息就获取它所需要的所有配置信息。
  DHCP可以提供两种地址分配机制，网络管理员可以根据网络需求为不同的主机选择不同的分配策略。
    动态分配机制：通过DHCP为主机分配一个有使用期限（这个使用期限通常叫做租期）的IP地址。这种分配机制适用于主机需要临时接入网络或者空闲地址数小于网络主机总数且主机不需要永久连接网络的场景。
    静态分配机制：网络管理员通过DHCP为指定的主机分配固定的IP地址。相比手工静态配置IP地址，通过DHCP方式静态分配机制避免人工配置发生错误，方便管理员统一维护管理。
DHCP主要有以下两个优点：
  降低客户端的配置和维护成本。
  集中管理有限的IP地址资源。

## Slide 47: DHCP Options
DHCP Client
DHCP Server
DHCP Offer
分配给Client的IP地址
……
Options
Options字段用来存放分配给DHCP客户端的控制信息和参数。
一个DHCP报文可携带多个Option。
DHCP预定义了大量Option用于实现各种用途，例如用于设置网关地址、设置DNS服务器地址等。
DHCP报文中的Options字段
使用Options设置NTP服务器地址。
厂商自定义。例如华为云园区网络解决方案使用Option148来实现网络设备即插即用，此时该信息用于告知客户端设备控制器的信息，以便设备获知控制器的地址及端口号。
通过Option43实现WLAN场景下AP的跨网段注册。
典型应用场景
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 48: NTP
网络时间协议（Network Time Protocol，NTP）是TCP/IP协议族里面的一个应用层协议。NTP用于在一系列分布式时间服务器与客户端之间同步时钟。NTP的实现基于IP和UDP。NTP报文通过UDP传输，端口号是123。
在NTP的网络结构中，主要存在如下概念：
  同步子网：由主时间服务器、二级时间服务器、PC客户端和它们之间互连的传输路径组成同步子网。
  主时间服务器：通过线缆或无线电直接同步到标准参考时钟，标准参考时钟通常是Radio Clock或卫星定位系统等。
  二级时间服务器：通过网络中的主时间服务器或者其他二级服务器取得同步。二级时间服务器通过NTP将时间信息传送到局域网内部的其它主机。
  层数（stratum）：层数是对时钟同步情况的一个分级标准，代表了一个时钟的精确度，取值范围1～16，数值越小，精确度越高。1表示时钟精确度最高，16表示未同步。
Host2
Host3
Host1
Host4
SwitchA
SwitchB
SwitchD
二级时间服务器
层数2
二级时间服务器
层数2
二级时间服务器
层数3
二级时间服务器
层数3
主时间服务器
层数1
SwitchC
SwitchE
时钟源
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 49: SNMP
SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）是广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。
SNMP提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机（即网络管理工作站NMS）来管理设备的方法。
通过“利用网络管理网络”的方式，SNMP实现了对网络设备的高效和批量的管理；同时，SNMP也屏蔽了不同产品之间的差异，实现了对不同种类和厂商的网络设备的统一管理。
SNMP简介
SNMP协议
NMS（SNMP服务端）
例如iMaster NCE
被网管设备（SNMP客户端）
例如路由器、交换机等
代理进程
MIB
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 50: NETCONF
NETCONF（Network Configuration Protocol，网络配置协议）提供一套管理网络设备的机制。用户可以使用这套机制增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。
NETCONF有三个对象：
  NETCONF客户端
  NETCONF服务器
  NETCONF消息
NETCONF Server
Device
Device 1
Device 2
Device 3
管理平台
SDN控制器
NETCONF Client
NETCONF
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Network
Notes: 设备即插即用的本质就是设备与控制器之间建立起NETCONF会话，随即控制器会向设备下发配置。

## Slide 51: NETCONF基本操作
NETCONF定义了一系列操作：
场景分类 | 操作 | 功能描述
查询数据 | <get-config> | 查询配置数据。
 | <get> | 查询设备当前运行的配置和状态数据。
编辑数据 | <edit-config> | 修改，创建，删除配置数据。
备份/恢复 | <copy-config> | 导出配置，或用一套配置数据整体替换另一套配置数据。
 | <delete-config> | 删除配置数据集，清空startup。
锁定/解锁 | <lock> | 加锁，独占配置数据集的修改权。
 | <unlock> | 解锁，放弃对配置数据集修改权的独占。
事务操作 | <commit> | 提交<candidate>数据集中的配置数据成为当前运行的配置数据。
 | <cancel-commit> | 放弃配置提交试运行。
 | <discard-changes> | 放弃<candidate>中还未提交的配置数据。
 | <validate> | 检查指定配置数据的语法语义是否正确。
会话操作 | <close-session> | 正常的结束本NETCONF会话。
 | <kill-session> | 强制结束其他的NETCONF会话，需管理员权限。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 52: LLDP
网络管理需求及LLDP概述
LLDP在华为云园区网络解决方案中的应用
传统网络管理系统多数只能分析到三层网络拓扑结构，无法确定详细拓扑信息、是否存在配置冲突等。
LLDP提供了一种标准的链路层发现方式。
  获取相连设备的拓扑状态；
  显示设备之间的路径；
  检测设备间的配置冲突、查询网络失败的原因。
可使用网管系统，对运行LLDP的设备进行链路状态监控，在网络发生故障的时候快速进行故障定位。
SW1
SW2
SW3
GE1/0/1
GE1/0/1
[SW3] display lldp neighbor brief
Local Intf Neighbor Dev Neighbor Intf Exptime(s)
GE1/0/1 SW2 GE1/0/1 101
设备将LLDP信息上报给控制器。
1
2
3
控制器基于设备上报的LLDP信息还原，并呈现网络拓扑。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: LLDP（Link Layer Discovery Protocol，链路层发现协议）是IEEE 802.1ab中定义的链路层发现协议。LLDP是一种标准的二层发现方式，可以将本端设备的管理地址、设备标识、接口标识等信息组织起来，并发布给自己的邻居设备，邻居设备收到这些信息后将其以标准的管理信息库（Management Information Base，MIB）的形式保存起来，以供网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
随着网络规模越来越大，网络设备种类繁多，并且各自的配置错综复杂，对网络管理能力的要求也越来越高。传统网络管理系统多数只能分析到三层网络拓扑结构，无法确定网络设备的详细拓扑信息、是否存在配置冲突等。因此需要有一个标准的二层信息交流协议。
LLDP提供了一种标准的链路层发现方式。通过LLDP获取的设备二层信息能够快速获取相连设备的拓扑状态；显示出客户端、交换机、路由器、应用服务器以及网络服务器之间的路径；检测设备间的配置冲突、查询网络失败的原因。企业网用户可以通过使用网管系统，对支持运行LLDP协议的设备进行链路状态监控，在网络发生故障的时候快速进行故障定位。

## Slide 53: Telemetry
Telemetry也叫Network Telemetry（网络遥测技术），是一项远程的从物理设备或虚拟设备上高速采集数据的技术。设备通过推模式（Push Mode）周期性地主动向采集器上送设备的接口流量统计、CPU或内存数据等信息，相对传统拉模式（Pull Mode）的一问一答式交互，提供了更实时更高速的数据采集功能。
分析器
设备
采集器
控制器
Telemetry上送
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 54: NAT
私有网络
源IP：
192.168.1.10
目的IP：
200.1.2.3
源IP：
200.1.2.3
目的IP：
192.168.1.10
出口路由器
PC
192.168.1.10/24
Web服务器
200.1.2.3
源IP：200.1.2.3
目的IP：122.1.2.1
2
3
Internet
1
4
NAT（Network Address Translation，网络地址转换）技术可对IP数据报文中的IP地址进行转换，是一种在现网中被广泛部署的技术，一般部署在网络出口设备，例如路由器或防火墙上。
NAT的典型应用场景：
  在私有网络内部（园区网络）使用私有地址，出口设备部署NAT，对于“从内到外”的流量，网络设备通过NAT将数据包的源地址进行转换（转换成特定的公有地址）。
  园区网络向互联网用户提供某些服务，当互联网用户通过公网地址访问这些服务时，则需要对来自互联网的数据包的目的地址进行转换。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
源IP：122.1.2.1
目的IP：200.1.2.3

## Slide 55: GRE
R1
PC1
2001:0DB8:0:0::1/64
R2
PC2
2001:0DB8:0:1::1/64
1.1.1.1
2.2.2.2
GRE隧道
源IP | 2001:0DB8:0:0::1
目的IP | 2001:0DB8:0:1::1
载荷 | 数据
源IP | 1.1.1.1
目的IP | 2.2.2.2
GRE头部 | 
源IP | 2001:0DB8:0:0::1
目的IP | 2001:0DB8:0:1::1
载荷 | 数据
GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装协议）可以对某些网络层协议（如IPX、IPv6、IPv4等）的数据报文进行封装，使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议（如IPv4、IPv6等）中传输。
GRE是一种三层隧道封装技术，使报文可以通过GRE隧道透明地传输，解决异种网络（使用不同网络层协议的网络）的传输问题。
  GRE实现机制简单，对隧道两端的设备负担小。
  GRE隧道可以通过IPv4网络连通多种网络协议的本地网络，有效利用了原有的网络架构，降低成本。
  GRE隧道将不连续的子网连接起来，用于组建VPN，实现企业总部和分支间的连接。
  GRE只有简单的密码验证，没有加密功能。
源IP | 2001:0DB8:0:0::1
目的IP | 2001:0DB8:0:1::1
载荷 | 数据
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 56: IPsec VPN
R1
PC1
192.168.1.1/24
R2
PC2
172.16.1.1/24
1.1.1.1
2.2.2.2
IPsec VPN隧道
源IP | 192.168.1.1
目的IP | 172.16.1.1
载荷 | 数据
源IP | 1.1.1.1
目的IP | 2.2.2.2
安全协议头部 | 
源IP | 192.168.1.1
目的IP | 172.16.1.1
载荷 | 数据
源IP | 192.168.1.1
目的IP | 172.16.1.1
载荷 | 数据
网络中部署IPsec（Internet Protocol Security，因特网协议安全协议）后，可对传输的数据进行保护处理，降低信息泄露的风险。
IPsec是IETF制定的一组开放的网络安全协议。
IPsec通过加密与验证等方式，从以下几个方面保障了用户业务数据在Internet中的安全传输：
  数据来源验证（身份验证）
  数据加密
  数据完整性校验
  抗重放攻击
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口

## Slide 57: L2TP VPN
LAC
远程办公用户
L2TP VPN 隧道
总部园区
外部网络
LAC
分支园区
L2TP VPN 隧道
L2TP（Layer 2 Tunneling Protocol，二层隧道协议）扩展了点到点协议PPP的应用，是一种在远程办公场景中为出差员工或企业分支远程访问企业内网资源提供接入服务的VPN。
L2TP组网架构中包括LAC（L2TP Access Concentrator，L2TP访问集中器）和LNS（L2TP Network Server，L2TP网络服务器）：
  LAC是网络上具有PPP和L2TP协议处理能力的设备。LAC负责和LNS建立L2TP隧道连接。在不同的组网环境中，LAC可以是不同的设备，可以是一台网关设备，也可以是一台终端设备。LAC可以发起建立多条L2TP隧道使数据流之间相互隔离。
  LNS是LAC的对端设备，即LAC和LNS建立了L2TP隧道；LNS位于企业总部私网与公网边界，通常是企业总部的网关设备。
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
LNS

## Slide 58: SSL VPN
DMZ区域
远程办公用户
SSL VPN 隧道
服务器资源
企业园区网内网
SSL VPN是以SSL协议为安全基础的VPN远程接入技术，移动办公人员（在SSL VPN中被称为远程用户）使用SSL VPN可以安全、方便地接入企业内网，访问企业内网资源，提高工作效率。
SSL VPN采用B/S架构设计，远程用户终端上无需安装额外的客户端软件，直接使用Web浏览器就可以安全、快捷地访问企业内网资源。
  可以根据远程用户访问内网资源类型的不同，对其访问权限进行高细粒度控制。
  支持灵活的身份验证机制。
  主机检查策略可以检查远程用户终端的操作系统、端口、进程以及杀毒软件等是否符合安全要求，并且还具备防跳转、防截屏的能力，消除了潜藏在远程用户终端上的安全隐患。
外部网络
以太网交换
IP路由
无线接入
可靠性
网络安全
网络服务与管理
出口
Notes: B/S：Browser/Server，浏览器/服务器模式

## Slide 59
园区网络概述
园区网络的挑战与华为云园区网络解决方案
典型园区网络技术
典型园区网络案例

## Slide 60: 案例1 - 传统业务园区网络
iStack/CSS链路
出口区
核心层
汇聚层
接入层
终端层
Internet
WAN
网管运维区
数据中心
存在无线与有线终端总计约3000左右，需要提供无线和有线接入；
根据部门、业务划分网段，网关设置在汇聚交换机，终端地址自动分配；
网络设备集中管理和监控；
需要对接入用户进行统一策略管控，同时保护内网不受外网攻击；
对网络可靠性有一定的要求。
网络需求
接入、汇聚、核心均部署堆叠/CSS，同时上行链路部署Eth-Trunk保证可靠性；
采用AC+FIT AP的无线组网方式，同时AC间配置热备份，保证无线网络可靠性；接入交换机通过VLAN来区分不同业务网段的用户，由对应的汇聚交换机使用DHCP方式统一下发IP地址；汇聚层及以上设备部署单区域OSPF；
对全网用户部署准入认证，并通过ACL配置相应的策略；
出口区部署防火墙设备，通过划分安全域的方式对经过的流量进行监管；
全网设备开启SNMP，通过网管软件对网络设备进行统一管理与维护。
方案

## Slide 61: 案例2 - 虚拟化园区网络
iStack/CSS链路
出口区
核心层
汇聚层
接入层
终端层
Internet
WAN
网管运维区
数据中心
虚拟网1
虚拟网2
与传统园区网络有类似的可靠性、安全性等需求；
网络设备即插即用、集中管理，业务配置及策略灵活发放；
园区网络中存在多种不同的业务，业务之间需相互隔离；
对终端执行准入控制，且用户在园区网络内移动时，只要身份不变，则其网络访问权限及体验将随之而动。
网络需求
采用iMaster NCE-Campus控制器对全网设备进行纳管，通过NETCONF、Telemetry等协议实现网络设备的统一管理与维护以及设备快速上线等；
运用VXLAN、BGP EVPN以及VRF等技术，根据业务需求划分VN，通过控制器实现Underlay和Overlay的极简部署，并实现VN间相互隔离；
通过iMaster NCE-Campus控制器实现全网用户认证，且通过部署业务随行将网络中的不同用户群体或资源定义为不同的安全组，基于安全组实现策略管控。
方案
虚拟网3

## Slide 62: 案例3 - 中小型云管理园区网络
Internet
门店1
门店N
广告推送
电子价签
门店2
门店数量较多，各门店以无线网络为主，且网络拓扑较为简单，现场工作人员无网络运维技能；
无线终端类型较多，除普通无线终端外，还有电子价签等物联网终端；
顾客连接无线网络时，商家希望能够推送商品优惠及门店活动广告。
网络需求
扫码开局实现分钟级的AP快速上线及无线网络业务快速发放，通过云管理平台对所有门店网络进行“规建维优”全生命周期一站式管理；
部署物联网AP并通过物联网AP内置的物联网插槽实现IoT与Wi-Fi的融合部署，统一规划，共站址回传，电子价签对接超市管理和ERP系统，动态显示并实现实时变价，缺货预警等交互功能；
顾客通过Portal认证接入网络，并通过认证页面获得定制化的广告推送。
方案
Notes: ERP：Enterprise Resource Planning，企业资源计划

## Slide 63
(多选题)以下哪些选项的技术可以提高网络的可靠性？( )
  STP
  Eth-Trunk
  iStack
  CSS
(判断题)在部署MSTP时，同一个MST域的设备必须具有相同的VLAN到生成树实例映射的配置。( )
  正确
  错误
Notes: BCD
A

## Slide 64
本章介绍了园区网络的定义，园区网络的需求、趋势和挑战，以及简单介绍了华为云园区网络解决方案，同时介绍了园区网络中一些常见的技术以及应用场景。
在后续的课程中，我们将探讨如何根据需求设计网络，这需要读者对园区网络技术有较为全面且深刻的理解。受限于课程篇幅，本文无法将园区网络中所用的技术一一列举，希望读者可以查阅其他文档，扩大技术覆盖面，同时加深对关键技术的理解。