## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
万倡利/WX408647
2020.06.06
朱仕耿/00261992
优化
施淼淼/WX791350
2021.01.15
朱仕耿/00261992
优化
卢玥玥/WX445705
2021.07.15
吴越/WX291773
优化

## Slide 2: VXLAN与园区网络虚拟化

## Slide 3
RFC定义了VLAN扩展方案VXLAN（Virtual eXtensible Local Area Network，虚拟扩展局域网）。VXLAN采用MAC in UDP封装方式，是NVO3（Network Virtualization over Layer 3）中的一种网络虚拟化技术。
VXLAN早已被广泛应用于数据中心网络。随着园区网络的业务需求越来越灵活、园区网络虚拟化的需求及网络自动化的需求越来越强烈，VXLAN开始进入园区网络，搭配园区SDN控制器实现更多用户价值。
本课程将介绍VXLAN的基本概念、基本工作原理，以及在园区网络中实现“一网多用”的典型应用场景。
Notes: UDP：User Datagram Protocol，用户数据报协议

## Slide 4
学习完本课程后，您将能够：
  描述数据中心场景下对网络新的需求，以及VXLAN如何满足这些需求
  描述VXLAN的基本概念
  描述VXLAN的基本工作原理
  描述VXLAN在园区网络虚拟化中的应用
  描述BGP EVPN在园区虚拟化场景中的应用及其与VXLAN的配合方式

## Slide 5
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
BGP EVPN
园区网络虚拟化

## Slide 6: 技术背景：虚拟化被企业广泛部署
虚拟化技术具有降低IT成本、提高业务部署灵活性和降低运维成本等优势。越来越多的企业选择在数据中心或园区IT设施使用云计算或虚拟化技术。
在企业选择虚拟化架构后，业务将以虚拟机方式部署于服务器集群中。
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
Web 1
DB
APP
业务以虚拟机形式部署于服务器集群
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
Web 2
DB
APP
集群
物理网络

## Slide 7: 网络的新需求：二层扩展
虚拟化/云计算集群内允许虚拟机任意迁移，导致相同业务（相同网段）虚拟机可能运行在不同的服务器，或同一个虚拟机（一个IP）先后运行在不同的服务器（物理位置）。
物理服务器可能分布在地理位置跨度非常大的机房，因此需要使用三层进行互联。
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
Web 1
DB
APP
二层互通需求横跨三层网络
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
Web 2
DB
APP
集群
相同业务有二层互通需求
物理网络（三层）
Notes: 服务器虚拟化后，业务被封装在虚拟机中。虚拟机允许在集群内任意主机中热迁移。热迁移的特性之一是网络状态不改变，这要求在不同的物理位置中虚拟机的IP地址保持不变，为此需要大二层网络解决此问题。

## Slide 8: 网络的新需求：多租户隔离
云化场景一般支持多租户，即不同用户共享物理资源。这对网络提出两个需求，租户间隔离和租户内互访。
  租户间隔离：租户可能配置相同的MAC和IP地址，需要考虑物理网络承载隔离的问题，并且存在海量的用户需要进行隔离。
  租户内互访：租户内相同网段能够直接进行二层通信，即便处于不同物理位置的机房中。
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
租户1
租户2
租户3
Server
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
租户1
租户2
租户3
物理网络（三层）
租户内二层互通需求
集群
租户之间网络隔离

## Slide 9: 传统网络面临的问题
虚拟机规模受设备表项规格限制
服务器虚拟化后，VM的数量比原有的物理机发生了巨大的增长，而接入侧二层设备的MAC地址表规格较小，无法满足快速增长的VM数量。
网络隔离能力限制
VLAN Tag只有12 bit。
对于大型虚拟化云计算服务的场景而言，租户数目远大于VLAN可用个数。
传统二层网络中的VLAN无法满足网络动态调整的需求。
虚拟机迁移范围受限
虚拟机迁移必须发生在一个二层网络中。
传统的二层网络，将虚拟机迁移限制在了一个较小的局部范围内。
海量虚拟机
每台设备都需有大规格MAC表
目的
MAC
源
MAC
802.1Q
Tag
长度/
类型
数据
FCS
802.1Q Tag帧：
VLAN ID长12 bit，仅能表示4096个逻辑单元。
大型数据中心需支持的租户规模远大于该数目
数据中心
虚拟机只能在一个VLAN内迁移，VLAN范围存瓶颈
迁移
端到端VLAN
Notes: VXLAN更多解决的是数据中心网络中的需求，在传统企业园区网络中使用VXLAN更多的是使用其构建虚拟网络，而不是解决某些急需解决的问题。

## Slide 10
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
  基本概念
  工作原理
  基本配置
BGP EVPN
园区网络虚拟化

## Slide 11: VXLAN简介
VXLAN在本质上是一种VPN技术，能够在任意路由可达的物理网络（Underlay网络）上叠加二层虚拟网络（Overlay网络），通过VXLAN网关之间的VXLAN隧道实现VXLAN网络内部的互通，同时，也可以实现与传统的非VXLAN网络的互通。
VXLAN通过采用MAC in UDP封装来延伸二层网络，将以太报文封装在IP报文之上，通过路由在网络中传输，无需关注虚拟机的MAC地址。且三层网络无网络结构限制，具备大规模扩展能力。通过路由网络，虚拟机迁移不受网络架构限制。
Underlay
Local LAN
VXLAN 隧道
Overlay
Local LAN
Local LAN
Notes: VXLAN解决传统网络遇到的问题：
  虚拟机规模受网络规格限制：
    VXLAN将虚拟机发出的数据包封装在UDP中，并使用物理网络的IP、MAC地址作为外层头进行封装，对网络只表现为封装后的参数。
    除VXLAN网络边缘设备，网络中的其他设备不需要识别虚拟机的MAC地址，减轻了设备的MAC地址学习压力，提升了设备性能。
  网络隔离能力限制：
    VXLAN引入了类似VLAN ID的用户标识（VNI），由24 bit组成，支持多达16 M的VXLAN段的网络隔离，对用户进行隔离和标识不再受到限制，可满足海量租户。
  虚拟机迁移范围受网络架构限制：
    对于具有同一网段IP地址的VM而言，即使其物理位置不在同一个二层网络中，但从逻辑上看，相当于处于同一个二层域。即VXLAN技术在三层网络之上，构建出了一个虚拟的大二层网络。
Underlay网络：即物理网络，作为构架上层逻辑网络的基层。
Overlay网络：在物理网络上通过隧道技术搭建的逻辑网络。

## Slide 12: VXLAN在数据中心的应用
在数据中心中采用Spine-Leaf两层物理架构，结合VXLAN应用。
Spine节点执行路由转发，转发时不感知VXLAN。Leaf节点负责资源接入，完成VXLAN封装及解封装。
数据中心的业务均由VXLAN承载。
三层互联链路，无二层环路
运行动态路由协议，实现网络可达
物理网络
Spine-Leaf与VXLAN
VXLAN隧道按需建立
上层业务网络
VXLAN
Spine
Spine
Leaf
Leaf
Leaf

## Slide 13: 在园区网络中使用VXLAN实现“一网多用”
办公
视讯
安防
Internet
办公
视讯
安防
Internet
办公
视讯
安防
VXLAN
VN1
办公虚拟网
VN2
视讯虚拟网
VN3
安防虚拟网
一张网承载多种业务
Notes: 通过引入虚拟化技术，在园区网络中基于一张物理网络创建多张虚拟网络（Virtual Network，VN）。不同的虚拟网络应用于不同的业务，例如办公、视讯、安防等。

## Slide 14: 为什么选择VXLAN实现园区网络虚拟化
VXLAN可构建在任意复杂的三层网络之上。
支持三层虚拟网络。
搭配SDN控制器实现集中部署及自动化，已有成功实践。
技术选择 | Underlay网络 | Overlay网络 | 配置及管理 | 用户组信息携带 | 组网要求
VLAN | L2 | L2 | 命令行或基于控制器 | 无 | 设备广泛支持
MPLS VPN | L3 | L2/L3 | 运营商级别的技术要求 | 无 | 需端到端支持MPLS
VXLAN | L2或L3 可构建在任意物理网络之上 | L2/L3 | 命令行或基于控制器 | 可以 | 隧道端节点支持VXLAN即可

## Slide 15: VXLAN的报文格式
外层
以太帧头部
外层
IP头部
UDP头部
VXLAN
头部
内层
以太帧头部
内层
IP头部
载荷
原始数据帧
VXLAN封装
VXLAN Flags
（00001000）
保留字段
VNI
保留字段
8 bit
24 bit
24 bit
8 bit
源UDP端口
（Hash值）
目的UDP端口
（4789）
长度
校验和
源IP地址：VXLAN隧道源端VTEP的IP地址
目的IP地址：VXLAN隧道目的端VTEP的IP地址
Notes: 以上为标准VXLAN报文格式，华为CloudEngine S系列交换机的报文格式与其存在区别，针对其中的保留字段做了自定义。

## Slide 16: VXLAN基本概念：NVE
NVE（Network Virtualization Edge，网络虚拟边缘）：
  是实现网络虚拟化功能的网络实体，可以是硬件交换机也可以是软件交换机。
  NVE在三层网络上构建二层虚拟网络，是运行VXLAN的设备。图中SW1和SW2都是NVE。
SW1（NVE）
SW2（NVE）
PC1
192.168.1.1/24
L3链路
L3链路
PC2
192.168.1.2/24
VXLAN 隧道
IP网络
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge

## Slide 17: VXLAN基本概念：VTEP
VTEP（VXLAN Tunnel Endpoints，VXLAN隧道端点）：
  VTEP是VXLAN隧道端点，位于NVE中，用于VXLAN报文的封装和解封装。
  VXLAN报文（其外层IP头部）中源IP地址为源端VTEP的IP地址，目的IP地址为目的端VTEP的IP地址。
SW1
SW2
PC1
192.168.1.1/24
L3链路
L3链路
PC2
192.168.1.2/24
VXLAN 隧道
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
IP头部
载荷
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
IP头部
载荷
以太网帧头
源IP地址：1.1.1.1
目的IP地址：2.2.2.2
原始数据帧
原始数据帧
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge
Notes: 一对VTEP地址就对应着一条VXLAN隧道。
在源端封装报文后通过隧道向目的端VTEP发送封装报文，目的端VTEP对接收到的封装报文进行解封装。
通常情况下使用设备的Loopback接口地址作为VTEP地址。

## Slide 18: VXLAN基本概念：VNI与BD
VNI（VXLAN Network Identifier，VXLAN网络标识）：
  类似VLAN ID，用于区分VXLAN段。不同VXLAN段的虚拟机不能直接二层相互通信。
  一个租户可以有一个或多个VNI，VNI长度为24 bit，支持多达16 M的租户。
BD 20
VNI 2000
BD 20
VNI 2000
SW1
SW2
PC1
192.168.1.1/24
L3链路
L3链路
PC2
192.168.1.2/24
VXLAN 隧道
IP头部
载荷
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
IP头部
载荷
以太网帧头
VNI：2000
原始数据帧
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge
BD（Bridge Domain，桥域）：
  类似传统网络中采用VLAN划分广播域，在VXLAN网络中一个BD就标识一个大二层广播域。
  VNI以1:1方式映射到广播域BD，同一个BD内的终端可以进行二层互通。

## Slide 19: VXLAN基本概念：VAP
VAP（Virtual Access Point，虚拟接入点）：
  实现VXLAN的业务接入。
  VAP有两种配置方式，二层子接口方式或者VLAN绑定方式：
    二层子接口方式接入，例如在SW1创建二层子接口关联BD 10，则这个子接口下的特定流量会被注入到BD 10。
    VLAN绑定方式接入，例如在SW2配置VLAN 10与广播域BD 10关联，则所有VLAN10的流量会被注入到BD 10。
SW1
SW2
PC1
192.168.1.1/24
L3链路
L3链路
PC2
192.168.1.2/24
VXLAN 隧道
G0/0/1.1
绑定BD 10
BD 10
绑定VLAN 10
1
2
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge
Notes: 传统网络的流量进入VXLAN网络之后，通过二层子接口或者VLAN绑定的方式，与BD进行绑定，在BD中会指定VXLAN VNI，实现从传统的VLAN网络到VXLAN网络的映射。

## Slide 20: VXLAN基本概念：Border、Edge
Edge：VXLAN网络的边缘接入设备，传统网络的流量由此进入VXLAN网络。
Border：VXLAN网络和外部网络通信的节点，用于外部流量进入VXLAN网络或VXLAN内部流量访问外部，一般连接具有三层转发能力的设备（如Router、Firewall）。
VXLAN网络
外部网络
Edge
Edge
Border
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge
Border

## Slide 21: VXLAN基本概念：VXLAN二层网关、三层网关
Edge1
L2网关
Edge2
L2网关
Border
PC1
192.168.1.1/24
PC2
192.168.1.2/24
二层（L2）网关：实现流量进入VXLAN网络，也可用于同一VXLAN网络内终端的同子网通信。
Edge1
L2网关
Edge2
L2网关
Border
L3网关
PC1
192.168.1.1/24
PC2
192.168.2.2/24
三层（L3）网关：用于VXLAN网络内终端的跨子网通信以及终端对外部网络（非VXLAN网络）的访问。
VXLAN隧道
VXLAN隧道
VXLAN隧道
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge

## Slide 22: VXLAN基本概念：VBDIF
类似于传统网络中采用VLANIF实现不同广播域互通，在VXLAN中引入了VBDIF的概念。
VBDIF接口在VXLAN三层网关上配置，是基于BD创建的三层逻辑接口。
通过VBDIF接口可实现不同网段的用户通过VXLAN网络通信，及VXLAN网络和非VXLAN网络间的通信，也可实现二层网络接入三层网络。
VBDIF 10
192.168.1.254
VBDIF 20
192.168.2.254
SW1
L2网关
SW2
L2网关
SW3
L3网关
BD 10 （VNI 1000）
BD 20 （VNI 2000）
PC1
192.168.1.1/24
PC2
192.168.2.2/24
VXLAN 隧道
VXLAN 隧道
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge

## Slide 23: VXLAN基本概念：分布式与集中式网关
L3网关
PC1
192.168.1.1/24
PC3
192.168.1.3/24
L2网关
L2网关
PC2
192.168.2.1/24
L3网关部署在一台设备上，所有跨子网的流量都通过该设备转发，实现流量的集中管理。
优点：跨子网流量集中管理，简化网关部署和管理。
缺点：转发路径并非最优。ARP表项规格瓶颈：由于采用集中式网关，网关上需要维护大量通过VXLAN接入网络的终端其ARP。
VTEP设备既是L2网关，又是L3网关。非网关节点对VXLAN隧道不感知，仅作为VXLAN报文的转发节点。
优点：VTEP节点只学习连接在本节点下终端的ARP表项，解决了集中式三层网关带来的ARP表项瓶颈问题，网络规模扩展能力强。
缺点：相对集中式部署配置、实现复杂，部署工程量大。
集中式网关
分布式网关
L2/L3网关
L2/L3网关
PC1
192.168.1.1/24
PC3
192.168.1.3/24
PC2
192.168.2.1/24
NVE
VAP
网关
VNI与BD
VTEP
Border与Edge

## Slide 24
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
  基本概念
  工作原理
  基本配置
BGP EVPN
园区网络虚拟化

## Slide 25: VXLAN隧道的建立方式
VXLAN隧道由一对VTEP确定，报文在VTEP设备进行封装之后在VXLAN隧道中依靠路由进行传输。只要VXLAN隧道的两端VTEP是三层路由可达的，VXLAN隧道就可以建立成功。
根据VXLAN隧道的创建方式将VXLAN隧道分为以下两种：
  静态隧道：通过用户手工配置本端和远端的VNI、VTEP IP地址和头端复制列表（head-end peer-list）来完成。
  动态隧道：通过BGP EVPN（Ethernet VPN，以太网虚拟私有网络）方式动态建立VXLAN隧道。在VTEP之间建立BGP EVPN对等体，然后对等体之间利用BGP EVPN路由来互相传递VNI和VTEP IP地址信息，从而实现动态地建立VXLAN隧道。
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习

## Slide 26: 静态VXLAN隧道
静态VXLAN隧道并不是一个有状态的隧道（如IPsec VPN），只是数据传输时的隧道封装，类似于GRE VPN。
头端复制列表中的地址，即进行隧道封装传输时可封装的隧道目的地址。
VTEP1
1.1.1.1/32
VTEP2
2.2.2.2/32
VTEP3
3.3.3.3/32
PC1
172.16.1.1/24
PC2
172.16.2.2/24
PC3
172.16.1.3/24
PC4
172.16.2.4/24
BD 10
VNI 100
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
BD 20
VNI 200
interface nve 1
source 1.1.1.1
vni 100 head-end peer-list 3.3.3.3
vni 200 head-end peer-list 2.2.2.2
interface nve 1
source 2.2.2.2
vni 200 head-end peer-list 1.1.1.1
interface nve 1
source 3.3.3.3
vni 100 head-end peer-list 1.1.1.1
VXLAN 隧道
VXLAN 隧道
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习

## Slide 27: VXLAN MAC地址表项
VXLAN实现的是在Overlay网络中进行二层转发，转发单播数据帧依赖的依旧是MAC地址表项。
VTEP接收到BD内来自本地的数据帧，将数据帧的源MAC地址添加到该BD的MAC地址表中，出接口为收到数据帧的接口。
该表项用于指导发往本VTEP下连接终端的数据帧的转发。
PC1
172.16.1.1/24
0000-0000-000A
PC2
172.16.2.2/24
0000-0000-000B
BD 10
VNI 100
BD 20
VNI 200
GE1/0/1.10
GE1/0/1.20
<S1>display mac-address bridge-domain 10
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/VSI/BD Learned-From Type
-------------------------------------------------------------------------------
0000-0000-000a -/-/10 GE1/0/1.10 dynamic
<S1>display mac-address bridge-domain 20
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/VSI/BD Learned-From Type
-------------------------------------------------------------------------------
0000-0000-000b -/-/20 GE1/0/1.20 dynamic
如何将数据帧转发至连接在远端VTEP下的设备呢？
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习

## Slide 28: MAC地址动态学习 (1)
转发属于远端VTEP下所连接设备的数据帧，需要先学习到远端设备的MAC地址。
该过程与传统MAC地址表形成过程类似，依赖于主机之间的报文交互，一般通过ARP报文交互形成MAC地址表项。
SW1（L2网关）
VTEP 1.1.1.1/32
SW2（L2网关）
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道（VNI 1000）
PC1
172.16.1.1/24
0000-0000-000A
PC2
172.16.1.2/24
0000-0000-000B
ARP帧
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
ARP帧
以太网帧头
1
3
5
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-000A | 10 | Port1
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-000A | 10 | 1.1.1.1
2
4
PC1发送ARP广播请求。
SW1学习到PC1的MAC地址。
SW2学习到PC1的MAC地址。
SW2将ARP报文转发给PC2。
Port1
Port1
SW1将报文进行VXLAN封装，并将ARP报文进行泛洪（向所有同VNI内的VTEP节点转发）。
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习
Notes: PC1与PC2通信过程如下：
  PC1欲与PC2通信，PC1发送ARP请求广播帧，试图请求PC2的MAC地址。
  SW1收到该帧后，根据VAP信息判断出流量所属的BD ID、需进入的VXLAN隧道及对应的VNI；同时学习PC1的MAC地址，将其与该BD ID、接收帧的接口等绑定。
  SW1对ARP请求广播帧进行VXLAN封装，按头端复制列表进行转发。
  SW2收到VXLAN报文后，将其解封装，得到原始数据帧；同时学习PC1的MAC地址，将该地址与SW1的VTEP地址进行绑定。
  SW2将该ARP帧在本地广播域内泛洪。然后，PC2收到了该帧并学习到了PC1的ARP信息。

## Slide 29: MAC地址动态学习 (2)
SW1（L2网关）
VTEP 1.1.1.1/32
SW2（L2网关）
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道（VNI 1000）
PC1
172.16.1.1/24
0000-0000-000A
PC2
172.16.1.2/24
0000-0000-000B
ARP帧
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN封装
UDP头部
IP头部
以太网帧头
ARP帧
以太网帧头
10
8
6
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-000A | 10 | Port1
0000-0000-000B | 10 | 2.2.2.2
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-000A | 10 | 1.1.1.1
0000-0000-000B | 10 | Port1
9
7
SW1将ARP报文转发给PC1。
SW1学习到PC2的MAC地址。
SW2学习到PC2的MAC地址。
PC2发送单播ARP响应。
Port1
Port1
SW2查找MAC地址表，依据MAC地址表项{0000-0000-000A，10，1.1.1.1}，将ARP数据帧封装之后发送给1.1.1.1。
至此PC1、2相互学习到了对方的ARP信息，SW1、SW2完成了PC1、PC2的MAC地址学习，该过程也叫做Flood and Learn。
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习
Notes:   PC2发送单播的ARP回应。
  SW2此时已经拥有PC1的MAC地址表项，因此将会单播转发，并且学习PC2的源MAC地址到MAC地址表项中。
  SW2为该ARP响应加上VXLAN封装，发送到远端VTEP 1.1.1.1。
  SW1收到VXLAN报文之后解封装，将PC2的源MAC地址记录到MAC地址表，出接口为远端VTEP。
  SW1将数据帧转发给PC1。
至此，PC1、PC2相互学习到了对方的ARP信息，SW1、SW2上也学习到了相应的MAC地址信息。

## Slide 30: 同子网已知目的地址单播报文转发
SW1（L2网关）
VTEP 1.1.1.1/32
SW2（L2网关）
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道（VNI 1000）
PC1
192.168.1.1/24
AAAA-0000-0001
PC2
192.168.1.2/24
AAAA-0000-0002
载荷
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
载荷
以太网帧头
1
3
5
PC1发送单播帧给PC2。
SW1将报文进行VXLAN封装，然后增加新的IP包头，报文的目的IP地址为远端VTEP SW2的地址2.2.2.2。
SW2将报文转发给PC2。
MAC地址 | BD | 学习自
AAAA-0000-0001 | 10 | Port1
AAAA-0000-0002 | 10 | 2.2.2.2
MAC地址 | BD | 学习自
AAAA-0000-0001 | 10 | 1.1.1.1
AAAA-0000-0002 | 10 | Port1
2
4
Port1
Port1
SW1在MAC地址表中查询PC2的MAC地址，找到匹配的表项。
SW2在MAC地址表中查询PC2的MAC地址，找到匹配的表项。
源IP地址：1.1.1.1
目的IP地址：2.2.2.2
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习

## Slide 31: BUM流量转发
传输BUM（Broadcast、Unknown、Multicast）流量时，VTEP会将流量复制多份发送到头端复制列表中的对端VTEP，从而在Overlay网络中实现泛洪转发的效果。
BUM流量
VTEP1
1.1.1.1/32
VTEP2
2.2.2.2/32
VTEP3
3.3.3.3/32
PC1
172.16.2.1/24
PC2
172.16.2.2/24
PC3
172.16.2.3/24
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN 隧道
VXLAN 隧道
1
2
复制、封装
BUM流量
VXLAN头部
UDP
IP Src 1.1.1.1，IP Dst 2.2.2.2
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习

## Slide 32: 跨子网转发
PC1 192.168.1.1/24
默认网关 192.168.1.254
Server2 192.168.2.1/24
默认网关 192.168.2.254
BD 10 （VNI 1000）
BD 20 （VNI 2000）
VBDIF 10
192.168.1.254
00AB-09FF-1111
VBDIF 20
192.168.2.254
00AB-09FF-2222
SW1
L2网关
SW2
L2网关
SW3
L3网关
目的网络/掩码 | 出接口 | 下一跳
192.168.1.0/24 | VBDIF 10 | 192.168.1.254
192.168.2.0/24 | VBDIF 20 | 192.168.2.254
VTEP 1.1.1.1/32
VTEP 2.2.2.2/32
VTEP 3.3.3.3/32
1
2
4
5
SW3的路由表
3
载荷
以太网帧头
载荷
以太网帧头
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
源IP地址：1.1.1.1
目的IP地址：3.3.3.3
VNI：1000
原始数据帧
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
以太网帧头
源IP地址：3.3.3.3
目的IP地址：2.2.2.2
VNI：2000
PC1发送单播帧给PC2
隧道建立
数据帧转发
MAC地址学习
Notes: PC1希望与PC2进行通信，本地计算发现对端与自身不在同一个子网，此时将报文发送给网关。
PC1发往PC2的数据帧，目的MAC为：00AB-09FF-1111（网关MAC地址），SW1收到之后执行L2查表发现出接口为远端VTEP（即L3网关），将报文加上VXLAN头部封装（VNI =1000）之后发往SW3。
SW3收到报文之后解VXLAN封装发现，内部原始数据帧其目的MAC为：00AB-09FF-1111，为自身接口VBDIF 10的MAC地址，此时需要执行L3查表转发。
SW3查找路由表，发现目的IP：192.168.2.1，与本地接口VBDIF 20产生的直连路由相匹配，查找ARP表项确定报文目的MAC，再查找MAC地址表确定报文的出接口。SW3中前往192.168.2.1所对应MAC地址的出接口为远端VTEP 2.2.2.2，将报文加上VXLAN封装，送往SW2。
SW2收到报文之后解VXLAN封装发现目的MAC并非自身任何接口的MAC地址，执行L2查表转发，依据MAC地址表将报文从本地接口转发出去。

## Slide 33
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
  基本概念
  工作原理
  基本配置
BGP EVPN
园区网络虚拟化

## Slide 34: VXLAN配置介绍 (1)
[Huawei] bridge-domain bd-id
创建广播域BD。
系统视图下创建广播域BD，进入BD视图。ID取值范围为1～16777215。
[Huawei-bd100] vxlan vni vni-id
创建VNI。
BD视图下创建VXLAN网络标识VNI并关联广播域BD。ID取值范围为1～16777215。
[Huawei] interface nve nve-number
创建NVE接口。
创建NVE接口，并进入NVE接口视图。一般情况下NVE接口编号有且仅为1。
[Huawei-Nve1] source ip-address
4. 配置源VTEP的IP地址。
配置源端VTEP的IP地址。推荐使用Loopback接口的地址。

## Slide 35: VXLAN配置介绍 (2)
[Huawei-Nve1] vni vni-id head-end peer-list ip-address
5. 配置头端复制列表。
NVE视图下配置VNI指定多个远端VTEP的IP地址建立头端复制列表。本端NVE将根据此列表复制并转发报文。
[Huawei-GE1/0/1.1] encapsulation { dot1q [ vid low-vid [ to high-vid ] ] | default | untag | qinq [ vid id ]}
6. 配置业务接入（子接口接入方式）。
二层子接口视图下配置流封装类型，实现不同二层子接口接入不同的数据报文。
[Huawei-bd100] l2 binding vlan vlan-id
7. 配置业务接入点（VLAN接入方式）。
BD视图下配置。全局VLAN绑定到广播域BD前，请确保全局VLAN已经创建和相关接口已加入该VLAN。
[Huawei] interface vbdif bd-id
8. 配置三层网关。
系统视图下创建VBDIF接口，并进入VBDIF接口视图后续配置网关IP地址。

## Slide 36: 配置案例：同子网互访 (1)
IP1
192.168.1.1/24
IP2
192.168.1.2/24
IP3
192.168.1.3/24
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
GE1/0/10
GE1/0/1
GE1/0/2
GE1/0/1
BD 100
VNI 10000
SW1
SW2
[SW1] bridge-domain 100
[SW1-bd100] vxlan vni 10000
[SW1] interface Nve 1
[SW1-Nve1] source 1.1.1.1
[SW1-Nve1] vni 10000 head-end peer-list 2.2.2.2
SW1 配置如下：
配置VXLAN隧道
配置业务接入
SW2 配置如下：
[SW2] bridge-domain 100
[SW2-bd100] vxlan vni 10000
[SW2] interface Nve 1
[SW2-Nve1] source 2.2.2.2
[SW2-Nve1] vni 10000 head-end peer-list 1.1.1.1
两台交换机配置VXLAN隧道，实现相同网段三台PC之间的互访。

## Slide 37: 配置案例：同子网互访 (2)
SW1配置如下：
SW2配置如下：
两台交换机配置VXLAN隧道，实现相同网段三台PC之间的互访。
[SW1] interface GigabitEthernet 1/0/1.1 mode l2
[SW1-GigabitEthernet1/0/1.1] encapsulation untag
[SW1-GigabitEthernet1/0/1.1] bridge-domain 100
[SW1] interface GigabitEthernet 1/0/2.1 mode l2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2.1] encapsulation untag
[SW1-GigabitEthernet1/0/2.1] bridge-domain 100
[SW2] bridge-domain 100
[SW2-bd100] l2 binding vlan 1
思考1：SW2的接入方式和SW1有什么区别？
思考2：如何配置网关192.168.1.254？
配置VXLAN隧道
配置业务接入
IP1
192.168.1.1/24
IP2
192.168.1.2/24
IP3
192.168.1.3/24
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
GE1/0/10
GE1/0/1
GE1/0/2
GE1/0/1
BD 100
VNI 10000
SW1
SW2
Notes: 思考1：SW1为二层子接口接入方式，而SW2为绑定VLAN的接入方式。
思考2：创建VBDIF接口作为对应BD内终端的网关。

## Slide 38: 配置案例：不同子网互访 (集中式网关) (1)
192.168.1.10/24
192.168.2.10/24
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
GE1/0/1
SW1
SW2
GE1/0/1
SW3
VTEP
3.3.3.3/32
BD 100
VNI 10000
192.168.1.1
BD 200
VNI 20000
192.168.2.1
三台交换机配置VXLAN隧道，实现跨网段两台PC之间的互访。VXLAN网关集中在SW3。
[SW1] bridge-domain 100
[SW1-bd100] vxlan vni 10000
[SW1] interface Nve 1
[SW1-Nve1] source 1.1.1.1
[SW1-Nve1] vni 10000 head-end peer-list 3.3.3.3
SW1 配置如下：
SW2 配置如下：
[SW2] bridge-domain 200
[SW2-bd100] vxlan vni 20000
[SW2] interface Nve 1
[SW2-Nve1] source 2.2.2.2
[SW2-Nve1] vni 20000 head-end peer-list 3.3.3.3
配置VXLAN隧道
配置业务接入
配置网关
思考：SW3如何配置？
Notes: 思考答案：在SW3上配置NVE接口和SW1、SW2对接，同时创建VBDIF 100、VBDIF 200作为BD 100、BD 200内终端的网关。

## Slide 39: 配置案例：不同子网互访 (集中式网关) (2)
192.168.1.10/24
192.168.2.10/24
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
GE1/0/1
SW1
SW2
GE1/0/1
SW3
VTEP
3.3.3.3/32
BD 100
VNI 10000
192.168.1.1
BD 200
VNI 20000
192.168.2.1
三台交换机配置VXLAN隧道，实现跨网段两台PC之间的互访。VXLAN网关集中在SW3。
[SW1] interface GigabitEthernet 1/0/1.1 mode l2
[SW1-GigabitEthernet1/0/1.1] encapsulation untag
[SW1-GigabitEthernet1/0/1.1] bridge-domain 100
SW1 配置如下：
SW2 配置如下：
[SW2] interface GigabitEthernet 1/0/1.1 mode l2
[SW2-GigabitEthernet1/0/1.1] encapsulation untag
[SW2-GigabitEthernet1/0/1.1] bridge-domain 200
配置VXLAN隧道
配置业务接入
配置网关
思考：如果192.168.2.10流量携带标签VLAN 20，该如何配置SW2？
Notes: 思考答案：SW2的GE1/0/1配置为Trunk接口放通VLAN 20（实际配置为Access接口，default VLAN配置为20同样也可以），在BD 200中绑定VLAN 20。

## Slide 40: 配置案例：不同子网互访 (集中式网关) (3)
192.168.1.10/24
192.168.2.10/24
VTEP
1.1.1.1/32
VTEP
2.2.2.2/32
GE1/0/1
SW1
SW2
GE1/0/1
SW3
VTEP
3.3.3.3/32
BD 100
VNI 10000
192.168.1.1
BD 200
VNI 20000
192.168.2.1
三台交换机配置VXLAN隧道，实现跨网段两台PC之间的互访。VXLAN网关集中在SW3。
[SW3] interface Vbdif100
[SW3-Vbdif100] ip address 192.168.1.1 24
SW3 配置如下：
配置VXLAN隧道
配置业务接入
配置网关
[SW3] interface Vbdif200
[SW3-Vbdif200] ip address 192.168.2.1 24
VXLAN
VXLAN
[SW3] bridge-domain 100
[SW3-bd100] vxlan vni 10000
[SW3] interface Nve 1
[SW3-Nve1] source 3.3.3.3
[SW3-Nve1] vni 10000 head-end peer-list 1.1.1.1
[SW3-Nve1] vni 20000 head-end peer-list 2.2.2.2
[SW3] bridge-domain 200
[SW3-bd200] vxlan vni 20000

## Slide 41
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
BGP EVPN
  基本概念
  BGP EVPN路由
  BGP EVPN特性
园区网络虚拟化

## Slide 42: 使用BGP EVPN作为控制面协议
如果不使用BGP-EVPN
使用BGP EVPN作为控制面协议
问题1：N个节点需要创建N*(N-1)/2条隧道，配置工作量大。
问题2：通过flood and learn机制学习MAC地址，泛洪流量大。
VXLAN隧道
流量泛洪
BGP EVPN
对等体关系
路由反射器（RR）
设备使能BGP EVPN，建立BGP EVPN对等体关系。
设备之间通过BGP EVPN路由通告，完成VXLAN控制面的相关工作。
VXLAN隧道通过BGP EVPN自动建立，转发表项通过BGP EVPN动态刷新。
实际部署中，可通过RR，进一步减少BGP EVPN对等体关系数量。
Notes: 对于静态VXLAN，该方案没有控制平面，是通过数据平面的流量泛洪进行VTEP发现和主机信息（包括IP地址、MAC地址、VNI、网关VTEP IP地址）学习的，这种方式导致VXLAN网络存在很多泛洪流量。为了解决这一问题，VXLAN引入了BGP EVPN作为控制平面，通过在VTEP之间交换BGP EVPN路由实现VTEP的自动发现、主机信息相互通告等，从而避免了不必要的数据流量泛洪。
静态方式配置VXLAN的问题：
  N台设备建立VXLAN隧道，手工配置方式最高达到 N*(N-1)/2 次头端列表配置。
  静态VXLAN隧道只有数据转发平面。
  只能通过ARP广播的方式学习远端MAC地址。

## Slide 43: BGP EVPN概述
BGP EVPN通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由（在MP_REACH_NLRI属性中新定义了几种NLRI，称作EVPN NLRI）。
这些BGP EVPN路由可以用于传递VTEP地址和主机信息，因此BGP EVPN应用于VXLAN网络中，可以使VTEP发现和主机信息学习从数据平面转移到控制平面。
SW1
SW2
BGP EVPN对等体
Type 2路由（MAC/IP路由）：用于主机MAC地址/ARP/IP路由通告。
Type 3路由（Inclusive Multicast路由）：用于传递二层VNI和VTEP IP地址信息，实现VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立，实现BUM报文转发。
Type 5路由（IP前缀路由）：用于主机MAC地址/ARP/IP路由通告，外部网络路由通告。
Notes: BGP EVPN在NVO（Network Virtualization Overlay）场景中与VXLAN结合，作为VXLAN的控制面协议。

## Slide 44: EVPN NLRI
EVPN NLRI通过路径属性MP_REACH_NLRI携带，地址族标识符（AFI）为25，代表L2VPN，子地址族标识符（SAFI）为70。
Path Attribute - MP_REACH_NLRI
Flags：Optional, Non-transitive
Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
Length
Address family identifier (AFI): Layer-2 VPN (25)
Subsequent address family identifier (SAFI): EVPN (70)
Next hop network address (4 Byte)
Route Type (1 octet)
Length (1 octet)
Route Type specific (variable)
EVPN NLRI

## Slide 45: Extended Community
BGP EVPN与MPLS VPN类似，为了控制路由的发送、接收，BGP EVPN同样存在VPN实例的概念（EVPN实例），与传统的IP VPN实例相同，EVPN实例存在RD和RT值，传递路由时使用扩展团体属性携带EVPN实例RT值。
除了RT值之外，为了支持一些特性，BGP EVPN在扩展团体属性中增加了一些新子类型：MAC Mobility、EVPN Router’s MAC Extended Community，后续我们会进行详细介绍。
Path Attribute - EXTENDED_COMMUNITIES
Flags：Optional，Transitive
Type Code：EXTENDED_COMMUNITIES（16）
Length
RT（Route Target）
MAC Mobility
EVPN Router’s MAC Extended Community
Extended Community
Notes: 关于RD、RT值的概念可以参考《MPLS VPN原理与配置》。

## Slide 46: EVPN VPN-Instance
EVPN实例与BD进行绑定，BD下的MAC地址表项会通过BGP EVPN路由进行传递，在传递时会携带BD绑定的EVPN实例ERT值，对端收到之后对比本地EVPN实例的IRT值，将EVPN路由放入对应的EVPN实例路由表，同时解析EVPN路由表获取MAC地址表项，放入本端与该EVPN实例绑定的BD的MAC地址表中。
SW1
VTEP 1.1.1.1/32
SW2
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道
PC1
EVPN RD：20:1
EVPN ERT：202:1
EVPN IRT：200:1
BD 20
VNI 200
EVPN实例 e1
BD 20
VNI 200
EVPN实例 e1
EVPN RD：20:1
EVPN ERT：200:1
EVPN IRT：202:1
PC2
后续如果没有标明ERT、IRT，只有RT值，代表ERT、IRT值保持一致。
BGP Update报文
EVPN 路由
EVPN RT = 202:1

## Slide 47
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
BGP EVPN
  基本概念
  BGP EVPN路由
  BGP EVPN特性
园区网络虚拟化

## Slide 48: Type 2类路由描述 (1)
Type 2路由（MAC/IP路由）：主要用于MAC地址通告、ARP信息通告以及主机IP路由通告。
Route Distinguisher（8 Byte）
Ethernet Segment Identifier（10 Byte）
Ethernet Tag ID（4 Byte）
MAC Address Length（1 Byte）
MAC Address（6 Byte）
IP Address Length（1 Byte）
IP Address（0或4或16 Byte）
MPLS Label1（3 Byte）
MPLS Label2（0或3 Byte）
该字段为EVPN实例下设置的RD（Route Distinguisher）值。
该字段为当前设备与对端连接定义的唯一标识。
该字段为当前设备上实际配置的VLAN ID。
该字段为此路由携带的主机MAC地址的长度。
该字段为此路由携带的主机MAC地址。
该字段为此路由携带的主机IP地址的掩码长度。
该字段为此路由携带的主机IP地址。
该字段为此路由携带的二层VNI。
该字段为此路由携带的三层VNI。
报文格式
字段说明
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由

## Slide 49: Type 2类路由描述 (2)
在不同场景下，BGP EVPN的Type 2路由携带的内容并不一致。
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Route Distinguisher
Ethernet Segment Identifier
Ethernet Tag ID
MAC Address Length = MAC地址长度
MAC Address = MAC地址（源主机 MAC）
IP Address Length
IP Address
MPLS Label1 = VNI（二层）
MPLS Label2
Route Distinguisher
Ethernet Segment Identifier
Ethernet Tag ID
MAC Address Length = MAC地址长度
MAC Address = MAC地址
IP Address Length = IP地址长度
IP Address = IP地址
MPLS Label1 = VNI（二层）
MPLS Label2
Route Distinguisher
Ethernet Segment Identifier
Ethernet Tag ID
MAC Address Length = MAC地址长度
MAC Address = MAC地址
IP Address Length = IP地址长度
IP Address = IP地址
MPLS Label1 = VNI（二层）
MPLS Label2 = VNI（三层）
相同子网主机互访场景下进行主机MAC地址通告，包含主机MAC信息和二层VNI。
集中式网关部署场景下通告ARP类型路由，包含主机IP信息、MAC信息和二层VNI。
分布式网关部署不同子网互访场景下，进行IRB类型路由通告。它包括主机MAC信息、IP信息、二层VNI和三层VNI。
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: BGP EVPN的Type 2路由的前三个字段：RD、Ethernet Segment Identifier、Ethernet Tag ID在不同的场景下其内容一致，仅后边的六个字段存在区别。

## Slide 50: 主机MAC地址通告
本页展示BGP EVPN使用Type 2路由实现MAC地址动态学习。该功能主要用于实现VXLAN同子网互访。
SW1（L2网关）
VTEP 1.1.1.1/32
SW2（L2网关）
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-0001 | 10 | Port1
PC1 172.16.1.1/24
0000-0000-0001
PC2
MAC地址 | BD | 学习自
0000-0000-0001 | 10 | 1.1.1.1
2
3
发送流量
1
学习到PC1的MAC地址
4
BD 10
L2 VNI 10
RD 10:1
ERT 10:1
BD 10
L2 VNI 10
RD 20:1
IRT 10:1
BGP Update报文
Type 2路由
RD = 10:1
MAC地址=0000-0000-0001
VNI = 10
EVPN RT = 10:1
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: 同子网主机MAC地址通告：
  PC1产生数据流量并发往SW1。
  SW1获知了PC1的MAC地址，它在MAC地址表中创建一个表项，记录该MAC地址、BD ID及入接口。
  SW1根据该表项生成BGP EVPN路由并发送给SW2。该路由携带本端EVPN实例的RT值（扩展团体属性）以及Type 2路由（ MAC路由）。在MAC路由中，PC1的MAC地址存放在MAC Address字段中，二层VNI存放在MPLS Label1字段中。
  SW2收到SW1发来的BGP EVPN路由后，首先检查该路由携带的RT（类似MPLS VPN中的RT的概念），如果与本端EVPN实例的入站RT相等，则接收该路由，否则丢弃。在接收该路由后，SW2获得PC1的MAC地址、BD ID和SW1上VTEP IP地址（MP_REACH_NLRI中Next hop network address字段携带）的对应关系，并在本地的MAC表中生成MAC表项，其出接口需根据下一跳进行迭代，最终迭代结果是指向SW1的VXLAN隧道。

## Slide 51: 主机ARP通告
本页展示BGP EVPN使用Type 2路由实现主机ARP通告。
SW1（L3网关）
VTEP 1.1.1.1/32
SW2（L3网关）
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN隧道
PC1 172.16.1.1/24
0000-0000-0001
1
SW1学习到PC1的ARP表项
2
3
L3网关SW2获得关于PC1的ARP信息
BD 10
L2 VNI 10
RD 10:1
ERT 10:1
BD 10
L2 VNI 10
RD 20:1
IRT 10:1
BGP Update报文
Type 2路由
RD = 10:1
MAC地址=0000-0000-0001
IP地址 = 172.16.1.1
L2 VNI=10
EVPN RT = 10:1
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
在集中式网关场景下使用BGP EVPN时，跨子网报文转发过程与此前介绍过的静态VXLAN场景相似，不再赘述。
Notes: MAC/IP路由可以同时携带主机MAC地址+主机IP地址，因此该路由可以用来在VTEP之间传递主机ARP表项，实现主机ARP通告。其中，MAC Address和MAC Address Length字段为主机MAC地址，IP Address和IP Address Length字段为主机IP地址。此时的MAC/IP路由也称为ARP类型路由。主机ARP通告主要用于以下两种场景：
  ARP广播抑制。当三层网关学习到其子网下的主机ARP时，生成主机信息（包含主机IP地址、主机MAC地址、二层VNI、网关VTEP IP地址），然后通过传递ARP类型路由将主机信息同步到二层网关上。这样当二层网关再收到ARP请求时，先查找是否存在目的IP地址对应的主机信息，如果存在，则直接将ARP请求报文中的广播MAC地址替换为目的单播MAC地址，实现广播变单播，达到ARP广播抑制的目的。
  分布式网关场景下的虚拟机迁移。当一台虚拟机从当前网关迁移到另一个网关下之后，新网关学习到该虚拟机的ARP（一般通过虚拟机发送免费ARP实现），并生成主机信息（包含主机IP地址、主机MAC地址、二层VNI、网关VTEP IP地址），然后通过传递ARP类型路由将主机信息发送给虚拟机的原网关。原网关收到后，感知到虚拟机的位置发生变化，触发ARP探测，当探测不到原位置的虚拟机时，撤销原位置虚拟机的ARP和主机路由。
主机ARP通告主要在VXLAN集中式网关+BGP EVPN场景下使用，在BGP EVPN中向对等体通告ARP路由或者IRB路由为互斥选项，只能配置其中一种路由对外发布，一般在VXLAN集中式网关+BGP EVPN场景下选择发布ARP路由，而且VXLAN分布式网关+BGP EVPN场景下选择发布IRB路由。

## Slide 52: 分布式网关下的跨子网通信
分布式网关组网中VTEP设备既是L2网关，又是L3网关。在该组网下跨子网通信的实现方式并不唯一，根据接收报文的VTEP（Ingress VTEP）处理方式不同，可以划分为：非对称IRB转发（Asymmetric Integrated Routing and Bridging）、对称IRB转发（Symmetric Integrated Routing and Bridging）。
VTEP1
PC1
172.16.2.1/24
PC2
172.16.1.2/24
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
VXLAN隧道
VTEP2
分布式网关组网下VTEP1、VTEP2上都可以创建VBDIF 10、20，跨子网通信时如何完成VBDIF之间的路由过程呢？
VLANIF实现VLAN跨子网转发
VBDIF实现BD间跨子网转发
VLANIF 20
VLANIF 10
PC1
172.16.10.1/24
MAC 1
VLAN 10
PC2
172.16.20.2/24
MAC 3
VLAN 20
Bridge
1
Bridge
3
Routing
2
MAC 2
MAC 2
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
VBDIF 20
VBDIF 20
VBDIF 10
VBDIF 10
Notes: VLANIF实现VLAN跨子网转发细节回顾：
  PC1通过本地IP地址、本地掩码、对端IP地址进行计算，发现目的设备PC2与自身不在同一个网段，判断该通信为三层通信，将去往PC2的流量发给网关。PC1发送的数据帧：源MAC = MAC1，目的MAC = MAC2。
  交换机收到PC1发送的去往PC2的报文，经解封装发现目的MAC为VLANIF 10接口的MAC地址，则认为该报文是发给交换机本身的，所以将报文交给路由模块继续处理。
  路由模块解析发现目的IP为192.168.20.2，非本地接口存在的IP地址，因此需要对该报文三层转发。查找路由表后，匹配中VLANIF 20产生的直连路由。
  因为匹配的为直连路由，说明已经到达最后一跳，所以交换机在ARP表中查找192.168.20.2，获取192.168.20.2的MAC地址，交由交换模块重新封装为数据帧。
  交换模块查找MAC地址表以明确报文出接口、是否需要携带VLAN Tag。最终交换模块发送的数据帧：源MAC = MAC2，目的MAC = MAC3，VLAN Tag = None。
以上转发过程中，交换机通过数据帧的目的MAC地址来判断报文是否为自身三层转发处理（如果目的MAC为自身MAC，则执行L3查表转发，否则L2查表转发），该细节十分重要，在后续介绍对称IRB、非对称IRB都会涉及到该知识点，请充分理解。
Ingress VTEP：流量进入VXLAN网络的VTEP设备。
Egress VTEP：流量从VTEP离开VXLAN网络的设备。

## Slide 53: 非对称IRB转发
非对称IRB转发：Ingress VTEP同时执行L3、L2查表转发，Egress VTEP只需要进行L2查表、转发，因为Ingress、Egress所执行操作不一致，被称为非对称转发。
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.1.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
VXLAN隧道
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
1
PC1发送单播帧给PC2。
2
VBDIF 20查询路由表，
将报文交给VBDIF 10。
3
VBDIF 10查询BD 10的MAC地址表，发现目的MAC （通过Type 2路由学习）属于远端VTEP。
4
VTEP1通过VXLAN隧道将数据帧发往VTEP2。
BD 10
VNI 100
5
VTEP2在VNI 100所对应的BD（10）进行L2查表。
6
VTEP2将数据帧发给PC2。
VTEP1
1.1.1.1
VTEP2
2.2.2.2
Outer IP
UDP
VXLAN头部（VNI 100）
源MAC：VBDIF 10 MAC 目的MAC：MAC B
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
VBDIF 20
VBDIF 10
VBDIF 10
VBDIF 20
Notes: 在非对称IRB转发过程中，VTEP之间不会传递主机IP路由，即VTEP1、VTEP2之间不会传递本地下连PC生成的32位主机路由（由ARP信息生成），所以在第2步中VTEP1查找路由表，只能匹配到由VBDIF 10生成的直连路由。
在第5步中，VTEP2解封装VXLAN报文，目的MAC不是该BD所对应的本地VBDIF接口MAC地址，所以此时VTEP会执行L2查表，根据报文携带的VNI查找对应的BD的MAC地址表项，之后进行L2转发。

## Slide 54: 对称IRB转发
对称IRB转发：Ingress VTEP、Egress VTEP都执行L3查表转发。
相比较于非对称IRB转发，新增了一个IP VPN实例以及其所绑定的L3 VNI概念（非对称IRB转发时VTEP之间传输的报文其VXLAN头部中VNI值为L2 VNI），VBDIF接口需要绑定IP VPN实例，此时该VBDIF接口的路由学习、数据转发都被限制在该IP VPN实例中，与MPLS VPN类似。
IP VPN-Instance VPN1
VXLAN VNI 1000（L3 VNI）
RD 203:1
RT 10:1
VBDIF 20
IP Bind VPN-Instance VPN1
BD 20
VTEP1
1.1.1.1
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
IP VPN-Instance VPN1
VXLAN VNI 1000（L3 VNI）
RD 103:1
RT 10:1
VBDIF 10
IP Bind VPN-Instance VPN1
BD 10
此时VTEP之间传递IRB路由（多了L3 VNI），VTEP1的BD 20、VTEP2的BD 10之间的IRB路由学习由路由携带RT值控制，该机制过程与MPLS VPN的VPNv4路由类似。
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: 华为实现方式为对称IRB转发。

## Slide 55: EVPN RT、IP VPN RT (1)
新增IP VPN实例之后，BGP EVPN在传递Type 2路由时携带的RT值依旧是EVPN RT值，只是对端收到路由之后的处理行为存在区别：
  检查该路由携带的RT，如果与本端EVPN实例的Import RT相同，则接收该路由。EVPN实例获取到IRB类型路由后，还能提取到其中包含的ARP类型路由，用于主机ARP通告。
  检查该路由携带的RT，如果与本端IP VPN实例的Import RT（EVPN）相同，则接收该路由。然后，VPN实例获取到该路由携带的IRB类型路由，从中提取的主机IP地址、三层VNI，在其路由表中保存主机IP路由，并根据路由的下一跳迭代出接口，最终迭代结果是指向VTEP的VXLAN隧道。
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: 在BGP EVPN的场景中，如果希望通过IP VPN实例的RT值控制EVPN路由的发送、接收，此时可以使用vpn-target evpn进行RT值的配置，此时出方向的RT属性会携带在EVPN路由中发送到远端的BGP EVPN对等体，入方向RT属性通过与EVPN路由中携带的RT属性匹配来决定哪些EVPN路由能交叉到本地的IP VPN实例地址族的路由表中。
注：为了和普通的RT值配置区分开，这里我们把通过vpn-target evpn命令配置的RT值称为RT（EVPN）。

## Slide 56: EVPN RT、IP VPN RT (2)
只有当路由携带的RT值与EVPN IRT、IP VPN IRT（EVPN）都不相同时，该路由才会被丢弃。
BGP Update报文
EVPN 路由
EVPN RT = 20:1
VTEP2
VTEP1
BD 20
EVPN ERT 20:1
BD 20
EVPN IRT 20:1
VBDIF 20
IP VPN IRT 20:1
BGP EVPN路由表
IP VPN路由表
EVPN 路由
1
3
主机IP路由
EVPN 路由
路由携带RT与IP VPN实例IRT相同
2
路由携带RT与EVPN实例IRT相同
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: VTEP1发送一条Type 2的BGP EVPN路由（IRB类型），在该路由中携带所属BD绑定的EVPN实例ERT值（20:1）。
VTEP2收到之后，检查BGP Update中扩展属性所携带的RT值（20:1），与本地的EVPN实例中的IRT、IP VPN实例中的IRT（EVPN）进行比较，发现与BD 20、VBDIF 20所绑定的EVPN实例、 IP VPN实例的IRT相同，将EVPN路由放入BD 20所属的EVPN路由表中，同时将EVPN路由中包含的IP路由放入VBDIF 20所对应的IP VPN实例路由表中。

## Slide 57: 对称IRB转发：主机IP路由通告 (IRB路由)
SW1（L3网关）
VTEP1 1.1.1.1
SW2（L3网关）
VTEP2 2.2.2.2
Router MAC：MAC B
VXLAN隧道
PC1 172.16.2.1/24
MAC D
PC2 172.16.1.2/24
MAC A
1
SW2学习到PC2的ARP表项，生成IRB类型路由。
2
目的网络/掩码 | L3 VNI | 下一跳 | 出接口
172.16.1.2/32 | 1000 | 2.2.2.2 | VXLAN隧道
L3网关SW1获得到达PC1的主机路由，同时还包括VTEP1的Router MAC。
IP VPN-Instance VPN1
VXLAN VNI 1000（L3 VNI）
RD 103:1
RT 10:1
---------------------------
BD 10
EVPN VPN-Instance BD_10
RD 10:1
L2 VNI 100
RT 10:1
3
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
通过EVPN Router’s MAC Extended Community这一扩展团体属性子属性，
BGP EVPN传递VTEP自身的Router MAC，该MAC地址为NVE接口的MAC地址。
BGP Update报文
Type 2路由
RD 10：1
主机路由=172.16.1.2/32
MAC地址=MAC A
二层VNI=100
三层VNI=1000
EVPN RT：10:1
Router MAC：MAC B
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由

## Slide 58: 对称IRB转发：通信过程
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC D
PC2
172.16.1.2/24
MAC A
BD 20
VNI 200
BD 10
VNI 100
VXLAN隧道
VTEP2 2.2.2.2
Router MAC：MAC B
IP VPN实例 VPN1
BD 20
L3 VNI 1000
1
PC1发送单播帧给PC2。
2
VBDIF 20在IP VPN实例VPN1的路由表中查找路由，发现匹配中的路由（32位主机路由）下一跳为VXLAN的远端VTEP。
3
VTEP1通过VXLAN隧道将数据帧发往VTEP2。
IP VPN实例 VPN1
BD 10
L3 VNI 1000
4
VTEP2在VNI 1000所对应的IP VPN实例路由表中查找路由，发现为本地VBDIF接口直连路由，在对应BD中执行L2查表。
5
VTEP2将数据帧发给PC2。
Outer IP
UDP
VXLAN头部（L3 VNI 1000）
源MAC：VBDIF 20接口MAC 目的MAC：MAC B
主机MAC地址通告
主机ARP通告
主机IP路由通告
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: 对称IRB转发时，VTEP之间会传递由ARP生成的32位主机路由，因此VTEP1在进行路由查表时会匹配中由VETP2传递过来的32位主机路由，即便VTEP1上存在VBDIF 10，存在对应的直连路由，此时根据最长匹配原则依旧会根据32位主机路由进行转发。
在第4步中，VTEP2解封装VXLAN报文，发现内层数据帧的目的MAC地址为VTEP2的Router MAC（MAC B），判断自身需要进行L3路由查表转发，根据VNI 1000找到对应IP VPN实例，在该IP VPN实例路由表中查找对应的路由，发现匹配中VBDIF 10接口的直连路由，之后查找本地MAC地址表项，将报文发送给连接在本地的PC2。

## Slide 59: Type 3类路由描述
Type 3路由（Inclusive Multicast路由）：
  该类型路由在VXLAN控制平面中主要用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立。
  作为BGP EVPN对等体的VTEP，通过Inclusive Multicast路由互相传递二层VNI和VTEP IP地址信息。
  其中，Originating Router's IP Address字段为本端VTEP IP地址，MPLS Label字段为二层VNI。
Route Distinguisher（8 Byte）
Ethernet Tag ID（4 Byte）
IP Address Length（1 Byte）
Originating Router‘s IP Address（4或16 Byte）
该字段为EVPN实例下设置的RD值。
该字段为当前设备上的VLAN ID。在此路由中为全0。
该字段为此路由携带的本端VTEP IP地址的掩码长度。
该字段为此路由携带的本端VTEP IP地址。
NLRI格式
Flags（1 Byte）
Tunnel Type（1 Byte）
MPLS Label（3 Byte）= 2层VNI
Tunnel Identifier（变长）
PMSI属性
在VXLAN场景中，该字段没有实际意义。
在VXLAN场景中，支持的类型为“6：Ingress Replication”。
该字段为此路由携带的二层VNI。
在VXLAN场景中，该字段也是本端VTEP IP地址。
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: PMSI：Provider Multicast Service Interface，一个可选过渡的BGP属性，在VXLAN场景中Tunnel Type固定为6，用来携带发送端的VTEP IP地址、L2 VNI。

## Slide 60: 建立VXLAN隧道
VTEP通过Type 3路由互相传递二层VNI和VTEP IP地址信息。如果对端VTEP IP地址是三层路由可达的，则建立一条到对端的VXLAN隧道。同时，如果对端VNI与本端相同，则创建一个头端复制列表，用于后续BUM报文转发。
VTEP 1.1.1.1/32
VTEP 2.2.2.2/32
SW1
SW2
BGP EVPN对等体
BGP Update报文
Type 3路由
VTEP地址=1.1.1.1
VNI=1000
BGP Update报文
Type 3路由
VTEP地址=2.2.2.2
VNI=1000
1
2
动态VXLAN 隧道（VNI 1000）
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由

## Slide 61: Type 5类路由描述
Type 5路由（IP前缀路由）：
  该类型路由的IP Prefix Length和IP Prefix字段既可以携带主机IP地址，也可以携带网段地址。
  当携带主机IP地址时，该类型路由在VXLAN控制平面中的作用与IRB类型路由是一样的，主要用于分布式网关场景中的主机IP路由通告。
  当携带网段地址时，通过传递该类型路由，可以实现VXLAN网络中的主机访问外部网络。
Route Distinguisher（8 Byte）
Ethernet Segment Identifier（10 Byte）
Ethernet Tag ID（4 Byte）
IP Prefix Length（1 Byte）
IP Prefix（4或16 Byte）
GW IP Address（4或16 Byte）
MPLS Label（3 Byte）
该字段为EVPN实例下设置的RD值。
该字段为当前设备与对端连接定义的唯一标识。
该字段为当前设备上实际配置的VLAN ID。
该字段为此路由携带的IP前缀掩码长度。
该字段为此路由携带的IP前缀。
该字段为默认网关地址。该字段在VXLAN场景中没有实际意义。
该字段为此路由携带的三层VNI。
报文格式
字段说明
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由

## Slide 62: 通告IP前缀路由的应用场景
对于VXLAN外部网络，VTEP可以通过Type 5类路由将外部路由通告到整个VXLAN网络中，用于指导VXLAN内部主机访问外部网络。
VTEP 2.2.2.2/32
VXLAN网络外部
1.2.3.0/24
VNI 88
静态路由
1.2.3.0/24
引入静态路由
到BGP
1
VTEP 1.1.1.1/32
2
3
SW2获得到达1.2.3.0/24的路由
SW1（L3网关）
SW2（L3网关）
BGP Update报文
Type 5路由
前缀=1.2.3.0/24
三层VNI=88
Type 2路由
Type 5路由
Type 3路由
Notes: Type 5类路由和Type 2 IRB路由类似，进行路由传递时都会通过EVPN Router’s MAC Extended Community这一扩展团体属性携带VTEP的Route MAC，同时该类型路由只会携带L3 VNI，因此转发过程同样也为IRB转发。

## Slide 63
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
BGP EVPN
  基本概念
  BGP EVPN路由
  BGP EVPN特性
园区网络虚拟化

## Slide 64: ARP广播抑制
BGP EVPN的Type 2路由使得VTEP可以不依赖主机之间的通信过程完成MAC地址表的学习，但是主机间的ARP信息依旧需要在VXLAN Overlay中进行泛洪转发，这会占用大量的网络资源。
为此可以通过BGP EVPN路由实现ARP广播抑制功能，减少广播流量。
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.2.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
1
PC1请求PC2的ARP报文。
3
VTEP1将ARP数据帧目的MAC地址从全F替换为MAC B，通过VXLAN封装交给VTEP2。
IP地址 | MAC | VTEP
172.16.2.2 | MAC B | 2.2.2.2
2
查询BD 20的ARP广播抑制表。
原始数据帧头部
VXLAN头部
UDP头部
IP头部
源IP地址：1.1.1.1
目的IP地址：2.2.2.2
源MAC：MAC A
目的MAC：MAC B
ARP
Source MAC：MAC A
Target MAC：MAC B
4
VTEP2将该ARP报文单播转发给PC2。
Notes: ARP广播抑制功能是一种有效缓解网关处理ARP报文的压力的方法。当网关收到ARP请求报文时，会查询ARP广播抑制表，该表保存了目的设备的IP与MAC地址的映射关系，如果命中表项，则直接将ARP请求报文中的广播MAC地址替换为目的设备的MAC地址，随后网关将ARP请求报文从目的MAC对应的端口发送出去。

## Slide 65: 主机信息收集
ARP广播抑制功能的实现依赖于ARP广播抑制表，该表项的形成依赖于BGP EVPN携带的Type 2路由（IRB路由、主机ARP通告）。
默认情况下L3网关不会由本地的ARP信息生成BGP EVPN路由，需要手动使能BGP EVPN主机信息收集功能。之后VTEP会依据ARP信息生成IRB路由。
IP地址 | MAC | VTEP
172.16.2.1 | MAC A | 2.2.2.2
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.2.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
2
通过BGP EVPN Type 2 IRB路由传递ARP信息。
L3网关VBDIF 20的ARP表项
3
VTEP2使用IRB路由生成IRB主机信息表。
1
开启BGP EVPN主机信息收集，生成IRB路由。
Notes: ARP类型路由携带的有效信息有：主机MAC地址+主机IP地址+二层VNI；IRB类型路由携带的有效信息有：主机MAC地址+主机IP地址+二层VNI+三层VNI。因此，IRB类型路由包含着ARP类型路由，不仅可以用于主机IP路由通告，也能用于主机ARP通告。

## Slide 66: 本地ARP代理 (1)
全网开启BGP EVPN主机信息收集功能之后，L3网关上将学习到全部主机的32位主机路由，这使得L3网关在转发属于同一个BD之间的流量时完全可以依赖主机路由进行三层IRB对称转发。
为此可以在L3网关的VBDIF接口上开启本地ARP代理，VBDIF接口会响应下连主机对同网段IP地址的ARP请求，之后对该同网段IP的访问可以由L3网关进行三层转发完成。
VBDIF 20
MAC C
172.16.2.254
arp-proxy local enable
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.2.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
1
PC1请求PC2的ARP报文。
2
VBDIF 20代理回应的ARP Reply。
Notes: 在VXLAN网络中，BD是一个广播域，VTEP收到BUM报文后会在BD域内广播。为了减少广播，网络管理员通常会在接入侧通过配置接入侧的隔离功能或配置端口隔离功能，使得该BD内的接入用户之间相互隔离，无法二层互通。但是，随着用户业务的日益增多，用户之间的互通需求也会相应地增加，此时网络管理员可以在VBDIF接口上使能本地ARP代理功能，实现BD内接入侧配置了用户隔离的用户间的相互通信。

## Slide 67: 本地ARP代理 (2)
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.2.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
4
VTEP1查看目的MAC，为自身MAC，查找路由表进行三层转发，匹配中主机路由，经由VXLAN转发给VTEP2。
3
PC1发往PC2的数据帧
IP地址 | MAC | VTEP
172.16.2.2 | MAC C | 2.2.2.2
PC1的ARP表项
VBDIF 20
MAC C
172.16.2.254
载荷
以太网帧头
源MAC：MAC A
目的MAC：MAC C
通过本地ARP代理机制，ARP报文的传递将会被抑制在本地VTEP之下，同时减少了VTEP之间的不必要流量交互。

## Slide 68: 分布式网关
在开启本地代理ARP的场景下，VTEP只需要维护本地的ARP表项，其他VTEP通过BGP EVPN路由传递的ARP信息在转发时并不会被用到，此时VTEP无需维护从其他VTEP学习到的ARP表项。
开启分布式网关之后，VTEP只处理收到的用户侧主机发送的ARP报文，删除已经学到的网络侧的ARP表项。
VTEP1
1.1.1.1
PC1
172.16.2.1/24
MAC A
PC2
172.16.2.2/24
MAC B
BD 20
VNI 200
BD 20
VNI 200
VXLAN隧道
VTEP2
2.2.2.2
IP地址 | MAC
172.16.2.1 | MAC A
172.16.2.2 | MAC B
VTEP1 ARP表项
删除
Notes: 一般将不同VTEP上相同编号的VBDIF的接口MAC地址配置为相同的MAC地址，开启分布式网关之后，VBDIF虽然具有相同的IP地址、MAC地址，但是并不会上报ARP冲突，并且主机、VM迁移到不同的VTEP下时，无需重新进行网关的ARP解析。

## Slide 69: MAC Mobility (1)
MAC Mobility扩展属性用于当一个主机/VM从一个VTEP启动到另外一个VTEP之下时，对外宣告该主机的位置移动。
VTEP1
1.1.1.1
VTEP2
2.2.2.2
VTEP3
3.3.3.3
MAC Mobility - Seq 0
前缀=172.16.2.1/24
MAC B
下一跳：VTEP1(1.1.1.1)
172.16.2.1/24
MAC B
VM1
VTEP1学习到VM1的ARP信息，生成IRB路由对外通告。
1
3
VM1移动到VTEP2下。
VTEP2通过ARP信息感知到VM2，生成一条新的IRB路由，该路由与VTEP1传递的路由相同。
4
BGP EVPN路由，此时扩展团体属性：MAC Mobility的序列号为0。
2

## Slide 70: MAC Mobility (2)
VTEP1
1.1.1.1
VTEP2
2.2.2.2
VTEP3
3.3.3.3
MAC Mobility - Seq 1
前缀=172.16.2.1/24
MAC B
下一跳：VTEP2(2.2.2.2)
172.16.2.1/24
MAC B
VM1
BGP EVPN路由，此时扩展团体属性：MAC Mobility的序列号为1。
5
VTEP1收到BGP路由更新，通过MAC Mobility携带序列号意识到下连VM已经发生了迁移，对外发送BGP Update报文撤销之前发送的路由更新。
6

## Slide 71
VXLAN及园区网络虚拟化技术背景
VXLAN的基本概念及工作原理
BGP EVPN概述
园区网络虚拟化

## Slide 72: VXLAN虚拟园区网络层次及概念
Overlay（虚拟网络层）
Edge
Access
虚拟网络1
虚拟网络2
虚拟网络3
Underlay（物理网络层）
Fabric
Border
Edge
Access
由物理设备建立的物理网络。
为园区内所有业务提供互联互通能力。
业务数据转发的基础承载网。
通过虚拟化技术，构建基于任意物理拓扑的逻辑拓扑。
在Fabric上创建业务网络，与物理网络解耦。
可以根据业务需求创建多个虚拟网络，实现业务隔离。
通过VXLAN实现L2及L3通信。
Notes: VXLAN技术将物理网络作为Underlay网络，在其上构建出虚拟的二层或三层网络，即Overlay网络。Overlay网络利用Underlay网络提供的三层转发路径，实现报文在不同站点间传递。
在技术应用中，一般为不同的业务创建不同的Overlay网络。对于业务来说，Underlay网络是透明的，只能感知到Overlay网络。

## Slide 73: 架构概述：网络节点
防火墙（Firewall）节点：部署L4~L7安全策略时需该节点。可旁挂部署，或部署在园区出口处。
边界网关（Border）节点：用于实现Fabric和外部网络之间的互联互通。一般为核心交换机。
边缘（Edge）节点：Fabric边缘设备，用于连接用户侧设备及Fabric。有线用户的数据从边缘节点进入VXLAN封装。
透传（Transparent）节点：Fabric的透传节点，无需支持VXLAN。
接入节点：也被称为扩展（Extended）节点，这是有线用户的接入节点，该节点为可选节点。用户可以从这里接入网络，接入节点无需支持VXLAN。
AP：无线接入节点，用户从这里接入无线网络，并最终接入Fabric。
Fabric域（VXLAN）
接入域
防火墙节点
边界网关节点
透传节点
边缘节点
接入节点
AP
Notes: L4~L7安全策略：即四层到七层的网络安全策略，防火墙支持四到七层的安全控制。

## Slide 74: Underlay和Fabric
Underlay网络
Fabric网络
Underlay网络是整个园区虚拟网络的“底座”，是由物理网络设备建立的物理组网，为园区内所有业务提供互联互通能力。
可表现为多层架构（核心、汇聚及接入层）
可表现为多种拓扑（树状、环状、网状等）
Underlay信息主要包含设备互联VLAN、IP地址及IGP
互联VLAN
互联IP
互联VLAN
互联IP
IGP（OSPF）
BGP EVPN对等体
BGP EVPN对等体
园区Fabric是一个物理网络设备抽象后的网络资源池，Fabric将Underlay网络资源池化，以便实现“一网多用”。
Fabric的信息主要包含如下：
终端接入的Overlay网络资源池（BD-ID、VNI）
终端接入的VLAN ID池
终端的接入点池（交换机端口或SSID，即有线或无线接入）等
这些资源池可用于创建多个虚拟网络。
Border
Edge
Edge
Access
Access
Loopback

## Slide 75: Overlay
现实生活中的Underlay与Overlay
城市道路（基础设施）
装载乘客的交通工具
四通八达
虚拟化园区网络中的Underlay与Overlay
Underlay
Overlay
业务A
业务B
业务A
业务B
互联VLAN
互联IP
互联VLAN
互联IP
VXLAN封装
VXLAN封装
Fabric
Notes: Overlay是一个基于物理网络、采用隧道技术且实现了转发面和控制面分离的逻辑网络。

## Slide 76: 什么是VN
Internet
Border
AP
Host1
销售员工
Host2
研发员工
Host3
IoT设备
Host4
访客
办公网
研发网
物联网（IoT）
使用VXLAN能够在Underlay网络上构建若干个VN（Virtual Network，虚拟网络，通过VXLAN VNI+IP VPN-Instance隔离实现）。
VN被视为Overlay网络。
每个虚拟网络的业务数据在Fabric内都通过VXLAN进行封装，以便实现转发面的隔离；控制面使用的协议是BGP EVPN，该协议用于构建VXLAN隧道、交互Overlay路由信息。
每个VN都包含如下参数：
网络服务资源（DHCP服务器、第三方RADIUS/Portal服务器等）。
外部网络（可选）。
用户IP地址段、VLAN及网关地址。
有线接入端口和（或）无线接入点。
其他参数。

## Slide 77: 创建VN
Internet
Border
AP
Host1
Host2
Host3
Host4
办公网
VN设置
用户网关位置
外部网络
网络服务资源
用户子网及网关
有线接入
接入站点、设备及端口
认证方式
VLAN信息
无线接入
接入站点、设备
1
2
3

## Slide 78: 典型案例分析：需求
销售员工
研发员工
销售员工
研发员工
FW
Fabric需求：
基于物理网络构建一个Fabric。
采用分布式网关方案。
VN需求：
创建2个VN，分别为办公（OA）及研发（RD）。
缺省时，2个VN完全隔离，VN内可实现同子网、跨子网互访。
2个VN均可访问FW所连接的外部网络。
2个VN内的终端均可通过DHCP Server获取IP地址。
DHCP Server
Internet

## Slide 79: 典型案例分析：Fabric管理 (1)
Internet
Edge
Edge
Border
Fabric创建及配置：
用户根据业务需求，将物理设备（核心交换机、汇聚交换机及接入交换机）添加到Fabric中。
用户指定交换机的角色：Border节点及Edge节点。
iMaster NCE-Campus自动将Border指定为RR，优化网络逻辑架构、BGP对等体关系模型。
用户预定义2个“外部网络”，用于供2个VN到达外部网络。
用户定义1个“网络服务资源”，用于后续终端通过该资源（中的DHCP Server）获取IP地址。
FW
DHCP Server
外部网络1
网络服务资源
外部网络2

## Slide 80: 典型案例分析：Fabric管理 (2)
Edge
Edge
Border
RR
Fabric及Underlay网络自动化部署：
iMaster NCE-Campus根据已发现的物理网络拓扑，结合用户所定义的Fabric网络，自动进行网络编排（用户可选择OSPF多区域或单区域）。
iMaster NCE-Campus根据网络编排结果将Underlay网络配置自动下发到设备，使得设备之间IP可达。
iMaster NCE-Campus将Fabric配置自动下发到设备，设备之间建立BGP EVPN对等体关系，完成控制面的准备工作。
Transparent
Transparent
互联IP/VLAN
OSPF
互联IP/VLAN
OSPF
互联IP/VLAN
OSPF
互联IP/VLAN
OSPF
FW
DHCP Server
BGP EVPN对等体

## Slide 81: 典型案例分析：VN管理
创建VN：
用户在iMaster NCE-Campus上分别创建OA及RD虚拟网络，指定虚拟网络的IP网段/VLAN、网关地址、所关联的外部网络及网络服务资源，以及终端接入点位。
iMaster NCE-Campus将用户意图翻译成配置下发到网络设备上。
FW
DHCP Server
OA虚拟网络
VLAN 10：10.1.10.0/24
VLAN 20：10.1.20.0/24
RD虚拟网络
VLAN 30：10.1.30.0/24
VLAN 40：10.1.40.0/24
接入设备、端口
接入设备、端口
外部网络1
外部网络2
网络服务资源

## Slide 82: 典型案例分析：隧道建立
销售员工
销售员工
VXLAN隧道自动建立：
BGP EVPN将用于建立VXLAN的相关信息在对等体之间通告。
设备之间建立VXLAN隧道，为后续的数据转发做准备。
FW
DHCP Server
VXLAN隧道
VXLAN隧道
VXLAN隧道

## Slide 83: 典型案例分析：地址获取
销售员工A
FW
DHCP Server
1.1.1.1
3.3.3.3
1.2.3.0/24
DHCP报文交互
地址获取：
销售员工A接入网络，首先完成用户认证，认证成功后，认证点Edge1获得该用户的授权结果，将用户划分到对应VLAN。
A发起DHCP请求，该请求到达网关设备Edge1后，Edge1将DHCP请求进行中继，中继报文通过VXLAN隧道转发给Border。
Border将VXLAN解封装，并将DHCP中继报文转发给DHCP Server。
DHCP Server为A分配IP地址。
Edge1
Edge2
Border

## Slide 84: 典型案例分析：同子网互访
销售员工A
10.1.10.1/24
AAAA-0000-0001
销售员工B
10.1.10.2/24
AAAA-0000-0002
FW
DHCP Server
1.1.1.1
2.2.2.2
相同VN内的同子网互访：
销售员工A与B通过准入认证，接入园区网络。
以销售员工B为例，Edge2将其MAC地址通过BGP更新通告给Border，Border将其反射给Edge1。
Edge1学习到MAC地址AAAA-0000-0002。
当A发送数据给B时，流量到达Edge1后，Edge1将其执行VXLAN封装，然后转发到Edge2。Edge2进行VXLAN解封装后将数据送达目的地。
VXLAN隧道（L2 VNI）
路由反射
Edge1
Edge2
Border
BGP Update报文
MAC/IP路由
MAC地址=AAAA-0000-0002
L2 VNI=1000
Next_Hop=2.2.2.2

## Slide 85: 典型案例分析：跨子网互访
销售员工A
10.1.10.1/24
销售员工C
10.1.20.1/24
相同VN内的跨子网互访：
销售员工C通过准入认证，接入园区网络。
Edge2将其主机路由通过BGP更新通告给Border，Border将其反射给Edge1。
Edge1学习到10.1.20.1/32路由，路由下一跳为2.2.2.2，出接口为VXLAN隧道接口。
当A发送数据给C时，流量到达Edge1后，Edge1将其执行VXLAN封装，然后转发到Edge2。Edge2进行VXLAN解封装后将数据送达目的地。
FW
DHCP Server
1.1.1.1
2.2.2.2
VXLAN隧道（L3 VNI）
路由反射
Edge1
Edge2
Border
BGP Update报文
MAC/IP路由（IRB）
主机路由=10.1.20.1/32
L3 VNI=10
Next_Hop=2.2.2.2

## Slide 86: 典型案例分析：访问外部网络
销售员工A
10.1.10.1/24
FW
DHCP Server
1.1.1.1
3.3.3.3
1.2.3.0/24
访问外部网络：
当用户将外部网络（目的网段为1.2.3.0/24）关联到OA虚拟网络后，iMaster NCE-Campus会将上述外部路由重分发到BGP，并通告给Edge1和Edge2。
当A发送数据到1.2.3.0/24时，流量送达Edge1后，由其进行VXLAN封装，然后送至Border，Border将VXLAN解封装，然后将IP报文转发给FW。
Edge1
Edge2
Border
外部路由1.2.3.0/24
下一跳FW
BGP路由通告
路由：1.2.3.0/24
下一跳：3.3.3.3
BGP Update报文
IP前缀路由
前缀=1.2.3.0/24
三层VNI=88
Next_Hop=3.3.3.3

## Slide 87
(判断题)BGP EVPN Type 2主机IP路由可以用于传递ARP信息。( )
  正确
  错误
(单选题)以下关于BGP EVPN的描述，错误的是哪一选项？( )
  通过MP_REACH_NLRI携带路由
  通过扩展团体属性携带RT值
  通过MP_REACH_NLRI携带L2 VNI、L3 VNI
  通过Next_Hop属性携带路由下一跳地址
Notes: A
D

## Slide 88
VXLAN使用三层路由网络作为Underlay网络，在其上通过隧道构建Overlay虚拟网络，可以支持大规模的租户网络。
VXLAN自身并没有定义控制面，为了限制BUM流量的泛洪，需要借助其余控制层面的协议来优化BUM流量的转发。
BGP EVPN通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由。这些BGP EVPN路由可以用于传递VTEP地址、主机信息和路由信息，从而有效帮助VXLAN限制BUM流量的泛洪。