## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
张凛睿/WX570554
2020.08.15
朱仕耿/00261992
新开发
卢玥玥/WX445705
2020.09.15
姚宁/00276205
优化
卢玥玥/WX445705
2021.07.15
吴越/WX291773
优化

## Slide 2: 网络准入控制

## Slide 3
随着园区网络的应用和发展，病毒、木马、间谍软件、网络攻击等各种信息安全威胁也在不断增加。在传统的园区网络建设思路中，一般认为园区内网是安全的，安全威胁主要来自外界。但是研究证明，80%的网络安全漏洞都存在于网络内部，它们导致的网络故障对网络的破坏程度和影响范围在持续扩大，经常引起业务系统崩溃、网络瘫痪。
网络准入控制（Network Admission Control，NAC）从对接入网络的终端安全控制入手，将终端安全状况和网络准入控制结合在一起，通过检查、隔离、加固和审计等手段，加强网络用户终端的主动防御能力，保证园区中每个终端的安全性，进而保护园区网络的安全性。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述网络准入控制的基本概念
  描述常见的认证技术及其工作原理、应用场景
  完成基本的用户接入认证配置
  描述策略联动的作用及原理

## Slide 5
网络准入控制概述
用户认证技术
用户授权与下线
NAC配置实现
策略联动

## Slide 6: 网络准入控制的技术背景
非法用户随意接入园区内部网络，会危害园区的信息安全。
接入园区网络的终端种类多，且园区内用户行为难以管控。
出于对安全问题的考虑，园区网络不能对所有终端开放访问权限，需要基于终端对应的用户身份和终端状态进行认证，不符合条件的终端不能接入网络。
园区网络
非授权访问
园区内部FTP服务器
访客
主机感染病
毒后扩散
Notes: 从安全角度来分析，目前大部分的园区内部网络中，主要存在如下一些安全问题：
  防病毒软件未实现集中管理，补丁管理混乱，企业即便购买了防病毒软件，但很难保证所有的终端其病毒特征库都是最新的，导致一旦某台终端感染病毒或恶意代码，很快会在内网泛滥。
  无法识别用户的身份，无法识别非法接入用户，导致网络存在安全隐患。
  缺乏对接入终端的访问控制，只要用户接入网络，就能够自由地访问整个网络。

## Slide 7: 网络准入控制概述
网络准入控制以“只有合法的用户、安全的终端才可以接入网络”为主导思想，通过用户认证、权限管理、安全检查、修复升级等手段提升企业网络整体终端安全防护能力。
…
…
用户终端
网络准入设备
准入服务器
NAC系统架构
用户终端：
  各种终端设备，例如PC、手机、打印机、摄像头等。
网络准入设备：
  终端访问网络的认证控制点，准入设备对接入用户进行认证，是园区安全策略的实施者，按照网络指定的安全策略实施相应的准入控制（如允许接入网络或拒绝接入网络）。
  准入设备可以是：交换机、路由器、无线接入点、VPN网关或其他安全设备。
准入服务器：
  准入服务器的功能是实现对用户的认证和授权，用于确认尝试接入网络的终端身份是否合法，还可以指定身份合法的终端所能拥有的网络访问权限。
  准入服务器通常有认证服务器（如RADIUS服务器） 和用户数据源服务器（存储用户的身份信息）。
Notes: 用户终端上一般安装有终端代理（或叫客户端软件），其与准入服务器联动进行用户身份认证、终端安全检查、系统修复升级，终端行为监控审计等工作。
网络准入设备可以是交换机、路由器、AP等网络设备，具备如下功能特性：
  用户身份认证。
  在各种常见认证方式（如802.1X、MAC、Portal）下，网络准入设备辅助客户端软件与准入服务器进行认证。
  实现用户权限控制。
准入服务器包括准入安全控制服务器、安全管理服务器，以及必要的病毒库服务器和补丁服务器。
  安全控制服务器主要进行用户认证和安全审核，实施安全策略，并且与网络准入设备联动，下发用户权限。
  安全管理服务器主要进行用户管理，包括增加、删除、修改用户权限及用户部门配置，及安全策略的定制和管理等。
  病毒库服务器主要用于控制各种终端上的防病毒软件的病毒库的自动更新。
  补丁服务器主要用于控制各种终端上的操作系统和应用软件的补丁安装和更新。

## Slide 8: 网络准入控制基本原理
用户身份认证请求：
  网络准入设备通过和终端进行报文交互，获取终端的身份凭证。
用户身份认证：
  网络准入设备将身份凭证发送给准入服务器进行身份认证。
用户身份校验：
  准入服务器进行身份校验，确定终端身份是否合法，并将校验结果及策略下发给网络准入设备。
用户策略授权：
  网络准入设备作为策略的实施者，根据准入服务器的授权结果对终端实施策略的控制。
园区网络
准入服务器
网络准入设备
用户终端
用户身份认证请求
用户身份认证
用户身份校验
用户策略授权
1
2
3
4
Notes: 用户身份认证请求：终端发送自己的身份凭证给准入设备。
用户身份认证：准入设备将身份凭证发送给准入服务器进行身份认证。
用户身份校验：准入服务器存储用户的身份信息，提供用户管理功能。准入服务器收到终端的身份凭证后，进行身份校验，确定终端身份是否合法，并将校验结果及策略下发给准入设备。
用户策略授权：准入设备作为策略的实施者，根据准入服务器的授权结果对终端实施策略的控制，比如允许或者禁止终端访问网络；或者对终端进行更加复杂的策略管控，如提高或降低终端转发优先级、限制用户的网络访问速率。

## Slide 9: 网络准入控制的策略管控
策略管控：
  即使终端通过认证接入网络，也并不意味着可以访问网络内的所有资源，而是需要基于用户身份对其加以区分，分别赋予其不同的网络访问权限。
园区网络
FTP服务器
WEB服务器
邮件服务器
Internet
已认证访客
已认证员工

## Slide 10: 网络准入控制的策略授权
…
用户终端
…
网络准入设备
接入
研发数据
办公数据
市场数据
认证后域
……
Internet
Intranet
准入控制
服务器
DHCP
DNS
……
认证前域
认证前访问
认证成功后访问
认证失败的用户终端访问
隔离域
病毒库
服务器
补丁服务器
……
Notes: 网络准入控制基本流程：
  用户终端接入网络，认证前都具有认证前域网络权限，包括访问准入控制服务器、DHCP、DNS等。
  对用户终端进行身份认证，认证通过后，准入服务器下发网络权限到网络准入设备，允许该用户访问认证后域网络。对于一些合法但是不安全的用户，身份认证后，准入服务器下发隔离域网络权限到网络准入设备，仅允许该用户访问隔离域网络，用户安全修复后，重新下发认证后域网络权限。在隔离域时，用户可以根据需要进行终端代理软件安装，补丁安装，杀毒软件安装、升级等操作。
  非法用户及未认证用户仅允许访问认证前域或隔离域网络资源。

## Slide 11
网络准入控制概述
用户认证技术
用户授权与下线
NAC配置实现
策略联动

## Slide 12: 802.1X认证概述
802.1X客户端
网络接入设备
认证服务器
网络资源
简介
组网方式
802.1X客户端一般为用户终端设备，用户可以通过启动客户端软件发起802.1X认证。
网络接入设备通常为支持802.1X认证的网络设备，它为客户端提供接入局域网的端口，该端口可以是物理端口，也可以是逻辑端口。
认证服务器用于实现对用户进行认证、授权和计费，通常为RADIUS服务器。
应用场景
适用于对安全要求较高的办公用户认证场景。
802.1X认证是一种基于端口的网络接入控制协议，即在接入设备的端口这一级验证用户身份并控制其访问权限。
802.1X认证使用EAPoL（Extensible Authentication Protocol over LAN，局域网可扩展认证协议），实现客户端、设备端和认证服务器之间认证信息的交换。
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: 在客户端与设备端之间，EAP报文使用EAPoL封装格式，直接承载于LAN环境中。
在网络接入设备与认证服务器之间，用户可以根据客户端支持情况和网络安全要求来决定采用的认证方式。
  在EAP终结方式中，EAP报文在设备端终结并重新封装到RADIUS报文中，利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。
  在EAP中继方式中，EAP报文被直接封装到RADIUS报文中（EAP over RADIUS，简称为EAPoR），以便穿越复杂的网络到达认证服务器。
EAPoL定义了在IEEE 802（例如802.3和802.11等）网络上的EAP封装，EAPoL只负责在802.1X客户端和接入设备之间传送EAP报文，不负责实现具体的认证功能。
常见的EAP认证协议有EAP-TLS（Transport Layer Security，传输层安全性协议）、EAP-TTLS（Tunneled Transport Layer Security，隧道传输层安全）、EAP-PEAP（Protected Extensible Authentication Protocol，防护扩展验证协议）和EAP-MD5（Message Digest Algorithm 5，消息摘要算法第五版）等。

## Slide 13: 802.1X认证方式
根据接入设备对802.1X客户端发送的EAPoL报文处理机制的不同，可将认证方式分为EAP中继方式和EAP终结方式。
802.1X客户端
认证服务器
网络接入设备
EAPoL
RADIUS
EAP终结方式
802.1X客户端
认证服务器
网络接入设备
EAPoL
EAPoR
(EAP over RADIUS)
EAP中继方式
接入设备将802.1X客户端发来的EAPoL报文直接封装到RADIUS报文中，无需对EAP内的数据进行处理。
这种方式对认证服务器的要求较高。
接入设备需要“提取”EAPoL报文中的信息并封装到RADIUS报文中发送给认证服务器。
这种方式对接入设备的要求较高。
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: EAP中继方式：
  其优点是设备端处理更简单，支持更多的认证方法，缺点则是认证服务器必须支持EAP，且处理能力要足够强。
  对于常用的EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP三种认证方式，EAP-TLS需要在客户端和服务器上加载证书，安全性最高，EAP-TTLS、EAP-PEAP需要在服务器上加载证书，但不需要在客户端加载证书，部署相对灵活，安全性较EAP-TLS低。
EAP终结方式：
  其优点是现有的RADIUS服务器基本均支持PAP和CHAP认证，无需升级服务器，但设备端的工作比较繁重，因为在这种认证方式中，设备端不仅要从来自客户端的EAP报文中提取客户端认证信息，还要通过标准的RADIUS协议对这些信息进行封装，且不能支持除MD5-Challenge之外的其它EAP认证方法。
  PAP与CHAP的主要区别是CHAP密码通过密文方式传输，而PAP密码通过明文的方式传输。因而PAP方式认证的安全性较低，实际应用通常采用CHAP方式认证。

## Slide 14: 802.1X用户认证流程
以EAP中继方式的EAP-MD5认证为例
用户终端
接入设备
认证服务器
1.EAPoL-Start
用户发起认证
2.EAP-Request/identity
你用户名是什么？
3.EAP-Response/identity
我的用户名是Hello
4.RADIUS Access-request
5.RADIUS Access-challenge
给你一个随机数
6.EAP Request/MD5 challenge
7.EAP-Response /
MD5 challenge response
用密码与随机数计算后的密文
8.RADIUS Access-request
9.RADIUS accept
10.EAP-Success
端口已授权
  客户端主动触发方式：用户主动开启客户端输入用户名和密码向接入设备发送EAP报文来触发认证。
  接入设备主动触发方式：接入设备在接收到用户终端发送的DHCP/ARP报文后，主动触发用户终端自动弹出客户端界面，用户输入用户名和密码即可启动认证。
认证触发方式
  基于端口模式：当采用基于端口方式时，只要该端口下的第一个用户认证成功后，其他接入用户无须认证就可使用网络资源。但是当第一个用户下线后，其他用户也会被拒绝使用网络。
  基于MAC模式：当采用基于MAC地址方式时，该端口下的所有接入用户均需要单独认证。当某一用户下线时，不影响其他用户接入网络。
接入控制方式
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: EAP中继方式的认证流程：
  当用户需要访问外部网络时打开802.1X客户端程序，输入已经申请、登记过的用户名和密码，发起连接请求。此时，客户端程序将向设备端发出认证请求报文（EAPoL-Start），开始启动一次认证过程。
  设备端收到认证请求报文后，将发出一个Identity类型的请求报文（EAP-Request/Identity）要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
  客户端程序响应设备端发出的请求，将用户名信息通过Identity类型的响应报文（EAP-Response/Identity）发送给设备端。
  设备端将客户端发送的响应报文中的EAP报文封装在RADIUS报文（RADIUS Access-Request）中发送给认证服务器进行处理。
  RADIUS服务器收到设备端转发的用户名信息后，将该信息与数据库中的用户名列表对比，找到该用户名对应的密码信息，用随机生成的一个MD5 Challenge对密码进行加密处理，同时将此MD5 Challenge通过RADIUS Access-Challenge报文发送给设备端。
  设备端将RADIUS服务器发送的MD5 Challenge转发给客户端。
  客户端收到由设备端传来的MD5 Challenge后，用该Challenge对密码部分进行加密处理，生成EAP-Response/MD5 Challenge报文，并发送给设备端。
  设备端将此EAP-Response/MD5 Challenge报文封装在RADIUS报文（RADIUS Access-Request）中发送给RADIUS服务器。

## Slide 15
Notes:   RADIUS服务器将收到的已加密的密码信息和本地经过加密运算后的密码信息进行对比，如果相同，则认为该用户为合法用户，并向设备端发送认证通过报文（RADIUS Access-Accept）。
  设备收到认证通过报文后向客户端发送认证成功报文（EAP-Success），并将端口改为授权状态，允许用户通过该端口访问网络。
EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比，不同之处在于用来对用户密码信息进行加密处理的MD5 Challenge由设备端生成，之后设备端会把用户名、MD5 Challenge和客户端加密后的密码信息一起送给RADIUS服务器，进行相关的认证处理。而在EAP中继方式中，用来对用户密码进行加密处理的MD5 Challenge由认证服务器生成，设备端只是负责将EAP报文封装在RADIUS报文中透传认证服务器，整个认证处理都由认证服务器来完成。

## Slide 16: 802.1X认证基本配置命令 (1)
[Huawei] dot1x-access-profile name access-profile-name
创建/进入802.1X接入模板视图。
设备通过802.1X接入模板统一管理802.1X接入相关的所有配置。缺省情况下，设备自带1个名称为dot1x_access_profile的802.1X接入模板。
[Huawei-dot1x-access-profile-ProfileName] dot1x authentication-method { chap | pap | eap }
配置802.1X用户的认证方式。
在802.1X认证中，设备支持EAP终结和EAP中继两种认证方式。
EAP终结方式：设备直接解析EAP报文，把报文中的用户认证信息封装到RADIUS报文中发送给RADIUS服务器进行认证。通过配置CHAP或PAP参数，指定设备与RADIUS服务器之间的认证方式。
EAP中继方式：设备不对接收到的包含用户认证信息的EAP报文作任何处理，直接封装到RADIUS报文中发送给RADIUS服务器完成认证，这个技术也称为EAPoR。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 17: 802.1X认证基本配置命令 (2)
[Huawei-dot1x-access-profile-ProfileName] authentication trigger-condition { dhcp | arp | dhcpv6 | nd | any-l2-packet }
配置能够触发802.1X认证的报文类型。
使能802.1X认证功能后，缺省情况下，DHCP 、DHCPv6 、ND或ARP报文均能触发设备对用户进行802.1X认证。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] l2protocol-tunnel user-defined-protocol protocol-name enable
配置802.1X认证报文二层透明传输功能。
802.1X认证场景中，如果使能802.1X认证的接入设备和用户之间存在二层交换机，则需要在二层交换机上配置802.1X认证报文二层透明传输功能，否则用户无法认证成功。
l2protocol-tunnel user-defined-protocol命令用来自定义二层协议报文，包括协议的名称、报文组播目的MAC地址（protocol-mac）、报文被替换后的组播MAC地址（group-mac）。对于802.1X而言， protocol-mac和group-mac分别为0180-c200-0003和0100-0000-0002。
l2protocol-tunnel enable命令用来使能接口的二层协议透明传输功能。
[Huawei] l2protocol-tunnel user-defined-protocol protocol-name protocol-mac protocol-mac group-mac group-mac
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 18: 802.1X概念小结
802.1X认证是一种基于端口的网络接入控制协议，采用EAP中的EAPoL格式来封装协议报文。
根据实际需求或设备情况的不同，可分为：
  接入控制方式：基于接口或基于MAC。
  认证方式：EAP终结或EAP中继。
  认证触发方式：客户端主动触发方式或接入设备主动触发方式。
  认证协议：EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP或EAP-MD5等。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 19: MAC地址认证概述
1.ARP/DHCP/ND/DHCPv6等报文触发MAC认证
2.RADIUS认证请求报文
向认证服务器发送用户名/密码
3.认证成功
哑终端
端口已授权
接入设备
认证服务器
MAC认证流程
  不需要用户安装任何客户端软件。
  适用于IP电话、打印机等哑终端接入的场景。
应用场景
  包含认证客户端、接入设备和认证服务器。
组网方式
  MAC地址认证（简称MAC认证）是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法。
  以用户的MAC地址作为身份凭据到认证服务器进行认证。
  缺省时，交换机收到DHCP/ARP/DHCPv6/ND报文后均能触发对用户进行MAC认证。支持通过配置，使交换机收到任意的数据帧后触发MAC认证。
简介
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: 哑终端：哑终端表示相对于其他终端而言功能较为有限、交互方式比较单一。这里的哑终端泛指无法输入用户名和密码等认证信息的终端。
缺省情况下，MAC认证的用户名和密码均为不带分隔符“-”的MAC地址。如“0005e0112233”。
MAC认证流程（以PAP方式为例）：
  接入设备首次检测到终端的MAC地址，进行MAC地址学习，触发MAC认证。
  接入设备生成一个随机值（MD5挑战字），并对MAC认证用户的[MAC地址、密码、随机值]依次排列后经过MD5算法进行加密，然后将用户名、加密后的密码以及随机值封装在RADIUS认证请求报文中发送给RADIUS服务器，请求RADIUS服务器对该终端进行MAC认证。
  RADIUS服务器使用收到的随机值对本地数据库中对应MAC认证用户的[MAC地址、密码、随机值]依次排列后进行加密（MD5算法）处理，如果与设备发来的密码相同，则向设备发送认证接受报文，表示终端MAC认证成功，允许该终端访问网络。
CHAP方式的MAC认证与PAP方式的MAC认证相比，不同之处在于是对MAC认证用户的[CHAP ID、MAC地址、随机值]依次排列后进行MD5算法加密。

## Slide 20: MAC认证配置命令 (1)
[Huawei] mac-access-profile name access-profile-name
创建/进入MAC接入模板视图。
设备通过MAC接入模板统一管理MAC用户接入相关的配置。缺省情况下，设备自带1个名称为mac_access_profile的MAC接入模板。
[Huawei-mac-access-profile-ProfileName] mac-authen authentication-method { chap | pap }
配置MAC认证用户的认证方式。
缺省情况下，MAC认证用户认证方式为PAP认证。MAC认证时，接入设备和认证服务器之间通过RADIUS报文进行交互，有PAP和CHAP两种交互方式，CHAP方式较PAP方式安全性更高。
[Huawei-mac-access-profile-ProfileName] authentication trigger-condition { dhcp | arp | dhcpv6 | nd | any-l2-packet }
配置能够触发MAC认证的报文类型。
缺省情况下，DHCP/ARP/DHCPv6/ND报文均能够触发MAC认证。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 21: MAC认证配置命令 (2)
[Huawei-mac-access-profile-ProfileName] mac-authen username { fixed username [ password cipher password ] | macaddress [ format { with-hyphen | without-hyphen } [ password cipher password ] ]}
配置MAC认证用户采用的用户名形式。
fixed username参数指定MAC认证用户采用的用户名为固定用户名。若不设置密码则用户无需使用密码即可登录，不建议使用。
macaddress参数指定MAC认证用户采用的用户名为MAC地址。若不设置密码则用户密码即为用户的MAC地址。当采用本地认证时，必须配置密码。
  with-hyphen：指定MAC地址带有分隔符。
  without-hyphen：指定MAC地址不带有分隔符。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 22: Portal认证概述
客户端
Portal服务器
接入设备
认证服务器
简介
应用场景
Portal认证不需要安装专门的客户端软件，因此主要用于无客户端软件要求的接入场景或访客接入场景。
Portal认证也称为Web认证。用户可以通过Web认证页面，输入用户帐号和密码信息，实现对终端用户身份的认证。
用户可通过两种方式实现认证页面访问：
  主动认证：用户通过浏览器主动访问Portal认证网站。
  重定向认证：用户输入的访问地址不是Portal认证网站地址，被接入设备强制访问Portal认证网站（通常称为重定向）。
组网方式
包含认证客户端、接入设备、Portal服务器和认证服务器。
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: 客户端：一般情况下，客户端是安装有浏览器（支持HTTP/HTTPS）的主机。
接入设备：交换机、路由器等接入设备的统称，主要有三方面的作用。
  在认证之前，将认证网段内用户的所有HTTP/HTTPS请求都重定向到Portal服务器。
  在认证过程中，与Portal服务器、认证服务器交互，完成对用户身份认证、授权与计费的功能。
  在认证通过后，允许用户访问被管理员授权的网络资源。
Portal服务器：接收客户端认证请求的服务器系统，提供门户（Portal）服务和认证界面，与接入设备交互客户端的认证信息。
认证服务器：与接入设备进行交互，完成对用户的认证、授权与计费。
Portal认证的优点：
  一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在网页上认证，简单方便。
  便于运营，可在网页上进行广告发布、企业宣传等业务拓展。
  技术成熟，被广泛应用于运营商、连锁快餐、酒店、学校等网络。
  部署位置灵活，可以在接入层或关键入口作访问控制。
  用户管理灵活，可基于用户名与VLAN/IP地址/MAC地址的组合对用户进行认证。

## Slide 23: Portal认证流程
客户端
Portal服务器
接入设备
认证服务器
1.建立预连接（仅二层组网需要）
2.HTTP连接请求
3.HTTP重定向到Portal服务器
4.HTTP连接请求
5.返回Portal页面
6.Portal认证请求
基于Portal协议的Portal认证
基于HTTP/HTTPS协议的Portal认证
7.认证协议（二选一）
当客户端与接入设备之间为二层网络时，可配置二层Portal认证方式。
当客户端与接入设备之间为三层网络时，需要将Portal认证配置为三层Portal认证方式。
Portal协议：描述了Portal服务器和接入设备之间的协议交互。
HTTP/HTTPS协议：描述了客户端和接入设备之间的协议交互。
Portal认证方式
Portal认证协议
HTTP/HTTPS协议，描述了客户端和Portal服务器之间的协议交互。
Portal接入协议
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: 需根据实际网络情况选择不同的Portal认证方式：
  采用二层认证方式时，接入设备可以学习到客户端的MAC地址，因此接入设备可以利用IP地址和MAC地址来识别用户。二层认证流程简单，安全性高，但由于限制了用户只能与接入设备处于同一网段，所以组网灵活性不高。
  采用三层认证方式时，接入设备不能获取到认证客户端的MAC地址，只能以IP地址作为用户的唯一标识。三层认证组网灵活，容易实现远程控制，但由于只能以IP地址作为用户的唯一标识，相比之下安全性更低。
Portal认证认证流程如下：
  在认证之前客户端与接入设备之间建立起预连接，即客户端用户在认证成功之前在接入设备上已建立用户在线表项，并且只有部分网络访问权限。对于三层认证方式，客户端与接入设备之间没有建立预连接过程，其余报文处理流程跟二层认证完全一致。
  客户端发起HTTP连接请求。
  接入设备收到HTTP连接请求报文时，如果是访问Portal服务器或免认证网络资源的HTTP报文，则接入设备允许其通过；如果是访问其它地址的HTTP报文，则接入设备将其URL（Uniform Resource Locator，统一资源定位符）地址重定向到Portal认证页面。
  客户端根据获得的URL地址向Portal服务器发起HTTP连接请求。
  Portal服务器向客户端返回Portal认证页面。
  用户在Portal认证页面输入用户名和密码后，客户端向Portal服务器发起Portal认证请求。
  按照不同认证协议规定的协议交互流程进行用户名和密码等参数的传递。

## Slide 24: Portal认证流程：认证协议为Portal协议
7.Portal挑战字请求
8.Portal挑战字响应
9.Portal认证请求
10.RADIUS认证
与计费交互
11.Portal认证结果
12.通知用户认证结果
13.认证结果确认
客户端
Portal服务器
接入设备
认证服务器
6.Portal认证请求
该协议描述了Portal服务器和接入设备之间的协议交互，可以用来传递用户名和密码等参数。一般情况下，建议采用Portal协议作为认证协议。
该协议特点包括：
采用客户机/服务器结构，基于UDP运行。
支持CHAP和PAP两种认证方式。相比较PAP，CHAP有更高的安全性。
报文采用TLV格式携带用户名、密码、用户MAC等属性信息。
Portal协议
基于Portal协议的Portal认证
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: 以CHAP认证方式为例，基于Portal协议的Portal认证流程如下：
  Portal服务器收到Portal认证请求后，如果Portal服务器与接入设备之间采用CHAP认证，则Portal服务器向接入设备发起Portal挑战字请求报文；如果Portal服务器与接入设备之间采用PAP认证，则接入设备直接进行第9步。
  接入设备向Portal服务器回应Portal挑战字响应报文。
  Portal服务器将用户输入的用户名和密码封装在Portal认证请求报文中，并发送给接入设备。
  接入设备与RADIUS服务器之间进行用户信息的认证，内容包括：
    接入设备根据获取到的用户名和密码，向RADIUS服务器发送RADIUS认证请求。
    RADIUS服务器对用户名和密码进行认证。如果认证成功，则RADIUS服务器向接入设备发送认证接受报文；如果认证失败，则RADIUS服务器返回认证拒绝报文。由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程，因此认证接受报文中也包含了用户的授权信息。
    接入设备根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入，则接入设备向RADIUS服务器发送计费开始请求报文。
    RADIUS服务器返回计费开始响应报文，并开始计费，将用户加入自身在线用户列表。

## Slide 25
Notes:   接入设备向Portal服务器返回Portal认证结果，并将用户加入自身在线用户列表。
  Portal服务器向客户端发送认证结果报文，通知客户端认证成功，并将用户加入自身在线用户列表。
  Portal服务器向接入设备发送认证应答确认。
注意：若使用接入设备内置Portal服务器（即接入设备同时作为Portal认证服务器）进行Portal认证时，仅支持Portal协议。

## Slide 26: Portal认证流程：认证协议为HTTP/HTTPS协议
基于HTTP/HTTPS协议的Portal认证
8.Portal认证请求（HTTP/HTTPS）
https://Portal.example.com/login?userName=test&password=Huawei@123
9.RADIUS认证
与计费交互
10.Portal认证结果
客户端
Portal服务器
接入设备
认证服务器
6.Portal认证请求
7.通知客户端向接入设备发起认证请求
该协议描述了客户端和接入设备之间的协议交互，可以用来传递用户名和密码等参数。当Portal服务器不支持Portal协议时，可采用HTTP/HTTPS作为认证协议。
客户端直接将用户信息通过HTTP请求的方式传递给接入设备，目前支持POST和GET两种请求方法。
  POST：请求的数据放置在HTTP请求消息的消息正文中，不作为URL的一部分。设备默认支持此请求方法。
  GET：请求的数据会附加在URL之后，以“?”分割URL和数据，数据在URL中对所有人都是可见的。
HTTP/HTTPS认证协议
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure，超文本传输安全协议），也常称为HTTP over TLS（Hyper Text Transfer Protocol over Transport Layer Security）或HTTP over SSL（Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer），是以安全为目标的HTTP通道，简单讲是HTTP的安全版。HTTPS通过HTTP进行通信，并使用SSL/TLS来加密数据。
URL是对可以从互联网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示，是互联网上标准资源的地址。互联网上的每个文件都有一个唯一的URL，它包含的信息包括指出文件的位置以及浏览器应该怎么处理它。
当使用基于HTTP/HTTPS协议的Portal认证时，具体流程如下：
  Portal服务器通知客户端向接入设备发起Portal认证请求。
  客户端向接入设备发起Portal认证请求（HTTP POST/GET）。
  设备收到认证请求后，会根据参数名称解析请求报文来获取用户名和密码等参数，然后将获取的用户名和密码向RADIUS服务器进行认证，具体过程与基于Portal的认证流程相同。
  接入设备向客户端返回Portal认证结果，并将用户加入自身在线用户列表。
如图是采用GET方式发送HTTP请求举例：https://Portal.example.com/login?userName=test&password=Huawei@123，可以看到用户名和密码在URL的后面以明文方式传递，并且以“?”进行分割。

## Slide 27: Portal认证配置命令 - 配置外置Portal服务器 (1)
[Huawei] portal web-authen-server { http | https ssl-policy policy-name } [ port port-number ]
开启HTTP/HTTPS协议的Portal对接功能。
当采用基于HTTP/HTTPS的Portal认证时，需要开启设备的HTTP/HTTPS协议的Portal对接功能。若为HTTPS协议对接，还需指定对应的SSL策略名。
[Huawei] web-auth-server server-name
创建/进入Portal服务器模板。
Portal服务器模板用来统一配置外置Portal服务器的参数，如Portal服务器IP地址，Portal服务器URL等。
[Huawei-web-auth-server-ServerName] protocol { http [ password-encrypt { none | uam } ] | portal }
配置Portal认证时所使用的协议。
protocol命令可配置Portal认证时采用HTTP（HTTPS）或Portal协议。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 28: Portal认证配置命令 - 配置外置Portal服务器 (2)
[Huawei-web-auth-server-ServerName] server-ip server-ip-address
基于Portal协议的Portal服务器参数配置。
当采用基于Portal协议的Portal认证时，需要通过server-ip配置Portal服务器的IP地址，通过source-ip命令配置与Portal服务器通信的地址，通过shared-key命令配置设备与Portal服务器信息交互的共享秘钥，通过url命令配置给接入终端发送的重定向URL或强制推送的URL。
[Huawei-web-auth-server-ServerName] source-ip ip-address
[Huawei-web-auth-server-ServerName] shared-key cipher key-string
[Huawei-web-auth-server-ServerName] url url-string
[Huawei-web-auth-server-ServerName] url url-string
基于HTTP/HTTPS协议的Portal服务器参数配置。
当基于HTTP/HTTPS协议进行Portal认证时，配置URL参数即可。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 29: Portal认证配置命令 - 配置Portal接入模板
[Huawei] portal-access-profile name access-profile-name
创建/进入Portal接入模板。
设备通过Portal接入模板统一管理Portal用户接入相关的所有配置。设备缺省自带1个名称为portal_access_profile的Portal接入模板。
[Huawei-portal-acces-profile-ProfileName] web-auth-server server-name { direct | layer3 }
配置Portal接入模板使用的Portal服务器模板。
当该Portal接入模板的用户在访问受限的网络资源时，HTTP请求将被强制重定向到Portal服务器的认证页面，即可进行Portal认证。
当用户与设备（认证点设备）之间没有三层转发设备时，使用direct参数指定Portal认证采用二层认证方式，此时可利用IP和MAC地址来识别用户。
当用户与设备之间存在三层转发设备时，使用layer3参数指定Portal认证采用三层认证方式，此时用IP地址标识用户。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 30: 用户认证技术对比
华为公司网络准入控制方案支持802.1X认证、MAC认证及Portal认证等多种用户认证方式，可将认证点灵活部署在用户网络的接入交换机、汇聚交换机、无线控制器、路由器、防火墙等多种网络设备上，配合认证服务器iMaster NCE-Campus共同完成网络准入控制。
对比项 | 802.1X认证 | Portal认证 | MAC认证
客户端软件需求 | 必须安装 | 不需要 | 不需要
优点 | 安全性高 | 部署灵活 | 无需安装客户端
缺点 | 部署不灵活 | 安全性不高 | 需登记MAC地址，管理复杂
适用场景 | 新建网络、用户集中、信息安全要求严格的场景 | 用户分散、用户流动性大的场景 | 打印机、传真机等哑终端接入认证的场景
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 31: MAC旁路认证
802.1X认证、MAC认证和Portal认证各有各的特点，可采用混合认证的方式来满足不同的应用场景与认证需求。
接入设备
认证服务器
终端
1.终端发出流量
3.802.1X认证
4.MAC认证
802.1X认证超时，转为MAC认证
2.触发802.1X认证
当接入设备接口下同时存在PC和打印机/传真机等哑终端时，可以通过MAC旁路认证功能，使不具备802.1X认证能力的哑终端能够通过MAC认证方式接入网络。
MAC旁路认证比单纯的MAC认证多一个802.1X认证环节，故时间要比MAC认证时间长。
802.1X
MAC
Portal
混合

## Slide 32: MAC优先的Portal认证
接入设备
Portal服务器
终端
RADIUS服务器
1.用户浏览网页，终端发出HTTP流量
2.执行MAC认证，结果失败
3.将用户的HTTP请求重定向到Portal认证页面
4.执行Portal认证，结果成功
5.用户掉线
6.在MAC地址有效期内，用户继续上网
7.执行MAC认证，RADIUS服务器缓存了该MAC地址的记录，认证成功
8.用户无需重新认证
用户进行Portal认证成功后，如果断开网络，重新连接时需要再次输入用户名、密码，体验差。
技术背景
用户进行Portal认证成功后，在一定时间内断开网络重新连接，能够直接通过MAC认证接入，无需输入用户名、密码重新进行Portal认证。
该功能需要在设备配置MAC+Portal的混合认证，同时在认证服务器上开启MAC优先的Portal认证功能并配置MAC地址有效时间。
MAC优先的Portal认证
802.1X
MAC
Portal
混合
Notes: MAC优先的Portal认证本质上是Portal认证，用来解决在无线环境下终端用户通过Portal认证之后，因无线信号不稳定或终端用户离开无线信号覆盖区域导致终端用户掉线，终端用户需要频繁在Web浏览器上输入帐号和密码重新认证才能接入网络。有线环境下不存在信号不稳定的情况，所以一般无需启用MAC优先。

## Slide 33
网络准入控制概述
用户认证技术
用户授权与下线
NAC配置实现
策略联动

## Slide 34: 认证成功授权
认证用于确认尝试接入网络的用户身份是否合法，而授权则用于指定身份合法的用户所能拥有的网络访问权限，即用户能够访问哪些资源。
以RADIUS服务器授权为例，常见的授权信息有：
  VLAN：为了将受限的网络资源与未认证用户隔离，通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。用户认证成功后，认证服务器将指定VLAN授权给用户。
  ACL：用户认证成功后，认证服务器将指定ACL授权给用户，则设备会根据该ACL对用户报文进行控制。
  UCL组：UCL（User Control List，用户控制列表）组是网络成员的集合。UCL组里面的成员，可以是PC、手机等网络终端设备。借助UCL组，管理员可以将具有相同网络访问策略的一类用户划分为同一个组，然后为其部署一组网络访问策略，满足该类别所有用户的网络访问需求。相对于为每个用户部署网络访问策略，基于UCL组的网络控制方案能够极大的减少管理员的工作量。
用户授权
用户下线
Notes: 由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程，因此当采用RADIUS作为认证服务器时，认证接受报文中也包含了用户的授权信息。
RADIUS服务器授权VLAN：
  用户认证成功后，认证服务器将指定VLAN授权给用户。此时，设备会将用户所属的VLAN修改为授权的VLAN，授权的VLAN并不改变接口的配置。但是，授权的VLAN优先级高于用户配置的VLAN，即用户认证成功后生效的VLAN是授权的VLAN，用户配置的VLAN在用户下线后生效。
RADIUS服务器授权ACL有两种方法：
  授权静态ACL：RADIUS服务器通过RADIUS标准属性Filter-Id将ACL ID授权给用户。为使授权的ACL生效，需要提前在设备上配置相应的ACL及规则。
  授权动态ACL：RADIUS服务器通过华为RADIUS扩展属性HW-Data-Filter将ACL ID及其ACL规则授权给用户。ACL ID及其ACL规则需要在RADIUS服务器上配置，设备上不需要配置。
RADIUS服务器授权UCL组有两种方式：
  授权UCL组名称：RADIUS服务器通过RADIUS标准属性Filter-Id将UCL组名称授权给指定用户。
  授权UCL组ID：RADIUS服务器通过华为RADIUS扩展属性HW-UCL-Group将UCL组ID授权给指定用户。
  无论是哪一种授权UCL组方式，都必须提前在设备上配置相应的UCL组及UCL组的网络访问策略。
RADIUS协议具有良好的可扩展性，协议（RFC2865）中定义的26号属性（Vendor-Specific）用于设备厂商对RADIUS进行扩展，以实现标准RADIUS没有定义的功能。华为公司的RADIUS扩展属性可参考具体产品文档。

## Slide 35: 免认证与认证事件授权
用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，譬如下载802.1X客户端、更新病毒库等，需要用户免认证就能获取部分网络访问权限。
免认证（free-rule）
授权参数
业务方案（service-scheme）：可在业务方案内绑定UCL组、VLAN、QoS-profile等参数。
VLAN：授予用户相应VLAN内的资源访问权限。
允许用户在认证成功之前访问192.168.1.1下载客户端
用户终端
接入设备
软件服务器
192.168.1.1
免认证即可访问
192.168.1.1
认证事件授权
用户在认证过程中遇到不同事件时（如认证前、认证失败、认证服务器失效等），需要拥有一定的权限。
免认证规则模板
（free-rule-template）
方式1：普通的免认证规则，由IP地址、MAC地址、源接口、VLAN等参数确定。
方式2：关联ACL。
用户组（UCL组）：根据用户组对具有相同特征的用户进行权限下发。
允许用户在认证失败之后访问192.168.1.1更新病毒库
用户终端
接入设备
病毒库服务器
192.168.1.1
认证失败后依然可访问192.168.1.1
用户授权
用户下线
Notes: 使用ACL方式配置免认证规则时，使用的ACL编号范围：6000～6031。
根据认证事件授权的方式（一般是非认证成功状态的授权），又被称为逃生，对于不同的认证方式，有不同的逃生方案，有些逃生方案是共有的，有些逃生方案只有特定的认证方式才支持。详细内容请查阅相应产品文档中“NAC逃生”相关内容。

## Slide 36: 用户下线
当用户已下线，而接入设备、RADIUS服务器和Portal服务器未感知到该用户已下线时，会产生以下问题：
  RADIUS服务器仍会对该用户进行计费，造成误计费。
  存在非法用户仿冒合法用户IP地址和MAC地址接入网络的风险。
  已下线用户数量过多的情况下，还会占用设备用户规格，可能会导致其他用户无法接入网络。
因此，接入设备要能够及时感知到用户已下线，删除该用户表项，并通知RADIUS服务器停止对该用户进行计费。
用户下线方式分为客户端主动下线，接入设备控制用户下线和服务器控制用户下线。
用户授权
用户下线
Notes: 注意：
  MAC认证仅支持接入设备控制用户下线和服务器控制用户下线。
  Portal认证支持认证服务器和Portal服务器控制下线。

## Slide 37
网络准入控制概述
用户认证技术
用户授权与下线
NAC配置实现
策略联动

## Slide 38: 用户接入认证配置思路
绑定接入模板
到认证模板
接口或VAP模板
认证模板
…
配置接入模板
802.1X接入模板（dot1x-access-profile）
MAC接入模板（mac-access-profile）
Portal接入模板（portal-access-profile）
1
配置认证模板
认证方式（包括接入模板）
用户授权
…
2
应用到接口
开启NAC功能
3
AAA配置
AAA方案
认证方案
授权方案
计费方案
配置RADIUS服务器模板或本地用户
绑定到
域（Domain）
用户到相应的域下进行认证
扩展功能
Notes: VAP：Virtual Access Point，虚拟接入点
VAP模板：在VAP模板下配置各项无线（WLAN）参数，然后在AP组或AP中引用VAP模板，AP上就会生成VAP，VAP用来为STA（无线终端）提供无线接入服务。

## Slide 39: 认证模板配置 (1)
[Huawei] authentication-profile name authentication-profile-name
创建/进入认证模板。
设备通过认证模板下的参数配置，实现为不同用户进行不同的接入控制。认证模板配置之后，需要被应用到接口或VAP模板下来使能NAC。
[Huawei-authen-profile-ProfileName] dot1x-access-profile access-profile-name
配置认证模板下绑定的接入模板。
[Huawei-authen-profile-ProfileName] mac-access-profile access-profile-name
[Huawei-authen-profile-ProfileName] portal-access-profile access-profile-name
可以在认证模板下根据需要绑定相应的接入模板。当绑定超过一个接入模板，即采用混合认证，绑定接入模板的顺序没有限制，设备先接收到哪种认证报文，就会优先触发哪种认证。一个认证模板同时最多支持绑定一个802.1X接入模板、一个MAC接入模板和一个Portal接入模板。

## Slide 40: 认证模板配置 (2)
[Huawei-authen-profile-ProfileName] authentication dot1x-mac-bypass
使能MAC旁路认证功能。
MAC旁路认证功能包含了802.1X认证和MAC认证两部分。使用该功能前，需要保证认证模板下已经绑定了802.1X接入模板和MAC接入模板。
[Huawei-authen-profile-ProfileName] access-domain domain-name [ dot1x | mac-authen | portal ] * [ force ]
配置用户的默认域或强制域。
设备对用户的管理通过域来实现。force参数指定配置的域为强制域。若不指定该参数，配置的域为默认域。dot1x、mac-authen 、portal参数分别指定不同用户的默认域或强制域。命令配置情况与认证域对应情况如下：
配置默认域：设备根据用户名中携带的域名进行认证，未携带域名则将该用户在默认域中进行认证。
配置强制域：无论用户名中是否携带域名，都将用户在强制域中进行认证。

## Slide 41: 拓展功能 - 配置静态用户
在网络部署中，对于打印机等哑终端，管理员一般都是为其分配静态IP地址。对于这类用户，为了更加灵活的对其进行认证，可将其配置为静态用户。
在配置完成静态用户后，只要在静态用户所连接的接口上使能了802.1X认证、MAC认证以及Portal认证中的任意一种，设备就能够使用静态用户的IP地址等信息作为用户名进行认证。
[Huawei] static-user start-ip-address [ end-ip-address ] [ domain-name domain-name | interface interface-type interface-number | mac-address mac-address | vlan vlan-id ]
配置静态用户所属的IP地址范围、域名、接口、VLAN等参数。
[Huawei] static-user username macaddress format { with-hyphen [ normal ] [ colon ] | without-hyphen } [ uppercase ] [ password-with-macaddress ]
配置静态用户名或密码等相关参数。
[Huawei] static-user username format-include { ip-address | mac-address | system-name }
[Huawei] static-user password cipher password
Notes: 配置静态用户后，当设备检测到接入的用户满足静态用户所配置的IP地址范围、域名等参数时，设备会优先使用静态用户的用户名和密码对其进行认证，如果认证不成功，则用户可以进行802.1X、MAC认证或Portal认证。
命令static-user username macaddress format可以指定用户名为MAC地址及格式，指定密码为接入终端的MAC地址。该命令优先级高于static-user username format-include和static-user password cipher password的优先级。
命令static-user username format-include和命令static-user password分别用来配置静态用户的用户名和密码。
缺省情况下（以华为S5731系列交换机为例）：
  静态用户的用户名为[system-name]+[ip-address]。例如，接入设备名称为huawei，用户的IP地址为1.1.1.1，则静态用户的用户名为huawei1.1.1.1。
  未配置静态用户进行认证时使用的密码。

## Slide 42: 应用NAC配置命令
认证模板的作用是统一管理NAC的相关配置。通过将认证模板绑定到接口或VAP模板视图下来使能NAC，实现对接口或VAP模板下的用户进行接入控制。
接口或VAP模板下用户的认证类型由认证模板下绑定的接入模板决定。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] authentication-profile authentication-profile-name
应用相应的认证模板，以GE0/0/1口为例。
authentication-profile命令用来在接口或VAP模板下应用认证模板。缺省情况下，接口或VAP模板下没有应用认证模板。不同类型的接口或VAP模板对不同的NAC功能的支持情况可能有所不同，具体情况请查询对应产品文档。
进入接口视图或VAP模板视图。

## Slide 43: 配置案例 - 组网需求与认证规划
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
园区出口
Intranet
SW1
SW2
SW3
SW4
认证服务器
192.168.100.100
公司内部服务器群
192.168.101.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
组网需求介绍
某企业需要对其网络进行安全加固，要求所有终端（包括PC、打印机、IP电话等）必须通过认证才能接入网络。
该企业当前的网络情况如下：
因网络组建较早，现有接入交换机均不支持802.1X功能。
公司园区规模较小，且不存在分支机构，网络相对集中。
公司现有员工不超过1000人，包括访客日均终端接入量低于2000。
公司网络中需要接入哑终端，如IP电话、打印机等。
认证规划
综合考虑网络情况与需求，认证规划如下：
汇聚层交换机上部署802.1X认证控制点。
针对哑终端接入场景，部署MAC认证。
认证通过的用户能够访问公司内部服务器群。

## Slide 44: 配置案例 - 数据规划
项目 | 数据
RADIUS服务器 | IP地址：192.168.100.100
公司内部服务器群 | 网段：192.168.101.0/24
汇聚交换机（SW2） | 上联接口所属的VLAN：VLAN 100 下行接口GE0/0/1、GE0/0/2所属VLAN：VLAN 200
接入交换机（SW3、SW4） | 用户所属的VLAN ID：200
RADIUS方案 | 认证服务器IP地址：192.168.100.100 认证服务器端口号：1812 计费服务器IP地址：192.168.100.100 计费服务器端口号：1813 RADIUS服务器共享密钥：Huawei@123 认证域：nac
认证后域ACL编号 | 3001

## Slide 45: 配置案例 - 操作步骤 (1)
[SW3] l2protocol-tunnel user-defined-protocol 802.1X protocol-mac 0180-c200-0003 group-mac 0100-0000-0002
[SW3] interface gigabitethernet 0/0/1
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] l2protocol-tunnel user-defined-protocol 802.1X enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] bpdu enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SW3] interface gigabitethernet 0/0/2
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] l2protocol-tunnel user-defined-protocol 802.1X enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] bpdu enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SW3] interface gigabitethernet 0/0/3
[SW3-GigabitEthernet0/0/3] l2protocol-tunnel user-defined-protocol 802.1X enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/3] bpdu enable
[SW3-GigabitEthernet0/0/3] quit
配置网络互连互通。（略）
配置802.1X报文透传功能，以SW3为例：
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
园区出口
Intranet
SW1
SW2
SW3
SW4
认证服务器
192.168.100.100
公司内部服务器群
192.168.101.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
Notes: 本举例中，由于认证交换机SW2与用户之间存在透传交换机SW3和SW4，为保证用户能够通过802.1X认证，则务必在SW3和SW4上配置802.1X认证报文透传功能。

## Slide 46: 配置案例 - 操作步骤 (2)
[SW2] aaa
[SW2-aaa] authentication-scheme a1
[SW2-aaa-authen-a1] authentication-mode radius
[SW2-aaa-authen-a1] quit
[SW2-aaa] accounting-scheme a2
[SW2-aaa-accounting-a2] accounting-mode radius
[SW2-aaa-accounting-a2] quit
[SW2-aaa] domain nac
[SW2-aaa-domain-nac] authentication-scheme a1
[SW2-aaa-domain-nac] accounting-scheme a1
[SW2-aaa-domain-nac] radius-server rd1
[SW2-aaa-domain-nac] quit
[SW2-aaa] quit
配置RADIUS模板：
配置AAA认证方案、计费方案和认证域：
[SW2] radius-server template rd1
[SW2-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.100.100 1812
[SW2-radius-rd1] radius-server accounting 192.168.100.100 1813
[SW2-radius-rd1] radius-server shared-key cipher Huawei@123
[SW2-radius-rd1] quit
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
园区出口
Intranet
SW1
SW2
SW3
SW4
认证服务器
192.168.100.100
公司内部服务器群
192.168.101.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1

## Slide 47: 配置案例 - 操作步骤 (3)
[SW2] mac-access-profile name m1
[SW2-mac-access-profile-m1] mac-authen username macaddress
[SW2-mac-access-profile-m1] quit
配置802.1X接入模板：
配置MAC接入模板：
[SW2] dot1x-access-profile name d1
[SW2-dot1x-access-profile-d1] dot1x authentication-method eap
[SW2-dot1x-access-profile-d1] quit
[SW2] authentication-profile name p1
[SW2-authen-profile-p1] mac-access-profile m1
[SW2-authen-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[SW2-authen-profile-p1] access-domain nac force
[SW2-authen-profile-p1] quit
配置认证模板：
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
园区出口
Intranet
SW1
SW2
SW3
SW4
认证服务器
192.168.100.100
公司内部服务器群
192.168.101.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1

## Slide 48: 配置案例 - 操作步骤 (4)
[SW2] acl 3001
[SW2-acl-adv-3001] rule 1 permit ip destination 192.168.101.0 0.0.0.255
[SW2-acl-adv-3001] rule 2 deny ip destination any
[SW2-acl-adv-3001] quit
在接口上使能认证模板：
配置用户认证成功时候下发的授权ACL：
[SW2] interface gigabitethernet 0/0/1
[SW2-Gigabitethernet0/0/1] authentication-profile p1
[SW2-Gigabitethernet0/0/1] quit
[SW2] interface gigabitethernet 0/0/2
[SW2-Gigabitethernet0/0/2] authentication-profile p1
[SW2-Gigabitethernet0/0/2] quit
在RADIUS服务器上创建用户账号并配置相应权限。（略）
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
园区出口
Intranet
SW1
SW2
SW3
SW4
认证服务器
192.168.100.100
公司内部服务器群
192.168.101.0/24
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1

## Slide 49
网络准入控制概述
用户认证技术
用户授权与下线
NAC配置实现
策略联动

## Slide 50: 技术背景 (1)
在网络的接入层部署认证，有利于实现权限的细颗粒度管理和网络的高安全性。但当网络规模不断扩大，一些问题就显现了出来。
选择接入层设备作为认证点面临的问题
接入层设备数量多，配置工作量大，运维难度大。
接入层设备数量多，增加AAA服务器的负担。
用户必须在固定位置接入网络。
汇聚层
接入层
核心层
认证点

## Slide 51: 技术背景 (2)
解决方案之一是将用户的认证点从接入层上移到汇聚层或核心层，如此一来全网的认证信息集中，且认证点数量大大减少，配置及维护工作量降低。
将认证点上移面临的问题
接入层设备需透传BPDU报文，否则用户的802.1X认证将失败。
用户准入的管控位置太高，同一接入层设备上相同VLAN用户之间的访问不受控制。
用户接入的具体位置无法感知，不易于故障定位。
网关设备无法实时感知用户下线。
汇聚层
接入层
核心层
认证点
Notes: 接入层设备需透传BPDU报文，否则用户的802.1X认证将失败。
  原因：802.1X认证过程中的EAP协议报文，是一种BPDU报文。对于BPDU报文，华为公司的交换机设备当前缺省不做二层转发。因此如果使能802.1X的设备和用户之间还存在二层交换机，就必须在二层交换机上配置二层透明传输，否则用户发送的EAP报文将无法到达认证设备，进而无法通过认证。

## Slide 52: 策略联动概述
策略联动是通过在网关设备上统一管理用户的访问策略，并且在网关设备和接入设备执行用户的访问策略，来解决大型园区策略强度与复杂度之间矛盾的一种解决方案。
认证控制点与认证执行点之间建立CAPWAP（Control And Provisioning of Wireless Access Points）隧道。
通过CAPWAP完成认证控制设备和认证执行设备之间的用户关联、消息通信、用户授权策略下发、用户同步等处理。
策略联动方案中的角色
终端：负责向用户提供人机接口，帮助用户进行认证和资源访问。包括PC、便携机、平板电脑、哑终端等。
认证接入设备：认证执行点，负责执行用户的网络访问策略。
认证控制设备：认证控制点，负责对用户进行认证以及控制用户的网络访问策略。
认证控制点
认证执行点
认证控制点
认证执行点
CAPWAP隧道
终端
认证
接入设备
认证
控制设备
Notes: 部署策略联动后，接入设备可以自动透传BPDU报文、实时上报用户下线和用户接入位置，同时控制设备联动接入设备，使其执行用户的访问策略，从而实现了对用户访问网络的控制。
策略联动角色介绍：
  认证接入设备：认证执行点，负责执行用户的网络访问策略。即用户完成认证之后访问网络时，执行对应的访问策略，如用户所属VLAN、ACL、UCL组等。
  认证控制设备：认证控制点，负责对用户进行认证以及控制用户的网络访问策略。即对接入网络的用户身份进行合法性认证，并指定身份合法的用户所能拥有的网络访问权限，即用户能够访问哪些资源。

## Slide 53: 策略联动实现机制
用户
认证执行点
（接入设备）
认证控制点
（控制设备）
2.用户接入
1.建立CAPWAP隧道
3.用户关联请求
4.用户关联回应
5.用户认证
6.用户授权请求通知
7.用户授权请求回应
8.用户开始访问资源
策略联动典型场景
用户接入：认证执行点建立用户关联表，用户与认证控制点之间进行认证交互，认证成功之后认证控制点下发授权信息到认证执行点。
用户离开：用户断开与接入设备连接，认证执行点实时通过CAPWAP隧道通知认证控制点，后者清除用户表项。
用户移动：用户连接到新网络后，重新完成认证操作。
Notes: 用户上线流程：
  控制设备与接入设备间建立CAPWAP通道。
  接入设备探测到有新用户接入，建立用户关联表，保存用户与接入端口等基本信息。
  接入设备向控制设备发送用户关联请求消息。
  控制设备建立用户关联表，保存用户与接入设备的对应关系，并向接入设备发送用户关联回应消息用于通知接入设备关联成功。
  用户向控制设备发起认证，接入设备转发用户和控制设备之间的认证报文。
  控制设备删除用户关联表项，在认证成功后，控制设备上生成完整的用户表项，同时向接入设备发送用户授权请求通知并下发用户的网络访问策略。
  接入设备保存用户关联表项，打开指定的用户网络访问权限并向控制设备发送用户授权请求回应消息。
  用户访问指定的网络资源。

## Slide 54: 策略联动与普通认证方案对比
接口
准入认证模块
接口
接口
认证执行点
认证控制点
用户
认证服务器
用户
认证服务器
认证点
用户身份凭证
CAPWAP隧道
用户身份凭证
1
1
2
3
2
3
送往认证服务器
进行认证
4
通过CAPWAP隧道传递身份凭证
将身份凭证传递到认证模块
将身份凭证传递到认证模块
送往认证服务器
进行认证
普通认证方案
策略联动方案
准入认证模块
策略执行接口
策略执行接口
Notes: 普通认证方案：
  用户与认证点交互信息，认证点直接与认证服务器交互认证信息，认证通过后，认证服务器将用户权限下发给认证点，认证点接口执行用户策略。
策略联动方案：
  用户与认证执行点交互信息，认证执行点通过CAPWAP隧道将身份凭证传递给认证控制点，认证控制点与认证服务器交互认证信息。
  认证通过后，认证服务器将用户权限下发给认证控制点，认证控制点通过CAPWAP隧道将用户权限传递给认证执行点，最终认证执行点接口执行用户策略。

## Slide 55: 策略联动配置思路
策略联动是一种对用户网络访问进行控制的解决方案。因此，需要首先完成以下配置任务：
配置用户的接入认证方式
802.1X、MAC或Portal
1
配置用户认证、授权、计费
认证方式
用户授权
…
2
配置接入设备
建立CAPWAP隧道
配置接口作为接入点
配置控制设备
建立CAPWAP隧道
配置接口作为控制点
配置接入设备接入认证
配置用户授权信息
策略联动功能需要在接入设备和控制设备上同时配置，配置无先后顺序。

## Slide 56: 策略联动配置 - 配置接入设备
[Huawei] as access interface vlanif vlan-id
建立CAPWAP隧道。
在接入设备上指定建立CAPWAP隧道的源接口。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] authentication access-point [ open ]
配置接口作为接入点（认证执行点）。
在接入设备的接口下使能远程接入控制功能。
open：关闭接入点的权限控制功能。
[Huawei] as access controller ip-address ip-address
在接入设备上指定控制设备的IP地址。

## Slide 57: 策略联动配置 - 配置控制设备 (1)
[Huawei] capwap source interface { loopback loopback-number | vlanif vlan-id }
建立CAPWAP隧道。
在控制设备上指定建立CAPWAP隧道的源接口。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] authentication control-poin [ open ]
配置接口作为控制点（认证控制点）。
在控制设备的接口下配置接口作为控制点。
open：打开控制点的转发功能。
配置接入设备接入认证。
[Huawei] as-auth
进入接入设备认证视图。
[Huawei-as-auth] auth-mode none
配置接入设备接入不认证。
Notes: 配置接入设备接入认证：
  缺省情况下，接入设备需要经过认证才可以接入到控制设备。控制设备通过黑、白名单对接入设备进行认证，在黑名单中的接入设备不可以接入到控制设备，在白名单中的接入设备可以接入到控制设备。对于既不在黑名单中也不在白名单中的接入设备，不能通过认证，需要用户手动确认哪些接入设备允许通过认证。用户也可以设置不对接入设备进行认证，这样无论接入设备是否在黑、白名单中都可以接入到控制设备。
  此功能的详细配置请查看产品文档。

## Slide 58: 策略联动配置 - 配置控制设备 (2)
[Huawei-aaa] service-scheme service-scheme-name
配置下发到控制设备和接入设备的用户授权信息。
创建一个业务方案，并进入业务方案视图。
[Huawei-aaa-service-huawei] remote-authorize { acl | car | ucl-group }
指定下发到接入设备的用户授权信息。
[Huawei-aaa-service-huawei] local-authorize { none | { acl | car | priority | ucl-group | vlan } }
指定下发到控制设备的用户授权信息。

## Slide 59: 配置案例 - 组网需求与认证规划
组网需求
在大型园区网中，接入层设备众多导致部署用户访问控制策略时工作量巨大且策略调整不灵活。
因此，客户希望可以在网关上集中部署NAC认证和配置用户的访问策略，而在接入设备上执行用户的访问策略，以简化接入层设备部署。
认证规划
综合考虑网络情况与需求，认证规划如下：
网关设备SW1作为控制设备，SW2作为接入设备。
在控制设备上对用户进行认证并在接入设备中执行用户访问策略。
VLAN 10为用户VLAN，VLAN 20为CAPWAP隧道的管理VLAN；用户的接入认证方式以802.1X认证为例。
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10，VLAN 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 60: 配置案例 - 数据规划
项目 | 数据
RADIUS服务器 | IP地址：192.168.4.30
网关交换机（控制设备，SW1） | 上联接口所属的VLAN：VLAN 30 下行接口GE0/0/1所属VLAN：VLAN 10（用户VLAN），VLAN 20（管理VLAN）
接入交换机（SW2） | 用户所属的VLAN ID：10
RADIUS方案 | 认证服务器IP地址：192.168.4.30 认证服务器端口号：1812 RADIUS服务器共享密钥：Huawei@123 认证域：nac
认证后域ACL编号 | 3001
访问权限 | 禁止访问192.168.5.0/24网段资源

## Slide 61: 配置案例 - 操作步骤 (1)
创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN。（略）
在控制设备上配置接口地址池VLANIF10为用户分配IP地址。
[SW1] dhcp enable
[SW1] interface vlanif 10
[SW1-Vlanif10] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[SW1-Vlanif10] dhcp select interface
[SW1-Vlanif10] quit
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10, 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 62: 配置案例 - 操作步骤 (2)
[SW1] interface vlanif 20
[SW1-Vlanif20] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[SW1-Vlanif20] dhcp select interface
[SW1-Vlanif20] dhcp server option 43 ip-address 192.168.2.1
[SW1-Vlanif20] quit
[SW1] capwap source interface vlanif 20
[SW1] as-auth
[SW1-as-auth] auth-mode none
[SW1-as-auth] quit
在控制设备和接入设备上建立CAPWAP隧道。
[SW2] interface vlanif 20
[SW2-Vlanif20] ip address dhcp-alloc
[SW2-Vlanif20] quit
[SW2] as access interface vlanif 20
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10, 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 63: 配置案例 - 操作步骤 (4)
[SW1] interface gigabitethernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] authentication control-point
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SW2] interface gigabitethernet 0/0/2
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] authentication access-point
[SW2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SW2] interface gigabitethernet 0/0/3
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] authentication access-point
[SW2-GigabitEthernet0/0/3] quit
在控制设备和接入设备上配置控制点和接入点。
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10, 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 64: 配置案例 - 操作步骤 (5)
[SW1] aaa
[SW1-aaa] service-scheme asd
[SW1-aaa-service-asd] remote-authorize acl
[SW1-aaa-service-asd] quit
[SW1-aaa] domain nac
[SW1-aaa-domain-nac] service-scheme asd
[SW1-aaa-domain-nac] quit
[SW1-aaa] quit
在控制设备上配置下发授权信息ACL到接入设备，并在认证域“nac”上绑定AAA业务方案“asd”。
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10, 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 65: 配置案例 - 操作步骤 (6)
[SW1] acl 3001
[SW1-acl-adv-3001] rule deny ip destination 192.168.5.0 0.0.0.255
[SW1-acl-adv-3001] quit
在控制设备和接入设备上配置授权使用的ACL及规则。
[SW2] acl 3001
[SW2-acl-adv-3001] rule deny ip destination 192.168.5.0 0.0.0.255
[SW2-acl-adv-3001] quit
在控制设备和接入设备上配置802.1X认证，并在控制设备配置免认证规则放行CAPWAP隧道管理VLAN的报文。（其中802.1X认证配置略）
[SW1] free-rule-template name default_free_rule
[SW1-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 source vlan 20
[SW1-free-rule-default_free_rule] quit
GE0/0/1
GE0/0/3
Intranet
SW1（网关）
SW2（接入）
RADIUS Server
192.168.4.30
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
VLAN 10
VLAN 10, 20
VLAN 30
用户VLAN：VLAN 10
管理VLAN：VLAN 20

## Slide 66
(单选题)当接入设备接口下同时存在PC和打印机时，为了保证网络的安全性以及打印机能够正常接入网络，可以采用以下哪一选项的认证方式？( )
  MAC认证
  802.1X认证
  Portal认证
  MAC旁路认证
Notes: D

## Slide 67
(多选题)用户通过认证后，华为设备支持下发以下哪些选项的权限？( )
  VLAN
  IP地址
  ACL
  UCL组
Notes: ACD

## Slide 68
用户的准入控制是网络的第一道“大门”。为了把守好这扇大门，可以在网络中部署802.1X认证、MAC认证与Portal认证等用户认证协议。
这些技术的实现方式与应用场景不尽相同，需要根据网络的特点及需求进行选择与部署。
通过iMaster NCE-Campus及网络产品可以实现先进的NAC解决方案，实现诸如终端类型识别以及策略自动化等一系列强大的功能。