## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
朱仕耿/00261992
2019.11.25
姚宁/00276205 & 万云飞/00364921
新开发
卢玥玥/WX445705
2020.10.27
姚宁/00276205
优化
卢玥玥/WX445705
2021.07.15
吴越/WX291773
优化

## Slide 2: 业务随行

## Slide 3
在园区网络中，为实现用户不同的网络访问需求，可以在接入设备上为用户部署不同的网络访问策略。
在传统园区网络中，控制用户网络访问权限主要是通过NAC技术结合VLAN和ACL技术来实现，该方案存在诸多缺陷。例如，ACL与用户的关联只在认证点设备上生效，灵活性差；VLAN和ACL需要在大量的认证点设备上提前配置，部署和维护工作量巨大等。
移动办公场景下，希望员工从网络中的任意位置、任意VLAN、任意IP网段接入的同时，还可以始终控制其网络访问权限。因此引入了业务随行，解决传统解决方案下移动办公体验糟糕的问题。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述大型园区网络对策略管控方面的诉求
  描述业务随行与传统技术或方案的差异
  描述业务随行的基本功能与工作机制
  理解业务随行与园区网络准入认证的关系
  描述业务随行的典型应用方案

## Slide 5
业务随行技术背景与基本概念
业务随行基本原理
业务随行方案设计

## Slide 6: 用户在网络中的移动性需求
用户A
用户A
移动
场景介绍
在大型园区中普遍存在用户移动性需求，例如：移动办公。
从园区网络管理角度要求：不管用户身处何地、使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络访问策略。
方案挑战
如何保证用户可以在园区网络中任意位置接入？
如何保证用户接入园区网络的安全性？
用户的信息是否能够集中管理？
网络配置及配置下发是否做到足够简单？
策略调整是否能够简化？
Notes: 随着无线网络的建设与推广，园区网络的边界在消失，企业员工的办公位置变得更加灵活。
员工接入位置的大范围移动，一方面提高了企业的生产效率，另外一方面也带来了企业网络管理和网络安全上的挑战。移动办公使得员工主机的IP地址经常发生变化，而传统园区中基于IP地址来进行员工权限控制的方法无法适应这种变化。

## Slide 7: 传统方案：通过NAC技术结合VLAN和ACL实现
在传统园区网络中，控制用户网络访问权限主要是通过NAC技术结合VLAN和ACL技术来实现的。这带来如下问题：
部署和维护工作量巨大
VLAN和ACL需要在大量的认证点交换机上提前配置。
ACL与用户的关联只在认证点生效
对于非认证点设备，必须基于IP地址来配置策略。
ACL需提前配置
其中至少需要配置禁止或允许访问的目的IP地址范围。
因此，在用户使用的IP地址不固定的前提下，ACL不能用于流量的源和目的都是用户主机时的控制。
要求员工从指定的交换机、VLAN或网段接入、上线
Notes: 员工移动办公希望打破这一局限性，允许员工从网络中的任意位置、任意VLAN、任意IP网段接入时，享有一致的网络访问权限。同时管理员还希望有一种简单的，与网络拓扑和IP地址分配无关的策略管控方法。

## Slide 8: 业务随行概述
业务随行是园区网络中一种不管用户身处何地、使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络访问策略的解决方案。通过iMaster NCE-Campus控制器和交换机，让网络权限自动跟随“人”移动，以此解决移动办公体验糟糕的问题。
用户A
用户A
移动
策略随行
业务随行从三个方面解决传统园区问题
业务策略与IP地址解耦
用户信息集中管理
策略集中管理
业务随行的优点
简化网络规划：管理员配置策略时无需关注用户的IP地址。
增强控制能力：实现网络设备上认证用户信息的相互同步。
管理效率提升：管理员无需逐台设备重复配置。
Notes: 业务策略与IP地址解耦：
  管理员可以在iMaster NCE-Campus控制器上从多种维度将全网用户及资源划分为不同的“安全组”。同时通过创新软硬件设计，设备在进行策略匹配时，可以先根据报文的源/目的IP地址去匹配源/目的安全组，再根据报文的源/目的安全组去匹配管理员预定义的组间策略。
  通过这样的创新，可以将传统网络中基于用户和IP地址的业务策略全部迁移到基于安全组的策略上来。而管理员在预定义业务策略时可以无需考虑用户实际使用的IP地址，实现业务策略与IP地址的完全解耦。
用户信息集中管理：
  管理员可以通过iMaster NCE-Campus控制器实现用户认证与上线信息的集中管理，获取到全网用户和IP地址的对应关系。
策略集中管理：
  iMaster NCE-Campus控制器不仅是园区的认证中心，同时也是业务策略的管理中心。管理员可以在控制器上统一管理全网策略执行设备上的业务策略。管理员只需要配置一次，就可以将这些业务策略自动下发到全网的执行设备上。这些策略包括权限策略（例如禁止A组访问B组）和体验保证策略（例如控制A组的转发带宽和转发优先级）。

## Slide 9: 业务随行的基本流程
业务随行基于安全组进行策略管理及权限控制。
园区网络
用户A
用户B
用户C
准入认证
准入认证
准入认证
安全组及策略下发
3
4
2
销售用户
安全组
研发用户
安全组
服务器资源
安全组
权限策略
1
划分安全组，安全组即拥有相同网络访问策略的一组用户。（UCL）
定义基于安全组的权限控制策略，将策略下发到网络设备。
用户执行准入认证后，获得授权的安全组。
用户的流量进入网络后，网络设备根据流量对应的源、目的安全组执行策略。
Notes: 业务随行提出了安全组的概念，安全组仅与用户身份有关，与用户VLAN、IP等网络信息完全解耦。
用户策略管理与权限控制都基于安全组执行。

## Slide 10: 传统方案与业务随行方案的区别
客户诉求 | 传统方案 | 业务随行方案
满足移动化办公的权限一致性 | 采用动态VLAN+静态ACL方案，配置规划复杂，预配置工作量大，ACL维护困难，难以保证用户网络权限一致。 | 实现网络访问策略与IP解耦，管理员在iMaster NCE-Campus基于用户身份进行安全组统一划分，通过策略矩阵统一管理策略，配置简单，维护方便，能有效保障用户移动时网络访问权限一致。
基于业务的用户隔离 | 采用二层VLAN隔离+三层ACL隔离方案，在移动化办公背景下，配置规划复杂，预配置工作量大，ACL维护困难，难以有效实现用户隔离。 | 二层端口隔离+基于安全组的组间隔离，组间隔离策略与IP解耦，配置简单，维护方便，能够有效实现用户隔离。
简化配置和管理 | 以IP为基础，需要在网络设计前期规划大量VLAN、ACL等规则，配置复杂，难理解，且不利于后期维护。 | 以安全组（UCL组）为基础，仅需定义几个用户组，组间策略，大大简化规划和配置工作量，且策略矩阵简单形象，容易理解，便于维护 。

## Slide 11: 业务随行的基本概念：认证与策略执行
Core
认证点
Access
策略控制中心
认证点：负责对终端进行身份认证，并通过认证过程从iMaster NCE-Campus获得终端的授权结果，如终端所属的安全组等。
iMaster NCE-Campus：充当认证服务器，同时也是业务随行的策略控制中心，维护全网的安全组之间的策略控制矩阵。
Core
策略执行点
Access
策略执行点：先从iMaster NCE-Campus获得安全组间策略控制矩阵，在收到流量后，根据流量的源、目的IP地址对应的源、目的安全组执行策略，如果策略允许该流量，则进行转发，否则进行丢弃。
用户A
用户B
用户A
用户B
认证
认证
策略执行
Notes: 关于策略执行点设备的补充说明：
  执行点设备负责执行基于安全组的业务策略。执行业务策略的前提条件是执行点设备可以识别报文的源组/目的组信息，而IP地址与安全组的映射关系可以通过认证或由iMaster NCE-Campus推送方式获取。
  认证点设备和策略执行点设备是两种设备角色。根据管理员的配置和设备的能力，同一台物理设备既可以同时担任这两种角色，也可以只担任其中的一种角色。

## Slide 12: 业务随行的基本概念：安全组 (1)
安全组是对“网络中进行通信的对象”进行抽象化、逻辑化而得到的一个集合。
借助安全组，管理员可以将具有相同网络访问策略的一类用户划分为同一个组，然后为其部署一组网络访问策略，能满足该类别所有用户的网络访问需求。
安全组的划分
安全组里面的成员，可以是PC、手机等网络终端设备，既可通过管理员配置静态添加，也可通过认证动态添加。
  静态安全组：通过静态绑定IP地址的方式定义安全组。
  动态安全组：根据特定条件授权给用户，符合条件的用户授权到指定安全组。
动态授权加入的成员优先级高于静态绑定的成员，例如：静态的将IP1的用户绑定到安全组1，同时通过RADIUS授权该用户到安全组2，最终设备将会将该用户归入安全组2。
特殊的安全组
unknown组（缺省）：未知用户，未通过动态方式也未通过静态方式加入任何安全组的用户或者资源均默认归于这个组。
any组（缺省）：所有用户或资源，通常用来配置默认规则。any组只能做目的组，不支持配置为源组。
逃生安全组（指定）：当策略执行点设备与控制器之间的IP-Group通道故障时，对于未识别的流量，按照逃生组所配置的策略进行控制。只允许配置一个逃生组，且逃生组必须要配置静态成员。
Notes: 安全组：
  管理员通过定义安全组，可以将网络中流量的源端或目的端通过组的形式描述和组织起来。管理员要想控制它们之间的互访，就需要先把它们在控制器上定义出来。
  网络对象因为其在网络访问上的“共通性”而被网络管理员划分为同一个安全组，基于安全组配置的策略而获得相同的权限。例如“研发组”（个人主机的集合）、“打印机组”（全网所有打印机的集合）、“数据库服务器组”（服务器IP+端口的集合）。相对于为每个用户部署网络访问策略，基于安全组的网络控制方案能够极大的减少管理员的工作量。

## Slide 13: 业务随行的基本概念：安全组 (2)
园区网络
Sale
安全组
Guest
安全组
Host1
销售
802.1X
Host2
销售
MAC
Host3
访客
Portal
Server
安全组
动态安全组
静态安全组
动态安全组
动态加入用户的IP地址是不固定的，是在用户认证之后动态地与安全组关联，在用户注销后，也会动态地解除关联。用户IP与安全组之间的映射关系只在用户在线期间有效。
网络设备若要获得这种映射关系，需要自己成为认证点设备或由iMaster NCE-Campus推送。
静态安全组
静态资源的IP地址是固定的，是由管理员通过配置绑定的。
在预部署阶段，iMaster NCE-Campus与网络设备间通过NETCONF协议部署控制策略时，安全组与这种IP地址的绑定关系就会同步给所有执行点设备。
组类型 | 组名 | 组ID
动态 | Sale | 1
动态 | Guest | 2
静态 | Server | 3
Notes: 安全组的划分：
  同一个安全组既可以与多条授权规则绑定来表示动态用户，也可以与多个IP地址或IP网段绑定来表示静态资源，它们的区别在于：
    动态安全组的用户IP地址是不固定的，是在用户认证之后动态地与安全组关联，在用户注销后，也会动态地解除关联。用户IP与安全组之间的映射关系只在用户在线期间有效。而网络设备需要通过作为用户的认证点设备，或者由控制器推送IP与安全组的映射关系，即IP-安全组（IP-Group）表项。
    静态资源的IP地址是固定的，是由管理员通过配置绑定的，用户IP与安全组的映射关系由管理员在控制器上定义后同步给策略执行点。使用固定IP地址的终端可以配置为静态安全组，包括服务器，网络设备的接口，以及使用固定的IP地址免认证接入的特殊用户等所有可用IP地址描述的网络成员。
  如果一个IP地址同时以认证方式和静态绑定方式分别加入了不同组，则以认证方式授权的动态组为优先。同一个IP地址，只能加入一个安全组中。

## Slide 14: 业务随行的基本概念：UCL组
UCL（User Control List，用户控制列表）组
  UCL组是一种用户类别的标记。借助UCL组管理员可以将具有相同网络访问策略的一类用户划分为同一个组，然后为其部署一组网络访问策略，即能满足该类别所有用户的网络访问需求。相对于为每个用户部署网络访问策略，基于UCL组的网络控制方案能够极大的减少管理员的工作量。
  UCL组在iMaster NCE-Campus上被称为“安全组”。
UCL组的配置（交换机）
  创建UCL组：
  配置静态UCL组：
[Huawei] ucl-group ip ip-address { mask-length | ip-mask } { group-index | name group-name }
[Huawei] ucl-group group-index [ name group-name ]
园区网络
FTP服务器
WEB服务器
邮件服务器
访客（UCL组）
销售（UCL组）

## Slide 15: 业务随行的基本概念：资源组
安全组的不足
对于静态的服务器资源，可以通过在安全组中绑定IP地址段的方式呈现（静态安全组），安全组和IP地址的静态绑定关系最终会通过NETCONF协议下发到设备上。
但是对于使用相同IP地址的不同服务资源，无法通过静态安全组进行区分。
资源组
可以解决这个问题
资源组
资源组之间允许IP地址重复；
在配置策略控制矩阵时，资源组只能作为策略的目的组（不支持作为源组）；
策略下发的时候，针对交换机设备，需要分解成对应的IP地址下发，而不是使用安全组（UCL组）模型。
园区网络
192.168.1.1
访客
HTTP服务器
DNS服务器
组类型 | 组名 | IP地址
资源组 | DNS | 192.168.1.1
资源组 | HTTP | 192.168.1.1
资源组：
IP地址为192.168.1.1的服务器，同时提供DNS和HTTP两种服务。
可以通过部署资源组区分两种服务。
Notes: 对于哑终端、数据中心服务器资源、免认证用户，这些用户或资源接入网络的时候不需要经过认证，所以无法通过AAA授权，这种情况可以通过在资源组里绑定静态IP地址的方式指定成员。
注意：使用资源组时，在策略执行点设备上会根据每个IP地址生成一条策略，而不是一个资源组生成一条策略，可能会导致策略数过多。

## Slide 16: 业务随行的基本概念：策略控制矩阵
安全组定义完成之后，管理员就可以基于组来定义全网的组间策略。
策略控制矩阵是用于承载组间策略的配置，组间策略主要控制组到组之间的访问权限。
园区网络
FTP服务器
WEB服务器
邮件服务器
访客（安全组）
销售（安全组）
目的组 源组 | 销售 | 访客 | 服务器
销售 |  |  | 
访客 |  |  | 
服务器 |  |  | 
策略控制矩阵：
Notes: 当一个源安全组存在到多个目的组的策略时，需要通过优先级区分对不同策略的匹配顺序，比如目的组为资源组的时候，由于目的地址可能存在重复，所以需要通过手动调整策略的优先级实现对某策略的优先匹配。
对于未知用户的处理：
  在策略执行过程中，如果执行点设备没有查询到某IP地址对应的安全组，则执行点设备会认为该IP地址属于一个默认存在的安全组unknown组，并以此组来匹配安全组策略（缺省策略为permit）。
安全组在策略控制矩阵中的匹配顺序（以销售组访问服务器组的流量为例）：
  首先精确匹配销售组到服务器组的策略。如果策略控制矩阵中没有配置这两个组间的动作，则继续向下匹配。
  再匹配销售组到any组的策略。如果策略控制矩阵中没有配置这两个组间的动作，则继续向下匹配。
  最后匹配any组到any组的策略。策略控制矩阵中缺省存在any组到any组的策略，且缺省动作为允许，即在没有任何策略匹配的情况下，缺省放行所有流量。

## Slide 17: 业务随行的基本概念：IP-Group表项订阅
Core
认证点
Access
策略执行点
策略控制中心
用户A
192.168.1.1
用户B
192.168.2.1
认证点
策略执行点
IP-Group表项订阅概念
网络中，对于认证点设备和策略执行点设备不属于同一设备的场景，需要将认证用户的IP-Group（IP-安全组）信息表项推送到指定的策略执行点设备上。
这需要管理员在控制器上进行订阅配置，即配置哪些网段或者哪些安全组的表项需要推送到哪些策略执行点设备上。
1. 身份认证
2. IP-Group
表项推送
IP-Group表项订阅步骤
用户在认证点设备通过RADIUS协议到认证服务器进行身份认证，认证服务器完成安全组授权，同时记录用户的IP-Group表项信息。
认证服务器通过HTTP2.0通道向IP-Group组件上报IP-Group表项。IP-Group组件将表项信息推送到订阅设备。
IP | 安全组
192.168.1.1 | Group1
192.168.2.1 | Group2
IP-Group表项：
Notes: 在策略执行点设备，IP-Group信息的来源有两种：
  依赖终端用户接入认证时，认证点获取IP-Group信息：这种场景要求策略执行点与认证点设备合一。
  依赖iMaster NCE-Campus通过HTTP2.0协议通道推送至策略执行点设备上，这就是提供IP-Group表项订阅能力的使用场景。
由于IP-Group表项订阅的前提是iMaster NCE-Campus上必须生成了IP-Group表项，并且该表项是在终端用户认证过程中产生的，因此IP-Group表项订阅有一些场景的限制，只支持下面两种场景：
  iMaster NCE-Campus做认证服务器：终端准入认证的RADIUS服务器直接采用iMaster NCE-Campus的RADIUS服务器能力，这样iMaster NCE-Campus才能在认证过程中生成IP-Group表项，并同步至业务随行的组件。
  iMaster NCE-Campus做RADIUS中继：终端准入认证的RADIUS服务器采用第三方的认证服务器，但要求iMaster NCE-Campus作为RADIUS中继，这样iMaster NCE-Campus就可以通过解析认证报文等方式获取终端授权报文中的安全组信息，从而生成IP-Group信息。

## Slide 18
业务随行技术背景与基本概念
业务随行基本原理
业务随行方案设计

## Slide 19: 业务随行工作原理概述
创建用户及安全组。
管理员在控制器中定义安全组。
管理员在控制器中创建用户账号，并配置授权规则、授权结果，将用户授权到对应安全组。
定义并部署策略控制矩阵。
管理员在控制器中指定策略执行点设备，并定义策略控制矩阵。
控制器自动将组间策略下发至策略执行点设备。
用户启动认证。
用户接入网络，控制器校验用户身份。
控制器根据用户的登录信息，将其与安全组关联，并将该用户所属安全组作为授权结果下发给认证点。
用户访问网络。
策略执行点根据IP地址与安全组的对应关系（IP-Group信息），识别报文的源、目的组信息，进而匹配和执行组间策略。
用户终端
认证点&策略执行点
控制器
管理员定义用户安全组与组间策略
下发安全组与组间策略
发起认证
校验用户身份，并将其与安全组进行关联
Intranet
访问网络，策略执行点执行组间策略
（以认证点与策略执行点是同一设备为例）
Notes: 基于iMaster NCE-Campus的业务随行部署：
  创建用户和安全组：
    管理员在iMaster NCE-Campus中统一定义用户和安全组，可以基于网络业务定义安全组，为后续组间策略控制做好规划准备。
  定义并部署策略控制矩阵：
    管理员在iMaster NCE-Campus中统一定义基于组的权限控制，并将该策略控制矩阵下发到所有关联的策略执行点设备上。
  用户启动认证：
    在认证过程中，iMaster NCE-Campus根据用户的登录条件，将其与安全组关联。认证成功后，iMaster NCE-Campus将该用户所属组作为授权结果下发给认证点。对于802.1X认证这种认证时终端尚未获取IP地址的场景，认证点会在用户认证成功获取IP地址之后，自动感知用户的真实IP地址，并将其上报给iMaster NCE-Campus。iMaster NCE-Campus收集所有上线用户的IP地址，并将所有用户信息同步给策略执行点设备。
    在认证点设备与策略执行点设备分离的场景，由于后续策略匹配时设备需要有终端IP地址与安全组的映射关系，以便在策略执行时，基于流量识别相关的源/目的安全组，因此需要用户操作订阅所需要的IP-Group表项。
  用户访问网络：
    用户发起业务流量，当流量到达策略执行点时，策略执行点设备会识别报文的源/目的IP对应的安全组，然后执行基于组的策略。

## Slide 20: 业务随行工作原理详解 (1)
Core
FW
User1
192.168.1.1/24
User2
192.168.2.1/24
Server
10.1.1.1/24
组类型 | 组名 | 组ID
动态 | Group1 | 1
动态 | Group2 | 2
静态 | Server | 3
用户 | 密码
User1 | ***
User2 | ***
管理员在iMaster NCE-Campus上创建用户：
创建安全组，将Server的IP地址静态绑定到Server安全组，另外配置授权规则及授权结果，将User1及User2分别授权到安全组Group1及Group2：
动态授权（用户User1）
动态授权（用户User2）
静态绑定 <- 10.1.1.1/32（服务器）

## Slide 21: 业务随行工作原理详解 (2)
定义策略控制矩阵，即组间策略：
目的组 源组 | Group1 | Group2 | Server
Group1 |  |  | 
Group2 |  |  | 
Server |  |  | 
Core
FW
User1
192.168.1.1/24
User2
192.168.2.1/24
Server
10.1.1.1/24
在控制器上创建策略控制矩阵，并指定策略执行点设备（Core）。
策略执行点
Notes: 若手动指定设备为控制器管控的策略执行点，可通过以下配置实现：
  使能业务随行功能（配置本设备为策略执行点）：[HUAWEI] group-policy controller ip-address1 [ port-number1 ] password password [ src-ip ip-address2 ]
    ip-address1 [ port-number1 ]：指定控制器的IP地址，以及设备与控制器报文交互时使用的端口号。若不配置端口号，则使用默认端口号5222。
    password password：指定设备与控制器建立连接时使用的对接密码。设备上配置的对接密码必须与控制器上配置的对接密码一致。
    src-ip ip-address2：指定设备与控制器通信的源IP地址。若不配置该参数，则设备随机选择自身的一个IP地址与控制器进行通信。

## Slide 22: 业务随行工作原理详解 (3)
Core
FW
User1
192.168.1.1/24
User2
192.168.2.1/24
Server
10.1.1.1/24
策略执行点
iMaster NCE-Campus向策略执行点推送组间策略
策略控制矩阵：
目的组 源组 | Group1 | Group2 | Server
Group1 |  |  | 
Group2 |  |  | 
Server |  |  | 

## Slide 23: 业务随行工作原理详解 (4)
Core
FW
User1
192.168.1.1/24
MAC-X
User2
192.168.2.1/24
MAC-Y
Server
10.1.1.1/24
策略执行点
认证点
认证报文
1
2
3
授权结果：
安全组Group1
在线用户表项：
MAC | IP | 安全组
MAC-X | 192.168.1.1 | Group1
3
用户接入（以User1为例），Core作为认证点设备，它负责与iMaster NCE-Campus交互用户认证信息。
iMaster NCE-Campus判断该用户的登录条件，将该用户与对应的授权策略中绑定的安全组（Group1）进行关联。
User1认证通过，iMaster NCE-Campus通知认证点该用户所属安全组。iMaster NCE将终端的IP地址与组Group1关联，并记录到IP-安全组表中。同时，认证点设备Core也形成在线用户表项。
User2同理。
Core作为策略执行点设备，收到终端发出的业务报文，根据报文的源、目的IP地址识别报文的源组和目的组，然后执行组间策略。

## Slide 24: 业务随行工作原理详解 (5)
Core
FW
User1
192.168.1.1/24
MAC-X
User2
192.168.2.1/24
MAC-Y
策略执行点
认证点
IP报文
源地址：192.168.1.1
目的地址：192.168.2.1
5
用户接入（以User1为例），Core作为认证点设备，它负责与iMaster NCE-Campus交互用户认证信息。
iMaster NCE-Campus判断该用户的登录条件，将该用户与对应的授权策略中绑定的安全组（Group1）进行关联。
User1认证通过，iMaster NCE-Campus通知认证点该用户所属安全组。iMaster NCE将终端的IP地址与组Group1关联，并记录到IP-安全组表中。同时，认证点设备Core也形成在线用户表项。
User2同理。
Core作为策略执行点设备，收到终端发出的业务报文，根据报文的源、目的IP地址识别报文的源组和目的组，然后执行组间策略。
丢弃
在线用户表项：
策略（权限）：
源组 | 目的组 | 动作
Group1 | Group2 | Deny
Group1 | Server | Permit
… | … | …
4
MAC | IP | 安全组
MAC-X | 192.168.1.1 | Group1
MAC-Y | 192.168.2.1 | Group2

## Slide 25
业务随行技术背景与基本概念
业务随行基本原理
业务随行方案设计

## Slide 26: 安全组设计
动态安全组（接入用户）
需要认证之后才可以接入网络的用户及终端。
大多数情况下，动态安全组可以基于用户身份来制定，比如学校场景里的学生和老师，但除了简单的用户身份，还可以按照5W1H的方法进行细分制定。
静态安全组（网络资源）
使用固定IP地址的终端或网络范围，如服务器、Internet等。
静态安全组通过资源的服务类型来进行制定，比如学校的WEB服务器、学生信息数据服务器、试题资源服务器等就可以划分为不同的静态安全组。
制定动态安全组，最重要的原则就是将具有相同的网络访问策略的用户划分为一类安全组。
Who：接入用户的身份，例如公司的领导、普通员工、访客；
Where：接入用户的地点，例如园区内接入，或远程接入；
What：接入用户使用的终端类型，例如是手机接入，还是PC/便携机接入；
When：接入用户的时间，例如是白天接入，还是晚上接入；
Whose：设备归属，例如是公司终端，还是自带终端；
How：接入用户的方式，例如是有线接入，还是无线接入。

## Slide 27: 权限控制设计
根据需求得出业务随行中动态安全组和静态安全组的划分，并根据网络访问权限得出网络权限的访问矩阵。
动态安全组
院领导
医生
护士
病患
静态安全组
查房系统服务器
医疗系统服务器
病例库服务器
Internet
 | 查房系统 | 医疗系统 | 病例库 | Internet | 院领导 | 医生 | 护士 | 病患
院领导 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |  | 允许 | 允许 | 禁止
医生 | 允许 | 允许 | 允许 | 禁止 | 允许 |  | 允许 | 禁止
护士 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |  | 禁止
病患 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 
源
目的
策略控制矩阵：
Notes: 安全组策略是安全组间互访关系的直观反映，规划安全组策略时通常只需要根据两个组是否可以互访，将两者之间的组间策略配置为允许或禁止。管理员在控制器上可以通过一个非常直观的“策略控制矩阵”来配置权限策略。未创建组间策略时，源安全组和目的组之间的缺省权限是允许。
在规划组间策略时，还需要注意策略的方向。通常来说，两台终端之间的通信都有来回两个方向的报文传输。
  对于华为交换机设备，A至B和B至A两个方向的流量并没有关联关系，它们会分别匹配对应“A至B”的策略和“B至A”的策略来决定是否允许转发，因此策略执行只看报文的源/目的安全组。“A->B允许， B->A禁止”，意味着所有A发送给B的报文都会放行，而所有B发送给A的报文都会丢弃，不管本次访问是由谁主动发起的。
由于网络访问通常都需要双向通信才能完成，因此为了简化管理，在设计权限策略时，仅需考虑用户类安全组至其他用户与服务器的访问权限：
  禁止用户访问某个安全组时，只需要配置单向的禁止规则。
  允许用户访问某个安全组时，只需要配置单向的允许规则。

## Slide 28: 用户认证设计
业务随行和传统方案相比，在用户认证阶段没有差别。
当用户通过认证后，传统方案会下发ACL、VLAN等信息，而业务随行会下发安全组信息（即UCL组）。
业务随行支持的认证方式
推荐的认证点位置
认证方式 |  | 推荐认证场景
802.1x认证 |  | 推荐有线用户认证
Portal认证 | Portal认证 | 推荐无线用户认证
 | MAC优先Portal认证 | 
MAC认证 |  | 推荐哑终端（如打印机）认证
PPPoE认证 |  | 推荐校园用户认证
认证类型 | 认证点位置
用户认证点 | 核心交换机
 | 汇聚交换机

## Slide 29: 认证点和策略执行点位置选择
一般认证点选择用户网关设备，并且网关设备同时作为策略执行点，部署业务随行功能。
主要原因：
  接入交换机数量较多，在每台接入交换机上配置认证功能较为繁琐，管理起来也较为麻烦。
  控制器需要向策略执行点设备同步权限策略，如果选用接入交换机作为认证点，则策略执行点设备的数量会大幅增加（因为接入交换机数量较多），不仅增加了控制器上设备管理的工作量和难度，还延长了每次同步策略的时间。
对于用户网关以下的二层网络中能够互通的用户，如果想要进行互访控制，可以部署二层隔离，使用户在二层不能互通，流量必须经过用户网关。
（策略的执行点一般由边缘接入设备完成 Edge、Core / Spina 认证点）
Notes: 对于认证点设备和策略执行点设备不属于同一设备的场景，需要将认证用户的IP-Group信息表项推送到指定的策略执行点上。这就需要管理员进行订阅配置，即配置哪些网段或者哪些安全组的表项需要推送到哪些策略执行点设备上。

## Slide 30: 典型业务随行设计方案
核心交换机
（用户网关）
汇聚交换机
接入交换机
认证点
策略执行点
内网服务器
Internet
核心交换机为用户网关、认证点及策略执行点（推荐应用方案）
有线、无线用户的三层网关和认证点均规划为核心交换机，核心交换机也被规划为业务随行的策略执行点。
由于策略执行点位置较高，因此在接入和汇聚交换机配置端口隔离，避免流量通过汇聚交换机或接入交换机直接互通。
用户互访及用户访问服务器等网络资源的策略执行点均在核心交换机。
用户采用802.1X认证时，若认证点为核心交换机，需要在接入和汇聚交换机配置802.1X报文透传功能。

## Slide 31
(判断题)在业务随行中，策略执行点一定是认证点，一般部署在用户网关。( )
  正确
  错误
(判断题)业务随行基于安全组进行策略管理及权限控制，需要在网络设计前期规划VLAN、ACL等规则。( )
  正确
  错误
Notes: B
B

## Slide 32
业务随行将基于IP的策略抽象为基于“用户语言”的策略，而这种策略部署方式是基于安全组实现的。业务随行通过安全组实现了策略和IP地址的解耦，能够让网络管理员无须感知用户具体IP地址即可实现安全组的策略管控。
将相同类型和权限的网络对象抽象成安全组，安全组里的成员既可以是PC、手机等终端，也可以是打印机、服务器。通过安全组完成网络对象的分类后，通过安全组策略定义该安全组能享受的网络服务，包括访问权限、应用控制等。