## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
卢玥玥/WX445705
2021.02.15
朱仕耿/00261992
优化
卢玥玥/WX445705
2021.08.15
朱仕耿/00261992 & 刘巍/0372307
优化

## Slide 2: 大中型虚拟化园区网络设计

## Slide 3
华为云园区网络解决方案（简称CloudCampus解决方案）基于智简网络意图驱动的理念，在云和SDN基础上，引入大数据分析和AI等技术，帮助企业构建一张智能、极简、融合、开放和安全的网络。
本课程基于CloudCampus解决方案，以大中型虚拟化园区网络为例，讲述大中型虚拟化园区网络规划设计流程，包括：网络架构设计、Underlay网络设计、Fabric与Overlay网络设计、准入控制与业务随行设计、WLAN设计、出口网络设计、网络安全与服务质量设计、运维管理设计。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述大中型虚拟化园区网络层次与网络架构
  根据实际需求完成虚拟化园区网络的网络架构设计和Underlay网络设计
  根据实际需求完成虚拟化园区网络的Fabric与Overlay网络设计
  根据实际需求完成虚拟化园区网络准入控制设计、业务随行设计、WLAN设计、出口网络设计、网络安全与服务质量设计及运维管理设计

## Slide 5
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
（内部通信、安全、无线）
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 6: 大中型园区网络
园区网络一般是指企业或者机构的内部网络，与广域网络、数据中心相对应，其主要目的是使企业的主营业务运作更有效率。
园区网络按规模可以划分成大中型园区网络、中小型园区网络。其中大中型园区网络：
  终端用户数量/个 > 2000
  网元数量/个 > 100
有些企业还存在不同地域的办公分支机构，每个分支机构网络可看做一个单园区网络。

## Slide 7: 大中型园区网络的业务需求与挑战
随着移动办公、云计算、SDN、物联网、人工智能以及大数据等概念的持续升温，新技术、新应用层出不穷。这些应用和业务进入企业园区，给作为企业数字化转型基石的园区网络带来了很多挑战。
融合承载
需求：
接入终端及业务多样化，需要融合承载的园区网络。
挑战：
Wi-Fi及IoT等业务各自独立规划、部署、管理，网络总体建设成本高。
网络管理、运维工作量大。
用户体验感知
需求：
网络运维需自动化、智能化，随时随地感知用户体验。
挑战：
无法第一时间感知业务故障。
故障发生后更多是依赖专业人员的运维经验判定业务故障原因，故障无法快速定位。
网络无法实现自主优化。
网络部署自动化
需求：
应用和业务激增带来的部署、策略复杂性，网络部署需实现自动化。
挑战：
重复工作量大，手工配置繁琐。
新业务上线需逐台设备进行配置，周期长，成本高。
网络策略部署与调整工作量大。

## Slide 8: 华为云园区网络解决方案 (CloudCampus解决方案)
分析
管理
控制
设计
部署
策略
一站式管理平台
NETCONF/YANG
WAN/
Internet
大中型园区
中小型园区
园区互联
办公虚拟网
研发虚拟网
办公虚拟网
研发虚拟网
安全组1
安全组2
安全组3
安全组4
安全组5
访问策略
带宽
优先级
网络开通“快”，部署效率提升
设备即插即用：设备极简开局，场景导航，模板配置。
网络极简部署：网络资源池化，一网多用，业务自动化发放。
业务发放“快”，用户体验提升
业务随行：图形化策略配置，用户随时随地接入，漫游权限不变，体验不变。
终端智能识别：终端接入防仿冒，终端智能识别准确率高于95%。
智能HQoS：基于应用调度和整形，带宽精细化管理，保证关键用户业务体验。
智能运维“快”，整网性能提升
实时体验可视：基于Telemetry的每时刻、每用户、每区域的网络体验可视。
精准故障分析：主动识别典型网络问题并给出建议，实时数据对比分析故障预测。
智能网络调优：基于历史数据的无线网络预测性调优，提升整网性能。

## Slide 9: CloudCampus亮点功能：极简部署
物理 & 虚拟网络自动化
物理网络自动化：设备预配置，即插即用。
通过iMaster NCE-Campus控制器图形化界面，完成设备即插即用自动化开局和Underlay网络路由编排、互通性配置，实现自动化部署。
虚拟网络自动化：自动化构建虚拟网络，实现一网多用。
通过iMaster NCE-Campus统一部署Fabric，基于BGP EVPN的控制面，自动建立VXLAN隧道，实现全自动化的虚拟化网络建设，并进行业务集中式配置，实现业务自动发放。
Underlay（物理网络层）
OSPF
Overlay（虚拟网络层）
VXLAN
VXLAN
用户策略自动化
以用户、业务、体验为中心，用户策略随行，业务体验随身。
业务随行方案通过iMaster NCE-Campus规划安全组及组间策略，自动下发策略至网络设备。
用户认证通过之后，当用户在不同地点，使用不同终端接入时，控制器会自动识别用户身份，并向网络中相应执行设备下发策略，从而达到接入无差别和体验有保障的效果。不论用户在什么位置接入，都将获取统一的策略和一致的业务体验。
用户A
用户A
移动

## Slide 10: CloudCampus亮点功能：有线 & 无线融合
华为园区交换机通过融合无线接入控制器（Access Controller，AC），实现有线无线深度融合，为用户提供有线和无线一致化的管理和体验。
网络管理区
随板AC
（Native AC）
CAPWAP
统一转发
有线和无线的转发流量统一在核心交换机上处理。
统一认证
核心交换机为有线和无线统一认证点和三层网关。
统一策略执行
核心交换机为有线和无线统一的策略执行点。
Notes: 通过融合用户认证和管理功能及策略联动功能，为有线无线用户提供统一认证和接入策略控制，管理员可以获得一致的用户管理体验，简化有线无线网络的运维管理。

## Slide 11: CloudCampus亮点功能：无线 & 物联网融合
华为AP支持IoT模块，AP与IoT基站合一，实现Wi-Fi & IoT网络融合极简管理。
Internet
物联网AP
门店
物联网业务管理平台
Wi-Fi
Tag
Wi-Fi
终端
蓝牙
Tag
RFID
Tag
物联网
传感器
手环
蓝牙
RFID
ZigBee
场景与挑战
场景：零售、医疗、教育、企业等园区，基于物联网提供创新的数字化业务。
Wi-Fi和IoT（蓝牙、RFID等）单独部署，众多无线网络，成本高，业务扩展不灵活；无线网络繁杂，存在射频干扰，影响业务体验。
华为物联网AP
Wi-Fi & IoT融合架构。
AP与IoT基站合一，配套资源减半（接入/供电管理）。
支持云化管理，即插即用，业务配置简单。
Wi-Fi与IoT配置联动，感知冲突时自动切换Wi-Fi信道。
电子价签管理
医疗物联
健康管理
资产管理
2.4 GHz（Wi-Fi）
Channel-6
2.4 GHz（RFID）
Channel-11

## Slide 12: CloudCampus亮点功能：LAN & WAN融合 (1)
MPLS
CPE1
Internet
CPE2
CPE3
总部园区
多业务园区
分支1
简单业务园区
分支2
简单业务园区
SD-WAN
LAN管理
站点管理
园区VXLAN
业务随行
站点配置
准入认证
资源管理
WAN VPN
路由管理
智能选路
一站式管理
融合的GUI界面，提升部署运维效率
融合的部署、融合的策略、融合的运维。
丰富SD-WAN策略，提升应用体验
支持6000+应用识别、基于应用智能选路，基于应用精细化QoS调度。
一个平台，降低用户投资
iMaster NCE-Campus支持集群或单机版部署。
Notes: CPE：Customer-Premises Equipment，客户终端设备
GUI：Graphical User Interface，图形用户界面

## Slide 13: CloudCampus亮点功能：LAN & WAN融合 (2)
LAN-WAN互联方案
针对园区出口互联线路，CloudCampus解决方案提供两种互联技术：IPsec VPN和SD-WAN EVPN。
IPsec VPN属于一种静态的VPN，通过在站点之间建立IPsec隧道来创建VPN通道，根据配置静态网段引流到VPN隧道中，实现站点间的业务通过VPN隧道进行访问。
SD-WAN EVPN属于一种动态的VPN，可以按需在站点间建立隧道，动态发布路由。EVPN通过在站点间建立GRE隧道来创建VPN通道，同时支持在GRE隧道上进行IPsec加密，以实现隧道的加密安全。
WAN侧可提供的应用体验优化策略：
应用识别、智能选路、QoS、NAT策略、应用优化等。
Notes: 应用识别：
  对网络中的应用进行精确的识别是智能选路、QoS、应用优化、安全等网络业务的前提和基础，只有识别了具体的应用，才能在后续的业务流程中应用相关的业务策略。
  SD-WAN EVPN互联方案的应用识别有两种实现方式，FPI（First Packet Inspection，首包识别）和SA（Service Awareness，业务感知）特征识别。
智能选路：
  SD-WAN EVPN互联方案支持的智能选路有应用质量选路、负载均衡选路、应用优先级选路、带宽选路。
QoS：
  QoS是实现多业务差分服务的主流功能，通过流量分类将数据报文划分成不同的优先级或多个服务类，这些优先级和服务类是区分服务模型的前提和基础。根据分类结果可以设置不同的流量策略，从而提供不同的服务。
  SD-WAN EVPN互联方案支持基于IP五元组、基于应用组、基于DSCP进行流量分类，支持队列优先级调度、流量监管、流量整形三种QoS策略，支持通过HQoS实现多维度带宽比例分配、DSCP重标记等QoS功能。

## Slide 14
Notes: NAT策略：
  网络地址转换（Network Address Translation，NAT）是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。
  华为SD-WAN EVPN互联方案支持动态NAT和静态NAT两种类型的NAT策略。
应用优化：
  华为SD-WAN EVPN互联方案采用前向纠错（Forward Error Correction，FEC）优化技术对音视频报文丢包进行优化。FEC通过代理拦截指定五元组数据流，在报文中增加校验信息，并在接收端进行校验。如果网络中出现了丢包或者报文损伤，则通过校验信息尝试恢复丢弃的报文，从而还原报文。

## Slide 15: CloudCampus的三种部署模式
运营主体
客户
MSP、运营商
华为
本地部署
On-Premise
MSP自建云部署
MSP-owned Cloud
场景定义
目标客户
华为公有云部署
Huawei Public Cloud
客户购买并拥有控制器、分析器等软件实体，软件可以部署在其数据中心或者公有云平台上。
MSP运营，MSP购买控制器、分析器等软件做运营，软件可以部署在其数据中心或者公有云上。
华为运营，客户无需购买控制器分析器，客户购买华为的云管理网络服务来管理其网络。
政府、教育、大企业、零售、金融等行业客户
MSP、运营商
政府、教育、大企业、零售、金融等行业客户
软件交易模式
永久License + SnS
TBL订阅模式
SaaS模式
Notes: MSP（Managed Service Provider，管理服务提供商）：交付和管理基于网络的服务、应用及设备。服务对象包括企业、住宅区或其他服务供应商。
永久License+SnS：在License销售的基础上，将软件补丁、软件升级（含升级版本的新特性）、远程支持等打包在一起组成SnS年费，周期性付费的一种购买模式。在首次销售时，客户除了要购买License之外，需要绑定购买一定期限的SnS年费。在SnS年费到期后，如果客户不续签SnS年费，客户只能维持使用当前版本所提供的License功能，不能再享用SnS年费提供的业务功能。
SaaS模式：基于SaaS模式时，MSP承担硬件基础设施的部署或者租赁、硬件和软件的运维和管理，客户只需以云服务的方式使用软件，并按使用量周期性付费。
TBL（Term Based License，订阅)： 订阅模式与永久License+SnS年费模式的区别是，在订阅模式下客户购买的License受使用期限约束，如果到期后不再续订，客户就不再拥有对该软件产品的一切使用权。
SnS（Subscription and Support，软件订保年费）：软件年费SnS的商业模式主要包括“软件支持”和“软件订阅”两部分，软件年费SnS与软件License一起构成了完整的软件收费模式。
说明：本课程以本地部署场景为例。

## Slide 16: CloudCampus方案组件：iMaster NCE-Campus
iMaster NCE-Campus是CloudCampus解决方案主要的配置和管理平台，是CloudCampus业务配置和运维监控的主要入口。
管理+控制+分析
统一数据底座
感知定位处置一气呵成
规+建+维+优
全生命周期管理
仿真校验监控优化
园区自动驾驶网络管理控制系统：iMaster NCE-Campus
应用服务层
基础设施层
管控析层
MDM
e-Schoolbag
Asset management
Health management
……
Intelligent OAM
自动化+智能化
SDN自动化业务配置部署
AI智能分析预测排障
融合

## Slide 17: CloudCampus方案组件：iMaster NCE-CampusInsight
AS-IS：以设备为中心的网络管理
TO-BE：以用户体验为中心的AI智能运维
以设备为中心，无法感知用户体验。
“救火式”响应，无法识别潜在故障。
依靠专业工程师现场定位故障。
SNMP
分钟级网络数据采集
拓扑管理
性能管理
告警管理
配置管理
体验可视化：基于Telemetry秒级数据采集，每用户每应用每时刻体验可视。
分钟级潜在故障识别和根因定位：
  基于动态基线、大数据关联等识别潜在故障。
  KPI关联分析和协议回放，精准定位问题根因。
网络预测性调优：通过AI智能分析AP的负载趋势，完成无线网络的预测性调优闭环。
利用算法提升效率，通过场景化的持续学习和专家经验，智能运维将运维人员从复杂的告警和噪声中解放出来，使运维更加自动化和智能化。
传统网管
Telemetry
秒级网络数据采集
体验可视化管理
用户旅程回放
潜在故障识别
故障根因定位
网络预测性调优
Notes: AS-IS：当前现状。
TO-BE：未来的理想状态。

## Slide 18: CloudCampus方案组件：WLAN Planner
WLAN Planner是高效的WLAN网络规划工具，信号仿真确认AP布放位置和信号覆盖情况。
高效支撑WLAN网络规划
免安装
全场景
高效率
高质量
工具云化免软件安装
室内、室外、敏分、高密
全场景支持
比传统单机版仿真效率提升
支撑上万+WLAN项目
Notes: WLAN的其他内容，如无线规划、SSID规划、射频调优等内容，请参考《中小型云管理园区网络设计》或HCIX-WLAN系列课程。

## Slide 19: CloudCampus方案组件：网络硬件产品
CloudEngine S交换机
AirEngine Wi-Fi 6 AP
园区高性能交换机
园区AP
包括室内放装型、室内面板型、敏捷分布式、室外等全场景型号。
NetEngine AR路由器
园区出口路由器
集路由、交换、Wi-Fi、5G及安全功能于一身。
HiSecEngine AI防火墙
防火墙
提供全面一体化的网络安全防护能力。

## Slide 20: CloudCampus网络架构 (基于VXLAN的虚拟化园区网络场景)
CloudCampus解决方案的网络架构如图所示，分为网络层、管理层和应用层。
应用层
网络层
管理层
MDM
e-Schoolbag
Asset management
Health management
AAA
……
Intelligent OAM
虚拟网1
虚拟网3
虚拟网2
虚拟网络
Internet/
WAN
Native AC
AP
SW
SW
SW
SW
SW
FW
物理网络
开放API
SNMP
NETCONF/
YANG
Telemetry
Notes: 网络层
  引入虚拟化技术，把网络层分为物理网络和虚拟网络。
    物理网络：又称为Underlay网络，为园区网络提供基础连接服务。为了适应多类型终端的接入需求，物理网络提供统一的三网融合接入能力，可以同时接入有线终端、无线终端和IoT终端。
    虚拟网络：又称为Overlay网络，通过虚拟化技术，在物理网络上构建出一张或者多张虚拟的Overlay网络，业务策略被部署在虚拟化网络上，与物理网络脱离，从而将业务的复杂度和网络的复杂度相互解耦。虚拟网络可以有多张，服务于不同的业务，或者服务于不同的客户群。
管理层
  管理层为网络提供配置管理，业务管理，维护和故障检测、安全威胁分析等管理能力。传统园区网络中，使用网管系统进行网络管理，网管系统虽然能够呈现网络状态，但是缺乏灵活性和自动化能力。如果业务需求发生变动，需要管理员对业务进行规划，然后手工重新修改相应网络设备（路由器、交换机、防火墙）上的配置。这种手工调整的方式效率低且容易出错。在快速变化的业务环境下，网络的灵活性非常关键，需要有自动化的工具来协助管理网络和业务。CloudCampus采用iMaster NCE-Campus实现网络和业务的自动发放。

## Slide 21
Notes:   iMaster NCE-Campus实现了对设备、应用的抽象，允许应用通过编排、调用抽象模型，快速实现应用的开发和自动部署。通过iMaster NCE-Campus，我们面对的不再是独立的若干个设备（例如：交换机、路由器、AP等）和设备上的离散的配置（例如访问控制策略、QoS策略、路由策略），而是对外呈现出完整的网络概念。
应用层
  CloudCampus解决方案基于iMaster NCE-Campus提供了标准化接口，通过开放API接口将网络识别的用户身份、网络资源、业务质量、网络中的位置信息、网络拓扑等多种信息，对上层业务开放，通过这些标准化的开放接口，第三方可以根据自身业务需求量身定制业务创新应用，满足在教育、商业、企业、政府等多个领域的业务需求。

## Slide 22: 虚拟化园区网络架构
Underlay（物理网络层）
Fabric
核心
汇聚
汇聚
接入
接入
Border
BGP EVPN
BGP EVPN
外部网络
网络服务资源
Edge
Edge
有线接入
无线接入
Overlay（虚拟网络层）
虚拟网络1
虚拟网络N
VRF+VNI
VRF+VNI
网络出口
IP/VLAN
接入点
网络服务
Fabric实例化
OSPF
VXLAN
Underlay：由实体网络设备（如交换机、AP、防火墙、路由器等）建立的物理拓扑组网，为园区所有业务提供互联互通的能力，是园区业务数据转发的基础承载网络。
Fabric：对Underlay网络抽象后的资源池化网络。在创建实例化的虚拟网络时，可以选取Fabric中的网络资源。
虚拟网络（Virtual Network，VN）：通过将Fabric实例化，能够构建逻辑上隔离的虚拟网络实例。一个VN对应一个隔离网络（业务网络），比如研发专网。
Notes: 在大中型园区网络场景中，如果需要通过虚拟化方案做到业务和网络解耦，在不改变基础网络的情况下，实现一网多用和业务的灵活、快速部署，这就对园区的虚拟网络架构提出了异于传统网络的要求。
本页展示虚拟化园区网络架构，Underlay即为物理网络层，Overlay为基于VXLAN技术构建在Underlay之上的虚拟网络层。

## Slide 23: 虚拟化园区网络中的网络节点
出口网关：园区网络的出口设备，可以是AR路由器或防火墙。
防火墙节点：部署L4~L7安全策略时需该节点。可旁挂部署，或部署在园区出口处。
边界网关（Border）节点：用于实现Fabric和外部网络之间的互联互通。一般为核心交换机。
透传（Transparent）节点：Fabric的透传节点，无需支持VXLAN。
边缘（Edge）节点：Fabric边缘设备，用于连接用户侧设备及Fabric。有线用户的数据从边缘节点进入VXLAN网络。
接入节点：包含有线接入节点和无线接入节点，一般就是接入交换机及AP设备。其中，有线接入节点可以作为Edge节点，即VXLAN到接入；另一种组网方式是有线接入节点无需支持VXLAN，而汇聚交换机作为Edge节点，即VXLAN到汇聚，而有线接入节点与上联的Edge节点建立策略联动。
Fabric域（ VXLAN ）
接入域
边界网关节点
透传节点
边缘节点
接入节点
支持VXLAN的节点
出口网关
防火墙节点
Notes: Fabric组网中，对VXLAN隧道端点VTEP（VXLAN Tunnel Endpoints）做了进一步的角色划分：
  Border：Fabric网络的边界网关节点，对应实体为物理网络设备，提供Fabric网络与外部网络间的数据转发。一般将支持VXLAN的核心交换机作为Border。
  Edge：Fabric网络的边缘节点，对应实体为物理网络设备，接入用户的流量从这里进入Fabric网络。一般将支持VXLAN的接入交换机或汇聚交换机作为Edge。
策略联动：
  策略联动是通过在网关设备上统一管理用户的访问策略并且在网关设备和认证接入设备执行用户的访问策略，来解决大型园区策略强度与复杂度之间矛盾的一种解决方案。
  部署策略联动后，认证接入设备可以自动透传BPDU报文、实时上报用户下线和用户接入位置，同时认证控制设备联动认证接入设备，使其执行用户的访问策略，从而实现了对用户访问网络的控制。

## Slide 24: CloudCampus关键技术：基于DHCP的网络设备即插即用
网络管理员提前在网络中部署DHCP服务（推荐部署在核心交换机）。
DHCP服务器除了向待开局设备发放IP地址，还通过DHCP Option148告知iMaster NCE-Campus的IP地址与端口号。
核心交换机
1
2
DHCP请求
3
DHCP应答：含IP地址、DNS以及工作模式、Option148（控制器IP地址及端口）等信息。
4
主动向iMaster NCE-Campus控制器发起注册。
支持设备类型： AR路由器、交换机、AP
待开局交换机

## Slide 25: CloudCampus关键技术：准入认证
认证点
VXLAN
Border
核心
汇聚
接入
出口
AP
Edge
Edge
控制器内置服务器
RADIUS服务器 & Portal服务器
Sales
(802.1X)
Guest
(Portal)
用户身份认证请求
传递用户身份凭证
用户身份校验
用户策略授权
1
2
3
4
Phone
(MAC)
业务流量
Notes: 用户身份认证请求：终端发送自己的身份凭证给准入设备。
用户身份认证：准入设备将身份凭证发送给准入服务器进行身份认证。
用户身份校验：准入服务器存储用户的身份信息，提供用户管理功能。准入服务器收到终端的身份凭证后，进行身份校验，确定终端身份是否合法，并将校验结果及策略下发给准入设备。
用户策略授权：准入设备作为策略的实施者，根据准入服务器的授权结果对终端实施策略的控制，比如允许或者禁止终端访问网络；或者对终端进行更加复杂的策略管控，如提高或降低终端转发优先级、限制用户的网络访问速率。

## Slide 26: CloudCampus关键技术：策略联动
若接入节点不支持VXLAN，接入与汇聚（网关）设备间可以部署策略联动，在网关设备上统一管理用户的访问策略，在接入设备执行用户的访问策略：
  认证控制点和认证执行点使用CAPWAP隧道建立连接（策略联动所使用的管理隧道）。
  CAPWAP隧道主要完成用户关联、消息传递、用户授权策略下发、用户信息同步等功能。
  配置策略联动后，认证执行点可以透传BPDU报文，实时上报用户下线和用户接入位置，并执行用户访问策略，从而控制用户对网络的访问。
集群/堆叠
认证控制点
认证执行点
CAPWAP隧道
VXLAN
Border
Edge
Edge
Edge
L2
L3
核心
汇聚
接入
出口
Access
AP
Access
策略联动
策略联动
链路聚合
Notes: CAPWAP：Control and Provisioning of Wireless Access Points，无线接入点控制协议

## Slide 27: CloudCampus关键技术：业务随行
业务随行基于安全组进行策略管理及权限控制，不管用户身处何地，使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络权限，对其执行对应的用户策略。
园区网络
用户A
用户B
用户C
准入认证
准入认证
准入认证
安全组及策略下发
3
4
2
销售用户
安全组
研发用户
安全组
服务器
资源组
权限策略
1
划分安全组，安全组即拥有相同网络访问策略的一组用户或网络资源。
定义基于安全组的权限控制策略，将策略下发到网络设备。
用户执行准入认证后，获得授权的安全组。
用户的流量进入网络后，网络设备根据流量对应的源、目的安全组执行策略。
Notes: 业务随行提出了安全组的概念，安全组仅与用户身份有关，与用户VLAN、IP等网络信息完全解耦。
用户策略管理与权限控制都基于安全组执行。

## Slide 28: CloudCampus关键技术：终端识别
仿冒很难定位
某企业
10+/天认证报障
50+类智能终端
某高校
终端信息由二级学院采集
MAC采集难、易错
基于终端类型的
自动授权
识别为摄像头
自动加入“视频监控”组
基于终端类型的
自动认证
识别为打印机
自动（MAC）认证，免MAC录入
基于终端类型的
仿冒检测
先识别为IP电话，后识别为PC
上报终端仿冒告警
需求&挑战
终端识别与策略自动化概述
终端指纹库
信息上报
主动扫描
>>
Notes: 大中型园区网络中，接入终端除了智能终端（PC、手机），还有IP话机、打印机、IP摄像头等哑终端。当前园区网络终端管理主要面临以下两个问题：
  当前网络管理系统只能查看接入终端的IP和MAC，并不知道终端具体是什么设备，无法对网络终端做更精细的管理。
  不同类型的终端，需部署的网络业务配置和策略也不同，管理员需要手动为每种类型的业务终端配置不同的业务配置和策略，业务部署复杂且操作繁琐。
为了解决如上两个场景问题，华为推出了终端识别与策略自动下发方案，可支持如下功能：
  通过iMaster NCE-Campus可查看全网终端类型、系统等分类，比如哑终端：打印机、IP摄像头、一卡通、门禁等，并基于终端的类型进行分类统计和流量呈现。
  针对园区IP话机、打印机、IP摄像头等哑终端设备，无需管理员手动为每种类型的业务终端配置不同的业务配置和策略。iMaster NCE-Campus能够自动的识别终端，并为终端设备下发对应的准入策略和业务配置。

## Slide 29: 终端识别方式
被动指纹识别
主动扫描识别
终端可视化：终端类型统计（厂商、OS）、终端与接入端口关系、接入策略查看（VLAN、QoS、认证方式）、报表导出。
终端策略自动化：
  支持终端自动准入，根据终端类型进行准入，实现哑终端自动MAC认证。
  支持基于终端组授权策略（VLAN、安全组、访问权限、QoS），支持IPv4、IPv6双栈终端。
扫描探测
反馈信息
1
2
4
3
识别结果呈现
管理员
6
策略下发
5
识别结果呈现
管理员
1
终端流量
指纹采集
2
3
指纹上报
4
指纹库匹配
策略下发
Notes: 被动指纹采集：通过网络设备采集终端报文的特征指纹，上报给iMaster NCE-Campus，然后通过匹配iMaster NCE-Campus自带的指纹库进行终端类型识别。这类终端识别方法包含MAC OUI、HTTP UserAgent、DHCP Option、LLDP、mDNS。
主动扫描：通过iMaster NCE-Campus主动探测或扫描终端，根据终端设备的反馈信息做终端类型识别。这类终端识别方法包含SNMP Query、Nmap方法。

## Slide 30: 终端识别方法
iMaster NCE-Campus的终端管理提供终端识别功能，可呈现终端的类型、操作系统、生产厂商。
终端识别通过下列几种方法实现：
类型 | 识别方法 | 识别方法说明 | 适用的场景
被动指纹识别 （信息上报） | MAC OUI | MAC地址前三字节用于表示厂商。 | 仅识别设备厂商
 | HTTP UserAgent | 浏览器UserAgent信息中包含厂商、终端类型、操作系统、浏览器等信息。 | 手机、平板型号、PC、工作站、音视频智能终端
 | DHCP Option | 终端DHCP报文的部分属性可用于终端分类，常用属性有55、60、12。 | 手机、平板型号、PC、工作站、IP摄像头、IP话机、打印机等
 | LLDP | 链路层设备发现协议，包携带设备型号。 | IP话机、IP摄像头、网络设备等
 | mDNS | mDNS报文含有终端型号信息和业务信息。 | 打印机、IP摄像头等
主动扫描识别 | SNMP Query | 通过查询SNMP MIB节点中的设备信息相关的节点获取识别信息。 | 网络设备、打印机等
 | Nmap | 通过Nmap软件对终端进行OS、服务扫描，可探测终端型号和OS信息。 | PC、工作站、如打印机、话机、IP摄像头等
Notes: 终端接入网络时，网络设备可以采集终端的信息，上报给iMaster NCE-Campus或iMaster NCE-Campus主动扫描终端信息，iMaster NCE-Campus自动识别终端的类型、操作系统和厂商。

## Slide 31: 基于终端类型的策略自动下发流程
管理员在iMaster NCE-Campus界面，开启终端识别功能，并选择终端类型，指定终端类型的策略。
iMaster NCE-Campus将终端识别功能相关配置下发到网络设备。
终端接入网络时，网络设备可以采集终端的指纹信息，上报给iMaster NCE-Campus。
iMaster NCE-Campus自动匹配终端指纹库，识别终端的类型。
iMaster NCE-Campus根据管理员定义的策略，对终端自动下发对应的准入和授权策略。
管理员开启终端识别，配置终端策略。
设备指纹信息上报。
控制器下发配置到网络设备。
终端指纹库匹配设备上报的指纹信息，并识别终端类型。
控制器下发终端的准入和授权策略。
1
3
2
4
5

## Slide 32: CloudCampus关键技术：基于VXLAN的网络虚拟化
办公
视讯
安防
Internet
办公
视讯
安防
Internet
办公
视讯
安防
VXLAN
VN1
办公虚拟网
VN2
视讯虚拟网
VN3
安防虚拟网
一张网承载多种业务
物理网络部署自动化
虚拟网络开通自动化
业务策略发放自动化
Notes: 通过引入虚拟化技术，在园区网络中基于一张物理网络创建多张虚拟网络。不同的虚拟网络应用于不同的业务，例如办公、视讯、安防等。
VXLAN在本质上属于一种隧道技术，能够在任意路由可达的网络上叠加二层虚拟网络，通过VXLAN网关实现VXLAN网络内部的互通，同时，也可以实现与传统非VXLAN网络的互通。
VXLAN的控制面可以使用BGP EVPN协议，其简要工作过程为：
  控制器通过NETCONF下发BGP EVPN等配置信息到NVE设备；
  设备通过BGP EVPN协议动态建立VXLAN隧道；
  设备局部学习的表项（MAC、主机路由、子网路由）通过BGP EVPN进行全局同步。

## Slide 33: 大中型虚拟化园区网络设计概述
虚拟化园区网络设计
Overlay
网络设计
WLAN设计
策略设计
VN接入设计
VN设计
Underlay
网络设计
基础业务设计
LAN自动化
设计
网络安全与
服务质量设计
出口安全
内网安全
组网方案
智能运维设计
基础网络
运维设计
运维管理设计
Fabric设计
组网及节点
设计
外部网络
互联设计
网络服务
资源规划
接入管理设计
准入控制及
业务随行设计
用户管理设计
准入控制设计
业务随行设计
终端识别设计
网络架构设计
出口网络设计
出口组网设计
双机热备设计
出口路由设计
安全区域设计
安全策略设计
QoS设计

## Slide 34
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 35: 网络架构设计概述
整体设计原则：
  树形组网、环形组网（核心设备）。
可靠性考虑：
  节点高可靠性：集群、堆叠、双机热备（AC或FW等）。
  链路高可靠性：冗余链路、Eth-Trunk。
组网层次设计原则：
  两层组网：网络层次简单，问题易定位。
  三层组网：适用于多楼栋或多区域的园区场景。
集群/堆叠
出口区
核心层
汇聚层
接入层
终端层
Internet
WAN
管理运维区
数据中心
Notes: 大中型园区网络通常采用核心层为“根”的树形网络架构，如图所示，拓扑稳定，易于扩展和维护。园区网络可划分为多个层次：接入层、汇聚层、核心层，以及多个分区：出口区、数据中心区、管理运维区等，各功能分区模块清晰，模块内部调整涉及范围小，易于进行问题定位。
终端层
  终端层是指接入园区网络的各种终端设备，例如电脑、打印机、IP话机、手机、摄像头等。
接入层
  接入层为用户提供各种接入方式，是终端接入网络的第一层。接入层通常由接入交换机组成，接入层交换机在网络中数量众多，安装位置分散，通常是简单的二层交换机。如果终端层存在无线终端设备，接入层需要无线接入点AP设备，AP设备通过接入交换机接入网络。
汇聚层
  汇聚层是接入层与园区核心骨干网之间的网络分界线，主要用于转发用户间的“横向”流量，同时转发到核心层的“纵向”流量。汇聚层可作为部门或区域内部的交换核心，实现与区域或部门专用服务器区的连接。另外汇聚层还可以扩展接入终端的数量。

## Slide 36
Notes: 核心层
  核心层是园区数据交换的核心，连接园区网的各个组成部分，如数据中心区、汇聚层、出口区等，核心层负责整个园区网络的高速互联。网络需要实现带宽的高利用率和网络故障的快速收敛，通常需要部署高性能的核心交换机，通常三个以上部门规模的园区网建议规划核心层。针对无线网络，核心层包括AC，无线终端通过AP接入网络后，AP通过CAPWAP隧道和AC建立通信机制。
出口区
  园区出口是园区内部网络到外部网络的边界，内部用户通过出口区接入到外部网络，外部网络的用户通过出口区接入到内部网络。出口区一般需要部署出口路由器和防火墙。路由器解决内外网互通的问题，防火墙提供边界安全防护能力。
数据中心区
  数据中心区是管理业务服务器（例如文件服务器、邮件服务器等）的区域，为企业内部和外部用户提供业务服务。
管理运维区
  管理运维区是管理网络服务器（例如网管系统、认证服务器等）的区域。传统的网管系统通过SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）和网络设备交互，能够提供配置、管理和维护功能，例如网络拓扑和端口的显示管理、网络设备的配置管理、网络故障诊断和告警、网络性能和状态分析等。CloudCampus解决方案，基于NETCONF和Telemetry协议对网络进行智能运维。
此外，园区中可能还会有DMZ（Demilitarized Zone，半信任区），DMZ为外部访客（非企业员工）提供访问业务，通常将公用服务器部署在该区域，其安全性受到严格控制。

## Slide 37: 网络架构设计 (1)
在实际应用中，可以根据网络规模或业务需要灵活选择三层或二层架构。
Block 1
Block N
三层架构
两层架构
核心层
汇聚层
接入层
核心层
接入层
适用场景：用户规模较大，或涉及多栋楼的大型园区网络（例如高校园区网）的大型园区。
适用场景：涉及一栋楼的中小型园区网络。
层次化设计
模块化设计
冗余设计
对称性设计
Notes: 层次化设计：
  每层可以看作为是园区网内一个具有特定角色和功能的、结构定义良好的模块，层次化的设计结构，易于扩展和维护，降低了设计的复杂度和难度。
模块化设计：
  每个模块对应一个部门、功能或业务区域，可根据网络规模灵活扩展，部门或区域内部调整涉及范围小，容易进行问题定位。
冗余设计：
  双节点冗余性设计可以保证设备级可靠，适当的冗余提高可靠性，但过度的冗余也不便于运行维护。如果无法实现双节点冗余设计，对框式的核心交换机或者出口路由器，可以考虑单板级的冗余，如双主控板，双交换网板。另外，关键链路可以采用Eth-Trunk链路实现链路级可靠性。
对称性设计：
  网络的对称性便于业务部署，拓扑直观，便于协议设计和分析。

## Slide 38: 网络架构设计 (2)
网络设计时，一般会根据网络规模采用自底向上的方法来确定采用的基层架构。
1. 确定接入接口数量
2. 选择接入交换机
3. 计算接入交换机的数量
数量>1？
4. 选择汇聚交换机
5. 计算接入交换机的上行链路数
6. 计算汇聚交换机的数量
数量>1？
采用三层结构
采用两层结构
采用一层结构
方法：根据网络规模需求确定接入接口数量。
前提：假设单个接口与单个或具体数量的用户对应。
方法：根据终端网卡的接口速率初步选定交换机，即交换机的接入能力、接口密度和上行方式。
数量 = 【接入接口数量 / 交换机下行接口数量】
方法：根据接入交换机的上行接口速率选择汇聚交换机。
数量 = 【网络带宽需求 / 接入交换机上行接口速率】
数量 = 【（接入接口数量×接入接口速率×带宽收敛比）/接入交换机上行接口速率】
数量 = 【接入交换机上行链路数 / 汇聚交换机下行接口数量】
N
Y
Y
N
Notes: 通用基层架构分层模型设计方法：
  根据网络规模确定接入交换机的接口数量，一般情况下，假设一个接口对应一个终端或一个网络接入点（如无线AP）。
  根据终端网卡的接口速率初步确定交换机。
  计算接入交换机数量，接入交换机数量=【接入接口数量÷接入交换机的下行接口数量】。如果数量大于1，继续选择汇聚交换机；否则就可以采用一层架构。
  根据接入交换机的上行接口速率选择汇聚交换机。
  计算接入交换机的上行链路数量，有如下两种计算方法：
    根据网络带宽计算：上行链路数量=【网络带宽÷接入交换机的上行接口速率】
    根据网络规模计算：上行链路数量=【接入接口数量（终端数量）x接入接口速率x带宽收敛比÷接入交换机的上行接口速率】
  计算汇聚交换机数量，汇聚交换机数量=【接入交换机的上行链路数量÷汇聚交换机的下行接口数量】。如果数量大于1，采用三层架构；否则可以采用两层架构。

## Slide 39
Notes: 说明：
  上面计算方法中的“【】”表示计算结果向上取整。
  带宽收敛比=某一业务的下行实际可能带宽/单台交换机提供的物理最大带宽
    理论上该业务的流量存在将物理最大带宽耗尽的可能，但是一般情况下，这种概率较低。通常在网络规划时，聚焦的是日常情况下的业务体验，即在满足实际可能带宽的情况下，设计一定的带宽冗余量。
    在进行网络流量收敛设计之前，我们需要了解网络中需要部署的业务应用及其特性，明确网络业务和流量模型。综合考虑流量的大小、比例，来制定合适的收敛比和选择相应的设备。

## Slide 40
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 41: Underlay网络设计大纲
1. 基础业务设计
2. LAN自动化设计
VLAN规划
IP地址规划
DHCP服务设计
路由设计
网络开局设计
Underlay网络自动化

## Slide 42: VLAN设计
VLAN编号建议连续分配，以保证VLAN资源合理利用。
建议预留一定数量的VLAN以方便后续扩展。
VLAN划分需要区分业务VLAN、管理VLAN和互联VLAN。
最常用的划分方式是基于接口的方式进行划分，根据不同的设计原则，将接入交换机不同接口划分到不同的VLAN，从而实现不同业务类型用户的隔离需求。
业务VLAN设计
管理VLAN设计
按地理区域划分VLAN
按逻辑区域划分VLAN
按人员结构划分VLAN
按业务类型划分VLAN
管理VLAN100
VLANIF100
192.168.100.1
VLANIF100
192.168.100.2
VLANIF100
192.168.100.254
通常，二层交换机使用VLANIF接口地址作为管理地址。建议所有的二层交换机使用同一管理VLAN， 管理IP地址处于同一网段。
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Notes: 业务VLAN：
  通常可以按照逻辑区域、地理区域、人员结构和业务类型分层规划VLAN。
    按照逻辑区域划分VLAN，如核心网络区使用VLAN100～VLAN199，服务器区使用VLAN200～VLAN999，接入网络使用VLAN2000～VLAN3499。
    按照地理区域划分VLAN，如区域A使用VLAN2000～VLAN2199，区域B使用VLAN2200～VLAN2399。
    按照人员结构划分VLAN，如A部门使用VLAN2000～VLAN2009，B部门使用VLAN2010～VLAN2019。
    按照业务类型划分VLAN，如Web服务器区域使用VLAN200～VLAN299，APP服务器区域使用 VLAN300～VLAN399，DB服务器区域使用VLAN400～VLAN499。
  如用户对语音的时延比较敏感，需要优先保证语音，建议针对语音业务规划Voice VLAN功能，华为交换机可以自动识别语音流，将语音流加入到Voice VLAN中传输，并进行有针对性的QoS保障，当网络发生拥塞时可以优先保证语音流的传输。
  如果不同的用户有相同的组播数据业务，建议规划组播VLAN，将用户VLAN和组播VLAN绑定，这样可以避免上游网关在多个用户VLAN复制组播数据流。
  业务VLAN不建议采用VLAN1。

## Slide 43
Notes: 管理VLAN：
  二层交换机建议规划管理VLAN，并将管理VLAN的VLANIF接口作为管理接口，网管设备通过该接口来管理交换机；建议所有二层交换机使用同一个管理VLAN。
  三层设备（网关及以上设备）建议使用业务口作为管理接口，不需要专门规划管理VLAN。
互联VLAN：
  互联VLAN一般用在两台三层交换机之间或三层交换机与路由器之间，创建VLANIF接口进行三层互联。

## Slide 44: IP地址设计
园区网的IP地址主要分为业务IP地址、管理IP地址和互联IP地址。
管理IP地址
二层设备使用VLANIF地址作为管理IP地址，建议网关以下的所有二层交换机使用同一IP网段。
管理VLAN100
VLANIF100
192.168.100.1
VLANIF100
192.168.100.2
VLANIF100
192.168.100.254
业务IP及互联IP地址
业务IP地址是服务器、主机以及网关的IP地址。
网关IP地址推荐统一使用相同的末位数字，如.254。
各业务IP地址范围要清晰区分，每一类业务终端IP地址连续、可聚合。
建议使用掩码为24位的IP地址段。
互联IP地址推荐使用30位掩码的IP地址，核心设备可使用主机地址较小的IP地址。
店员
192.168.40.0/24
合作伙伴
192.168.50.0/24
访客
192.168.100.0/24
VLANIF200： 192.168.200.1/30
VLANIF200：192.168.200.2/30
互联VLAN200
业务VLAN40/50/100
VLANIF40：192.168.40.254
VLANIF50：192.168.50.254
VLANIF100：192.168.100.254
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Notes: IP地址的规划建议遵循如下原则：
  唯一性：一个IP网络中不能有两个主机采用相同的IP地址。
  连续性：同一业务的节点地址要连续，便于路由规划和汇总。连续的地址便于路由聚合，可以减小路由表的大小，加快路由计算和收敛速度。
  扩展性：地址分配在每一层次上都要留有余量，在网络规模扩展时无需新增地址段及路由条目。
  易维护：设备地址段、各业务地址段清晰区分，易于后续基于地址段实施统计监控、安全防护等策略。IP地址的规划也可以与VLAN的规划对应起来。
三类IP地址设计中其他注意点：
  业务IP地址：考虑到广播域范围及规划的简易程度，建议为每个业务地址段预留掩码为24位的IP地址段，如果业务终端超出200个，再为其顺延一个掩码为24位的IP地址段。
  管理IP地址：三层设备建议规划三层接口用于管理和开局，接口地址作为管理IP地址用于和控制器互通或者本地登录。
  互联IP地址：互联地址通常要聚合后发布，在规划时要充分考虑使用连续的可聚合地址。
另外，如果是汇聚层和接入层设备互联场景，某些情况下需要规划策略联动IP地址，该IP地址要根据CloudCampus整网规划，不能与其他业务IP地址冲突。

## Slide 45: 面向终端的DHCP服务设计
规划独立的DHCP Server为终端用户分配IP地址。
建议在接入层设备配置DHCP Snooping，以避免非法攻击。
网络管理员可以根据网络需求为不同的主机选择不同的分配策略：
  动态分配机制：为主机分配一个有限期限（租期）的IP地址。适用于主机需要临时接入或者IP地址不足的场景，例如企业办事处的出差员工便携机、咖啡厅的移动终端。
  静态分配机制：为指定主机或服务器分配固定的IP地址，例如DNS服务器。
地址池规划需要将静态配置的IP地址过滤掉。
根据客户端在线时间合理规划租期。
大中型园区DHCP服务器和园区主机通常不在同一个网段，网关需开启DHCP中继功能。
DHCP Server
DHCP Client
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化

## Slide 46: 路由设计
三层组网：场景1
三层组网：场景2
OSPF Area 0
OSPF Area 1
OSPF Area 2
核心（Border）
汇聚
接入（Edge）
OSPF Area 0
核心（Border）
汇聚
接入（Edge）
三层组网：
  场景1 多区域：核心层交换机的互联链路规划在Area 0，且与每个汇聚层交换机单独规划一个独立的Area。
  场景2 单区域：核心层、汇聚层及接入层交换机工作在Area 0。当需要部署路由的网络区域小于100台交换机时推荐场景2单区域部署。
两层组网：
  OSPF只在核心层交换机与接入层交换机之间工作，此时全网仅需规划Area0。
集群/堆叠
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Notes: 路由设计包括园区内部路由和园区出口路由设计。
  内部路由设计：
    主要满足园区内部设备、终端的互通需求并且与外部路由交互。
    根据网关位置，建议按照如下两种场景设计内部路由：
      网关在汇聚层：核心层、汇聚层都需要部署路由，考虑路由表能够根据网络拓扑变化而动态刷新，推荐规划IGP动态路由协议，如OSPF。
      网关在核心层：只需要在核心层配置路由，建议优先采用静态路由。
  出口路由设计：
    主要满足内部终端访问Internet、广域网的需求。
    大中型园区一般企业分支机构众多，出口需要支持多种链路用于Internet访问和企业内部互访，需要大量路由引入园区内部，因此建议规划动态路由协议，如OSPF。
园区动态路由协议建议规划OSPF，以下为OSPF设计注意点：
  Router ID建议采用Loopback接口IP地址。
  区域（Area）划分遵循核心、汇聚、接入的分层原则，骨干区域建议包含出口路由器和核心交换机，非骨干区域的设计则是根据地理位置和设备性能而定。
说明：
  本页内容体现的是VXLAN到接入组网场景下的路由设计。
  若场景为VXLAN到汇聚的组网，路由设计（如：OSPF区域的划分设计）与VXLAN到接入组网场景一致，而路由域的边界是汇聚层设备。

## Slide 47: 网络开局设计
集群/堆叠
随板AC
核心
汇聚
接入
传统开局
即插即用
传统开局（CLI或WEB网管）：
出口路由器
出口防火墙
核心交换机
独立AC
即插即用：
汇聚交换机
接入交换机
AP
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Notes: 大中型园区出口和核心设备通常部署在核心机房，地理位置集中，业务复杂，开局通常需要网络工程师进站调测。因此核心层及核心以上的设备（包含核心层设备，旁挂独立AC设备和出口设备）推荐采用WEB网管开局方式或命令行开局方式。
核心以下的设备（包含汇聚层设备、接入层设备和AP）由于数量众多，业务配置相似，从简化部署考虑，推荐采用DHCP Option方式即插即用开局。
说明：核心层交换机通过本地命令行（CLI）获取基础配置（如IP地址），完成网络开局。一旦和控制器建立管理通道后，后期业务都是通过控制器自动下发的。

## Slide 48: 基于DHCP的设备即插即用开局流程
待开局设备通过DHCP服务器获取设备NETCONF使能状态和iMaster NCE-Campus地址过程：
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
  管理员在网络的核心设备部署DHCP服务器功能，配置DHCP Option 148选项，其中包含设备的NETCONF使能状态、iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号信息。
  待开局设备（如图为SW1）空配置启动后，先使用VLAN 1（缺省情况，交换机的PnP VLAN为VLAN 1）主动向DHCP服务器发起请求。
  DHCP服务器收到请求后，就会向SW1回应一个携带Option 148选项的DHCP报文。
  SW1根据Option 148选项中的内容（NETCONF使能状态，iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号）向控制器注册上线。
Core
DHCP服务器
SW1
待开局设备
1
3
2
4

## Slide 49: PnP VLAN
PnP VLAN（Plug and Play VLAN），是为了完成交换机即插即用定义的VLAN，缺省为VLAN 1。
PnP VLAN分为有线PnP VLAN和无线PnP VLAN，统一由iMaster NCE-Campus负责维护，通过在iMaster NCE-Campus上预配置，在核心交换机向iMaster NCE-Campus注册后，自动下发到核心交换机。
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
待开局设备的PnP VLAN不为1
Core
DHCP服务器
SW1
待开局设备
1. Core在控制器注册上线，控制器下发待开局设备的PnP VLAN。
2. Core通过LLDP向SW1发送PnP VLAN（非VLAN 1）。
3. SW1通过PnP VLAN与Core通信，并在控制器注册上线。
  有线PnP VLAN是用来进行交换机管理IP地址的申请。
  无线PnP VLAN是用来设置AP的管理VLAN。交换机下联设备是AP时，交换机自动将与AP相连端口的PVID修改为无线PnP VLAN。
  对于交换机来讲，有线和无线PnP VLAN可以不同，但是是同时协商的。如果仅配置有线PnP VLAN，交换机与AP相连端口的PVID将修改为有线PnP VLAN。
AP
待开局设备
Notes: DHCP服务器通过LLDP向下游推送PnP VLAN补充说明：
  若Core（DHCP服务器）未使能NETCONF，Core不能在控制器上线，则需要在Core上通过命令手工配置PnP VLAN，待开局交换机可以通过LLDP向Core协商获取设置的PnP VLAN。
说明：交换机的PnP VLAN和管理VLAN可以相同，也可以不同。
LLDP：Link Layer Discovery Protocol，链路层发现协议

## Slide 50: 网络开局流程：设备先上线，再完成规划
Core（随板AC）
DHCP服务器
Aggregation
待开局设备
Internet
出口网关
准备工作
管理员在核心交换机（Core）部署DHCP服务器功能，配置Option 148。
管理员在iMaster NCE-Campus创建园区站点。
管理员将交换机的信息（ESN号、设备型号等）导入到iMaster NCE-Campus（可批量导入）。
管理员配置Core，使其被iMaster NCE-Campus纳管。
待开局设备的上线过程
Aggregation交换机加电，使用PnP VLAN（如VLAN 1）向DHCP服务器获取IP地址、Option 148参数。Aggregation交换机根据从DHCP服务器获取到的iMaster NCE-Campus信息，向控制器注册上线。
Access交换机加电后的工作过程类似（与步骤1类似）。
Access交换机识别出下联设备是AP，将与AP相连端口的PVID修改为无线PnP VLAN。AP通过Option 43获取AC地址，在AC关联了AP、并将VLANIF 1配置为CAPWAP源接口后，AP在AC上线。
交换机通过LLDP发现网络拓扑，并各自将拓扑信息上报iMaster NCE-Campus（通过NETCONF），iMaster NCE-Campus可根据这些信息发现网络拓扑。
管理员在iMaster NCE-Campus上对网络进行规划、配置发放。
Access
待开局设备
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
AP
待开局设备
Notes: 该开局流程适用于安装时间段要求分散的场景。

## Slide 51: 网络开局流程：先完成规划，设备再上线
准备工作
管理员在核心交换机（Core）部署DHCP服务器功能，配置Option 148。
管理员在iMaster NCE-Campus创建园区站点。
管理员根据iMaster NCE-Campus提供的模板（Excel文档）进行网络拓扑规划，完成后将该模板导入iMaster NCE-Campus。
管理员配置Core，使其被iMaster NCE-Campus纳管。
待开局设备的上线过程
Aggregation、Access、AP加电，分别完成PnP VLAN协商、DHCP报文交互过程，然后向iMaster NCE-Campus注册。
Aggregation、Access、AP被iMaster NCE-Campus纳管，向其上报LLDP邻居信息，iMaster NCE-Campus根据设备上报的LLDP信息与此前管理员上传的网络拓扑规划文档进行比对，如果发现拓扑不一致则进行报错，管理员可根据报错提示进行拓扑纠错。
管理员在iMaster NCE-Campus上对设备进行离线预配置。设备上线后，自动获得相应配置。
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Core（随板AC）
DHCP服务器
Aggregation
待开局设备
Internet
出口网关
Access
待开局设备
AP
待开局设备
Notes: 该开局流程适用于安装时间段要求集中的场景。优先推荐管理员采用先规划网络，再部署设备上线的方式开局部署。当管理员不具备预先规划网络的条件时，可采用先部署设备上线、再确定网络拓扑的开局部署方式。
先规划网络，再部署设备上线。
  开局部署时，管理员先在控制器上录入设备ESN信息，指定堆叠设备，指定聚合链路，完成网络拓扑的规划。
  管理员也可以通过模板批量导入上述规划信息，完成网络拓扑的规划。推荐采用模板批量导入，简化操作。
  然后再通过推荐的开局注册上线的方法，部署设备上线。
  设备上线注册到控制器，控制器会自动检查设备实际拓扑和规划拓扑是否一致。安装施工过程中如果连线错误，控制器会第一时间通知管理员。
说明：Eth-Trunk支持先规划各项参数，设备上线后，自动协商Eth-Trunk端口（即自动获得Eth-Trunk相应配置）。

## Slide 52: Underlay网络自动化
使能自动配置路由域：
可定义OSPF区域（单区域或多区域）及报文认证功能。
通过iMaster NCE-Campus可完成Underlay网络自动化部署：
Border
Edge
Edge
管理员在iMaster NCE-Campus控制器上指定Fabric节点角色。
iMaster NCE-Campus自动发现网络拓扑。
1
2
Border
Edge
Edge
OSPF Area 0
OSPF邻接
3
自动完成OSPF配置。
VLAN
IP地址
DHCP
路由
网络开局
Underlay网络自动化
Notes: 自动配置路由域：开启该功能后，自动配置Underlay网络。用户可以指定自动配置路由域的站点，并指定OSPF路由参数，当前支持的参数如下：
  域：单域为所有设备均属于Area 0；多域为边界网关节点属于Area 0，其余每个边缘节点与边界网关节点为一个Area。
  网络类型：指定OSPF的网络类型，可以选择broadcast、P2MP或者P2P。
  加密：设置相邻设备之间的加密方式，可以选择HMAC-SHA256、MD5或者无。
  OSPF平滑启动：开启OSPF GR功能。
开启“自动配置路由域”前，需提前规划Underlay网络自动化所需的网络资源：
  Underlay网络设备（Fabric对应的网络范围）之间通过VLANIF三层互联：每一条互联链路分配1个VLAN。
  设备互联VLANIF接口IP地址：自动分配30位掩码长度的互联地址。

## Slide 53
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 54: Fabric设计概述
Underlay（物理网络层）
Fabric
Fabric
外部网络
网络服务资源
有线接入
无线接入
Fabric设计
园区Fabric是对Underlay网络抽象后的资源池化网络，Fabric将Underlay网络资源池化，以便实现“一网多用”。
Fabric设计主要包含以下部分：
Fabric网络资源规划
Fabric组网及节点设计
Fabric与外部网络互联设计
Fabric网络服务资源规划
Fabric接入管理设计
外部网络
IP/VLAN段
接入点
VN
网络服务资源
Fabric设计
Overlay设计
Notes: Fabric网络资源规划：
在创建VN之前，需要提前进行全局资源配置，包括VLAN、VXLAN网络标示（VNI）和桥接广播域（BD）三类资源池的设置。创建VN时，iMaster NCE-Campus会从该资源池内自动分配相关资源。
  互联VLAN：Fabric在创建外部网络资源时，需要互联VLAN，与出口网络对接。Fabric在创建网络服务资源时，需要互联VLAN，与网络管理区对接。
  BD：在VN中隔离二层广播域，一般与用户接入的业务VLAN是1:1的对应关系。BD规划的资源范围要满足用户的业务VLAN数量，默认范围1~4095。
  VNI：类似于VLAN ID，用于区分VXLAN段，默认范围1~4095。

## Slide 55: Fabric组网场景汇总
针对二层或三层组网架构，可选Border或Edge作为网关。
  集中式网关：Border做网关可统一集中管理、简化运维。
  分布式网关：Edge做网关方便扩展网络规模。
优先推荐组网场景：
  集中式网关，VXLAN到汇聚，核心随板AC部署，或核心旁挂独立AC。
  分布式网关，VXLAN到汇聚，核心随板AC部署，或核心旁挂独立AC 。
组网 | Border位置 | Edge位置 | AC部署方式 | 优先推荐
集中式网关 | 核心 | 接入 | 核心随板AC | 否
 |  |  | 核心旁挂独立AC | 否
 |  | 汇聚 | 核心随板AC | 是
 |  |  | 核心旁挂独立AC | 是
分布式网关 | 核心 | 汇聚 | 核心随板AC | 是
 |  |  | 核心旁挂独立AC | 是
 |  | 接入 | 核心旁挂独立AC | 否
Fabric设计
Overlay设计

## Slide 56: Fabric组网设计：VXLAN覆盖范围选择
核心层
汇聚层
接入层
VXLAN
VXLAN
CAPWAP
CAPWAP
VXLAN范围 | 从核心层到接入层 | 从核心层到汇聚层
适用场景 | 需要进行全网端到端业务部署自动化。 推荐：交换机节点数<1000 | 需利旧现网接入层交换机；或基于成本考虑希望在接入层部署不支持VXLAN的低成本华为交换机。 推荐：交换机节点数<3000
建网成本 | 相对VXLAN覆盖范围“从核心层到汇聚层”方案较高。 | 相对VXLAN覆盖范围“从核心层到接入层”方案较低。
不支持VXLAN
不支持VXLAN
Fabric设计
Overlay设计

## Slide 57: Fabric组网设计：集中式网关与分布式网关
L3网关
PC1
192.168.1.1/24
PC3
192.168.1.3/24
L2网关
L2网关
PC2
192.168.2.1/24
L3网关部署在一台设备上。所有跨子网的流量都通过网关转发，实现流量的集中管理。
优点：跨子网流量集中管理，简化网关部署和管理。
缺点：转发路径并非最优。
L3网关部署在多台设备上，VTEP节点既是L2网关，又是L3网关。
优点：跨子网流量转发路径最优。
缺点：网关部署、故障定位及网络运维相对集中式网关复杂。VTEP节点之间需交互及维护主机路由。
集中式网关（推荐）
分布式网关
L2/L3网关
L2/L3网关
PC1
192.168.1.1/24
PC3
192.168.1.3/24
PC2
192.168.2.1/24
Fabric设计
Overlay设计
Notes: 大中型园区场景中，云园区网络虚拟化方案基于用户网关的位置，主要分为集中式网关和分布式网关两种，iMaster NCE-Campus在创建Fabric时，可以选择采用哪种网关方案。
集中式网关方案中，用户网关集中部署在Border节点，所有跨子网的流量都经过Border节点进行转发；分布式网关方案中，用户网关部署在多个Edge节点上，跨子网的流量通过Edge节点转发。

## Slide 58: Fabric组网设计：网关方案选择
对比项 | 集中式网关 | 分布式网关
用户网关位置 | Border | Edge
推荐Edge位置 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机
运维部署 | 用户网关集中部署在Border节点，且Border节点通常启用随板AC功能，配置无线业务。 | 用户网关分散部署在Edge节点，网关故障后影响面较小，且便于网络规模扩展；Border节点启用随板AC功能，配置无线业务。
终端规模 | ≤50000（根据集中式网关设备的数量和规格计算），终端规模不超过50000时优先推荐。 | ≤100000（根据分布式网关设备的数量和规格计算），终端规模超过50000时优先推荐。
核心层
汇聚层
接入层
VXLAN
VXLAN
CAPWAP
CAPWAP
不支持VXLAN
不支持VXLAN
Fabric设计
Overlay设计
不支持VXLAN
不支持VXLAN
Notes: 在云园区网络虚拟化方案设计中，首先需要确定采用哪种网关方案。网关方案确定后，就可以基于已选择的网关方案，对园区整体网络进行端到端的设计。
集中式网关方案仅支持一个Border节点，分布式网关方案支持多个Border节点。

## Slide 59: Fabric节点设计：单Border
核心层设计：
  核心层交换机部署集群或单设备，建议大容量框式交换机集群，推荐S127E系列交换机。
  建议通过ENP单板与汇聚层设备互联，并部署Eth-Trunk。
汇聚层设计：
  汇聚层交换机部署堆叠或单台设备，建议框式集群或盒式堆叠；建议大容量交换机，推荐S127E或S67系列。
  与核心层、接入层互联建议采用Eth-Trunk。
接入层设计：
  有线接入节点：每个节点可以是堆叠或单设备。
  无线接入节点：瘦AP。
服务器区设计：
  控制器、分析器及DHCP Server建议通过服务器区交换机接入园区网络。
核心层
汇聚层
接入层
出口区
集群/堆叠
DHCP Server
服务器区
Border
Fabric设计
Overlay设计
Notes: ENP单板：ENP单板内置华为公司自研以太网络处理器（Ethernet Network Processor，ENP），作为普通接口板提供数据接入和交换的同时，随板实现无线接入控制器（WLAN AC）功能，实现有线无线真正融合。

## Slide 60: Fabric节点设计：双Border
核心层设计：
  核心层交换机为逻辑上的双机，建议选取大容量交换机，推荐S127E系列；与和汇聚层互联的单板选择ENP单板，并建议部署Eth-Trunk。
汇聚层设计：
  汇聚层交换机建议部署堆叠，与核心层形成负载分担。
接入层设计：
  与“单Border”场景类似。
服务器区设计：
  控制器、分析器及DHCP Server建议通过服务器区交换机接入园区网络。
核心层
汇聚层
接入层
出口区
集群/堆叠
DHCP Server
服务器区
负载分担
负载分担
负载分担
Border
Border
Fabric设计
Overlay设计

## Slide 61: Fabric节点设计：单/双Border选择
 | 单Border | 双Border
描述 | 核心交换机为逻辑上的一台设备，可为物理单机或集群/堆叠系统。 | 核心交换机为逻辑上的两台设备，单节点可为两台独立的物理单机，或两套集群/堆叠系统。
特点 | 管理、配置及维护简单； 设备升级过程中对业务存在一定影响。 | 管理、配置及维护相对复杂； 核心交换机升级过程中对业务的影响小。
适用场景 | 要求网络管理、配置及维护简单。 | 严格要求设备升级对业务影响小； 核心交换机由于某些原因（例如部署距离）不支持集群或堆叠。
限制 | 无限制，支持VXLAN集中式及分布式网关场景。 | 仅支持VXLAN分布式网关场景。
Fabric设计
Overlay设计

## Slide 62: Fabric与外部网络互联设计
L3共享出口方式
应用场景：
Fabric网络的多个VN共享L3出口，与出口设备互通，且这些VN使用相同的安全策略。
VRF
VRF
VRF
共享VRF
Green VRF
VN1
Red VRF
VN2
Border
Trust区域
L3独占出口方式
应用场景：
Fabric网络的每个VN独占一个L3出口，与出口设备互通，且每个VN采用个性化的安全策略。
VRF
Green VRF
VN1
Border
VRF
Red VRF
VN2
Trust区域
Red区域
（自定义区域）
L2共享出口方式
应用场景：
Border节点不作为用户网关，且用户网关必须是Fabric外部的设备。
Edge1
Border
L2共享端口
Edge2
Trust区域
用户网关
Fabric设计
Overlay设计
Notes: 当园区内部需要与外部网络互访时须经过Border节点，如访问Internet、数据中心或其它分支。
Fabric网络与出口的互联分为三种方式：
  L3共享出口方式：
    外部网关以VLANIF和VBDIF逻辑口和外部连接、并访问外部网络。通过共享VRF出口可以访问公共网络或其他站点指定的私有网络，或将业务流量通过共享VRF出口引流到防火墙。多Border组网时，可以在一个外部网络中配置多个核心设备。
    L3共享出口适用于防火墙无需对虚拟网络（VN）进行安全检测，不同VN间安全控制策略要求较低，所有VN流量划分在同一个安全区域的场景。
    由于VN与外部互访必须要在防火墙上配置到达业务子网的回程路由，这也间接导致不同VN间业务子网在防火墙上是可以互通的。如果不同VN间在防火墙仍需隔离，需基于VN内的业务网段配置策略。
    如图，Border上会创建共享VRF，共享L3出口绑定该VRF，同时配置路由，与外部网络互访。

## Slide 63
Notes:   L3独占出口方式：
    外部网关以VLANIF和VBDIF逻辑口和外部连接、并访问外部网络。使用业务VRF（VN对应的VRF）作为外部网关出口VRF，租户流量经过业务VRF直接出口。多Border组网时，可以在一个外部网络中配置多个核心设备。
    L3独占出口方式适用于防火墙需要对VN进行安全检测，不同VN间安全控制策略要求较高，VN流量划分成多个安全区域的场景。
    防火墙可以创建多个安全区域，安全区域与L3独占出口一一对应，到达防火墙的不同VN间业务子网流量是隔离的。如果不同VN间需要在防火墙实现互访，可以在不同安全区域间配置安全策略，配置的安全策略还能够控制互访的应用端口、限制带宽等。
    如图，Border会将每个需要访问外部网络的VN对应的VRF与一个L3出口绑定，并分别配置路由，与外部网络互访。
  L2共享出口方式：
    用户网关在Fabric网络外部，可以通过L2共享出口将业务流量从Fabric网络二层透传到外部网络。即Border通过二层接口连接出口设备，用户网关部署在出口设备来实现访问外部网络。
    L2共享出口方式适用于用户网关是Fabric外部设备的场景。如在高教场景中，若网络中存在BRAS（Broadband Remote Access Server，宽带远程接入服务器）设备做用户的认证点，并且网络中需实施PPPoE拨号业务，那么可以使用该外部网络互联方案。
Fabric与外部网络互通支持四类路由：静态路由、BGP动态路由、BGP4+动态路由、OSPF动态路由。

## Slide 64: Fabric网络服务资源规划
在Fabric的网络服务资源设计中，通过在Border节点创建网络服务资源，使得园区内部业务终端能够访问网络管理区的服务资源，比如DHCP服务器、准入服务器等。
网络服务资源根据部署位置不同，在Fabric中有3种场景设计模型。
直连服务器场景
Border与网络服务资源直连，Border将互联端口以Untagged方式加入互联VLAN。
直连交换机场景
服务器部署在远端场景
Border通过交换机与网络服务资源相连，Border将互联端口以Tagged方式加入互联VLAN。
Border通过外部网络与网络服务资源相连。
VN1
Border
DHCP Server
Access口
Trunk口
Fabric设计
Overlay设计
出口
网络管理区网关
网络服务资源
VN1
Border
DHCP Server
出口
网络服务资源
VN1
Border
出口
DHCP Server
外部网络/网络服务资源
Notes: 网络服务资源可以创建多个，也可以一个网络服务资源中包含多个服务资源的访问地址。
直连服务器场景：
  如图，在Border上为创建的每个网络服务资源分配一个VRF，创建VN过程中选取了一个网络服务资源后，在Border上会创建指向网络服务资源地址的静态路由，下一跳为网络服务资源地址。
直连交换机场景：
  如果DHCP服务器、iMaster NCE-Campus等都部署在网络管理区，Border与网络管理区网关交换机直连，然后与这些网络服务资源互通。而且在网络服务资源较少的情况下，建议这些网络服务资源都规划在一个网络服务资源模型中。这样，可以节省互联的VLAN和IP资源，简化网络管理区侧的路由配置。
  如图，在Border上为创建的每个网络服务资源分配一个VRF，创建VN过程中选取了一个网络服务资源后，在Border上会创建指向网络服务资源地址的静态路由，下一跳为网络管理区网关地址。
  说明：Border侧路由是通过iMaster NCE-Campus创建网络服务资源时自动下发，网络管理区网关侧路由需要登录其Web网管或者命令行界面配置。
服务器部署在远端场景：
  创建该场景下的网络服务资源模型主要为了获取DHCP服务器地址，以便后续创建VN子网网关时，作为DHCP Relay的网关设备可以自动配置DHCP服务器地址。
  如图，在创建VN过程中选取了外部网络和网络服务资源后，Border的L3出口绑定该VN的VRF，并创建指向外部网络的路由，最终实现访问网络服务资源。
说明：本页展示的场景为逻辑示意图，实际连线请以实际组网为准。

## Slide 65: Fabric接入管理设计
创建Fabric过程中，需要对用户接入的认证控制点进行设计，包括接入点资源池规划，其中，有线接入点资源指的是终端接入的交换机端口，无线接入点资源指的是终端接入的SSID。在集中式网关方案中：
  有线用户接入认证控制点建议部署在Edge，在Fabric接入管理中进行设计规划。
  无线用户接入认证控制点部署在AC，认证控制点的设计规划取决于AC的类型。
VXLAN
Border
Edge
Edge
Fabric扩展交换机
Fabric扩展AP
终端
接入端口设计
Fabric接入管理中，对交换机的接入端口定义了3种连接类型：
Fabric扩展AP：下挂设备为华为AP，运行在FIT AP模式。
Fabric扩展交换机：下挂设备为华为交换机。
终端（PC、话机、哑终端、非Fabric扩展接入交换机/AP）：下挂设备是终端，或者未部署策略联动场景下连接的交换机/AP。
Fabric设计
Overlay设计
Notes: “Fabric扩展AP”和“Fabric扩展交换机”：这两种连接类型主要是在配置策略联动时，实现认证控制点与认证执行点间的策略联动管理VLAN互通，而且Fabric扩展交换机作为认证执行点，还可以下挂Fabric扩展AP和终端。
“终端（PC、话机、哑终端、非Fabric扩展接入交换机/AP）”：如果下挂的设备是终端，可以按接入控制设计中的“用户认证方式设计”，根据终端类型，绑定相应的认证模板，对终端进行接入控制。

## Slide 66: VN设计流程
Fabric网络
VN1 : 办公网
VN2：科研网
VN3：生产网
VN设计
基于Fabric划分多个VN。
策略设计
根据用户划分安全组，定义组间策略（即策略控制矩阵）。
根据策略控制矩阵，定义VN间互访策略。
VN接入设计
规划物理网络的VLAN和VN的BD的映射关系。
规划终端用户接入方式。
VN1 : 办公网
VN2：科研网
VN3：生产网
VIP
销售
访客
市场
测试
代码库
服务器
操作
……
……
服务器
程序员
VN1 : 办公网
VN2：科研网
VN3：生产网
5W1H
5W1H
5W1H
1
2
3
安全组
安全组
安全组
Fabric设计
Overlay设计
Notes: VN设计：
  虚拟网络通常根据园区的业务来划分，独立的业务作为一个VN，VN之间默认是隔离的。例如在校园网中，访客业务、教学业务、物联网业务、视频监控业务等可以划分成独立的VN。例如在企业园区中，办公网络业务、生产网络业务、科研网络业务等可划分成独立的VN。
策略设计：
  由于用户角色的差异而导致的部分隔离需求，可通过部署策略管控技术（如业务随行）实现。
  VN间默认是隔离的，需考虑VN内用户组间的访问需求，做额外的VN互通配置。
VN接入设计：
  Edge节点是业务数据从物理网络进入VN的边界点，根据用户所属的VLAN进入不同的VN。因此在设计网络时，需要先规划好物理网络的VLAN和VN的BD的映射关系，同时配置有线用户和无线用户的VLAN。
5W1H：
  Who：接入用户的身份，例如公司的领导、普通员工、访客；
  Where：接入用户的地点，例如园区内接入，或远程接入；
  What：接入用户使用的终端类型，例如是手机接入，还是PC/便携机接入；
  When：接入用户的时间，例如是白天接入，还是晚上接入；
  Whose：设备归属，例如是公司终端的还是自带终端；
  How：接入用户的方式，例如是有线接入，还是无线接入。

## Slide 67: VN设计
Overlay（虚拟网络层）
Underlay（物理网络层）
Fabric
虚拟网络1
虚拟网络2
虚拟网络3
Fabric
外部网络
网络服务资源
有线接入
无线接入
VRF+VNI（BD）
VRF+VNI
VRF+VNI
1 网络服务抽象
通过编排实现物理网络资源池化，将网络抽象为FaaS（Fabric as a Service），VN是FaaS的实例，包括：
IP/VLAN
外部网络
网络资源：IP/VLAN段是VN提供给客户端使用网络资源的能力
接入点：终端通过接入点接入VN
2 网络业务编排
下发VNI与BD的映射关系
下发BD与VLAN的映射关系
下发VBDIF对应的IP地址段
下发VRF绑定到VBDIF
部署VN
配置下发
外部网络
IP/VLAN段
接入点
VN
网络服务资源
Fabric设计
Overlay设计
Notes: 在大中型虚拟化园区网络方案中，每个VN为一个VPN实例（VRF），一个VN中可以包含多个子网，同一VN内的用户之间默认可以三层互通，VN之间的用户默认是隔离的。

## Slide 68: VN接入设计
Edge节点是业务数据从物理网络进入VN的边界点，根据用户所属的VLAN进入不同的VN。
有线用户流量根据VLAN直接接入虚拟网络；无线用户流量被转发到随板AC后，随板AC解封装CAPWAP报文后根据VLAN进入对应的BD转发。
静态VLAN配置
VN1
VN2
有线用户在接入交换机的端口配置静态VLAN。
无线用户在SSID下配置静态的业务VLAN。
随板AC
配置静态VLAN
下发静态
业务VLAN
动态授权VLAN
VN1
VN2
对于有线用户，授权VLAN下发到对应的认证点，用户流量到达后，关联至相应VLAN。
对于无线用户，授权VLAN下发到对应的随板AC，用户流量到达后，关联至相应VLAN。
下发授权用户VLAN
下发授权用户VLAN
Fabric设计
Overlay设计
随板AC
Notes: 应用场景：
  静态VLAN方式适用于终端接入位置固定、不认证的场景，这种接入方式更安全，但是缺乏灵活性，当终端位置发生变化时，需要重新配置。
  动态授权VLAN的方式是结合用户认证流程下发VLAN信息的，适用于任意位置接入，且需要认证的场景，这种接入方式灵活性高，当终端位置变化时，不需要修改配置。动态接入的自动化程度更高，管理和使用更方便，建议采用动态接入方式。
无线用户的VN接入设计：
  如果采用分布式网关，Border节点部署随板AC功能，无线用户流量经过CAPWAP隧道转发至随板AC，随板AC解封装CAPWAP报文后，再根据无线用户所属的VLAN进入对应的VN。
  如果采用集中式网关，Border节点部署随板AC功能，建议规划无线用户流量直接通过CAPWAP隧道转发至随板AC，随板AC解封装CAPWAP报文后根据VLAN进入对应的VN。管理员需将有线终端和无线终端接入VLAN划分在不重叠范围，有线终端VLAN在Edge绑定BD，无线终端VLAN在Border绑定BD。
说明：802.1X及MAC认证都支持动态授权VLAN。

## Slide 69: VN之间互访设计
不同的VN在Border上互通（集中式网关场景）
不同的VN到外部网关上做互通
Border
主机1
10.1.1.1/24
主机2
10.2.2.2/24
VTEP1
1.1.1.1
VTEP2
2.2.2.2
VBDIF 10.1.1.254
VBDIF 10.2.2.254
VNI 1000
VNI 1001
不同VN之间互访的流量通过Border转发，Border需负责打通VN（VRF）之间互访的路由。
适用于两个VN属于相同的安全区域，安全控制需求比较低的场景。
不同VN之间互访的流量通过Border引导到外部网关，由外部网关执行安全检查或发回，再由Border转发到目的地。
适用于两个VN属于不同的安全区域，安全控制需求高的场景（如基于应用的策略控制）。
Border的VRF1和VRF2
相互引入对方的网段路由
Border
主机1
10.1.1.1/24
主机2
10.2.2.2/24
VTEP1
1.1.1.1
VTEP2
2.2.2.2
VBDIF 10.1.1.254
VBDIF 10.2.2.254
VNI 1000
VNI 1001
VRF1
（L3 VNI 1000）
VRF2
（L3 VNI 1001）
VRF1
（L3 VNI 1000）
VRF2
（L3 VNI 1001）
FW
Fabric设计
Overlay设计
Notes: VN之间的互访，可以通过Border或外部网关实现。
  通过Border互通
    两个VN如果属于相同的安全区域，安全控制需求比较低，可以直接在Border上互通，另外可以结合业务随行策略进行更精细化的权限控制。要实现不同VN的互通，需要在Border上互相引入对方可访问的网段路由。
  通过外部网关互通
    两个VN如果属于不同的安全区域，安全控制需求高，建议在外部网关防火墙上做互通，同时在防火墙上配置安全区域策略进行权限控制。

## Slide 70: 逻辑网络到物理网络的映射原理
Border
Edge
Edge
Router
科研
生产
办公
虚拟网络
每个虚拟网络对应一个VRF。
每个虚拟网络对应多个子网，每个子网对应一个BD和VNI。
终端按VLAN进入虚拟网络。
Router
Border
Edge
Zone1
Zone2
Zone3
安
全
策
略
Zone4
IP报文
V
R
F
1
V
R
F
2
V
R
F
3
Public
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
VLAN
VXLAN Tunnel
VBDIF：VXLAN三层网关接口
IP报文
IP报文
IP报文
IP报文
FW
终端用户接入
Fabric设计
Overlay设计

## Slide 71
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 72: 用户管理方案设计
用户管理方案设计主要是确认用户数据源服务器，企业常见的用户数据源服务器有RADIUS服务器、AD服务器和LDAP服务器。
确认用户数据源服务器
RADIUS服务器
AD服务器
LDAP服务器
如果企业当前无数据源服务器，推荐使用华为iMaster NCE-Campus作为数据源服务器。
如果企业当前已经采用AD/LDAP服务器作为用户数据源服务器，则可以继续沿用，并使用iMaster NCE-Campus与之进行用户数据同步，最终由iMaster NCE-Campus进行网络授权。
同“AD服务器”
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 73: 用户认证技术选择
常用的认证技术包括802.1X，MAC和Portal认证，各种认证方式差异如表所示：
在大中型园区网络中，企业员工建议使用802.1X认证、、哑终端使用MAC认证。
如果客户希望在同一个接入点使用多种认证方式，可以考虑访客使用Portal认证配置成混合认证模式，配置混合认证后，终端使用任意认证方式，只要校验成功，均可以接入网络，适合同一个端口给多种类型用户接入的场景。比如IP话机下挂PC终端的场景，可以配置MAC+802.1X混合认证，IP话机用MAC认证，PC终端用802.1X认证。
对比项 | 802.1X认证 | MAC认证 | Portal认证
客户端需求 | 有特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求
优点 | 安全性高 | 无需安装客户端， 无需手动输入用户名和密码 | 部署灵活
缺点 | 部署不灵活 | 需登记MAC地址，管理复杂 | 安全性不高
适合场景 | 通常适用于对安全要求较高 的办公用户的网络认证。 | 打印机、传真机等哑终端 接入认证的场景。 | 通常适用于流动性较大，终端类 型复杂的访客用户网络认证。
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
Notes: 如果选择802.1X或MAC认证，属于二层认证技术，认证点必须与用户主机位于同一网段，建议接入层作为认证点。
  若接入层设备数量多，需要将认证点从接入层上移到汇聚层或核心层，可以部署策略联动。网关作为认证控制点，接入设备作为认证执行点，降低策略部署复杂度。
如果选择Portal认证，认证点位置与用户主机IP可达即可。建议部署二层Portal认证。

## Slide 74: 已认证用户与VN的关联
1. 用户在iMaster NCE-Campus上创建虚拟网络
2. 用户认证后获得VLAN授权，根据VLAN关联到虚拟网络
管理员创建VN，并指定VN的IP网段与VLAN：
管理员配置用户的认证规则、授权结果及授权规则，使得用户认证成功后，获得相应VLAN，例如配置用户test通过802.1X认证后获得授权VLAN10。
“办公”虚拟网络
VLAN10：10.1.10.0/24
VLAN20：10.1.20.0/24
“研发”虚拟网络
VLAN30：10.1.30.0/24
VLAN40：10.1.40.0/24
1
用户test接入网络
认证请求
用户认证通过，下发授权结果（VLAN10）
2
3
4
用户test接入“办公”虚拟网络
test
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 75: 访问策略分层设计
网络访问策略在逻辑上可分为两层：
  第一层是VN，各个VN间缺省时不能互访，业务数据相互隔离。解决方案提供了在Fabric内实现VN间互访，或通过外部网络互访的能力。
  第二层是VN内的安全组，通过将用户及网络资源划分为不同的安全组，来实现组间通信流量的管控，由业务随行策略执行点负责执行组安全间访问策略。
Fabric
HR组
研发组
访客组
Internet
OA服务器资源组
办公VN
科研VN
研发组1
敏感数据
资源组
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
HR服务器资源组
研发代码库
资源组
研发组2

## Slide 76: 策略设计：安全组划分
动态安全组：通过NAC授权将接入网络的终端或用户划分为不同的安全组。
  根据企业组织架构定义企业员工的安全组。
  定义组织架构内特殊群体的安全组，如VIP组。
  定义接入网络的非企业员工的安全组，如访客组。
  定义接入网络的哑终端的安全组，如打印机、门禁等。
硬件开发部
软件开发部
测试部
财务部
人力资源部
市场部
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
根据5W1H原则授权动态安全组。

## Slide 77: 策略设计：资源组划分
静态资源组：将一组IP地址资源静态指定为一个资源组。
  根据安全要求定义内网网络资源组，如OA资源组、研发资源组等。
  如有Internet访问控制诉求，则定义Internet资源组。
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
将企业分散的数据中心应用的IP地址聚合为资源组，简化部署。
Internet
Internet资源组
通用办公资源，网站、邮箱
OA资源组
内部私有应用、文档、代码…
研发资源组

## Slide 78: 策略设计：策略控制矩阵设计
根据需求得出业务随行中动态安全组和静态安全组的划分，并根据网络访问权限得出网络权限的访问矩阵。
动态安全组
HR
研发
销售
访客
静态安全组（资源组）
OA服务器
研发代码库
市场文档库
Internet
 | OA 服务器 | 研发 代码库 | 市场 文档库 | Internet | HR | 研发 | 销售 | 访客
HR | 允许 | 禁止 | 禁止 | 允许 |  | 允许 | 允许 | 禁止
研发 | 允许 | 允许 | 禁止 | 允许 | 允许 |  | 允许 | 禁止
销售 | 允许 | 禁止 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |  | 禁止
访客 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 
源
目的
策略控制矩阵：
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
Notes: 安全组策略是安全组间互访关系的直观反映，规划安全组策略时通常只需要根据两个组是否可以互访，将两者之间的组间策略配置为允许或禁止。管理员在控制器上可以通过一个非常直观的“策略控制矩阵”来配置权限策略。未创建控制策略时，源安全组和目的组之间的缺省权限是允许。
在规划安全组策略时，还需要注意策略的方向。通常来说，两台终端之间的通信都有来回两个方向的报文传输。
  对于华为交换机设备，A至B和B至A两个方向的流量并没有关联关系，它们会分别匹配对应“A至B”的策略和“B至A”的策略来决定是否允许转发，因此策略执行只看报文的源/目的安全组。“A->B允许， B->A禁止”，意味着所有A发送给B的报文都会放行，而所有B发送给A的报文都会丢弃，不管本次访问是由谁主动发起的。交换机的默认策略为允许。

## Slide 79: 认证点和策略执行点位置选择
一般认证点选择用户网关设备，并且网关设备同时作为策略执行点，部署业务随行功能。主要原因：
  接入交换机数量较多，在每台接入交换机上配置认证功能较为繁琐，管理起来也较为麻烦。
  控制器需要向策略执行点设备同步权限策略，如果选用接入交换机作为认证点，则策略执行点设备的数量会大幅增加（因为接入交换机数量较多），不仅增加了控制器上设备管理的工作量和难度，还延长了每次同步策略的时间。
对于用户网关以下的二层网络中能够互通的用户，如果想要进行互访控制，可以部署二层隔离，使用户在二层不能互通，流量必须经过用户网关。
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
Notes: 对于认证点设备和策略执行点设备不属于同一设备的场景，需要将认证用户的IP-Group信息表项推送到指定的策略执行点上。这就需要管理员进行订阅配置，即配置哪些网段或者哪些安全组的表项需要推送到哪些策略执行点设备上。

## Slide 80: IP-Group同步
技术背景
IP-Group（IP-安全组）同步原理
控制器向策略执行点交换机同步用户IP地址和Group的关联信息，如此一来，认证点和策略执行点可分离，从而实现灵活组网，且第三方设备混合组网也可轻松应对。
1
3
IP | Group
1.1.1.1 | Group1
2.2.2.2 | Group2
PC1 1.1.1.1
PC2 2.2.2.2
用户接入
2
用户认证
4
通过HTTP2.0主动同步IP-Group绑定信息
5
用户流量到达，执行组间策略
第三方设备
以上设备不支持业务随行，方案中如需纳入这些设备，该如何考虑方案完整性？
不支持业务随行的交换机
AC（无线控制器）
路由器
第三方设备（非华为）
支持业务随行
不支持业务随行
生成IP-Group信息
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 81: 业务随行场景化方案 (1)
场景描述
集中的认证点+集中的策略执行点。
认证点与策略执行点合一。
设备不支持VXLAN。
场景特点
Core作为全网有线、无线用户的集中认证点。
Core作为业务随行的策略执行点。
Core拥有全网用户的认证信息，流量转发至该设备后，由其根据用户所定义的策略控制矩阵进行策略执行。
网络无需支持或部署VXLAN。
组名 | 组ID
销售 | 1
研发 | 2
市场 | 3
… | …
 | 销售 | 研发 | 市场 | …
销售 | √ | × | √ | …
研发 | × | √ | √ | …
市场 | √ | √ | √ | …
… | … | … | … | …
PC1 1.1.1.1
销售
PC3 3.3.3.3
市场
Core
AGG1
AGG2
Access1
Access2
安全组
基于安全组的策略控制矩阵
PC2 2.2.2.2
研发
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 82: 业务随行场景化方案 (2)
组名 | 组ID
销售 | 1
研发 | 2
市场 | 3
… | …
 | 销售 | 研发 | 市场 | …
销售 | √ | × | √ | …
研发 | × | √ | √ | …
市场 | √ | √ | √ | …
… | … | … | … | …
Core
AGG1
AGG2
Access1
Access2
安全组
基于安全组的策略控制矩阵
场景描述
多个认证点+集中的策略执行点。
认证点与策略执行点分离。
设备不支持VXLAN。
场景特点
全网存在多个认证点，例如认证点分散在汇聚交换机上。
Core作为业务随行的策略执行点。
iMaster NCE-Campus向Core同步IP-Group绑定信息，流量转发至Core后，由其根据用户所定义的策略控制矩阵进行策略执行。
网络无需支持或部署VXLAN。
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发
IP地址 | 组ID
1.1.1.1 | 1
2.2.2.2 | 2
3.3.3.3 | 3
… | …
IP-Group表
同步IP-Group信息
PC1 1.1.1.1
销售
PC3 3.3.3.3
市场
PC2 2.2.2.2
研发
IP-Group订阅设备
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 83: 业务随行场景化方案 (3)
Core
AGG1
AGG2
Access1
Access2
场景描述
基于VXLAN的虚拟化园区，业务自动发放。
多个认证点+策略执行点。
场景特点
全网存在多个认证点，例如认证点分散在汇聚交换机上。
汇聚交换机支持VXLAN，作为策略执行点。
同一台汇聚交换机下的流量互访在该交换机上执行策略。
不同汇聚交换机下的接入用户之间的互访流量，通过VXLAN进行封装，并在VXLAN封装中写入源安全组ID，在远端汇聚交换机上执行策略。
组名 | 组ID
销售 | 1
研发 | 2
市场 | 3
… | …
 | 销售 | 研发 | 市场 | …
销售 | √ | × | √ | …
研发 | × | √ | √ | …
市场 | √ | √ | √ | …
… | … | … | … | …
安全组
基于安全组的策略控制矩阵
VXLAN
PC1 1.1.1.1
销售
PC3 3.3.3.3
市场
PC2 2.2.2.2
研发
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发

## Slide 84: 业务随行场景化方案 (4)
Host1
销售
A-Agg
B-Agg
B-Access
1
2
3
4
5
AP
终端上线发起认证
用户认证
创建IP-Group表项
下发IP-Group表项
流量到达，执行组间策略
IP-Group
订阅设备
A-Access
（第三方）
Host4
访客
场景描述
基于VXLAN的虚拟化园区。
多个认证点+策略执行点。
第三方设备作为用户认证点。
场景特点
网络中存在第三方交换机，且作为用户认证点。
汇聚交换机支持VXLAN，且作为策略执行点。
同一台汇聚交换机下的流量互访在该交换机上执行策略。
不同汇聚交换机下的接入用户之间的互访流量，通过VXLAN进行封装，并在VXLAN封装中写入源安全组ID，在远端汇聚交换机上执行策略。
VXLAN
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发
同步IP-Group信息

## Slide 85: 业务随行场景化方案 (5)
场景描述
基于VXLAN的虚拟化园区。
AC作为无线用户认证点，Core作为无线用户的网关。
场景特点
AC作为无线用户认证点，与iMaster NCE-Campus对接完成用户认证。
核心交换机Core作为业务随行策略执行点，iMaster NCE-Campus将IP-Group信息同步给Core。
Core
VXLAN
AC
IP-Group
订阅设备
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发
同步IP-Group信息

## Slide 86: 业务随行场景化方案 (6)
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
场景描述
基于VXLAN的虚拟化园区。
第三方设备（BRAS 带宽接入服务器）作为用户认证点。终端需通过PPPoE认证实现外网访问。可支持业务随行。
（可以理解为第三方服务器认证模式）
场景特点
第三方BRAS作为用户认证点，与iMaster NCE-Campus对接完成用户认证。
通过iMaster NCE-Campus实现VXLAN配置自动发放，为用户在BRAS上的认证数据提供VXLAN隧道，实现终端与BRAS的二层通信。
通过iMaster NCE-Campus在Core上完成外部网络“L2共享式”配置，实现与第三方BRAS设备的对接。
核心交换机Core作为业务随行策略执行点，iMaster NCE-Campus将IP-Group信息同步给Core。
Core
VXLAN
第三方BRAS
IP-Group
订阅设备
认证点
策略执行点
安全组及策略控制矩阵下发
同步IP-Group信息
PPPoE认证
VXLAN隧道
Notes: L2共享出口方式：Border节点不是用户网关，用户网关是Fabric外设备设备。Border通过二层连接出口设备，用户网关部署在出口设备来实现访问外部网络。

## Slide 87: 终端识别方法设计 (1)
iMaster NCE-Campus可查看整个园区网络终端的类型、操作系统等摘要信息，对终端进行多维度的精细化管理。对于园区IP话机、打印机、IP摄像头等哑终端设备，还可以实现基于终端识别的自动准入，从而减少管理员手动配置工作量。
当园区网络管理员想通过iMaster NCE-Campus呈现终端的类型，基于终端类型做网络管理，需要完成如下工作：
收集网络中的终端类型，比如：PC、手机、打印机、IP摄像头、门禁等。
确认网络是否部署Portal认证。
确认终端是动态DHCP分配IP地址，还是静态分配IP地址。
网络分析
识别方法 | 可识别的终端类型 | 适用场景
MAC OUI（厂商代码） | 所有IP终端(仅识别设备厂商) | 通用场景
HTTP UserAgent | 手机、平板型号、PC、工作站、音视频智能终端 | 仅Portal认证的终端场景
DHCP Option（主机标识） | 手机、平板型号、PC、工作站、IP摄像头、IP话机、打印机等 | 仅终端是动态IP分配的场景
LLDP | IP话机、IP摄像头、网络设备等 | 通用场景
mDNS | 打印机、IP摄像头等 | 通用场景
SNMP Query | 网络设备、打印机 | 本地部署场景
Nmap | PC、工作站、打印机、话机、IP摄像头等 | 本地部署场景
根据下表逐项遍历
利用搜集的信息，根据下表逐项遍历，选择需要开启的终端识别方法（多选，符合的识别方法都需开启）。
1
2
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
Notes: 在本页中，“通用场景”指的是认证场景、非认证场景、动态IP场景、静态IP场景。
不认证场景下，接入设备需开启ARP Snooping功能，控制器才能显示有线终端的信息。

## Slide 88: 终端识别方法设计 (2)
若管理员无法精确选出应采用的终端识别的方法，推荐开启5个识别方法：MAC OUI、HTTP UserAgent、DHCP Option、LLDP、mDNS。
Nmap扫描方法识别周期长，推荐默认关闭，被动指纹识别方法无法满足终端识别的场景再开启Nmap识别方法。
终端识别功能开启方法
识别方法 | iMaster NCE-Campus侧 | 网络侧
MAC OUI | 开启终端识别功能。 | -
HTTP UserAgent | 开启终端识别功能。 | 开启终端识别上报功能。
DHCP Option | 开启终端识别功能。 | 1. 开启终端识别上报功能。 2. 开启DHCP Snooping功能。
LLDP | 开启终端识别功能。 | 默认开启。
mDNS | 开启终端识别功能。 | 1. 开启终端识别上报功能。 2. 开启mDNS Snooping功能。
SNMP Query | 1. 开启终端识别功能。 2. 开启SNMP扫描功能。 | -
Nmap | 1. 开启终端识别功能。 2. 加载Nmap插件。 | -
3
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别

## Slide 89: 终端策略设计
园区网络管理员可以通过iMaster NCE-Campus为终端设备自动下发对应策略，而无需手动为每种类型的业务终端配置不同的策略。
终端策略支持基于终端类型或操作系统或生产厂商下发对应终端策略。
开启基于终端类型的策略自动下发，根据准入认证授权策略。
接入交换机和AP上需部署准入认证。
有哑终端的场景需要在接入交换机和AP上开启MAC认证。
关于策略设计
网络开启终端识别功能
梳理网络中需要自动下发策略的终端类型，
并设计对应的授权策略，在iMaster NCE-Campus上配置
条件 | 准入策略 | 授权策略
操作系统：Android | 用户准入 | 授权ACL 1
操作系统：IOS | 用户准入 | 授权ACL 2
终端类型：打印机 | 自动准入 | 授权VLAN10
终端类型：IP摄像头 | 自动准入 | 授权VLAN20
终端类型：IP话机 | 自动准入 | 授权VLAN30 ; DSCP 48
终端类型：门禁 | 自动准入 | 授权VLAN40
生产厂商：ABC | 用户准入 | 授权ACL 100
1
2
3
用户管理
用户认证
策略管控
终端识别
Notes: 对于哑终端（打印机、IP话机、IP摄像头等）推荐采用基于终端的类型自动下发准入和授权策略，实现哑终端设备的业务自动发放，即插即用。

## Slide 90
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 91: WLAN业务方案
大中型园区的WLAN网络通常采用AC + FIT AP的组网架构。
根据AC在园区网络中的部署位置，可分为AC旁挂式组网和AC直连式组网。采用随板AC时，只能采用直连式组网；采用独立AC时，有直连式与旁挂式两种组网方式，推荐采用旁挂式组网。
随板AC方案
交换机内置AC功能。
支持业务随行，有线无线用户统一在交换机上做策略。
有线无线用户统一运维。
独立AC方案
独立AC（旁挂到核心设备）。
无线用户支持业务随行，但需IP-Group同步方案配合。
有线无线用户不统一运维。
AC
AC
随板AC
Notes: AC与AP间的控制报文通过CAPWAP隧道转发；对于无线用户的业务报文，AP向有线侧进行转发的方式主要包括隧道转发（又称为“集中转发”）方式和直接转发（又称为“本地转发”）方式。
  隧道转发：
    适用场景：无线用户业务流量需由AC集中处理与转发。
    优点：AC集中转发业务流量，安全性好，方便流量集中管理和控制。
    缺点：业务流量必须经过AC转发，报文转发效率低，AC所受压力大。
  直接转发：
    适用场景：无线用户业务流量不需要经过AC绕行而直接转发的场景，以节省AP与AC间的链路带宽。
    优点：业务流量不需要经过AC转发，报文转发效率高，AC所受压力小。
    缺点：业务流量不便于集中管理和控制。
  其中，随板AC方案推荐采用隧道转发方式。

## Slide 92: 随板AC方案在VXLAN虚拟化园区中的部署
集中式网关场景
场景1：Border交换机具备随板AC功能，管理全网AP。
推荐Border部署随板AC功能，AP推荐采用隧道转发模式。
无线用户在随板AC上进入VN，Border作为无线用户网关。
无线用户组策略在Border上执行，支持业务随行。
Border
L3网关
Edge
Edge
随板AC
CAPWAP隧道
分布式网关场景
场景2：Border交换机具备随板AC功能，管理全网AP。
当整网无线用户数量超过50K时，推荐分布式网关场景。在本场景中，AP推荐采用隧道转发模式。
无线用户在随板AC上进入VN，Border作为无线用户网关。
无线用户组策略在Border上执行，支持业务随行。
Border
Edge
L3网关
Edge
L3网关
随板AC
CAPWAP隧道
Notes: 场景1描述：
  用户网关：Border。
  认证点：有线用户认证点为Edge；无线用户认证点为Border（随板AC）。
  转发模型：
    有线流量：从Edge入VN，业务随行策略在Edge执行。
    无线流量：业务随行策略在Border执行，推荐隧道转发方式，流量从Border（随板AC）入VN。
场景2描述：
  用户网关：有线：Edge；无线：Border。
  认证点：有线用户认证点为Edge；无线用户认证点为Border（随板AC）。
  转发模型：
    有线流量：从Edge入VN，业务随行策略在Edge执行。
    无线流量：业务随行策略在Border执行，推荐隧道转发方式，流量从Border（随板AC）入VN。

## Slide 93: 独立AC方案在VXLAN虚拟化园区中的部署
集中式网关场景
Border
无线用户L3网关
Edge
Edge
CAPWAP隧道
分布式网关场景
AC统一管理AP，采用隧道转发方式，无线用户流量经AP进行CAPWAP封装后送达AC，AC解封装后，在Border上入VN。
Border作为无线用户网关。
无线用户组策略在Border上执行，支持业务随行。
独立AC
Border
无线用户L3网关
Edge
有线用户L3网关
Edge
有线用户L3网关
CAPWAP隧道
独立AC
AC统一管理AP，采用隧道转发方式，无线用户流量经AP进行CAPWAP封装后送达AC，AC解封装后，在Border上入VN。
Border作为无线用户网关。
无线用户组策略在Border上执行，支持业务随行。
Notes: 集中式网关场景描述：
  用户网关：Border。
  认证点：有线用户认证点为Edge；无线用户认证点为独立AC。
  转发模型：
    有线流量：从Edge入VN，业务随行策略在Edge执行。
    无线流量：业务随行策略在Border执行（Border需订阅IP-Group表项），推荐隧道转发方式，流量从Border入VN（从独立AC转发到Border，然后入VN）。
分布式网关场景描述：
  用户网关：有线用户：Edge；无线用户：隧道转发时为Border。
  认证点：有线用户认证点为Edge；无线用户认证点为AC。
  转发模型：
    有线流量：从Edge入VN，业务随行策略在Edge执行。
    无线流量：推荐隧道转发方式，流量从Border入VN，并在Border执行业务随行策略（Border需订阅IP-Group表项）。
注意：由于Border与独立AC互联的端口默认会被控制器配置端口隔离，因此独立AC部署VRRP热备时，主备AC间需要部署心跳线作主备通道，且手动在交换机连接AC的端口上放通AC的管理VLAN。

## Slide 94: 虚拟化园区网络中WLAN部署方案设计
对于集中式网关和分布式网关组网，WLAN部署方案设计推荐如下：
在虚拟化网络方案中，对于新建和有线无线同步改造场景，优先推荐随板AC，AP优先选择隧道转发模式。
组网 | AC | 无线终端网关 | AP转发模式 | 无线流量虚拟化位置 | 终端规模 | 适用场景
集中式网关 | Border随板AC | Border | 隧道转发 | Border | <=50000 | 无线终端集中转发，终端规模不超过50000，优先推荐。
 | 独立AC旁挂Border | Border | 隧道转发 | Border | <=50000 | 有线网络先改造，无线终端集中转发，优先推荐。
分布式网关 | Border随板AC | Border | 隧道转发 | Border | 50000~100000 | 终端规模超过50000，无线终端集中转发，优先推荐。

## Slide 95
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 96: 网络出口设计概述
出口区作为园区网与外部网络（包括互联网、广域网）的分界线，担负着内外网的互通和安全防护的功能。
出口区设计的要求通常包括：
  网络畅通：内部用户可以顺利访问外部网络；如果对外提供网络访问，还要求外部用户可以访问园区内网服务。
  网络安全：保证园区网安全可控，尤其是边界安全，需要配置防火墙、IPS（Intrusion Prevention System，入侵防御系统）等，根据不同的安全性要求和投资规模选择安全部件。
  接入方式丰富灵活：提供多种多样的接入手段和方式，如LAN侧和WAN侧接入等。
  业务控制能力强：方便业务部署和隔离，如提供各类VPN接入方式，包括IPsec VPN、SSL VPN、MPLS VPN等。
核心层
汇聚层
接入层
集群/堆叠
终端层
数据中心
网管运维区
Internet
WAN
出口区

## Slide 97: 出口网络的业务使用场景
Internet
出口区
安全
N
A
T
远程接入
多园区互联
安全
多园区互联
WAN
业务场景 | 子场景 | 场景描述 | 适用网络
安全 | 防火墙 | 防火墙通过安全区域来划分网络、标识报文流动的“路线”，当报文在不同的安全区域之间流动时可执行安全检查，并实施相应的安全策略。 | 互联网 专线
 | URL过滤 | URL过滤可以对内网用户访问外网的URL请求进行访问控制，允许或者禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。 | 互联网
NAT | 源NAT | 园区内网用户通常使用私网地址，访问互联网时，需要对源地址进行私网到公网地址的转换，保障成功访问互联网业务。 | 互联网
 | NAT Server | 园区内部部署的服务器，例如文件服务器，通过NAT Server可以将这些服务器通过公网地址或公网地址和端口的方式映射到互联网，供互联网访问。 | 互联网
远程接入 | SSL VPN接入 | SSL VPN接入网关连接至Internet，并向移动办公用户（即出差员工）提供SSL VPN接入服务。移动办公用户使用终端（如便携机或智能手机）与其建立SSL VPN隧道以后，就能通过SSL VPN隧道远程访问企业内网的Web服务器、文件服务器、邮件服务器等资源。 | 互联网
多园区 互联 | 传统MPLS VPN互联 | CE设备可以连接至专线MPLS VPN网络。 | 专线
 | IPsec VPN 互联 | 多园区之间建立IPsec VPN加密隧道，保障在低安全承载网络中构筑安全的数据传输通道。 | 互联网 专线

## Slide 98: 连接WAN侧设计
Internet
WAN
Internet
Internet2
/WAN
Internet1
可选
WAN
Internet
WAN
Internet
单路由器
单出口
单路由器
双出口
双路由器
单出口
双路由器
双出口
双路由器
多出口
可选
可选
可选
可选
路由器出口
防火墙出口
Internet
WAN
Internet
Internet2
/WAN
Internet1
Internet2
/WAN
Internet1
单FW单出口
单FW双出口
双FW单出口
双FW双出口
心跳热备链路
连接WAN侧设计，需要考虑的有：
出口链路类型
SD-WAN需求
协议对接需求
LTE
必须为AR
Notes: 为了保证可靠性，路由器和防火墙通常采用设备冗余部署，大中型园区推荐出口部署设备冗余备份。
连接WAN侧设计：
  出口链路类型：
    Ethernet类型，可选择路由器（NE或AR路由器），或FW；
    EI、CE1、CPOS等非以太网的链路，选择路由器作为出口设备。
  SD-WAN需求：
    有SD-WAN需求，选择AR作为出口设备；
    无SD-WAN需求，选择FW或NE路由器作为出口设备。
  协议对接需求：
    如果出口设备与外部网络运行BGP，考虑到路由器的路由表规模和性能更强大，同时考虑到在出口设备上需要部署许多路由策略，建议选择路由器作为出口设备。

## Slide 99: 连接LAN侧设计
单FW对接
单核心交换机
双FW口型对接
堆叠核心交换机
单路由器对接
单核心交换机
双路由器口型对接
堆叠核心交换机
双FW交叉对接
堆叠核心交换机
双路由器交叉对接
堆叠核心交换机
连接LAN侧设计
核心交换机建议采用集群/堆叠部署，形成逻辑上的一台交换机，提供了核心交换设备的可靠性。
出口网关通常采用双机部署来满足可靠性要求，对于不同种类的网关设备，支持的双机部署能力稍有差异，例如防火墙双机之间的链路一般仅用于双机心跳及表项同步使用，不作为流量转发通道；而路由器双网关之间的链路则可作为业务互联通道，同时可实现设备间信息的同步和备份。
出口网关和核心交换机之间推荐使用交叉对接，并采用链路聚合的方案增强设备间链路层面的可靠性和转发带宽。
心跳热备链路
集群/堆叠
链路聚合

## Slide 100: 防火墙双机热备
防火墙作为出口设备时，建议部署双机热备来提升防火墙的可靠性。
集群/堆叠
链路聚合
业务报文
双机热备
主用防火墙
备用防火墙
核心交换机
双机热备
主用防火墙
故障
备用防火墙
如图，防火墙作为园区网络出口设备与核心交换机直连，两台防火墙设备配置双机热备功能，互联的Eth-Trunk链路作为主备通道，当主用防火墙发生故障后，备用防火墙可以接替主用防火墙，进行业务报文的转发。

## Slide 101: 防火墙旁挂部署
防火墙旁挂
除了采用串联组网方式，防火墙还可以采用旁挂部署的组网方式。通常来说，防火墙旁挂组网是基于如下几个原则来选择的：
  可灵活定义流量是否经过防火墙；
  容易扩展，例如网络改造场景；
  防火墙故障后，对业务的影响较小。
在园区网络中：
  如果采用防火墙作为出口网关，其通常承担包括安全策略、NAT、VPN网关等功能，如果要求南北向流量必须经过防火墙，且不考虑扩展性原则，则建议采用串联组网。
  如果采用路由器作为出口网关，防火墙仅仅用于高级别的安全功能，例如入侵防御、反病毒、URL过滤等，可依据上述几个原则综合考虑，选用旁挂组网。
心跳热备链路
集群/堆叠
链路聚合
双FW旁挂Border
WAN
Internet
OA PC1
OA PC2
RD PC3
PC1访问Internet流量
PC2访问PC3流量

## Slide 102: 出口路由设计：防火墙直连部署
防火墙与核心交换机间的路由包括核心交换机上园区内网到外部网络的路由，以及防火墙上外部网络到园区内网的回程路由。
在防火墙直连部署场景，推荐通过静态路由实现核心交换机与防火墙互通。
FW
Border
Public
VRF1
VRF2
vsys1
vsys2
注：Border以L3独占出口为例
10.11.0.254 VLANIF11
10.11.0.1 VLANIF11
Virtual-if1
Virtual-if0
Virtual-if2
VLANIF12 10.12.0.254
VLANIF12 10.12.0.1
Internet
GE0/0/1 1.2.3.3
内网员工访问Internet路由设计
内网员工访问Internet：
Border：静态VPN缺省路由，下一跳为vsys1的私网接口VLANIF11地址。
vsys1：静态缺省路由，下一跳为Public，将内网员工访问Internet流量引入根系统。
FW：静态缺省路由，下一跳为公网网关地址。
回程路由：
vsys1：静态路由，下一跳为Border的VRF1对应L3接口地址，将vsys1内员工访问Internet的回程流量引入内网。
1.2.3.4
虚拟接口
逻辑接口
物理接口
用户流量
Notes: 内网员工访问Internet路由：
  [Border] ip route-static vpn-instance vpn1 0.0.0.0 0 10.11.0.1
  [vsys1] ip route-static 0.0.0.0 0 public
  [FW] ip route-static 0.0.0.0 0 1.2.3.4
回程路由：
  [vsys1] ip route-static 10.11.0.0 24 10.11.0.254
  说明：根系统中不需要针对回程报文配置回程路由。回程报文在根系统中匹配会话表后，直接发送到虚拟系统vsys1中处理。

## Slide 103: 出口路由设计：防火墙旁挂部署
在防火墙旁挂部署场景：
  推荐通过静态路由实现核心交换机与防火墙互通。
  推荐通过动态路由（OSPF）实现核心交换机与出口路由器互通。
Border
VRF1
GE0/0/2 10.2.0.254
GE0/0/2 10.2.0.1
Internet
GE0/0/1 1.2.3.3
1.2.3.4
AR
Public
VRF1
FW
vsys1
Public
vsys2
Virtual-if0
Virtual-if1
Virtual-if2
VLANIF10
VLANIF11
VLANIF12
10.11.0.254
10.11.0.1
10.12.0.254
10.12.0.1
10.10.0.254
10.10.0.1
物理口：GE0/0/1
内网员工访问Internet路由设计
内网员工访问Internet：
Border：静态VPN缺省路由，下一跳为vsys1的私网接口VLANIF11地址。
vsys1：静态缺省路由，下一跳为Public，将内网员工访问Internet流量引入根系统。
FW：静态缺省路由，下一跳为Border接口VLANIF10地址。
Border：与AR间部署动态路由，实现互通，最终访问Internet。
回程路由：
Border：静态路由，下一跳为FW接口VLANIF10地址。
vsys1：静态路由，下一跳为Border的VRF1对应L3接口地址，将vsys1内员工访问Internet的回程流量引入内网。
虚拟接口
逻辑接口
物理接口
用户流量
注：Border以L3独占出口为例
Notes: 内网员工访问Internet路由：
  [Border] ip route-static vpn-instance vpn1 0.0.0.0 0 10.11.0.1
  [vsys1] ip route-static 0.0.0.0 0 public
  [FW] ip route-static 0.0.0.0 0 10.10.0.254
回程路由：
  [Border] ip route-static 10.11.0.0 24 10.10.0.1
  [vsys1] ip route-static 10.11.0.0 24 10.11.0.254
  说明：根系统中不需要针对回程报文配置回程路由。回程报文在根系统中匹配会话表后，直接发送到虚拟系统vsys1中处理。

## Slide 104: 安全区域设计
安全区域（Security Zone），简称为区域（Zone），是一个或多个接口所连网络的集合，这些网络中的用户具有相同的安全属性。通常划分三个安全区域，分别是Trust、DMZ和Untrust：
  Trust区域，较高安全级别的安全区域，通常用于定义内网终端用户所在区域。
  DMZ区域，中等安全级别的安全区域，通常用于定义需对外提供服务的服务器所在区域。
  Untrust区域，低安全级别的安全区域，通常用于定义Internet等不安全的网络。
安全区域规划
一般可以认为园区内网是安全的，安全威胁主要来自外界，所以把Internet划分为Untrust区域，园区内网划分为Trust区域，在园区出口位置部署安全设备来做内外网隔离，抵御外网威胁。数据中心区域一般划分为DMZ区域，在DMZ区域部署防火墙来做园区内网与数据中心各服务器之间的流量隔离。
数据中心
Trust
Fabric
Untrust
DMZ
Internet
WAN
Notes: 在虚拟化园区网络中，当用户网关位于Fabric内部时，Fabric的外部网络的每一个L3出口对应防火墙上的一个三层的逻辑接口，可以每一个逻辑接口绑定一个安全区域。对于用户网关位于Fabric外部时，需要根据网关对应的安全策略，将不同网关绑定相应的安全区域。
大部分的安全策略都基于安全区域实施。通过安全区域，防火墙上划分出了等级森严、关系明确的网络，防火墙成为连接各个网络的节点。防火墙通过安全区域来划分网络、标识报文流动的“路线”，当报文在不同的安全区域之间流动时，才会触发安全检查，并实施相应的安全策略。安全区域之间默认是隔离的。

## Slide 105: 安全策略设计
在防火墙上划分好不同的安全区域后，不同安全区域间默认是隔离的。如果安全区域间需要实现互访，比如园区内网需要访问外部Internet，防火墙上不仅需要三层路由互通，还需要配置允许两个安全区域互访的安全策略。
Untrust
防火墙
安全策略2
入侵检测
反病毒
URL过滤
DMZ
VN2-Trust
VN1-Trust
Internet
DMZ
VN1
VN2
安全策略1
入侵检测
反病毒
外部访问DMZ的流量路径
VN1访问VN2的流量路径
接入区域 | 访问源 | 可信度 | 建议开启的安全策略
Internet | 外部用户 | 不信任 | 入侵检测、URL过滤、反病毒
 | 出差员工 | 中 | 
WAN | 企业分支 | 中 | URL过滤、反病毒
内网 | 内网员工 | 高 | URL过滤、反病毒
 | 访客 | 低 | 
常见区域的安全策略设计建议：
Notes: 如图所示，通过配置安全策略，园区内部不同VN间可以互访，外部网络也可以访问DMZ区的服务器；而且对于不同安全区域的流量，可以执行不同的安全防护策略。

## Slide 106
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 107: 总体安全设计
园区网络安全设计原则
  没有绝对安全的网络，只有相对完善的防护措施；
  安全是动态变化的，不同网络的安全诉求不同，要按需设计，适合就是最好的；
  安全是个系统问题，网络相关的所有方面都要进行安全设计；园区网络不仅要考虑出口安全问题，还要考虑内网安全以及安全合规等多个方面的问题。
园区网络安全体系
  出口安全。
  内网安全：有线网络安全、无线网络安全。
核心层
汇聚层
接入层
出口区
集群/堆叠
服务器区
出口安全
内网安全
网络安全
服务质量
Notes: 传统的园区网络一般认为园区内部是安全的，威胁主要来自外界。在园区边界上，一般使用防火墙作为安全设备。随着安全挑战的不断升级，仅在出口区域进行边界防御已经远远不够了，安全防御模型需要由被动转向主动，安全防御范围由外网扩大到内网，从根源解决网络安全问题，提高整个企业的信息安全水平。

## Slide 108: 出口网络安全设计
出于业务需求，通常内网对外提供的网络服务例如公司网站、邮件服务等，这些潜在的不安全因素都威胁着园区网络的安全。建议在园区出口防火墙部署如下安全业务实现网络边界防护：
  将企业员工网络、公司服务器网络、外部网络划分到不同安全区域，对安全区域间的流量进行检测和保护。
  根据公司对外提供的网络服务的类型开启相应的内容安全防护功能，例如针对所有服务器开启反病毒和入侵防御。
  针对内网员工访问外部网络的行为，开启URL过滤、反病毒等功能，既保护内网主机不受外网威胁，又可以防止企业机密信息的泄露，提高企业网络的安全性。
出口安全方案设计：
  推荐采用防火墙、入侵防御系统等专用安全设备；
  也可以采用具有上述安全功能的路由器设备。
功能 | 描述
入侵防御 | 入侵防御通过比较流量内容与入侵防御特征库来实现攻击检测，有效防御来自应用层的攻击，例如：缓冲区溢出攻击、木马、后门攻击、蠕虫等。
反病毒 | 反病毒特性可以对网络中传输的文件进行病毒检测和处理，避免由病毒引起的数据破坏、系统崩溃等情况发生，保证内部网络安全。
URL过滤 | URL过滤可以对用户的URL请求进行访问控制，允许或者禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。
安全防护功能：
网络安全
服务质量

## Slide 109: 有线网络安全设计
安全风险 | 安全防范措施
广播风暴 | 开启流量抑制和风暴控制
针对DHCP的攻击 | 开启DHCP Snooping，上行口配置成trust
仿冒合法用户 | 开启IPSG和DAI
用户互访风险 | 开启端口隔离
CPU攻击 | 开启CPU防攻击
DoS攻击 | 开启攻击溯源
 | 开启端口防攻击
 | 开启用户级限速
网络安全
服务质量
Notes: 安全措施内容和作用：
  开启流量抑制和风暴控制：
    控制广播、组播或者未知单播这三类报文流量，防范广播风暴。流量抑制主要通过配置阈值来限制流量，而风暴控制则主要通过关闭端口来阻断流量。
  开启DHCP Snooping，上行口配置成trust：
    配置DHCP Snooping功能，可有效防止DHCP Server仿冒者攻击、DHCP Server的拒绝服务攻击、仿冒DHCP报文攻击等。为了使DHCP客户端能通过合法的DHCP服务器获取IP地址，DHCP Snooping安全机制允许将接口设置为信任接口和非信任接口，信任接口正常转发接收到的DHCP报文，非信任接口接收到DHCP服务器响应的DHCP ACK和DHCP OFFER报文后，将丢弃该报文。
    直接或者间接连接管理员信任的DHCP服务器的接口需要设置为信任接口，其他接口设置为非信任接口，从而保证DHCP客户端只能从合法的DHCP服务器获取IP地址，私自架设的DHCP Server仿冒者无法为DHCP客户端分配IP地址。

## Slide 110
Notes:   开启IPSG和DAI：
    IP源防攻击（IPSG）可以防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或者攻击网络。
    为了防御中间人攻击，避免合法用户的数据被中间人窃取，可以使能动态ARP检测（DAI）功能。设备会将ARP报文对应的源IP、源MAC、接口、VLAN信息和绑定表中的信息进行比较，如果信息匹配，说明发送该ARP报文的用户是合法用户，允许此用户的ARP报文通过，否则就认为是攻击，丢弃该ARP报文。
  开启端口隔离：
    建议在接入交换机连接终端的接口上配置端口隔离，加强用户通信安全，同时避免无效的广播报文影响用户业务。
  开启CPU防攻击：
    CPU防攻击可以针对上送CPU的报文进行限制和约束，使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定范围之内，从而保护CPU的安全，保证CPU对业务的正常处理。
    CPU防攻击的核心部分是CPCAR（Control Plane Committed Access Rate）功能。CPCAR通过对上送控制平面的不同业务的协议报文分别进行限速，来保护控制平面的安全。
  开启攻击溯源：
    攻击溯源可以针对DoS（Denial of Service）攻击进行防御。设备通过对上送CPU的报文进行分析统计，然后对统计的报文设置一定的阈值，将超过阈值的报文判定为攻击报文，再根据攻击报文信息找出攻击源用户或者攻击源接口，最后通过日志、告警等方式提醒管理员，以便管理员采用一定的措施来保护设备，或者直接丢弃攻击报文以对攻击源进行惩罚。
  开启端口防攻击：
    端口防攻击是针对DoS攻击的另一种防御方式。它基于端口维度进行防御，可以避免攻击端口的协议报文挤占带宽，导致其他报文丢弃。
    设备默认开启常见用户协议如ARP、ICMP、DHCP、IGMP的端口防攻击功能，在用户攻击发生时可以自动将攻击影响隔离到端口范围内，减少对其它端口的影响。
  开启用户级限速：
    用户级限速指的是基于用户MAC地址识别用户，然后对用户的特定协议报文（ARP/ND/DHCP Request/DHCPV6 Request/IGMP/802.1x/HTTPS-SYN）进行限速，使得单个用户在受到DoS攻击的情况下，只影响本用户，不对其他用户带来影响。
    用户级限速的核心部分是HOST-CAR功能。缺省情况下，已经使能用户级限速功能。

## Slide 111: 无线网络安全设计概述
WLAN技术是以无线射频信号作为业务数据的传输介质，这种开放的信道使攻击者很容易对无线信道中传输的业务数据进行窃听和篡改，如非法无线用户、仿冒AP的欺骗、恶意终端的拒绝服务型攻击等。
无线网络除了面临跟有线网络一样安全的风险外，还面临无线空口上的安全风险，在此，无线网络的安全风险主要考虑无线空口侧的安全。
WLAN安全设计主要包括以下方面：
  空口安全：如非法AP、非法终端、非法Ad-Hoc网络与拒绝服务型攻击等识别与防护。
  终端接入安全：确保用户接入无线网络的合法性和安全性。
  业务安全：保证用户的业务数据在传输过程中的安全性，避免合法用户的业务数据在传输过程中被非法捕获。
核心层
汇聚层
接入层
出口区
集群/堆叠
非法终端
非法终端上线
终端从非法AP接入
非法AP
非法窃取数据
网络安全
服务质量

## Slide 112: 无线网络安全设计
无线空口安全设计：
安全风险 | 防范措施
无线攻击和仿冒 | WIDS
 | WIPS
 | 攻击检测
管理帧不加密 | 管理帧保护功能PMF
安全风险 | 防范措施
空口加密与接入认证 | WPA/WPA2
 | WAPI
终端接入安全 | STA黑白名单
暴力破解 | 防暴力破解和动态黑名单
无线终端接入安全设计：
无线业务安全设计：
  AP与AC间的有线网络也会面临IP网络常见的安全威胁，包括探测、篡改与仿冒等。
  为了提高数据传输的安全性，AP与AC之间的CAPWAP隧道支持采用DTLS加密方式等，包括：管理报文CAPWAP隧道的DTLS加密，业务数据报文CAPWAP隧道的DTLS加密，敏感信息加密，完整性校验。
网络安全
服务质量
Notes: 无线空口安全设计：
  WIDS：Wireless Intrusion Detection System，无线入侵检测系统，可以检测出非法AP、干扰网桥、非法STA、Ad-Hoc以及干扰AP、干扰网桥、干扰STA。
  WIPS：Wireless Intrusion Prevention System，无线干扰防御系统，可以断开合法用户与仿冒AP的WLAN连接，也可以断开非法设备和干扰设备的接入，实现对非法设备和干扰设备的反制。
  攻击检测：WIDS/WIPS还支持攻击检测功能，可以检测泛洪攻击，弱IV向量攻击、欺骗攻击、暴力破解WPA/WPA2/WAPI的预共享密钥和WEP的共享密钥，及时发现网络的不安全因素，通过日志，统计信息以及告警方式及时通知网络管理员。对于检测到的进行泛洪攻击和暴力破解密钥攻击的设备，设备可以将其加入黑名单，在动态黑名单老化时间内，拒绝接收其发送的报文。
  管理帧保护功能PMF：WLAN网络的管理帧不加密，可能引发安全问题。管理帧保护功能（Protected Management Frame，PMF）是WFA发布的基于IEEE 802.11w标准的一项规范，目的是将WPA2中对数据帧的安全措施扩展至单播和多播管理action帧，以提升网络的可信度。

## Slide 113
Notes: 无线终端接入安全设计：
  WLAN安全提供了WEP、WPA、WPA2和WAPI四种安全策略机制。每种安全策略体现了一整套安全机制，包括无线链路建立时的链路认证方式，无线用户上线时的用户接入认证方式和无线用户传输业务时的数据加密方式。
    WEP使用共享密钥认证用户和加密业务报文，但易被破解，安全性低，不建议使用。
    WLAN设备支持STA黑白名单功能，通过黑白名单功能设定一定的规则过滤STA，实现对STA的接入控制，以保证合法STA能够正常接入WLAN网络，避免非法STA强行接入WLAN网络。
    WLAN设备支持防暴力破解和动态黑名单：当WLAN网络采用的安全策略为WPA/WPA2-PSK，WAPI-PSK，WEP-Share-Key时，攻击者即可利用暴力破解法来破解出密码。为了提高密码的安全性，可以通过防暴力破解密钥功能，延长用户破解密码的时间。
  无线终端接入的安全设计主要是对无线终端的接入策略进行合理规划和设计，在保证安全性的同时提供使用便利性。
  有关无线终端接入认证策略示例如下，在企业无线网络中，通常推荐采用如下接入认证方式：
    企业员工：采用WPA/WPA2-802.1X认证方式。
    访客：采用WPA/WPA2-PPSK或者Portal认证方式。
    哑终端：采用MAC认证方式。
  同时，对于不需要用户间进行互访的场景，建议配置用户间隔离功能。
无线业务安全设计：
  敏感信息加密：AP和AC之间涉及敏感信息传输时，如FTP用户名、FTP用户密码、AP登录用户名、AP登录密码以及业务配置相关的密钥等，可以配置敏感信息加密功能；在AC间漫游的组网中，AC之间需要传输一些敏感信息（如用户名、密码等），同样可以配置敏感信息加密功能来保护AC间传输的数据。
  完整性校验：CAPWAP报文在AC和AP设备间进行传输时，有可能被仿真，篡改，或被攻击者恶意构造畸形报文发起攻击，通过完整性校验更好地保护AC和AP之间的CAPWAP报文。对于AP与AC都在内部网络的情况，不需要开启该安全功能；当AP与AC间或者AC间涉及跨Internet时建议开启该功能。

## Slide 114: 服务质量设计概述
大中型园区网络中，除了传统的WWW、E-Mail、FTP等数据业务，还承载着视频监控、电视会议、语音电话、生产调度等业务，这些业务有一个共同特点，即对带宽、延迟、抖动等传输性能有着特殊的需求。比如视频监控、电视会议需要高带宽、低延迟、低抖动的保证。语音业务虽然不一定要求高带宽，但非常注重时延，在拥塞发生时要求优先获得处理。
QoS（Quality of Service，服务质量）的目的是针对各种业务的不同需求，使网络在传输数据流时能满足一系列的服务质量保障，涉及带宽、延迟、抖动、丢包率、吞吐量等性能指标。针对带宽、时延、抖动、丢包率等要求，QoS可以通过优先级映射、流量监管、流量整形、队列调度、拥塞避免等技术提升网络服务质量，满足用户在有限的资源限制情况下，获得多业务部署的最佳体验。
QoS设计流程通常按照需求调研分析、流量分类设计、调度策略设计3个步骤进行。
网络安全
服务质量

## Slide 115: 需求调研分析
在部署QoS之前，要准确掌握网络中各种业务及其流量模型，以及每种业务的服务质量需求。这样才能正确设计QoS策略，并对每一种业务给予对应的质量保证。
QoS需求调研表：
需求类型 | 需求调研关注点 | 调研目的
网络现状 | 各种业务的流量模型，每种业务的端到端转发路径，包括正常和异常情况下的转发路径。 | 确定网络中需要部署QoS策略的位置。
 | 网络中存在的带宽瓶颈点，以及各个带宽瓶颈点的接口带宽。 | 确定是采取QoS策略还是进行网络扩容。
QoS需求 | 网络中存在的控制类、多媒体类以及其它需要重点关注的重要业务。 | 明确流量分类以及各分类的质量需求。
 | 各类流量可以让网络设备识别的特征。 例如语音类流量是否采用专有协议（例如SIP或H.323协议），流量是否去往或来自特定服务器的特定端口，流量是否去往或来自特定的主机网段等。 | 
 | 重要业务的带宽需求。 例如不同厂商和码率的多媒体业务需要不同的带宽才可保证画面或音频的流畅。 | 
 | 企业对于不同多媒体应用的处理策略。 例如针对在线视频，有的企业认为需要保证内网网站提供的在线视频，但是对于Internet提供的在线视频与工作无关，无须保证。 | 
网络安全
服务质量

## Slide 116: 流量分类设计 (1)
大中型园区网络中承载的业务一般有语音、视频和数据业务，以及传输业务数据需要的网络协议控制信令。
各种业务的QoS指标主要有带宽、丢包率、时延和抖动。在网络层面，除了带宽可以显式控制之外，丢包率、时延和抖动都很难通过明确的参数配置去指定。
常见业务的特征分析及其对于QoS的质量要求：
业务分类 | 典型应用或协议 | 丢包质量 容忍度 | 时延质量 容忍度 | 抖动质量 容忍度
网络协议 | 主要包括保证网络互连互通的各种链路层破环协议、路由协议、组播组管理协议等网络设备间通信协议。 | 低 | 低 | 允许
管理协议 | 主要指网络管理员对网络设备进行监控、配置下发、故障诊断的各种协议。 | 低 | 低 | 允许
VoIP数据流 | 通过IP网络进行实时语音通话。要求得到低时延，低抖动的网络质量；否则，通话双方可以明显感知质量受损。 | 非常低 | 非常低 | 非常低
语音信令 | 负责控制VoIP通话，建立通信信道的信令协议。信令协议通常可以认为比VoIP数据流部分优先级低，因为大部分人认为通话中断断续续比无法打通电话体验更差。 | 低 | 低 | 允许
多媒体会议 | 通过IP网络进行现场镜头或电脑桌面的多方共享。同时协议或应用程序本身具有码率自适应的功能，可以在网络质量较差时通过自动降低码率，即画面的清晰度，来保证画面的流畅性。 | 中低 | 非常低 | 低
网络安全
服务质量
Notes: 业务分类举例：
  网络协议：如STP、OSPF、IGMP等协议。
  管理协议：如ICMP、SNMP、Telnet等协议。
  语音信令：如SIP、H.323、H.248、MGCP（Media Gateway Control Protocol）等信令协议。

## Slide 117: 流量分类设计 (2)
常见业务的特征分析及其对于QoS的质量要求（续）：
业务分类 | 典型应用或协议 | 丢包质量 容忍度 | 时延质量 容忍度 | 抖动质量 容忍度
游戏 | 需要网络提供低丢包、时延和抖动的在线交互程序，操作方希望得到快速和准确的响应。 | 低 | 非常低 | 低
流媒体 | 通过网络进行在线音频、视频的收听和观看。由于这些音视频节目都是提前制作好的，观看者的终端通常也可以先进行缓存再进行播放。因此降低了对网络时延、丢包和抖动的要求。 | 中低 | 中 | 允许
在线直播 | 与流媒体不同，在线直播的数据发送和接收都是实时的，虽然在终端侧也可以提供缓存机制，但是由于其对实时性的要求，为了保证良好的观看效果，需要网络提供较低的丢包和抖动。 | 非常低 | 中 | 低
低延时 数据业务 | 用户在等待输出结果的数据业务。 | 低 | 中低 | 允许
大数据量业务 | 存在长时间大量数据传输行为的网络业务。 | 低 | 中高 | 允许
普通业务 | 企业网络中对网络无特殊要求，重要性也不高的基本业务。 | 无要求 | 无要求 | 无要求
低优先级业务 | 企业不想关心和保证的业务。 | 高 | 高 | 允许
网络安全
服务质量
Notes: 业务分类举例：
  游戏：如通过RTP/UDP传输操作指令的网络游戏，这些系统将对网络提出更高要求。
  低延时数据业务：如网络下单系统，较大时延将减少企业受益或降低工作效率。
  大数据量业务：如FTP、数据库网络备份、文件转储等。
  普通业务：如Mail、Web网站浏览等业务。
  低优先级业务：如社交、娱乐视频等与工作无关的网络应用。

## Slide 118: 调度策略设计
传统QoS调度策略设计可以分为有线网络和无线网络（WLAN）两部分，其中WLAN部分主要考虑无线终端业务相关的策略设计。
有线调度策略设计
有线网络传统QoS设计的基本原则是在不同DS域的边界处进行报文标记/重标记，并进行带宽控制。
在同一DS域内部的设备通常只需要按照边界设备的标记进行队列调度。
通常部署业务主要分为以下三个方面：
  接入层流量识别
  汇聚层/核心层DiffServ部署
  出口防火墙带宽控制
无线调度策略设计
WLAN由于网络效率相对于有线网络普遍偏低，无线终端的体验更加敏感，因此针对无线终端QoS策略，建议考虑如下设计：
  用户带宽
  信道抢占
  终端接入AP信号强度
  组播业务体验
  VIP用户体验
网络安全
服务质量
Notes: 有线调度策略设计：
  接入层流量识别：接入交换机作为边界交换机，在用户侧需要承担数据流的识别、分类以及流标记的工作，在实际部署的时候，接入交换机上不同的端口接入了不同的终端，在接入交换机上可以给不同的业务分配不同的优先级，然后网络侧按优先级进行调度。
  汇聚层/核心层DiffServ部署：汇聚层和核心层设备端口信任DSCP或802.1p，基于接入层标识的优先级实施调度策略，保证高优先级业务优先获得调度，交换机端口默认使能trust 802.1p。
  出口设备带宽控制：对于出口设备，同样作为DiffServ域，信任设备标识的DSCP或802.1p参数，实施QoS策略。在出口设备的WAN口上，由于受限于出口带宽，WAN口带宽参数设置需要考虑差异性。另外，根据企业广域网搭建方式不同，出口设备的QoS策略也不同：
    广域网QoS可由企业自身管理，包括企业自建广域网、租用光纤建立专线、企业要求广域网运营商配置企业制定的QoS策略。此时，园区出口设备或PE设备无须对流量进行边界重标记。
    广域网QoS不受企业自身控制，主要指企业租用运营商的专线网络，且运营商不信任企业网络所做的报文标记，或者双方对相同报文标记的定义不同。此时，园区出口设备可能需要对流量进行边界重标记。

## Slide 119
Notes: 无线调度策略设计：
  按照实际业务需要，限制单用户的最大带宽使用；如果规划了多个SSID，对于非关键SSID，可限制该SSID的总带宽使用。
  在高密场景，用户对信道的抢占非常激烈，导致每个用户的上网质量变差，通常建议开启如下两个功能：
    用户接入控制CAC（Call Admission Control）功能，基于射频的信道利用率、在线用户数目或终端信噪比，设置门限值控制用户的接入，以保证在线用户的上网质量。
    动态调整EDCA（Enhanced Distributed Channel Access，增强型分布式信道访问）参数的功能，动态EDCA参数调整通过感知用户数量，灵活调整物理信道竞争参数，降低碰撞几率，大大提升整体吞吐量，有效提升用户体验。
  为促使终端（特别是粘性终端）能够重新关联或者漫游到信号更好的AP上，可开启快速强制用户下线功能，迫使低信噪比或者低速的终端下线。
  对组播业务体验要求高的场景，为避免网络中低速终端对组播业务的影响，建议开启组播转单播功能，以提高组播业务的体验（例如高清视频点播业务）。
  需要保障VIP用户体验的场景，建议开启VIP用户优先接入功能，以达VIP优先接入、调度和带宽保障。

## Slide 120: 典型调度策略建议
不同企业对数据的重要程度认识不同，例如门户网站认为Internet访问流量、网络游戏流量为重要业务；而金融行业则可能认为实时交易为重要业务，甚至超过语音业务；在金融系统，Internet访问及网络游戏的流量可能被定义为垃圾流量。因此实际网络中，应该根据每个企业的实际业务类型以及企业对各项业务的QoS诉求进行设计部署。
调度策略设计建议：
应用类型 | 典型应用或协议 | 服务等级 | 队列（优先级） | 调度算法 | 最大带宽
信令与控制 | 路由协议 网管协议 多媒体协议信令 | CS6 | 6 | PQ | 不限制
实时交互多媒体 | VoIP 多媒体会议 在线游戏 桌面云 | EF | 5 | PQ | 接口可用带宽*30%
按需订阅多媒体、关键业务 | 在线视频 视频直播或组播 企业自身要求的低时延、高稳定性的重要网上实时交互业务（如网上下单等） | AF | 4 | DRR：权重20 | 不限制
其他业务 | 企业的日常普通网上业务（如Mail、Web浏览等） | BE | 0 | DRR：权重20 | 不限制
网络安全
服务质量

## Slide 121
CloudCampus解决方案及虚拟化园区网络概述
网络架构设计
Underlay网络设计
Fabric与Overlay网络设计
准入控制及业务随行设计
WLAN设计
出口网络设计
网络安全与服务质量设计
运维管理设计

## Slide 122: 园区网络运维面临的挑战
精准检测
问题识别
体验感知
传统运维往往等到用户投诉了，才知道网络发生了问题，无法有效主动识别、分析潜在影响用户感知的问题。
传统运维基于SNMP分钟级采集数据，一旦发生问题，故障发生时刻数据无法实时获取，且缺少方便的回溯手段。
传统运维仅监控设备指标，有可能指标正常，但用户体验不好，缺少用户和网络的关联分析。
关键诉求：智能识别问题
关键诉求：用户&网络画像，感知体验
关键诉求：Telemetry精准检测

## Slide 123: 园区网络运维功能全景图
管理监控：可视化
设备管理
日志管理
告警管理
文件/配置管理
网元管理
业务质量监控
链路管理
无线网络监控
网络管理
终端管理
客流分析
用户管理
终端管理
设备维度
用户漫游维度
用户应用维度
用户接入维度
用户吞吐维度
网络健康度
故障处理：智能化
设备诊断和测试
SLA管理
获取报文头
报文路径跟踪
故障定位
接入分析
协议回放
问题分析
性能分析
故障分析
射频调优
网络调优
控制器
分析器
CloudCampus
APP

## Slide 124: 基础网络运维设计
大中型虚拟化园区网络方案中，iMaster NCE-Campus能够对其纳管的设备提供全面的基础网络管理、网元管理、业务管理和系统管理功能，主要有用户管理、日志管理、资源管理、拓扑管理、告警管理、性能管理。同时，传统网络运维中常用的协议也支持在iMaster NCE-Campus中应用。
协议名称 | 在iMaster NCE-Campus的配置支持情况
SNMP | 支持配置网络设备与SNMP服务器对接。 支持通过SNMP协议管理传统设备。传统设备是指不支持NETCONF的网络设备。
NTP | 支持配置网络设备与NTP服务器对接。
Syslog | 支持配置iMaster NCE-Campus与Syslog服务器对接。然后iMaster NCE-Campus将从网络设备获取的日志上传到Syslog服务器。 支持配置网络设备与Syslog服务器对接。
SSH | 支持在网络设备配置基于SSH协议登录的本地账号。 支持通过SSH协议从iMaster NCE-Campus登录到网络设备的命令行界面。
LLDP | 支持配置网络设备启用LLDP功能。该开关在iMaster NCE-Campus默认开启，iMaster NCE-Campus也可以通过LLDP协议了解到网络拓扑信息。

## Slide 125: 智能运维设计
华为智能运维方案，是采用Telemetry技术将设备上的运维数据（设备性能指标、终端日志等数据）发送给华为iMaster NCE-CampusInsight，然后通过大数据、人工智能算法及更多高级分析技术，将网络中的用户体验数字化，辅助客户及时发现网络问题，改善用户体验。
iMaster NCE-CampusInsight可提供的运维管理功能：
分类 | 功能
网络可视化 | 无线网络健康度
 | 有线网络健康度
 | 一体化拓扑
园区业务分析 | 问题分析
 | 接入分析
 | 性能分析
 | 协议回放
智能无线网络 | 智能无线射频调优
 | WLAN拓扑
用户应用体验 | 应用分析

## Slide 126: 智能运维方案部署设计
智能运维方案部署过程主要包含两个方面：
  iMaster NCE-Campus与iMaster NCE-CampusInsight对接：控制器可以进行统一运维管理，CampusInsight能够以代理服务的方式被调用；控制器可以将站点、设备等信息同步给CampusInsight。
  园区网络设备的Syslog、性能数据等信息的采集：在设备上开启采集开关，然后向CampusInsight发送。
智能运维方案集成了iMaster NCE-CampusInsight、iMaster NCE-Campus和设备等组件，当前iMaster NCE-CampusInsight支持对华为云交换机、云AP设备的管理和智能分析。
由于设备需定时上报数据到iMaster NCE-CampusInsight，园区网络需要预留带宽保障数据上报，平均每设备消耗3 kbit/s带宽。
网络带宽设计
iMaster NCE-CampusInsight和iMaster NCE-Campus可以部署在不同位置，只要两者网络互通就可以协同工作，但是为了避免中间网络不稳定性，建议两者部署在同一位置，如同一个数据中心。
部署位置设计

## Slide 127: 智能运维设计注意事项
网络部署时，需要保证网络设备和分析器之间路由可达，网络设备能将KPI性能数据和日志信息上送到iMaster NCE-CampusInsight。
网络部署时，需要保证设备时钟和分析器的时钟保持同步，建议部署NTP Server来同步网络的系统时钟。
网络部署设计注意事项
DHCP相关接入类问题的识别和协议回放，需要AC设备作为DHCP服务器或在AC设备上开启DHCP Snooping功能。
协议回放功能设计注意事项
音视频质量分析功能需要设备将相关日志信息上送到分析器，交换机和WLAN设备配置的日志上送周期要尽量保持一致，上送周期偏差最大不可超过20秒。
音视频质量分析功能设计注意事项
同一个区域内的AP，不支持同时部署智能无线射频调优功能和传统无线射频调优功能。
智能无线射频调优功能设计注意事项

## Slide 128
(多选题)针对终端规模约10000的大型园区网络，推荐的Fabric组网场景是( )，其中网关位置在( )上，Edge位置在( )上。
  集中式网关
  分布式网关
  Edge
  Border
  接入交换机
  汇聚交换机
Notes: ADF

## Slide 129
为了让园区网络满足数字化转型的需求，需要对园区网络进行系统的重构，华为云园区网络解决方案（CloudCampus解决方案）基于智简网络意图驱动的理念，帮助企业构建一张智能、极简、融合、开放和安全的网络。
本课程主要针对大中型园区场景，从方案架构、技术方案对比、工程设计建议、运维等方面分别进行了阐述，帮助学员了解华为CloudCampus解决方案技术，并帮助设计出满足要求的最佳园区网络方案。

## Slide 130
智简园区网络解决方案产品文档 V100R020C10
  https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=DOC1100797443&lang=zh