## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
吴越/WX291773
2021.3.19
朱仕耿/00261992
新开发
吴越/WX291773
2021.9.16
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: 广域互联方案与技术概述

## Slide 3
广域网有着悠久的历史，广域网上所使用的技术也经过了多次的更新。相比园区网，广域网所连接企业的需求更加多样，不同的企业在连接方式、可靠性要求、安全要求方面都会有很大不同。
为了满足不同企业在互联上的需求，产生了各种广域互联技术。
通过这节课，大家将能了解广域网互联的相关技术与应用场景。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述广域互联网络的基本架构
  描述广域互联组网技术及应用场景
  描述广域互联可靠性技术及应用场景
  描述广域互联优化技术及应用场景
  描述广域互联安全技术及应用场景

## Slide 5
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 6: 什么是广域网（覆盖范围）
广域网（Wide Area Network，WAN），提供不同地区、城市、国家之间的互联服务。广域网通常会跨越非常远的距离（几十公里到几千公里），为了满足广域网远距离传输的需求，经常使用光纤作为互联的媒介。
DC
Branch
Headquarters
Residents
LAN
WAN
LAN
ISP
Notes: 局域网
  局域网（Local Area Network，LAN）是在一个局部的地理范围内（如一个学校、工厂和机关内），一般是方圆几千米以内，将各种计算机，外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网。
广域网
  覆盖的范围比局域网（LAN）和城域网（MAN）都广。广域网的通信子网主要使用分组交换技术。广域网的通信子网可以利用公用分组交换网、卫星通信网和无线分组交换网，它将分布在不同地区的局域网或计算机系统互连起来，达到资源共享的目的。如因特网（Internet）是世界范围内最大的广域网。
二者联系：
  局域网是在某一区域内的，而广域网要跨越较大的地域。例如，一家大型公司的总公司位于北京，而分公司遍布全国各地，如果该公司将所有的分公司都通过网络联接在一起，那么一个分公司就是一个局域网，而整个总公司网络就是一个广域网。
  广域网的典型速率是从56 Kbps到155 Mbps，现在已有622 Mbps，2.4 Gbps甚至更高速率的广域网；传播延迟可以从几毫秒到几百毫秒（使用卫星信道时）。

## Slide 7: 广域网与企业广域互联
企业广域互联指的是不同地点的总部、数据中心、分部、办事处、移动办公等各级节点间互联互通的企业私有网络。
企业广域互联一般依赖于运营商搭建的广域网或企业自建广域网。
运营商网络/自建网络
分支站点
分支站点
企业总部
分支站点
企业广域互联
广域网

## Slide 8: 企业广域互联主要组网方式
一般企业广域互联组网有以下几种方式：
  通过运营商传输专线或 MPLS 专线把各区域网络连接在一起，该方式适用于对 SLA（Service Level Agreement）要求较高的企业，价格较贵。
  通过运营商 Internet + VPN 技术连接，该方式适用于对SLA 要求不高的中小分支（MPLS VPN、GRE、VXLAN 等）
  通过运营商点对点专线实现跨城或者跨国的连接，该方式多用于数据中心、总部或重要网点的连接，价格较贵。
  电力，交通等行业拥有自建专线的网络连接。
企业广域互联网络往往是以上多种连接形式的结合。
企业广域互联组网
分支站点
企业总部
传输专线
MPLS
专线
4G/5G
Internet
自建专线
分支站点
分支站点
企业总部
Notes: SLA是关于网络服务供应商和客户间的一份合同，其中定义了服务类型、服务质量和客户付款等术语。
按照SLA要求，服务供应商采用多种技术和解决方案去监控和管理网络性能及流量，以满足SLA中的相关需求，并产生对应的客户结果报告。

## Slide 9: 企业广域互联组网技术 - 运营商专线
企业基于网络可靠性与网络安全性考虑，在构建企业广域网时会向运营商租用传输专线或MPLS专线：
  向运营商租用传输专线价格昂贵，但是数据被承载在传输专用线路上，业务质量和业务安全都有保障。
  向运营商租用MPLS专线线路在价格上比传输专线便宜，能够保障业务安全，但是业务可靠性没有传输专线好。
  少部分企业（比如交通，电力）拥有部署光纤的能力，可以自建骨干网。
运营商专线技术
分支站点
企业总部
分支站点
分支站点
企业总部
传输专线
分支站点
裸纤/SDH/MSTP/WDM
MPLS专线
MPLS L2VPN/MPLS L3VPN

## Slide 10: 企业广域互联组网技术 - Internet与VPN
随着Internet的发展，部分的企业业务可以使用Internet承载。
由于Internet有安全风险，因此需要使用VPN技术提供安全可靠的连接。
以PPTP，L2TP以及PPPoE为代表的VPDN技术提供终端用户或者分支拨号连接到运营商或者总部网络的能力。
以Ipsec VPN为基础的网络更多地成为企业分支之间以及分支总部互连的选择。（AH、ESP）
为了解决IPsec在大规模组网配置复杂的问题，DSVPN, A2A VPN等技术也发展起来并被广泛使用。
Internet与VPN技术
企业总部
分支站点
Internet
分支站点
分支站点
企业总部
PPTP/L2TP/SSL VPN/IPsec VPN/DSVPN/A2A VPN

## Slide 11: 企业广域互联组网常见应用场景
企业广域互联需要基于企业需求部署，比如在金融行业为了可靠性和安全性，大多会租用传输专线或MPLS专线。在别的企业，考虑到网络成本一般会租用MPLS专线做主线路，Internet + VPN做备用线路的方式。
金融行业广域互联
某酒企广域互联
企业总部
A地分支
Internet
（备用）
（MPLS（主用）
B地分支
C地分支
GRE Over IPsec
全国核心骨干高速干线
一级分行
二级分行
支行
支行
二级分行
ATM
支行
分行业务网
分行局域网
分行局域网
SDH/MSTP/MPLS
SDH/MSTP/MPLS
SDH/MSTP/MPLS
总行

## Slide 12
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
  广域互联组网方案
  专线技术应用
  VPN技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 13: 企业广域互联组网的三种方案
企业广域互联方式较多，基于企业不同的需求，一般会使用一种或多种互联方式。
公司分支
MPLS专线
公司总部
公司分支
公司分支
裸纤\SDH\WDM\MSTP
L2TP VPN\SSL VPN
MPLS VPN
PE
PE
P
DSVPN/IPsec VPN
CE
CE
CE
4G/5G
传输专线
Internet + VPN
公司分支

## Slide 14: 专线与VPN的对比
专线业务出现非常早，它能够很好地满足企业之间互联的需求，对于可靠性和安全性也有很好地保障，但是价格一直比较昂贵。
随着网络的发展，VPN技术开始占有更多的市场，但是对于网络有高安全高可靠性诉求的部分行业，比如金融，依然倾向使用专线技术。
对于专线和VPN技术地取舍应该基于公司业务，多方面比较。
 | 专线技术 | VPN技术
安全性 | 比较高，安全依赖于ISP。 | 非常高，数据加密传输，安全控制由用户掌握。
可靠性 | 很高，主要依赖ISP的网络可靠性。 | 比较高，依赖Internet线路的可靠性。
可扩展性 | 依赖ISP，扩展存在中间环节，扩展性一般。 | 基于TCP/IP，接入方式灵活，网络可达就可以扩展。
投资成本 | 费用很高，需要按月支付专线租用费用，且网络建设初期需要投入设备费用。 | 设备一次性费用投入，无需支出每月的运营费用。
对移动用户的支持 | 只能连接专线到达的网络，不支持离开局域网的内部移动用户接入网络。 | 内部移动用户可以使用Internet安全接入，消除地域差异。
传输带宽 | 由于价格昂贵，一般租用的带宽都比较小。 | Internet价格低廉，租用带宽一般比较大。

## Slide 15: 运营商专线介绍
运营商拥有大量线路资源，对于不同的行业与场景，运营商推出不同专线业务。
运营商高品质的传输专线业务主要是 SDH、MSTP、裸纤等，价格昂贵，但是性能优异。（H）
运营商还有一类专线业务是MPLS VPN，MPLS VPN专线能提供稍逊于传输专线的性能，但价格便宜。
运营商专线（金融行业专线网络）
一级分行
二级分行
支行
支行
二级分行
ATM
支行
分行业务网
分行局域网
分行局域网
金融行业租用运营商MSTP/SDH专线业务，保障网络高可靠
MSTP/SDH
MSTP/SDH
运营商专线（某省图书馆MPLS VPN网络）
县图书馆
县图书馆
县图书馆
社区图书馆
社区图书馆
社区图书馆
社区图书馆
市图书馆
市图书馆
GRE Over IPsec(企业自建)
MPLS VPN（ISP）
MPLS VPN（ISP）

## Slide 16: 企业自建专线与VPN介绍
企业可以通过运营商网络自行建立VPN，比如：SSL VPN、DSVPN、IPsec VPN等。
部分大型企业有自行铺设光纤的能力，能够自建专线，但是拥有自行铺设光纤能力的公司较少。
企业自建VPN由于价格低廉、扩展方便、企业可控性强，被越来越多地使用。
企业自建VPN（某省图书馆VPN网络）
企业自建专线（能源行业MPLS VPN网络）
县图书馆
县图书馆
县图书馆
社区图书馆
社区图书馆
社区图书馆
社区图书馆
市图书馆
市图书馆
GRE Over IPsec
MPLS VPN（ISP）
MPLS VPN（ISP）
省骨干网
省骨干网
全国骨干网
市业务网
市业务网
市业务网
市业务网
MPLS VPN（自建）
MPLS VPN（自建）

## Slide 17
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
  广域互联组网方案
  专线技术应用
  VPN技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 18: 专线技术概述
专线技术诞生很早，由于网络的发展很多专线技术已经不再使用，比如：帧中继、ATM等，现在使用比较多的专线技术基本分以下几种：
  裸纤：也叫裸光纤，运营商提供光纤，中间不经过别的设备，光纤价格昂贵。
  SDH/MSTP/WDM：传输类专线，这类专线使用传输设备在光纤上构建硬管道，能够保障良好的性能，价格比裸纤便宜。
  MPLS VPN：MPLS专线，这类专线使用以太网做接入，基本不构建硬管道，在性能上比传输类专线弱，但是价格是专线中最便宜的。

## Slide 19: 裸纤专线介绍
裸纤也叫裸光纤，运营商提供一条纯光纤线路，网络容量取决于光纤两端的企业设备。
裸纤按照距离收费，距离越远越贵，光纤有最大长度，一般认为光纤一跳最大距离是300 KM，超过300 KM的站点之间需要架设中继设备。
企业分部
企业总部
运营商
光缆网络
企业传输设备
企业传输设备

## Slide 20: 裸纤专线应用场景
裸纤专线应用场景
同城的主校区和分校区之间可以租用运营商裸纤，将两个校区互联，简化网络管理和接入认证管理。
ISP1
ISP2
租用运营商裸纤
主校区
分校区

## Slide 21: SDH/MSTP/WDM专线介绍
对于需要长距离传输且对网络可靠性和安全性有需求的企业，可以租用SDH/MSTP/WDM专线。
此类专线属于传输类专线，租户独占传输专线的一部分带宽，由于是多个用户共享线路，所以价格比裸纤便宜。虽然传输类专线线路共享，但是由于带宽独占，且使用的是硬管道，所以能够提供非常高的可靠性和安全性。
现网中使用比较多的是MSTP与WDM专线，少量区域还在使用SDH专线。
企业分部
企业总部
运营商
传输网络
SDH/MSTP/WDM设备
SDH/MSTP/WDM设备
Notes: SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步数字体系），SDH是一种TDM（时分复用）系统，是传统的电路调度方式。
MSTP（Multi- Service Transport Platform，多业务传送平台），同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送。
WDM（Wavelength Division Multiplexing，波分复用），利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长的激光，WDM设备的传输带宽很高，现网基本能达到8T的带宽。

## Slide 22: SDH/MSTP/WDM专线应用场景
SDH/MSTP/WDM专线应用场景
金融分支站点互联时，为了保障网络的高可靠和高安全，一般会选用MSTP或SDH专线。
MSTP/SDH
MSTP/SDH
MSTP/SDH
总行
分行
分行
支行
支行

## Slide 23: MPLS VPN专线
MPLS VPN技术被广泛地用于企业互联，根据企业需求可以部署MPLS L2VPN或者MPLS L3VPN，MPLS VPN作为价格和性能折中的方案，是一种很受欢迎的专线业务。
对于能够自建广域网的企业，比如：铁路、电力等，MPLS VPN是一种易管理，低成本的VPN技术，对于无法自建广域网的企业，MPLS VPN价格比较昂贵。
对于一些有高可靠、高安全需求的企业，可以使用MPLS VPN作为主链路，使用GRE Over IPsec作为备用链路。
Backbone
分公司
MPLS VPN
PE
PE
P
CE
总公司
CE

## Slide 24: MPLS VPN专线应用场景
MPLS VPN专线应用场景
现网应用MPLS L3VPN方案比较多，大型网络可能会涉及跨域MPLS L3VPN。
省级骨干网
省级骨干网
PE
PE
PE
PE
ASBR
ASBR
ASBR
ASBR
ASBR
ASBR
ASBR
ASBR
企业A
企业B
企业A
企业B
RR
RR
RR
RR
RR
RR
核心骨干网
VPNv4邻居
MPLS L3VPN流量
Notes: 跨域MPLS L3VPN方案有3类分别是Option A、Option B、Option C。
Option A适合小型跨域MPLS L3VPN网络，Option B适合中大型跨域MPLS L3VPN网络，Option C适合大型或特大型跨域MPLS L3VPN网络。

## Slide 25
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
  广域组网互联方案
  专线技术应用
  VPN技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 26: VPN技术概述
VPN技术被广泛地用在企业自建互联网的场景中。
VPN技术按业务用途划分可分成以下三类：
  Access VPN（远程访问虚拟专网）：又称拨号VPN、远程访问VPN，通常使用L2TP VPN技术。
  Intranet VPN（企业内部虚拟专网）：网关到网关，通过公司的网络架构连接来自同公司的资源，通常使用GRE或者DSVPN技术。
  Extranet VPN（扩展的企业内部虚拟专网）：与合作伙伴企业网构成Extranet，通常使用SSL VPN技术。
Notes: 按业务用途划分：
  Access VPN（远程访问虚拟专网）：Access VPN向出差流动员工、远程办公人员和远程小办公室提供了通过公用网络与企业的Intranet和Extranet建立私有的网络连接。Access VPN的结构有两种类型，一种是用户发起（Client-initiated）的VPN连接，另一种是接入服务器发起（NAS-initiated）的VPN连接。
  Intranet VPN（企业内部虚拟专网）：Intranet VPN通过公用网络进行企业内部各个分布点互联，是传统的专线网或其它企业网的扩展或替代形式。
  Extranet VPN（扩展的企业内部虚拟专网）：Extranet VPN是指利用VPN将企业网延伸至供应商、合作伙伴与客户处，使不同企业间通过公网来构筑VPN。
根据在OSI模型中实现隧道的层次：
  第二层隧道协议：是将整个PPP帧封装在内部隧道中。现有的第二层隧道协议有：PPTP（Point-to-Point Tunneling Protocol，点到点隧道协议），L2F（Layer 2 Forwarding，二层转发协议），L2TP（Layer 2 Tunneling Protocol，二层隧道协议）。
  第三层隧道协议：隧道内只携带第三层报文。现有的第三层隧道协议主要有GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装协议），IPsec（IP Security）协议：IPsec协议不是一个单独的协议，包括AH（Authentication Header，头验证协议）和ESP（Encapsulating Security Payload，封装安全载荷协议）。

## Slide 27: Access VPN介绍
Access VPN主要使用的VPDN（Virtual Private Dial-up Networks，虚拟专用拨号网）技术，是VPN业务的一种，是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务。可以用于企业互联或者远程访问企业网络。
VPDN隧道
VPDN隧道
VPDN
PC
PC
PC
PC
企业分支
企业总部
拨号用户
拨号网络
NAS
(LAC)
LNS
RADIUS服务器
RADIUS服务器
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
Internet
Notes: VPDN的具体实现是采用隧道技术，即将企业网的数据封装在隧道中进行传输。隧道技术的基本过程是在源局域网与公网的接口处将数据作为载荷封装在一种可以在公网上传输的数据格式中，在目的局域网与公网的接口处将数据解封装，取出载荷。被封装的数据包在互联网上传递时所经过的逻辑路径被称为“隧道”。要使数据顺利地被封装、传送及解封装，通信协议是保证的核心。
VPDN有以下3种常用的隧道技术：
  点到点隧道协议PPTP
  二层转发L2F
  二层隧道协议L2TP

## Slide 28: PPTP简介
Internet
PPTP协议是一个VPN协议，它已有20多年的历史。该协议依赖于加密，认证和点对点协议（PPP，Point-to-Point Protocol）进行协商。实质上，它只需要用户名、密码和服务器地址就可创建连接。
PPTP速度很快，但是速度是以弱加密性为代价的。在所有VPN协议中，PPTP加密级别最低，且PPTP必须基于IP网络。
PC
PC
PPTP
Client
PPTP
Client
PPTP Tunnel
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 29: L2TP简介
Internet
IETF的开放标准L2TP协议结合了PPTP等协议的优点，特别适合组建远程接入方式的VPN，已经成为事实上的工业标准。
但请注意，L2TP只是一种隧道协议，既不提供加密也不保证隐私，因此一般与IPsec配合使用。
L2TP被作为常用的企业互联技术之一，使用L2TP需要配合AAA服务器，当需要构建L2VPN时，L2TP是非常好的选择。
LNS
L2TP Client
（LAC）
企业分支
企业总部
L2TP Tunnel
L2TP Tunnel
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 30: Access VPN现网应用
Access VPN 现网中多用于内网用户远程接入，使用最多的是L2TP over IPsec。
PPTP由于需要Windows系统支持，且外网接入需要将内网的Windows服务器通过NAT映射出去，部署不便，使用很少。
L2TP Over IPsec现网应用
分支站点之间也可以使用L2TP链接，但L2TP没有办法传递组播数据，无法在总公司和分公司之间传递路由，所以现网L2TP更多用于远程用户接入。
企业总部
Internet
LNS
出差人员
出差人员
L2TP Over IPsec
L2TP Over IPsec
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 31: Intranet VPN介绍
Intranet VPN技术指的是，基于Internet在公司网关之间构建VPN网络，主要用到的技术有GRE、DSVPN等。
企业自建分支-总部VPN，主要使用GRE和DSVPN技术。
Internet
PC
PC
PC
PC
企业分支
企业总部
PC
PC
企业分支
GRE，DSVPN
GRE，DSVPN
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
Notes: Intranet VPN主要用到了以下几种技术：
  GRE
  GRE Over IPsec
  DSVPN
  DSVPN IPsec保护

## Slide 32: GRE协议简介
Internet
GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装协议）：是对某些网络层协议（如：IP、 IPX、AppleTalk等）的数据报文进行封装，使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议（如IP）中传输。
GRE一般使用在分支站点比较少的网络中。
链路层
GRE
IP
IP
Payload
Flags
Protocol Type
Internet
PC
PC
PC
PC
企业分支
企业总部
GRE Tunnel
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
RTA
RTB
GRE数据包
Notes: GRE是Tunnel（隧道）技术的一种，属于第三层隧道协议。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接，为封装的数据报文提供了一条传输通路。
GRE隧道的两端是Tunnel接口，分别对数据报文进行封装及解封装。负责发送封装后的报文的物理接口叫做隧道源接口，对端接收此报文的物理接口叫做隧道目的接口。
上图中报文的封装过程：
  RTA连接企业分部的接口收到IP数据报文后，首先交由IP协议处理。
  IP协议检查报文头中目的地址来确定如何转发此报文。若报文的目的地址要经过GRE隧道才能到达，则IP协议将此报文发给相应的Tunnel接口。
  Tunnel接口收到此报文后为其封装GRE报文头，然后再交由IP协议处理。
  IP协议再为GRE报文封装新的IP报文头（源地址为隧道源接口IP，目的地址为隧道目的接口IP），然后根据封装后的IP报文的目的地址及路由表对报文进行转发，从相应的连接Internet的物理接口（隧道源接口）发送出去。
解封装过程与封装过程相反，具体如下：
  RTB从连接Internet的物理接口收到IP报文后，检查其目的地址。如果目的地址是RTB，且IP报文头中的协议号为47（表示封装的报文为GRE报文），则RTB剥掉此报文的IP报文头，交给GRE协议处理。
  GRE协议进行校验和关键字识别后，剥掉GRE报文头，再交由IP协议处理。
  IP协议将此数据报文转发到企业总部。

## Slide 33: GRE Over IPsec简介
Internet
GRE的主要缺点是不支持加密。IPsec的主要缺点是只支持IP协议，且不支持组播。
将GRE封装入IPsec可以结合GRE和IPsec的优点，避免各自的缺点。
GRE Over IPsec是一种企业常用的点到点VPN技术。
PC
PC
PC
PC
IPsec隧道
IPsec隧道（外）
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
GRE隧道
GRE隧道（内）
Notes: GRE可以封装组播数据并在GRE隧道中传输。而IPsec目前只能对单播数据进行加密保护，因此对于诸如路由协议、语音、视频等组播数据需要在IPsec隧道中传输的情况，可以通过建立GRE隧道，并对组播数据进行GRE封装，然后再对封装后的报文进行IPsec的加密处理，就实现了组播数据在IPsec隧道中的加密传输。
GRE Over IPsec可以结合GRE和IPsec两种技术的优点，使网络既可以支持支持多种上层协议和组播报文，又可以支持报文加密、身份认证机制和数据完整性校验。
当网关之间采用GRE over IPsec连接时，先进行GRE封装，再进行IPsec封装。
GRE over IPsec可以使用两种封装模式：
  隧道模式
  传输模式

## Slide 34: IPsec简介
现网中分支站点互联多使用GRE Over IPsec技术，IPsec技术保障数据安全传输，GRE技术保障企业内网之间能够互联。
IPsec（IP Security）协议族是IETF制定的一系列安全协议，它为端到端IP报文交互提供了基于密码学的、可互操作的、高质量的安全保护机制。
通过对数据加密、认证，IPsec使得数据能够在Internet网络上安全地传输。
IPsec VPN技术可以和多种VPN技术结合使用，使得企业互联更加灵活安全。
企业出口
企业总部
企业分支
运营商网络
企业出口
数据加密、认证
数据加密、认证
数据被加密
IPsec隧道
GRE隧道
GRE Over IPsec应用
IPsec隧道
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 35: DSVPN简介
DSVPN主要解决GRE Over IPsec存在的一些缺陷，使得有大量分支机构的公司也能方便地搭建VPN网络。
DSVPN是一种动态建立GRE隧道的技术，通过NHRP协议动态收集、维护和发布各节点的公网地址等信息，解决了源分支无法获取目的分支公网地址的问题。
DSVPN借助mGRE技术，使一个Tunnel接口可与多个对端建立VPN隧道。
DSVPN建立的GRE隧道依然可以使用IPsec技术保证隧道的安全性。
Hub
Spoke
Spoke
Spoke
动态mGRE隧道
Spoke-Spoke间的数据
静态mGRE隧道
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
Internet
Notes: DSVPN主要解决GRE Over IPsec的缺陷：
  所有流量必须穿越Hub。
  新增站点后需要修改Hub配置。
  Spoke站点使用动态地址，部署点到点GRE时会有问题。

## Slide 36: Intranet VPN现网应用
Intranet VPN现网中主要用于企业分支与总部，分支与分支之间互联。
现网中使用比较多的是GRE Over Ipsec。对于有较多分支的企业，可以使用Efficient VPN简化分支的配置，部署IPsec链路冗余备份后可以保障GRE的可靠性。
GRE Over IPsec现网应用
DSVPN在现网使用较少，主要原因：
  很多企业希望分支之间流量能经过总部，便于管理；
  企业运维人员对于DSVPN的了解一般，运维较不便。
企业总部
Internet
GRE Over IPsec
GRE Over IPsec
分公司
分公司
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 37: Extranet VPN介绍
Extranet VPN主要用于在客户或者供应商之间构建安全的访问服务，同时对于出差员工也可以使用Extranet VPN接入公司网络。
Extranet VPN主要用到的技术是SSL VPN与L2TP。
PC
PC
PC
PC
客户
企业总部
SSL VPN/L2TP
SSL VPN/L2TP
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
Internet

## Slide 38: SSL VPN简介
Internet
SSL VPN主要用于出差人员远程接入公司内网，一般被认为是公司内网在广域网上的扩展。
SSL VPN基于HTTP进行用户认证和控制，用户无需配置，使用简单。
SSL VPN Tunnel
SSL VPN Client
SSL VPN Gateway
网页代理
文件分享
端口转发
网络扩展
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍
Notes: SSL VPN是以SSL协议为安全基础的VPN远程接入技术，移动办公人员（在SSL VPN中被称为远程用户）使用SSL VPN可以安全、方便地接入企业内网，访问企业内网资源，提高工作效率。
在SSL VPN出现之前，IPsec、L2TP等先期出现的VPN技术虽然可以支持远程接入这个应用场景，但这些VPN技术存在如下缺陷：
  远程用户终端上需要安装指定的客户端软件，导致网络部署、维护比较麻烦。
  IPsec/L2TP VPN的配置繁琐。
  网络管理人员无法对远程用户访问企业内网资源的权限做精细化控制。

## Slide 39: Extranet VPN应用场景
外部用户接入内网，使用SSL VPN比较方便，无需安装客户端，直接使用网页即可访问公司内网，且SSL VPN的业务选择较多，比如网页代理、文件分享、端口转发、网络扩展。
SSL VPN应用场景
SSL VPN使用方便，只需要使用浏览器即可访问公司内网。但不是所有路由器都支持SSL VPN，对于不支持SSL VPN的路由器，可使用L2TP建立外网对内网的连接。
远程办公
合作伙伴
移动用户
443端口
Internet
总部
网页服务器
OA
邮件服务器
ERP
FTP服务器
网管系统
分支用户
合作伙伴
网络扩展
网页代理
文件分享
端口转发
SSL网关
Access VPN介绍
Intranet VPN介绍
Extranet VPN介绍

## Slide 40
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
广域互联高可靠性技术应用
  链路探测技术应用
  网络与业务可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 41: 链路探测技术简介
网络链路质量的波动会影响业务质量，而如何快速地感知链路质量波动是改善链路质量的第一步。
探测链路质量的协议和技术有很多，基本可以分为两大类：
  链路连通性检测技术，主要有：
    BFD（Bidirectional Forwarding Detection，双向转发检测）
    EFM（Ethernet in the First Mile，最后一公里以太网）
    CFM（Connectivity Fault Management，连接错误管理）
  链路质量检测技术，主要有：
    NQA（Network Quality Analysis，网络质量分析）
    IP FPM（IP Flow Performance Measurement，IP流性能测量）
现网中主要使用BFD探测链路连通性，使用NQA、IP FPM探测链路质量。
使用BFD，EFM，CFM探测网络链路连通性
使用NQA，IP FPM探测网络质量
BFD,EFM,CFM
NQA,IP FPM

## Slide 42: BFD简介
BFD提供了一个通用的、标准化的、介质无关的、协议无关的快速故障检测机制，有以下两大优点：
  对相邻转发引擎之间的通道提供轻负荷、快速故障检测。
  用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测。
BFD是一个简单的“Hello”协议。两个系统之间建立BFD会话通道，并周期性发送BFD检测报文，如果某个系统在规定的时间内没有收到对端的检测报文，则认为该通道的某个部分发生了故障。
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理侧
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理侧
BFD会话检测
Notes: 同一个数据路径上只建立一个BFD会话，如果不同的应用在同一个数据路径上需要使用不同的BFD协议参数，则应该考虑通过共享解决：选择能覆盖所有应用要求的参数来配置唯一的BFD会话，BFD会话的状态变更将上报给所有绑定的应用。

## Slide 43: NQA简介
为了使网络服务质量可见，使用户能够自行检查网络服务质量是否达到要求，需要采取以下措施：
  在设备上提供能够说明网络服务质量的数据。
  在网络中部署探针设备能对网络服务质量进行监控。
部署上述措施时，需要在设备侧提供时延、抖动、丢包率等相关统计参数和使用专用的探针设备，增加了设备和资金的投入。
当设备部署NQA时，就不用部署专门的探针设备，可以有效的节约成本。NQA可以实现对网络运行状况的准确测试，输出统计信息。
NQA是一种实时的网络性能探测和统计技术，可以对响应时间、网络抖动、丢包率等网络信息进行统计。
TCP延迟检测
DNS延迟检测
HTTP总延迟检测
NQA测试
NQA Client
NQA Server
Notes: NQA监测网络上运行的多种协议的性能，使用户能够实时采集到各种网络运行指标，例如：HTTP的总时延、TCP连接时延、DNS解析时延、文件传输速率、FTP连接时延、DNS解析错误率等。

## Slide 44: IP FPM简介
随着云计算时代的到来，业务端到端的性能检测变得非常重要，但是常用的NQA技术在网络端到端性能统计的场景下存在缺陷：
  NQA通过构造业务报文，模拟业务报文在网络上转发，因此统计得到的性能指标不够精确。
  NQA不支持跨网络层端到端的场景，不能很好地解决IP网络在多路径场景下，网络性能难以监控和统计的问题。
IP FPM（IP Flow Performance Measurement，IP性能测量）是一种通用的IP网络性能检测的方案，可以有效地解决上述问题。一方面，IP FPM可以直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映IP网络的性能；另一方面，IP FPM可以在线监控IP网络承载的业务的变化，真实准确地反映出业务的运行情况。
DCP
DCP
MCP
TLP
TLP
Data
IP Header
Data
IP Header
IP FPM将数据包进行染色
网管/控制器
DCP将TLP统计的数据发送给MCP
TLP统计被染色数据包个数
TLP统计被染色数据包个数
DCP将TLP统计的数据发送给MCP
MCP汇总统计数据后，计算出丢包和延迟
向网管或者控制器上报结果（可选）
1
2
2
3
3
4
5
Notes: TLP（Target Logical Port，目标逻辑端口）
  TLP是分布在网络边缘的观测点，对应网络中边缘节点的接口，负责完成如下动作：
    执行统计动作（丢包统计、时延统计）。
    产生统计数据（收发报文计数、收发流量统计、时间戳信息等）。
  对于一条具体的目标流，如果一个TLP是其上游统计点，那么该TLP被称为In-Point-TLP；如果该TLP是目标流的下游统计点，那么该TLP被称为Out-Point-TLP。
DCP（Data Collecting Point，数据收集点）
  DCP是IP FPM统计系统的数据收集点，对应网络中的边缘节点，负责完成如下动作：
    管理和控制TLP。
    收集TLP产生的统计数据。
    上报统计数据给MCP。
MCP（Measurement Control Point，测量控制点）
  MCP是IP FPM统计系统的控制角色，对应网络中的中间节点，负责完成如下动作：
    收集DCP上送的统计数据。
    完成统计数据的汇总和计算。
    向用户终端或者网管系统上报统计结果。

## Slide 45: 链路探测技术应用场景
常用链路质量探测场景
NQA与BFD通常会与浮动路由联动。
当NQA或BFD检测到链路出现故障，则高优先级路由会失效，备用路由会被启用。
端到端链路质量探测场景
IP FPM通过将数据包进行染色标注数据包，帮助入口与出口的设备测量特定流量的丢包或抖动。
由于IP FPM可以端到端地测量网络质量，所以可以在出口多链路的场景下测试不同链路的真实网络质量。
ISP1
ISP2
ISP1
ISP2
IP routing-table
Net1 60 ISP1 Track BFD/NQA
Net1 100 ISP2
主路径为ISP1，并使用BFD或NQA监控链路
备路径为ISP2
BFD检测
NQA检测
进方向流量
出方向流量
通过IP FPM测试进出流量
通过IP FPM测试进出流量

## Slide 46
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
广域互联高可靠性技术应用
  链路探测技术应用
  网络与业务可靠性技术应用
广域互联优化技术应用

## Slide 47: 网络可靠性简介
当网络出现问题时，问题点可能无法第一时间发现或者修复，因此需要冗余技术。
常用的冗余技术主要有堆叠、链路聚合、VRRP等。
其中出口或者网关设备使用最多的网络冗余技术是VRRP。
VRRP
堆叠
链路聚合

## Slide 48: VRRP简介
主机与外部网络互联需要通过网关，当单网关出现问题时会面临较长时间的业务中断。增加出口网关是提高系统可靠性的常见方法，此时如何在多个出口之间进行选路就成为需要解决的问题。
VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由冗余协议）把多台路由设备联合组成一台虚拟的路由设备。当网关设备发生故障时，VRRP机制能够选举新的网关设备承担数据流量，从而保障网络的高可靠性。
Internet
VRRP
只有一台设备提供服务
Master
Backup
Master设备负责转发主机发送的流量
Internet
VRRP
Master
Backup -> Master
Master设备下行链路中断，无法提供网关服务
Backup设备切换为Master，引导流量切换
Backup设备做备份，不承载流量
PC1
PC2
PC1
PC2
主设备发生故障

## Slide 49: 业务可靠性简介
云计算时代，网络的可靠性不再满足用户的需求，用户希望能够基于应用了解现网的情况，并根据应用的现状调整网络。
这种需求对于原有的网络提出了挑战：
  传统的网络无法很好地识别应用。
  传统的网络无法基于应用调整。
为了应对以上挑战，产生了两种技术：
  SAC（Smart Application Control，智能应用控制），该技术能够灵活地识别应用。
  SPR（Smart Policy Routing，智能策略路由），该技术能够基于网络的状况或者应用的状况切换转发路径。

## Slide 50: SAC简介
一般的路由交换设备没有办法识别应用层的信息，以应用为维度管理网络存在较大难度。SAC技术能够帮助路由交换设备识别分类应用。
SAC指利用SA（Service Awareness，业务感知技术）和FPI（First Packet Identification，首包识别技术），对报文中的第4～7层内容（如HTTP、RTP）进行检测和识别。
网络设备
FPI特征库
业务流量
特征匹配
SA特征库
特征匹配
应用识别记录
SAC检测
已识别应用，直接三层转发
语音
视频
网页
下载
转
发
表
SAC应用识别流程
Notes: 一条流量的报文进入设备之后，设备首先根据报文中携带的五元组信息，判断该报文是否已经识别过应用。如果识别过，则不需要重复识别，直接将报文送入三层转发；如果没有识别过，则送入SAC进行应用识别。SAC识别结束后，报文根据SAC的识别结果进行业务处理，处理结束后送入三层转发。其中，SAC的识别流程为：先根据FPI中的ACL规则来识别应用；如果识别失败，再根据FPI中的DNS关联表来识别应用；如果识别失败，再根据FPI中的协议端口表来识别应用；如果三者都没有识别出应用，再送入SA继续识别。

## Slide 51: SPR简介
云计算时代，越来越多的用户把关注点从网络的连通性转移到业务的可用性上，如业务的可获得性、响应速度和业务质量等。但是传统网络无法感知链路的质量和业务的需求，导致用户的业务体验较差。
SPR就是在这一背景下产生的一种策略路由。它可以主动探测链路质量并匹配业务的需求，从而选择一条最优链路转发业务数据，可以有效地避免网络黑洞、网络震荡等问题。
NQA检测
IP FPM检测
总部
分支
NQA检测
IP FPM检测
部署SRP
部署SRP

## Slide 52: 业务可靠性技术应用场景
基于SAC识别应用，并通过SPR选路就可以保障特定业务在网络上的可靠性。
  SAC通过SA特征库与FPI特征库识别应用并分组流量。
  SPR基于探测报文确定链路质量从而决定转发路径。
MPLS
Internet
视频应用
上网业务
语音应用
SAC功能模块
应用识别
应用选路
SPR功能模块
链路探测
链路探测
业务可靠性技术应用场景

## Slide 53
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用
  QoS技术应用
  FEC技术应用

## Slide 54: QoS简介
服务质量（Quality of Service，QoS）用于评估服务方满足客户服务需求的能力。通过配置QoS，对企业的网络流量进行调控，避免并管理网络拥塞，减少报文的丢失率，同时也可以为企业用户提供专用带宽或者为不同的业务（语音、视频、数据等）提供差分服务。
视频流量
语音流量
数据流量
入
接
口
流量分类
令牌桶
令牌
Remark
其它
处理
……
队列0
队列1
队列2
队列N
……
GTS
WRED
拥塞避免
入队列
调
度
拥塞管理
流量整形
流量监管
出
接
口
出队列
CAR
QoS工作流程
Notes: 为了支持具有不同服务需求的语音、视频以及数据等业务，要求网络能够区分出不同的通信，进而提供相应的服务。
  例如VoIP等实时业务就对报文的传输延迟提出了较高要求，如果报文传送延时太长，用户将不能接受（相对而言，E-Mail和FTP业务对时间延迟并不敏感）。
  传统IP网络的尽力服务不可能识别和区分出网络中的各种通信类别，而具备通信类别的区分能力正是为不同的通信提供不同服务的前提，所以说传统网络的尽力服务模式已不能满足应用的需要。
QoS旨在针对各种应用的不同需求，为其提供不同的服务质量。如：
  可以限制骨干网上FTP使用的带宽，也可以给数据库访问以较高优先级。
  对于ISP，其用户可能传送语音、视频或其他实时业务，QoS使ISP能区分这些不同的报文，并提供不同服务。
  可以为时间敏感的多媒体业务提供带宽和低时延保证，而其他业务在使用网络时，也不会影响这些时间敏感的业务。

## Slide 55: QoS应用举例
在企业广域互联场景下，QoS一般被部署在出口链路上。
通过部署QoS技术能保障高价值业务的带宽与时延。
视频流
语音流
数据流
视频
语音
数据
局域网
广域网
局域网
接口出方向
部署QoS，实现流量限速，高优先级流量先行等诉求
QoS应用场景

## Slide 56: HQoS概述
传统的QoS基于接口进行流量调度，单个接口只能区分业务优先级，只要属于同一优先级的流量，就使用同一个端口队列，彼此之间竞争同一个队列资源。因此，传统的QoS无法对接口上多个用户的多个流量进行区分服务。
HQoS基于多级队列实现层次化调度，不仅区分了业务，也区分了用户，实现了精细化的QoS服务。
家宽场景下，不同的家庭可能会租用不同的网络带宽和不同的网络服务，QoS无法精细化的管理这些家庭。
多租户场景下的QoS局限
Internet
3个租户，租用20 M带宽，订购上网业务
3个租户，租用30 M带宽，订购IPTV业务
2个租户，租用50 M带宽，订购VoIP业务
3个租户，租用20 M带宽，订购IPTV业务
3个租户，租用50 M带宽，订购VoIP业务
出口无法基于用户进行QoS，只能使用8个队列区分流量
14户家庭租用不同的带宽和业务

## Slide 57: HQoS应用举例
HQoS主要应用在多租户场景下，比如：一栋楼有3个家庭，家庭A购买了10 M带宽并且开通了VoIP、IPTV和HSI业务，家庭B购买了20 M带宽并开通了IPTV和HSI业务，家庭C购买了30 M带宽只开通了HSI业务，由于每个家庭的需求都不同，所以使用HQoS是最合适的方式。
大楼总带宽（60 M）
家庭A总带宽（10 M）
家庭B总带宽（20 M）
家庭A
家庭B
家庭C
出口部署HQoS
HQoS应用举例
VoIP（PQ调度）
IPTV（PQ调度）
HSI（WFQ调度）
IPTV（PQ调度）
HSI（WFQ调度）
HSI（WFQ调度）
WFQ
Level3流队列（Flow Queue）
Level2用户队列（Subscriber Queue）
Level1接口队列（Port Queue）
家庭C总带宽（30 M）
Notes: VoIP业务：IP语音电话业务
IPTV：互联网电视业务
HSI业务：个人上网业务

## Slide 58
广域互联网络基本架构
广域互联组网技术应用
广域互联高可靠性技术应用
广域互联优化技术应用
  QoS技术应用
  FEC技术应用

## Slide 59: FEC简介
在IP视频通话中常会因为丢包导致图像失真，音频中断等问题，因此在传输过程中需要部署差错控制技术。
FEC（Forward error correction，前向纠错）技术是差错控制技术的一种，发送方在发送数据时会附上冗余纠错包，接收方如果发现差错后可以基于冗余包进行纠错。
FEC适用于会随机丢包或者跨国RTT比较大的网络。
MPLS
Internet
1
2
3
4
关键流量
1
2
3
4
关键流量
添加FEC冗余包
P
数据丢包
1
3
4
关键流量
P
2
FEC还原
FEC基本流程
Notes: 差错控制技术一般可以分为前向纠错与后向纠错两种：
  ARQ（Automatic Repeat-reQuest，自动重传请求），是一种按需重传机制，发送方通过“发送-确认”机制感知接收方是否收到数据报文，如果没有收到接收方发的确认报文则会重传相应报文，这种纠错方式需要重复发送报文所以会引入额外时延。由于是通过发送方重新发送报文达到纠错的结果，所以也被称为后向纠错。
  FEC将冗余纠错包与数据包一起发往接收方，接收方如果发现差错，直接通过冗余纠错包还原丢失的数据包。由于该纠错行为是发生在接收方的，所以也被称为前向纠错。
    FEC冗余纠错包的纠错能力是有一定限制的，比如：4个报文中丢了3个报文，那么依靠剩下的1个报文，FEC是没有办法还原出其余三个报文的。

## Slide 60: A-FEC简介
在FEC中，原始数据与冗余纠错包的数量比例是固定的。当碰到突发丢包时有可能因丢包过多，导致冗余包无法还原原始数据，因此当面对有突发丢包的网络时，FEC是不适用的。同时，FEC由于添加了冗余包使得带宽利用率有所下降。
A-FEC（Adaptive-FEC）技术可以基于现有网络质量灵活地增加冗余包，较好地解决FEC面临的问题：
  当网络质量较好时，A-FEC可以少量添加或者不添加冗余包，提高带宽利用率。
  当网络质量较差时，A-FEC会增加冗余包的数量，避免因突发丢包导致的数据无法还原的问题。
MPLS
Internet
1
3
4
少量添加FEC冗余包
P
2
网络质量较好
网络质量较差
1
3
4
添加较多FEC冗余包
P
2
P

## Slide 61: FEC/A-FEC应用场景
使用FEC或A-FEC可以保障关键的视频应用，减少视频卡顿与花屏。
FEC/A-FEC应用场景
使用A-FEC算法根据应用和链路质量在发送端灵活增加冗余包，抵御网络连续丢包，可保障关键的视频应用在20%丢包的情况下无卡顿、无花屏。
MPLS
Internet
1
3
4
少量添加FEC冗余包
P
2
网络质量较好
网络质量较差
1
3
4
添加较多FEC冗余包
P
2
P
视频服务器
多媒体终端

## Slide 62
(多选题)以下哪些是专线技术？( )
  SDH
  L2TP
  MPLS VPN
  IPsec VPN
(判断题)SRP技术能基于链路质量灵活选择出口链路。( )
  正确
  错误
Notes: AC
对

## Slide 63
广域网互联方式主要有专线与VPN两大类。
保障广域网可靠性一般需要先探测链路质量，基于链路质量再通过特定技术选择合适出口或出口链路。
广域优化的方式有很多，一般使用QoS控制出口流量的发送，使用纠错技术保障数据在广域网上可靠转发。
广域安全需要从广域传输和广域出口两方面保障，广域传输的安全性主要靠IPsec保障，广域出口的安全主要靠防火墙等技术保障。