## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
吴越/WX291773
2021.3.19
朱仕耿/00261992
新开发
吴越/WX291773
2021.9.16
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: 广域互联关键技术详解

## Slide 3
广域互联技术纷杂多样，不同的技术有不同的使用场景和产生背景。
现网中广域互联组网技术主要使用了GRE与L2TP技术，同时为了保障GRE与L2TP隧道的安全，一般会辅助使用IPsec技术。
在现网中部分广域互联设备位于NAT设备之后，因此NAT穿越技术在广域互联中也有很多应用场景。
为了保障广域互联的可靠性，一般上行会部署多链路，多链路选路也是广域互联的重要技术。
本课程将对广域互联场景中用到的常用技术做详细介绍。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述常用广域互联组网技术的工作原理
  描述IPsec的工作原理
  描述NAT穿越的常用方案与基本原理
  描述广域互联智能选路的工作原理

## Slide 5
广域互联常用组网技术
  GRE原理与应用场景
  L2TP原理与应用场景
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术

## Slide 6: GRE产生背景
随着企业的发展，越来越多的企业需要在分支-总部之间进行内网通信。传统分支-总部之间内网通信需要租用专线（比如MPLS，传输专线等）。但是专线价格昂贵，对于中小型企业，或者跨国公司来说，成本较高。
由于Internet的发展，Internet网有了足够的带宽和覆盖，通过Internet建立分支-总部内网通信的可行性越来越高，GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装协议）就是在这种背景下被提出的。
通过GRE隧道，分支和总部之间可以基于Internet建立企业网络。
Internet
分支站点
分支站点
企业总部
分支站点
分支-总部互联
Internet网
GRE隧道
GRE隧道
GRE隧道
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 7: 隧道技术简介
GRE技术本质上是一种隧道技术。隧道技术类似于一座桥，可以在底层网络（比如：Internet）之上构建转发通道，用户可以自行构建隧道网络，不需要底层网络的管理者（比如：ISP）介入。
隧道技术的方案很多，常见的隧道技术有：MPLS，GRE，L2TP，VXLAN等，隧道基本原理如下：
分支
总部
Internet
Inner Header
Data
Outer Header
Inner Header
Data
Inner Header
Data
封装外层头部
Inner Header
Data
Outer Header
设备根据外层头部在底层网络上转发，底层网络对内层数据不感知
解封装外层头部
Inner Header
Data
Inner Header
Data
隧道
隧道数据转发基本原理
隧道数据转发
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 8: GRE基本概念
GRE提供了将一种协议的报文封装在另一种协议报文中的机制，是一种三层隧道封装技术，使报文可以通过GRE隧道透明的传输，解决了企业分支与总部互联的问题。
GRE隧道能够承载IPv4/IPv6的单播、组播、广播报文。
GRE报文的格式如下：
L2 Header | New IP Header | GRE Header | Raw IP Header | Payload
C | 0 | K | 0 | 0 | Recursion | Flags | Version | Protocol Type
Checksum (Option) |  |  |  |  |  |  |  | 0
Key (Option) |  |  |  |  |  |  |  | 
32bit
工作原理
安全机制
应用场景
Notes: GRE头的各字段解释：
GRE头字段 | 字段解释
C | 校验和验证位。 该位置1，表示GRE头插入了校验和（Checksum）字段。 该位置0，表示GRE头不包含校验和字段。
K | 关键字位。 该位置1，表示GRE头插入了关键字（Key）字段。 该位置0，表示GRE头不包含关键字字段。
Recursion | 表示GRE报文被封装的层数。完成一次GRE封装后将该字段加1。如果封装层数大于3，则丢弃该报文。该字段的作用是防止报文被无限次的封装。
Flags | 预留字段。当前必须置为0。
Version | 版本字段。必须置为0。
Protocol Type | 标识乘客协议的协议类型。常见的乘客协议为IPv4协议，协议代码为0800。 Ethernet over GRE协议的协议代码为0x6558。
Checksum | 对GRE头及其负载的校验和字段。
Key | 关键字字段，隧道接收端用于对收到的报文进行验证。

## Slide 9: GRE基本工作原理
GRE隧道是三层隧道，主要承载IPv4/IPv6报文。GRE通过封装外层IP头部，使得数据可在公网上传递，达到企业分支-总部之间的内网互通的目的。
GRE隧道数据转发过程如下：
分支
总部
封装外层头部
设备根据外层IP头部在底层网络上转发
解封装外层头部
GRE隧道
S:IP1，D:IP2
Data
S:IP1，D:IP2
Data
GRE
S:IPA，D:IPB
GRE隧道接口
GRE隧道接口
IP1
IP2
IPA
IPB
S:IP1，D:IP2
Data
GRE
S:IPA，D:IPB
S:IP1，D:IP2
Data
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 10: GRE Keepalive检测
由于GRE协议并不具备检测链路状态的功能，如果对端接口不可达，隧道并不能及时关闭该Tunnel连接，这样会造成源端会不断的向对端转发数据，而对端却因隧道不通接收不到报文，由此就会形成流量中断。
GRE的Keepalive检测功能可以检测隧道状态，即检测隧道对端是否可达。
Keepalive超时时间=发送周期（默认5 s）*重试次数（默认3次）
GRE隧道
GRE Keepalive
超时计时器
GRE Keepalive
在超时时间内回复Keepalive
Keepalive未超时，隧道状态正常
工作原理
安全机制
应用场景
Notes: Keepalive检测功能的实现过程如下：
  当GRE隧道的源端使能Keepalive检测功能后，就创建一个定时器，周期地发送Keepalive探测报文，同时通过计数器进行不可达计数。每发送一个探测报文，不可达计数加1。
  对端每收到一个探测报文，就给源端发送一个回应报文。
  如果源端的计数器值未达到预先设置的值就收到回应报文，就表明对端可达。如果源端的计数器值到达预先设置的值——重试次数（Retry Times）时，还没收到回送报文，就认为对端不可达。此时，源端将关闭隧道连接。但是源端口仍会继续发送Keepalive报文，若对端Up，则源端口也会Up，建立隧道链接。

## Slide 11: GRE隧道安全威胁
GRE隧道的主要作用是将数据在分支-总部之间传递，数据并不加密，有被篡改的风险。
GRE隧道建立也有一定风险，通过伪造IP地址，可以使得非法设备与合法设备之间建立GRE隧道。
GRE数据篡改
GRE隧道
数据被篡改
建立非法GRE隧道
GRE隧道
非法GRE隧道
GRE
Outer Header
Payload
GRE
Outer Header
Payload
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 12: GRE数据校验和验证
校验和验证是指对封装的报文进行端到端校验。
若GRE报文头中的C位标识位置1，则校验和有效。发送方将根据GRE头及Payload信息计算校验和，并将包含校验和的报文发送给对端。接收方对接收到的报文计算校验和，并与报文中的校验和比较，如果一致则对报文进一步处理，否则丢弃。
Outer Header | GRE Header | Inner Header | Payload
C | 0 | K | 0 | 0 | Recursion | Flags | Version | Protocol Type
Checksum（Option） |  |  |  |  |  |  |  | 0
Key（Option） |  |  |  |  |  |  |  | 
通过数据校验防止数据被篡改
GRE隧道
Payload
数据被篡改
GRE
Payload
GRE
Outer Header
C=1, Checksum=A
C=1, Checksum=B
校验失败，丢弃数据
Checksum不一致
Outer Header
工作原理
安全机制
应用场景
Notes: 隧道两端可以根据实际应用的需要决定配置校验和或禁止校验和。如果本端配置了校验和而对端没有配置，则本端将不会对接收到的报文进行校验和检查，但对发送的报文计算校验和；相反，如果本端没有配置校验和而对端已配置，则本端将对从对端发来的报文进行校验和检查，但对发送的报文不计算校验和。

## Slide 13: GRE识别关键字
识别关键字（Key）验证是指对Tunnel接口进行校验。通过这种弱安全机制，可以防止错误识别、接收其它地方来的报文。
若GRE报文头中的K位为1，则在GRE头中插入一个四字节长关键字字段，收发双方将进行识别关键字的验证。
GRE隧道
非法GRE隧道
GRE Key=10
GRE Key=10
GRE Key=20
Key不一致，不能建立隧道
GRE Key防止非法建立GRE隧道
Outer Header | GRE Header | Inner Header | Payload
C | 0 | K | 0 | 0 | Recursion | Flags | Version | Protocol Type
Checksum（Option） |  |  |  |  |  |  |  | 0
Key（Option） |  |  |  |  |  |  |  | 
工作原理
安全机制
应用场景
Notes: 关键字的作用是标志隧道中的流量，属于同一流量的报文使用相同的关键字。在报文解封装时，GRE将基于关键字来识别属于相同流量的数据报文。只有Tunnel两端设置的识别关键字完全一致时才能通过验证，否则将报文丢弃。这里的“完全一致”是指两端都不设置识别关键字，或者两端都设置相同的关键字。

## Slide 14: GRE构建分支-总部内网
GRE隧道能承载IPv4/IPv6单播、组播、广播报文，分支-总部之间可以通过GRE隧道建立内网之间的动态路由协议邻居，使得分支-总部之间内网互联更加方便。
GRE隧道
分支1
总部
分支2
GRE隧道
OSPF Area 1
OSPF Area 2
OSPF Area 0
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 15: GRE Over IPsec
GRE技术简单，但是使用GRE隧道传递的数据以明文方式传递的，数据容易被窃取。现网中一般与IPsec技术结合使用。GRE技术构建分支-总部之间的内部网络互联，IPSec技术加密GRE隧道报文。
GRE Over IPSec数据封装
Internet
IPSec隧道
IPSec隧道（外）
GRE隧道（内）
IP数据
IPSec 数据
IP数据
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 16: MPLS VPN的组网局限
在MPLS VPN中，为了让CE设备接入VPN中往往需要CE与MPLS骨干网的PE设备之间有直接的物理链路。
在实际组网中，并非所有的CE和PE都能用物理链路直接相连。例如，很多已经连接到Internet或基于IP技术的骨干网上的机构，其CE和PE设备之间地理位置上相距甚远，不可能直接接入到MPLS骨干网的PE设备上。这样就无法通过Internet或者是IP骨干网直接访问MPLS VPN内部的站点。
Internet
MPLS
Branch1
VPN1
VPN2
Branch2
分支出口
分支出口
DC1出口
DC2出口
分支汇聚
PE
PE
PE
非直连链路
无法区分流量属于哪个VPN
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 17: 通过GRE接入MPLS VPN网络
为了让CE能接入到MPLS VPN且可以保证数据传输的安全性，可以在CE和PE间利用公共网络或某私有网络相连，并在CE与PE之间创建GRE隧道，在PE上将VPN与GRE隧道接口进行关联。
Internet
MPLS
Branch1
VPN1
VPN2
Branch2
分支出口
分支出口
DC1出口
DC2出口
分支汇聚
PE
PE
GRE隧道
GRE隧道
MPLS VPN隧道
MPLS VPN隧道
VRF1
VRF2
GRE隧道
GRE隧道
MPLS VPN隧道
MPLS VPN隧道
PE
工作原理
安全机制
应用场景

## Slide 18
广域互联常用组网技术
  GRE原理与应用场景
  L2TP原理与应用场景
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术

## Slide 19: L2TP概述
L2TP（Layer 2 Tunneling Protocol）协议结合了L2F协议和PPTP协议的优点，是IETF有关二层隧道协议的工业标准。L2TP是虚拟私有拨号网VPDN（Virtual Private Dial-up Network）隧道协议的一种，它扩展了点到点协议PPP（Point-to-Point Protocol）的应用，是应用于远程办公场景中为出差员工远程访问企业内网资源提供接入服务的一种重要VPN技术。
工作原理
应用场景

## Slide 20: L2TP基本架构
NAS
  NAS网络接入服务器（Network Access Server）主要由ISP维护，连接拨号网络（如：PPPoE 服务器）
LAC
  L2TP访问集中器LAC是交换网络上具有PPP和L2TP协议处理能力的设备
LNS
  LNS是LAC的对端设备，即LAC和LNS建立了L2TP隧道
隧道和会话
  L2TP隧道在LAC和LNS之间建立，一对LAC和LNS可以建立多个L2TP隧道，一个L2TP隧道可以包含多个L2TP会话。
企业分支
拨号网络
LNS
NAS
（LAC）
Client
（LAC）
L2TP Client
（LAC）
总部
L2TP隧道
PPP终端
L2TP会话
工作原理
应用场景
Notes: NAS
NAS网络接入服务器（Network Access Server）主要由ISP维护，连接拨号网络，是距离PPP终端地理位置最近的接入点。NAS用于传统的拨号网络中，ISP在NAS上部署LAC，可为远程拨号用户提供L2TP服务，和企业总部建立隧道连接。
LAC
L2TP访问集中器LAC是交换网络上具有PPP和L2TP协议处理能力的设备。LAC根据PPP报文中所携带的用户名或者域名信息，和LNS建立L2TP隧道连接，将PPP协商延展到LNS。
  在不同的组网环境中，LAC可以是不同的设备： NAS-Initiated场景：在传统的拨号网络中，ISP在NAS上部署LAC，或在企业分支的以太网络中，为PPP终端配备网关设备，网关作为PPPoE服务器，同时部署为LAC。
  L2TP Client-Initiated场景：企业分支在网关设备配置可以主动向LNS发起L2TP隧道连接请求的L2TP Client，不需要远端系统拨号触发，L2TP Client为LAC。
  Client-Initiated场景：出差人员使用PC或移动终端接入Internet，在PC或移动终端上使用L2TP拨号软件，则PC或移动终端终端为LAC。
LAC可以发起建立多条L2TP隧道使数据流之间相互隔离，即LAC可以承载多条L2TP连接。

## Slide 21
Notes: LNS
L2TP网络服务器LNS是终止PPP会话的一端，通过LNS的认证，PPP会话协商成功，远程用户可以访问企业总部的资源。对L2TP协商，LNS是LAC的对端设备，即LAC和LNS建立了L2TP隧道；对PPP，LNS是PPP会话的逻辑终止端点，即PPP终端和LNS建立了一条点到点的虚拟链路。
LNS位于企业总部私网与公网边界，通常是企业总部的网关设备。必要时，LNS还兼有网络地址转换（NAT）功能，对企业总部网络内的私有IP地址与公共IP地址进行转换。

## Slide 22: L2TP数据包架构
L2TP协议包含两种类型的消息，控制消息和数据消息。
  控制消息用于L2TP隧道和会话连接的建立、维护和拆除。
  数据消息封装PPP数据帧并在L2TP隧道上传输。
控制报文结构
数据报文结构
企业分支
企业总部
拨号网络
NAS（LAC）
LNS
IP报文
Original IP Header | UDP Header | L2TP Header | L2TP Control Data
New IP Header | UDP Header | L2TP Header | PPP Header | Original IP Header | Traffic Data
PPP封装
L2TP封装
工作原理
应用场景
LCP（认证类型、魔术字、MRU 等）链路的建立、维护拆除等功能
NCP（IPCP、IPv6CP）IP地址冲突检测、地址分配等
Notes: 控制消息
  用于L2TP隧道和会话连接的建立、维护和拆除。在控制消息的传输过程中，使用消息丢失重传和定时检测隧道连通性等机制来保证控制消息传输的可靠性，支持对控制消息的流量控制和拥塞控制。
  控制消息承载在L2TP控制通道上，控制通道实现了控制消息的可靠传输，将控制消息封装在L2TP报头内，再经过IP网络传输。
数据消息
  用于封装PPP数据帧并在隧道上传输。数据消息是不可靠的传输，不重传丢失的数据报文，不支持对数据消息的流量控制和拥塞控制。
  数据消息携带PPP帧承载在不可靠的数据通道上，对PPP帧进行L2TP封装，再经过IP网络传输。

## Slide 23: L2TP工作过程
L2TP能够传输数据，工作过程基本需要3步：
  建立L2TP隧道
  建立L2TP会话连接
  传输PPP报文
企业分支
企业总部
拨号网络
NAS（LAC）
LNS
1. 建立呼叫连接
2. PPP LCP协商
3. PAP/CHAP认证
4. 认证结果
Radius服务器
Radius服务器
DNS服务器
5. 解析LNS IP
6. 建立L2TP隧道
7. 建立L2TP会话
8. PPP协商消息
9. CHAP重认证（可选）
10. 认证结果
11. L2TP连接成功，分配IP
12. 企业分支与总部通信
工作原理
应用场景
Notes: 建立L2TP隧道连接
  LAC收到远程用户的PPP协商请求时，LAC向LNS发起L2TP隧道请求。LAC和LNS之间通过L2TP的控制消息，协商隧道ID、隧道认证等内容，协商成功后则建立起一条L2TP隧道，由隧道ID进行标识。
建立L2TP会话连接
  如果L2TP隧道已存在，则在LAC和LNS之间通过L2TP的控制消息，协商会话ID等内容，否则先建立L2TP隧道连接。会话中携带了LAC的LCP协商信息和用户认证信息，LNS对收到的信息认证通过后，则通知LAC会话建立成功。L2TP会话连接由会话ID进行标识。
传输PPP报文
  L2TP会话建立成功后，PPP终端将数据报文发送至LAC，LAC根据L2TP隧道和会话ID等信息，进行L2TP报文封装，并发送到LNS，LNS进行L2TP解封装处理，根据路由转发表发送至目的主机，完成报文的传输。

## Slide 24: 移动办公场景
出差人员通过L2TP连接公司内网，LNS可以对接入用户进行身份验证，分配私网地址，如果部署ACL还可以管理接入用户的访问权限。
出差人员
(L2TP软件)
LNS
PC
企业总部
（PPP）L2TP封装
工作原理
应用场景
Notes: 企业出差员工的地理位置经常发生移动，并且随时需要和总部通信和访问总部内网资源，直接通过Internet网络虽然可以访问总部网关，但总部网关无法对接入的用户进行辨别和管理，这时将总部网关部署为LNS，出差员工在PC终端上使用L2TP拨号软件，则可以在出差员工和总部网关之间建立虚拟的点到点连接。

## Slide 25: 分公司与总部互联场景
企业内部自建VPN，连接分公司网络和总部网络，分支用户的IP报文到达L2TP Client后路由转发到虚拟拨号接口，报文送至LNS后经路由转发到达目的主机。
PC
企业分支
企业总部
PC
L2TP封装
L2TP Client
LNS
工作原理
应用场景
Notes: 企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构部署为以太网络，并配备网关设备接入Internet。总部为分支用户提供接入服务，需要在分支和总部网关之间建立VPDN连接。总部允许分支的任意用户接入，则只对分支网关认证，此时总部网关部署为LNS，分支网关部署为L2TP Client，并在分支网关创建虚拟拨号，触发到总部的L2TP隧道连接。通过L2TP Client的方式，在L2TP Client和LNS之间建立虚拟的点到点连接，分支用户的IP报文到达L2TP Client后路由转发到虚拟拨号接口，报文送至LNS后经路由转发到达目的主机。

## Slide 26: 分公司员工与总部互联场景
分公司内部员工使用PPPoE拨号软件连接总公司网络，而分支网关则作为PPPoE服务器和LAC，使分支用户的呼叫请求到达总部。
PPP终端
(PPPoE客户端)
企业分支
企业总部
PC
L2TP封装
L2TP Client
LNS
PPPoE
工作原理
应用场景
Notes: 企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构部署为以太网络，并配备网关设备接入Internet。总部用户需要和分支用户通信，由总部统一管理分支用户的接入，于是使用L2TP功能将总部网关部署为LNS。分支用户的拨号报文无法直接在以太网络中传输，需要使用PPPoE拨号软件部署为PPPoE客户端，而分支网关则作为PPPoE服务器和LAC，使分支用户的呼叫请求到达总部。

## Slide 27
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
  IPsec基本概念
  IPsec基本工作原理
  IPsec应用场景
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术

## Slide 28: IPsec产生背景
企业分支之间经常有互联的需求，企业互联的方式很多，可以使用专线线路或者 Internet 线路。
部分企业从成本和需求出发会选择使用Internet线路进行互联，但是使用Internet线路存在安全风险，如何保障数据在传输时不会被窃取？
IPsec技术通过将数据报文加密传输，达到保障企业互联安全性的目的。
运营商网络
分支站点
分支站点
企业总部
分支站点
企业广域互联
广域网
IPsec隧道
IPsec隧道
IPsec隧道
IPsec简介
IPsec协议框架

## Slide 29: IPsec简介
现网中分支站点互联多使用GRE Over IPsec技术，IPsec技术保障数据安全传输，GRE技术保障企业内网之间能够互联。
IPsec（IP Security）协议族是IETF制定的一系列安全协议，它为端到端IP报文交互提供了基于密码学的、可互操作的、高质量的安全保护机制。
通过对数据加密、认证，IPsec使得数据能够在Internet网络上安全的传输。
IPsec VPN技术可以和多种VPN技术结合使用，使得企业互联更加灵活安全。
企业出口
企业总部
企业分支
运营商网络
企业出口
数据加密、认证
数据加密、认证
数据被加密
IPsec隧道
GRE隧道
GRE Over IPsec应用
IPsec隧道
IPsec简介
IPsec协议框架

## Slide 30: 数据加密方式简介
数据加密可以避免数据转发时被读取。数据加密一般有两种方案：
  对称加密：使用同一个密码加密/解密，效率很高，但是对称加密在互相交互密钥时存在密钥被截取的风险。
  非对称加密：使用公钥加密，私钥解密，安全性很高但是加解密效率很低。
对称加密
数据
数据
密钥 A
密钥 A
预先配置或传递相同密钥
被加密数据
被加密数据
数据转发
RT1
RT2
非对称加密
数据
数据
公钥 B
私钥 B
被加密数据
被加密数据
数据转发
RT1
RT2
加密
解密
公钥加密
私钥解密
公钥 B
私钥 B
密钥对
设备自动生成公钥与私钥
传递公钥
交互密钥
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: 对称加密算法也叫传统密码算法，加密密钥能从解密密钥中推算出来。发件人和收件人共同拥有同一个密钥，既用于加密也用于解密。对称密钥加密是加密大量数据的一种行之有效的方法。对称密钥加密有许多种算法，但所有这些算法都有一个共同的目的：以可以还原的方式将明文（未加密的数据）转换为暗文。由于对称密钥加密在加密和解密时使用相同的密钥，所以这种加密过程的安全性取决于是否有未经授权的人获得了对称密钥。特别注意：希望使用对称密钥加密通信的双方，在交换加密数据之前必须先安全地交换密钥。
非对称算法也叫公钥加密，使用两个密钥：一个公钥和一个私钥，这两个密钥在数学上是相关的。在公钥加密中，公钥可在通信双方之间公开传递，或在公用储备库中发布，但相关的私钥是保密的。只有使用私钥才能解密用公钥加密的数据。使用私钥加密的数据只能用公钥解密。

## Slide 31: 数据认证方式简介
数据认证的主要目的是确认数据是否被篡改，数据认证主要基于Hash算法。
  数据通过Hash算法计算出一个唯一的Hash值，Hash值携带在数据中转发给对端。
  对端设备对数据重新进行Hash，得出Hash值。将收到的Hash值与计算出的Hash值进行比对，一致说明没有被篡改。
Hash算法
Hash算法
数据转发
RT1
RT2
Hash计算
Hash计算
数据
Hash值A
数据
Hash值A
Hash值B
对比Hash值
IPsec简介
IPsec协议框架

## Slide 32: IPsec加密基本思路
IPsec同时使用对称加密与非对称加密，保证了安全也兼顾了性能。
  将对称加密所用的密钥，使用非对称算法加密并传递。
  数据通过交互后的对称密钥加密。
IPsec加解密基本思路
IPsec设备
IPsec设备
非对称加密
对称密钥
对称密钥
非对称加密
用户数据
用户数据
对称加密
对称加密
交互对称密钥
公钥加密
私钥解密
公钥加密
私钥解密
交互用户数据
通过对称密钥加解密
通过对称密钥加解密
IPsec隧道
交互对称密钥后，通过对称密钥加解密数据
1
2
IPsec简介
IPsec协议框架

## Slide 33: 安全联盟介绍
SA（Security Association，安全联盟）可以帮助IPsec对特定要素进行约定，比如：加密算法使用DES，认证算法使用MD5，封装方式使用Tunnel等。
建立IPsec SA一般有两种方式：手工方式和IKE方式。
使用IKE方式建立IPsec SA
IKE模块
IKE模块
IKE SA协商
认证策略1
加密策略1
密钥1
...
认证加密策略1
密钥1
…
协商后，统一加密认证等要素
IPsec SA协商
认证策略2
加密策略2
密钥2
…
手工方式建立IPsec SA
手工配置
认证策略1
加密策略1
密钥1
...
认证策略1
加密策略1
密钥1
…
IPsec SA
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: IPsec技术在数据加密，数据验证，数据封装等方面有多种实现方式或算法，两端的设备使用IPsec进行通信时需要保证一致的加密算法，验证算法等。因此需要一种机制帮助两端设备协商这些参数。
建立IPsec SA一般有两种方式：
  手工方式：手工方式建立IPsec SA管理成本很高，加密验证方式需要手工配置，手工刷新SA，且SA信息永久存在安全性较低，适用于小型网络。
  IKE方式：IKE方式建立IPsec SA管理成本比较低，加密验证方式通过DH算法生成，SA信息有生成周期，且SA动态刷新，适用于小型，中大型网络。
IPsec SA，由一个三元组来唯一标识，这个三元组包括安全参数索引SPI（Security Parameter Index）、目的IP地址和使用的安全协议号（AH或ESP）。
IKE SA的主要作用是构建一条安全的通道，用于交互IPsec SA。

## Slide 34: 密钥交换介绍
现网中交互对称密钥一般会使用密钥分发协议：IKE（Internet Key Exchange，因特网密钥交换）。
IKE协议建立在ISAKMP（Internet Security Association and Key Management Protocol, Internet安全联盟和密钥管理协议）定义的框架上，是基于UDP的应用层协议。它为IPsec提供了自动协商密钥、建立IPsec安全联盟的服务，能够简化IPsec的配置和维护工作。
IKE通过ISAKMP交互SA信息
IPsec设备
IPsec隧道
IPsec设备
IKE模块
SA协商
IKE模块
IP Header
ISAKMP Data
UDP:500
IP Header
ISAKMP Data
UDP:500
IKE模块通过ISAKMP数据包交互SA信息
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: IKE支持的认证算法有：MD5、SHA1、SHA2-256、SHA2-384、SHA2-512、SM3。
IKE支持的加密算法有：DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256、SM1和SM4。
ISAKMP由RFC2408定义，定义了协商、建立、修改和删除SA的过程和包格式。ISAKMP只是为SA的属性和协商、修改、删除SA的方法提供了一个通用的框架，并没有定义具体的SA格式。
ISAKMP报文可以利用UDP或者TCP，端口都是500，一般情况下常用UDP协议。

## Slide 35: 数据加密与认证
IPsec提供了两种安全机制：加密和认证。
  Ipsec 采用对称加密算法对数据进行加密和解密。数据发送方和接收方使用相同的密钥进行加密、解密。
  Ipsec 采用 HMAC（Hash-based Message Authentication Code）功能，比较数字签名（ICV）进行数据完整性和真实性认证。
数据加解密与认证过程
用户报文
加密算法加密
加密报文
用户报文
加密算法解密
加密报文
交互对称密钥
手工配置或使用IKE协议自动协商
认证算法(HMAC)
认证算法(HMAC)
交互对称密钥
加密报文
ICV
ICV
加密报文
ICV
比较是否一致
丢弃
否
是
手工配置或使用IKE协议自动协商
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: ICV（Integrity Check Value）用于接收方进行完整性校验。可选择的认证算法有MD5、SHA1、SHA2、SM3。
IPsec常用的对称加密算法包括：数据加密标准DES（Data Encryption Standard）、3DES（Triple Data Encryption Standard）、先进加密标准AES（Advanced Encryption Standard）国密算法（SM1和SM4）。其中，DES和3DES算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用。
IPsec常用的验证算法包括：消息摘要MD5（Message Digest 5）、安全散列算法SHA1（Secure Hash Algorithm 1）、SHA2、国密算法SM3（Senior Middle 3）。其中，MD5、SHA1算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用。
IPsec的加密功能，无法验证解密后的信息是否是原始发送的信息或完整。IPsec采用HMAC（Keyed-Hash Message Authentication Code）功能，比较数字签名进行数据包完整性和真实性验证。通常情况下，加密和验证通常配合使用。在IPsec发送方，加密后的报文通过验证算法和对称密钥生成数字签名，IP报文和数字签名同时发给对端；在IPsec接收方，使用相同的验证算法和对称密钥对加密报文进行处理，同样得到签名，然后比较数字签名进行数据完整性和真实性验证，验证不通过的报文直接丢弃，验证通过的报文再进行解密。

## Slide 36: 安全协议介绍
IPsec有两种传输层协议提供认证或加密服务：AH（Authentication Header,认证头），ESP（Encapsulating Security Payload,封装安全载荷）。
  AH仅支持认证功能，不支持加密功能。
  ESP支持认证和加密功能。
AH报文头部结构
ESP报文头部结构
Next Header | Payload Len | Reserved
Security Parameters Index（SPI） |  | 
Sequence Number |  | 
Authentication Data（Variable） Integrity Check Value（ICV） |  | 
32bit
Security Parameters Index（SPI） |  |  | 
Sequence Number |  |  | 
Payload Data（Variable） |  |  | 
 | Padding （0-255 Octets） |  | 
 |  | Pad Len | Next Header
Authentication Data（Variable） Integrity Check Value（ICV） |  |  | 
32bit
ESP
Header
ESP
Trailer
Encrypted
ESP
Authentication
Authentication
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: AH仅支持认证功能，不支持加密功能。AH在每一个数据包的标准IP报头后面添加一个AH报文头。AH对数据包和认证密钥进行Hash计算，接收方收到带有计算结果的数据包后，执行同样的Hash计算并与原计算结果比较，传输过程中对数据的任何更改将使计算结果无效，这样就提供了数据来源认证和数据完整性校验。AH协议的完整性验证范围为整个IP报文。
ESP支持认证和加密功能。ESP在每一个数据包的标准IP报头后面添加一个ESP报文头，并在数据包后面追加一个ESP尾（ESP Trailer和ESP Auth data）。与AH不同的是，ESP将数据中的有效载荷进行加密后再封装到数据包中，以保证数据的机密性，但ESP没有对IP头的内容进行保护，除非IP头被封装在ESP内部（采用隧道模式）。
关键字段含义：
  Sequence Number：是一个从1开始的单项递增的计数器，唯一地标识每一个数据包，用于防止重放攻击。
  SPI：IPsec安全参数索引，用于唯一标识IPsec安全联盟。
  Authentication Data：该字段包含数据完整性校验值 ICV（Integrity Check Value），用于接收方进行完整性校验。可选择的认证算法有MD5、SHA1、SHA2、SM3。

## Slide 37: 封装模式介绍
封装模式是指将AH或ESP相关的字段插入到原始IP报文中，以实现对报文的认证和加密，封装模式有传输模式和隧道模式两种。
现网中多使用隧道模式进行封装。
隧道模式
传输模式
IP Header | AH Header | Data
IP Header | ESP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
IP Header | AH Header | ESP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
AH
ESP
AH-ESP
New IP Header | AH Header | Raw IP Header | Data
New IP Header | ESP Header | Raw IP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
New IP Header | AH Header | ESP Header | Raw IP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
AH
ESP
AH-ESP
认证范围
认证范围
加密范围
ESP认证范围
加密范围
AH认证范围
认证范围
认证范围
加密范围
ESP认证范围
加密范围
AH认证范围
IPsec简介
IPsec协议框架
Notes: 在传输模式中，AH头或ESP头被插入到IP头与传输层协议头之间，保护TCP/UDP/ICMP负载。由于传输模式未添加额外的IP头，所以原始报文中的IP地址在加密后报文的IP头中可见。
在隧道模式下，AH头或ESP头被插到原始IP头之前，另外生成一个新的报文头放到AH头或ESP头之前，保护IP头和负载。

## Slide 38
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
  IPsec基本概念
  IPsec基本工作原理
  IPsec应用场景
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术

## Slide 39: IPsec基本工作流程
IPsec基本工作流程
IPsec设备
IPsec隧道
IPsec设备
IKE模块
用户数据
用户数据
加密认证模块
IKE SA协商
交互用户数据
IKE模块
加密认证模块
基于IPsec SA对用户数据进行加解密，认证
IKE SA
IPsec SA
IPsec
SA协商
基于IKE SA加密IPsec SA协商报文
IKE协商第一阶段
IKE协商第二阶段
IPsec SA
设备对于被保护流进行加解密
Notes: IPsec的基本工作流程如下：
  通过IKE协商第一阶段协商出IKE SA。
  使用IKE SA加密IKE协商第二阶段的报文，即IPsec SA。
  使用IPsec SA加密数据。

## Slide 40: IKEv1介绍
采用IKEv1协商安全联盟主要分为两个阶段：
第一阶段，通信双方协商并建立IKE协议本身使用的安全通道，即建立一个IKE SA；
第二阶段，利用第一阶段已通过认证与安全保护的安全通道，建立一对用于数据安全传输的IPsec SA。
IKE模块
IKE SA协商
IKE模块
IKE SA
IPsec
SA协商
基于IKE SA加密IPsec SA协商报文
IKE协商第一阶段
IKE协商第二阶段
IKEv1协商基本过程
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流

## Slide 41: IKEv1协商第一阶段介绍
IKEv1协商第一阶段的目的是建立IKE SA。IKE SA建立后对等体间的所有ISAKMP消息都将通过加密和验证，这条安全通道可以保证IKEv1第二阶段的协商能够安全进行。
IKEv1协商第一阶段支持两种协商模式：主模式（Main Mode）和野蛮模式（Aggressive Mode）。
主模式协商过程
野蛮模式协商过程
发送IKE安全提议
查找匹配的提议
接受提议
发送确认的IKE安全提议
发送密钥生成信息
生成密钥
生成密钥
发送密钥生成信息
发送身份和验证数据
身份验证和交换过程验证
身份验证和交换过程验证
发送身份和验证数据
协商发起方
协商响应方
1
2
4
6
3
5
发起IKE安全提议，密钥生成信息和身份信息
查找匹配的提议算法，身材密钥和身份验证
接受提议和生成密钥
发送密钥生成信息、身份信息和验证数据
发送验证数据
交换过程验证
协商发起方
协商响应方
1
2
3
已加密数据
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流
Notes: 主模式包含三次双向交换，用到了六条ISAKMP信息，协商过程如图1所示。这三次交换分别是：
  消息①和②用于提议交换
    发起方发送一个或多个IKE安全提议，响应方查找最先匹配的IKE安全提议，并将这个IKE安全提议回应给发起方。匹配的原则为协商双方具有相同的加密算法、认证算法、认证方法和Diffie-Hellman组标识。
  消息③和④用于密钥信息交换
    双方交换Diffie-Hellman公共值和nonce值，用于IKE SA的认证和加密密钥在这个阶段产生。
  消息⑤和⑥用于身份和认证信息交换（双方使用生成的密钥发送信息）
    双方进行身份认证和对整个主模式交换内容的认证。
野蛮模式只用到三条信息，前两条消息①和②用于协商IKE安全提议，交换Diffie-Hellman公共值、必需的辅助信息以及身份信息，并且消息②中还包括响应方发送身份信息供发起方认证，消息③用于响应方认证发起方。
与主模式相比，野蛮模式减少了交换信息的数目，提高了协商的速度，但是没有对身份信息进行加密保护。

## Slide 42: IKEv1协商第二阶段介绍
IKEv1协商第二阶段的目的是建立用来安全传输数据的IPsec SA，并为数据传输衍生出密钥。
第二阶段采用快速模式（Quick Mode）。该模式使用IKEv1协商第一阶段中生成的密钥对ISAKMP消息的完整性和身份进行验证，并对ISAKMP消息进行加密，故保证了交换的安全性。
快速模式协商过程
发送IPsec安全提议、身份和验证数据
查找匹配的安全提议，生成密钥
接收安全提议和生成密钥
发送确认的安全提议、身份和验证数据
发送验证数据
接收信息
协商发起方
协商响应方
1
2
3
已加密数据
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流
Notes: IKEv1协商阶段2通过三条ISAKMP消息完成双方IPsec SA的建立：
  协商发起方发送本端的安全参数和身份认证信息。
    安全参数包括被保护的数据流和IPsec安全提议等需要协商的参数。身份认证信息包括第一阶段计算出的密钥和第二阶段产生的密钥材料等，可以再次认证对等体。
  协商响应方发送确认的安全参数和身份认证信息并生成新的密钥。
    IPsec SA数据传输需要的加密、验证密钥由第一阶段产生的密钥、SPI、协议等参数衍生得出，以保证每个IPsec SA都有自己独一无二的密钥。
  发送方发送确认信息，确认与响应方可以通信，协商结束。

## Slide 43: IKEv2介绍
IKEv2简化了IKEv1协商SA的过程。IKEv2通常使用2次交换共4条消息就可以完成一对IPsec SA的建立，如果要求建立的IPsec SA大于一对时，每一对IPsec SA只需额外增加1次创建子SA交换，也就是2条消息就可以完成。
IKEv2定义了三种交换：初始交换（Initial Exchanges）、创建子SA交换（Create_Child_SA Exchange）以及通知交换（Informational Exchange）。
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流

## Slide 44: IKEv2初始交换介绍
IKEv2通过初始交换就可以完成第一对IPsec SA的协商建立。初始交换包含两次交换四条消息。
IKEv2初始交换过程
协商发起方
协商响应方
已加密数据
发送IKE SA参数
查找匹配的IKE SA参数
接受参数
发送匹配的IKE SA参数
发送身份信息
身份验证和交换过程验证
身份验证和交换过程验证
发送身份信息
2
4
1
3
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流
Notes: 消息①和②属于第一次交换（称为IKE_SA_INIT交换），以明文方式完成IKE SA的参数协商，包括协商加密和验证算法，交换临时随机数和DH交换。IKE_SA_INIT交换后生成一个共享密钥材料，通过这个共享密钥材料可以衍生出IPsec SA的所有密钥。
消息③和④属于第二次交换（称为IKE_AUTH交换），以加密方式完成身份认证、对前两条信息的认证和IPsec SA的参数协商。IKEv2支持RSA签名认证、预共享密钥认证以及扩展认证方法EAP（Extensible Authentication Protocol）。发起者通过在消息3中省去认证载荷来表明需要使用EAP认证。

## Slide 45: IKEv2创建子SA交换介绍
当一个IKE SA需要创建多对IPsec SA时，需要使用创建子SA交换来协商多于一对的IPsec SA。创建子SA交换还可以用于IKE SA的重协商。
创建子SA交换包含一个交换两条消息，对应IKEv1协商阶段2，交换的发起者可以是初始交换的协商发起方，也可以是初始交换的协商响应方。
创建子SA交换过程
协商发起方
协商响应方
已加密数据
发送身份信息
身份验证和交换过程验证
身份验证和交换过程验证
发送身份信息
2
1
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流

## Slide 46: IKEv2通知交换介绍
运行IKE协商的两端有时会传递一些控制信息，例如错误信息或者通告信息，这些信息在IKEv2中是通过通知交换完成的。
通知交换必须在IKE SA保护下进行，也就是说通知交换只能发生在初始交换之后。控制信息可能是IKE SA的，那么通知交换必须由该IKE SA来保护进行；也可能是某子SA的，那么该通知交换必须由生成该子SA的IKE SA来保护进行。
通知交换过程
协商发起方
协商响应方
已加密数据
发送控制信息
根据控制信息进行相应操作
接收信息
回应控制信息
2
1
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流

## Slide 47: 定义IPsec被保护流
IPsec是基于定义的感兴趣流触发对特定数据的保护，可以通过以下两种方式定义：
  ACL方式
    由ACL来指定要保护的数据流范围，筛选出需要进入IPsec隧道的报文。
  路由方式
    通过IPsec虚拟隧道接口建立IPsec隧道，将所有路由到IPsec虚拟隧道接口的报文都进行IPsec保护。
现网中GRE Over IPsec一般使用路由方式定义被保护流。
IKEv1介绍
IKEv2介绍
定义IPsec被保护流
Notes: 路由方式具有以下优点：
  通过路由将需要IPsec保护的数据流引到虚拟隧道接口，不需使用ACL定义待加/解密的流量特征，简化了IPsec配置的复杂性。
  支持动态路由协议。
  通过GRE over IPsec支持对组播流量的保护。

## Slide 48
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
  IPsec基本概念
  IPsec基本工作原理
  IPsec应用场景
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术

## Slide 49: GRE Over IPsec
GRE over IPsec可利用GRE和IPsec的优势，通过GRE将组播、广播和非IP报文封装成普通的IP报文，通过IPsec为封装后的IP报文提供安全地通信。
当网关之间采用GRE over IPsec连接时，先进行GRE封装，再进行IPsec封装。
GRE over IPsec数据封装（ESP协议）
Internet
IPsec隧道
IPsec隧道
GRE隧道
IP数据
IPsec 数据
IP数据
Public IP
Data
GRE Header
Private IP
ESP Header
Public IP
Data
GRE Header
Private IP
ESP Header
Public IP
传输模式，GRE Over IPsec报文
隧道模式，GRE Over IPsec报文
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
Notes: GRE over IPsec使用的封装模式为可以是隧道模式也可以是传输模式。因为隧道模式跟传输模式相比增加了IPsec头，导致报文长度更长，更容易导致分片，所以GRE over IPsec推荐采用传输模式。
IPsec封装过程中增加的IP头即源地址为IPsec网关应用IPsec安全策略的接口地址，目的地址即IPsec对等体中应用IPsec安全策略的接口地址。
IPsec需要保护的数据流为从GRE起点到GRE终点的数据流。GRE封装过程中增加的IP头即源地址为GRE隧道的源端地址，目的地址为GRE隧道的目的端地址。

## Slide 50: L2TP Over IPsec
L2TP over IPsec，即先用L2TP封装报文再用IPsec封装，这样可以综合两种VPN的优势，通过L2TP实现用户验证和地址分配，并利用IPsec保障通信的安全性。L2TP over IPsec既可以用于分支接入总部，也可以用于出差员工接入总部。
L2TP over IPsec数据封装（ESP协议）
Internet
IPsec隧道
IPsec隧道
L2TP隧道
PPP数据
IPsec 数据
PPP数据
传输模式，L2TP Over IPsec报文
隧道模式，L2TP Over IPsec报文
Public IP
Data
PPP Header
Private IP
ESP Header
UDP Header
L2TP Header
Public IP
Data
PPP Header
Private IP
ESP Header
UDP Header
L2TP Header
Public IP
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
Notes: 报文在隧道中传输时先进行L2TP封装再进行IPsec封装。IPsec封装过程中增加的IP头即源地址为IPsec网关应用IPsec安全策略的接口IP地址，目的地址即IPsec对等体中应用IPsec安全策略的接口IP地址。
IPsec需要保护的是从L2TP的起点到L2TP的终点数据流。L2TP封装过程中增加的IP头即源IP地址为L2TP起点地址，目的IP地址为L2TP终点的地址。分支接入总部组网中L2TP起点地址为LAC出接口的IP地址，L2TP终点的地址为LNS入接口的IP地址。
由于L2TP封装时已经增加了一个公网IP头，而隧道模式跟传输模式相比又多增加了一个公网IP头，导致报文长度更长，更容易导致分片。所以推荐采用传输模式L2TP over IPsec。
出差用户远程接入总部网络的组网中L2TP over IPsec的协商顺序和报文封装顺序跟分支接入总部网络的组网中的协商顺序和报文封装顺序是一样的。所不同的是出差用户远程接入总部网络的组网中，用户侧的L2TP和IPsec封装是在客户端上完成的。L2TP起点的地址为客户端将要获取的内网地址，此地址可以是LNS上配置的IP地址池中的任意地址。L2TP终点地址为LNS入接口的地址。

## Slide 51: IPsec穿越NAT - 背景
默认情况下，IPsec传输数据时外层IP头部之上为ESP header或者AH header，不管是哪种封装，在传输路径中存在NAT设备时都会遇到问题。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
IP头部 SA：X DA：Z | AH Header | Raw IP Header | Data
认证范围
IP头部 SA：Y DA：Z | AH Header | Raw IP Header | Data
认证范围
SNAT（NAPT）
网关2收到之后验证AH校验内容，因为外层IP头部中的IP地址已经发生变化，校验失败，将该报文丢弃，通信失败。
SNAT（NAPT）
ESP校验范围不包括外层IP头部，因此SNAT不会影响校验结果，但是ESP对原始报文进行加密，并且自身的ESP Header中并无字段支持进行源端口转换，因此NAPT不支持对IP+ESP封装格式的报文进行转换。
IP头部 SA：X DA：Z | ESP Header | Raw IP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
认证范围
加密范围
ESP
AH
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
Notes: SA：Source Address
DA：Destination Address
SP：Source Port
DP：Destination Port

## Slide 52: IPsec穿越NAT - 解决方式
为解决该问题，必须在建立IPsec隧道的两个网关上开启NAT穿越功能（NAT Traversal）。
开启NAT穿越之后，当检测到（IKE协商过程中进行检测）两台网关中间存在NAT设备，ESP报文会被封装在一个UDP头部中，源目端口号4500，以此支持经过NAT设备。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
SNAT（NAPT）
IP头部 SA：X DA：Z | UDP SP：4500 DP：4500 | ESP Header | Raw IP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
IP头部 SA：Y DA：Z | UDP SP：4891 DP：4500 | ESP Header | Raw IP Header | Data | ESP Trailer | ESP Auth data
添加了UDP头部之后，经过SNAT（NAPT）会改变UDP头部中的源端口。
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT

## Slide 53: IPsec穿越NAT - 检测原理
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
SNAT（NAPT）
ISAKMP
NAT-T
ISAKMP
NAT-T
ISAKMP
NAT-D remote hash：A local hash：B
网关2收到报文3，通过IP头部中的源IP（此时已经为Y）、源端口（此时非500）计算remote hash值，此时得出来的值并不是A，从而得知中间存在NAT设备。
ISAKMP
NAT-D remote hash：C local hash：A
Local hash：本地IP + 端口号500（默认值）
Remote hash：对端IP + 端口号500（默认值）
当检测到存在NAT设备之后，ISAKMP会变化使用的UDP端口号，从源目端口号500变为4500。
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
1
2
3
4
Notes: 开启NAT穿越时，IKEv1协商第一阶段的前两个消息会发送标识NAT穿越（NAT Traversal，简称NAT-T）能力的Vendor ID载荷（主模式和野蛮模式都是）。用于检查通信双方是否支持NAT-T，当双方都在各自的消息中包含了该载荷时，才会进行相关的NAT-T协商。
主模式消息3和消息4（野蛮模式消息2和消息3）中发送NAT-D（NAT Discovery）载荷。NAT-D载荷用于探测两个要建立IPsec隧道的网关之间是否存在NAT网关以及NAT网关的位置。通过协商双方向对端发送源和目的的IP地址与端口的Hash值，就可以检测到地址和端口在传输过程中是否发生变化。如果协商双方计算出来的Hash值与它收到的Hash值一样，则表示它们之间没有NAT。否则，说明传输过程中对IP或端口进行了NAT转换。
发现NAT网关后，后续ISAKMP消息（主模式从消息5、野蛮模式从消息3开始）的端口号转换为4500。

## Slide 54: IPsec穿越NAT - 场景 (1)
总部
该场景中，NAT设备位于分部网络之外，分部网关1出接口的私网IP地址X，经过NAT设备转换后变为公网IP地址Y。由于总部无从获知经过NAT设备转换后的分部公网IP地址，也就无法在总部网关1上明确指定对端的公网地址。因此，总部网关2必须使用模板方式来配置IPsec，同时总部和分布的网关上都要开启NAT穿越功能。
总部既然使用了模板方式，那就无法主动访问分部，只能由分部主动向总部发起ISAKMP协商。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
分部
开启NAT Traversal
开启NAT Traversal
使用模板方式建立IPsec VPN
只能由分部主动发起ISAKMP协商
S
S
SNAT（NAPT）
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT

## Slide 55: IPsec穿越NAT - 场景 (2)
总部
该场景中，NAT设备位于分部网络之外，分部网关1出接口的私网IP地址X，经过NAT设备转换后变为公网IP地址Y。NAT转换设备为分部自己管理设备，并且公网IP地址固定，此时转换后的公网地址可知，此时总部可以使用模板方式或者手动指定对等体的方式配置IPsec。
此时由于NAT设备只进行源地址转换，所以依旧只能由分部主动发起ISAKMP协商。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
分部
开启NAT Traversal
开启NAT Traversal
使用模板方式、手动指定对等体方式均可。
只能由分部主动发起ISAKMP协商
S
S
SNAT（NAPT）
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT

## Slide 56: IPsec穿越NAT - 场景 (3)
总部
该场景中，NAT设备为分部管理设备，提供NAT Server功能，映射网关的接口地址（UDP 500、UDP 4500），总部上使用手动指定对等体的方式配置IPsec，此时可以实现总部主动发起ISAKMP协商以及流量访问。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
分部
开启NAT Traversal
开启NAT Traversal
使用模板方式、手动指定对等体方式均可。
N
N
SNAT（NAPT）+ NAT Server
总部、分部都可以同时发起ISAKMP协商
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT

## Slide 57: IPsec穿越NAT - 会话保活 (1)
总部
网关1处在SNAT（NAPT）设备之后，此时只能网关1主动发起流量访问，网关2并无法主动发起流量访问，或者当NAT设备上的NAT转换表项存在时，网关2可以发起对网关1的主动访问，为了保证网关1、网关2都可以任意发起流量访问，需要存在一种机制保证SNAT设备的NAT会话不会超时。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
分部
S
S
SNAT（NAPT）
网关2主动发起流量访问，NAT设备未配置NAT Server，流量不会被转发
网关1主动发起流量访问之后，NAT会话存在期间，网关2可以主动对网关发起流量访问。
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
1
2
3

## Slide 58: IPsec穿越NAT - 会话保活 (2)
总部
为保证NAT设备会话表项不老化，NAT设备内侧设备（网关1）会定期发送NAT Keepalive报文，维持NAT会话的存活，当检测到中间路径存在NAT设备之后，设备缺省20s发送一次NAT Keepalive报文。
Internet
IPsec Tunnel
网关1
NAT设备
网关2
IP：X
IP：Z
IP：Y
分部
S
S
SNAT（NAPT）
IP | UDP（port 4500） | FF
刷新NAT表项
使用IPsec承载流量
IPsec穿越NAT
Notes: NAT Keepalive报文格式非常简单，在UDP头部之后为两个十六进制F，用于刷新NAT设备会话表项。

## Slide 59
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
  NAT基本原理
  NAT类型介绍
  NAT穿越技术介绍
广域互联智能选路技术

## Slide 60: NAT产生背景
NAT（Network Address Translation，网络地址转换）是1994年提出的。当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址（即仅在本专用网内使用的专用地址），但又想和因特网上的主机通信（并不需要加密）时，可使用NAT。
NAT不仅能解决了lP地址不足的问题，而且还能够有效地避免来自网络外部的攻击，隐藏并保护网络内部的计算机。
NAT设备
Internet
NAT实现私网访问外网
SIP: 私网IP
Data
SIP: 公网IP
Data
地址转换
DIP: 私网IP
Data
DIP: 公网IP
Data
地址转换
私有网络

## Slide 61: NAPT原理回顾
NAPT（Network Address Port Translation，网络地址端口转换）：从地址池中选择地址进行地址转换时不仅转换IP地址，同时也会对端口号进行转换（PAT），从而实现公有地址与私有地址的1:n，可以有效提高公有地址利用率。
Easy-ip是特殊的NAPT，Easy-ip将所有私网会话都映射到一个出口地址上，可以理解为NAT地址池只有一个地址的NAPT。
NAT映射表
私有网络
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
Internet
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
SIP: 192.168.1.1
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 10321
D Port: 80
源地址+源端口转换
SIP: 122.1.2.2
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 1025
D Port: 80
SIP: 200.1.2.3
DIP: 192.168.1.1
Data
S Port: 80
D Port: 10321
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.2
Data
S Port: 80
D Port: 1025
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
目的地址+目的端口转换（回程报文）
Notes: NAPT借助端口可以实现一个公有地址同时对应多个私有地址。该模式同时对IP地址和传输层端口进行转换,实现不同私有[源IP、端口]映射到同一个[公有地址、不同源端口]上。
由于TCP/UDP的端口数量有限（0~65535），一个地址能够映射的私网会话有限，基于NAT地址池，NAPT可以将私网会话随机映射到地址池中的一个地址，缓解私网会话过多的问题。
NAT映射条目由首包触发，当一段时间没有流量时，为了安全考虑NAT映射条目自动删除。
由于NAPT/Easy-IP只改变数据包源地址和端口，所以也被称为源NAT。

## Slide 62: NAT Server原理回顾
NAT映射表
私有网络
NAT Server：指定[公有地址：端口]与[私有地址：端口]的一对一映射关系，将内部服务器映射到公网，私有网络中的服务器需要对公网提供服务时使用。
外网主机主动访问[公有地址：端口]实现对内部服务器的访问。
私有地址：端口 | 公有地址：端口
192.168.1.10:80 | 122.1.2.1:8080
200.1.2.3
Web服务器
192.168.1.10
122.1.2.1
NAT
Internet
SIP: 200.1.2.3
DIP: 192.168.1.10
Data
S Port: 1025
D Port: 80
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.1
Data
S Port: 1025
D Port: 8080
目的地址+目的端口转换
SIP: 192.168.1.10
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 80
D Port: 1025
源地址+源端口转换
（回程报文）
SIP: 122.1.2.1
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 8080
D Port: 1025

## Slide 63: NAT地址池的路由发布
某些情况下NAT设备不一定是出口设备，因此需要将回程的流量引导至NAT设备上，此时可以在路由协议中引入UNR路由的方式解决问题。
UNR（User Network Route，用户网络路由），UNR是非接口IP产生的路由，不存在于任何接口上。NAT场景中，设备会为NAT地址池中的地址创建UNR主机路由。比如NAT地址池中有地址122.1.2.2和122.1.2.3，则设备会自动创建122.1.2.2/32和122.1.2.3/32 UNR路由。
OSPF
Web服务器
出口设备
Internet
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
IP路由表
122.1.2.2/32 UNR NH: Local
122.1.2.3/32 UNR NH: Local
NAT设备
配置地址池后自动产生32为UNR路由
IP路由表
122.1.2.2/32 OSPF NH: R1
122.1.2.3/32 OSPF NH: R1
R1
通过OSPF传递路由

## Slide 64: NAT映射表的安全隐患
数据通过NAT设备后，NAT设备会建立NAT映射表。当NAT设备收到回程报文后根据映射表决定是否是合法回程报文，然后决定是否进行转发。
如果外部主机以NAT映射表中的公网IP+端口为目标发送数据，数据是否会被转发？
私有网络
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
Internet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
PC1
PC2
外部主机
DIP: 122.1.2.2
Data
D Port: 1025
NAT映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
SIP: 192.168.1.1
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 10321
D Port: 80
SIP: 122.1.2.2
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 1025
D Port: 80
源地址+源端口转换
SIP: 200.1.2.3
DIP: 192.168.1.1
Data
S Port: 80
D Port: 10321
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.2
Data
S Port: 80
D Port: 1025
目的地址+目的端口转换（回程报文）
Notes: NAT有4种不同的类型：
  Full Cone NAT
  Restricted Cone NAT
  Port Restricted Cone NAT
  Symmetric NAT

## Slide 65
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
  NAT基本原理
  NAT类型介绍
  NAT穿越技术介绍
广域互联智能选路技术

## Slide 66: NAT类型基本概念
NAT可以分成两大类：Cone NAT（圆锥型NAT）与Symmetric NAT（对称型NAT）。
Cone NAT又可以分为Full Cone NAT（完全圆锥型）、Restricted Cone NAT（限制圆锥型）、Port -Restricted Cone NAT（端口限制圆锥型）。
NAT类型相关概念
  内部Tuple：内部主机的私有地址和端口号所构成的二元组，即内部主机所发送报文的源地址、端口所构成的二元组。
  外部Tuple：内部Tuple经过NAT的源地址/端口转换之后，所获得的外部地址、端口所构成的二元组，即外部主机收到经NAT转换之后的报文时，所看到的该报文的源地址和源端口。
  目标Tuple：外部主机的地址、端口所构成的二元组，即内部主机所发送报文的目标地址、端口所构成的二元组。
SIP: 192.168.1.1
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 10321
D Port: 80
源地址+源端口转换
SIP: 122.1.2.2
DIP: 200.1.2.3
Data
S Port: 1025
D Port: 80
内部Tuple
外部Tuple
目标Tuple
目标Tuple
NAT映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
内部Tuple
外部Tuple
目标Tuple
Notes: 由于NAPT/Easy-IP只改变数据包源地址和端口，所以也被称为源NAT。

## Slide 67: Full Cone NAT介绍
Full Cone NAT（完全圆锥型）：同一内部Tuple请求被NAT转换至同一外部Tuple，任意外部主机就都能以外部Tuple中的地址和端口为目标发送报文，NAT设备对收到的报文能正确转发。Full Cone NAT处理方法简单，但安全性有缺陷。
内网PC1与Web服务器通信以后，NAT设备生成NAT映射表，如果是Full Cone NAT类型，则攻击者以外部Tuple（122.1.2.2:1025）为目标发送数据，则数据会被发送给PC1。
Full Cone NAT
私有网络
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
Internet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
PC1
PC2
外部主机
202.2.2.1
DIP: 122.1.2.2
Data
D Port: 1025
NAT映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
内部Tuple
外部Tuple
目标Tuple

## Slide 68: Restricted Cone NAT介绍
Restricted Cone NAT（限制圆锥型）：Full Cone NAT的受限版本，于Full Cone NAT概念类似，主要区别是NAT设备收到外部主机的报文时，除了查看报文目的地址+端口是否与外部Tuple一致外，还会查看报文源IP是否与目标Tuple中的IP地址一致，如果都一致则转发。
内网PC1与Web服务器通信以后，NAT设备生成NAT映射表，如果是Restricted Cone NAT类型，则攻击者需要以外部Tuple（122.1.2.2:1025）为目标地址+端口，以目标Tuple IP（200.1.2.3）为源发送数据，数据才会被发送给PC1。
Restricted Cone NAT
私有网络
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
Internet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
PC1
PC2
外部主机
200.1.2.3
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.2
Data
S Port：2050
D Port: 1025
NAT映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
内部Tuple
外部Tuple
目标Tuple

## Slide 69: Port Restricted Cone NAT介绍
Port Restricted Cone NAT（端口限制圆锥型）：Restricted Cone NAT的进一步受限版本，此类NAT对于收到的外部主机回包除了检查数据源IP+端口与外部Tuple是否一致外，还需要检查数据目的IP+端口是否与目标Tuple一致，如果都一致则转发，此类NAT安全性很高。
内网PC1与Web服务器通信以后，NAT设备生成NAT映射表，如果是Port Restricted Cone NAT类型，则攻击者需要以外部Tuple（122.1.2.2:1025）为目标地址+端口，以目标Tuple（200.1.2.3:80）为源发送数据，数据才会被发送给PC1。
Port Restricted Cone NAT
私有网络
Web服务器
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
Internet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
PC1
PC2
外部主机
200.1.2.3
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.2
Data
S Port：80
D Port: 1025
NAT映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.3:80 | --------
内部Tuple
外部Tuple
目标Tuple

## Slide 70: Symmetric NAT
Symmetric NAT（对称型NAT）：此类NAT在进行转换时，同一内部Tuple加上同一目标Tuple才会被NAT转换成同一外部Tuple，否则会转换成不同外部Tuple。对于返回数据的处理和Port Restricted Cone NAT类似，需要查看回程数据的源IP+端口，目的IP+端口与外部Tuple和目标Tuple是否一致。
内网PC1与Web服务器和DNS服务器通信时，NAT设备对于不同的目标会生成不同NAT映射表项，即使源IP+端口都一致。攻击者需要以外部Tuple（122.1.2.3:1025）为目标地址+端口，以目标Tuple（200.1.2.3:53）为源发送数据，数据才会被发送给PC1。
Symmetric NAT
私有网络
Web服务器
200.1.2.2
122.1.2.1
NAT
Internet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
NAT地址池
122.1.2.2
122.1.2.3
PC1
PC2
外部主机
200.1.2.3
SIP: 200.1.2.3
DIP: 122.1.2.3
Data
S Port：53
D Port: 1025
NAT映射表
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.3:2231
目的 | 200.1.2.3:53 | --------
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | 192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
目的 | 200.1.2.2:80 | --------
DNS服务器
200.1.2.3
外部Tuple
目标Tuple
内部Tuple

## Slide 71: NAT类型的应用场景
现网中NAPT或Easy-IP技术一般使用的是Symmetric NAT类型。
现网中可能会存在NAT穿越的要求，此时可以使用Cone NAT支持NAT穿越技术。
NAT穿越技术应用场景
Internet
NAT设备
NAT设备
PC
PC
Full Cone NAT类型
Full Cone NAT类型

## Slide 72
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
  NAT基本原理
  NAT类型介绍
  NAT穿越技术介绍
广域互联智能选路技术

## Slide 73: NAT穿越背景
私网
NAT技术虽然能使私网访问公网，但是NAT技术也有一定缺陷：
  NAT对于私网访问公网的流量会生成NAT映射表项，这些表项有老化时间，如果两端会话长期静默，则连接会中断。
  NAT由于隐藏了私网IP地址，对于一些服务器来说，为了防止DOS攻击，会限制同一IP的访问频率。部分应用也没法有效溯源原始I设备，导致网络管理定位困难。
为了解决IP端到端应用在NAT环境下遇到的问题，产生了多种NAT穿越技术。
私网
NAT穿越
Internet
NAT设备
NAT设备

## Slide 74: 现有NAT穿越技术
目前NAT穿越的方法很多，主要包括以下几种：
  UPnP（Universal Plug and Play）
  ALG（Application Layer Gatewqy）
  MIDCOM（Middlebox Communications）
  Full Proxy
  STUN（Simple Traversal of UDP Through Network Address Translators）
  TURN（Traversal Using Relay NAT）
  ICE（Interactive Connectivity Establish）
  STUNT
本课程主要介绍ALG，STUN这两种穿越技术。

## Slide 75: NAT ALG产生背景
现网提供各类服务（比如HTTP，DNS，FTP等）的服务器一般部署在私网，因此需要在NAT上部署NAT Server功能使得外网用户能够访问这些服务。但是部分服务用到的协议是多通道协议，比如FTP、DNS、SIP等，部署NAT Server不能使外网用户访问这些服务。对于这些多通道协议，可以使用NAT ALG解决问题。
FTP无论使用主动模式还是被动模式都无法解决多通道协议导致外网无法访问FTP服务器的问题。
多通道协议对于NAT的挑战（FTP）
Internet
NAT设备
NAT设备
DIP: IP3
Data
D Port: 21
IP1
IP2
IP3
IP4
DIP: IP3
Data
D Port: 21
DIP: IP4
Data
D Port: 21
管理通道建立，告知客户端数据通道所用端口
DIP: IP3
Data
D Port: 1025
FTP被动模式
DIP: IP3
Data
D Port: 1025
NAT映射表内无相关信息，数据通道建立失败
FTP服务器分配的随机目标端口
管理通道建立，交互FTP控制报文
管理通道建立，交互FTP控制报文
NAT 映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
目的 | IP 4:21 | IP 3:21

## Slide 76: NAT ALG工作原理
NAT ALG（Application Level Gateway）可以对报文的载荷字段进行解析，识别并转换其中包含的重要信息（比如FTP数据通道目标端口），基于这些重要信息形成NAT映射表项，帮助外部主机访问私网服务器。
多通道协议对于NAT的挑战（FTP）
NAT设备
NAT设备
DIP: IP3
Data
D Port: 21
IP1
IP2
IP3
IP4
DIP: IP3
Data
D Port: 21
DIP: IP4
Data
D Port: 21
管理通道建立，交互FTP控制报文
DIP: IP3
Data
D Port: 1025
FTP被动模式
DIP: IP3
Data
D Port: 1025
FTP服务器分配的随机目标端口
开启NAT ALG
管理通道建立，交互FTP控制报文
DIP: IP4
Data
D Port: 1025
数据通道建立
数据通道建立
IP头部
FTP控制报文
NAT 映射表
 | 私有地址：端口 | 公有地址：端口
源 | IP 4:21 | IP 3:21
目的 | IP 4:1025 | IP 3:1025
管理通道建立，告知客户端数据通道所用端口
NAT ALG读取FTP控制报文，得知FTP数据通道目标端口为1025，生成NAT映射表

## Slide 77: NAT ALG的缺陷
由于NAT ALG需要读取协议报文内容，对于新协议需要升级NAT ALG特性，NAT ALG基本不支持私有多通道协议。
现网有大量设备不支持NAT ALG功能，导致部署成本比较高。
NAT ALG主要解决多通道协议在NAT Server场景下的问题，对于私网主机互通无法很好支持。

## Slide 78: STUN简介
NAT穿越技术除了使用NAT ALG之外，还有一种思路是利用Cone NAT的特性，通过事先建立NAT映射表项在NAT设备上“打洞”，通过NAT映射表项在私网之间建立连接。
STUN（Session Traversal Utilities for NAT）的主要作用是获取NAT设备上的“打洞信息”（即私网IP+端口与NAT后的公网IP+端口的映射关系），NAT穿越的数据通道需要使用其他方式建立。
NAT穿越
私网
私网
Internet
NAT设备
NAT设备
IP1
Port1
IP2
Port2
IP3
Port3
IP4
Port4
NAT映射表
NAT映射表
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP1:Port1 | IP2:Port2
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP4:Port4 | IP3:Port3
Notes: STUN，在RFC3489中定义，作为一个完整的NAT穿透解决方案，英文全称是Simple Traversal of UDP Through NATs，即简单的用UDP穿透NAT。
在新的RFC5389修订中把STUN协议定位于为穿透NAT提供工具，而不是一个完整的解决方案，英文全称是Session Traversal Utilities for NAT，即NAT会话穿透效用。RFC5389与RFC3489除了名称变化外，最大的区别是支持TCP穿透。

## Slide 79: STUN基本原理
STUN采用客户端/服务器通信模式，通过STUN客户端与STUN服务器之间的报文交互，可以发现NAT设备的存在，并确定NAT设备分配的IP地址和端口号。
STUN基本原理
私网
Internet
NAT映射表
IP1
Port1
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP1:Port1 | IP2:Port2
STUN服务器
STUN客户端
地址转换
SIP: IP1
STUN绑定请求
S Port: Port1
SIP: IP2
STUN绑定请求
S Port: Port2
读取数据包源IP与源端口，并放入STUN绑定响应报文
DIP: IP2
STUN绑定响应
D Port: Port2
地址转换
DIP: IP1
STUN绑定响应
D Port: Port1
STUN客户端记录内网IP+端口与外网IP+端口的对应关系
IP=IP2，Port=Port2
NAT设备
IP2
Port2
IP1:Port1 <-> IP2:Port2

## Slide 80: STUN应用举例
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP4:Port4 | IP3:Port3
SDWAN场景下，可以通过STUN将NAT后的设备互联，建立数据通道。
NAT穿越举例
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP1:Port1 | IP2:Port2
私网
私网
Internet
NAT设备
NAT设备
IP1
Port1
IP2
Port2
IP3
Port3
IP4
Port4
STUN服务器
STUN客户端
STUN客户端
STUN绑定请求
STUN绑定请求
STUN绑定响应
STUN绑定响应
通过BGP学习对端的NAT
STUN绑定请求
STUN绑定响应
1
1
2
2
3
4
5
建立NAT穿越的数据通道
6
Notes: STUN客户端向STUN服务器发送STUN绑定请求报文（Binding Request）。
STUN服务器收到STUN绑定请求报文后，获取该报文中的源IP地址和源端口；并构建STUN绑定响应报文（Binding Response）发送给客户端。
STUN客户端收到STUN绑定响应报文后，根据该报文获取IP地址和端口，与之前发送的STUN绑定请求报文中的源IP地址和源端口比较，如果不一致，则STUN客户端前面存在NAT设备。
STUN客户端之间通过BGP学习对端的NAT信息（NAT前的IP地址和端口、NAT后的IP地址和端口）。
STUN客户端使用本端NAT前的IP地址和端口与对端NAT前的IP地址和端口，构建STUN绑定请求报文发送给对端；同时STUN客户端使用本端NAT前的IP地址和端口与对端NAT后的IP地址和端口，构建STUN绑定请求报文发送给对端。对端STUN客户端也同样进行相应的操作。
对端STUN客户端收到STUN绑定请求报文后，向本端STUN客户端发送STUN绑定响应报文。本端STUN客户端也同样进行相应的操作。
完成以上报文交互后，STUN客户端之间成功建立可NAT穿越的数据通道。

## Slide 81
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术
  SAC介绍
  SRP介绍

## Slide 82: 智能选路简介
云计算时代，网络不能再满足用户的需求，用户希望能够基于应用了解现网的情况，并根据应用的现状调整网络。
这种需求对于原有的网络提出了挑战：
  传统的网络无法很好的识别应用
  传统的网络无法基于应用调整。
为了应对挑战产生了两种技术：
  SAC（Smart Application Control，智能应用控制），该技术能够灵活的识别应用
  SPR（Smart Policy Routing，智能策略路由），该技术能够基于网络的状况或者应用的状况切换转发路径。

## Slide 83: SAC简介
传统网络主要是以流量为维度管理网络，但在云计算时代，业务变得原来越重要，网络不能再只基于过去的五元组管理网络，而需要以应用为维度管理监控网络。
传统路由交换设备没有办法识别应用层的信息，以应用为维度管理网络存在较大难度。SAC（Smart Application Control，智能应用控制）技术能够帮助路由交换设备识别分类应用。
SAC指利用SA（Service Awareness，业务感知技术）和FPI（First Packet Identification，首包识别技术），对报文中的第4～7层内容（如HTTP、RTP）进行检测和识别，

## Slide 84: SAC特征库介绍
特征识别是业务感知技术（SA）的最基本功能。不同的应用程序通常会采用不同的协议，而不同的应用协议具有各自的特征，能标识该协议的特征称为特征码。系统对流经设备的业务流进行分析，将分析结果和设备上的特征库进行对比，通过匹配数据报文中的特征码来识别出应用程序。
SAC特征库包含了FPI特征库和SA特征库，FPI的特征码是指可以用于FPI应用识别的特征码，SA的特征码是指可以用于SA应用识别的特征码。
SAC工作机制：
SAC检测
特征码库
语音视频优化
QoS策略
流量策略
业务流量
特征匹配
匹配到语音，视频
匹配到自定义业务
匹配到网页业务
Notes: SAC特征库文件只能以升级的方式进行更新，不可以手动修改。
SAC特征库的升级方式有：
  在线升级：可通过安全中心平台或者内网升级服务器升级SAC特征库
  本地升级：通过安全中心平台下载升级包，通过FTP上传到设备本地，并进行升级。

## Slide 85: SAC应用识别流程
SAC应用识别会先判断是否已被识别，发现应用未识别则依次查看FPI特征库和SA特征库。
网络设备
FPI特征库
业务流量
特征匹配
SA特征库
特征匹配
应用识别记录
SAC检测
已识别应用，直接三层转发
语音
视频
网页
下载
转发表
Notes: 一条流量的报文进入设备之后，设备首先根据报文中携带的五元组信息，判断该报文是否已经识别过应用。如果识别过，则不需要重复识别，直接将报文送入三层转发；如果没有识别过，则送入SAC进行应用识别。SAC识别结束后，报文根据SAC的识别结果进行业务处理，处理结束后送入三层转发。其中，SAC的识别流程为：先根据FPI中的ACL规则来识别应用，如果识别失败，再根据FPI中的DNS关联表来识别应用，如果识别失败，再根据FPI中的协议端口表来识别应用，如果三者都没有识别出应用，再送入SA继续识别。

## Slide 86: SA介绍
当设备接收数据后，可以使用SA（Service Awareness，业务感知）技术匹配应用。
SA使用SA特征库感知业务，现有的SA特征库内置了6000+应用，对于公有应用有非常高的识别率。SA特征库一般不能手工修改，只能通过在线或本地升级更新SA特征库。
SAC检测
业务流量
特征匹配
SA行为特征匹配
语音
视频
网页
匹配条件 | 应用
域名，Server IP，协议 | 语音
域名，Server IP，协议 | 网页
域名，Server IP，协议 | 视频

## Slide 87: FPI介绍
通过SA特征码匹配应用存在一定问题，特征码可能无法识别出最初几个报文对应的应用，这有可能导致报文处理前后不一致。FPI功能能够让设备通过匹配一条流量的第一个报文就识别出对应应用。
FPI通过五元组，DSCP值，协议，DNS域名等信息识别应用。系统自带预定义FPI库，用于帮助SAC识别应用，用户也可以通过自定义FPI应用识别一些新应用。
SAC检测
业务流量
特征匹配
FPI特征库
语音
视频
网页
匹配条件 | 应用
目标IP1，EF | 语音
目标Port1，协议号6 | 网页
目标IP2，AF4 | 视频
Notes: FPI应用分为：
  基于协议+端口的预定义FPI应用和自定义FPI应用，这两种应用是通过报文中携带的协议和端口信息，生成对应的协议端口表项来识别。不同的是，预定义FPI应用中自带了常用的协议和端口信息，而自定义FPI应用需要用户自己定义协议+端口规则。
  基于DNS域名的预定义FPI应用和自定义FPI应用，这两种应用是通过FPI功能和DNS功能联动，生成对应的DNS关联应用的表项来识别。不同的是，预定义FPI应用中自带了常用的DNS域名信息，而自定义FPI应用需要用户自己定义DNS域名规则。
  基于五元组+DSCP的自定义FPI应用，这种应用根据用户自己定义的五元组+DSCP信息，通过高级ACL规则来识别。
基于DNS域名的FPI应用识别
  基于DNS域名的FPI应用识别是通过FPI功能和DNS功能联动，生成DNS关联应用的表项实现的。FPI特征库里包含了域名和应用的对应关系，DNS应答报文中携带了域名和IP地址的对应关系，设备据此建立DNS关联应用的表项，表项里记录了IP地址和应用的对应关系。设备根据应用协议报文里携带的IP地址信息，查找DNS关联表项识别出对应的应用。

## Slide 88
广域互联常用组网技术
广域互联安全技术
广域互联NAT穿越技术
广域互联智能选路技术
  SAC介绍
  SRP介绍

## Slide 89: SPR简介
云计算时代，越来越多的用户把关注点从网络的连通性转移到业务的可用性上，如业务的可获得性、响应速度和业务质量等。但是传统网络无法感知链路的质量和业务的需求，导致用户的业务体验较差。
SPR（Smart Policy Routing，智能策略路由）就是在这一背景下产生的一种策略路由，它可以主动探测链路质量并匹配业务的需求，从而选择一条最优链路转发业务数据，可以有效的避免网络黑洞、网络震荡等问题。
NQA检测
IP FPM检测
总部
分支
NQA检测
IP FPM检测
部署SRP
部署SRP

## Slide 90: SPR业务区分
SPR可以根据协议类型，报文应用，报文信息区分不同流量。
不同业务可以设置不同的链路质量参数阈值。可以设置时延D（Delay）、抖动时间J（Jitter）、丢包率L（Loss）以及综合度量指标CMI（Composite Measure Indicator）。
CMI是基于时延，抖动，丢包综合计算得到的指标。
SPR选路主要基于CMI值。
NQA检测
IP FPM检测
分支
NQA检测
IP FPM检测
TCP, UDP, GRE…
Source IP, Source Port, Destination IP…
DSCP, VPN, TCP-flag…
根据协议类型
根据报文应用
根据报文信息
SPR功能模块
Notes: SPR支持通过以下属性对业务进行区分：
  根据协议类型区分：IP，TCP，UDP，GRE，IGMP，IPINIP，OSPF，ICMP。
  根据报文应用区分：DSCP，TOS，IP Precedence，Fragment，VPN，TCP-flag。
  根据报文信息区分：Source IP Address，Destination IP Address，Protocol，Source Port，Destination Port，Source IP Prefix，Destination IP Prefix。
SPR根据NQA探测结果进行业务选路时，CMI值的计算如下：
  CMI=9000–cmi-method ，其中cmi-method 缺省定义为：D+J+L
  使用NQA探测，CMI值越大越优
SPR根据IP FPM探测结果进行业务选路时，CMI值的计算如下：
  CMI=D+J+L
  使用IP FPM探测，CMI值越小越优

## Slide 91: SPR探测链路和链路组
探测链路通过探针(NQA, IP FPM)获取链路参数的质量，SPR根据探测链路的链路质量匹配业务需求，从而实现智能选路的需求。
SPR以链路组的形式使用探测链路，一个链路组中可以有一条或多条探测链路。
SPR的链路角色分为：主用链路组、备用链路组和逃生链路。SPR中业务无法从主用链路组和备用链路组中找到合适的链路传输数据时可以启用逃生链路。
网络设备
Internet
MPLS
LTE
主用链路组
备用链路组
链路探测
链路探测
链路探测

## Slide 92: SPR业务选路
SPR会定期获取NQA或IP FPM的探测结果，判断链路是否满足业务需求，如果不满足则触发链路切换。
SPR业务选路过程如下：
根据NQA探测结果进行业务选路
根据IP FPM探测结果进行业务选路
读取NQA探测结果
是否有链路质量符合业务要求的主用链路
是否有链路质量符合业务要求的备用链路
检查主备链路组的CMI值是否为0
启用逃生链路
结束
在主链路中，使用CMI最优的链路
在备链路中，使用CMI最优的链路
在主备链路中，使用CMI最优的链路
是
是
否
否
否
是
读取IP FPM探测结果
是否有链路质量符合业务要求的主用链路
是否有链路质量符合业务要求的备用链路
检查主备链路组的CMI值是否为9000
结束
在主链路中，使用CMI最优的链路
在备链路中，使用CMI最优的链路
在主备链路中，使用CMI最优的链路
是
是
否
否
否
是
Notes: 某些情况下，网络会出现时好时坏的情况，从而导致SPR频繁切换链路，严重影响业务体验。SPR的抑制振荡功能可以有效的避免此类情况产生。
振荡抑制周期默认情况下不生效，周期值由用户自己配置。SPR切换链路后，振荡抑制周期计时器开始计时，如果业务驻留链路的时间没有达到振荡抑制周期的时间，则SPR不会执行链路切换。振荡抑制周期超时后，如果在一个切换周期内链路还是不满足业务需求，则SPR将切换链路；如果在一个切换周期内链路质量变好，满足业务需求，则SPR不会切换链路。

## Slide 93: 使用iMaster NCE实现SPR
使用NCE部署SPR时，提高全网站点规格，采用站点与应用策略分离及流量触发选路相结合的方式。
NCE仅维护站点邻接信息和应用策略，SPR配置由路由器创建。使用流量触发选路，按需生成SPR配置，避免设备创建大量配置，同时减少探测选路（基于IP FPM）对设备CPU造成的冲击，有效减轻设备的负担。
NCE可通过SAC，基于应用分类业务流量。
站点邻接列表
应用策略表
站点策略表
触发IP FPM选路
IP FPM选路
动态生成
站点邻接列表
应用策略表
iMaster NCE
网络设备

## Slide 94
(多选题)以下哪些是专线技术？( )
  SDH
  L2TP
  MPLS VPN
  IPsec VPN
(判断题)SRP技术能基于链路质量灵活选择出口链路。( )
  正确
  错误
Notes: AC
A

## Slide 95
广域网互联方式主要使用GRE Over IPsec技术，用户远程接入内网主要使用L2TP Over IPsec技术。
基于IKE SA信息，IPsec SA信息就能在公网上安全传输，基于IPsec SA信息，业务数据就能在公网上安全传输。
在两台私网设备之间建立广域互联需要使用NAT穿越技术，常用的NAT穿越技术为STUN。
保障广域网可靠性一般需要先探测链路质量，基于链路质量再通过特定技术选择合适出口或出口链路。