## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
何军建/WX580230
2021.05.25
朱仕耿/00261992
新开发
吴越/WX291773
2021.09.18
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: 企业广域IP承载网络概述

## Slide 3
广域网（Wide Area Network，WAN）是连接不同地区的局域网或城域网的计算机网络，通过广域网可实现相当大范围内的信息与网络资源共享。
企业广域IP承载网络指的是用于实现企业内跨地域互联互通的广域骨干网络，在企业网场景中，政府、金融、教育、电力等各行各业都在广泛使用广域IP承载网络实现位于不同地理位置的站点、云之间的连接，助力企业实现数字化。
本课程首先将介绍广域网的基本概念、广域承载网络技术演进，然后介绍华为云广域网络解决方案（CloudWAN 3.0）与关键技术。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述广域网络的基本概念
  描述广域IP承载网络的趋势、挑战及演进
  描述华为CloudWAN解决方案
  描述华为CloudWAN解决方案的关键技术
  描述华为CloudWAN解决方案的典型行业应用场景

## Slide 5
企业广域IP承载网络概述
CloudWAN解决方案概述
CloudWAN解决方案典型应用场景

## Slide 6: 企业广域网络简介
企业广域网络定义：
企业广域网络用于实现企业内跨地域的互联互通。
企业广域网络连接企业总部与分支、连接企业与云，也实现云之间的互联互通。
企业广域网络按照使用对象分类
自建自用
自建他用
企业总部
企业广域网络
企业
云
企业分支
公有云
行业云
私有云
数据中心

## Slide 7: 企业广域IP承载网络
企业总部
企业广域IP承载网络
网络出口
网络出口
企业分支
公有云
行业云
私有云
数据中心
企业自建或运营商建设
企业广域网络 = 企业网络出口 +企业广域IP承载网络（企业自建或运营商建设）

## Slide 8: 运营商提供的三种广域连接方式
运营商为企业提供三种广域连接，分别是Internet、MPLS专线和传输专线。
Internet
为普通用户和企业提供Internet访问服务。
MPLS专线
为大企业提供虚拟的MPLS L3VPN和L2VPN互联服务。
传输专线
为大企业提供SDH、MSTP、裸光纤、WDM/OTN等传输专线。
企业自建IP承载网络。
个人用户
企业园区
数据中心
Internet
MPLS网络
L3VPN
L2VPN
传输专线
企业自建IP承载网络
拨号连接
xDSL、xPON
BGP
Notes: Internet：
  互联网专线：以太专线/xPON专线/xDSL专线。接入受地理位置限制。适用于基于Internet的加密隧道的企业间通信。
  拨号连接：低带宽、低资费。接入不受地理位置限制。适用于个人用户。
  BGP：适用于数据中心互联网出口。
由于技术发展，历史上的广域网技术例如T1/E1、PSTN、ATM、Frame Relay等不在此介绍。

## Slide 9: 企业广域IP承载网络的典型逻辑架构
企业广域IP承载网络的典型架构为接入层、汇聚层和核心层三层架构。
汇聚层
核心层
接入层
接入层（CE-PE）：
多地多数据中心接入
各地分支机构接入
各地外联业务接入
汇聚层（PE-P）：
基于物理地域，将不同业务分类汇聚接入核心层。
核心层（P）：
一般采用Full-mesh+双平面架构。
实现不同区域之间的流量转发，提供稳定、可靠、服务有保障的连接。

## Slide 10: 企业广域IP承载网络的典型承载技术
传输线路
IP承载方式
使用IP地址区分具体业务，所有业务混杂承载在一张IP网络上。
适合中小企业，或网络无明确的业务隔离需求、无差异化SLA需求、无流量工程需求的场景。
IP流量转发
OSPF等IGP
传输线路
MPLS承载方式
将数据进行MPLS封装，基于标签进行数据转发。
使用VPN区分不同业务。支持业务隔离和SLA保障。
广域VPN技术架构可分为数据面和控制面，数据面使用MPLS，控制面使用MP-BGP。适合大型企业。
MPLS域
MP-BGP
PE
PE

## Slide 11: 企业广域IP承载网迈向IPv6+时代
Internet IP
尽力而为；人工运维
All IP
静态策略；半自动运维
IPv6+协议创新+AI
5G & Cloud Era
Intelligent IP
万物互联，灵活连接，智能运维
IPv4
MPLS
IPv6+

## Slide 12: 企业广域IP承载网技术向SRv6演进
随着技术发展和业务需求，广域承载网的主流承载技术为VPN技术。其控制面技术和转发面技术不断演进。
广域承载网络不断向Segment Routing演进，向IPv6演进。
MPLS
SR-MPLS
SRv6
转发面
控制面
LDP
RSVP-TE
IGP
简化控制平面
IGP + SR Extension
IGP + SR Extension
BGP (L3 Service)
BGP for Service
BGP for Service
Payload
IPv6 Header + SRH
BGP-LU (Inter-AS)
Payload
VXLAN/GRE/L2TP, etc
MPLS Labels
Payload
VXLAN/GRE/L2TP, etc
MPLS Labels
继续简化控制面
可演进

## Slide 13
企业广域IP承载网络概述
CloudWAN解决方案概述
CloudWAN解决方案典型应用场景

## Slide 14: 数字化转型带来的两大变化
百万企业上云
生产网络IP化
公有云
电力云
金融云
政务云
金融云
金融
政府
电力
交通
企业上云
本地处理 > 业务上云
企业上多云
私有云 > 混合云
多张TDM专网 > 一张IP综合承载
IEC/UIC分别提出电力/交通的IP化转型趋势
电力继电保护
交通列控调度
油管安全检测
传统继保 > 广域继保
人工监测 > 超视距监控
人工巡检 > 无人机巡检
任意接入、灵活联接
时延 < 5 ms
带宽 > 100 Mbps
组播技术
时钟精度 < 3 us

## Slide 15: 云时代广域网面临三大挑战
百万企业上云
如何让网络像云一样敏捷？
承载生产业务
IP是否能提供确定性体验？
联接规模x100↑
如何让运维更简单、网络更可靠？
公有云
DC1
DC2
分支
分支
分支
业务部署时长
数十天
< 1小时
电力继保
10 ms
单向时延
200 us
双向时延差
不满足可能会导致保护失效、造成事故
列车控制
10 ms
单向时延
50 ms
故障切换时间
不满足可能会造成列车失控
联接X100
0花屏、0卡顿
7x24小时在线

## Slide 16: CloudWAN 3.0：引领广域网络进入智能云网时代
SRv6
FlexE切片
一纤多用，确定性体验
层次化切片
专利指纹切片技术，极简部署
一网通达，网络数字化
逐跳检测技术，全网状态实时可视，分钟级排障
一跳入云，云网灵活联接
SRv6业务分钟级开通，业务敏捷上云
一键导航，云网一体调度
SDN+智能云图算法，云网资源利用率高
管理
控制
分析
iFIT
NETCONF
乡/网点
市/一级支行
省/部委/总部
县/二级支行
DC
一体安全，全方位安全防护
乾坤安全云服务，主动识别网络安全威胁
IPv6+构建数字化基础设施底座

## Slide 17: CloudWAN 3.0：管控析平台+面向云时代智能全业务路由器
网络管理
城域路由器
NetEngine40E 全业务路由器
NetEngine 8000
X8
NetEngine 9000
骨干路由器
NetEngine 9000-20
NetEngine 9000-8
NetEngine40E-X16A
iMaster NCE = U2000（管） + 控制器（控） + uTraffic（析）
NetEngine40E-X8A
NetEngine 8000
智能路由器
NetEngine 8000
X4
NetEngine 8000
M14
NetEngine 8000
M8
NetEngine 8000
M6
NetEngine 8000
F1A
NetEngine 8000
M1A/M1C
ME60 多业务网关
ME60-X16A
ME60-X8A

## Slide 18: CloudWAN 3.0：管控析平台iMaster NCE-IP
分析
控制
管理
网元管理：拓扑、告警、配置、存量
业务管理：隧道管理，VPN业务管理
集中算路：多维约束的集中算路
逻辑拓扑：Cost、时延、带宽拓扑
网络调优：业务路径的调整和优化
网络基础分析：性能、流量、质量的展示和分析
预测分析：流量、故障、异常预测
端到端 SRv6
骨干/DCI
城域
城域
NETCONF/YANG
Telemetry
极简架构，智慧连接，智能运维
管理
控制
分析

## Slide 19: 一跳入云：SRv6跨域极简实现业务快速发放
过去
烟囱网络，数据孤岛
分层分段，入云困难
现在
多云数据融合，数据共享
SRv6一跳入云，快速开通
千行百业上云
教育
医疗
政府
教育数据
医疗数据
政务数据
教育专网
MPLS
MPLS
MPLS
医疗专网
MPLS
MPLS
MPLS
政务专网
MPLS
MPLS
MPLS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
教育、医疗、政府等
教育
医疗
政府
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
SRv6
SRv6
SRv6
协议简化：原有多个网络协议精简为SRv6+IGP/BGP。
头尾贯通：打破MPLS时代的分段模式，实现业务跨域贯通。
自动布放：控制器+SRv6，实现分钟级业务自动布放。
Notes: 在过去，我们的网络大多是烟囱式的专网，例如教育专网、医疗专网、政务专网等，这些网络都是相互独立的物理专网且数据不互通，这使得公众在办理一项业务时，可能需要在多个机构之间周转。而在一个专网内，业务也可能是分段部署的，例如，由于管理域的划分，网络中可能存在多个AS（自治域），一个网络业务（在常见的网络中，业务数据一般通过MPLS承载）的部署在跨越不同的AS时需要进行大量设备配置及人员沟通工作，网络管理员需要在AS边界设备上进行大量配置，业务上云周期长；企业数字化转型加速驱动着网络与云的匹配。
现在，越来越多的行业将数据部署到云端，这使得数据融合或共享变得更加简单；而SRv6技术的引入，能够打破流程壁垒加速业务开通。简单地说，使用SRv6技术，只要在SRv6隧道两端进行部署，即可实现业务一跳入云。
在MPLS时代，为了在网络中承载VPN业务，或者实现流量工程，我们不得不同时使用IGP、BGP、LDP及RSVP-TE等大量控制面协议，而在转发面则有MPLS、GRE、L2TP、或裸IP等各种协议，网络配置及变更复杂。华为CloudWAN解决方案将原有的多个网络协议精简为SRv6+IGP/BGP，使得网络部署更加简单。SRv6使用IPv6作为转发面协议，在一个部署了IPv6的广域网络中，部署一条端到端的隧道变得非常简单，即使网络中存在跨域的场景。而结合SDN控制器，更能实现分钟级的SRv6业务自动化布放。

## Slide 20: 一纤多用：层次化切片实现精细化、确定性的体验保障
过去
现在
远程控制
视频监控
企业办公
生产专网
办公专网
安防视频云
媒体云
协作云
远程控制
视频监控
企业办公
10+张专网 > 1网N片
刚柔并济
多网融合
专网体验
层次化切片：实现多业务灵活承载，节约建网投资成本。
差异化网络服务：为不同业务诉求提供差异化SLA。
切片生命周期管理：通过控制器实现切片规、建、维、优。
切片1
切片2
切片3
一个专网
Notes: 华为通过层次化切片技术使能生产网IP化，保障生产业务的确定性SLA。
过去的生产、办公等业务都是承载在多张独立的专网内，重复的建网造成了高投入成本，并且多张网运维起来也更加复杂，通过一张IP承载网上进行多个切片，实现远程工业控制、视频监控等生产类业务与办公业务直接进行安全硬隔离，对关键业务实现带宽100%保障。

## Slide 21: 一网通达：提供更高精度的业务级SLA检测方案
逐跳时延
丢包位置
路径还原
1
2
3
染色：标识业务
打卡：计数及时戳
分析
Telemetry
Telemetry
Telemetry
 | 时延（ms） | 抖动（ms） | 丢包率
业务1 | 500 | 300 | 0.0001%
业务2 | 100 | 30 | 0
业务3 | 10 | 10 | 0
端到端/逐跳KPI测量
KPI：时延，丢包、抖动
业务模式：MPLS/SR/SRv6/L3VPN/EVPN
10-6 高精准度和真实业务
基于真实业务流检测
高精准度：丢包检测率10-6
易部署
按需逐跳测量（如端到端KPI越限事件）
头尾节点配置
Notes: iFIT融合RFC 8321染色技术+随流检测技术，直接对业务报文进行测量，配合Telemetry秒级数据采集和iMaster NCE统一管控、计算和可视化，实现网络质量SLA实时可视、主动监控，故障快速定界定位。

## Slide 22: 一键导航：云网一体调度，提升云网资源利用率
过去
云网资源负载不均，投资浪费
现在
云网一体调优，云网资源高效利用
DC1
DC2
DC3
智能云图算法
云管平台
云资源信息
90%
12%
25%
DC1
DC2
DC3
45%
50%
47%
算力
成本
存储
云
因子
网
因子
带宽
可靠性
时延
智能云图算法结合云、网双因子。
结合业务情况，根据云的不同负载情况做负载分担，基于SRv6和SDN技术智能地调度业务访问到最合适的云。
1
根据网因子调优流量
2
根据云因子引导入云

## Slide 23: iMaster NCE-IP架构及关键组件
NCE基于云化架构，支持分布式虚拟化部署。从整体架构上包括公共业务、管理控制与分析、场景化APP以及南北向开放等几大模块。
  公共业务模块：提供告警、日志等基础网络服务以及容灾备份等产品工程能力。
  管理控制分析模块：分模块提供网络拓扑、L2/L3 VPN 、算路及调优、诊断及预测等能力。
  场景化APP模块：面向不同商业场景，提供敏捷专线等端到端业务能力。
  南北向开放模块：提供北向API和南向接口实现与三方应用或其他管控系统及设备的快速对接与集成。
NETCONF
Telnet
SNMP
BGP_LS
PCEP
FTP
Telemetry
南向接口
基础服务
公共服务
产品工程
统一云化平台
增值应用APP
移动承载应用APP
APP
统一Portal
Restful
SNMP
XML
Corba
FTP
OPEN API
基础应用APP
流量调优
业务管理
网元管理
分片管理
集中算路
南向编程框架
管理与控制
BGP-LS
PCEP
分析
异常检测
故障诊断
SLA监控
性能分析
大数据引擎

## Slide 24: CloudWAN实现网络开放可编程
用户可通过YANG模型自定义业务，满足场景化的网络需求。
跨厂商设备管理场景
跨厂家网络管理场景
网络变更场景
意图API
NCE-IP
AOC
ISPA
原子API
网络变更批量处理
AS1
AS2
OSS
业务诉求：网络变更/运维自编排
典型场景：自定义流程、批量地修改网络参数
业务模型/业务包
HW
驱动包
三方
驱动包
HW
驱动包
….
AS1
AS2
业务诉求：纳管三方设备
典型场景：插花网络
CPE
AOC
NCE-Super
AOC
管理
控制
分析
业务诉求：纳管三方网络
典型场景：云专线开通，某区域是三方设备组网
NCE-IP
AOC
AS1
AS2
NCE-IP
Notes: 跨厂家设备管理场景由华为提供驱动包，客户自开发或者华为服务提供业务包。
跨厂家网络管理场景由华为提供驱动包，NCE-Super和AOC（Agile Open Container，敏捷开放容器）。AOC对接三方设备，NCE-Super通过NCE-IP和AOC做端到端业务开通。
网络变更场景由AOC提供原子API及网络编排，ISPA（Intelligent Service Process Automation，智能服务流程自动化）平台做业务流程编排，提供意图API。

## Slide 25
企业广域IP承载网络概述
CloudWAN解决方案概述
CloudWAN解决方案典型应用场景

## Slide 26: 某省电子政务外网：网随云动，业务一体发放，数据全云共享
云上业务日均访问量4万+
业务上云开通时间
周级
小时级
89.9%
系统上云率
过去
现在
云网分离，网络难以匹配云速度
云网一体，一网入多云
人社
民政
卫健
省
政务云
市
政务云
警务云
市
政务云
省
政务云
警务云
人社
民政
卫健
监控云
监控云
云网协同
孤岛化：云网资源无法统一调度
开通慢：跨域配置，业务周级开通
体验差：突发流量，网络拥塞
一体化：云网协同，云网一体化服务
开通快：跨域自动发放，小时级开通
体验佳：业务调优，保障体验
数字政务一体化平台
SDN+SRv6

## Slide 27: 某企业广域网流量智能调优
业务场景
解决方案
总部-分支间年均流量增长20%左右，每年专线租赁预算只允许增长5%；而专线平均利用率只有25%左右。
企业数据同步业务需要夜间作业并且需要超大带宽需求。传统网络中受限于路由最短路径原则，难以实现流量负载均衡。
过去
现在
利用率
60%
利用率
5%
DC1
北京
DC2
北京
DC
上海
分支1
分支2
分支3
人工逐跳配置策略路由，单次调优操作需要2个小时以上，且易出错。
流量调优通常要求夜间作业，需要专门人员值守。
DC1
北京
DC2
北京
DC
上海
分支1
分支2
分支3
逐跳配置
IP策略路由
SRv6策略
自动配置
“我们希望能基于时间段、流量门限、流量突发等不同的方式自动或手动触发流量调优。”
——客户资深网络架构师

## Slide 28: 某电力公司通过网络分片承载多种业务
继电保护
生产运维
视频监控
调度电话
WAMS
办公电话
园区监控
数据中心
办公自动化
客户服务
各类办公业务
调度电话
视频监控
生产运维
继电保护
分片1
分片2
分片3
分片4
业务部署灵活便捷。
支撑未来10年网络演进。
平滑升级到100 G/200 G。
平滑演进到SRv6 + EVPN。
统一承载：控制器统一部署网络资源，承载电力业务，实现智能优化。
物理网络分片：基于时分复用的灵活以太技术，将物理网络按需分成多个分片，隔离不同业务，保证业务SLA。
办公业务
生产业务

## Slide 29
(单选题)华为云广域网络解决方案中，能够绝对保障关键业务带宽的技术是哪一项？( )
  SRv6 Policy
  FlexE网络切片
  iFIT
  Telemetry
Notes: B

## Slide 30
企业广域IP承载网络指的是用于实现企业之间跨地域互联互通的广域骨干网络，在企业网场景中，政府、金融、教育、电力等各行各业都在广泛使用广域IP承载网络实现位于不同地理位置的站点、云之间的连接，助力企业实现数字化。
广域承载网络技术从MPLS向SRv6演进。网络可视、可感知、可调优、可确定性保证业务时延以及开放可编程是云时代网络的要求。
华为CloudWAN解决方案满足以上诉求，将在后续学习中逐渐展开！