## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
万倡利/WX408647
2021.3.17
刘淑英/00245623、王秋生/00287740
新开发
万倡利/WX408647、朱仕耿/00261992
2021.01.21
何军建/WX580230
优化
吴越/WX291773
2021.9.16
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: 企业广域承载网络架构与典型技术应用

## Slide 3
广域IP承载网络是一种跨地域的数据通信网络，通常覆盖一个国家或地区，用于实现跨地域的多个局域网络或分支网络的互联互通。
本课程以拥有“两地三中心”和各地分支机构的大型企业为例，介绍企业广域承载网典型架构、承载技术、VPN业务、网络流量优化、SLA、可靠性、网络管理与分析等概念和技术原理和应用。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述广域承载网络典型架构
  描述MPLS、SR-MPLS、SRv6基本概念
  描述广域网网络流量优化原理
  描述SLA模型和报文处理流程
  描述网络可靠性设计
  描述网络管理与分析关键协议

## Slide 5
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 6: 企业广域承载网典型架构
WAN-P
WAN-P
DC-P
RR
DC-P
DC-P
RR
DC-PE
DC-PE
DC-PE
WAN-P
DC-CE
DC-CE
数据中心
数据中心
数据中心
DC-CE
企业分支
企业分支
BR-PE
BR-CE
BR-PE
BR-CE
城市A
城市A
城市B
城市C
城市D
DC-P：构建两地三中心高速互联网络。
DC-PE：汇聚数据中心或同城业务。
DC-CE：数据中心接入设备。
WAN-P：汇聚各省分支机构上行链路。
RR：反射广域承载网区域路由。
BR-PE：分支机构广域承载网边缘设备。
BR-CE：分支机构接入设备。
* 注：WAN-P建议由两台设备部署，构建双平面广域承载网，本拓扑仅呈现一台。
Notes: 对于同城数据中心的P设备之间，使用波分或裸光纤直接互联，链路带宽可达到10 G。对于异地的数据中心，从成本考虑可以通过运营商MSTP链路互联。

## Slide 7: 广域承载网典型架构分层
将广域承载网典型架构抽象，分为接入层、汇聚层和核心层三层架构。
汇聚层
核心层
接入层
接入层（CE-PE）：
多地多数据中心接入
各地分支机构接入
各地外联业务接入
汇聚层（PE-P）：
基于物理地域，将不同业务分类汇聚接入广域承载网。
核心层（P）：
一般采用Full-mesh+双平面架构。
稳定、可靠地提供地域间流量的高速转发。

## Slide 8: 广域承载网典型架构技术应用
CE接入PE使用VPN隔离业务：
L2VPN：二层互访
L3VPN：三层互访
数据转发：
使用MPLS或IPv6转发。
CE
CE
P
PE
PE
PE
业务1
P
CE
CE
广域承载网
业务2
业务2
业务1
P
P
PE之间构建业务隧道，用于VPN业务迭代。例如：
MPLS LDP隧道
MPLS TE隧道
SR-MPLS BE/TE隧道
SRv6 BE/TE隧道

## Slide 9
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 10: MPLS简介
MPLS位于TCP/IP协议栈中的数据链路层和网络层之间，可以向所有网络层提供服务。
通过在数据链路层和网络层之间增加额外的MPLS头部，基于MPLS头部实现数据快速转发。
根据MPLS标签转发
根据MPLS标签转发
根据IP转发
IP网络
IP网络
IP
Packet
MPLS
Header
Ethernet
Header
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 11: MPLS术语介绍 (1)
MPLS域（MPLS Domain）：一系列连续的运行MPLS的网络设备构成了一个MPLS域。
LSR（Label Switching Router，标签交换路由器）：支持MPLS的路由器（实际上也指支持MPLS的交换机或其他网络设备）。位于MPLS域边缘、连接其它网络的LSR称为边缘路由器LER（Label Edge Router），区域内部的LSR称为核心LSR（Core LSR）。
IP包在MPLS网络中经过的路径称为标签交换路径LSP（Label Switched Path）。LSP是一个单向路径，与数据流的方向一致。
LSP的起始节点称为入节点（Ingress）；位于LSP中间的节点称为中间节点（Transit）；LSP的末节点称为出节点（Egress）。一条LSP可以有0个、1个或多个中间节点，但有且只有一个入节点和出节点。
MPLS Domain
LER
Core LSR
LER
IP网络
IP网络
IP Packet
MPLS Header
Ethernet Header
Ingress
Transit
Egress
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 12: MPLS术语介绍 (2)
FEC（Forwarding Equivalence Class，转发等价类）是一组具有某些共性的数据流的集合，这些数据流在转发过程中被网络节点以相同方式处理。在传统的采用最长匹配算法的IP转发中，匹配到同一条路由的所有报文就是一个转发等价类。
一条LSP包含一台入站LSR、一台出站LSR以及数量可变的中转LSR，因此LSP也可以看做是这些LSR的有序集合。
LSP需要在数据转发开始前建立完成，只有这样报文才能顺利穿越MPLS域。
需要注意的是，LSP是一个从“起点”到“终点”的单向路径，若需要双向数据互通，则需要在双方之间建立双向的LSP。
MPLS Domain
IP网络
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
IP网络
IP网络
目的： 10.0.1.1
目的： 10.0.2.1
R8
LSP1
LSP2
IP Packet
Ethernet Header
MPLS
SRv6
SR-MPLS
Notes: 更多详细MPLS信息，请参考HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology。

## Slide 13: MPLS术语介绍 (3)
LSP可通过静态配置和动态建立两种方式生成。
其中动态建立LSP又有两种常见的协议，LDP（Label Distribution Protocol，标签分发协议）和RSVP-TE（Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering，资源预留协议）。
LDP建立普通LSP
LDP基于路由表从下游向上游路由器分配标签，建立普通LSP。
普通LSP通常是IGP计算的最短路径，不考虑带宽等因素，也缺少对隧道保护、流量优化的考虑。
RSVP-TE建立CR-LSP
RSVP-TE通过端到端隧道资源申请和预留的方式建立。
基于带宽约束或路径约束建立LSP，被称为CR-LSP（Constraint-based Routed Label Switched Path）。
R1
R2
R3
逐跳保留资源、分配标签
MPLS TE Tunnel（CR-LSP）
隧道资源预留
隧道资源预留
R1
R2
R3
MPLS LSP
下游向上游分配标签
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 14: MPLS LDP简介
LDP是MPLS的一种控制协议，负责FEC的分类、标签的分配以及LSP的建立和维护等操作。LDP规定了标签分发过程中的各种消息以及相关处理过程。
LDP配置和维护相对简单，广泛应用于BGP/MPLS IP VPN场景下的LSP的创建。例如本图中运营商建设MPLS VPN广域承载网为客户提供跨省的L3VPN业务。
MPLS LDP LSP基于IP最短路径建立，无法进行隧道转发路径规划。
MPLS VPN广域承载网
公司A
X省网络
公司B
X省网络
公司B
Z省网络
公司A
Y省网络
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 15: MPLS TE简介
MPLS TE是MPLS技术和流量工程的结合。它支持对MPLS VPN业务进行路径规划、流量调优和故障保护等特性。
相比于MPLS LDP，MPLS TE增强了对VPN流量的控制和保护。
路径规划
流量调优
故障保护
不同业务规划不同路径。
当重大事件，直播等导致流量不均衡时，将流量均衡分配至空载链路。
设备或链路故障后的快速切换保护。
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 16: MPLS TE隧道
在MPLS TE中经常会把多条LSP联合起来使用，并将这些LSP与一个虚拟隧道接口关联起来，这样的一组LSP隧道称为MPLS TE隧道。
MPLS TE隧道能够保证SLA，但是配置也更为复杂，同时也需要人工规划。
R1
R2
R3
R4
Primary Path
Backup Path
[R1] interface tunnel1
[R1-Tunnel1] ip address …
[R1-Tunnel1] tunnel-protocol mpls te
[R1-Tunnel1] destination R4
[R1-Tunnel1] mpls te bandwidth 50M
…
MPLS TE
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 17: MPLS LDP与RSVP-TE存在的问题
MPLS LDP
RSVP-TE
R1
R2
R4
R3
IGP
LDP本身并无算路能力，需依赖IGP进行路径计算。
控制面需要IGP及LDP，设备之间需要发送大量的消息来维持邻居关系及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。
若LDP与IGP未同步，则可能出现数据转发问题。
RSVP-TE的配置复杂，不支持负载分担。
为了实现TE，设备之间需要发送大量RSVP报文来维持邻居关系及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。
RSVP-TE本质上是分布式架构，每台设备只知道自己的状态，设备之间需要交互信令报文。
LDP
LDP
LDP
LDP
IGP
IGP
IGP
R1
R2
R4
R3
RSVP响应
RSVP响应
RSVP请求
RSVP请求
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 18: Segment Routing MPLS简介
段路由（Segment Routing，SR）是基于源路由理念而设计的在网络上转发数据包的一种技术架构。
Segment Routing MPLS是指基于MPLS标签转发的Segment Routing，下文简称为SR-MPLS。
1
2
400
800
3
R4
R6
R8
R1
R2
R3
R5
R7
400
600
800
源路由（Source Routing）：
  在源节点选择一条路径并在报文中压入一个有序的标签栈。
  网络中的其他节点按照报文封装的标签栈进行转发。
SR具有如下特点：
  通过对现有协议（例如IGP）进行扩展，能使现有网络更好的平滑演进。
  同时支持控制器的集中控制模式和转发器的分布控制模式，提供集中控制和分布控制之间的平衡。
  采用源路由技术，提供网络和上层应用快速交互的能力。
600
500
700
标签栈
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 19: SR-MPLS BE与SR-MPLS TE
SR-MPLS的隧道技术有两种实现方式，SR-MPLS BE（Best Effort）和SR-MPLS TE（Traffic Engineering）。
SR-MPLS BE
转发路径：与MPLS LDP类似，由IGP最短路径算法计算生成LSP。SR-MPLS BE的LSP只有一层标签（目的节点）。
SR-MPLS BE在生产环境中一般作为SR-MPLS TE的容灾方案。例如控制器故障导致下发隧道失效时，可依靠IGP生成转发隧道。
SR-MPLS TE
转发路径：基于TE的约束属性，利用SR创建的隧道。SR-MPLS TE一般有多层标签，以实现路径控制，同时也支持主备多路径。
SR-MPLS TE一般与控制器结合。由控制器全局计算路径后，在头节点下发标签栈。
最短路径
主路径
400
600
报文
600
500
400
600
500
500
600
报文
约束路径
备路径
SR-MPLS TE Tunel
400
标签栈
标签栈
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 20: SR-MPLS Policy
SR-MPLS Policy全称SR-MPLS TE Policy，是当前最主流的实现SR-MPLS的方式之一。
RFC定义一个SR Policy由三元组标识<Headend, Color, Endpoint>，包含多条候选路径。
SR Policy
候选路径1
优先级 200
候选路径2
优先级 100
Segment List 1
权重
Segment List 2
权重
Segment List 1
权重
主路径
备路径
<Headend, Color, Endpoint>
SR Policy模型
Green
控制器
BGP SR Policy
SR Policy应用场景
控制器收集全局拓扑、网络带宽、链路时延等信息。根据业务需求计算出SR Policy隧道，使用BGP下发到头节点。
一条候选路径可包含多条转发列表，基于权重进行负载分担。
候选路径之间根据优先级形成主备关系。
MPLS
SRv6
SR-MPLS
Notes: 基于MPLS和IPv6两种转发技术，SR Policy可分为SR-MPLS和SRv6 Policy。

## Slide 21: Segment Routing IPv6简介
SRv6（Segment Routing IPv6）是基于源路由理念而设计的在IPv6网络上转发数据包的一种技术架构。
SRv6和SR-MPLS都遵循Segment Routing架构，主要区别在于数据平面的指令不同。前者基于IPv6网络，所以指令为IPv6地址；后者基于MPLS网络，指令为MPLS标签。
1
2
FC00::4
3
R4
R6
R8
R1
R2
R3
R5
R7
FC00::8
源路由（Source Routing）：
在源节点选择一条路径并在报文中压入一个有序的标签栈。
网络中的其他节点按照报文封装的标签栈进行转发。
标签栈
FC00::6
FC00::5
FC00::7
FC00::8
FC00::6
FC00::4
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 22: SRv6扩展头
SRv6在IPv6报文中插入一个路由扩展头SRH（Segment Routing Header）。SRH中包含一个显式的IPv6地址栈。在转发过程中SRv6节点不断地进行更新目的地址和偏移地址栈的操作来完成逐跳转发。
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next=43 | Hop Limit
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Next Header | Hdr Ext Len | Routing Type=4 |  | Segments Left
Last Entry | Flags | Tag |  | 
Segment List[0]（128 bits IPv6 address） |  |  |  | 
Segment List[1] （128 bits IPv6 address） |  |  |  | 
Segment List[2] （128 bits IPv6 address） |  |  |  | 
Optional TLV objects (variable) |  |  |  | 
IPv6 Payload |  |  |  | 
IPv6地址标签栈
IPv6 Payload
IPv6 Header
IPv6 SRH（IPv6扩展头）
偏移指针：从下至上，逐跳减一
根据指针修改下一跳IPv6地址
MPLS
SRv6
SR-MPLS

## Slide 23: 小结：广域承载技术
WAN-P
WAN-P
DC-P
RR
DC-P
DC-P
RR
DC-PE
DC-PE
DC-PE
WAN-P
DC-CE
DC-CE
数据中心
数据中心
数据中心
DC-CE
企业分支
企业分支
BR-PE
BR-CE
BR-PE
BR-CE
企业广域承载技术的选择可以简单分为MPLS和IPv6网络，其中：
MPLS网络：
  MPLS LDP
  MPLS TE
  SR-MPLS
IPv6网络：
  SRv6
广域承载网

## Slide 24
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
  广域VPN介绍
  隧道管理介绍
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 25: VPN分类
VPN技术作为虚拟专用的隧道技术被广泛应用。按照不同的角度VPN可以分为多种类型，如按照实现层次的不同，VPN可以分为L3VPN（Layer 3 VPN），L2VPN（Layer 2 VPN）和VPDN（Virtual Private Dial-up Network，虚拟私有拨号网）。
在广域承载网络中，VPWS、VPLS和BGP/MPLS IP VPN被更多地应用。
GRE VPN和IPsec VPN更多地在Internet应用，不在此课程介绍。
VPN分类
L2 VPN
VPWS
VPLS
VPDN
L3VPN
BGP/MPLS IP VPN
GRE VPN
IPsec VPN
本课程介绍
Notes: 传统的交换网（如ATM、FR）与IP或MPLS网络融合，L2VPN因此而诞生。L2VPN包括VPWS（Virtual Pseudo Wire Service，虚拟专用线路业务）和VPLS（Virtual Private LAN Service，虚拟专用局域网业务）：
  VPWS尽可能真实地模仿ATM、帧中继等业务的基本行为和特征，是一种点到点的L2VPN技术。
  VPLS提供点到多点的L2VPN业务，使各个站点间的连接效果像在一个LAN中一样。
VPDN是指在公共网络上构建的虚拟专用网络，采用专用的网络加密通信协议，为企业驻外机构、移动办公人员提供接入服务。VPDN隧道协议有多种，目前使用最广泛的是L2TP（Layer Two Tunneling Protocol）。严格来说，L2TP也属于二层VPN，但其网络构成和协议设计与其他L2VPN有很大不同且采用拨号方式，所以分类为VPDN。
L3VPN也称为VPRN（Virtual Private Routing Network），包括多种类型例如基于RFC2547的BGP/MPLS IP VPN、以IPsec或GRE作为隧道的IPsec VPN和GRE VPN等。

## Slide 26: 广域VPN业务简介
企业建立广域承载网络为企业内外不同的业务提供广域互联服务，例如企业生产、办公、外联和测试业务等。各业务之间逻辑隔离，共用物理网络资源，因此各业务以VPN方式承载，称为广域VPN。
广域VPN可分为L2VPN和L3VPN。
传统的L2VPN和L3VPN技术
传统的L2VPN主要包含VPLS和VPWS两种，可使用LDP或BGP等方式建立虚链路。
传统L3VPN使用VPN实例隔离业务，使用BGP VPNv4/v6传递三层信息。
EVPN
EVPN同时支持L2和L3能力，作为控制平面协议传递二层和三层信息（MAC/IP地址），可与传统VPN技术结合。
EVPN支持包括EVPN VPLS、EVPN VPWS、EVPN L3VPN等。
PE
PE
L3VPN
L2VPN
BGP VPNv4
BGP l2vpn-ad
BGP VPNv6
PE
PE
L3VPN
L2VPN
BGP EVPN
BGP EVPN
Notes: 传统L2VPN没有控制平面，不传递业务路由信息（MAC地址），使用BGP作为信令协议建立VC（Virtual Circuit，虚链路）。

## Slide 27: 传统广域L2VPN介绍
传统广域L2VPN基于MPLS网络。VPWS提供点到点的二层网络，VPLS提供点到多点的二层网络。
MPLS L2VPN基本架构可以分为AC、VC和Tunnel三个部分：
  AC（Attachment Circuit，接入电路）：AC是一条连接CE和PE的独立的链路。AC接口可以是物理接口或逻辑接口。
  VC（Virtual Circuit，虚链路）：这里指在两个PE节点之间的一种逻辑连接，使用信令协议建立，例如BGP AD路由。
  Tunnel：用于透明传送业务数据，例如MPLS LDP隧道或MPLS TE隧道。
VPLS和VPWS被广泛用于运营商网络，为企业提供MPLS L2专线业务。
PEA
PEB
MPLS Domain
CEB
CEA
AC
AC
VC
P
Tunnel
Notes: VC在部分文档也称为PW（Pseudo Wire）。

## Slide 28: 传统广域L3VPN介绍
传统广域L3VPN一般特指BGP/MPLS L3 VPN。
它区分控制平面和数据平面。控制平面使用MP-BGP发布VPN路由，数据平面使用MPLS LSP转发VPN报文。
BGP/MPLS L3 VPN被广泛用于运营商网络，为企业提供MPLS L3专线业务。
MPLS域
P
PE2
PE1
CE1
192.168.1.0/24
用户X站点A
192.168.2.0/24
CE2
192.168.2.0/24
用户X站点B
192.168.1.0/24
1
2
MP-BGP传递路由
MPLS报文转发
控制平面
数据平面

## Slide 29: 广域EVPN介绍
EVPN最初被设计为一个基于BGP扩展的L2VPN技术，但是随着协议的扩展EVPN同时还能支持L3VPN。
EVPN能够很好地作为广域VPN控制平面，可以与传统的VPN技术结合，例如EVPN VPLS、EVPN VPWS、EVPN L3VPN等。
VPLS
VPWS
L3VPN
传统广域VPN
EVPN
VPLS
EVPN
VPWS
EVPN
L3VPN
RFC7432
Basic Standard
RFC8214
draft-ietf-bess-evpn-prefix-advertisement-05
EVPN
EVPN标准逐渐成熟和完善控制面，统一所有业务。

## Slide 30: 广域EVPN应用
EVPN在广域网可以与多种隧道技术结合，支持多种应用场景。
如图EVPN作为控制平面协议，可以与MPLS LDP隧道、MPLS TE隧道、SR-MPLS隧道和SRv6隧道结合。
在华为设备上，无论是EVPN的L2VPN还是L3VPN业务，都使用一个地址族。
广域网
P
P
PE
PE
CE
CE
EVPN L3VPNv4
EVPN L3VPNv6
EVPN VPLS
EVPN VPWS
MPLS LDP
MPLS TE
SR-MPLS
SRv6
[Router] bgp 100
[Router-bgp] l2vpn-family evpn
…

## Slide 31: 小结：广域VPN
VPN技术被广泛用于企业各场景，可以基于Internet搭建，也可以基于专网搭建。
部署在企业自建的广域承载网上的VPN技术有传统的L2VPN（VPLS、VPWS）、L3VPN（BGP/MPLS IP VPN）和融合L2/L3的EVPN。
EVPN作为控制平面可以与不同承载技术（MPLS LDP、MPLS TE、SR-MPLS、SRv6）结合，为企业提供融合、统一的VPN服务。
当企业广域承载网同时部署多种隧道技术时，VPN选择迭代隧道需要遵循一定的策略，即隧道策略。

## Slide 32
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
  广域VPN介绍
  隧道管理介绍
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 33: 隧道管理
隧道管理（Tunnel Management，TNLM）是华为设备为管理隧道而设立的一个模块。它将隧道的状态通报给使用隧道的应用程序，并根据相关的配置选择可用的隧道。
常用的VPN隧道有：LSP（MPLS LDP）、MPLS TE、GRE、SR-MPLS Policy、SRv6 Policy等。
隧道管理配置分为两个部分，配置隧道策略和VPN应用隧道策略。
MPLS LDP
MPLS TE
SR-MPLS
SRv6
隧道策略1
隧道策略2
VPN1
VPN2
应用
应用
Notes: GRE：GRE可应用于L2VPN，也可以应用于L3VPN。通常MPLS VPN广域承载网使用LSP作为公网隧道。如果广域承载网设备（P设备）只提供纯IP功能，不具备MPLS功能，而网络边缘的PE具备MPLS功能，就不能使用LSP作为公网隧道。此时，可以使用GRE隧道替代LSP，在广域承载网提供三层或二层VPN解决方案。
SR-MPLS Policy：SR-MPLS隧道的一种。
SRv6 Policy：SRv6隧道的一种。
隧道管理配置有配置隧道策略和配置隧道策略选择器两种方式。本课程以配置隧道策略为例。隧道策略选择器主要适用跨域VPN场景，详细可参考NE系列产品文档。

## Slide 34: 配置隧道策略
隧道策略（Tunnel Policy）是应用决定选择隧道类型和顺序的一种策略。
VPN业务在选择隧道时，默认情况下只会迭代到一条LSP。如果有多条可用LSP，使用隧道策略可以实现负载分担。
例如本例中想要在MPLS LDP和TE两个隧道进行负载分担，需要对VPN配置并应用隧道策略。隧道策略policy1表示，将按照隧道类型CR-LSP和LSP的顺序选择隧道，负载分担条数为2条。系统会优先选择2条CR-LSP隧道。如果CR-LSP不足两条，则不足的数量由LSP补充。
MPLS LDP
MPLS TE
PE2
PE1
[PE1] tunnel-policy policy1
[PE1-tunnel-policy-policy1] tunnel select-seq cr-lsp lsp load-balance-number 2
Notes: 隧道策略参数配置有诸多细节，例如CR-LSP类型隧道包含RSVP-TE隧道和SR-MPLS TE隧道，系统会根据隧道Up时间确认其优先级。更多配置详细细节，请参考华为NE系列路由器产品文档“VPN隧道管理配置”小节。

## Slide 35: VPN应用隧道策略
配置隧道策略后，需要对VPN应用该策略。VPN的类型不同，其应用隧道策略的方式也不同。
本例为对L3VPNv4应用隧道策略示例。
MPLS LDP
MPLS TE
PE2
PE1
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpnb] ipv4-family
[PE1-vpn-instance-vpnb-af-ipv4] tnl-policy policy1
Notes: 其他类型例如VPNv6、L2VPN和EVPN等的应用请参考NE系列路由器产品文档。

## Slide 36: 扩展：SR Policy引流
隧道策略是华为在MPLS时代对于VPN业务迭代的设计。它有效地将隧道建立和隧道选择解耦，这样可以灵活地将VPN指定到多个隧道进行负载分担。引入Segment Routing技术后，这个方式有了变化。SR Policy将隧道建立（SR转发路径）和隧道策略（默认基于Color引流）融合在一起。SR Policy隧道不支持与其他隧道混合选择。
一个SR Policy隧道由三元组<Headend, Color, EndPoint>组成，可包含多条转发路径。VPN业务则基于此Color选择匹配的SR Policy隧道。
<R1, Green, R4>
R1与R4有两条SR Policy隧道，颜色分别为Blue和Green。
CE接入流量到达头端R1查询VPN路由表。
VPN路由颜色为Blue，则选择相同颜色的SR Policy隧道迭代转发。
<R1, Blue, R4>
R1
R4
CE
VPN路由
（Blue）
Notes: 参考RFC 8402，《2. Terminology ”SR Policy”》。
SR Policy的引流方式有Binding SID引流、Color引流和DSCP引流，不在此详细展开。

## Slide 37
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 38: 网络拥塞背景
网络基于带宽计算转发路径。路由器C到路由器D的链路为最短转发路径。C-D的业务流量开始超过带宽出现丢包现象。虽然其他链路空闲，但是算法依然选择最短路径转发。如果可以全局考虑，此时最优的流量转发路径为C-A-D。
已用带宽/总带宽
全局计算，最优调整隧道路径：
A
D
C
E
B
6 G/5 G
1 G/5 G
2 G/10 G
基于固定带宽选路的问题和解决思路
基于固定顺序建立隧道的问题和解决思路
2
A
B
C
E
D
F
G
H
1
3
A
B
C
E
D
F
G
H
1
2
3
顺序建立隧道：1. A-E；2. A-G；3. C-H。带宽不足隧道3建立失败。

## Slide 39: 网络流量优化介绍
网络流量优化即针对网络拥塞情况进行全局分析，按照合理的优化策略（保障关键业务SLA）得到计算结果，最后将计算结果应用到网络解决拥塞的一系列行为。
网络流量优化可以分为三个阶段：网络信息采集、网络流量调优计算、调优结果下发。
1、网络信息采集
控制器收集全局网络信息，包括：
网络拓扑
网络带宽
链路时延
网络流量等信息
2、网络流量调优计算
控制器根据调优目标计算路径。调优目标例如：
路径COST最优
路径时延最小
链路带宽利用率最大化
……
3、调优结果下发
控制器将计算结果下发到网络设备，有多种实现方式：
NETCONF
PCEP
BGP SR Policy等

## Slide 40: 网络信息采集
网络信息采集是网络调优的前提，包括网络拓扑与接口带宽采集、链路时延采集和流量统计采集等。
采集器、控制器、分析器
SNMP
BGP-LS
PCEP
Telemetry
…
网络拓扑与接口带宽采集
业界通常使用SNMP收集基础网络拓扑和设备信息。
使用BGP-LS采集IGP和TE拓扑（包括接口带宽）。
使用PCEP、BGP SR Policy采集TE隧道信息。
链路时延采集
链路时延通过TWAMP进行收集，然后在IGP中泛洪，最后通过BGP-LS上报给控制器。
流量统计采集
为了计算带宽满足度和进行流量调优，控制器需要实时采集接口和隧道流量。
业界主流的流量统计采集包括SNMP、Telemetry、NetStream等。
Notes: 在不同解决方案中使用的采集协议可能不同，例如在华为MPLS网络中使用PCEP采集TE隧道信息，在SRv6网络中使用BGP SR Policy采集TE隧道信息。

## Slide 41: 网络调优计算
网络调优计算即根据业务需求，应用相应的算法，全局或局部地计算优化路径。
控制器在计算路径时，需要满足相关约束。如果无法满足，控制器则会保留原有路径。部分约束条件如下表：
约束 | 描述
优先级 | 指定不同隧道之间的优先顺序，高优先级隧道可以抢占低优先级隧道的带宽资源。
带宽 | 根据隧道带宽要求约束算路。
跳数 | 根据跳数约束来算路，例如SR TE隧道受到Ingress节点的MSD（maximal-stack-depth）能力限制路径长度。
显式路径 | 支持严格和松散模式，可以指定包含和排除的链路或节点。
时延门限 | 算路选择路径时延在门限范围内的路径。
亲和属性 | 支持include-all、include-any和exclude模式。
最小开销路径
最小时延路径
带宽均衡路径
最优可用度路径
计算结果：
满足约束
Notes: 带宽均衡路径：满足约束，COST也相同的所有路径中，剩余带宽更多的路径。
最优可用度路径：满足约束的所有路径中，可用度最优的路径。

## Slide 42: 调优结果下发
控制器计算网络路径后，可选择是否将计算结果应用到网络。有多种实现方式：
控制器
NETCONF/YANG
PCEP
BGP SR Policy
下发计算结果
1
NETCONF/YANG
控制器将计算结果作为配置下发网络设备。
YANG模型标准化，厂家兼容性好。
2
PCEP
控制器下发PCEP消息，创建或更新LSP。
PCEP标准未定义隧道模型，各厂家私有实现无法互通。
3
BGP SR Policy
控制器使用BGP扩展下发隧道。
RFC统一定义隧道模型和数据报文结构，厂家互通容易实现。

## Slide 43
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 44: 承载网SLA保障新诉求
SLA（Service Level Agreement，服务等级协议），是服务提供商与客户之间定义的正式承诺。在广域网服务领域，SLA除了包含最基本的连通性需求外，还需要重点关注确定性时延、带宽、可靠性，隔离（安全性）等需求。
通常情况下一条承载路径会承载多种不同类型业务的流量，在相同路径上传输不同业务时，需要根据业务SLA的要求提供差分服务。传统的QoS通过统计复用的方式，针对业务设置不同的优先级从而保证高优先级业务的流畅体验。但针对隔离、确定性时延需求时，QoS能力不足。
网络切片能够将承载网络分割成不同服务等级的虚拟网络，针对高质量、高安全需求的业务，提供专用的逻辑通道。
QoS诉求
业务诉求
时延
带宽
抖动
丢包率
确定性时延
隔离
例如金融企业之间资金结算的业务需要保障高度安全性、时延要足够稳定；而企业内部文件传输业务要求高带宽；企业语音业务要求低抖动。

## Slide 45: 基于切片的承载网：一网多用，承载多业务，降低成本
IP网络通过统计复用技术大大提升网络利用率，降低单bit传输成本，但同时，统计复用带来网络对不同业务的质量保障等级具有不确定性，按照最高SLA要求来准备资源、以满足所有类型的专线及客户是不合适的。综合承载网络需要在多种业务隔离保障与统计复用进行平衡，保证各个业务的SLA诉求。
利用FlexE、信道化子接口、QoS队列等分片资源保留技术，可以将业务划分到各自的业务片中，分片间实现隔离、业务不相互影响，提供不同的SLA保障等级。
控制器
切片1：50 Mbit
切片2：50 ms
普通业务，不做切片

## Slide 46: QoS简介
QoS (Quality of Service，服务质量)：针对各种应用的不同需求，为其提供不同的服务质量。
通常QoS提供以下三种服务模型：Best-Effort Service（尽力而为服务模型）、Integrated Service（综合服务模型）和Differentiated Service（区分服务模型）。
DiffServ是在IP网络中被最广泛应用的QoS模型。
QoS提供三种
服务模型
Best-Effort Service
尽力而为服务模型
Intergrate Service
综合服务模型，简称IntServ
Differentiated Service
区分服务模型，简称DiffServ
应用程序可以在任何时候，发出任意数量的报文。
网络尽最大可能发送报文，不承诺时延、可靠性。
应用程序在发送报文前，需要向网络申请特定的服务。
网络为应用预留网络资源，例如RSVP。
将网络中的流量分成多个类。为每个类定义相应的处理行为，使其拥有不同的优先转发、丢包率、时延等。
在IP网络中被最为广泛地应用。
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 47: 基于DiffServ模型的QoS组件
基于DiffServ模型的QoS有四大组件：流分类和标记（Classification and Marking）、流量监管和整形（Policing and Shaping）、拥塞管理（Congestion management）和拥塞避免（Congestion avoidance）：
  流分类和标记：要实现差分服务，需要将数据包分为不同的类别或者设置为不同的优先级。将数据包分为不同的类别，称为流分类。流分类并不修改原来的数据包。将数据包设置为不同的优先级称为标记，而标记会修改原来的数据包。
  流量限速（流量监管和整形）：是指将业务流量限制在特定的速率。当业务流量超过额定速率时，超过的流量将被丢弃或缓存。其中，控制流量接收速率的技术称为流量监管，控制流量发出速率的技术称为流量整形。
  拥塞管理：在网络发生拥塞时，将报文放入队列中缓存，并采取某种调度算法安排报文的转发次序。
  拥塞避免：监督网络资源的使用情况，当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略，从而避免网络过载。
流分类和标记是实现差分服务的前提和基础。
流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免是从不同方面对网络流量实施控制。
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 48: 华为设备QoS的处理顺序
QoS涉及四大组件：流分类和标记（简单流分类、复杂流分类）、流量限速（CAR和流量整形）、拥塞管理（队列调度）、拥塞避免（丢弃策略）。这四大组件在华为设备上是按一定的顺序进行处理的。
光电信号接收
简单流分类
接口卡
PFE（包转发引擎）
交换网板
上行接口板
业务报文
报文解析
复杂流分类
查表转发
CAR
TM
入队
出队
……
调度
入队时：拥塞避免
出队时：流量整形
光电信号接收
简单流分类
接口卡
PFE （包转发引擎）
下行接口板
报文封装
CAR
复杂流分类
获取封装信息
TM
出队
入队
……
调度
QoS
FlexE
信道化子接口
Notes: 报文基本转发流程请参考HCIP-Datacom-Core《认识网络设备》。
简单流分类：简单流分类是指只根据IP报文的IP优先级或DSCP值、IPv6报文的TC值、MPLS报文的EXP域值、VLAN报文的802.1p值，对报文进行粗略的分类，以识别出具有不同优先级或服务等级特征的流量，实现外部优先级和内部优先级之间的映射。
复杂流分类：复杂流分类是指采用复杂的规则，如由五元组（源地址、源端口号、协议号码、目的地址、目的端口号）对报文进行精细的分类。
PFE（Packet Forwarding Engine，包转发引擎）：路由器上电启动之后，就会运行路由协议学习网络拓扑，生成路由表。如果接口板注册成功，主控板就可以根据路由表生成转发表项并下发给接口板，这样路由器就可以根据转发表转发数据包了。执行数据包转发的部件是位于接口板上的一个被称为包转发引擎PFE的芯片。
TM（Traffic Management，流量管理）：华为高端路由器的接口板上有一块被称为TM的芯片，里面存在高速缓存。在拥塞的情况下，数据包以队列的形式暂存在缓存里，TM再按一定的规则把数据包调度出队，送往交换网。如果超过缓存容量，则会按一定规则做报文丢弃。
CAR（Committed Access Rate，承诺接入速率）：使得流量不超过入/出接口允许的带宽，超出限制的那部分数据包会被直接丢弃。目前流量监管使用的技术是CAR。CAR是由包转发引擎PFE完成的，可以在上行PFE上执行，限制流量不超过入接口带宽；也可以在下行PFE上执行，限制流量不超过出接口带宽。
获取封装信息：在下行接口板，获取的封装信息需要根据转发技术决定，例如IP转发则获取目的MAC信息，MPLS转发则需要获取标签信息。

## Slide 49: 简单流分类
简单流分类是指采用简单的规则，如只根据IP报文的IP优先级或DSCP值、IPv6报文的TC值、MPLS报文的EXP域值、VLAN报文的802.1P值，对报文进行粗略的分类，以识别出具有不同优先级或服务等级特征的流量，实现外部优先级和内部优先级之间的映射。
802.1P
MPLS EXP
DSCP
映射
Service Class
Color
Service Class
Color
802.1P
MPLS EXP
DSCP
映射
交换网板
上行方向
VLAN报文
MPLS报文
简单流分类
下行方向
不同的报文
使用不同的
QoS优先级
报文头优先级
报文在
设备内部的
服务等级
Service Class
报文在
设备内部的
丢弃优先级
Color
外部优先级
内部优先级
丢弃优先级
IP-Precedence
IP报文
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 50: DSCP/IP-Precedence/802.1p/EXP的对应关系
优先级由高到低
QoS
FlexE
信道化子接口
802.1P | MPLS Exp | IP-Precedence | DSCP | DSCP Name |  |  |  | 
7 | 7 | 7 | 56-63 | CS | CS7（56） |  |  | 
6 | 6 | 6 | 48-55 |  | CS6（48） |  |  | 
5 | 5 | 5 | 40-47 | EF | EF（46） |  |  | 
4 | 4 | 4 | 32-39 | AF | AF4 | AF41（34） | AF42（36） | AF43（38）
3 | 3 | 3 | 24-31 |  | AF3 | AF31（26） | AF32（28） | AF33（30）
2 | 2 | 2 | 16-23 |  | AF2 | AF21（18） | AF22（20） | AF23（22）
1 | 1 | 1 | 8-15 |  | AF1 | AF11（10） | AF12（12） | AF13（14）
0 | 0 | 0 | 0-7 | BE | BE（0） |  |  | 

## Slide 51: 流量监管与流量整形
流量监管与流量整形都属于流量限速技术。前者对进入设备的流量进行监控，限制流量在一个允许的流入速率范围。如果流量过大就丢弃报文或重新设置报文优先级。后者是对输出报文的速率进行控制，使报文以均匀速率发出。
流量监管与流量整形都使用令牌桶算法评估流量速率。
流分类和标记
队列0
队列1
队列2
队列N
……
其它处理...
拥塞避免
入队列
调
度
拥塞管理
流量整形
出队列
流量监管
（CAR）
流量入
流量出
令牌
令牌桶
令牌桶技术
使用令牌桶对流量进行评估，确定报文是否满足转发的条件。
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 52: 拥塞管理与拥塞避免
队列0
队列1
队列2
队列N
……
拥塞避免
入队列
调
度
拥塞管理
流量整形
出队列
拥塞管理就是使用队列技术处理网络拥塞问题。将报文缓存于不同队列中，对不同的队列分组和应用调度算法，以实现对不同优先级报文的处理。
拥塞避免是一种避免队列拥塞的流控机制。通过监控队列或内存缓冲区的使用情况，在拥塞发生或有加剧趋势时主动丢弃入队列的报文，通过调整流入速率来解除网络过载。
流分类和标记
其它处理...
流量监管
（CAR）
流量入
流量出
流入报文丢弃策略：
尾部丢弃
WRED
队列调度算法：
FIFO （First In First Out，先进先出）
SP （Strict Priority，严格优先级）
WFQ（Weighted Fair Queuing，加权公平队列）
…
QoS
FlexE
信道化子接口
Notes: WRED (Weighted Random Early Detection，加权随机早期检测)：通过对不同优先级数据包或队列设置相应的丢弃策略，以实现对不同流量进行区分丢弃。是在队列拥塞前进行丢弃报文的一种拥塞避免机制。详细请参考华为NE系列产品文档。
FIFO：FIFO不对报文进行分类。FIFO按报文到达接口的先后顺序让报文进入队列，在队列的出口让报文按进队的顺序出队，先进的报文将先出队，后进的报文将后出队。
SP：严格按照队列优先级的高低顺序进行调度。只有高优先级队列中的报文全部调度完毕后，低优先级队列才有调度机会。
WFQ：按队列权重来分配每个流应占有出口的带宽。
更多的调度算法例如RR轮询、WRR加权轮询、DRR差分轮询等不在此介绍。

## Slide 53: 队列分组调度顺序
每个接口有8个端口队列，将8个端口队列可以分为三组队列（PQ、WFQ和LPQ队列）分别应用调度算法。
PQ、WFQ、LPQ之间采用SP调度算法，优先调度PQ队列，再调度WFQ队列，最后调度LPQ队列。
开始
PQ队列空？
WFQ队列空？
LPQ队列空？
执行一轮
PQ调度
执行一轮
WFQ调度
执行一轮
LPQ调度
是
是
是
否
否
否
PQ
队列
队列 1
队列 m
… …
WFQ
队列
队列 1
队列 i
… …
LPQ
队列
队列 1
队列 k
… …
WFQ
调度
SP
调度
SP
调度
SP
调度
目
的
端
口
端口队列调度顺序
队列间的调度流程
QoS
FlexE
信道化子接口
Notes: PQ队列
  PQ队列之间采用SP调度算法，当从队列调度报文时，先从高优先级的队列调度报文。这样，可对不同业务数据提供绝对的优先，对时延敏感的应用如VoIP的延时可以得到保证，对优先业务的报文带宽占用可以绝对优先。
  缺点：报文饿死现象——如果不对高优先级的报文带宽加限制，会造成低优先级报文得不到带宽，可能得不到调度机会。
  通常情况下，只有时延敏感的业务入PQ队列。
WFQ队列
  WFQ队列是按权重进行调度的，调度算法可以是WFQ调度算法，按权重进行剩余带宽的分配。
LPQ队列
  LPQ队列是在高速链路（以太网）接口上实现的队列调度机制。低速链路（如Serial、MP-Group）上不支持LPQ队列。
  LPQ队列之间的调度方式与PQ队列一样，也采用SP调度。不同在于拥塞时PQ可以抢占WFQ的带宽，而LPQ不可以抢占WFQ的带宽。在PQ和WFQ队列调度结束后，如果还有剩余带宽则分配给LPQ。
  实际应用中，可以将BE流用LPQ进行调度。这样，在网络负载较重时，BE流可以完全被限制，优先满足其它业务。
所有的8个端口队列可以全部配置成WFQ，也可以全部配置成PQ，也可以全部配置成LPQ，也可以组合。

## Slide 54: 广域网QoS应用：流标记
广域网络的QoS主要应用在广域链路上。广域链路由于带宽相对于本地链路低很多，常常成为转发的拥塞点。在广域网部署QoS的目的是保障承载的不同业务能够得到应有的SLA。
广域网流标记建议由CE或者CE下游设备完成业务流的DSCP优先级标记。PE设备在VPN接口部署简单流分类即可。
WAN-P
WAN-P
WAN-P
数据中心
企业分支
企业分支
BR-PE
BR-CE
BR-PE
BR-CE
城市A
城市C
城市D
数据中心
数据中心
城市B
CE设备修改不同业务流的DSCP值，完成业务流分类。
PE在不同业务的VPN接入接口部署简单流分类：DSCP映射到队列，然后迭代广域网不同的隧道。
QoS
FlexE
信道化子接口
Notes: 如果CE或者CE下游设备不具备流量标记能力，可以考虑在广域承载网PE入口部署复杂流分类进行流标记入队列，但是会相对影响广域承载网转发性能。

## Slide 55: 广域网QoS应用：流调度
由于广域网转发瓶颈在各个地区的出口广域链路上。例如异地之间互联采用运营商的MSTP专线，带宽受限。为了防止业务流进入广域链路在运营商网络被限速丢弃，需要在广域链路的出口上部署流量整形，保障进入运营商MSTP专线的流量不要超过限速值。
对于企业内部业务需要合理设计QoS策略。比如将核心的生产业务或对QoS要求高的业务部署PQ高优先级调度；将对丢包、时延不敏感的业务配置WFQ调度，分配最基本的带宽保障业务不中断即可。
业务类型 | 重要性 | 优先级 | 调度方式
协议报文 | 高 | CS7/CS6 | PQ
核心业务 | 高 | EF | PQ
视频业务 | 高 | AF4 | PQ
外联业务 | 高 | AF3 | WFQ
办公、测试业务 | 中 | AF2 | WFQ
其他 | 低 | BE | WFQ
某企业QoS设计
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 56: QoS的不足
QoS本身不能解决拥塞问题，无法为业务提供隔离和确定性保障：
  QoS是单跳行为，没有改变网络拓扑架构。
  QoS不改变业务行为，单条流如果突发流量过大，依然会存在拥塞。
  QoS队列少，无法针对特定用户做SLA保障，无法提供确定性的时延保障。
  QoS机制是一个资源管理的经验体系，无法为用户提供独立的资源。
逐跳配置，不改变转发路径，无法区分用户，无法提供独立资源。
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 57: HQoS为用户提供调度和带宽保障
HQoS（Hierarchical Quality of Service，层次化QoS）在QoS基础上提供对接口资源更细粒度、更多层级化的调度管理，实现对接口资源的精细化分配和管理，每个调度队列可以提供带宽保障，但整个机制都是基于QoS，也无法满足确定性时延和隔离诉求。
QoS
业务调度
用户调度
业务调度
HQoS
业务级别调度
物
理
端
口
DQ（Dummy Port Queue，端口队列）
VI（Virtual Interface Queue，虚拟口队列）
GQ（Group Queue，用户组队列）
SQ（Subscriber Queue，用户队列）
FQ（Flow Queue，业务队列）
1
2
3
4
5
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 58: HQoS各调度器CIR不超配，提供用户级带宽保障
HQoS增加了SQ/GP/VI等层次化调度器，每个调度器都有CIR和PIR两个属性，CIR和PIR间采用SP调度，优先保障CIR。
HQoS的带宽保障通过CIR严格扣减和Shaping进行保障，所有调度器的CIR之和小于端口带宽。
802.1P
DSCP
Queue CS7
Queue CS6
Queue EF
Queue AF4
Queue AF3
Queue AF2
Queue AF1
Queue BE
Queue CS7
Queue AF4
Queue BE
Queue CS7
Queue AF4
Queue BE
shaping
shaping
shaping
802.1P
DSCP
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
shaping
802.1P
DSCP
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
DWRR
DWRR
GQ1
GQ2
DWRR
VI
VI
DWRR
DP
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 59: 信道化子接口在HQoS上增加管理实体，提供SLA保障
带宽保障：信道化子接口采用HQoS多层次调度实现资源灵活、精细化管理，每个信道化调度树都有独立的缓存资源和带宽资源，可以提供带宽保障；
时延保障：由于信道化子接口间资源严格保障，可以提供一定范围的时延保障。
信道化子接口采用子接口模型，结合HQoS机制，独占HQoS VI/GQ调度树和带宽，实现严格的调度隔离。
主接口剩余带宽 = 接口带宽 - 所有信道化子接口带宽之和，带宽扣减过程在信道化子接口使能过程自动实现，简化了HQoS的应用模型。
信道化子接口提供了管理实体，能够结合控制器实现资源的管理，提供端到端资源预留，满足点到多点业务保障诉求。
FQ 1-8
SQ
GQ/VI
信道化子接口调度树
200 M
DP
FQ 1-8
SQ
GQ/VI
主接口默认调度树
1000 M – 200 M = 800 M
信道化子接口独占VI/GQ
WRR
1000 M
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 60: FlexE技术兼容以太网，提供独立资源，提供隔离和确定性保障
FlexE（Flexible Ethernet，灵活以太）是在MAC和PHY间引入新的技术，是IP网络的轻量级增强技术，继承已有的以太标准和QoS能力。
通过提供隔离的FlexE接口链路，可以一张网络实现业务综合承载。
通过提供P2P的TDM（Time Division Multiplexing，时分复用）隧道，给每个业务提供独立的资源，满足隔离和确定性时延诉求。
低时延
TDM
交换
大带宽
统计
复用
10 G
80 G
确定性
时延
统计
复用
10 G
MAC
PHY
IP
QoS调度
FlexE
PHY
MAC
IP
QoS调度
统计
复用
PHY
100 G
PHY
100 G
QoS
FlexE
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 61: FlexE基本结构
FlexE技术通过在IEEE802.3基础上引入FlexE Shim层实现了MAC与PHY层解耦，实现了灵活的速率匹配。
FlexE基于Client/Group架构，可以支持多个不同Client接口速率在PHY（Group）上映射和传输。
Client：对应于网络的各种用户接口，每个FlexE接口可以灵活地从Group资源池分配带宽，同时可以进行带宽调整，并通过64b/66b的编码的方式将数据流传递至FlexE Shim层。
Group：本质上就是IEEE 802.3标准定义的各种以太网PHY层，把PHY的带宽池化为5 G、1 G（华为设备支持）粒度的资源。
Shim：作为插入传统以太网架构的MAC与PHY中间的一个额外逻辑层，通过基于Calendar的Slot分发机制实现FlexE技术的核心架构。
FlexE Shim
FlexE Shim
FlexE Client
FlexE Client
FlexE Group
QoS
FlexE
信道化子接口

## Slide 62: 切片技术比较
QoS：所有流量共享8个队列，对资源统一调度，最大化利用统计复用能力，无法区分用户，无法提供独立的资源预留。
FlexE：队列和接口资源隔离，各个资源是按照TDM时隙划分，严格隔离，满足了资源独享与隔离的要求，实现对接口资源进行灵活、精细化的管理。
信道化子接口：队列资源隔离，采用多层次调度实现接口资源灵活、精细化管理，提供带宽保障，并且结合控制器提供端到端资源预留。
DP
SQ
GQ
VI
MAC
PHY
TM
PIC
CS7
BE
SQ
GQ
VI
TM
PIC
信道化子接口
DP
MAC
PHY
CS7
BE
SQ
GQ
VI
CS7
BE
信道化子接口
…
TM
PIC
…
SQ
DP
FlexE Client
FlexE Shim
PHY
CS7
BE
FlexE Client
SQ
DP
CS7
BE
MAC

## Slide 63: 切片技术的实现方式
接口名称 | 应用场景及特性简介
FlexE接口 | 标准以太模式下的物理口，带宽是固定的，但通过FlexE技术可以将一个或多个物理口使能为灵活以太模式，加入到一个组中，这个组内的总带宽可以按需灵活分配给组内的逻辑口。 以上描述中，物理口加入的组称为FlexE组（FlexE Group），可共享组内物理口带宽的逻辑口称为FlexE接口（即灵活以太接口，也称FlexE业务接口）。 FlexE接口通过接口带宽隔离，即可以实现业务隔离。相比传统技术，在端口捆绑方面，FlexE能够实现比特级别的捆绑，解决传统Trunk捆绑逐流或逐包哈希不均匀问题；另外，每个FlexE接口都具备独立的MAC地址，不同接口之间的转发资源隔离，可以避免传统逻辑接口如VLAN子接口转发的头阻塞问题。 FlexE接口技术可以满足移动承载、家庭宽带、专线接入等使用大端口综合承载的场景需求，不同类型的业务承载在不同FlexE接口上，并基于FlexE接口配置带宽，达到基于业务控制带宽的目的，满足5G场景网络分片的需求。
VLAN信道化子接口 | 信道化接口可以通过信道化功能对带宽进行严格隔离。VLAN信道化子接口是指使能了信道化功能的以太物理端口的子接口，不同类型的业务承载在不同信道化子接口上，并基于信道化子接口配置带宽，实现同一物理接口上不同信道化子接口之间的带宽严格隔离，达到基于业务控制带宽的目的，解决不同子接口间业务的带宽抢占的问题。
以太网子接口 | 以太网子接口是在一个主接口上配置出来的虚拟接口，具有三层特性，可在以太网子接口上配置IP地址，实现VLAN间互通。以太网子接口是在一个主接口上配置出来的虚拟接口，这个主接口可以是物理接口也可以是逻辑接口。子接口共用主接口的物理层参数，又可以分别配置各自的链路层和网络层参数。用户可以禁用或者激活子接口，这不会对主接口产生影响。但主接口状态的变化会对子接口产生影响，特别是只有主接口处于连通状态时子接口才能正常工作。

## Slide 64: 网络分片方案举例：SRv6 & SliceID
控制面
配置极简
  基于存量SRv6网络，分片无需配置IP地址
  部署分片时IGP\BGP无改动，现网影响小
弹性扩展
  支持K数量级网络分片
  支持松散SRv6 Policy隧道承载分片
VLAN
VLAN
VLAN
物理主接口
默认分片
业务分片
业务分片
分片业务1
分片业务2
分片业务3
VLAN
VLAN
VLAN
SliceID1
SliceID2
SliceID3
+
SRH
IPv6 Header
=
分片隧道1
分片隧道2
分片隧道3
ETH
VLAN
IP Head
Payload
SRv6 BE
SRv6 Policy
ETH
VLAN
IP Head
GTP
Payload
ETH
IPv6 Head(VPN SID)
HBH SliceID
IP Head
Payload
ETH
IPv6 Head
HBH SliceID
SRH
IP Head
Payload
SliceID说明
  全局唯一网络分片标识
  对应分片平面内所有转发资源
  转发面报文端到端携带SliceID
  各转发节点逐跳根据SliceID匹配对应的分片转发资源
ETH
IPv6 Head(VPN SID)
HBH SliceID
IP Head
Payload
ETH
IPv6 Head
HBH SliceID
SRH
IP Head
Payload
分片业务1
分片业务2
分片业务3
转发面
VRF1
VRF2
VRF3
VRF1
VRF2
VRF3
Notes: 业务通过不同VLAN接入，多个逻辑接口对应网络分片的VPN实例VRF1，VRF2，VRF3……
Ingress PE节点为SliceID为2的网络分片业务流封装VPN SID及SRv6 Policy隧道信息，同时在IPv6 Head与SRH扩展头之间插入Hop By Hop SliceID等于2的扩展头。
中间各节点逐跳查询SRH中的SRv6 SID得到物理出接口，再根据SliceID查询得到此物理出接口下特定的“资源预留”子接口，Hop By Hop SliceID全程不变。
Egress PE节点弹出Hop By Hop扩展头，根据VPN SID转发到对应VRF实例的AC侧接口。
默认分片SliceID为0，不需要插入IPv6 Hop By Hop扩展头，转发面报文格式与传统L3VPN over SRv6 Policy一致。

## Slide 65
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 66: 广域网可靠性简介
广域网可靠性包含设备可靠性和网络可靠性两部分。
设备可靠性：可细分为路由器可靠性和控制器可靠性。
  控制器可靠性通过集群化部署以及部署异地容灾系统来实现。
  路由器可靠性可以通过NSR（Non-Stop Routing，不间断路由）等设备特性实现，相关特性本课程不做单独描述。
网络可靠性：通过部署各层次的快速检测和收敛机制来减少链路故障、节点故障对业务影响。
Notes: 由于不同的广域VPN技术的术语不同，本章节将概要性介绍各种保护机制，不展开特定保护技术介绍。

## Slide 67: TE隧道故障保护技术基础
MPLS TE隧道故障保护有两种思路，局部保护与端到端保护。对于TE隧道，无论是MPLS TE、SR-MPLS TE还是SR-MPLS Policy都可以沿用此思想，但是具体的技术实现略有不同。
端到端保护
端到端保护：是在同一个隧道的起点和终点间建立多条CR-LSP，每条CR-LSP穿越不同的路径。当入节点感知到主CR-LSP不可用时，将流量切换到备份路径上。
端到端保护路径自然切换较慢，需要结合检测机制快速切换。
局部保护
FRR（Fast ReRoute，快速重路由），也称为局部保护，这是一种临时性的保护措施。中间节点/链路故障后，触发局部保护，在局部建立备份CR-LSP，从而进行流量的切换，同时通告隧道首端进行路径的重新计算和备份路径的及时切换。
R2
R1
路径1：主用路径
路径2：备用路径
MPLS TE Tunel
Primary CR-LSP
配置FRR
触发局部保护
局部备份CR-LSP
Notes: MPLS TE的端到端保护分为热备份（Hot-standby）和普通备份（Ordinary）。热备份是备份路径与主路径同时创建。
Segment Routing的局部保护技术较于FRR有增强，叫做TI-LFA（Topology Independent-Loop Free Alternate）。
快速检测机制：以BFD为例的的快速检测机制，支持快速检测设备间的通信故障。

## Slide 68: TI-LFA FRR
TI-LFA FRR能为Segment Routing隧道提供链路及节点的保护。当某处链路或节点故障时，流量会快速切换到备份路径继续转发。
传统LFA算法局限
R1
R2
R3
R4
SIP: 1.1.1.1
DIP: 4.4.4.4
Cost=10
Cost=10
Cost =10
Cost =100
传统LFA算法依赖拓扑存在局限。如图所示SIP流量通过R1转发到达DIP。此时R1-R3链路故障，R1将流量转发给R2。但是在R2感知到故障前无法形成备份路径。
TI-LFA算法
R1
R2
R3
R4
SIP: 1.1.1.1
DIP: 4.4.4.4
Cost=10
Cost=10
Cost =10
Cost =100
TI-LFA借助SR源路由规划能力，在每个节点都会计算备份路径保护故障点。当节点检测到故障时，快速切换到备份路径。
R1-R3主路径：4.4.4.4 Seg-List：R1, R3
R1-R3备路径：4.4.4.4 Seg-List：R1, R2, R4, R3
Notes: 传统LFA无法形成备份路径的本质在于分布式网络架构下，每台设备独立计算路径，在故障瞬间对于最短路径的理解没有共识。

## Slide 69: 端到端保护的局限
以Hot-Standby为例的技术能够保护端到端路径，但是不能解决隧道端点PE的故障。
例如本例中PE1和PE2建立TE隧道，且拥有主备路径。如果PE2发生故障，备份路径无法解决此问题。
PE1
P1
P3
P4
P2
PE2
PE3
CE1
CE2
主路径
备份路径
MPLS TE Tunel

## Slide 70: VPN FRR
VPN FRR利用基于VPN的私网路由快速切换技术，通过预先在远端PE中设置指向主用PE和备用PE的主备用转发路径，并结合PE故障快速探测，旨在解决CE双归PE时，PE节点故障导致的端到端业务收敛时间长的问题。
PE1
P1
P3
P4
P2
PE2
PE3
CE1
CE2
隧道1备路径
隧道1主路径
VPN FRR备份路径（隧道2主路径）
隧道1
隧道1主路径
隧道1备路径
隧道2
隧道2主路径

## Slide 71: IP FRR
如果PE2-CE2链路故障，PE2节点正常。此时PE1-PE2的隧道依然可用，因此不需要端到端的隧道切换。PE2选择PE3的路由作为备份下一跳，当PE2-CE2链路或CE2故障时，快速切换IP流量，即IP FRR。
IP FRR适用于CE-PE间的IP网络。
PE1
P1
P3
P4
P2
PE2
PE3
CE1
CE2
隧道1主路径
隧道1
隧道1主路径
隧道1备路径
隧道2
隧道2主路径
CE3
IP FRR

## Slide 72: 小结：网络多级保护
综上，隧道的可靠性根据端到端路径的故障位置有不同的保护措施。
从端到端转发路径看，建议综合采用多级保护：
隧道中间链路、节点保护
隧道尾节点保护
PE2
P1
P3
P4
P2
PE3
PE4
CE1
CE2
CE3
端到端路径
远端CE故障保护
CE接入故障保护
PE1

## Slide 73
广域承载网络架构
广域承载网络基础
VPN业务
网络流量优化
SLA
网络可靠性
网络管理与运维

## Slide 74: 广域网网络管理与运维
在当前各厂家主流广域网解决方案中，推荐采用SDN解决方案。由SDN控制器集中管理，向转发器下发广域业务。
在华为解决方案中，控制器不仅限于“控制”，更融合了“管理”和“分析”。
NETCONF
Telemetry、SNMP、BGP-LS
Ingress
Egress
Transit
Transit
TWAMP
iFIT
（管、控、析）
网络测量
网络采集/管理
网络分析
测量网络性能指标（时延、抖动和丢包率等）。
基于海量网络性能和监控数据，应用AI算法获得网络分析结果。
多种协议和通道全面采集网络配置数据、性能数据和监控数据。
高效的网络配置管理。
Notes: 本图中未呈现隧道技术、流量统计等相关协议。

## Slide 75: SNMP
SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）是广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议。
SNMP提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机（即网络管理工作站NMS）来管理设备的方法。
通过“利用网络管理网络”的方式，SNMP实现了对网络设备的高效和批量的管理；同时，SNMP协议也屏蔽了不同产品之间的差异，实现了不同种类和厂商的网络设备之间的统一管理。
SNMP简介
SNMP协议
NMS（SNMP服务端）
例如iMaster NCE
被网管设备（SNMP客户端）
例如路由器、交换机等
代理进程
MIB

## Slide 76: NETCONF
SNMP并不是面向配置的协议，随着网络规模的增大、复杂性的增加，SNMP已经不能适应当前复杂网络的管理，特别是不能满足配置管理的需求。
SNMP的短板
NETCONF协议
NMS（NETCONF客户端）
例如iMaster NCE
NETCONF（Network Configuration Protocol，网络配置协议）提供了一种网管和网络设备之间通信的机制。
网络管理员可以利用这套机制在网管上增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。
NETCONF使用YANG文件来描述设备的数据模型。YANG文件比起MIB更具层次化结构。
NETCONF简介
数据模型
被管理设备
（NETCONF服务端）
YANG

## Slide 77: Telemetry
Telemetry，也称为Network Telemetry，即网络遥测技术。主要用于监控网络，包括报文检查和分析，安全侵入和攻击检测，智能收集数据，应用的性能管理等。一般配合NETCONF使用，通过分析器分析Telemetry收集来的数据，分析器与控制器联动，根据分析结果自动修改设备配置等。
Telemetry优势：
  基于YANG标准模型。
  采集数据的精度高，且类型十分丰富，充分反映网络状况。
  一次订阅，持续上报。
  故障定位更快速、精准。
采集器
控制器
分析器
Telemetry
上传数据
NETCONF
下发配置
网络设备
亚秒级
YANG模型

## Slide 78: BGP-LS
BGP-LS（BGP Link State）在BGP基础扩展新的NLRI。此NLRI携带链路、节点和拓扑前缀等信息，又称为链路状态NLRI。
BGP-LS支持汇总网络层拓扑、带宽、时延等信息，统一上送控制器用于路径计算。
BGP-LS
（拓扑、带宽、时延）
控制器
BGP-LS
IGP
TWAMP
TE
SR
BGP-LS将网络层各种协议汇总，包括：
  IGP：汇总各AS IGP信息
  TWAMP：测量信息，例如接口时延
  TE：TE信息，例如带宽
  SR：SR信息，例如SR标签

## Slide 79: TWAMP
TWAMP（Two-Way Active Measurement Protocol，双向主动测量协议）用于测量IP网络中两台设备之间的双向延迟、抖动以及丢包率等IP性能。它基于TCP连接进行协商，并利用UDP数据包作为测量探帧。
Session-Sender
Session-Reflector
Control-Client
Server
Control
Test
TWAMP通信模型
Control-Client：负责建立、启动和停止TWAMP会话，并收集统计结果。
Server：负责响应Client发起的建立、启动和停止TWAMP会话的请求。
Session-Sender：由Client调度，主动向外发送用于性能统计的探帧。
Session-Reflector：由Server调度，应答Sender发送过来的探帧。
测试面
控制面
Notes: TWAMP Light是基于标准协议定义的TWAMP的轻量级架构。与TWAMP标准框架相比，TWAMP Light简化了建立性能测量会话的控制协议。

## Slide 80: TWAMP Light
TWAMP Light提供了一种简化的TWAMP架构，消除了TWAMP-Control协议的必要性，将反射端的控制层移至发射端，保证TWAMP的控制模块集中部署，反射端的能力要求被大大降低，可以简单地在网络中部署Light测试点。
Control-Client，Server，Session-Sender部署于同一主机，作为控制端（Controller），因此，在完成性能检测过程中可以省略标准架构中控制会话的建立过程。Session-Reflector部署于另一主机作为响应端（Responder）。
Server
Control-Client
Session-Sender
Session-Reflector
Controller向Responder发送测试报文，Responder作为反射端反射测试报文。
反射端无需了解会话状态，Session-Reflector在接收到测试报文之后，复制必要的信息，构建测试报文的sequence number以及时间戳，最后返回给控制端。
控制端接收到反射回的测试报文后，搜集双向路径指标。
Controller
Responder
TWAMP Test
无控制面协商
Notes: TWAMP标准版基于TCP协商控制面，测试报文基于UDP；反射端需要了解Session状态，不同厂商可以互通。
TWAMP Light无控制面协商过程，测试报文基于UDP；实现简单，配置简化，反射端无需了解Session状态。

## Slide 81: TWAMP应用场景
在TWAMP统计方式中，网元设备无需生成和维护统计数据，性能管理系统只需管理网络内性能统计发起节点（即TWAMP客户端）即可获取整网的性能统计数据，实现快速、灵活地部署IP网络的性能统计。
TWAMP应用在企业广域网中，可测量任意两个节点间时延、抖动、丢包率，从而为故障排除、流量优化等提供参考依据。
控制器指示网络设备建立性能测量会话。例如R1作为TWAMP Client，主动发起IP性能统计。
R1和R2发起TWAMP测量会话。
R1将测量结果上报给控制器。
R1
R2
性能管
理系统
1
3
2

## Slide 82: iFIT
传统带外测量原理（Ping、TraceRoute、TWAMP…）
Ingress
Egress
真实流量路径
检测报文路径
传统带外测量原理（Y.1731、Y.1711…）
测试报文非真实业务数据，路径可能不一致。
Ingress
Egress
采样报文
基于管道检测，而无业务级检测。
间隔发包，采样精度低。
iFIT（in-situ Flow Information Telemetry，随流检测）
随流：检测业务报文，真实反映业务路径及时延信息。
逐包：对报文逐个检测，精确捕获业务丢包。
Controller
Telemetry
1
1
1
0
0
0
染色周期T1
T2
时间戳t1
1
1
1
0
0
染色周期T1
T2
时间戳t2
链路时延 = 本节点接收时间 – 上节点发送时间
丢包位置 ：每节点Telemetry上报信息，对比获得丢包位置。
分段KPI
分段KPI
分段KPI
端到端KPI
Notes: iFIT对端到端业务报文进行测量，从而得到IP网络的真实丢包率、时延等性能指标。iFIT在业务流中插入报文头做染色标记。通过Telemetry周期性采集信息，支持端到端时延统计、丢包测量等特性。

## Slide 83: iFIT for VPN over SRv6场景
SRv6基本场景：
  首节点，在IPv6基本头和负载之间插入SRH，SRH携带SRH基本头+iFIT扩展头。
  支持SRv6的节点，能够支持E2E/逐跳上报iFIT统计信息。
  不支持SRv6，但支持IPv6转发的节点，携带iFIT的业务报文正常转发。
PE1
P1
P3
PE2
iMaster NCE-IP
ETH
Payload
Telemetry
VRF 100
END.DT4 SID: B::1:1:D100
DA: B::1:1:D100
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
DA: B::1:1:D100
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
DA: B::1:1:D100
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
ETH
Payload
Notes: End.DT4 SID表示PE类型的Endpoint SID，用于标识网络中的某个IPv4 VPN实例。
对于MPLS报文，iFIT头是插在MPLS标签和MPLS Payload之间的。

## Slide 84: iFIT for SRv6 Policy场景
SRv6 Policy场景：
  iFIT扩展头封装到SRH的Option TLV中。
  支持SRv6的节点，能够支持E2E/逐跳上报iFIT统计信息。
  不支持SRv6，但支持IPv6转发的节点，携带iFIT的业务报文正常转发。
DA: P1
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
(PE2,P3,P1)SL=2
DA: P3
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
(PE2,P3,P1)SL=1
DA: PE2
SRH基本头
iFIT(E2E/Trace)
Payload
ETH
(PE2,P3,P1)SL=0
PE1
P1
P3
PE2
iMaster NCE-IP
Telemetry
VRF 100
END.DT4 SID: B::1:1:D100
ETH
Payload
ETH
Payload

## Slide 85: 基于iFIT呈现业务路径
每检测周期，设备上报报文统计计数时，同时上报流表方向、接口、TTL。
iMaster NCE-IP基于各节点的上报信息还原该条流的路径信息。
不依赖隧道类型（SRv6/SRv6 Policy/SR-MPLS TE/SR-MPLS BE/MPLS…）。
不依赖中间节点是否支持iFIT。
路径还原
R3
R2
R5
R4
R6
R1
GE1/0/0
GE 1/0/2
GE 1/0/0
GE 1/0/2
GE 1/0/0
GE 1/0/2
GE 1/0/0
GE 1/0/2
TTL=255
TTL=254
TTL=253
TTL=252
iMaster NCE-IP

## Slide 86: 基于iFIT定位故障点
结合物理拓扑、质差业务的端节点，基于iMaster NCE-IP内置AI算法，进行路径聚合，寻找到导致业务质差的最小区域，辅助进一步定位定界。
iFIT
R3
R2
R5
R4
R6
R1
iMaster NCE-IP
业务1
业务2
业务3
筛选全网质量较差的业务，例如业务1、业务2、业务3。
智能计算三个业务的公共路径。
选择其中一个业务进行iFIT故障检测。以业务1为例。
基于逐跳iFIT检测，定界到R5。
R1
R3
R5
R6
iMaster NCE-IP
业务1

## Slide 87
(判断题)一个SR Policy隧道由三元组标识<Headend, Color, Endpoint>，包含多条候选路径。( )
  正确
  错误
(多选题)以下属于广域网承载技术的有哪些选项？( )
  SR-MPLS
  SRv6
  MPLS LDP
  MPLS TE
Notes: A
ABCD

## Slide 88
本章节以拥有“两地三中心”和各地分支机构的大型企业为例，完整介绍企业广域承载网典型架构、承载技术、VPN业务、网络流量优化、SLA、可靠性、网络管理与分析等概念和技术原理。
在真实的生产网络中，需要工程师综合考虑现网情况，根据企业自有业务确定网络架构和技术应用等。