## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
吴越/WX291773
2021.5.12
卢玥玥/WX445705
新开发
2020.10.19
2020.12.10

## Slide 2: 企业广域承载网络设计

## Slide 3
企业广域承载网络也可称为企业广域骨干网络，用于实现企业分支之间、企业分支与云之间、云和云之间的互联互通。
过去企业广域承载网络只需要起到转发流量的作用即可，但是随着企业业务的发展，企业业务对于网络的依赖性开始变高，因此业务对于网络提出了SLA保障的要求。
企业广域承载网络为了满足业务的需求出现了各种新技术，但是随之而来的是广域承载网络的运维与设计的复杂化。
本节课将基于华为云广域网络解决方案，为大家理清广域承载网络涉及的相关技术与网络设计思路。
Notes: 本课程基于华为云广域网络解决方案进行介绍。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述企业广域承载网络面临的挑战
  描述华为云广域网络解决方案的基本功能
  描述企业广域承载网络的基础设计思路
  描述企业广域承载网络隧道与VPN设计思路
  描述企业广域承载网络SLA与可靠性设计思路
  描述企业广域承载网络优化与运维设计思路

## Slide 5
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 6: 企业广域承载网介绍
广域承载网按照层次划分可以分为IP承载网与传输承载网，对于大多数企业来说传输承载网往往无法自建（铺设光纤需要资质），因此一般会租用运营商的传输线路。基于传输网络，企业可以自行构建IP承载网。
企业自建的IP承载网络就是企业广域承载网，有时也被称为企业骨干网或企业核心网。
企业承载网承载了企业内部跨地域互联的业务，比如数据中心之间的同步业务，企业分支与总部之间的语音业务等。
传输承载网
分支站点
分支站点
数据中心
总部
IP承载网
Notes: 本课程所说的广域承载网指的主要是广域IP承载网。

## Slide 7: 企业广域承载网架构介绍
不同企业的广域承载网在规模和实际拓扑上会有较大差异，但总体架构一般可以分为接入层，汇聚层与核心层。
分支站点
分支站点
数据中心
总部
接入层：
主要用于接入不同地区的企业站点或不同类型的业务。
汇聚层：
基于业务类型或者地理位置进行分类汇聚，接入核心骨干网。
接入层
汇聚层
核心层
核心层：
作为顶层互联区域，提供业务高速互访。

## Slide 8: 企业广域承载网的发展趋势
云计算、大数据等新技术的产生促进了企业业务的发展，同时也对企业广域承载网提出了新的要求。
  多网融合
  多业务灵活承载
  高可靠
  简便运维
生产承载网
办公承载网
分支站点
分支站点
数据中心1
总部
数据中心2
简便运维
网管/控制器
多网融合
高可靠性
多业务灵活承载
融合承载网
Notes: 多网融合：
  承载网采用一张物理网络，融合承载生产、办公等业务。通过BGP强大的路由策略对承载网流量进行控制，根据不同的业务属性部署相应的分流策略，让生产、办公等不同类型的业务按照制定的策略运行在不同的路径上。
多业务灵活承载：
  随着多业务上云以及多网融合，网络资源使用率低，网络流量不均衡的现象愈发严重。通过Segment Routing技术可以灵活规划路径承载流量，提高网络的利用率。
高可靠：
  可靠性可以分为网络可靠性与业务可靠性。
  网络可靠性需要从网络架构、网络稳定性等方面进行考虑。
  业务可靠性主要基于业务的诉求，针对网络带宽、时延、丢包率等方面做出优化。
简便运维：
  对拓扑、事件、配置、业务发放、链路质量等统一管理。
  对流量入隧道、隧道带宽、路径、节点流量等动态控制。
  应用数据流可视、可分析、可预测。

## Slide 9: 企业广域承载网面临的挑战
企业广域网的发展趋势带来了较多的挑战。
  多网融合
    挑战：多业务隔离困难。
  多业务灵活承载
    挑战：网络资源规划不精确，流量路径规划部署困难。
  高可靠
    挑战：无法做到全场景快速收敛，业务SLA无法有效保障。
  简便运维
    挑战：流量路径调优不精确，无法可视化运维。
分支站点
数据中心1
总部
数据中心2
网管/控制器
多业务隔离困难
路径规划存在缺陷
路径调优不够准确
部分场景下网络无法快速收敛
流量无法可视化运维
流量路径部署困难
1类业务转发路径
1类业务备份转发路径
2类业务转发路径
3类业务转发路径
Notes: 多业务隔离：
  由于多网融合导致原来物理隔离的生产与办公网络现在被承载于一张网络上。在一张网络上隔离业务对于部分企业来说使用VPN技术就可以满足需求，但是对于另一部分企业来说，就需要通过硬管道的方式来隔离业务。
网络资源规划，流量路径规划：
  为了充分利用网络资源（主要是带宽），网络的流量需要被规划。传统的流量工程（主要指MPLS-TE）存在较多弊端，比如配置复杂，算路机制存在缺陷等，无法有效解决多业务承载面临的问题。
网络快速收敛，业务SLA保障：
  传统网络为了缩短收敛时间一般会采用FRR技术，但是基于LFA或RLFA算法的FRR存在使用场景限制，在面对高可靠性需求的网络时有可能存在无法提供高可靠特性的情况。
流量路径调优，可视化运维：
  传统企业广域网在测量网络质量时主要使用NQA技术，但是NQA在测量网络时存在精度不足的问题无法反映网络的真实情况，导致无法有效地进行流量路径调优。
  传统的网管软件无法基于业务进行端到端的流量监控，对于流量无法做到可视化运维。

## Slide 10: 应对企业广域承载网的挑战
面对挑战华为推出了云广域网络解决方案：
  多业务隔离困难
    部署网络切片技术，不同切片承载不同业务。
  流量路径规划部署困难
    基于SR技术，配合控制器全局规划路径，自动部署。
  缺乏网络快速收敛机制，业务SLA保障困难
    基于TI-LFA计算备份路径，配合FRR，Hot-standby技术实现网络快速收敛。
  流量路径调优困难，缺乏可视化运维
    基于TWAMP与IFIT技术精确感知网络质量，准确调优流量。
大带宽切片
低时延切片
默认切片
基于SR技术规划路径
网络切片，实现业务隔离
语音业务
云业务
上网业务
基于TI-LFA计算备份路径
TWAMP/IFIT
通过TWAMP或IFIT，探测网络性能

## Slide 11
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 12: 华为云广域网络解决方案概览
E2E SRv6
骨干/DCI
城域
城域
B2C
B2B
B2H
企业专线
垂直行业
CloudVR
在线游戏
4k/8k视频
Internet
分析
管理
控制
NETCONF/YANG
Telemetry
极简架构，智慧连接，智能运维
解决方案亮点
全场景统一平台，宽带业务/专线/数据中心出口/国际出口场景/BNG场景5合1。
2、新协议：SLA可保障，时延可承诺
4、新运维：AI加持的智能运维，业务质量可视
SRv6缩短TTM，时延可承诺
iMaster NCE-IP+IFIT，逐跳丢包检测方案。
TI-LFA 协议，E2E 50 ms倒换。
FlexE切片间0抢占，带宽可保障。
网络切片粒度（最小1 G）
3、新管道：FlexE硬切片，带宽可保障
普通业务
VIP业务
1、新平台：大容量全业务——NetEngine系列路由器
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
Notes: TI-LFA：Topology-Independent Loop-free Alternate，拓扑无关的无环替换路径
BNG：Broadband Network Gateway，宽带网络业务网关
TTM：Time To Market，上市时间

## Slide 13: 华为iMaster NCE-IP控制器框架图
Manager&Controller
北向接口
网络设备
APP
基础应用APP
增值应用APP
移动承载应用APP
RESTful
SNMP
XML
CORBA
FTP
Analyzer
业务管理
MPLS调优
PCEP
南向接口
NETCONF
Telnet
SNMP
BGP-LS
FTP
网元管理
IP调优
BGP-LS
分片管理
集中算路
路由扩散
第三方设备适配
南向编程框架
流量预测
大数据引擎
仿真分析
流量分析
故障诊断
异常检测
SLA监控
Telemetry
ATN
NE
CX
统一Portal
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
Notes: iMaster NCE-IP基于云化平台实现服务化和组件化，包括网络管理、网络控制、网络分析三大逻辑模块和面向场景的多种应用，可针对客户需求实现灵活的模块化部署。

## Slide 14: 云广域网络产品介绍
Internet
Cl
Cloud
接入
城域
骨干
ATN系列移动承载路由器
NE系列城域路由器
NE、CX系列云骨干路由器
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
Notes: 华为具备全场景SRv6产品能力，包括运营商和企业的接入网、城域网和骨干网路由器。

## Slide 15: 华为云广域网络解决方案主要功能
华为云广域网络解决方案主要提供如下功能：
  转发路径自动规划，自动部署。
  网络性能实时监控，流量智能调优。
  网络切片，流量隔离转发。
  可视化运维，快速定位故障。
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
分支站点
总部
IP承载网
南向通道
路径自动规划
路径自动部署
可视化运维
主路径
备路径
低时延切片
默认切片
网络切片

## Slide 16: 路径规划部署概述
传统流量工程（MPLS TE）在规划部署路径时存在路径计算不准确，转发路径部署困难等问题。
为了解决传统流量工程的问题，华为云广域网络解决方案通过SDN控制器+Segment Routing技术优化了路径计算的过程，降低了转发路径部署的难度。
Segment Routing技术通过如下步骤规划并部署转发路径：
  设备通过BGP-LS协议将网络拓扑上报给控制器，控制器基于需求形成转发路径。
  控制器通过PCEP或BGP SR-Policy技术将计算出的路径下发给设备。
  相关流量根据路径转发数据。
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
RR
PE1
PE2
P1
PE4
PE3
BGP-LS
BGP SR-Policy/PCEP
网络管理员
2
输入需求
控制器自动规划路径
3
上报网络拓扑
1
部署转发路径
4
Notes: BGP-LS是收集网络拓扑的一种新的方式，可以使拓扑收集更加简单高效。使用BGP-LS上报拓扑信息有如下优势：
  降低对上层控制器计算能力的要求，且不再对控制器的IGP能力有要求；
  BGP协议将各个进程或各个AS的拓扑信息做汇总，直接将完整的拓扑信息上送给控制器，有利于路径选择和计算；
  网络中所有拓扑信息均通过BGP协议上送控制器，使拓扑上送协议归一化。
BGP SR-Policy将数据转发路径信息通过BGP路由下发给头端设备，流量由头端节点引导进入特定SR-Policy中。SR-Policy中的段列表被用于指导流量转发。段列表由一系列的优化目标（optimization objective）和限制（constraints ，例如时延、亲和性和SRLG等）综合计算得到。
SR Policy是当前最主流的实现SR的方式。

## Slide 17: 网络性能监控与调优概述
随着网络的快速普及，越来越多的企业业务被网络承载，企业业务对于网络的要求越来越高，因此需要提供快速、灵活的IP网络性能统计工具，便于及时了解网络的性能状况。
华为云广域网络解决方案通过TWAMP与IFIT技术可以精确快速地测量出网络的历史与实时性能。
基于实时网络性能，控制器可以通过PCEP或BGP SR-Policy调优网络。
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
RR
PE1
PE2
P1
PE4
PE3
BGP SR-Policy/PCEP
控制器基于网络性能调优转发路径
控制器下发调优后的转发路径
SNMP/FTP/Telemetry
TWAMP/IFIT
链路产生大量丢包
通过TWAMP或IFIT检查网络质量
1
2
设备上报网络性能数据至控制器
3
4
5
Notes: TWAMP是标准协议，能够部署在IP、MPLS、L3VPN等网络中。TWAMP可获得性、可部署性较强，无需时钟同步。
IFIT是一种直接对业务报文进行测量，从而得到IP网络的真实丢包率、时延等性能指标的检测方式，具有部署方便、统计精度高等突出优点。

## Slide 18: 网络切片概述
利用FlexE/信道化子接口、QoS队列等分片资源保留技术，可以将业务划分到各自的业务片中，分片间实现隔离、业务不相互影响，提供不同的SLA保障等级。
切片的本质是一种SLA保障手段，它有效的将用户所需要的网络能力组织整合起来，形成一张逻辑网络，而这个逻辑网络就是“切片”。
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
DP
SQ
GQ
VI
MAC
PHY
TM
PIC
CS7
BE
SQ
GQ
VI
TM
PIC
信道化子接口
DP
MAC
PHY
CS7
BE
SQ
GQ
VI
CS7
BE
信道化子接口
…
TM
PIC
…
SQ
DP
FlexE Client
FlexE Shim
PHY
CS7
BE
FlexE Client
SQ
DP
CS7
BE
MAC
QoS
信道化子接口
FlexE
Notes: 信道化子接口有一种能够隔离不同类型业务的机制。不同业务流量可以归属到不同的Dot1q封装方式的VLAN信道化子接口上，每个信道化子接口可以实现独立的HQoS调度，从而实现不同类型业务之间的隔离。
FlexE技术是一种基于以太网的多速率子接口在多PHY链路上的承载技术，支持捆绑、通道化和子速率。
SQ：Subscriber Queue，用户队列
GQ：Group Queue，组队列
VI：Virtual Interface，虚拟接口
DP：Data Plane，数据平面
TM：Traffic Manager，流量管理
PIC：Physical Interface Card，物理接口卡

## Slide 19: 运维概述
发现秒级突发流量
峰值流量是15分钟内每5秒的最大值
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
网络TOP N，快速发现网络瓶颈
区域流量/质量地图，快速识别热点区域
性能拓扑，质量劣化清晰可见
流量秒级峰值，真实反映带宽瓶颈

## Slide 20: 金融云广域场景
随着分布式云数据中心建设，云骨干网弹性扩容，增加核心、汇聚节点实现多中心的互联互通。同时引入SDN、SRv6等技术，实现网络智能管理、流量调优等功能。
  业务快速发放，集中算路，智能选路。
  网络智能化可视化，实时感知业务状态。
  向分布式多地多中心架构演进。
  能力开放，控制器提供开放的南向和北向接口。
解决方案概述
使用场景介绍
主要功能介绍
一级分行
A数据中心
C数据中心
B数据中心
DC-PE
DC-P
WAN-P
RR
WAN-P
WAN-P
DC-P
DC-PE
DC-PE
DC-P
RR
BR-PE
BR-PE
A城市
B城市
骨干网
C城市
iMaster NCE-IP
一级分行

## Slide 21
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 22: 企业广域承载基础网络设计概览
企业广域承载基础网络设计主要包括物理网络设计，IP地址规划与路由设计。
PE
PE
PE
PE
PE
PE
P
P
P
承载网
IS-IS
BGP
物理网络设计
路由设计
IP地址规划
1.1.1.1/32
1::1/128
RR

## Slide 23: 企业广域承载物理网络设计思路
1. 物理网络设计
接入层网络设计
BGP路由设计
2. IP地址规划
IGP路由设计
汇聚层网络设计
IPv4地址规划
IPv6地址规划
核心层网络设计
3. 路由设计
SRv6 Locator规划

## Slide 24: 核心层设计
核心层是整个网络的中枢，承担各类业务流量汇聚并进行中转转发，核心节点的选择需要综合考虑如下三个要素：
  业务量：需要综合考虑现有业务量情况，以及未来可预期的业务增长。
  物理位置：核心节点是承载网的关键基础设施，必须保障其安全性、资源易获取性和易维护性。
  节点数量：核心层通常采用Full-mesh+双平面架构，需要保持稳定性。
核心层设计
接入层设计
汇聚层设计
核心层
城市A
城市C
城市B
新增站点
Notes: 业务量涉及两个方面：第一是业务流向，即最终业务都汇聚到哪里，第二是业务量的大小，这两者相辅相成。一般来说汇集越集中的地方，业务量也会越大。核心节点须选择业务流向集中并且业务量大的节点。
核心节点同城之间通过波分互连，异地之间通过跨省或城域的运营商专线互连。需要综合考虑核心节点数量，且核心节点数量不宜过多。

## Slide 25: 汇聚层设计
汇聚层设计要综合考虑各个汇聚点的业务类型和业务量，在规划承载网建设初期，可基于企业现有业务情况来规划，例如以下三种汇聚模式：
  数据中心汇聚（DC-PE）：用于汇聚企业内数据中心、业务中心等给总公司提供服务的业务单元。
  城域汇聚（MAN-PE）：用于汇聚同城机构、附属机构等城域业务。
  分支汇聚（BR-PE）：用于汇聚分公司及省级城域机构、附属机构业务。
核心层设计
接入层设计
汇聚层设计
模型一：DC/业务中心汇聚
模型二：同城城域汇聚
模型三：区域分支汇聚
核心层
汇聚层
接入层
核心层
DC汇聚
数据中心
业务中心
…
核心层
汇聚层
接入层
核心层
BR汇聚
区域公司
附属机构
…
核心层
汇聚层
接入层
核心层
MAN汇聚
同城机构
附属机构
…

## Slide 26: 接入层设计
接入层设计要考虑接入业务的所需带宽、所用专线、专线价格等，同时也需要考虑接入可靠性与流量负载分担等问题。比如：
  在接入层采用“口”字形组网，构成主备双平面，提高网络可靠性。
  在主备平面可通过业务规划或路由策略对广域流量进行负载分担。
核心层设计
接入层设计
汇聚层设计
接入层
汇聚层
接入层
汇聚层

## Slide 27: 承载网专线选择
只有少部分企业有能力自建传输专线，对于大部分企业来说构建承载网需要购买运营商的传输专线，并基于传输专线搭建企业的承载网。
运营商现有的传输专线主要是MSTP与OTN专线：
  对于分支企业接入承载网接入层的业务可使用MSTP专线，也可以使用MPLS VPN专线。
  对于承载网接入层与汇聚层之间可使用MSTP专线。
  如果汇聚层与核心层不在同一个机房，则汇聚层与核心层之间可以使用MSTP/OTN专线。
  对于核心层设备之间可以选用MSTP/OTN专线，如果核心层设备之间有裸光纤资源也可以采用DWDM专线。
PE
PE
P
P
MSTP
裸纤
OTN

## Slide 28: 企业广域承载网络IP地址规划思路
1. 物理网络设计
接入层网络设计
BGP路由设计
2. IP地址规划
IGP路由设计
汇聚层网络设计
IPv4地址规划
IPv6地址规划
核心层网络设计
3. 路由设计
SRv6 Locator规划

## Slide 29: IP地址规划全景图
业务的发展促使越来越多的网络开始部署IPv4/IPv6双栈网络，而双栈网络的地址规划是双栈网络的基础。
IP地址规划一般可以分为：
  IPv4地址规划
  IPv6地址规划
  SRv6 Locator规划
PE
PE
PE
PE
P
P
P
PE
PE
承载网
1.1.1.1/32
100.0.0.0/24
100::/64
2000::/64
1::1/32
Locator: FC00::1
IPv4地址规划
IPv6地址规划
SRv6 Locator规划
10.0.0.0/30

## Slide 30: IPv4地址设计原则
考虑业务继承和网络管理的方便，骨干网中保留互连IPv4地址的使用。IPv4地址的分配应该遵循客户现有的IPv4地址分配规范，按规范要求来分配IP地址。
IPv4地址设计原则
唯一性
  骨干网络中不能有两台主机采用相同的IP地址。即使使用了支持地址重叠的VPN技术，也尽量不要规划两台主机使用相同的地址。
连续性
  连续地址在分层结构的网络中易于进行路由聚合，大大缩减路由表，提高路由算法的效率。
扩展性
  地址分配在每一层上都要留有余量，在网络规模扩展时能保证连续性。
实意性
  “望址生意”，好的IP地址规划使每个地址具有实际含义，看到一个地址就可以大致判断出该地址所属的设备。
广域承载网IPv4地址分配范围
控制器地址
骨干网设备互联地址
骨干网设备环回口地址
PE/CE互联地址
PE
PE
PE
PE
P
P
CE
CE
CE
CE
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划

## Slide 31: 环回口地址设计原则
各路由器的Loopback地址对于整个网络的正常运行有着至关重要的作用，因而对于各个路由器的Loopback地址的分配和管理，应当采取统一的专有地址空间。
环回口地址设计原则与使用场景
Loopback地址分配采用32位掩码的原则。
  基于物理位置分配，并且预留足够地址空间。
  同一地理位置基于平面分配：如果有多平面则按一平面、二平面依次分配。
PE
P
CE
CE
PE
用于设备与控制器通信
用于设备之间建立BGP邻居
用于设备之间建立LDP邻居
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划

## Slide 32: IPv4地址规划建议
广域承载网建议采用专用网段，分配的范围包括承载网设备内部互联地址、承载网接入地址、设备管理地址等，地址分配规划参考如下：
  内部互联地址：承载网内部设备互联的接口IP掩码采用30位。
  接入地址：承载网的接入层设备接口由于需要和原有网络互联，其接入接口IP建议基于原来的规划按需分配，譬如使用29位掩码地址。
  地址分配顺序：互连地址从低到高分配，Loopback地址从高到低分配。
  同层设备互连：编号小的设备取奇地址，编号大的设备取偶地址。
  不同层次设备互连：靠近网络核心的设备取奇地址，远离网络核心的设备取偶地址。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划

## Slide 33: IPv4地址典型规划
IPv4地址可基于规划建议规划，或者基于公司的规划原则统一规划。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
PE1
PE2
P1
P2
CE2
CE1
PE3
PE4
P3
P4
CE3
CE4
承载网
128.1.1.0/30
.2
.1
128.1.1.4/30
.5
.6
128.1.1.8/30
.10
.9
128.1.1.12/30
.13
.14
128.1.1.16/30
128.1.1.20/30
128.1.1.24/30
128.1.1.28/30
128.1.1.32/30
128.1.1.36/30
.17
.18
.21
.22
.25
.26
.29
.30
.33
.34
.37
.38
192.168.1.0/29
192.168.1.8/29
192.168.1.16/29
192.168.1.24/29
.7
.1
.15
.9
.17
.23
.25
.31
L0：128.0.0.251/32
L0：128.0.0.253/32
L0：128.0.0.254/32
L0：128.0.0.252/32
L0：128.0.0.247/32
L0：128.0.0.250/32
L0：128.0.0.249/32
L0：128.0.0.248/32
环回口IP从高到低分配
靠近核心层使用奇数IP
远离靠近核心层使用偶数IP
同层设备编号小的使用奇数IP
同层设备编号大的使用偶数IP

## Slide 34: IPv6地址规划需求与原则
统一性原则
唯一性原则
层次化原则
安全性原则
连续性原则
可扩展性原则
需要多少地址
哪些地址类别会用来做filter/ACL
网络有哪些路由域以及在什么地方会进行路由聚合
需求
规划
PE
P
CE
CE
PE
2000:EAB8:2203:5505::1/127
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
Notes: 统一性原则：全网的所有IP地址统一规划，包括业务地址、平台地址、网络地址等。
唯一性原则：每个地址全网唯一。
层次化原则：IPv6海量地址空间对路由聚合能力提出了更高的要求，IPv6地址规划首要任务在于减少网络地址碎片，增强路由聚合能力，提高网络路由效率。
安全性原则：相同业务属性具有相同的安全要求，业务之间的互访需要进行安全控制，同一种业务属性划分到同一段地址空间，有利于安全设计和策略管理。
连续性原则：IPv6地址段与段之间，段内地址尽量保持连续，连续的IP地址避免地址浪费。
可扩展性原则：IP地址的规划与划分应该考虑到网络的发展要求，为未来扩容预留空间，少量子网的增加不需要大规模架构和策略调整。

## Slide 35: IPv6结构化规划介绍
结构化规划：IPv6海量地址空间对路由聚合能力提出了更高的要求，建议层次化分配IPv6地址，这样有利于通过路由聚合缩小路由表规模，同时将IPv6地址中子网字段再划分为几个相对独立的字段（如果条件允许，建议按4 bit为粒度划分），提高地址的可读性。如下是一个规划样例：
N bit
64 bit
(64-N) bit
网络类型
可分配地址块
主机地址
固定前缀
4 bit
(64-4-N) bit
  固定前缀：申请的固定前缀。
  网络类型：为不同网络的标识，如：0表示骨干网，1表示数据中心，2~F保留。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划

## Slide 36: IPv6地址规划建议
IPv6地址规划需要根据其聚合性设计，聚合性强的字段应放在高位，如：地址空间、区域。过度的分层会导致业务与地址规划耦合性强，不便于后续业务发展，同时也会降低地址空间利用率。因此，需要结合现网实际情况确定合理的字段数。
N bit
64 bit
(64-N) bit
属性标识
网络类型
主机地址
固定前缀
4 bit
(64-16-N) bit
地址类型
地域
可分配地址块
  固定前缀：企业从地址分配机构申请的前缀，长度固定。
  子网：
  属性标识：作为地址的第一级分类，用于区分地址类型。
  网络类型：用于标识不同类型网络。
  地址类型：在网络中标识不同地址的类型。
  地域标识：在网络标识不同的地域。
  可分配地址块：预留的可用于未来继续分配的地址块。
  接口地址：IP地址后64位，相当于IPv4地址中的主机ID。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
4 bit
4 bit
4 bit

## Slide 37: IPv6地址典型规划
IPv6地址可基于规划建议规划，或者基于公司的规划原则统一规划。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
PE1
PE2
P1
P2
CE2
CE1
PE3
PE4
P3
P4
CE3
CE4
承载网
2001::1:1:103:100:0/127
IPv6互联地址：2001 : : 1 : 1 : 101 : 100 : 0/127
地址用途
区域
互联设备
互联链路
固定前缀
IPv6环回地址：2001 : : 1 : 100 : 0 : 0/128
区域
所属设备
固定前缀
承载网
2001::1:1:204:300:0/127
2001::1:1:102:200:0/127
2001::1:1:304:400:0/127
2001::1:2:103:100:0/127
2001::1:2:204:300:0/127
2001::1:2:304:400:0/127
2001::1:2:102:200:0/127
2001::1:102:303:100:0/127
2001::1:102:404:200:0/127
L0：2001::1:100:0:0/128
L0：2001::1:300:0:0/128
L0：2001::1:200:0:0/128
L0：2001::1:400:0:0/128
L0：2001::2:300:0:0/128
L0：2001::2:400:0:0/128
L0：2001::2:100:0:0/128
L0：2001::2:200:0:0/128
.0
.1
.1
.0
.1
.0
.0
.1
.0
.1
.0
.1
.0
.1
.0
.1
.1
.0
.1
.0

## Slide 38: SRv6 SID介绍
SRv6 SID由Locator、Function和Arguments三部分组成，格式为Locator:Function:Arguments。注意Length(L+F+A) <= 128。当长度和小于128时，保留位用0补齐。
如果没有Arguments字段，格式是Locator:Function。Locator占据IPv6地址的高比特位，Function部分占据IPv6地址的剩余部分。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
Locator
Function
Arguments
IPv6 Payload
IPv6 Header
IPV6 SRH（IPv6扩展头）
128 bit
128 bit
128 bit
SRv6 Segment：IPv6地址格式
|--Locator--|--Dynamic Opcode--|--Static Opcode--|--Args--|
Notes: Locator本身是一个IPv6网段，该网段下的所有IPv6地址都可以作为SRv6 SID分配。节点配置Locator之后，系统会生成一条Locator网段路由，通过Locator网段路由就可以定位到本节点，同时本节点发布的所有SID也都可以通过该条Locator网段路由到达。
Function字段也称为Opcode，可以通过IGP协议动态分配，也可以通过opcode命令静态配置。配置Locator时可以通过static static-length参数指定静态段长度，静态段长度决定能够在该Locator下配置多少静态Opcode，IGP协议动态分配Opcode时会在静态段范围外申请，确保最终构成的SRv6 SID不会冲突。
Args字段由args args-length参数决定，Args字段在SRv6 SID里是可选的，由命令配置决定。

## Slide 39: SRv6 Locator介绍
Locator是网络拓扑中的一个网络节点的标识，用于路由和转发报文到该节点，实现网络指令的可寻址。
Locator标识的位置信息有两个重要的属性：可路由和可聚合。节点配置Locator之后，系统会生成一条Locator网段路由，并且通过IGP在SR域内扩散。网络内其他节点通过Locator网段路由就可以定位到本节点，同时本节点发布的所有SRv6 SID也都可以通过该条Locator网段路由到达。
建议全网所有网元的Locator采用相同掩码。设定掩码后，按照核心、汇聚、接入的顺序，从小到大分配Locator网段。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
Locator
Function
Arguments
128 bit
IPv6 prefix

## Slide 40: SRv6 Locator规划建议
SRv6 Locator地址在IPv6主机地址字段内分配，建议通过层次化和一定预留的分配方式满足后续的扩展。如下提供一个样例：
  站点ID：表示不同站点。
  节点ID：每个站点不同设备的编号。
  Function：SRv6 SID的Function字段。
  动/静：动态SID和静态SID区分。0：静态（建议End、End.X和相关OAM的SID静态分配）；1：动态（当VPN数量多或变化频繁时建议End.DT等业务SID动态分配）。
  End&End.X等：0x000[1~F]，End标签；0x1[对端站点ID]X，End.X标签。
  Args：SRv6 SID的参数字段。
N bit
64 bit
（64-N）bit
子网
站点ID
保留
Function
Args
固定前缀
8 bit
28 bit
12 bit
节点ID
8 bit
15 bit
1 bit
8 bit
动/静
End.DT
End&End.X等
12 bit
32bit
为了兼容以后的SID压缩，此部分要保持在32 bit以内，建议32 bit。
88bit
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
Notes: End.DT有End.DT4与End.DT6
  End.DT4 SID表示PE类型的Endpoint SID，用于标识网络中的某个IPv4 VPN实例。
  End.DT6 SID表示PE类型的Endpoint SID，用于标识网络中的某个IPv6 VPN实例。
SRv6中主要通过End.OP实现OAM（operation, administration and maintenance，操作、管理和维护）
  End.OP SID主要用于Ping/Tracert场景。

## Slide 41: SRv6 Locator典型规划
SRv6 Locator规划中，Locator一般不建议超过88位，同时SRv6 SID尽量使用静态配置保证设备重新上线后，SRv6 SID不会变化，方便管理。
IPv4地址规划
SRv6 Locator规划
IPv6地址规划
SRv6 Locator：2001 : : 2 : 2 : 1 : 0 : 0 88 Static 27 args 12
地址用途
区域
设备号
Locator长度
固定前缀
静态Opcode长度
Args长度
PE1
PE2
P1
P2
CE2
CE1
PE3
PE4
P3
P4
CE3
CE4
承载网
承载网
Locator：2001::2:1:1:0:0 88 static 27 args 12
Locator：2001::2:1:4:0:0 88 static 27 args 12
Locator：2001::2:2:3:0:0 88 static 27 args 12
Locator：2001::2:2:2:0:0 88 static 27 args 12

## Slide 42: 企业广域承载网络路由设计思路
1. 物理网络设计
接入层网络设计
BGP路由设计
2. IP地址规划
IGP路由设计
汇聚层网络设计
IPv4地址规划
IPv6地址规划
核心层网络设计
3. 路由设计
SRv6 Locator规划

## Slide 43: 路由设计全景图
路由协议通常分为IGP与BGP，这两类协议的作用不同因此设计目的也不一样。
路由设计一般可以分为：
  IGP路由设计
  BGP路由设计
PE
PE
PE
P/RR
P/RR
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
IS-IS
IS-IS
BGP
BGP
BGP路由设计
IGP路由设计

## Slide 44: IGP介绍
广域承载网络中，IGP作为基础支撑协议可以实现全网三层拓扑收集与泛洪，并且配合TWAMP/IFIT等协议实现网络中的链路时延等网络状态信息的收集。
一般骨干网可以使用OSPF或IS-IS协议来打通内部的路由，但是这两种协议在使用场景上有一定区别。
 | IS-IS | OSPF | 备注
网络规模 | 大 | 小 | 部分设备单区域（单Level）情况下IS-IS极限规格4K，OSPF极限规格2K。
IPv6支持 | TLV结构报文，无需再单独部署协议。 | 需要单独的OSPFv3。 | OSPF同时支持IPv4/IPv6时需要分别配置OSPFv2邻居和OSPFv3邻居，协议报文交互多，对资源的消耗多。
SRv6支持 | 有相关标准或草案。 | 有相关标准或草案。 | OSPF支持SRv6的标准化进程落后于IS-IS，并非所有厂家都支持OSPF对于SRv6的扩展。
SR-MPLS支持 | 支持，功能完善。 | 支持，功能基本完善。 | 
IGP路由规划
BGP路由规划

## Slide 45: IGP路由规划
相比OSPF，IS-IS对SR-MPLS/SRv6的支持更加全面、扩展性更好，考虑到企业业务增长可能带来的网络规模扩充，大型企业承载网基本都开始选用IS-IS，因此建议承载网优先选用IS-IS作为IGP路由协议。
IGP路由规划
BGP路由规划
IS-IS：全网一个进程，端到端部署IS-IS L2。
PE
PE
PE
P/RR
P/RR
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
IS-IS
L2
IS-IS
L2
Notes: IGP的部分参数建议如下：
  IGP进程号：建议骨干网设备IS-IS或OSPF进程号采用与BGP的AS号一致。
  IS-IS NET号：建议格式为aa.bbbb.cccc.dddd.00。采用设备的Loopback0地址进行映射，比如Loopback0地址为21.231.232.1，则转换NET号为21.0231.0232.0001.00。
  OSPF Router ID：采用全局Router ID，Router ID一般与Loopback0地址一致。
  接口类型：为了加速收敛，所有接口使用P2P类型。
  路由发布：IGP主要是解决广域网内部地址可达性问题，所以IGP只发布互联接口地址和设备管理地址。

## Slide 46: IGP Metric规划
承载网在部署IGP时需考虑合理规划路由Metric，使承载网不同业务流量充分利用带宽，提高业务质量，同时充分保障业务的可靠性。
IGP Metric设计原则：
  接入层链路Metric优于汇聚层链路。
  汇聚层链路Metric优于核心层链路。
  数据中心之间的链路Metric优于分支机构到DC的广域链路。
  数据中心之间的跨平面流量，优先选择在核心节点跨平面。
  如果部署独立RR，RR到核心P设备的metric设置最大（RR 只负责反射路由信息，不转发数据）。
IGP路由规划
BGP路由规划

## Slide 47: IGP Metric规划建议
CE
CE
PE
PE
P
P
P
P
PE
PE
CE
CE
RR
RR
RR
P
P
PE
PE
CE
CE
数据中心A
数据中心B
企业分支
承载网
IGP：IS-IS/OSPF
10
20
10
10
200
200
1000
1000
1000
1000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10
10
10
20
IGP路由规划
BGP路由规划

## Slide 48: BGP总体规划
企业广域承载网进行多网融合后，需要使用BGP/MPLS IP VPN技术隔离业务。
一般承载网内部运行IBGP协议，承载网与各数据中心、企业分支等其他AS间运行EBGP协议，在PE上通过BGP强大策略控制能力，控制VPN私网路由在AS间传递，从而实现复杂的访问关系控制。
如果在广域承载网中部署了控制器，则在控制器与RR设备之间还需要部署BGP-LS协议。
IGP路由规划
BGP路由规划
数据中心
承载网
数据中心
企业分支
企业分支
EBGP
EBGP
EBGP
EBGP
MP-IBGP
BGP-LS
CE
PE
CE
PE
CE
PE
CE
PE
RR
MP-IBGP
Notes: BGP关系建立中，IBGP统一采用Loopback0地址建立peer，EBGP采用接口地址建立peer。
AS：广域承载网络可以划为一个独立AS域。
IBGP：PE之间采用Loopback接口地址和所有RR建立IBGP邻居，需采用MP-IBGP协议进行VPN私网路由的交换。
EBGP：PE用接口IP和对应CE设备建立EBGP邻居，对于域间VPN路由交换场景一般采用Option A方式。
BGP-LS：控制器和所有RR建立BGP-LS，收集骨干网内逻辑拓扑。
部署独立RR，建立骨干网内部的IBGP邻居关系。
承载网PE和CE之间除了可以采用EBGP协议外，还可以采用OSPF、IS-IS、RIP等IGP路由协议，也可以采用静态路由，来满足多种场景的灵活接入。

## Slide 49: BGP AS规划
企业网络在部署BGP时一般采用私有AS号，私有AS号范围为64512~65534。
建议承载网统一部署一个AS，作为全网的高速转发核心；不同地域数据中心、企业分支部署独立AS，与承载网AS建立EBGP邻居。
IGP路由规划
BGP路由规划
数据中心
承载网
数据中心
企业分支
企业分支
EBGP
EBGP
EBGP
EBGP
MP-IBGP
CE
PE
CE
PE
CE
PE
CE
PE
RR
MP-IBGP
AS 65000
AS 65001
AS 65002
AS 65003
AS 65004

## Slide 50: BGP路由控制规划
承载网为了保障网络可靠性一般会部署双平面主备网络。
为了保证正常情况下主平面承载流量，异常情况下备平面能承载流量，需要对路由进行一定控制。
  CE与PE之间一般会对路由添加团体属性，并基于团体属性对于特定路由的MED值进行修改。
  PE与RR之间一般会基于团体属性对特定路由的MED值进行修改。
  通过修改特定路由的MED值，保证正常情况下流量会通过主平面的本端PE发送到主平面的对端PE。
IGP路由规划
BGP路由规划
CE1
PE1
CE2
PE2
CE4
PE4
CE3
PE3
RR
在PE上为CE发来的路由添加团体属性
数据中心
承载网
企业分支
在CE设备上部署双点双向重发布
A平面（主）
B平面（备）
在PE上对RR发来的路由修改MED值，保证流量在同平面转发
主平面PE发送给CE的路由MED值+10
备平面PE发送给CE的路由MED值+20
Notes: PE3对于下一跳是PE1（即同平面PE）的路由MED值修改为100，PE3对于下一跳是PE2（即异平面PE）的路由MED值修改为200。
PE4对于下一跳是PE2（即同平面PE）的路由MED值修改为100，PE4对于下一跳是PE1（即异平面PE）的路由MED值修改为200。
如果左侧PE1/PE2学习到了同样的VPN路由，通过RR传递到右侧PE3/PE4后，右侧PE3/PE4会优选同平面的VPN路由。再传递给CE时，因为PE3传递的路由MED+10更优，CE的流量通过MED比较优选PE3。

## Slide 51: BGP路由防环防次优设计
数据中心网络和分支网络内部一般不运行BGP路由协议，其IGP需要引入EBGP学习到的路由。
IGP在引入EBGP路由时需要添加tag，以便其IBGP邻居再反向将本地的IGP路由引入BGP时根据tag过滤掉之前引入的BGP路由。
IGP路由规划
BGP路由规划
CE1
PE1
CE2
PE2
数据中心/企业分支
承载网
A平面（主）
B平面（备）
IGP引入BGP路由时打上tag
BGP引入IGP路由时过滤带tag的路由

## Slide 52
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 53: 企业广域承载网络隧道与VPN设计概览
企业一般会使用VPN技术进行业务隔离，同时会使用SR技术建立隧道进行流量调优和路径规划。
将VPN流量承载于隧道之上便能使企业业务在隔离的同时保障业务的质量。
IP承载网
主隧道
备隧道
分支站点
总部
隧道
VPN设计
隧道设计

## Slide 54: 企业广域承载网络隧道设计思路
1. 隧道设计
隧道基本概念回顾
2. VPN设计
SR-MPLS隧道规划
VPN划分
VPN类型选择
SRv6隧道规划

## Slide 55: 隧道技术概述
隧道技术即使用一种协议封装另外一种协议报文，而封装协议本身也可以被其他封装协议所封装或承载。
比如在企业网中常用的BGP/MPLS IP VPN技术就是通过MPLS LDP或MPLS TE形成的MPLS隧道承载VPN业务。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
MPLS LDP隧道
MPLS TE隧道
VPN1
站点A
VPN2
站点A
VPN1
站点B
VPN2
站点B
通过MPLS LDP或MPLS TE技术形成MPLS隧道

## Slide 56: MPLS LDP与RSVP-TE存在的问题
MPLS LDP
RSVP-TE
R1
R2
R4
R3
IGP
LDP本身并无算路能力，需依赖IGP进行路径计算。
控制面需要IGP及LDP，设备之间需要发送大量的消息来维持邻居关系及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。
若LDP与IGP未同步，则可能出现数据转发问题。
RSVP-TE的配置复杂，不支持负载分担。
为了实现TE，设备之间需要发送大量RSVP报文来维持邻居关系及路径状态，浪费了链路带宽及设备资源。
RSVP-TE本质上是分布式架构，每台设备只知道自己的状态，设备之间需要交互信令报文。
LDP
LDP
LDP
LDP
IGP
IGP
IGP
R1
R2
R4
R3
RSVP响应
RSVP响应
RSVP请求
RSVP请求
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道规划
Notes: 本质上MPLS仅是指导数据转发的隧道技术，有完整的隧道创建、隧道管理和维护机制。以上机制都是由网络运营和管理角度驱动的需求，不是由应用角度驱动网络的需求。

## Slide 57: Segment Routing的解决思路
业务定义网络
简化协议，基于现有协议扩展：
  扩展后的IGP/BGP具有标签分发能力，因此网络中无需LDP，实现协议简化。且设备仅需进行软件升级，无需进行硬件更换，保护现网投资。
  引入源路由机制：通过在头端节点将转发策略实例化为标签列表，控制业务流量的转发路径。
由业务来定义网络：
  由应用提出需求（时延、带宽、丢包率等），控制器收集网络拓扑、带宽利用率、时延等信息，根据业务需求计算显式路径。
R2
R4
R3
Controller
IGP/BGP
R1
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计

## Slide 58: SR-MPLS的分类
SR-MPLS BE
扩展后的IGP具有标签分发能力，通过IGP分发SRGB、Prefix SID、链路状态信息等，形成LSDB，使用SPF算法计算得出基于标签的最短转发路径，因此网络中无需LDP。
只使用IGP/BGP协议，不存在流量黑洞问题，也不需要维持LDP邻居关系。
R1
R2
R4
R3
扩展IGP
扩展IGP
扩展IGP
扩展IGP
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
使用IGP分发标签，无需使用LDP。
SR-MPLS Policy
通过扩展后的BGP/IGP将带有标签信息的LSDB发送给控制器，基于控制器全局算路，无需RSVP-TE使用报文申请路径或者维持路径状态。
通过Node SID和Adjacency SID实现负载分担和严格路径。
路径计算和业务下发基于控制器，简化配置。
R1
R2
R4
R3
BGP LS
扩展IGP
扩展IGP
扩展IGP
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
Controller
扩展IGP
去除RSVP-TE，简化配置，
支持负载分担和严格路径。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计

## Slide 59: 基于SR-MPLS承载VPN流量
VPN1
站点B
VPN1
站点A
PE1
P2
P1
CE1
PE2
SR Domain
1036
1024
Data
1031
1024
Data
Data
Data
CE2
1036
1024
Data
VPN1
站点B
VPN1
站点A
PE1
P2
P1
CE1
PE2
SR Domain
16001
16002
1024
Data
Data
Data
CE2
16002
1024
Data
16001
16002
1024
Data
基于SR-MPLS BE承载VPN流量
基于SR-MPLS Policy承载VPN流量
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
Notes: 基于SR-MPLS BE承载VPN流量时，转发过程与基于LDP的BGP/MPLS IP VPN数据转发类似。
  PE1收到CE1发来的VPN数据后，PE1查表并Push上两层标签，外层为公网标签，内层为私网标签。
  PE1将数据发往P1，P1基于SR-MPLS BE形成的隧道表项Swap外层标签，并发往P2，P2处理流程类似。
  PE2收到数据后（不考虑PHP），根据内层标签将VPN数据发往特定的VPN站点。
基于SR-MPLS Policy承载VPN流量时，需要预先计算好转发路径，并将转发路径（Segment List）下发给头节点（PE1）。
  PE1收到CE1发来的VPN数据后，PE1查表并PUSH上对应的Segment List。
  PE1将数据发往P1，P1根据最外层标签决定转发路径，Pop最外层标签并发往P2。
  P2收到数据后，P2根据最外层标签决定转发路径，Pop最外层标签并发往PE2。
  PE2根据最内层标签将VPN数据发往特定的VPN站点。

## Slide 60: SRv6简介
SRv6（Segment Routing IPv6）是基于源路由理念而设计的在网络上转发IPv6数据包的一种技术。
SRv6转发不再基于MPLS，简化了转发面。SRv6在IPv6报文中插入一个路由扩展头SRH（Segment Routing Header），在SRH中压入一个显式的IPv6地址栈，通过中间节点不断地进行更新目的地址的操作来完成逐跳转发。
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next=43 | Hop Limit
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Next Header | Hdr Ext Len | Routing Type=4 |  | Segments Left
Last Entry | Flags | Tag |  | 
Segment List[0]（128 bit IPv6 address） |  |  |  | 
Segment List[1] （128 bit IPv6 address） |  |  |  | 
Segment List[2] （128 bit IPv6 address） |  |  |  | 
Optional TLV objects (variable) |  |  |  | 
IPv6 Payload |  |  |  | 
IPv6标准头部
IPv6扩展头部(SRH)
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计

## Slide 61: 基于SRv6承载VPN流量
VPN1
站点B
2001:: 64
VPN1
站点A
PE1
P2
P1
CE1
PE2
IPv6 Domain
FC01::1
2001::1
Data
CE2
VPN1
站点B
2001:: 64
VPN1
站点A
PE1
P2
P1
CE1
PE2
IPv6 Domain
CE2
基于SRv6 BE承载VPN流量
基于SRv6 Policy承载VPN流量
FC01::1
2001::1
Data
FC01::1
2001::1
Data
2001::1
Data
2001::1
Data
2001::1
Data
2001::1
Data
FC02::1
2001::1
Data
FC03::1
2001::1
Data
(SL=3)
FC01::10
FC01::1
FC03::1
FC02::1
(SL=2)
FC01::10
FC01::1
FC03::1
FC02::1
FC10::1
2001::1
Data
(SL=1)
FC01::10
FC01::1
FC03::1
FC02::1
FC02::1
FC03::1
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
Notes: 基于SRv6 BE承载VPN流量时，数据携带两层IPv6头部，外部IPv6头部地址作用是标识数据所属VPN，内部IPv6头部标识数据真正的目的地址。
  外部IPv6地址由PE2的Locator产生，并通过BGP告知PE1，同时PE2会将该Locator以路由的形式发布给别的设备。
  PE1收到去往目标网段（2001:: 64）的数据会被封装上外部IPv6头部，并查表转发。
  P设备（P1，P2）根据外部IPv6头部转发数据。
  PE2收到数据后根据外部IPv6头部匹配对应的VPN实例，并查表转发。
基于SRv6 Policy承载VPN流量时，数据携带两层IPv6头部，外部IPv6头部地址会基于SRH信息每过一跳替换，内部IPv6头部标识数据真正的目标地址。
  PE1收到去往特定地址（2001:: 64）的的数据后，查表打上外部IPv6头部（包含SRH），并根据头部发往下一跳。
  P1收到后会根据SRH信息替换外部IPv6头部，并继续转发，P2处理方式类似。
  PE2收到数据后根据最外层IPv6头部决定数据属于哪个VPN，并查表转发。

## Slide 62: SR-MPLS隧道设计原则
隧道是为了更好的服务业务，在满足VPN承载前提下，关注调优诉求。在业务路径可视、业务保护、网络可维护性、网络可扩展性等方面达到平衡，需遵循如下原则：
  业务可视性：业务流量和隧道关联，达到一定程度的路径可视能力。
  可维护性：总体隧道数量不要太多，以减轻现网维护的压力，并减少调优的时间。
  易调优性：单条隧道的流量不要太大，以方便带宽调优的进展。
  可靠性：主要业务要有保护，关键业务要能够快速收敛。
  可扩展性：考虑今后可能的网络规模扩充。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
Notes: SR-MPLS BE隧道与LDP类似，隧道建立依赖IGP，因此IGP设计完成后，SR-MPLS BE的设计就已经完成。
本章节主要考虑SR-MPLS Policy的设计方式。

## Slide 63: SR-MPLS Policy部署方式设计
企业中的承载网一般属于一个单独的AS，因此可以部署端到端的SR-MPLS Policy。
端到端隧道：在业务流量进入承载网的入口设备（PE）和离开骨干网的出口设备（PE）间部署端到端的隧道。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
VPN1
站点B
VPN1
站点A
PE1
P2
P1
CE1
PE2
SR Domain
CE2
端到端SR-MPLS Policy隧道
L2 VPN
L3 VPN
Notes: 端到端部署的特点：
  路径控制力强，可以规划端到端的路径（尤其是显式路径的控制上）。
  路径可视化相对比较好。
  隧道数量多，在网络规模比较大时（如有多个数据中心和几十家分支的情况），需要的TE隧道数量5~10K，维护工作量大。
  扩展性一般，如果新增数据中心或分支时，需要增加大量的端到端隧道。

## Slide 64: SR-MPLS Policy路径规划
SR-MPLS Policy可基于带宽、时延、路径分离等因素规划路径。
  当基于带宽规划路径时需要预先设定各接口最大可用带宽。
  当基于时延规划路径时需要预先部署TWAMP或IFIT用于感知网络实时时延。
使用控制器或静态配置规划SR-MPLS Policy路径时，有两种模式可选：
  单候选路径多分段路径
  多候选路径单分段路径
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
SR-MPLS Policy
候选路径1
（优先级200）
候选路径2
（优先级100）
Segment List 1
（权重10）
Segment List 1
（权重10）
<headend, color, endpoint>
单候选路径多分段路径
SR-MPLS Policy
候选路径1
（优先级200）
Segment List 1
（权重20）
Segment List 2
（权重10）
<headend, color, endpoint>
多候选路径单分段路径
Notes: 如果使用IFIT技术探测网络时延，则需要全网开启1588v2技术，因此在使用场景上有所限制。
TWAMP只需要使用NTP即可探测网络时延。
基于带宽规划隧道时，下发的隧道无法在设备上限制隧道内实际的流量大小，入口需要限制隧道内的流量大小并配合使用QoS或网络切片技术。

## Slide 65: SR-MPLS Policy引流方式设计
SR-MPLS Policy需要将业务流量引入隧道进行转发，这个过程称为引流，当前SR-MPLS Policy的引流方式主要包括：
  基于Color引流：引流时，头端节点直接基于路由的扩展团体属性Color和目的地址迭代到SR-MPLS Policy。
  基于DSCP引流：引流时，头端节点基于Endpoint匹配到SR-MPLS Policy Group，然后再根据报文携带的DSCP查找到对应的SR-MPLS TE Policy转发。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
基于Color引流
基于DSCP引流
FTP服务
HTTP服务
FTP服务
HTTP服务
承载网
承载网
基于DSCP引流能更好地保障业务的质量。
Notes: 基于Color的引流方式只能根据Endpoint选择不同隧道（包括主备隧道），如果有去往同一个目的地的不同业务流量（HTTP，FTP等），那么基于Color的引流方式会将这些流量导入同一个隧道，导致部分业务的质量下降。
基于DSCP的引流方式可以根据Endpoint+DSCP的方式选择不同的隧道，如果有去往同一个目的地址的不同业务流量（HTTP，FTP等），那么基于DSCP的引流方式会根据配置将不同业务承载在不同的隧道之上，能较好地保证业务质量。

## Slide 66: SR-MPLS隧道逃生设计
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
VPN业务可被承载于SR-MPLS Policy隧道或SR-MPLS BE隧道上。
一个SR-MPLS Policy可以包含多个候选路径（Candidate Path）。候选路径携带优先级属性（Preference）。优先级最高的有效候选路径为SR-MPLS Policy的主路径，优先级次高的有效路径为SR-MPLS Policy的热备份路径。
当所有SR-MPLS Policy隧道都失效后，VPN业务可被承载于SR-MPLS BE上。
推荐同时部署SR-MPLS Policy和SR-MPLS BE，隧道优先选择SR-MPLS Policy，备选SR-MPLS BE。
SR-MPLS Policy
候选路径1
（优先级200）
候选路径2
（优先级100）
Segment List 1
（权重20）
Segment List 2
（权重10）
Segment List 1
（权重10）
<headend, color, endpoint>
SR-MPLS BE
隧道选择
主用隧道
逃生隧道
Notes: 一个SR-MPLS Policy可以有多个候选路径，如CP1，CP2，每个路径由三元组 <protocol, origin, discriminator>唯一确定。
CP1是激活路径 (原因是合法且优先级高)。CP1的两个SID-list会被下发到转发器，并且流量转发时会在两个隧道路径上基于权重负载分担，如SID-List <SID11，SID12>按W1/(W1+W2)比例分担。当前主流实现上一个候选路径只有一个Segment List。
如果使用控制器生产SR-MPLS Policy则只能实现主备隧道，在主隧道中不能做负载分担。

## Slide 67: SRv6隧道设计
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
SRv6 BE是按照路由协议最优路径进行流量转发，适合对路径SLA要求较低的业务。对路径SLA要求较高的业务，则需要用SRv6 Policy，通过控制器进行约束算路，来保障业务的SLA。
SRv6 Policy隧道部署方式设计与流量引入方式设计与SR-MPLS Policy类似。
  对于企业承载网推荐部署端到端的SRv6隧道，便于监控与运维。
  SRv6流量引入方式有基于Color和基于DSCP两种，其中基于DSCP的流量引入方式更能保障业务质量。
基于Color引流
基于DSCP引流
FTP服务
HTTP服务
FTP服务
HTTP服务
承载网
承载网
基于DSCP引流能更好地保障业务的质量。
Notes: SRv6 BE类似LDP隧道，是基于IGP/BGP最优路径计算出来的。SRv6 BE不同于MPLS标签，IGP域内基于SRv6 SID的转发路径是由IGP通过最短路径算法（SPF）计算而来的，SRv6 BE只需要一个Segment就可以标识转发路径和承载的业务。路径转发依赖于Cost的规划，基于路由Cost最优进行转发。
本章节主要介绍SRv6 Policy隧道设计。

## Slide 68: SRv6 Policy路径规划
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
SRv6 Policy可基于带宽，时延，路径分离等规划路径。
  当基于带宽规划路径时需要预先设定各接口最大可用带宽。
  当基于时延规划路径时需要预先部署TWAMP或IFIT用于感知网络实时时延。
使用控制器或静态配置规划SRv6 Policy路径时，有两种模式可选：
  单候选路径多分段路径
  多候选路径单分段路径
SRv6 Policy
候选路径1
（优先级200）
候选路径2
（优先级100）
Segment List 1
（权重10）
Segment List 1
（权重10）
<headend, color, endpoint>
单候选路径多分段路径
SRv6 Policy
候选路径1
（优先级200）
Segment List 1
（权重20）
Segment List 2
（权重10）
<headend, color, endpoint>
多候选路径单分段路径
Notes: 如果使用IFIT技术探测网络时延，则需要全网开启1588v2技术，因此在使用场景上有所限制。
TWAMP只需要使用NTP即可探测网络时延。
基于带宽规划隧道时，下发的隧道无法在设备上限制隧道内实际的流量大小，入口需要限制隧道内的流量大小并配合使用QoS或网络切片技术。

## Slide 69: SRv6隧道逃生设计
SRv6与SR-MPLS一样可以使用SRv6 BE隧道或SRv6 Policy隧道承载VPN业务。
SRv6 BE路隧道一般被用作逃生隧道，当SRv6 Policy隧道全部失效后就使用SRv6 BE隧道承载业务。
推荐同时部署SRv6 BE与SRv6 Policy隧道，隧道优先选择SRv6 Policy隧道，备选SRv6 BE隧道。
隧道基本概念
SR-MPLS隧道设计
SRv6隧道设计
SRv6 Policy
候选路径1
（优先级200）
候选路径2
（优先级100）
Segment List 1
（权重20）
Segment List 2
（权重10）
Segment List 1
（权重10）
<headend, color, endpoint>
SRv6 BE
隧道选择
主用隧道
逃生隧道

## Slide 70: 企业广域承载网络VPN设计思路
1. 隧道设计
隧道基本概念回顾
2. VPN设计
SR-MPLS隧道规划
VPN划分
传递VPN路由
SRv6隧道规划

## Slide 71: VPN划分
不同企业对VPN的划分有不同的考虑，大部分企业一般会将主要业务（包括生产和办公）划分一个VPN，非主要业务划分一个VPN，外联业务划分一个VPN，互联网业务划分一个VPN。
PE
PE
PE
PE
PE
PE
P
P
P
承载网
IS-IS
BGP
RR
VPN接入点
VPN划分
传递VPN路由

## Slide 72: IPv4 VPN类型选择
当使用SR-MPLS承载IPv4 L3VPN流量时，可以使用BGP VPNv4地址族传递VPN路由，也可以使用BGP EVPN地址族传递VPN路由。
当使用SRv6承载IPv4 L3VPN流量时，考虑IPv6业务和L2业务的承载统一，推荐使用BGP EVPN地址族传递VPN路由。
VPNv4和EVPN的L3VPN功能能够实现的能力基本一致，实现过程也基本一致。
VPN划分
传递VPN路由
 | VPNv4 | EVPNv4 | 备注
转发平面 | MPLS/SRv6 | MPLS/SRv6 | 无
私网路由学习 | BGP | BGP | BGP路由格式不一样
是否支持RR反射路由 | 支持 | 支持 | 无
故障切换 | 支持 | 支持 | VPN FRR、IP FRR、TE-HSB（MPLS）、CBTS、TI-LFA（SRv6）、Mirror-SID

## Slide 73: IPv6 VPN类型选择
当使用SR-MPLS承载IPv6 L3VPN业务时，可使用MP-VPNv6地址族传递VPN路由或使用BGP EVPN地址族传递VPN路由。
当使用SRv6承载IPv6业务时，推荐使用BGP EVPN地址族传递VPN路由。
 | VPNv6 | EVPNv6 | 备注
转发平面 | MPLS/SRv6 | MPLS/SRv6 | 无
私网路由学习 | BGP | BGP | BGP路由格式不一样
是否支持RR反射路由 | 支持 | 支持 | 无
故障切换 | 支持 | 支持 | VPN FRR、IP FRR、TE-HSB、CBTS、TI-FLA、Mirror-SID
VPN划分
传递VPN路由

## Slide 74
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 75: 企业广域承载网络SLA与可靠性设计概览
低时延切片
默认切片
企业广域承载网络通过可靠性技术与SLA技术可有效地保障被承载业务的质量，因此可靠性设计与SLA设计非常重要。
IP承载网
主隧道
备隧道
分支站点
总部
可靠性设计
SLA设计

## Slide 76: 企业广域承载网络SLA设计思路
2. 可靠性设计
控制器可靠性设计
1. SLA设计
设备可靠性设计
QoS设计
切片设计
网络可靠性设计

## Slide 77: SLA技术介绍
在华为云广域网络解决方案中，iMaster NCE-IP控制器可基于带宽算路，并将转发路径（SR Policy）下发给网络设备。
虽然控制器能基于带宽算路，但是下发的路径信息里并不包含流量限速策略，因此转发路径（SR Policy）承载的流量有可能会超过规划的带宽。
为了保证流量不会超过规划的带宽，网络需要部署SLA技术，限制流量所用带宽。
SLA技术主要包括QoS与网络切片。
RR
PE1
PE3
BGP SR-Policy/PCEP
网络管理员
部署带宽为1 G的隧道
基于带宽需求规划路径
SR Policy隧道
2G流量
SLA技术
1G流量
通过SLA技术保证流量不会超过规划带宽

## Slide 78: QoS规划原则
企业承载网需要为各类业务提供不同的服务质量保障。通过QoS规划，保障各类业务在承载网上得到合理的转发，QoS规划主要遵循如下四个原则：
  合理性：基于业务的重要性，分配合理的资源。
  一致性：QoS规划涉及业务分类、标记、调度、限速等各类行为，整网需要保持一致。
  可扩展性：当前制定的QoS策略，需要考虑后续的业务扩展。
  可维护性：实际业务变化迅速，日常维护中可能需要经常进行QoS策略调整，需方便调整，维护简单。
QoS设计
切片设计

## Slide 79: QoS规划建议
在网络正常的情况下，企业内不同的业务可规划在不同的链路上，相互之间不会互相影响，但发生链路故障的情况下，受影响业务将切换到其他链路上，多种链路之间可能形成带宽竞争。为了确保关键业务需要统一部署QoS策略。
如果企业业务超过8种，需要进行适当归类与合并，以下是企业常见业务规划的一个示例：
QoS设计
切片设计
优先级 | 业务 | 调度方式 | 权重 | 流量整形 | 丢弃方式
CS6/CS7 | 协议报文 | PQ | NA | NA | 尾丢弃
EF | 生产业务 | PQ | NA | NA | 尾丢弃
AF4 | VoIP，视频会议 | PQ | NA | 配置限速，避免饿死低优先级业务 | 尾丢弃
AF3 | 视频监控 | WFQ | 根据现网确定 | NA | WRED
AF2 | 办公业务 | WFQ | 根据现网确定 | NA | WRED
AF1 | OA业务 | LPQ | NA | NA | 尾丢弃
BE | 其他业务 | LPQ | NA | NA | 尾丢弃

## Slide 80: QoS部署设计
QoS规划生效需要将相关QoS特性合理地部署在网络中的不同位置，下图中简单地列出了不同特性在网络中的部署关系：
QoS设计
切片设计
PE
PE
PE
P/RR
P/RR
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
1. 当CE设备无法对业务进行分类和标记时，可以在PE入口进行标记
3. 所有承载网设备出方向均需部署拥塞避免和拥塞管理
2. 在PE入口侧需要明确感兴趣流，并在PE入口部署流量限速

## Slide 81: 网络切片介绍
网络切片技术可在网络中划分出独享的网络资源，用于承载高价值业务流量。
网络切片技术使用的层级与SR隧道不同，网络切片主要基于1.5层或2层网络进行资源预留，与SR隧道可同时使用。
实现网络切片的方式一般可基于信道化子接口或FlexE技术。
QoS设计
切片设计
信道化子接口
信道化子接口：队列资源隔离，采用多层次调度实现接口资源灵活、精细化管理，提供带宽保障，并且结合控制器提供端到端资源预留。
FlexE
FlexE：队列和接口资源隔离， 各个资源是按照TDM时隙划分，严格隔离，满足了资源独享与隔离的要求，实现对接口资源进行灵活、精细化的管理。
SQ
GQ
VI
TM
PIC
信道化子接口
DP
MAC
PHY
CS7
BE
SQ
GQ
VI
CS7
BE
信道化子接口
…
TM
PIC
…
SQ
DP
FlexE Client
FlexE Shim
PHY
CS7
BE
FlexE Client
SQ
DP
CS7
BE
MAC

## Slide 82: 网络切片设计
QoS设计
切片设计
现有设备的网络切片主要基于带宽进行切片。
基于业务的实际需求，创建相应带宽的切片，并将SR隧道与切片进行绑定，使用特定切片承载SR隧道。
默认切片
主隧道
备隧道
业务切片
主隧道
备隧道
默认切片内可部署SR BE或SR Policy隧道。
业务切片内部署SR Policy隧道。部署BFD检测隧道状态，实现切片内Hot-standby热备可靠性保护，和VPN FRR保护。
iMaster NCE-IP基于亲和属性计算切片承载隧道。
iMaster NCE-IP在切片内实现流量调优。

## Slide 83: 网络切片技术使用场景
QoS设计
切片设计
基于信道化子接口与基于FlexE的网络切片在使用场景上有一定区别。
  组网中50GE及以上接口推荐采用FlexE技术进行资源预留，50GE以下接口推荐采用信道化子接口技术进行资源预留。
  组网中跨越MSTP设备时只能部署基于信道化子接口的网络切片。
  组网中跨越OTN设备时可根据需求部署基于FlexE或信道化子接口的网络切片。
传输承载网
IP承载网
MSTP网络
基于信道化子接口部署网络切片
传输承载网
IP承载网
OTN网络
基于FlexE或信道化子接口部署网络切片

## Slide 84: 网络切片典型规划
基于不同的应用类型可将业务放入不同的切片。同时基于传输线路（MSTP或OTN）可选用不同的切片技术。
QoS设计
切片设计
传输承载网
IP承载网
MSTP网络
内联业务切片（5 G带宽）
外联业务切片（5 G带宽）
互联网业务切片（1 G带宽）
新业务切片（1 G带宽）
生产业务
办公业务
测试业务
金牌业务
银牌业务
铜牌业务
APP业务
上网业务
新业务
网络切片
传输网络使用MSTP，因此切片技术只能使用信道化子接口。

## Slide 85: 企业广域承载网络可靠性设计思路
2. 可靠性设计
控制器可靠性设计
1. SLA设计
设备可靠性设计
QoS设计
切片设计
网络可靠性设计

## Slide 86: 控制器本地可靠性设计
iMaster NCE-IP控制器有两种高可靠性模式：
  主备保护模式：只有主节点上的服务为运行状态。若主节点服务进程发生故障，控制器将自动启动备节点服务，切换至备节点服务实例提供服务。
  集群保护模式：集群节点正常运行时，各节点为多活状态。若其中一个节点发生故障，其他节点将分担这个故障节点的负载能力，继续均衡地提供服务。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
虚拟机1
管理面
OS/DB
…
虚拟机n
网络
分析
OS/DB
虚拟机2
网络
管理
OS/DB
虚拟机3
网络
控制
OS/DB
保护层次 | 部件 | 备注
应用层 | 管理 | 保护机制：应用主备保护 性能指标：RPO=0s； RTO≤5分钟
 | 控制 | 保护机制：应用主备 性能指标：RPO=0s； RTO≤60s
 | 分析 | 保护机制：主备保护 性能指标：RPO=0s； RTO≤5分钟
DB | DB | 保护机制：数据库主备保护 RPO = 60s； RTO ≤ 60s
虚拟层 | FusionCompute | NA
服务器 | 泰山/RH/E9000服务器 | 管理模块1+1，电源1+1 网口1+1，硬盘RAID1/RAID10
Notes: RPO：Recovery Point Objective，复原点目标
RTO：Recovery Time Objective，复原时间目标

## Slide 87: 控制器异地容灾可靠性设计
使用两套硬件配置和业务方案等完全一致的控制器系统作为主备站点，主站点各数据库按各自同步策略实时同步至备站点。当主站点出现故障时，立即手动或者仲裁服务自动启动备站点，快速恢复控制器的使用。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
网络时延<50 ms；丢包率<1%
主站点
DRMgr
DB
文件
数据
DR
Service 1
Service 2
Service n
.
.
.
业务服务
自动/手工倒换
RTO<=15分钟
RPO<=60秒
第三站点
仲裁
状态检测及自动倒换
异步复制RPO<=60秒（管控域业务数据）
*建议复制采用冗余专线连接，切换时间<1s。
DB
DRMgr
DR
备站点
数据
Service 1
Service 2
Service n
.
.
.
业务服务
文件
NCE DB
Linux
VM
Hypervisor
复制管理
监控管理
倒换管理
DRMgr
心跳
复制链路
Notes: 容灾系统使用过程中，通过心跳链路监控主、备站点的关联状态，并通过复制链路进行数据同步。若主备站点间心跳、复制链路异常，控制器将产生对应告警提醒用户手动或者仲裁服务自动处理异常。
DRMgr服务由华为自研，客户不需要额外购买第三方的HA管理软件。

## Slide 88: 控制器控制网络可靠性设计
在控制器与设备上都需部署GR特性，当iMaster NCE-IP故障、主备倒换、或维护升级时，转发器的Policy表项可以保留更长时间。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
PE
PE
PE
P/RR
P/RR
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
主站点
备站点
心跳
GR
GR
Notes: 目前iMaster NCE-IP主备倒换时间一般可以在10分钟内完成，因此GR时间最小不能小于20分钟。
GR：Graceful Restart，优雅重启

## Slide 89: 设备可靠性设计
设备的高可靠性能保证网络的有效运转。设备的高可靠性需从硬件、软件、保护机制等几方面体现。
设备可靠性部署：
  设备主控板1+1主备备份（推荐部署NSR特性，使主备平滑倒换）。
  接口板采取多微引擎负载分担。
  电源采用最大备份方式。
  其他关键部件使用冗余备份（如风扇模块）。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
主控板1+1主备备份
电源最大备份
Notes: NSR：Non-Stop Routing，不间断路由

## Slide 90: 网络可靠性方案概览
在承载网中可通过部署多种可靠性技术实现网络的端到端可靠性保护。
网络可靠性技术有如下几种：
  BFD/SBFD：主要用于检查网络连通性。
  IP FRR：主要为中间网络提供链路与节点保护，可基于LFA/RLFA/TI-LFA算法。
  Anycast FRR：主要用于为特定节点（包括中间节点与尾节点）提供节点保护。
  Hot-Standby：主要用于提供端到端的隧道保护。
  Mirror SID：主要为尾节点提供节点保护。
  防微环：主要用于防止因全网路由收敛时间不一致导致的短暂环路。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计

## Slide 91: 源端网络可靠性设计
源端网络主要包括源端CE设备以及源端CE与源端PE互联的链路。源端网络可能出现的故障点主要有：
  源端CE设备故障
  源端CE与源端PE间链路故障
  源端PE设备故障
对于这三类故障可以通过部署BFD快速感知故障，并通过IP FRR（主要基于LFA/RLFA算法）计算备用链路，使得业务能快速切换到保护路径。
PE
PE
PE
P
P
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
源端网络
1
2
3
保护路径
P
P
原始路径

## Slide 92: 中间网络可靠性设计
中间网络主要包括P设备，P设备与源端PE之间的链路，以及P设备与P设备之间的链路。
中间网络可能出现的故障点主要有：
  P设备故障
  P设备与PE设备间链路以及P设备与P设备间链路故障
对于这两类故障可通过如下方式保障可靠性：
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
PE
PE
PE
P
P
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
中间网络
P
P
1
2
  部署BFD快速检测网络链路问题。
  通过IP FRR（主要基于TI-LFA算法）计算出备用路径。
  当中间网络由于故障无法满足业务需求，则需要通过隧道Hot-Standby技术将流量切换到备用路径。
原始路径
保护路径
隧道备份路径
Notes: 中间网络可能会由于带宽不足或时延过大等问题导致网络无法满足业务需求，为了感知网络的带宽或时延情况，需要部署TWAMP或IFIT等网络质量检测技术。

## Slide 93: 宿端网络可靠性设计
宿端网络主要包括宿端PE设备，宿端CE设备，宿端PE与P之间的链路，以及宿端PE与宿端CE之间的链路。
宿端网络可能出现的故障点主要有：
  宿端PE设备故障
  宿端PE与P之间的链路故障
  宿端CE设备故障
  宿端PE与宿端CE之间的链路故障
对于这1、2类故障可通过如下方式保障可靠性：
  部署BFD快速检测网络链路问题。
  通过Mirror SID或Anycast FRR将流量切换到备用宿端PE。
对于这3、4类故障可通过如下方式保障可靠性：
  部署BFD快速检测网络链路问题。
  通过IP FRR（主要基于LFA、RLFA算法）计算备用路径。
网络可靠性设计
设备可靠性设计
控制器可靠性设计
PE
PE
PE
P
P
CE
CE
CE
CE
PE
承载网
宿端网络
P
P
1
2
3
4
原始路径
节点链路保护路径

## Slide 94
企业广域承载网络现状与挑战
华为云广域网络解决方案概述
企业广域承载基础网络设计
企业广域承载网络隧道与VPN设计
企业广域承载网络SLA与可靠性设计
企业广域承载网络优化与运维设计

## Slide 95: 企业广域承载网络优化与运维设计概览
网络初期搭建完成后就需要开始关注网络的运行情况，保障网络良好运行就需要对网络进行优化和运维。
为了更好地支持后续的网络优化和运维，需要预先进行网络优化和运维设计。
PE
PE
PE
PE
P
P
P
承载网
RR
网络优化设计
0:00
8:00
24:00
维护窗口
正常运行
运维设计

## Slide 96: 企业广域承载网络优化设计思路
2. 运维设计
用户管理
1. 网络优化设计
维护窗口
网络性能监控设计
网络流量调优设计
应用优化设计

## Slide 97: 网络性能监控概述
网络性能监控可以通过多种方式实现，比较常用的是SNMP。但是随着业务对网络要求的增加，需要有新的技术来快速地获取网络性能指标。
现有网络的常用网络性能监控技术包括：
  SNMP：SNMP在进行性能监控时，通过“询问-回答”的方式获取网络性能信息。当频繁获取信息时，SNMP会对设备产生较大压力。
  Telemetry：Telemetry主要通过“订阅-上报”的方式获取网络性能信息。当频繁获取信息时，Telemetry对设备产生的压力相对较小。
  NQA：NQA主要用于检测网络质量，NQA使用模拟流量测试网络环境，因此测量不够准确。
  TWAMP：TWAMP主要用于检测网络质量，与NQA相比，TWAMP具有统一的检测模型和统一的报文格式，且部署方式简单。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计

## Slide 98: 网络性能监控使用场景
在华为云广域网络场景中SNMP主要用于获取常用的设备性能，对于需要秒级监控的信息主要通过Telemetry技术，而对于链路质量（包括丢包、时延、抖动）的检测主要通过TWAMP技术获取性能数据。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
PE
PE
PE
PE
P
P
P
承载网
RR
SNMP
Telemetry
秒级检测，包括SR Policy隧道在内的网络性能
用于检测常用的设备性能
TWAMP
TWAMP
检测网络链路质量

## Slide 99: 网络性能监控设计
对于广域网业务，比较重要的几个性能指标是：
  链路带宽利用率：使用Telemetry监控
  链路时延：使用TWAMP监控
  隧道带宽利用率：使用Telemetry监控
  隧道丢包率：使用Telemetry监控
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
PE
PE
PE
PE
P
P
P
承载网
RR
TWAMP
TWAMP
使用TWAMP检测链路时延
SR Policy隧道
Telemetry
使用Telemetry检测链路带宽利用率，隧道带宽利用率，隧道丢包率

## Slide 100: 网络流量调优简介
MPLS TE使用CSPF算法计算路径，但是这种分布式的计算和管理方式无法对网络带宽资源协同管理。
华为云广域网络解决方案通过BGP-LS（SRv6 Policy）或BGP-LS+PCEP（SR-MPLS Policy）方式获取隧道状态，并根据网络状态调整隧道路径。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
RR
PE1
PE2
P1
PE4
PE3
BGP SR-Policy/PCEP
控制器基于网络性能调优转发路径
控制器下发调优后的转发路径
SNMP/FTP/Telemetry
TWAMP
链路产生大量丢包
通过TWAMP或IFIT检查网络质量
1
2
设备上报网络性能数据至控制器
3
4
5

## Slide 101: 网络流量调优设计
网络调优设计需要关注两个问题：1. 调什么，2. 怎么调。
调什么：
  通俗来讲，调优即优化业务路径（LSP），LSP是逻辑概念，等同为隧道；链路是物理概念。二者之间的关系是：一段链路可承载多条隧道，一条隧道（LSP）对应一条业务。因此，改变业务路径可基于链路和隧道两个维度进行。
    链路调优：选中某条或多条链路进行调优，参与算路的是选中链路承载的所有LSP。
    隧道调优：选中某条或多条隧道进行调优，参与算路的就是选中隧道对应的LSP。
怎么调：
  调优方案提供自动调优和手动调优两种方式：
    自动调优是流量自动分析，自动定期调整。
    手动调优是用户根据网络状况随时调整。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计

## Slide 102: 隧道自动调优设计
当网络规模较大时，人工已经无法对隧道质量进行保障，可以通过自动调优，实现对于隧道质量自动分析、自动调整。降低人力维护成本，提高网络调整的时效性。
隧道自动调优有以下几种场景：
  定时优化
  带宽越限时自动调优
  维护窗口触发调优
用户可选的调优触发方式有“流量”、“时延”、“时延+流量”三种。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
Notes: 自动调优：
  定时优化：用户可以设置每5分钟或更多时间自动进行一次网络路径优化，保证当前业务路径都是最优的。
  带宽越限时自动调优：用户可以设置“链路触发阈值”，当某条链路带宽利用率超过阈值后，系统自动将越限链路上的隧道加入算路队列，等调优周期到达后进行调优。
  维护窗口触发调优：用户可以维护某个节点或某个链路，维护期间，该节点/链路处于不可用状态，维护开始/完毕后，会自动对经过该节点/链路上的隧道重新算路。
  自动调优周期是5分钟的整数倍，如10分钟、15分钟。
调优策略：
  流量：调优方式选“流量“时，必须设置链路触发阈值，当带宽利用率大于阈值时，触发对越限链路的调优，根据越限链路的数量确定是全局调优还是局部调优。
  时延：调优方式选“时延“时，先遍历比较所有隧道的配置时延和转发器采集的累加时延，对累加时延超过配置值的所有隧道进行局部调优。
  时延+流量：此时，上述两个触发条件为”或”的方式，满足之一即可进行调优。

## Slide 103: 隧道手动调优设计
手动调优是由操作员自己分析网络状态，并手动进行网络调整，手动调优可以根据用户需要随时进行调优。
此处列举出常见的三种应用场景：
  若当前流量转发路径不满足用户期望，用户通过更改链路的约束属性，手动触发调优来改变转发路径。
  当用户配置业务完成时，可选择手动进行网络重优化，保证当前所有隧道路径都是最优。
  链路质量下降时（或没有达到自动调优的阈值，但带宽占用率很高时），以及当多条链路的带宽利用率不均匀时（有的链路带宽利用率很高，有的却空闲），可以采用手动局部/全局调优方式进行调优。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计

## Slide 104: 应用调优介绍
在已部署VPN的网络上，需要增加基于不同应用的差异化SLA路径保障时，可对应用进行类别划分，并通过DSCP（Differentiated Services Code Point 差分服务代码点）进行标识。DSCP对应于隧道的Color，根据DSCP标识将应用流量引入对应的隧道。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
PE
PE
PE
PE
P
P
P
RR
CE
CE
业务1 DSCP EF
业务2 DSCP AF41
SR Policy隧道

## Slide 105: 应用调优设计
应用调优需要先将不同的应用赋予不同的DSCP值，一般在CE侧对应用数据赋值。
为了让不同类别的应用承载在不同的隧道上，一般需要通过SR Policy Group+DSCP的方式实现。
网络流量调优设计
网络性能监控设计
应用优化设计
PE
PE
PE
PE
P
P
P
RR
CE
CE
业务1 DSCP EF
业务2 DSCP AF41
VPN实例
SR Policy Group1
SR Policy Group2
同VPN的应用通过DSCP区分
在CE侧对应用数据赋予DSCP值
基于DSCP值，不同的应用使用不同的SR Policy隧道承载
SR Policy隧道

## Slide 106: 企业广域承载网络优化设计思路
2. 运维设计
用户管理
1. 网络优化设计
维护窗口
网络性能监控设计
网络流量调优设计
应用优化设计

## Slide 107: 用户类型介绍
通过不同的用户类型可以对云广域网络进行不同操作，iMaster NCE-IP控制器默认有以下几种用户：
  Administrators：拥有用户管理、查询安全日志、查询个人安全日志和查看在线用户之外的所有权限。
  安全管理员组：拥有用户管理、查询安全日志和查看在线用户的权限。
  操作员组：拥有执行非安全功能类操作的权限。
  监控员组：拥有查看非安全类功能的权限，没有操作权限。
维护窗口
用户管理
系统管理员admin
管理员
（Administrators）
操作员
（操作员组）
监控员
（监控员组）
安全管理员
（安全管理员组）

## Slide 108: 用户监控介绍
通过用户监控会话，安全管理员可了解用户系统中有哪些在线用户以及这些用户访问系统的地址、访问的时间和所属角色等。监控到用户进行不规范操作时，可以给用户发送即时消息或强制注销用户。
  用户会话是指用户和系统之间的连接。会话在用户登录时开始，在用户注销或退出时结束。一个用户可以产生多个会话。
  用户支持登录的会话数由“最大在线会话数”参数设置。
  监控用户会话功能不涉及用户的个人信息。
维护窗口
用户管理

## Slide 109: 维护窗口介绍
在设备和链路割接或维护的时候，可为其设置维护策略，网络路径导航支持设置网元和链路的维护策略。
维护开始，系统将生成新的绕行维护设备和链路的业务隧道路径，待维护结束触发一次调优算路。
维护窗口可设置维护时间，并对特定设备进行维护。维护时流量将不会流经被维护设备。
维护窗口
用户管理
业务忙时
维护窗口
业务忙时
需被维护设备
设备被维护
流量避开被维护设备
维护结束后流量恢复正常

## Slide 110
(多选题)IPv6业务可被承载在以下哪些隧道之上？( )
  SR-MPLS BE隧道
  SRv6 BE隧道
  SR-MPLS Policy隧道
  SRv6 Policy隧道
Notes: ABCD

## Slide 111
企业广域承载网络需要先设计基础网络，包括物理网络、IP/IPv6地址、IGP协议。
在基础网络之上可以搭建隧道，隧道包括SR-MPLS BE/SR-MPLS Policy/SRv6 BE/SRv6 Policy隧道，隧道在设计时需要关注隧道路径规划，流量引流以及逃生方式。
隧道建立完成后即可承载VPN业务，VPN的规划需要基于企业业务类型和企业业务需求。
对于业务来说可靠性与SLA保障也非常重要，通过对QoS与网络分片的设计可以保障业务SLA，同时通过对控制器、设备、网络的高可靠性设计可以保证业务的高可靠性。
当网络搭建完成后，需要对网络进行调优和维护，调优设计需要从性能监管与流量调优两方面入手，对于维护需要基于用户等级划分维护范围，并在合适的时间维护网络。