## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
万倡利/WX408647
2020.04.17
李先之/00354681
新开发
何军建/WX580230
2021.08.17
吴越/WX291773
优化

## Slide 2: 网络编程自动化概述

## Slide 3
网络产业发展的方向是让网络变得更加开放、灵活和简单。华为希望帮助客户构建意图驱动的智简网络。
网络开放可编程，是智简网络的必由之路。
人工智能正在使能千行百业，人工智能和网络结合是大势所趋。
本课程简单介绍网络编程自动化的基本概念，以及华为网络人工智能引擎iMaster NAIE。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述网络编程与自动化的背景
  描述网络开放的层次
  描述华为iMaster NCE的开放能力
  描述网络自动化工程师的定位和相关能力
  描述网络人工智能的需求
  描述华为网络人工智能引擎iMaster NAIE服务

## Slide 5
网络编程与自动化概述
网络自动化开发工程师
网络自动化的分类
网络人工智能概述

## Slide 6: 背景：复杂的网络
从计算机网络产生的第一天起，网络变得越来越复杂且难以管理，这体现在：
  网络设备越来越多种多样，例如路由器、交换机、防火墙、IDS等。
  不同厂家的设备管理方式不同，甚至同厂家不同型号设备管理方式也不同。
  设备复杂导致网络管理复杂。
网络设备多样
设备管理方式不同
网络管理复杂
路由器
交换机
防火墙
异厂家设备
多套网络管理系统
CLI
SNMP
Web
IPFIX
Notes: 设备管理方式多种多样，例如SNMP/CLI/IPFIX/Web-UI等。

## Slide 7: 背景：网络架构的变革
SDN（Software Defined Networking，软件定义网络）带来了网络架构的变革。它引入网络控制器，通过全局视角集中控制，实现业务快速部署、流量调优、网络业务开放等目标。
APP
协同应用层
控制器层
设备层
NBI北向接口
SBI南向接口
数据转发
业务编排
业务协同
Notes: 协同应用层：主要完成用户意图的各种上层应用，典型的协同层应用包括OSS（Operations Support System，运营支撑系统）、OpenStack等。OSS可以负责整网的业务协同，OpenStack云平台一般用于数据中心，负责网络、计算、存储的业务协同。还有其他的协同层应用，比如用户希望部署一个安全APP，这个安全APP不关心设备具体部署位置，只是调用了控制器的北向接口，例如Block（Source IP，DestIP），然后控制器会给各网络设备下发指令。这个指令根据南向协议不同而不同。
控制器层：控制器层的实体就是SDN控制器，是SDN网络架构下最核心的部分。控制层是SDN系统的大脑，其核心功能是实现网络业务编排。
设备层：网络设备接收控制器指令，执行设备转发。
NBI（Northbound Interface，北向接口）：北向接口为控制器对接协同应用层的接口，主要为RESTful。
SBI（Southbound Interface，南向接口）：南向接口为控制器与设备交互的协议，包括NETCONF、SNMP、OpenFlow、OVSDB等。

## Slide 8: 初级的网络自动化
网络自动化，即通过工具实现网络自动化部署和运维，逐步减少对“人”的依赖。
业界有很多实现网络自动化的开源工具，例如Ansible、SaltStack、Puppet、Chef等。这些工具通过SSH连接到设备实现批量化的操作和管理，实现了初级的网络自动化。
Python
Chef
Ansible
网管工具
自动化脚本
SaltStack
Shell
网络自动化关键词

## Slide 9: 网络自动化的发展
初级网络自动化基于CLI方式管理网络，其痛点在于网络设备返回的是非结构化数据（文本回显），不利于计算机处理。网络自动化发展的基础需求是设备提供结构化的数据，这可以极大地推进网络自动化的进程。设备开放NETCONF/RESTCONF接口，提供XML或者JSON格式的数据类型。
结构化数据：机器易于理解
{ "Interfaces":
{ "GigabitEthernet0/0/0":
{ "InUti": "10", "OutUti": "20", "inErrors": "0", "outErrors": "0" },
"GigabitEthernet0/0/1":
{“InUti”: “20", "OutUti": “30", "inErrors": "0", "outErrors":"0"}
}
}
非结构化数据：人易于理解
Interface InUti OutUti inErrors outErrors
GigabitEthernet0/0/0 10% 20% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 20% 30% 0 0
…
网络设备
CLI/SSH、SNMP
NETCONF、RESTCONF
Notes: 非结构化数据方便于人的理解，但是不利于机器的理解，不利于自动化的数据采集。

## Slide 10: 网络开放与可编程简介
网络开放与可编程即在开放网络的前提下使用编程的手段实现自动化的网络。
在SDN商用初期及未来更长的时间，传统网络和SDN会大规模的并存。网络的开放体现在两个层面：设备的开放和SDN平台的开放。
RESTful API
CLI/SSH、SNMP、NETCONF、RESTCONF、Telemetry、OPS等…
基于设备的开放与可编程
基于SDN平台的开放与可编程

## Slide 11: 华为iMaster NCE业务开放可编程
iMaster NCE（简称NCE）是华为公司创新的网络云化引擎。在NCE的整体开放编程能力中，包括了自动化、分析和意图三大块，其目标是打造全生命周期的开放可编程架构，匹配客户开放可编程诉求。其中NCE业务开放可编程定位于助力客户实现业务自动化。
Intent
Automation
Analytics
意图引擎
自动化引擎
分析引擎
设计
转换
验证
分析
决策
管理单元
控制单元
NCE业务开放可编程
感知
Notes: iMaster NCE不仅是控制器，还包含分析和网络管理等功能。

## Slide 12
网络编程与自动化概述
网络自动化开发工程师
网络自动化的分类
网络人工智能概述

## Slide 13: 网络自动化开发工程师
网络工程师：
  是在网络工程领域，掌握专业的网络技术，具备一定的职业技能及职业素养，具有一定项目实施经验，能够在项目现场与客户或者其他项目干系人充分沟通，根据客户的需求及环境因素制定实施方案及项目计划（得到项目干系人认可），并充分调动各方资源保证项目按时、保质保量落地，以及在项目实施后对干系人进行培训及工程文档交付的职业。
网络自动化开发工程师：
  在网络工程领域，掌握专业的网络和开发技术，具备一定的职业技能及职业素养，具有一定项目实施和开发经验，满足企业网络自动化部署、开发和运维需求的职业。

## Slide 14: 综合能力模型
和网络工程师综合能力模型对比，网络自动化开发工程师具备相同的基本素质和职业技能，但在专业知识上有不同技能要求。
网络工程师综合能力模型
专业知识
技术知识
产品知识
工程知识
行业知识
流程规范
基本素质
学习能力
信息搜集
服务意识
价值观
商务礼仪
职业技能
沟通能力
问题解决
呈现能力
业务管理
团队协作
网络自动化开发工程师的专业知识除通用的基础网络技术外，需掌握开发相关的技术、产品和工程知识。

## Slide 15: 专业知识技能
网络自动化开发工程师专业技能上需要具备网络工程师、系统工程师和开发工程师的融合能力，包括但不限于：
操作系统
网络技术
开放网络结构
编程语言
源代码管理
掌握至少一种编程语言。
源代码控制可以帮助开发人员管理和存储代码。
掌握开放网络的数据结构和资源结构。
掌握基本的网络协议原理和网络工程技术。
了解操作系统的基本原理和机制。
其他专业知识
其他相关专业知识，例如数据库等。
Notes: 由于具体工作内容和场景的不同，网络自动化开发者可能需要具备更多的专业知识，例如数据库、算法、密码学、软件开发生命周期管理、开发框架、大数据、云计算和人工智能等知识。

## Slide 16
网络编程与自动化概述
网络自动化开发工程师
网络自动化的分类
网络人工智能概述

## Slide 17: 设备开放可编程
设备开放可编程定位于指导工程师根据设备开放能力进行编程从而实现网络自动化。
华为网络设备的开放能力如下图所示。
#!/usr/bin/env python
…
Python代码
网络设备
CLI/SSH
SNMP
NETCONF
RESTCONF
Telemetry
MIB
YANG
Open Programmability System
FTP
paramiko
pysnmp
ncclient
requests
gRPC
上传.py文件

## Slide 18: NCE北向开放
控制器开放可编程定位于指导工程师根据SDN控制器开放能力进行编程从而实现网络自动化。
华为iMaster NCE提供北向开放RESTful API。
RESTful API
iMaster NCE-Fabric
网络设备
iMaster NCE-Campus
iMaster NCE-WAN
iMaster NCE-IP

## Slide 19: 华为iMaster NCE业务开放可编程
iMaster NCE业务开放可编程是iMaster NCE产品的一个子系统，提供端到端的开放可编程能力，包括网元层功能和网络业务功能的开放。
工程师通过编写网元驱动包（Specific NE Driver，SND）和业务包（Specific Service Plugin，SSP）实现：
  异厂家的设备管理
  用户自定义网络业务
  基于Web的业务管理
  自动生成北向RESTful API开放
业务包SSP
网元驱动包SND
华为iMaster NCE开放可编程框架
业务包
网元驱动包
自动生成NETCONF报文或CLI/SSH到设备
YANG
业务回调逻辑
网元模板1
网元模板2
网元YANG 2
RESTful API
Web-UI
Jinja2
Python
YANG
YANG
网元YANG 1
Notes: 网元驱动包以设备YANG模型抽象设备能力。用户根据设备YANG文件和少量编写的Python代码生成网元驱动包。将此驱动包上传iMaster NCE后即可实现设备管理和设备业务发放。SND的类型包括NETCONF SND、CLI SND和Customized SND：
  NETCONF SND 提供YANG到NETCONF转换能力。
  CLI SND提供YANG到CLI的转换能力。
  Customized SND， 提供YANG到其它协议的转换能力，例如RESTCONF。
业务包支持用户自定义网络业务（APP），例如快速开通L3 VPN业务。此类型业务或应用涉及多设备、多协议配合，以业务包形式呈现。业务包的编写需要编写业务YANG文件、业务映射的Python脚本（业务回调逻辑）和jinja2模板。其基本原理是（从北到南）：
  业务模型自动生成北向接口或者UI，被外部调用发起业务请求。
  业务请求被用户编写的业务逻辑处理。处理包括两个部分，Python代码处理和jinja模板处理。
  Python代码处理实现与厂家无关的业务逻辑。
  模板处理实现与厂家相关的逻辑。模板就是给设备模型下发的数据，不同厂家有不同的模板。至此实现了自定义的业务模型向设备模型的转换。
  最后由SND处理把设备模型转换为协议报文下发到设备，例如通过NETCONF下发到设备。

## Slide 20
网络编程与自动化概述
网络自动化开发工程师
网络自动化的分类
网络人工智能概述

## Slide 21: AI是一种新的通用目的技术
横跨整个经济的多种用途 巨大的技术互补性和溢出效应
21st Century
9000 BC~1000 AD
15th ~18th Century
19th Century
20th Century
驯化植物
动物驯养
冶炼矿石
轮子
写作
青铜
铁
水轮
三帆帆船
印刷
工厂体系
蒸汽机
铁路
铁轮船
内燃机
电力
汽车
飞机
大规模生产
电脑
精益生产
互联网
生物技术
商业虚拟化
纳米技术
AI
人工智能
Notes: 通用目的技术（General Purpose Technology，GPT）是推进经济社会转型的主要动力。从农业社会到工业社会，从工业社会到信息社会，人类社会的生产方式、生活方式和管理方式发生了巨大的变革，经历了前所未有的经济社会转型。长期以来，人们一直在思索和探寻经济社会发展与转型的动因。从蒸汽机为代表的第一次产业技术革命到以电力技术为代表的第二次产业技术革命。纵观300年来的产业技术革命，可以看出，科学技术是推进经济持续增长的重要源泉。AI已成为新的通用目的技术。当前AI热门技术进入落地阶段，广泛地使能千行百业。

## Slide 22: AI引入网络成为产业共识
等级定义 | L0 人工作业 | L1 工具辅助自动化 | L2 部分自动驾驶网络 | L3 限制条件的自动网络 | L4 高度自动驾驶网络 | L5 完全自动驾驶网络
重复执行 | 人 | 人\机 | 机 | 机 | 机 | 机
环境感知 | 人 | 人 | 人\机 | 机 | 机 | 机
分析决策 | 人 | 人 | 人 | 人\机 | 人\机 | 机
业务体验 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人\机 | 机
范围 | NA | 子任务级 | 单元级 | 领域级 | 业务级/跨领域 | 公共ICT基础设施
人工处理 -> 工具辅助 -> 智能处理

## Slide 23: AI落地有诸多挑战
数据
数据处理
模型训练
模型管理
部署
AI 市场
AI 应用 1
AI 应用 2
模型更新
数据优化
AI算力和环境难以获得，成本高
快速找到最合适算法和评价模型，不同场景有不同标准
AI模型的训练和优化需要大量专家经验
应用系统多种多样，模型部署集成工作繁重
AI模型更新频繁，迭代安全需重视
没数据、缺乏数据、数据不足
不同场景需要不同数据
AI落地同样存在相当的非技术挑战，包括与技术匹配的组织变更、AI人才培养、数据安全、流程等。
Notes: 从技术上来看，AI用例训练过程需要跨专业（数据、算法专家、专家经验）联合开发，模型优化需要不断迭代训练，有以下难点：
  AI项目的成功需要业务专家与AI专家的配合
  业务专家转型AI专家困难重重
  数据问题，数据来源少，数据需要治理（劳动密集）
  算法工程化问题（从paper转换到代码，开源算法的效率）
  算力难获取，算力是峰值使用的（英伟达禁止使用G系列显卡用于数据中心）
AI本质上会带来的是组织转型，从人力走向人机共存的AI Ops阶段。

## Slide 24: 网络人工智能引擎iMaster NAIE
网络人工智能引擎iMaster NAIE是华为将AI技术引入到电信网络中的一站式AI应用开发云平台。基于公有云模式，提供数据服务，模型训练服务、模型生成服务和通信模型服务，涵盖了网络AI应用开发业务中最复杂部分的工作，如数据准备，数据特征探索，模型调优等，便于开发者快速获取到NAIE能力。
训练数据
数据服务
生态服务
云端+AI
iMaster NAIE
云端数据采集
治理高效，节省90%数据准备时间
华为经验嵌入，提升训练效率
低门槛模型生成，0编码开发
训练服务
数据处理
模型开发训练
3
2
模型
1

## Slide 25: 示例：智能流量分拣
需求描述：
  数据中心网络中同时承载着多种业务，常见有大数据业务、分布式存储业务、高性能计算业务、GPU集群等。流量分拣就是数据中心交换机实现对流量报文进行识别分类，确定每个数据流或者数据报文属于哪种业务。
  要求基于华为AI Fabric交换机嵌入式AI平台API（兼容Tensorflow和Caffe），实现一个流量分类的AI算法。

## Slide 26: 智能流量分拣模型训练
智能流量分拣实现需要的数据集、算法模型和训练环境均可由iMaster NAIE提供。
数据服务
生态服务
iMaster NAIE
训练服务
训练数据集
测试数据集
算法模型
训练结果（预测结果）
训练环境
Notes: 实验最终的目的是将训练好的模型部署到真实的环境中，因此我们希望训练好的模型能够在真实的数据上得到好的预测效果，即希望模型在真实数据上预测的结果和真实结果误差越小越好。最好的方式就是将真实数据区分为训练数据集和测试数据集。我们可以使用训练集的数据来训练模型，然后用测试集上的误差作为最终模型在应对现实场景中的误差。有了测试集，我们想要验证模型的最终效果，只需将训练好的模型在测试集上计算误差。误差越小，算法模型越优秀。
详细操作请参考：https://devstar.developer.huaweicloud.com/devstar/code-templates/e9078ee2d7024ffabbac3f8fd1bad806
更多人工智能相关内容请参考华为人工智能认证。

## Slide 27
(多选题)控制器与设备交互的协议包括以下哪些选项？( )
  NETCONF
  SNMP
  OpenFlow
  RESTful
Notes: ABC

## Slide 28
网络编程与自动化在开放网络的前提下使用编程的手段实现自动化的网络。网络开放分为两个层次，设备的开放和SDN平台的开放。
网络自动化开发工程师需要具备网络工程师、系统工程师和开发工程师的融合能力，支撑企业网络自动化的实现。
网络和人工智能的结合是网络产业的发展趋势。
华为iMaster NAIE提供基于网络人工智能服务，让您的网络AI开放更简单！