## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
陈粲/WX934766
2020.12.29
万倡利/WX408647
新开发
何军建/WX580230
2021.08.19
李先之/00354681
优化

## Slide 2: Telemetry原理与实践

## Slide 3
Telemetry是一种网络设备监控技术，提供周期采样网络设备内的统计数据和状态数据的能力。
本章主要讲述Telemetry的技术背景，概念，框架和技术原理，最后通过静态订阅完成Telemetry实践。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述Telemetry技术背景
  描述Telemetry的概念和框架
  区分Telemetry静态订阅和动态订阅
  描述gRPC的概念和作用
  实现Telemetry数据采样

## Slide 5
Telemetry概述
  Telemetry技术背景
  Telemetry简介
Telemetry技术原理
Telemetry配置与实践

## Slide 6: 技术背景：网络设备监控介绍
网络设备的统一监控和性能管理是运维平台的重要功能。设备的监控数据包括数据、控制和管理平面数据。
监控中心
机房A
机房B
机房C
获取设备监控数据的方式有：SNMP、CLI、Syslog、NetStream和sFlow等。
NetSteam和sFlow为网络流量监控技术，主要针对数据平面数据。
SNMP是最主流的方式。
管理平面数据 | CPU转速，设备温度，风扇转速…
控制平面数据 | BGP邻居，MPLS邻居，路由信息…
数据平面数据 | 端口入方向流量，出方向流量…

## Slide 7: 传统网络采集技术的问题
奈奎斯特采样定律表示，当采样频率大于信号频率的2倍时，才能完整保留原始信号中的信息。SNMP的采集周期为5分钟，通常会导致细节信息丢失。
正常的接口带宽变化是如下的红色线条。SNMP定期查询采集无法发现流量异常。
采样周期过长
带宽Mbps
时间
SNMP采样点
SNMP采样点
5min

## Slide 8: 传统运维方式有诸多问题
传统网络通过平均5-15分钟的Pulling拉取采样数据，更密集的Pulling拉取会造成网络设备瘫痪。
监控的粒度太大造成网络可视度低。
以SNMP为主的运维系统效率低。
无法达到IT运维一样的实时监控，全程监控，并保留完整历史数据。
无法检测网络大量Micro Burst（微突发）造成的网络问题。
传统网络运维的问题
SNMP
Pulling Model
sFlow
NetStream
数据收集
数据分析
Sampling Model
网络纠错
Notes: 微突发是指在非常短的时间（毫秒级别）内收到非常多的突发数据，以至于瞬时突发速率达到平均速率的数十倍、数百倍，甚至超过端口带宽的现象。网管设备或网络性能监测软件通常是基于比较长的时间(数秒到数分钟)计算网络实时带宽。在这种情况下，看到流量速率通常是一条比较平稳的曲线，但是实际设备可能已由于微突发导致丢包。

## Slide 9: 总结：传统采集机制无法满足大数据要求
网络数据源
数据消费者
SNMP
Syslog
CLI
采用pull模式全量轮询，性能低，实时性差。
文本方式，无模型定义，扩展性差。
文本方式，无模型定义，扩展性差。
SNMP
Server
Syslog
Server
Shell Client
Scripts
需要一个支持超大规模网络及海量数据运维的机制，具备实时性、高性能，易于扩展等特点。
Telemetry
Notes: 避免重复查询：SNMP查询是一问一答的。假设1分钟内交互了1000次，就意味着SNMP解析了1000次查询请求报文。Telemetry实现订阅一次，后续设备持续推送数据给网管。

## Slide 10
Telemetry概述
  Telemetry技术背景
  Telemetry简介
Telemetry技术原理
Telemetry配置与实践

## Slide 11: Telemetry简介
Telemetry也叫Network Telemetry（网络遥测技术），是一项远程的从物理设备或虚拟设备上高速采集数据的技术。设备通过推模式（Push Mode）周期性的主动向采集器上送设备的接口流量统计、CPU或内存数据等信息，相对传统拉模式（Pull Mode）的一问一答式交互，提供了更实时更高速的数据采集功能。
分析器
设备
采集器
控制器
Telemetry上送
Notes: 业界也有将SNMP认为是传统的Telemetry技术，把当前Telemetry叫做Streaming Telemetry或Model-Driven Telemetry的说法。

## Slide 12: Telemetry技术特点
Telemetry采用推模式工作，YANG模型定义结构，精度可以达到亚秒级。
提升设备采集能力
支撑订阅上报机制
建造标准数据模型
分析器
设备
采集器
控制器
传统网管解耦成采集器和控制器两部分，通讯协议和管理应用解耦
向第三方数据分析处理公司开放API，具有更强的数据存储和处理能力

## Slide 13: Telemetry技术优势
Telemetry采用推模式及时获取丰富的监控数据，可以实现网络故障的快速定位，提供统一的数据流格式，简化采集器分析监测数据的难度，从而解决传统网络运维问题。
Telemetry
A
B
C
精细监控
采集数据的精度高，且类型十分丰富，可以充分反映网络状况。
快速定位
在复杂的网络中，能够快速地定位故障，达到秒级、甚至亚秒级的故障定位速度。
主动上报
Telemetry仅需配置一次订阅，设备就可以持续上报数据，减轻了设备处理查询请求的压力。

## Slide 14: Telemetry网络模型
Telemetry网络模型分广义和狭义两种：
  广义Telemetry：包括采集器、分析器、控制器和设备共同构成的一个自闭环系统。
  狭义Telemetry：指设备采样数据上送给采集器的功能。
分析器
控制器
采集器
设备1
设备2
广义Telemetry
狭义Telemetry
利用Telemetry技术，采集器可以收集到大量的设备数据，然后将数据交给分析器进行综合分析，分析器将决策结果发送给控制器，由控制器调整设备的配置，便可以几乎实时地反馈调整后的设备状态是否符合预期。
收集
上送分析
返回结果
调整配置

## Slide 15: Telemetry应用场景：广域网
路由器端口数据实时上报分析器，流量走向易于洞察。
CDN设置
数据搜集
数据分析
Cost调整
路由策略
增删节点
扩容链路
AS1
AS2
AS3
Internet
固定宽带网
内容监管
IGW
移动数据网
国内互连Peer

## Slide 16: Telemetry应用场景：园区网
园区网中可通过Telemetry将设备状态、有线无线数据同时监控上报分析器，实现智能运维。
iStack/CSS链路
出口区
核心层
汇聚层
接入层
终端层
WAN
网管运维区/分析器
DataCenter
测量对象 | 测量指标
AP | CPU利用率、内存利用率、在线用户数
射频 | 在线用户数、信道利用率、噪声、流量、反压队列、干扰率、功率
用户 | RSSI、协商速率、丢包率、时延
设备/单板 | CPU利用率、内存利用率
接口 | 针对广播、组播及单播报文的收发数量测量；收、发丢包数；收、发错包数等
数据搜集
数据分析

## Slide 17: Telemetry应用场景：数据中心
分析器接收Telemetry上送的数据，计算报文的转发路径、转发时延、链路时延等，完成应用交互关系分析，实现应用和网络路径的关联，并进行统计分析、呈现，实现智能运维。
Spine
Leaf
核心
Server
生产环境区
测试环境区
广域网
园区网
互联网
网管运维区/分析器
测量对象 | 测量指标
设备 | CPU利用率/内存利用率
单板 | CPU利用率/内存利用率/FIB/MAC表项利用率
芯片 | TCAM 利用率
端口 | 收/发包数/字节数/丢包数/错包数/广播包数/组播包数/单播包数
队列 | Buffer Size
光模块 | 收/发光功率，电流, 电压, 温度
丢包行为 | 拥塞丢包感知
Telemtry/ERSAPN
数据搜集
数据分析
Notes: 数据中心中的采集器通过Telemetry采集设备性能数据，通过ERSPAN采集设备流镜像。

## Slide 18
Telemetry概述
Telemetry技术原理
Telemetry配置与实践

## Slide 19: Telemetry框架解读
狭义的Telemetry框架可以分为四个模块：数据源、数据生成、数据订阅和数据推送。
Data Analysis
Data Subscription
Data Export
Data Generation
Data Source
数据搜集
数据订阅
数据推送
数据生成
数据源
UDP
NP
数据分析
gRPC
gRPC
gRPC
Protobuf
Notes: 框架参考RFC草案，https://tools.ietf.org/html/draft-song-ntf-02。
gRPC是google开发的远程过程调用（RPC）系统。
UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）为应用程序提供了一种无需建立连接就可以发送封装的 IP 数据包的方法。
Protobuf（Protocol Buffers，协议缓冲区）是一种序列化结构数据的机制。

## Slide 20: Telemetry协议栈
Telemetry协议栈具有分层结构：传输层、通信层、数据编码层和数据模型层。
YANG Models
SSH
XML
NETCONF
API
App 1
HTTP
JSON
GPB
RESTCONF
gRPC
App 3
App 2
VRP 中央处理模块
CPU/NP
SSH
NETCONF
HTTP
JSON
GPB
RESTCONF
gRPC
XML
YANG Models
MIB
MIB
SNMP
SNMP
UDP
UDP
BER
BER
数据模型
数据编码
通信层
传输层
网络设备
Telemetry数据使用端
Notes: 举个订外卖的例子便于理解：YANG是个快餐店的菜谱，顾客想吃汉堡和炸鸡便照着YANG菜单写了一份A4纸采购清单（如一份汉堡，两份炸鸡），将清单折成邮票大小的小纸条装到了GPB信封里，找到门口的信使gRPC，信使gRPC骑上HTTP2电动车到了快餐店。信使gRPC将GPB信封给老板，老板解开GPB信封核对顾客采购清单是否在销售范围内。

## Slide 21: Telemetry数据源
Telemetry数据源定义了可被获取的数据。Telemetry采用YANG模型定义设备可获取数据源。支持各类YANG模型，包括Huawei-YANG、IETF-YANG和OpenConfig-YANG。
数据推送
数据生成
数据订阅
YANG Models
SSH
XML
NETCONF
HTTP
JSON
GPB
RESTCONF
gRPC
VRP 中央处理模块
CPU/NP
MIB
SNMP
UDP
BER
数据源在协议栈的位置
数据搜集
数据订阅
数据推送
数据生成
数据源
UDP
NP
数据分析
gRPC
gRPC
gRPC
Protobuf
数据源

## Slide 22: YANG模型文件与采样路径
以上内容拼装在一起，形成一条path：
YANG模块，模型的顶层节点
模型内的顶层容器
模型内的第二层容器
需要采样的节点
huawei-debug:debug/cpu-infos/cpu-info
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
Module Huawei-debug {
namespace “urn:Huawei:yang:Huawei-debug”;
prefix debug;
import huawei-extension {
prefix ext;
}
container debug {
description
“Debug information”;
container cpu-infos {
description
“CPU information of boards”;
list cpu-info {
ext:entry-from “system”;
key “position”;
description
“CPU information of a board”
leaf position {
type string {
length “1..32”;
}
……
Notes: 更多yang模型内容的学习可以参考：https://tonydeng.github.io/rfc7950-zh

## Slide 23: Telemetry数据订阅
Telemetry数据订阅定义了数据发送端和数据获取端交互关系。
华为Telemetry订阅方式分为两种：静态订阅和动态订阅。
静态订阅是指设备作为客户端，采集器作为服务端。由设备主动发起到采集器的连接，进行数据采集上送。多用于长期巡检。
动态订阅是指设备作为服务端，采集器作为客户端发起到设备的连接。由设备进行数据采集上送。多用于短期监控。
采集器
设备
静态配置
设备主动上送
（dialout）
CLI/网管
采集器
设备
静态订阅
动态订阅
动态订阅（dialin）
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
数据搜集
数据订阅
数据推送
数据生成
数据源
UDP
NP
数据分析
gRPC
gRPC
gRPC
Protobuf

## Slide 24: Telemetry静态订阅
Telemetry静态订阅
  网管对设备下发静态配置，包括采样路径，采样周期，上送目标、编码等信息。
    支持CLI下发
    支持Netconf下发，Netconf使用的模型是openconfig-telemetry.yang
  设备启动采样任务，主动向采集器发起连接并推送数据。
    支持gRPC上送，RPC方法为dataPublish
    支持UDP上送
时间1，数据1
时间2，数据2
时间3，数据3
时间n，数据n
T = λ
ΣT = ∞
采集器
路由器
CLI/网管
…
订阅采样数据，周期λ秒，持续上送
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 25: Telemetry静态订阅
配置采集器 | system-view Telemetry destination-group ipv4-address 采集器 IP地址 端口号 上送目标采集器的协议和加密方式
配置采样数据 | system-view telemetry sensor-group sensor-path 传感器采样路径
创建订阅 | system-view telemetry subscription sensor-group 关联采样传感器组，配置采样周期，冗余抑制和心跳间隔
检查结果 | display telemetry sensor display telemetry destination display telemetry subscription display telemetry sensor-path
订阅采样数据，周期λ秒，持续上送
时间1，数据1
时间2，数据2
时间3，数据3
时间n，数据n
T = λ
ΣT = ∞
…
采集器
路由器
CLI/网管
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 26: 自定义事件上报
当某个参数超过阈值，网管启动对某些数据的订阅
条件=True
CpuUsage>40% ?
静态订阅里配置自定义事件 | system-view telemetry sensor-group sensor-path 配置自定义事件 比如 sensor-path huawei-devm:devm/cpuInfos/cpuInfo condition express op-field systemCpuUsage op-type gt op-value 40
特定参数超越门限后触发（静态）订阅
时间1，数据1
时间2，数据2
时间n，数据n
…
采集器
路由器
CLI/网管
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 27: Telemetry动态订阅 (1)
Telemetry动态订阅
  采集器向设备发起gRPC连接。
  采集器向设备发起动态订阅。
    RPC方法：Subscribe
    指定采样路径、采样周期等信息
  设备启动采样任务，将采样数据作为rpc方法的应答，源源不断的返回给采集器。
通过配置，让设备处于可以被订阅的状态
时间1，数据1
时间2，数据2
时间n，数据n
…
临时订阅某个设备参数，周期λ秒
T = λ
拆除连接
ΣT = λn
采集器
路由器
CLI/网管
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
Notes: gRPC是google开发的远程过程调用（RPC）系统。

## Slide 28: Telemetry动态订阅 (2)
通过配置，让设备处于可以被订阅的状态
时间1，数据1
时间2，数据2
时间n，数据n
…
临时订阅某个设备参数，周期λ秒
T = λ
拆除连接
ΣT = λn
专项采集，按需推送
配置采集器 | system-view gRPC gRPC server 进入gRPC服务器视图 source-ip 侦听的源IP地址 server-port 侦听的端口号 service enable 使能gRPC服务 （可选）acl （可选）idle-timeout （可选）ssl-policy （可选）ssl-verify peer commit
检查结果 | display telemetry dynamic-subscription
采集器
路由器
CLI/网管
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 29: gRPC
gRPC由google开发，是一款语言中立、平台中立、开源的远程过程调用（RPC）系统。通信双方（网管和设备）基于gRPC框架进行二次开发，聚焦业务对接，缩短产品对接适配的开发周期。
gRPC支持的语言包括：C++，Node.js，Python，Ruby，Objective-C，PHP和C#，java，Go等。
gRPC基于HTTP/2标准设计，能使用HTTP/2的特性，包括：双向流、流控、头部压缩、多路复用等。相对于HTTP/1，表现更好。
TCP
TLS
HTTP2
gRPC
数据模型
业务聚焦
gRPC封装
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 30: gRPC协议栈
gRPC协议栈具有如下五层：
  TCP传输层：TCP提供面向连接的、可靠的数据链路。
  TLS（Transport Layer Security，传输层安全）传输层：该层是可选的，设备和采集器可以基于TLS协议实现安全通信。
  HTTP 2.0应用层：gRPC承载在HTTP 2.0协议上，利用了该协议的头部压缩、多路复用、流量控制等增强特性。
  gRPC层：定义了RPC的协议交互格式。公共RPC方法定义在公共proto文件中，例如huawei-gRPC-dialout.proto。
  数据模型层：用于承载编码后的业务数据。业务数据的编码格式包括：GPB，XML，JSON等。
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
TCP
TLS
HTTP2
gRPC
数据模型
业务聚焦
gRPC封装

## Slide 31: gRPC的模式
gRPC支持的四种服务（通过stream区分）
  简单模式：一问一答的简单交互
    例如：rpc Cancel(CancelArgs) returns(CancelReply) {};
  服务端流模式：客户端发送一个请求，服务端不断返回数据给客户端
    例如：rpc Subscribe(SubsArgs) returns(stream SubsReply) {};
  客户端流模式：客户端不断向服务端推送数据，并等待服务端返回应答
    例如：rpc LotsOfGreetings(stream HelloRequest) returns (HelloResponse) {};
  双向流模式：客户端和服务端都可以发送一系列消息
    例如：rpc dataPublish(stream serviceArgs) returns(stream serviceArgs) {};
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 32: Telemetry数据生成
Telemetry数据生成采用GPB（Google Protocol Buffers）编码。GPB编码提供了一种灵活、高效、自动序列化结构数据的机制。GPB与XML、JSON编码类似，不同之处在于GPB是一种二进制编码，性能更高。
YANG Models
SSH
XML
NETCONF
HTTP
JSON
GPB
RESTCONF
gRPC
VRP 中央处理模块
CPU/NP
MIB
SNMP
UDP
BER
GBP在协议栈的位置
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
数据搜集
数据订阅
数据推送
数据生成
数据源
UDP
NP
数据分析
gRPC
gRPC
gRPC
Protobuf

## Slide 33: GBP编码
GPB通过.proto文件描述消息格式，使用数字来代替标签名称（关键字名称），如下所示：
GPB编码解析前 | huawei-telemetry.proto | GPB编码解析后
{ 1:"HUAWEI" 2:"s4" 3:"huawei-ifm:ifm/interfaces/interface" 4:46 5:1515727243419 6:1515727243514 7{ 1[{ 1: 1515727243419 2 { 5{ 1[{ 5:1 16:2 25:"Eth-Trunk1" }] } } }] } } | syntax = "proto3"; package telemetry; message Telemetry { string node_id_str = 1; string subscription_id_str = 2; string sensor_path = 3; string proto_path = 13; uint64 collection_id = 4; uint64 collection_start_time = 5; uint64 msg_timestamp = 6; TelemetryGPBTable data_gpb = 7; uint64 collection_end_time = 8; uint32 current_period = 9; string except_desc = 10; string product_name = 11; Encoding encoding =12; string data_str = 14; } | { "node_id_str":"HUAWEI", "subscription_id_str":"s4", "sensor_path":"huawei-ifm:ifm/interfaces/interface", "collection_id":46, "collection_start_time":"YY/MM/DD 11:20:43.419", "msg_timestamp":"YY/MM/DD 11:20:43.514", "data_gpb":{ "row":[{ "timestamp":“YY/MM/DD 11:20:43.419", "content":{ "interfaces":{ "interface":[{ "ifAdminStatus":1, "ifIndex":2, "ifName":"Eth-Trunk1" }] } } }] }
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
Notes: 因为Protocol Buffers是以二进制的形式进行传输的，字节数较少，传输效率相比XML、JSON有天然的优势，而数据采集效率是Telemetry考虑的重点之一。
更多学习请参考https://developers.google.com/protocol-buffers/?hl=zh-CN

## Slide 34: Telemetry数据推送
Telemetry的数据推送有两种方式，基于gRPC方式和基于UDP方式。
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
数据搜集
数据订阅
数据推送
数据生成
数据源
UDP
NP
数据分析
gRPC
gRPC
gRPC
Protobuf

## Slide 35: 基于gRPC的推送流程
gRPC面向连接，只在采集器和主控板CPU之间建立gRPC隧道。
订阅 A (通过gRPC隧道）
订阅 B (通过gRPC隧道）
订阅 C (通过gRPC隧道）
订阅B 订阅C
订阅C
应答C
应答B
应答 A (通过gRPC隧道)
应答C
C
C
NP
应答 B (通过gRPC隧道)
应答 C (通过gRPC隧道)
线路卡包转发引擎
线路卡CPU
主控板CPU
采集器
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
Notes: 采集器充当gRPC客户端的角色，设备充当gRPC服务器角色。
.采集器根据订阅的事件构建对应数据的格式（GPB/JSON），通过Protocol Buffers编写proto文件，采集器与设备建立gRPC通道，通过gRPC协议向设备发送请求消息。
设备收到请求消息后，通过Protocol Buffers解译proto文件，还原出最先定义好格式的数据结构，进行业务处理。
数据梳理完后，设备需要使用Protocol Buffers重编译应答数据，通过gRPC协议向采集器应答消息。
采集器收到应答消息后，结束本次的gRPC交互。

## Slide 36: 基于UDP的推送流程
UDP推送相较于gRPC推送做了一定优化，采集器也可以和线路卡CPU之间建立UDP隧道，由一对一变为多对一建立隧道，缓解了主控板CPU的压力同时也提升了效率。
订阅 A (通过UDP隧道）
订阅 B (通过UDP隧道）
订阅 C (通过UDP隧道）
订阅B 订阅C
订阅C
应答C
应答 A (通过UDP隧道)
C
NP
应答 B (通过UDP隧道)
应答 C (通过UDP隧道)
线路卡包转发引擎
线路卡CPU
主控板CPU
采集器
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源
C

## Slide 37: 推送数据格式定义 (基于gRPC协议)
gRPC封装层由gRPC开源软件提供，基于gRPC推送数据的协议栈如下：
层次 |  | 说明
TCP层 |  | 底层通信协议，基于TCP连接。
TLS层 |  | 该层是可选的，基于TLS 1.2加密通道和双向证书认证等。
HTTP2层 |  | gRPC承载在HTTP2协议上，利用了HTTP2的双向流、流控、头部压缩、单连接上的多路复用请求等特性。
gRPC层 |  | 远程过程调用，定义了远程过程调用的协议交互格式。
数据模型层 | RPC层 | Telemetry主动向采集器发起rpc请求。在huawei-gRPC-dialout.proto文件中定义。 采集器主动向设备发起动态订阅的rpc请求。在huawei-gRPC-dialin.proto文件中定义。
 | Telemetry层 | 在huawei-telemetry.proto文件中定义。
 | 业务数据层 | 业务层数据内容将根据相应的业务proto文件进行GPB编码；将来网管解码时，也需要使用相应的业务proto文件进行解码。例如：当采样路径为huawei-debug:debug/cpu-infos/cpu-info时，需要通过huawei-debug.proto文件进行编解码。
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 38: 推送数据格式定义 (基于UDP协议)
基于UDP的推送数据格式如下：
层次 |  | 说明
UDP层 |  | 底层通信协议，基于UDP无连接。
DTLS层 |  | 该层是可选的，基于TLS 1.2加密通道和双向证书认证等。
消息头层 |  | 描述Telemetry上送数据的消息头格式。ietf草案定义： https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-netconf-udp-pub-channel/01/?include_text=1 草案有00~05共6个版本，当前Telemetry的实现是按照01版本做的。
通知消息层 | Telemetry层 | 在huawei-telemetry.proto文件中定义。
 | 业务数据层 | 业务层数据内容将根据相应的业务proto文件进行GPB编码；将来网管解码时，也需要使用相应的业务proto文件进行解码。例如：当采样路径为huawei-debug:debug/cpu-infos/cpu-info时，需要通过huawei-debug.proto文件进行编解码。
数据推送
数据生成
数据订阅
数据源

## Slide 39
Telemetry概述
Telemetry技术原理
Telemetry配置与实践

## Slide 40: 案例：配置Telemetry静态订阅
案例描述：
  某公司现有一台CE12800设备，管理IP地址为192.168.56.100。为了更好的采集设备性能数据，现在要求通过Telemetry静态订阅方式，设备推送CPU信息到服务端。
GE1/0/0
192.168.56.1
192.168.56.100
网络设备
采集器
（本例为本地PC）

## Slide 41: 配置思路
设备的配置：
  进入Telemetry视图
  配置设备推送目标
  配置设备采样数据
  创建静态订阅
采集器的配置：
  准备并编译proto文件
  编写Python代码:导入模块，创建gRPC服务器，获取Telemetry数据，解码Telemetry数据
GE1/0/0
192.168.56.1
192.168.56.100
网络设备
采集器
（本例为本地PC）
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 42: 步骤：设备配置推送
进入Telemetry视图。
<CE1> system-view immediately
[CE1] telemetry
[CE1-telemetry]
配置设备推送目标。
本例中创建目标组Dest1。推送目标IP地址为192.168.56.1，端口为20000。
[CE1-telemetry] destination-group Dest1
[CE1-telemetry-destination-group-Dest1] ipv4-address 192.168.56.1 port 20000 protocol gRPC no-tls
GE1/0/0
192.168.56.1
192.168.56.100
网络设备
采集器
（本例为本地PC）
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 43: 步骤：设备配置采样和静态订阅
配置设备采样数据。
配置Telemetry静态订阅采样数据时，需要创建采样传感器组，并指定好采样路径。本例中创建采样组Sensor1。采样路径为CPU信息。
[CE1-telemetry] sensor-group Sensor1
[CE1-telemetry-sensor-group-Sensor1] sensor-path huawei-devm:devm/cpuInfos/cpuInfo
创建静态订阅。
创建订阅，将配置好的上送目标组和采样传感器组进行关联，完成数据上送。本例中关联目标组Dest1与传感器组Sensor1，并设置采样间隔为1000ms。配置完后，设备将持续向目标推送数据。
[CE1-telemetry]subscription Sub1
[CE1-telemetry-subscription-Sub1]destination-group Dest1
[CE1-telemetry-subscription-Sub1]sensor-group Sensor1 sample-interval 1000
GE1/0/0
192.168.56.1
192.168.56.100
网络设备
采集器
（本例为本地PC）
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 44: 步骤：采集器编译proto文件 (1)
编译proto文件。
Telemetry将采样数据推送给采集器之后，需要采集器适配对接才能获取设备上的采样信息。对接配置需要具备gRPC和GPB相关知识和开发经验。
设备会发布proto文件，采集器需要基于这些proto文件进行二次开发，以对接设备。可在官网下载华为设备对应发布的.proto文件。
  公共proto文件：
    huawei-gRPC-dialin.proto: 采集器作为客户端向设备发起rpc请求，订阅采样数据，用于Telemetry动态订阅
    huawei-gRPC-dialout.proto: 设备作为客户端主动向采集器发起rpc请求，推送数据，用于Telemetry静态订阅
    huawei-telemetry.proto：设备采样业务数据之后，用Telemetry头进行封装，方便对接
  业务proto文件：
    huawei-xxx.proto：设备采样业务数据之后，按此文件进行GPB编码，网管按此文件解码。如huawei-mac.proto，huawei-mpls.proto
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 45: 步骤：采集器编译proto文件 (2)
编译proto文件得到服务端调用方法。可通过创建一个python脚本如run_codegen.py并编写如下代码运行，实现proto文件的编译。
from gRPC_tools import protoc
protoc.main(
(
'',
'-I./protos',
'--python_out=.',
'--gRPC_python_out=.',
‘./protos/huawei-gRPC-dialout.proto’, #dialout文件路径
)
)
protoc.main(
(
'',
'-I./protos',
'--python_out=.',
'--gRPC_python_out=.',
'./protos/huawei-devm.proto', #devm文件路径
)
)
protoc.main(
(
'',
'-I./protos',
'--python_out=.',
'--gRPC_python_out=.',
‘./protos/huawei-telemetry.proto’, #telemetry文件路径
)
)
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证
Notes: 编译完成后当前文件夹下会生成数个python文件。

## Slide 46: 步骤：采集器编译proto文件 (3)
运行run_codegen.py脚本，完成后当前目录下得到python编译proto文件后的生成的相关文件。如图所示：
编译后生成的py文件
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 47: 步骤：编写python代码 (1)
编写python代码，获取设备信息。
_ONE_DAY_IN_SECONDS = 60 * 60 * 24
def serve():
server = gRPC.server(futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=10))
huawei_gRPC_dialout_pb2_gRPC.add_gRPCDataserviceServicer_to_server(Telemetry_CPU_Info(), server)
server.add_insecure_port('192.168.56.1:20000')
server.start()
try:
while True:
time.sleep(_ONE_DAY_IN_SECONDS)
except KeyboardInterrupt:
server.stop(0)
from concurrent import futures
import time
import importlib
import gRPC
import huawei_gRPC_dialout_pb2_gRPC
import huawei_telemetry_pb2
导入模块
--
创建一个gRPC server对象
--
--
注册数据监听服务
--
设置socket监听端口
--
启动gRPC server
死循环监听
--
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证
Notes: gRPC模块由pip安装，pip install gRPC。
huawei_gRPC_dialout_pb2_gRPC模块为编译proto文件后生成。
huawei_telemetry_pb2模块为编译proto文件后生成。

## Slide 48: 步骤：编写python代码 (2)
class Telemetry_CPU_Info(huawei_gRPC_dialout_pb2_gRPC.gRPCDataserviceServicer):
if __name__ == '__main__':
serve()
def __init__(self):
return
def dataPublish(self, request_iterator, context):
for i in request_iterator:
print ('############ start ############\n')
telemetry_data = huawei_telemetry_pb2.Telemetry.FromString(i.data)
print (telemetry_data)
for row_data in telemetry_data.data_gpb.row:
print ('-----------------')
print ('The proto path is :'+telemetry_data.proto_path)
print ('-----------------')
module_name = telemetry_data.proto_path.split('.')[0]
root_class = telemetry_data.proto_path.split('.')[1]
decode_module = importlib.import_module( module_name+'_pb2')
print (decode_module)
decode_func = getattr(decode_module,root_class).FromString
print ('----------- content is -----------\n')
print (decode_func(row_data.content))
print ('----------- done -----------------')
--
创建类继承Servicer方法
--
继承dataPublish方法
动态加载telemetry获取数据的对应模块
--
动态加载telemetry获取数据的对应模块
--
解码并打印数据
--
--
定义初始化方法

## Slide 49: 步骤：结果验证
结果验证。
  运行脚本，查看输出结果已成功获得设备CPU信息。
----------- content is -----------
cpuInfos {
cpuInfo {
entIndex: 16842753
interval: 8
ovloadThreshold: 90
position: "1"
systemCpuUsage: 6
unovloadThreshold: 75
}
}
----------- done -----------------
配置推送
创建静态订阅
配置采样
编译proto文件
编写代码
结果验证

## Slide 50
(多选题)Telemetry数据推送有哪几种方式？( )
  TCP
  UDP
  gRPC
  HTTP
(简答题)Telemetry数据订阅有哪些方式？( )
Notes: BC
静态订阅和动态订阅

## Slide 51
Telemetry是一项远程的从物理设备或虚拟设备上高速采集数据的技术。
狭义的Telemetry框架分为四个模块：数据源、数据生成、数据订阅和数据推送。
数据源采用YANG模型定义设备，数据生成采用GPB编码，数据订阅采用静态订阅或动态订阅，数据推送采用gRPC或者UDP。
可通过Python脚本进行Telemetry订阅实现设备的数据采样。

## Slide 52
Protobuf官网
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
gRPC官网
  https://www.gRPC.io/