## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
蔚炯坚/WX935519
2020.06.16
万倡利/WX408647
新开发
何军建/WX580230
2021.08.24
李先之/00354681
优化
优化

## Slide 2: OPS原理与实践

## Slide 3
传统网络设备是一个封闭系统，提供的功能和服务都是固定的，不具有动态性和灵活性。随着网络的迅猛发展和不断普及，多样化、差异化的需求层出不穷，传统网络设备难以满足这些需求。部分用户要求设备提供不同层次的开放性，便于开发一些自定义的功能，部署一些私有的管理策略，实现自动化运维等功能，以降低管理成本。
华为公司推出OPS（Open Programmability System，开放可编程系统），提供网络设备的开放可编程能力，赋予用户二次开发的能力，充分释放设备潜力。
本课程介绍OPS，描述其原理及应用场景，并通过一个案例进行实践。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述OPS基本概念
  描述OPS基本功能
  实现OPS基本配置

## Slide 5
OPS概述
OPS原理
OPS应用场景
OPS配置实践

## Slide 6: OPS概述 (1)
试想下面的场景：
  网络开局，硬件安装完成后，大批量设备需进行业务配置。
  网络管理员希望设备出现某些告警时，自动执行相应处理动作。
  网络管理员编写脚本远程下发命令，定时收集设备信息，遇到网络不通的情况。
传统网络设备已无法有效解决以上场景存在的问题及想要达成的需求。
管理员
Notes: 传统网络设备相对封闭，不开放的系统，无法应对灵活多变，差异化的网络管理需求。

## Slide 7: OPS概述 (2)
华为公司推出OPS，提供网络设备的开放可编程能力。
OPS允许用户或第三方开发商利用系统开放的RESTful API，开发和部署自己的网络管理策略，从而迅速地实现业务功能扩展、自动部署和设备的智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度。
RESTful API
系统能力
管理员
脚本
Notes: 有了OPS功能，用户可以根据自己的需求编写脚本，导入网络设备进行运行，灵活高效。

## Slide 8
OPS概述
OPS原理
OPS应用场景
OPS配置实践

## Slide 9: OPS架构
OPS基于华为公司通用路由平台VRP（Versatile Routing Platform）开发，通过开放的RESTful API接口与VRP系统的管理平面、控制平面、数据平面的模块进行交互，实现对设备整体功能的扩展。
OPS通过开放管理对象来开放设备，管理对象使用URI（Uniform Resource Identifier）进行唯一的标识。客户端可以通过标准的HTTP方法对对象进行操作，如GET、PUT、POST、DELETE。
1998
RESTful API
python
Java
C/C++
……
管理平面
控制平面
数据平面
Notes: VRP系统是华为公司多年研究和网络应用经验的成果，知识产权为华为公司所有的一种网络操作系统。
管理对象：网络设备中开放出来的，可以被Restful API接口进行调用的对象，如CPU信息，系统信息，接口信息等。
URI（Uniform Resource Identifier）：统一资源标识符，用于标识一个特定的资源，OPS中使用URI标识管理对象。如CPU信息的URI为/devm/cpuInfos/cpuInfo，其唯一地标识了CPU信息这个管理对象。
URL（Uniform resource locator）：统一资源定位符，URL是一种URI,可以用来表示一个资源，而且还指明了如何定位这个资源，如http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt，ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt。
目前华为网络设备OPS功能集成了Python语言的运行环境，可以运行Python脚本。Java，C/C++语言运行环境当前版本暂未实现，待扩展。

## Slide 10: RESTful API介绍
REST（Representational State Transfer，表现层状态转移）：一种软件架构风格。其设计概念和准则为：
  网络上的所有事物都可被抽象为资源。
  每一个资源都有唯一的资源标识，对资源的操作不会改变这些标识。
  使用标准方法操作资源，核心操作为HTTP规范定义的GET，PUT，POST，DELETE。
  所有的操作都是无状态的。
RESTful API：符合REST架构风格的API。
OPS定义了一套RESTful API，并使用URI标识开放的管理对象。用户可以通过标准的HTTP方法（GET、PUT、POST和DELETE）访问管理对象。
Notes: API（Application Programming Interface，应用编程接口）：指应用程序之间为了保证互相通讯所提供的一系列特殊规则和要求。
获取更多Restful相关知识可学习HCIP-编程与自动化课程《RESTful原理与实践》。

## Slide 11: OPS RESTful API交互示例
有了OPS定义的RESTful API，用户就可以通过编写Python脚本，发送HTTP请求对网络设备的管理对象进行操作，网络设备则会根据操作的执行结果返回HTTP响应消息。
管理对象：
CPU信息
系统信息
接口信息
路由信息
……
HTTP请求
HTTP响应
Python
脚本
Notes: OPS功能是用户编写python脚本，将脚本安装到网络设备，脚本运行时发送HTTP请求，来实现对网络设备的管理。

## Slide 12: HTTP简介
HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是因特网上应用最为广泛的一种网络传输协议，用于从万维网服务器传输超文本到本地浏览器。
HTTP采用客户端/服务端（C/S）的架构模型，基于TCP/IP通信协议来传递数据（HTML文件，图片文件，查询结果等）。HTTP默认使用80/TCP端口号。
HTTP请求
HTTP响应
Web服务器
客户端
Notes: 目前Restful API的实现使用了HTTP的标准规范，因此这边对HTTP做一个简单介绍。

## Slide 13: HTTP报文格式 (1)
HTTP报文是承载在TCP协议上的，它在TCP报文中所处位置如下。
IP首部
TCP首部
TCP数据
TCP报文段
IP报文段
HTTP报文
HTTP报文（请求报文和响应报文）的组成：
  起始行：在请求报文中用来说明要执行的操作，在响应报文中说明执行结果。
  首部字段：用于补充关于请求和响应的附加信息。如请求报文首部字段Host指定了被请求资源的Internet主机，响应报文首部字段Content-Type表明报文主体中的内容是什么类型。
  主体：请求报文主体是客户端要发送给Web服务器的数据，响应报文主体则是Web服务器要返回给客户端的数据，如html文本、图片、视频等。

## Slide 14: HTTP报文格式 (2)
HTTP报文的语法：
 | 请求报文格式 | 响应报文格式
起始行 | <method> <request-URL> <version> | <version> <status-code> <reason-phrase>
首部字段 | <headers> | <headers>
主体 | <entity-body> | <entity-body>
请求报文和响应报文只有起始行的语法不同：
method：客户端对服务器端资源执行的动作，是一个单独的词，比如GET、POST。
request-URL：请求的资源在服务器上的路径。
version：报文所使用的HTTP版本。格式为HTTP/<主要版本号>.<次要版本号>。
status-code：HTTP状态码，用于表示请求操作的执行结果，状态码是三位数字。
reason-phrase：原因短语，使用人类可读的方式对状态码进行解释。
Notes: <headers>和<entity-body>即为上一页胶片中报文组成部分中的首部字段和主体。

## Slide 15: HTTP报文格式 (3)
HTTP报文实例：
GET / HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: text/html,application/xhtml+xml
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
HTTP/1.1 200 OK
Date: YY-MM-DD
Server: VWebServer
Last-Modified: YY-MM-DD
ETag: "e211-5a81ca574d000"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 13358
Content-Type: text/html
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example Homepage</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!– Body goes here -->
</BODY>
</HTML>
请求报文
响应报文
起始行
首部字段
主体
GET方法通常用于请求服务器发送某个资源，主体内容为空。
Notes: 首部字段：
  Host：Web服务器的主机名和端口号。
  User-Agent：发起请求的应用程序名称。
  Accept：告诉服务器能够发送哪些媒体类型。
  Accept-Language：告诉服务器能够发送哪些语言。
  Date：当前的GMT时间。
  Server：服务器名字。
  Last-Modified：文档的最后改动时间。
  ETag：于此实体相关的实体标记。
  Accept-Ranges：告知客户端，服务器是否支持范围请求。
  Vary：服务器会根据这些首部的内容挑选出最适合的资源版本发送给客户端。
  Content-Length：表示内容长度。
  Content-Type：表示文档类型。
详细首部字段信息请参考RFC2616。

## Slide 16: OPS RESTful API描述示例
用户发送的HTTP请求需要按照OPS定义的RESTful API进行构造。获取系统信息API描述如下。
GET /system/systemInfo HTTP/1.1
Host: localhost
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 66
Content-type: application/xml
Accept: application/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<systemInfo>
</systemInfo>
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Type: application/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <systemInfo>
<sysName>HUAWEI</sysName>
<platformName>VRP</platformName>
<platformVer>v800r007c00</platformVer>
<productName>Device</productName>
<productVer>V800R007C00</productVer>
<patchVer></patchVer>
<esn>123456789</esn>
<mac>00e0-fc34-1234</mac>
</systemInfo>
包含HTTP头部的请求示例（XML格式）
包含HTTP头部的响应示例（XML格式）
Notes: OPS RESTful API请求报文与响应报文格式与上页胶片中的HTTP请求报文与响应报文格式类似。
XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)，被设计用来传输和存储数据。
目前，OPS RESTful API只支持采用XML格式传输数据，未来的版本会支持JSON（JavaScript Object Notation）格式。所以，目前OPS Restful API请求报文和响应报文的主体部分都是XML格式。
《RESTful API参考》可在华为support网站http://support.huawei.com的对应网络设备页面进行下载。

## Slide 17: Python脚本使用介绍
目前，华为OPS RESTful API只支持在ERE（Embedded Running Environment，内嵌运行环境）中调用。网络设备系统中集成了Python语言运行环境，用户根据OPS API编写Python脚本，并将其安装到设备系统中，Python脚本运行时，通过向系统发送HTTP请求，来实现对设备的管理。
编写并上传Python脚本
安装Python脚本
运行Python脚本
Python脚本运行流程示意图：
用户可以通过命令行手动来运行Python脚本，也可以通过配置维护助手来运行Python脚本。
Python脚本必须安装后才能在设备上运行。
上传Python脚本到网络设备。
Notes: 维护助手是华为网络设备的一个功能，可以设置触发条件及条件满足时执行的Python脚本。系统会实时监控设备的运行，当设定的触发条件满足时，自动执行Python脚本，完成Python脚本中定义的动作。更多关于维护助手的描述可参见华为网络设备产品文档。

## Slide 18
OPS概述
OPS原理
OPS应用场景
OPS配置实践

## Slide 19: 场景1：实现空配置设备自动部署
使用OPS可以实现空配置设备自动部署，不需要管理员到安装现场，降低了人力成本，提升了部署效率。
DHCP
服务器
脚本文件服务器
软件和配置
文件服务器
DHCP中继
Switch
下载并运行Python脚本
获取IP地址、脚本服务器名和脚本名
下载Python脚本
下载系统软件和配置文件
Notes: DHCP服务器：用来为自动部署的网络设备分配临时管理IP地址、缺省网关、脚本文件服务器地址等信息。
DHCP中继：当需要自动部署的网络设备与DHCP服务器位于不同网段时，需要通过DHCP中继转发DHCP交互报文。
脚本文件服务器：用来保存网络设备自动部署时需要的脚本文件（Python脚本）。通过运行脚本文件，网络设备可以获取软件和配置文件服务器地址、版本文件、配置文件等信息。
软件和配置文件服务器：用来保存网络设备自动部署需要的系统软件、配置文件、补丁文件。

## Slide 20: 场景2：实现自动检查设备健康状态
通常情况下，对设备的健康状态进行检查时，用户需要登录设备并执行多条命令行，以查看设备的硬件、业务运行状态。
通过OPS功能，设备可以自动执行这些健康检查命令，定时收集执行结果并将其发送至服务器以供分析，减少维护工作量。因为这些命令是通过安装在网络设备系统中的Python脚本下发的，而不是用户通过网络远程下发的，因此也不需要担心网络不通的问题。
自动收集并发送设备健康信息
Switch
Server
Notes: 通过编写python脚本，可以实现下发命令，当网络不通时，将执行结果暂存在设备，等网络恢复再传输到Server的功能。因此，可以消减网络不通带来的影响。

## Slide 21: 场景3：实现自动备份配置文件
网络设备通过维护助手订阅配置文件保存事件，当配置被保存后，设备自动运行Python脚本，将配置文件发送至服务器进行备份，以减少手工备份的工作量。
自动备份配置文件至服务器
Switch
Server

## Slide 22
OPS概述
OPS原理
OPS应用场景
OPS配置实践

## Slide 23: 配置思路
OPS的配置思路如下。其中最重要的是编写Python脚本，后面会详细介绍。之后的三个步骤较简单，操作方式和所涉及命令已在下图标注，不再详细展开。
上传Python脚本
安装Python脚本
运行Python脚本
编写Python脚本
维护助手运行
命令行手动运行
命令行维护助手运行
脚本维护助手运行
ops run python file-name
ops install file file-name
使用FTP等方式将脚本上传到网络设备
维护助手部分请参考产品文档，本文不详细展开。
假设我们已有Python脚本，再进行之后三个简单步骤，即可完成配置。

## Slide 24: Python脚本编写 (1)
Python脚本的作用是向系统下发HTTP请求，来实现对系统的管理。华为公司提供了Python脚本模板，用户只需根据要实现的功能查找相应RESTful API，并对部分代码做相应修改即可。
Python脚本模板示例：
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import traceback
import httplib
import string
class OPSConnection(object):
"""Make an OPS connection instance."""
# 初始化类，创建一个HTTP连接。
def __init__(self, host, port = 80):
self.host = host
self.port = port
self.headers = {
import语句导入Python脚本模板中需要使用的第三方模块。
OPSConnection类是一个用来调用RESTful API的类，该类中定义了一些方法来执行建立HTTP连接时的操作，该部分可以直接调用，用户不需要修改。（代码较长，接下页胶片）。

## Slide 25: Python脚本编写 (2)
"Content-type": "text/xml",
"Accept": "text/xml"
}
self.conn = None
# 关闭HTTP连接。
def close(self):
"""Close the connection"""
self.conn.close()
# 创建设备资源操作。
def create(self, uri, req_data):
"""Create operation"""
ret = self.rest_call("POST", uri, req_data)
return ret
# 删除设备资源操作。
def delete(self, uri, req_data):
"""Delete operation""“
ret = self.rest_call("DELETE", uri, req_data)
return ret
OPSConnection类定义的方法（代码较长，接下页胶片）：
  def _init_()：初始化类，创建一个HTTP连接。
  def close()：关闭HTTP连接。
  def create()：创建设备资源操作。
  def delete()：删除设备资源操作。

## Slide 26: Python脚本编写 (3)
# 查询设备资源操作。
def get(self, uri, req_data = None):
"""Get operation"""
ret = self.rest_call("GET", uri, req_data)
return ret
# 修改设备资源操作。
def set(self, uri, req_data):
"""Set operation"""
ret = self.rest_call("PUT", uri, req_data)
return ret
# 类内部调用的方法。
def rest_call(self, method, uri, req_data):
"""REST call"""
print('|---------------------------------- request: ----------------------------------|')
print('%s %s HTTP/1.1\n' % (method, uri))
if req_data == None:
body = ""
else:
body = req_data
OPSConnection类定义的方法：
  def get()：查询设备资源操作。
  def set()：修改设备资源操作。
  def rest_call()：类内部调用的方法。
OPSConnection类中定义的方法，用户不需要进行修改，直接使用即可。

## Slide 27: Python脚本编写 (4)
print(body)
if self.conn:
self.conn.close()
self.conn = httplib.HTTPConnection(self.host, self.port)
self.conn.request(method, uri, body, self.headers)
response = self.conn.getresponse()
response.status = httplib.OK # stub code
ret = (response.status, response.reason, response.read())
print('|---------------------------------- response: ---------------------------------|')
print('HTTP/1.1 %s %s\n\n%s' % ret)
print('|------------------------------------------------------------------------------|')
return ret
# 定义获取系统启动信息的函数。
def get_startup_info(ops_conn):
uri = "/cfg/startupInfos/startupInfo“
req_data = \
'''<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
通过OPSConnection类实例调用RESTful API实现设备管理的方法需要用户自己编写，如本文中def get_startup_info(ops_conn)方法，用于获取系统启动信息。方法名用户可以自行指定。
uri = “/cfg/startupInfos/startupInfo”为系统启动信息的URI。不同的管理对象有不同的URI。用户需要根据实际需求对URI进行修改。
加粗字体部分是用户在编写自己的Python脚本时需要根据实际需求进行修改的代码。

## Slide 28: Python脚本编写 (5)
<startupInfo>
</startupInfo>
'''
# 系统启动信息的响应数据类似于下面所示。
'''
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply>
<data>
<cfg xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" format-version="1.0" content-version="1.0">
<startupInfos>
<startupInfo>
<position>6</position>
<nextStartupFile>flash:/vrpcfg.cfg</nextStartupFile>
<configedSysSoft>flash:/system-software.cc</configedSysSoft>
<curSysSoft>flash:/system-software.cc</curSysSoft>
<nextSysSoft>flash:/system-software.cc</nextSysSoft>
<curStartupFile>flash:/vrpcfg.cfg</curStartupFile>
<curPatchFile>NULL</curPatchFile>
<nextPatchFile>NULL</nextPatchFile>
</startupInfo>
uri和req_data的值需要根据用户的实际需求，在《RESTful API参考》文档中查找。
本文中的系统启动信息在《RESTful API参考》中的内容如下：
操作 | URI | 描述
GET | /cfg/startupInfos/startupInfo | 获取系统启动信息
请求示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<startupInfos>
</startupInfo>

## Slide 29: Python脚本编写 (6)
</startupInfos>
</cfg>
</data>
</rpc-reply>
''‘
# 执行一个GET操作请求。
ret, _, rsp_data = ops_conn.get(uri, req_data)
if ret != httplib.OK:
return None
return rsp_data
# main()函数定义脚本运行时需要执行的操作，用户可根据实际需求进行修改。
def main():
"""The main function."""
host = "localhost"
try:
# 建立HTTP连接。
ops_conn = OPSConnection(host)
# 调用获取系统启动信息的函数。
根据《RESTful API参考》，获取系统启动信息RESTful API对应的HTTP操作是GET，因此调用OPSConnection类实例的get方法。
用户可以根据自己需实现的设备管理功能，修改get方法为OPSConnection类的create，delete或set方法。
req_data为发送的请求内容，rsp_data为网络设备执行请求操作后的响应消息。
main()方法中host表示环路地址，目前RESTful API仅支持设备内部调用，即取值“localhost”。

## Slide 30: Python脚本编写 (7)
rsp_data = get_startup_info(ops_conn)
# 关闭HTTP连接。
ops_conn.close()
return
except:
errinfo = traceback.format_exc()
print(errinfo)
return
if __name__ == "__main__":
main()
用户在main()方法调用自己根据RESTful API编写的方法，如本文中的get_startup_info方法，完成整个脚本需要执行的功能。
在main()方法中结合使用各种RESTful API和Python语言的循环，判断等结构，可以灵活地实现网络设备的各种管理功能。
脚本最后执行main()方法。

## Slide 31: 案例：获取设备CPU信息
案例描述：网络管理员利用网络设备的OPS功能，编写Python脚本，上传到设备运行以获取设备CPU信息。组网信息如下图：
网络管理员
网络设备
GE1/0/0
192.168.56.100
192.168.56.1
Python脚本

## Slide 32: 编写Python脚本 (1)
根据需要实现的获取设备CPU信息这一功能，查找《RESTful API参考》手册，获取URI、请求内容及响应内容信息，结果如下：
URI信息：
请求内容信息：
响应内容信息：
操作 | URI | 描述
GET | /devm/cpuInfos/cpuInfo | 获取系统启动信息
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpuInfo>
<position></position>
<entIndex></entIndex>
<systemCpuUsage></systemCpuUsage >
<ovloadTHreshold></ovloadTHreshold>
<unovloadTHreshold></unovloadTHreshold>
</cpuInfo>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpuInfo>
<position chassis=“1” slot=“17”>17</position>
<entIndex>17891329</entIndex>
<systemCpuUsage>5</systemCpuUsage >
<ovloadTHreshold>95</ovloadTHreshold>
<unovloadTHreshold>75</unovloadTHreshold>
</cpuInfo>

## Slide 33: 编写Python脚本 (2)
根据查找的URI及请求内容信息修改Python脚本模板相关代码，模板其余代码均不需要改动。
def get_cpu_info(ops_conn):
uri = “/devm/cpuInfos/cpuInfo“ #CPU信息对应URI
req_data = \ #设置获取CPU信息请求内容
'''<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<cpuInfo>
<position></position>
<entIndex></entIndex>
<systemCpuUsage></systemCpuUsage>
<ovloadThreshold></ovloadThreshold>
<unovloadThreshold></unovloadThreshold>
</cpuInfo>
'''
ret, _, rsp_data = ops_conn.get(uri, req_data) #执行GET操作请求
if ret != httplib.OK:
return None
return rsp_data
def main():
"""The main function.""“
host = "localhost"
try:
# 建立HTTP连接。
ops_conn = OPSConnection(host)
# 调用获取设备CPU信息的函数。
rsp_data = get_cpu_info(ops_conn)
# 关闭HTTP连接。
ops_conn.close()
return
except:
errinfo = traceback.format_exc()
print(errinfo)
return
定义get_cpu_info方法：
main方法中调用get_cpu_info方法：

## Slide 34: 上传Python脚本
上一步Python脚本编写完成后，保存为cpu_demo.py。现在网络管理员本地PC开启FTP服务器，网络设备作为FTP客户端下载此Python脚本。
<CE1>ftp 192.168.56.1 # 连接FTP服务器
Trying 192.168.56.1 ...
Press CTRL + K to abort
Connected to 192.168.56.1.
220 WFTPD 2.0 service (by Texas Imperial Software) ready for new user
User(192.168.56.1:(none)):1 # 输入用户名
331 Give me your password, please
Enter password: # 输入密码
230 Logged in successfully
[ftp]get cpu_demo.py # 获取cpu_demo.py脚本文件
Warning: The file may not transfer correctly in ASCII mode.
500 Unidentified command SIZE cpu_demo.py
200 PORT command okay
150 "D:\FTPSERVER\cpu_demo.py" file ready to send (4605 bytes) in ASCII mode
..
226 Transfer finished successfully. # ftp传输成功完成
FTP: 4605 byte(s) received in 1.135 second(s) 3.962Kbyte(s)/sec.

## Slide 35: 安装Python脚本
Python脚本上传完成后，使用ops install file file-name 命令安装脚本。
<CE1>ops install file cpu_demo.py # 安装Python脚本文件
检查安装结果。
<CE1>display ops script # 查看安装的脚本目录信息
--------------------------------------------------------------------------------
Index Size(Byte) Filename
--------------------------------------------------------------------------------
0 4605 cpu_demo.py
--------------------------------------------------------------------------------
可以看到，cpu_demo.py脚本已经安装成功。

## Slide 36: 运行Python脚本 (1)
使用ops run python file-name 命令运行Python脚本。
<CE1>ops run python cpu_demo.py
|---------------------------------- request: ----------------------------------| # 发送的GET操作请求内容
GET /devm/cpuInfos/cpuInfo HTTP/1.1
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<cpuInfo>
<position></position>
<entIndex></entIndex>
<systemCpuUsage></systemCpuUsage>
<ovloadThreshold></ovloadThreshold>
<unovloadThreshold></unovloadThreshold>
</cpuInfo>
|---------------------------------- response: ---------------------------------| # 网络设备返回的回应消息内容（接下一页胶片）
HTTP/1.1 200 OK
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply>
<data>
<devm xmlns="http://www.huawei.com/netconf/vrp" format-version="1.0" content
-version="1.0">

## Slide 37: 运行Python脚本 (2)
<cpuInfos>
<cpuInfo>
<position chassis=“1” slot=“1”>1</position>
<entIndex>16842753</entIndex>
<systemCpuUsage>4</systemCpuUsage>
<ovloadThreshold>90</ovloadThreshold>
<unovloadThreshold>75</unovloadThreshold>
</cpuInfo>
<cpuInfo>
<position chassis="1" slot="17">17</position>
<entIndex>17891329</entIndex>
<systemCpuUsage>4</systemCpuUsage>
<ovloadThreshold>90</ovloadThreshold>
<unovloadThreshold>75</unovloadThreshold>
</cpuInfo>
</cpuInfos>
</devm>
</data>
</rpc-reply>
|------------------------------------------------------------------------------|
# 返回的CPU信息，本案例中网络设备有2个CPU
# position表示CPU位置信息
# entIndex表示CPU索引信息
# systemCpuUsage表示CPU使用率
# ovloadThreshold表示CPU过载门限
# unovloadThreshold表示CPU去过载门限

## Slide 38
(多选题)OPS功能通过标准的HTTP方法访问管理对象，支持的方法有哪些项？( )
  GET
  PUT
  POST
  DELETE
Notes: ABCD

## Slide 39
OPS（Open Programmability System）是华为网络设备特有功能，利用RESTful API，通过标准的HTTP方法访问设备的管理对象，使用户可以从容应对各种网络运维需求。
华为公司提供了OPS功能的Python脚本模板，用户只需根据所要实现功能，查找相关RESTful API，并修改部分代码即可，简单易用。

## Slide 40
REST论文原文
  https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
HTTP/1.1 RFC官方文档
  https://www.ietf.org/rfc/rfc2616.html
Python官网
  https://www.python.org
OPS RESTful API
  https://support.huawei.com