## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
陈粲/WX934766
2020.06.16
李先之/00354681
新开发
何军建/WX580230
2021.08.24
李先之/00354681
优化

## Slide 2: iMaster NCE-Campus开放API介绍

## Slide 3
iMaster NCE-Campus是新一代面向企业园区网的SDN控制器，是华为智简园区网络CloudCampus解决方案的核心部件。
iMaster NCE-Campus集中管控企业园区，提供自动化部署、安全防御和可视化运维。协助客户构建以业务为中心的网络业务动态调度能力。
iMaster NCE-Campus提供标准RESTful接口开放能力，可用于合作伙伴开发创新应用APP，持续为企业市场客户创造价值。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述iMaster NCE-Campus解决方案
  描述iMaster NCE-Campus主要开放API
  描述iMaster NCE-Campus典型应用场景

## Slide 5
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
开放合作案例

## Slide 6: CloudCampus解决方案
开放的架构：预集成，易集成
预集成30+生态伙伴，360+终端特征库
4大类支持300+ API，易于和第三方厂家集成
安全的防御：主动防御，全网协同
安全探针实时数据采集，实现全网安全态势感知
基于安全引擎主动识别并处置安全威胁，威胁识别率>99%
超宽的承载：场景化，超宽，物联
超宽转发：100G核心交换机，无阻塞高速转发
超宽接入：业界首款商用Wi-Fi 6 AP，已成功交付10+客户
场景化：全场景WLAN方案，满足不同场景覆盖需求
物联使能：WIFI融合IoT（Zigbee、RFID、BLE、UWB）
极简的部署：自动化部署，云化架构
自动化：基于策略引擎实现全自动化部署，效率提升50%
虚拟化：基于VXLAN的网络虚拟化，实现一网多用
云化：全生命周期云管理服务，分钟级开通分支网络
智慧的运维：体验可视，预测优化
Telemetry秒级数据采集，实现用户全旅程体验感知；
基于专家经验，故障识别率85%； 基于AI动态基线的异常预测
开放
生态
智慧
网络
超宽
连接
虚拟办公网
虚拟安防网
虚拟生产网
网络层
平台层
Open API
中型园区
小微型园区
大型园区
Central AP
Telemetry/Context
NETCONF/YANG
意图引擎
安全引擎
策略引擎
分析引擎
Internet
应用层
…
电子价签
能效管理
客群分析
资产管理
Overlay
Underlay
iMaster NCE
CampusInsight
Notes: iMaster NCE-Campus是华为面向园区网络的新一代自动驾驶网络管理控制系统，是集管理、控制、分析和AI智能功能于一体的网络自动化与智能化平台，提供园区网络的全生命周期自动化、基于大数据和AI的故障智能闭环能力，帮助企业降低OPEX运维成本，加速企业云化与数字化转型，让网络管理更自动、网络运维更智能。

## Slide 7: 智简园区能力开放全景图
解决方案平台层（控制引擎、策略引擎、安全引擎、分析引擎）
平台层
增值业务API
Portal+Radius
Authorization API
基础网络API
基础服务API
运维监控API
网络配置API
策略服务API
三方认证API
终端数据API
流量数据API
应用数据API
位置服务API
平台RSSI API
AP RSSI API
蓝牙 API
IoT API
NETCONF/YANG/Telemetry/Syslog/SNMP/Netstream
交换机
防火墙
WLAN AP
AR
5
网络层
应用层
聚焦行业
MSP
认证计费
网络管理监控
日志分析
商业
人群画像
客流分析
电子价签
营销触达
教育
学生健康管理
电子书包
制造
AGV导航
资产管理
人员管理
医疗
婴儿手环
资产管理
能效管理
人员管理
办公
…
能效管理
资产管理
终端层
Mobile
phone
PAD
Camera
电子价签
资产标签
智能腕带
手环
…
合作伙伴
物联插卡
6
1
2
3
4
…
30.0
Bluetooth
RFID
ZigBee
Notes: 应用层：聚焦主流场景，覆盖行业应用；网络业务数据全共享，满足应用层对数据增值和运营需求。
平台层：平台覆盖 4 大类 API 接口，支持业界标准网络对接协议。
网络层：支持 Netconf/YANG/Telemetry 等多种开放接口，提升设备可管理性； AP 开放三方物联插卡，物联使能。
终端层：支持物联终端接入（Zigbee、RFID、BLE..）；支持有线和无线终端接入 (移动电话、IP 电话、平板、摄像头等)。

## Slide 8: 典型合作场景与开放接口
NETCONF/YANG/Telemetry/Syslog/SNMP/Netstream
交换机
防火墙
WLAN AP
AR
5
网络层
平台层
增值业务API
Portal+Radius
Authorization API
基础网络API
基础服务API
运维监控API
网络配置API
策略服务API
三方认证API
终端数据API
流量数据API
应用数据API
位置服务API
平台RSSI API
AP RSSI API
蓝牙 API
IoT API
物联插卡
6
1
2
3
4
典型合作场景
能效管理
资产管理
物联定位
电子价签
网络运维
认证授权
位置服务
人群画像
智慧物联
Bluetooth
RFID
ZigBee

## Slide 9
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
  认证授权
  位置服务
  人群画像
  网络运维
  智慧物联
开放合作案例

## Slide 10: 认证授权场景介绍
认证授权，即第三方认证授权平台可以配合华为智简平台，对接入华为智简园区网络的终端设备进行网络接入认证和计费。
通过第三方认证平台，华为CloudCampus控制器支持两种认证授权集成方案。 租户可以根据自己的情况做出选择。
集成方案 | 场景建议
Portal+RADIUS | 华为控制器作为RADIUS客户端和第三平台基于RADIUS进行认证交互策略。建议计费。
Authorization API | 第三平台对用户进行认证后，第三平台可以调用API通知华为控制器授权用户。不建议计费。
Open API
第三方认证平台
方法1：授权API
方法2:Portal+Radius
Firewall
Switch
Cloud AP
Cloud AP
认证授权
Cloud AP
Notes: 租户或MSP希望使用已有或者第三方认证平台，通过Web页面（认证Portal）进行网络接入认证的用户身份信息验证和授权。比如某MSP为服务的租户提供统一的接入认证页面。

## Slide 11: 基于Authorization API对接流程
NAC设备
8、终端用户输入账号、密码，进行登录
10、通过HACA通道给设备下发授权
11、返回授权结果
13、Portal Server通过HTTP页面将认证结果通知用户
802.11
14、认证成功，用户获得网络访问权限，下载APP
1、设备和控制器建立HTTP2.0连接通道
3、终端浏览器被重定向到控制器
4、访问控制器
9、调用授权API
12、调用查询授权状态API
6、终端浏览器访问第三方Portal服务器页面
7、终端浏览器显示登录页面
2、终端访问网络
15、根据第三方策略做出
用户下线
16、调用用户下线API
终端
iMaster NCE-Campus
第三方认证平台
Internet
5、二次重定向到第三方Portal服务器（重定项的URL中会携带第一次重定向的参数，如终端MAC等）
Notes: 终端用户在需要访问互联网时，连接Wi-Fi的SSID，登录由开发者应用推送的Portal页面进行认证。开发者应用调用华为iMaster NCE-Campus云平台认证授权API，给AP设备授权终端用户的Wi-Fi接入权限，从而终端用户可以访问互联网。
NAC为Network Access Control，即网络访问控制。
HACA协议是基于移动互联网的HTTP 2.0协议。

## Slide 12: Authorization API对接示例
示例代码（Windows）
接口协议为https，端口为18008，
接口为RESTful API，Content-Type为application/json。
接口描述中仅展示部分URL，如控制器地址为https://10.186.40.148:18008/，则完整的授权接口为：https://10.186.40.148:18008/controller/cloud/v2/northbound/accessuser/haca/authorization
POST /controller/cloud/v2/northbound/accessuser/haca/authorization
{ "deviceMac":"AA:AA:AA:00:00:89", "deviceEsn":"AA50082935AAAA000088", "ssid":"YWFh", "policyName":"dfdsffd", "terminalIpV4":"10.11.11.11", "terminalMac":"ff-ff-ff-ff-ff-f1", "username":"liao", "nodeIp":"10.186.40.148", "apMac":"AA:AA:AA:00:00:89" }
STATUS CODE 200
{ "errcode": "", "errmsg": "", "psessionid": "846d65a4e1bb38c350a280f46e6d2f6ab0a688df7edbb72b77bc5d03e3926cd6" }
Response
Request
Notes: 更多API认证授权方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/campus/apiSolution.html。

## Slide 13: 基于Portal+RADIUS对接流程
第三方Portal
第三方RADIUS
Client
AP
1、用户接入Wi-Fi，打开浏览器访问互联网
2、首先被重定向到iMaster NCE-Campus
3、重定向到iMaster NCE-Campus
6、让用户将用户名和密码推送给controller
7、用户页面会将用户名和密码推送给controller
8、发起接入认证请求：使用RADIUS认证报文
10、通知设备授权
11、计费消息：使用RADIUS认证报文
12、如果认证成功跳转到成功页面（第三方实现）;如果失败跳转到失败信息页面
13、获取页面资源
4、再次被重定向到第三方的Portal页面
5、重定向到第三方portal页面，根据页面提示进行登录
9、接入接受/拒绝：使用RADIUS认证报文
14、显示页面
如果身份验证失败，将使用弹出来显示它。
iMaster NCE-Campus
Notes: 更多RADIUS方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/campus/radiusSolution.html。

## Slide 14
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
  认证授权
  位置服务
  人群画像
  网络运维
  智慧物联
开放合作案例

## Slide 15: 位置服务场景介绍
位置服务（LBS, Location Based Services） ，即第三方LBS应用平台（客流分析、基于位置的 Wi-Fi 营销、定位导航）可以对华为智简园区网络探测和关联的终端设备进行位置应用。
集成方案 | 场景建议
HTTPS+JSON | 适用于和基于SaaS部署的LBS系统对接
AP RSSI API | 适用于本地部署的场景
蓝牙API | 适用于蓝牙类终端定位，数据上报等
Open API
LBS server
方法1：HTTPS+JSON
方法2：AP RSSI API
Firewall
Switch
Cloud AP
Cloud AP
Cloud AP
位置服务
方法3：蓝牙API
BI
RSSI data
应用场景
主要应用场景是华为提供Wi-Fi、蓝牙终端位置数据给第三方，由第三方合作伙伴解析位置数据后，为最终客户提供热力图、轨迹跟踪、客流分析等增值业务应用。
Notes: 位置服务(LBS, Location Based Services) 是利用各类型的定位技术来获取定位设备当前所在位置，通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务。
华为iMaster NCE-Campus平台，支持将AP采集的终端位置数据汇聚，周期性的发送给第三方合作伙伴LBS位置服务分析平台。由第三方合作伙伴平台解析位置数据后，经过一些列算法和数据分析，为最终客户提供热力图、轨迹跟踪、客流分析等增值业务应用。
备注：合作伙伴需要根据使用场景满足相关标准，如欧盟通用数据保护法规（GDPR）。

## Slide 16: HTTP+JSON数据上报流程
第三方平台(LBS sever)
Client
AP
CloudCampus Controller
1、生成对接URL，生成secret
2、配置对接URL，配置secret字段
3、生成validator字段
4、设置validator字段
5、 HTTPS通信，get请求
6、 回复validator字段
7、校验validator字段
8、打开上报开关，下发配置
9、采集终端位置数据
10、RSSI上报控制器
11、RSSI JSON格式上报给第三方
准备
配置
发送RSSI到第三方
一次
循环
Notes: iMaster NCE-Campus支持直接上报终端位置数据，也被称为中继位置服务方案。

## Slide 17: HTTP+JSON数据上报示例
{
"data":[
{
"apMac":"4C:FA:CA:D8:23:A0",
"terminallist":[
{
"terminalMac":"88:19:08:F1:88:45",
"rssi":-68,
"timestamp":1557460789000
},
{
"terminalMac":"90:2E:1C:6A:2A:57",
"rssi":-57,
"timestamp":1557460789000
}
]
}
],
"secret":"Test@1234",
"type":"Aplocation"
}
secret： 第三方系统用于校验iMaster NCE-Campus发送的数据时的身份，若与记录的URL关联的secret不匹配，则会丢弃数据。由第三方系统生成，16进制字符，长度32。
validator：iMaster NCE-Campus在发送数据前校验对端返回的validator是否正确，若与记录的url关联的validator不匹配，则不会发送Wi-Fi终端位置数据。
示例代码（Windows）
Notes: Validator为UUID格式，由iMaster NCE-Campus生成。
更多完整示例请参考开发者社区，https://developer.huaweicloud.com/techfield/network.html#CloudCampus。

## Slide 18: AP RSSI API数据上报流程
iMaster NCE-Campus支持直接由WLAN AP上报终端位置数据。控制器向AP设备下发上报位置报文的配置，然后AP直接向第三方位置服务应用定期发送报文。
第三方位置服务应用
终端
AP
iMaster NCE-Campus
1
控制器向AP设备下发上报定位报文的配置
2
AP直接向第三方位置服务应用定期的发送定位报文
Notes: 更多AP位置上报方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/campus/lbsWiFiSolution.html#Wi-Fi终端数据上报流程。

## Slide 19: 蓝牙API数据上报流程
iMaster NCE-Campus支持WLAN AP通过蓝牙Beacon报文上报终端位置数据。控制器向AP设备下发上报蓝牙位置报文的配置，然后AP广播蓝牙Beacon报文，最后终端收到广播报文完成定位和位置上报。
第三方位置服务应用
终端
AP
iMaster NCE-Campus
1
下发上报蓝牙定位配置
2
AP根据下发配置广播蓝牙Beacon报文
3
终端收到AP广播报文进行定位，并上报位置信息到位置服务应用
AP
Notes: 更多AP蓝牙定位方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/campus/lbsBluetoothSolution.html。

## Slide 20
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
  认证授权
  位置服务
  人群画像
  网络运维
  智慧物联
开放合作案例

## Slide 21: 人群画像场景介绍
人群画像，即第三方大数据分析平台，对华为智简园区网络探测和管理的终端设备的位置和终端状态信息进行分析，获取某个区域内人群画像特征，使网络建设者可以做精准的信息推送。
应用场景
商业行业具有精准营销的诉求，精准营销可以通过获取人群画像，给特定人群打上标签，根据这些标签进行个性化服务，信息推送的方式达成。人群画像来自两部分数据，一部分是人群在线上留下的数据，另一部分是人群在实体店留下的数据：这部分数据与网络相关，包括通过Wi-Fi探针探测的数据，以及人群使用网络的数据。
集成方案 | 场景建议
位置服务API | 提供终端位置信息
增值业务API | 提供终端上下线信息，网络应用信息，网络流量信息
第三方服务
Open API
方法1：增值业务API
方法2：位置服务API
Cloud AP
Cloud AP
Cloud AP
MSP

## Slide 22: 增值业务API调用
设备
iMaster NCE-Campus
第三方网络管理监控平台
租户管理员创建北向接口管理员账号
合作伙伴获取到帐号和密码，通过postman获取Token_id，在API调用的head中携带Token_id进行API鉴权
新增租户管理员帐号
调用API
Get用户状态信息
Notes: 更多增值业务方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/campus/valueAddedApi.html

## Slide 23
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
  认证授权
  位置服务
  人群画像
  网络运维
  智慧物联
开放合作案例

## Slide 24: 网络运维场景介绍
网络运维，即第三方网络管理平台（MSP自有或主流网络管理监控平台）可以管理或监控华为智简园区平台管理的设备。
集成方案 | 场景建议
网络业务API | 适用于和各种三方私有Saas平台的对接
NETCONF/Yang/Telemetry/SNMP | 适用于和传统网管类软件的对接
第三方服务
Open API
方法1：增值业务API
方法2：NetConf/YANG/Telemetry/Syslog/SNMP/Netstrem
AP
MSP
Switch
Firewall
AR
应用场景
客户、MSP等使用已有的网络管理平台去管理或监控华为控制器平台管理的设备，例如创建租户管理员账号、管理设备、给指定设备进行网络配置，监控设备状态和告警等。
当前有两种方式实现网络业务的运维业务：
  网络业务API：三方网络管理平台通过RESTful类型接口完成设备的管理和监控。
  NETCONF/Yang/Telemetry/SNMP等传统设备接口：网管类软件可以通过设备侧接口直接对设备进行配置管理及运维。

## Slide 25: 网络管理监控对接流程
设备
iMaster NCE-Campus
第三方网络管理监控平台
租户管理员创建北向接口管理员账号
合作伙伴获取到帐号和密码，通过postman获取Token_id，在API调用的head中携带Token_id进行API鉴权
新增租户管理员帐号
配置SSID
调用SSID配置API
在控制器上配置SSID
配置下发
Notes: 更多基础网络方案可参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/cloudcampus/quickStart.html#network

## Slide 26
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
  认证授权
  位置服务
  人群画像
  网络运维
  智慧物联
开放合作案例

## Slide 27: 智慧物联场景介绍
智慧物联，即第三方通过AP上开放的插卡能力，将AP扩充为一个物联基站实现能效管理、资产管理、物联定位、电子价签等功能。
应用场景
合作伙伴希望借助华为网络基础设施，协助其完成物联信号（Zigbee、BLE、RFID等）的覆盖，避免部署第二套物联网络，为最终客户低Capex；适用于电子价签、物联定位、能效管理、资产管理等场景。
通过合作伙伴开发硬件插卡及插卡上的物联业务软件，与华为智简解决方案共同实现基础网络设施和物联业务服务。
  华为侧提供基础网络设施，开放AP硬件，物联插卡的基础管理和监控。
  合作伙伴侧完成物联插卡开发；插卡软件开发、物联业务软件开发。
Open API
Cloud AP
Cloud AP
Cloud AP
Cloud AP
第三方服务
电子价签
物联定位
能效管理
资产管理

## Slide 28: 智慧物联 (开放插卡)
外接插卡
天线
卡
卡
USB接口
物联网插槽：允许插入物联网卡以提供扩展功能。
AP4050DN-E
MT800
内置插卡
Notes: 更多智慧物联方案请参考，https://devzone.huawei.com/cn/enterprise/cloudcampus/quickStart.html#iot

## Slide 29
解决方案概述
典型场景及开放能力介绍
开放合作案例

## Slide 30: XX城市WIFI统一云化管理
XX是某WIFI服务品牌，目前WIFI业务遍及800+城市，拥有150万用户。
挑战
客户价值
方案实现
华为云管理平台实现设备的即插即用，快速部署；提供全生命周期云管理，集中管理，简化运维。提供开放接口，无缝对接第三方认证计费管理平台，实现安全的网络管理。
合作场景及接口
认证授权：Portal+Radius API
网络覆盖质量，租户环境多样，如何保障良好的WIFI信号质量和客户接入体验。
海量设备运维，租户多，设备部署分散，安装运维成本高。
高质量的WIFI覆盖
网络覆盖
降低OPEX 80%
云化管理
保护客户投资
平滑升级
认证计费
云管理平台
Cloud AP
…
第三方平台
系统管理
Cloud AP
背景

## Slide 31: XX建筑群打造未来商业
XXX是集产业研发、公寓、酒店、商业于一体大型城市综合体。
XXX地标性建筑群，无线网络是智慧上城的重要基础组成部分
客户价值
方案实现
三射频AP独立射频，为终端定位WiFi TAG提供定位扫描，地下车库结合蓝牙beacon，可实现1m~3m的高精度定位，开放API对接奕通应用平台，实现客流分析和室内导航，精准营销，提供运营决策支撑。
合作场景及接口
位置服务：AP RSSI API
客户体验，需求高密度高质量的无线网络接入；160+店铺，30000+车位，需要精准的室内导航。
智慧运营，利用网络，需求大数据分析刻画客户行为，工作人员位置可视化，支撑营销和运营决策。
高质量的WIFI网络
网络质量
大数据精准营销
客流分析
提升客户购物体验
室内导航
认证服务器
LADP服务器
DHCP服务器
地图BI服务器
TAG定位服务器
终端定位服务器
AP4030TN
Wi-Fi TAG
Wi-Fi TAG
AC6605
挑战
背景

## Slide 32: XX超市数字化商超转型
Internet
双网融合
通过物联网AP4050DN-E内置的物联网插槽实现IoT与WiFi的融合部署，统一规划。
电子价签
电子价签对接超市管理和ERP系统，动态显示并实现实时变价，并能扫码购、优惠券领取、缺货预警等等交互功能。
无线上网
AP4050DN-E提供高品质的无线网络，方便顾客扫码购物或者娱乐。
合作场景及接口
智慧物联：物联插卡
XX超市是国内知名的全国连锁超市
中国企业500强之一，是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业。
挑战
客户价值
购物体验，提供高质量的无线网络接入，提升客户购物体验。
减员增效，降低人力、运维等成本投入，提高超市业务准确率。
融合高质量的WIFI网络
与物联网
融合管理
电子价签智能运营超市
智慧运营
提升客户购物体验
无线上网
背景
AP4050DN-E
+ IoT插卡
电子价签
网管平台
店铺管理系统
电子价签
AP4050DN-E
+ IoT插卡
交换机
AC
30.0
30.0

## Slide 33
(多选题)智简园区开放支持哪几个层级？( )
  应用层
  平台层
  网络层
  终端层
Notes: ABCD

## Slide 34
本章通过介绍华为智简园区生态开放的方案架构、合作场景、API报文结构等，让读者了解华为智简园区生态开放的基本能力，并指导用户进行生态开放对接和应用，助力MSP、增值应用伙伴、客户快速实现系统对接、业务融合，帮助客户和伙伴实现网络价值最大化。