## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
游燕燕/00334121
2020.06.16
吉磊/00348665
新开发
万倡利/WX408647
2020.05.28
游燕燕/00334121
优化
何军建/WX580230
2021.08.19
李先之/00354681
优化

## Slide 2: iMaster NCE业务开放可编程

## Slide 3
随着网络数字化转型的推进，新业务及新技术层出不穷，对网络的要求也更加复杂。传统的封闭网络已经无法满足业务快速创新，利用现有资产提高网络的开放能力，是大势所趋。更敏捷地规划新业务，按照定制化的客户意图进行网络业务编排是核心能力。
NCE业务开放可编程基于YANG模型驱动的开放架构，以网元驱动包和业务包的的形式，使能网元层和网络层开放可编程，实现新设备的快速对接和新网络业务的快速构建。
本课程将介绍业务开放可编程的背景和华为业务开放可编程实践。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述华为NCE业务开放可编程基本概念
  描述NCE业务开放可编程的架构和工作原理
  描述NCE业务开放可编程的应用场景
  使用NCE业务开放可编程系统完成新设备对接和新业务构建的实践

## Slide 5
背景
NCE业务开放可编程简介
NCE业务开放可编程关键能力
NCE业务开放可编程相关概念
实践用例

## Slide 6: 背景：5G/云时代网络运维的调整
业务创新驱动
网络转型驱动
定制需求驱动
Notes: 首先以运营商为例，放眼全球，大部分运营商都面临着收入下降、OPEX上升的问题。同时，随着OTT对其市场份额的不断蚕食，越来越多的运营商将OTT作为其竞争对手，这些都促使了运营商要做网络转型。此时，运营商必然面临的问题是如何做到多网融合、多厂商协同以及快速高效地管理好融合网络。
在5G时代，所有人都预测5G将催生新的服务、新的业务。但纵观历史新业务的上线方式都是由运营商提出诉求，再由设备厂商去实现，其周期短则大半年，长则需要几年。而OTT推出新业务只需要几个月，这使得运营商和OTT完全无法平等竞争。业务上线慢原因众多，其中之一便是运营商和厂商之间存在一个GAP，即运营商不懂设备，而厂商不懂运营商业务。如何消除这个GAP的影响，让运营商和厂商在各自熟悉的领域发挥最大的作用，快速开通新业务，这是急需解决的问题。
最后，厂商生产的产品具有普适性，即适用于大部分运营商。运营商希望系统能够和其业务需求以及企业文化相匹配，故而有定制的需求。例如某运营商将定制能力写入标书，或通过定制企业规范来实现。而从厂商的角度，客户的定制需求会产生大量的成本，因此，最好的方案就是提供可定制的能力，由客户自己完成定制的工作。
对于其他企业，云时代的到来同样面临相同的问题。云化是趋势，基础设施均有被云平台统一纳管的需求。同时云数据中心业务变更频繁对自动化有极高需求，这些需求都要求一个更开放的网络。

## Slide 7: 从命令行迈向全自动化
传统的设备适配方式
实现集中管理，网络自动化对象 从“一对多”变为“一对一”。
通过控制面的应用编程接口（API）间接操控网络设备，为网络自动化奠定基础。
构建一套符合行业标准的模型来描述被管理的设备，并以基于这些模型生成的API进行网络自动化配置。
使用基于模型的API，可以快速实现对全网设备的管理和检测，业务自动下发。
使用基于模型的API，可以自编程，自构建工具链，实现意图驱动网络。
依赖模板机制形成命令行脚本（CLI），通过网络管理协议让设备运行命令行脚本,进行设备设配。
脚本规模越来越大，可维护性持续下降，新配套所耗费的时间也越来越长。
使用基于模型的API，设备适配更容易
传统的网络自动化，勉为其难的命令行
转控分离，网络自动化的新曙光
SDN网络架构
网络可编程，实现全自动化
Controller
CX600
NE40E
三方设备
Notes: 在传统的网络中，所谓的网络自动化指的仅仅是依赖模板机制形成命令行脚本，再通过网络管理协议让设备运行接收到的命令行脚本。它并没有改变与网络设备交互的方式。在具体的设备适配过程中，网络管理工程师们使用Python或Perl等脚本语言编写一段具体的，适用范围较窄的函数来实现一系列操作的自动化，也可以借助Ansible和Puppet这样的自动化工具来实现更为复杂的自动化任务。无论是自己写也好，借用自动化工具也罢，网络管理工程师们都需要逐一适配待支持的网络设备。脚本规模越来越大，其可维护性也持续下降，增加新配套所耗费的时间也会随之增加。随着万物互联时代的到来，新业务的上市时间（TTM）越来越成为了企业赖以生存的核心指标。
随着云计算商业化取得的巨大成功，“软件定义网络”（SDN，有时也称为“软件驱动网络”）这个之前只在学术圈流行的概念开始大放异彩。在SDN网络中，备受推崇的理念就是控制面和转发面的分离（即“转控分离”）。在理想的SDN网络中，集中控制器成了一个必不可少的基点。作为整个网络的大脑，它会收集全网拓扑，然后根据业务需求，全局计算出一条最优路径并通知路径途经的设备。当接收到业务报文时，这些设备就会按照集中控制器确定的路径转发报文。此时企业可通过控制面暴露出来的应用编程接口（API）直接操控网络设备的转发面，这也为现代的网络自动化铺平了道路。

## Slide 8
Notes: 在 “转控分离”的现代网络中，由于转发面和控制面的分离及控制面的集中使得网络自动化的对象由之前的“一对多”转为“一对一”。网络工程师们再也不用为设备适配操心了。得益于开源社区贡献的PCEP（RFC 5440）、FORCES（RFC 5810）、BGP-LS（RFC 7752）及NETCONF/YANG（RFC 6241/RFC7950），各软件厂商就可以构建一套符合行业标准的模型来描述被管理的对象，并以基于这些模型生成的API供自动化脚本或网络配置应用程序调用。
使用基于模型的API带来的好处显然易见：由于模型本身是与协议和编码规则解耦的，一套模型可以适配多种协议和编码规则。这为统一适配支持不同网络管理协议的网络设备提供了解决方案。有了统一的设备适配方案，以前想做却做不了的事情就有了新的努力方向：
  使用基于模型的API，企业可以快速实现对全网设备的遥测，自动收集设备级和业务级网络运行数据，帮助网络运维工程师及时了解网络运行情况。
  使用基于模型的API还可以帮助企业构建工具链，用以完成用户意图识别、自动业务发放、自动全网遥测和基于数据分析的自动网络调整及优化，从而实现意图驱动网络。

## Slide 9: 华为NCE业务开放可编程实践
iMaster NCE（简称NCE）是华为公司创新的网络云化引擎。在NCE的整体开放编程能力中，包括了自动化、分析和意图三大块，其目标是打造全生命周期的开放可编程架构，匹配客户开放可编程诉求。
NCE业务开放可编程属于自动化引擎的一部分，它在NCE的整个开放编程体系中是形成闭环的关键一环。
NCE的整体开放编程能力（Open API）
Intent
Automation
Analytics
意图引擎
自动化引擎
分析引擎
设计
转换
验证
感知
分析
决策
管理单元
控制单元
NCE业务开放可编程
Notes: iMaster NCE（简称NCE）是华为公司创新的网络云化引擎，定位为未来云化网络的大脑，融合了网络管理、业务控制和网络分析等功能，是实现网络资源池化、网络连接自动化、运维自动化的核心使能系统。其目标是构筑智简网络，从网络自动化，迈向网络自适应，最终实现网络自治。
在NCE的整体开放可编程能力中，包括了自动化、分析和意图三大块。其目标是打造全生命周期的开放可编程架构，匹配客户开放可编程诉求。其中NCE业务开放可编程是属于自动化引擎的一部分，它在NCE的整个开放可编程体系中是形成闭环的关键一环，相当于人体的四肢，是执行器，需要能够像手一样灵活，才能支撑由智简网络大脑驱动的自动化闭环能力。

## Slide 10
背景
NCE业务开放可编程简介
NCE业务开放可编程关键能力
NCE业务开放可编程相关概念
实践用例

## Slide 11: NCE业务开放可编程简介(1)
NCE业务开放可编程之于网络，恰似操作系统之于电脑。
认识设备
了解设备能力
管理设备状态和设备配置
提供设备分组、设备配置同步等功能
根据业务需求构建新的网络业务
查看根据业务分解出的网元级配置
提供事务失败回滚等其他功能
设备管理
设备驱动
业务管理
NCE业务开放可编程
硬件管理
程序管理
操作系统
鼠标
键盘
其他硬件
CX600
NE40E
三方设备
驱动
Notes: 纵观各产业开放架构，都是相似的。NCE业务开放可编程对于网络的作用，和操作系统对于电脑的作用类似。
操作系统接入管理硬件，如鼠标、键盘等，首先要安装对应的驱动，驱动的作用是让操作系统能认识这个硬件。NCE业务开放可编程是一样的道理，不同之处在于数通产业管理的是交换机、路由器。首先我们要认识并管理这些交换机、路由器，即加载一个设备驱动，然后再添加并了解设备具体的能力。
再上一层，对于操作系统来说就是硬件管理，用于管理鼠标、键盘的状态。NCE业务开放可编程对应的就是设备管理，管理设备的状态、管理设备的配置等。
最上层，操作系统有程序管理，管理各种应用程序，如word、excel等，需要注意使用这些程序都要用到鼠标、键盘的能力。对于NCE业务开放可编程，最上层是业务管理，即根据应用场景构建网络业务能力。在此基础上NCE还提供了事务失败回滚、设备配置变更自动检测等能力来提升运维能力。

## Slide 12: NCE业务开放可编程简介(2)
NCE业务开放可编程的实现依托于两个关键软件包：网元驱动包（Specific NE Driver，SND）和业务包（Specific Service Plugin，SSP）。通过编写并加载两个驱动包，实现新设备的快速对接和新业务的快速构建。
认识设备
了解设备能力
管理设备状态和设备配置
提供设备分组、设备配置同步等功能
根据业务需求构建新的网络业务
查看根据业务分解出的网元级配置
提供事务失败回滚等其他功能
设备管理
设备驱动
业务管理
iMaster NCE
编写业务包SSP
编写网元驱动包SND
加载
加载
2
1
4
3
IDE
IDE
Python
Python
Notes: NCE业务开放可编程的实现依托两个关键的软件包，SND和SSP：
  SND(Specific NE Driver，网元驱动包)：为NCE业务开放可编程系统提供与网元交互的数据模型。
  SSP(Specific Service Plugin，业务包)：定义了完成一个网络业务配置对应的数据模型。
工程师首先编写SND，然后将其加载到iMaster NCE，即可实现新设备的快速对接，再编写SSP将其加载到iMaster NCE实现新业务的快速构建。

## Slide 13: NCE业务开放可编程架构
NETCONF
STelnet
工程管理
SSP
业务YANG模型
Python
Mapping
Huawei SND...
3rd-party SND...
网元YANG 模型
网元YANG模型
事务机制
EasyMap
DataStore
Python
框架
Web UI
RESTCONF
CLI
NCE提供
客户提供
框架机制部分
开放编程部分
华为提供
开放设备和业务的可编程能力
1. 开放设备能力：通过加载网元YANG模型，使能设备能力开放。
2. 开放业务定义能力：通过自定义和加载业务YANG模型和业务逻辑，使能业务能力开放。
3. 开放北向能力：系统根据YANG模型自动生成北向RESTCONF等接口，快速对接北向人机和机机接口。
3
3
2
1
iMaster NCE
应用场景
支持跨厂商设备管理，快速对接第三方设备。
快速构建业务，自动生成北向接口。
南向支持NETCONF、STelnet两种协议的设备对接。
Notes: 网元YANG模型：抽象设备层原子能力（如创建子接口）形成的YANG文件，由各设备厂商提供YANG文件。
业务YANG模型：抽象业务模型形成的YANG文件，可由此生成北向接口和配置页面。
Easymap：映射逻辑算法，可以将网络层业务分解成网元层业务。

## Slide 14: NCE业务开放可编程原理
NCE业务开放可编程由设计态和运行态两部分组成。设计态定位于业务逻辑的设计和开发，运行态则是基于设计态定义的模型自动生成业务/设备管理界面、北向接口，用户可以通过界面和北向接口完成设备配置和业务下发。
业务YANG模型
网元YANG模型
网元YANG模型
Huawei Jinja2
3rd Jinja2
Huawei SND
3rd SND
Protocol Stack
NETCONF
STelnet
Mapping
业务管理
设备管理
API Gateway
自动生成UI
CRUD
Dry Run/预览
下发配置/Reset
网元管理
同步
对账
差异对比
CRUD
Dry Run/预览
下发配置/Reset
Web UI
业务管理
设备管理
GET
POST
PUT
DELETE
NBI
用户管理
事务机制
二阶段
全球化
NCE Portal
…
Common Foundation
差异发现
设计态
运行态
由用户操作
由华为或第三方提供
底座
由用户编程
Notes: 设计态主要用于建立业务YANG模型和网元YANG模型之间的映射关系，系统提供了映射逻辑算法，将网络层业务分解成网元层业务。NCE业务开放可编程框架目前支持两层映射逻辑：从业务模型映射到设备模型，由SSP包处理此映射逻辑；从设备模型映射到协议报文，由SND包处理此映射逻辑。
运行态则是利用在设计态建立的映射关系完成设备的管理和业务的发放。其中：
  业务管理是根据业务YANG模型自动生成业务管理界面，实现业务的增删改查操作。
  设备管理是根据网元YANG模型自动生成网元管理界面，实现差异对比、数据同步、配置对帐等网元资源的增删改查操作。
  API Gateway是根据业务YANG模型和设备YANG模型自动生成北向RESTCONF接口，配合两个模型间的映射关系实现业务和网元资源的增删改查操作。
运行态提供试运行（Dry-Run）能力，帮助用户提前预览当前操作的结果及其对相关设备配置的修改情况。
jinja2是一款现代化的、设计友好的Python模板引擎。NCE业务开放可编程使用Jinja2快速完成SSP包的模板化处理。

## Slide 15: NCE业务开放可编程开发流程
整体开发流程由客户主导，包括需求分析和设计、网元驱动包开发、业务包开发和调测验证。
SSP开发
SND开发
(按需)
新设备驱动开发
南向模板开发
Mapping代码
调试验证
进入生产环境
修改调整
业务YANG定义
增量设计
客户提供并验证业务包（1月）
华为提供
客户分析
客户根据业务场景进行需求分析
进行HLD设计，输出需要下发的配置和涉及的设备类型
根据需要下发的配置和涉及的设备类型，进行SND驱动包的开发
根据驱动包，开发南向Jinja2模板
根据业务场景定义业务YANG模型
根据业务场景进行业务代码、逻辑代码开发
在实验室环境进行测试验证
验证完成之后，进入生产环境
需求分析
HLD设计
Notes: NCE业务开放可编程的开发流程：
  首先是基于业务场景进行需求分析，输出HLD设计，此阶段分析具体要下发的配置命令和涉及的设备类型，然后启动设备驱动包的开发。驱动包的开发是按需的，如果对应设备的驱动包已经有了，并且要下发的配置驱动包已支持，就不用重新开发。
  其次进入业务包的开发：第一步开发南向Jinja2模板，南向Jinja2模板可以认为就是设备开放接口的裁剪。设备的开放能力很多，但是我们这个业务只需要使用其中的一部分，找到并挑出来；第二步定义业务YANG模型，确定北向输入参数。第三步开发业务逻辑，这一步是可选的，如果业务层可以直接映射和使用南向模板，跳过这一步。
  最后进行调试验证。调试验证完成正式进入生产环境使用。后续有增量需求，进入增量设计流程，按上述步骤增量开发。

## Slide 16
背景
NCE业务开放可编程简介
NCE业务开放可编程关键能力
NCE业务开放可编程相关概念
实践用例

## Slide 17: NCE业务开放可编程关键能力
关键能力概览
设备能力开放
业务能力开放
业务屏蔽设备差异
多协议对接
批量配置
事务机制
业务冲突检测
安全审计

## Slide 18: 设备能力开放
开放设备原子能力。基于设备YANG模型驱动，NCE业务开放可编程系统自动生成北向接口和配置页面，快速管理华为和三方设备。支持设备数据一致性的差异比较、配置对账、配置同步。
NCE业务开放可编程
运行时承载方式
快速管理华为和三方设备。
设备配置能力开放。
设备管理
SND
YANG

## Slide 19: 业务能力开放
开放业务配置映射能力。基于业务YANG模型驱动，NCE业务开放可编程系统自动生成南北向接口，快速构建新业务。使用机制中的Easymap算法，用户只需写创建流程，更新和删除都由算法比较计算得出，简化客户编程，降低开发难度。
NCE业务开放可编程
运行时承载方式
SSP
开放业务配置映射能力。
基于业务YANG模型驱动，自动生成南北向接口。
只用写Mapping创建流程，简化编程，降低开发难度。
Easymap
YANG
Notes: Easymap：映射逻辑算法，将网络层业务分解成网元层业务。NCE业务开放可编程框架目前支持两层映射逻辑：从业务模型映射到设备模型，SSP包处理逻辑；从设备模型映射到协议报文，SND包处理逻辑。

## Slide 20: 多协议对接
南向支持NETCONF、STelnet两种协议的设备对接。对于新设备，支持NETCONF协议对接，对于存量设备，支持命令行对接。
NCE业务开放可编程
NETCONF
CLI驱动
YANG驱动
STelnet
对于新设备，支持NETCONF协议对接。
对于存量设备，支持命令行对接。
Notes: CLI驱动的SND包也是YANG文件。

## Slide 21: 业务层屏蔽底层设备差异
业务层只需关心具体的业务，对于不同厂商、不同协议的设备不需要独立对接。NCE业务开放可编程支持一条业务对接不同厂商、不同协议的设备。
NCE业务开放可编程
运行时承载方式
SSP
支持一条业务对接不同厂商、不同协议的设备。
STelnet/NETCONF
YANG
Service
Easymap
YANG驱动

## Slide 22: 批量配置
提供批量配置能力：对于配置相同的设备可以进行分组，首先预制模板到系统中，然后进行批量的配置下发。
基于设备组批量应用模板，提升效率。
NCE业务开放可编程
任务管理
支持设备分组。
预制模板，按设备组批量下发。
以任务方式批量下发异步任务。
Easymap
预制模板

## Slide 23: 事务机制
提供事务机制，基于事务机制在成功和失败的场景下都能保证设备和控制器数据一致性。dryRun功能让客户在配置下发前检查配置的正确性，重复修改，进行dryRun，直到配置正确，再启动Commit，提交配置到设备。
NCE业务开放可编程
dryRun
基于事务机制保障设备和控制器数据一致性。
dryRun，下发前检查配置的正确性。
Commit，提交配置到设备上，失败后基于事务自动回滚。
数据库
Commit
Rollback

## Slide 24: 业务冲突检测
提供业务冲突检测能力，NCE业务开放可编程支持配置的数据源溯源，不同业务间能在下发前提前检查出配置冲突。设备的配置如果被第三方修改，也能自动检测，进一步的重新部署，修复被第三方修改中断的业务。
深度差异发现：控制器将业务分解的网元级数据直接和设备数据比较，校验数据一致性。
数据源溯源、冲突检测。
支持业务和设备数据一致性校验能力。
设备配置被第三方修改，可以自动检测并修复。
配置冲突
配置一致性校验
SSP1
SSP2
深度差异发现
diff

## Slide 25: 安全审计
提供安全审计能力，支持记录和回退历史配置点，业务配置的数据关联配置可视。
NCE业务开放可编程
支持记录和回退历史配置点。
支持业务关联配置可视。
配置数据
Commit history
Commit 1
Commit 2
Commit 3
Rollback
Rollback
Rollback
diff

## Slide 26
背景
NCE业务开放可编程简介
NCE业务开放可编程关键能力
NCE业务开放可编程相关概念
实践用例

## Slide 27: 功能包
设备原子驱动包（SND）
业务包（SSP）
软件包的一种，为开放可编程系统提供与网元交互的数据模型。
该数据模型通常包含一个.py文件和若干特性的数据模型（YANG）。其中：
前者用于定义网元的相关信息，如设备类型、厂商、连接信息等。
后者描述了网元相关特性的数据结构。
软件包的一种，定义了完成一条网络级业务配置对应的数据模型。
该数据模型通常包含一个Jinja2模板文件、一个Python映射脚本和业务YANG模型。其中：
Jinja2模板描述了业务的数据结构，并使用Jinja2语法完成了诸如插值、条件判断、循环等操作。
Python映射脚本描述了如何将用户提交的数据填充到模板，并映射到网元数据结构中。
业务YANG模型描述了业务的相关参数，按照业务输入，构建业务YANG模型。

## Slide 28: 包映射机制
包映射支持两层映射逻辑：从业务模型映射到设备模型，由SSP包处理逻辑；从设备模型映射到协议报文，由SND包处理逻辑。
NCE基于业务模型自动生成北向接口或者配置页面。
用户通过业务模型提供的接口下发配置请求到用户编写的业务逻辑处理。
业务处理包括两部分：
  Python代码处理，该部分处理业务逻辑。例如分配资源、读取网元或者业务信息。
  Jinja2模板处理，该部分处理厂商相关的逻辑。模板实则是给设备模型下发的数据，不同厂商设备有不同模板。
业务包SSP
网元驱动包SND
NCE业务开放可编程框架
业务包
网元驱动包
自动生成NETCONF报文或CLI/SSH到设备
YANG
业务回调逻辑
网元模板1
网元模板2
网元YANG 2
RESTful API
Web-UI
Jinja2
Python
YANG
YANG
网元YANG 1
Notes: NCE业务开放可编程框架目前支持两层映射逻辑：从业务模型映射到设备模型，SSP包处理逻辑；从设备模型映射到协议报文，SND包处理逻辑。
对于SND包处理，如果是NETCONF设备，NCE业务开放可编程会自动把模型数据转换成NETCONF协议报文。

## Slide 29: NETCONF协议
NETCONF服务器
NETCONF客户端
内容
操作
消息
安全传输
SSH, TLS, BEEP/TLS, SOAP/HTTP/TLS
<rpc>, <rpc-reply>
<notification>
<edit-config>…
配置数据
通知数据
NETCONF是由IETF定义的用于在网元上执行安装、维护和删除配置数据的协议。所有的NETCONF操作都是通过基于XML编码的RPC实现的。NCE业务开放可编程主要使用NETCONF协议与网元通信。
内容层：内容层则是需要传递的配置数据和通知数据。
操作层：操作层定义了一个XML编码的操作集用于实现RPC操作。
消息层：消息层负责按照传输协议的要求实现简单的成帧机制，用于包裹RPC消息或通知消息。
安全传输层：安全传输层提供客户端与服务器间的通信路径。通过这些满足相关条件的通信路径实现NETCONF消息的分层机制。
NETCONF

## Slide 30: YANG模型
YANG是Yet Another Next Generation的缩写，它是一种基于标准的、可扩展的数据建模语言。它可以用来为网络设备的配置和运行状态数据、远程过程调用及服务器事件通知等进行建模。设计YANG的最初目的是进行网络管理数据建模，并为NETCONF模型提供一个标准化的内容层。
模块（Module）
模块是相关定义的集合。每个模块都包含“模块头（module header）”、“修订记录（revision）”和“定义（description）”语句。
模块中可以使用include语句引入子模块（submodule），也可以使用import语句导入其它模块。在模块中还可以使用augment语句来扩展某个指定的模块。
在模块中可以包含如下四种主要类型的数据节点，包括叶节点（Leaf）、叶列表节点（Leaf-list）、容器节点（Container）和列表节点（List）。
module hbng {
namespace http://www.huawei.com/hbng;
prefix hbng;
import ietf-inet-types {
prefix inet;
}
include foo-bar-types;
description “This module can configure and manage the HBNGs (Huawei NE40-X8)”;
revision 2018-04-20 {
description “Initial revision”;
}
augment “/app:applications” { … }
}
Notes: 本示例中，自定义了业务YANG模块，名字为hbng。
description中描述了hbng模块的作用。
版本修订记录revision为2018-04-20，hbng的初始版本。
import、include分别引入了两个模块，用于后续定义节点时调用。
augment “/app:applications” { … } 指将当前模块hbng扩展到app模块的/app:applications下。

## Slide 31: YANG：数据节点
叶和叶列表（Leaf & Leaf-list）
叶子包含简单的数据，如整数和字符串，它只有一个特定类型的值，没有子节点。
叶列表定义了特定类型的值序列。
容器（Container）
容器用来为节点分组，它只有子节点，没有值。子节点可以是容器、叶节点、叶列表节点和列表节点。
列表（List）
列表为一系列数据节点的集合，由key标识，并由unique定义哪些数据节点需保持唯一。子节点可以是容器、叶节点、叶列表。
container system {
container login {
leaf message {
type string;
description “Message given at start of login session.”;
}
leaf-list prohibited-users {
type: string;
description: “List of users not allowed to login.”;
}
list user {
key “name”;
unique “name”;
leaf name {
type string;
}
leaf level {
type uint8;
}
……
Notes: 示例中建立了一个名为system的容器节点，包含容器子节点login，用于记录登录信息。
Login容器子节点包含：
  一个message叶子节点，记录登录提示信息。
  一个叶列表prohibited-users，记录不允许登录系统的黑名单用户列表。
  一个列表user。列表中定义了唯一的key为name，name的类型为字符串；定义了level为用户等级，类型为数值。

## Slide 32: YANG：数据和数据类型
配置和状态（Config. & Status）
YANG可以根据“config”语句为状态数据和配置数据建模。 当一个节点被标记为“config false”时，其子层被标记为状态数据。 如果标记为“config true”，则其子层被标记为配置数据。
右侧示例中，叶节点name和speed为可配置数据，而叶节点observed-speed为状态数据。
list interface {
key "name";
config true;
leaf name {
type string;
}
leaf speed {
type enumeration {
enum 10m;
enum 100m;
enum auto;
}
}
leaf observed-speed {
type uint32;
config false;
}
}
原生和派生类型（types）
在定义叶子和叶列表节点时，须指定值类型。YANG原生支持的数据类型有binary、bits、boolean、decimal64、empty、enumeration、identityref、int8/16/32/64、leafref、string、uint8/16/32/64。
除此之外，还可以使用typedef语句从基本类型中派生新类型。基本类型可以是原生类型也可以是派生类型。
typedef percent {
type: uint8 {
range: “0 .. 100”;
}
}
Notes: 示例中定义了列表interface，config true表示该列表为配置数据，其中的叶子observed-speed中config false表示该叶子为状态数据。
叶子节点name为字符串类型；叶子节点speed提供3个选项，type enumeration表示枚举值为10m、100m和auto；叶子节点observed-speed为正整数uint32类型。

## Slide 33: YANG：重用&选择
可重用节点组（Grouping）
如果一组节点可以在不同的模块或节点中重复使用，可以将这一组节点定义为可重用节点组，然后在需要引用的模块或节点中使用uses关键字进行引用。
grouping ip-port {
leaf ip {
type inet:ip-address;
description “ip address”;
}
leaf port {
type inet:port-number;
description “port number”;
}
}
container quadruple {
container source {
uses ip-port;
}
container destination {
uses ip-port;
}
}
选择（Choices）
YANG允许数据模型使用choice和case语句，用于定义不能一起出现的模式节点集合。
container transfer-protocol {
choice name {
case a {
leaf udp {
type empty;
}
}
case b {
leaf tcp {
type empty;
}
}
}
}
Notes: 示例中首先定义了一个ip-port的组节点，包含ip和port两个叶子节点。
容器quadruple中包含源和目的信息两个容器，都使用到ip和port信息，复用ip-port组节点。
容器transfer-protocol用于表示传输协议，提供了UDP和TCP两种协议，利用choice功能实现二选一。case a表示使用UDP协议，case b表示使用TCP协议。

## Slide 34: YANG：操作
操作（RPCs & Actions）
YANG允许定义操作：
模块顶层的操作用rpc语句定义。在rpc节点下通常会有一个input节点和一个output节点。input节点和output节点中可以包含容器、列表、叶子和叶列表。
容器或列表里的操作用action语句定义。在action节点下通常会有一个input节点和一个output节点。
rpc和action不同之处在于，rpc不直接操作数据，而action则直接与数据存储中的节点绑定。
module server-farm {
yang-version: 1.1;
namespace: “urn:example:server-farm”;
prefix: “sfarm”;
import ietf-yang-types {
prefix: yang;
}
rpc reset-specified-servers {
input {
leaf-list servers {
type: “inet:ip-address”;
}
}
}
list servers {
key: “name”;
leaf name {
type: string;
}
leaf address {
type: inet;
}
leaf location {
type: string;
}
action reset {
input {
leaf reset-at {
type: yang:date-and-time;
}
}
output {
leaf complete-at {
type: yang:date-and-time;
}
}
}
Notes: 示例中定义了一个reset-specified-servers重置服务的rpc接口，input表示输入参数为需要重启的服务器地址，没有定义output，则以http状态判断返回结果。
列表servers中定义了一个action reset，用于重启对应的服务。Input定义了叶子reset-at，表示输入参数为重启时间，Output定义了叶子complete-at，表示返回结果是重启完成时间。

## Slide 35: 模板语言Jinja2
模板语言（Jinja2）
Jinja2是一款现代化的、设计友好的Python模板引擎。NCE业务开放可编程使用Jinja2快速完成业务报文的模板化处理。
具体来说，它是一个包含了标签、变量和表达式的文本文件。文件中的标签用来控制模板的内在逻辑，变量和表达式则会在模板被渲染时被替换成对应的值。
<inventory-cfg xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ac-nes">
<nes>
{% for dev in nesInterfacesCfg.nes %}
<ne>
<neid>{{dev.neName | to_ne_id}}</neid>
<ifm xmlns="urn:huawei:yang:huawei-ifm">
<interfaces>
{% for ifName in dev.ifNames %}
<interface xmlns:ns0="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"ns0:operation="merge">
…
</interface>
{% endfor %}
</interfaces>
</ifm>
{% endfor %}
</ne>
</nes>
</inventory-cfg>
Notes: Jinja模板仅是文本文件，它可以基于任何文本格式（HTML、XML、CSV等），本例采用XML格式。
模板中包含变量和表达式，这两者在模板使用的过程中会被转换为对应的值。它有以下常用的语法：
  {% ... %} 中包含控制结构（Controll Structures）：在本例中{% for dev in nesInterfacesCfg.nes %}表示进入for循环，{% endfor %}表示结束循环。
  {{…}}中包含表达式（Expression），表达式可以是常量、变量、数学公式和逻辑语句等。
  {# ... #} 表示注释。
{{…}}中的变量可以通过过滤器（Filters）修改。过滤器与变量用管道符号（ | ）分割，例如{{ ‘abc’ | captialize }}表示将首字母大写，过滤结果为’Abc‘。本例中的{{dev.neName | to_ne_id}}：to_ne_id为自定义过滤器，表示将变量设备名称dev.neName转为为设备ID。
更多请参考https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/，Template Desinger Document。

## Slide 36
背景
NCE业务开放可编程简介
NCE业务开放可编程关键能力
NCE业务开放可编程相关概念
实践用例

## Slide 37: 用例1：快速对接新设备，自动生成北向接口
OSS/编排器
网元管理
Huawei NE Driver
3rd NE Driver
业务管理
GUI
HVPN Service
SRV6 Service
SND
NBI
iMaster NCE
NETCONF
STelnet
设备管理
…
设备组
软件包管理
公钥管理
协议
系统配置
工程管理
业务模板
协议参数
网元模板
1
2
3
进入NCE业务开放可编程系统的“工程管理-软件包管理” 页面，生成一个SND模板
下载生成好的SND模板，导入本地IDE工具中
根据设备类型，开发对应的SND包
加载开发完成的SND包到NCE
添加新设备，相关信息与导入的SND包中一致
自动生成新设备的配置页面和北向接口
生成设备驱动包SND模板
1
2
3
开发设备驱动包SND
加载设备驱动包SND
关键能力
4
下发设备基础配置
通过界面或北向接口下发设备基础配置
4
执行流程
IDE
Python
Notes: NCE是依托于设备原子驱动包SND包来实现快速对接管理华为和三方设备，同时达到设备配置能力的开放。管理三方设备时，需要从设备厂商的网站获取设备的yang文件。如果三方设备只支持命令行，不支持NETCONF对接，华为具备定制对接能力。
关键能力：
  快速管理华为和三方设备。
  设备配置能力开放。
  自动生成新设备的配置页面和北向接口。

## Slide 38: 用例2：快速构建新业务，自动生成北向接口
OSS/编排器
网元管理
Huawei NE Driver
3rd NE Driver
业务管理
GUI
HVPN Service
SRV6 Service
SND
NBI
iMaster NCE
设备管理
…
设备组
软件包管理
公钥管理
协议
系统配置
工程管理
业务模板
协议参数
网元模板
1
IDE
2
关键能力：
1、业务能力开放
2、业务层屏蔽底层设备差异
2、基于YANG模型驱，自动生成北向接口
进入NCE业务开放可编程系统的“工程管理-软件包管理” 页面，生成一个SSP模板
下载生成好的SSP模板，导入本地IDE工具中
根据业务场景，开发对应的SSP包
进入NCE业务开放可编程系统，加载开发完成的SSP包
自动生成新业务的配置页面和北向接口
生成业务包SSP模板
1
2
3
开发业务包SSP
加载业务包SSP
关键能力
4
下发业务配置到设备上
通过界面或北向接口将业务配置下发到设备上
4
3
NETCONF
STelnet
执行流程
Python
Notes: 本例使用业务开放的能力，与设备原子能力开放一样，系统都是基于标准的NETCONF协议来开发的，内部数据模型依托YANG建模语言，根据业务的YANG模型自动生成配置页面、北向接口，同时提供的Easymap算法让客户只用写创建流程，更新和删除由算法比较计算得出，简化客户编程。
业务层屏蔽设备之间的差异，支持对接不同的设备类型，通过不同的协议进行配置下发。维护人员或上层系统只需要看到对应的业务即可，不需要知道下面具体的设备是哪个厂家的、什么协议。提高对接效率、减轻维护人员的压力。
关键能力：
  业务能力开放。
  业务层屏蔽底层设备差异。
  基于YANG模型驱动，自动生成南北向接口。

## Slide 39: 用例3：批量下发配置
OSS/编排器
网元管理
Huawei NE Driver
3rd NE Driver
业务管理
HVPN Service
SRV6 Service
SND
NBI
iMaster NCE
设备管理
…
设备组
软件包管理
公钥管理
协议
系统配置
工程管理
业务模板
协议参数
网元模板
GUI
执行流程
1
2
3
在“网元管理-设备管理”页面添加设备，根据设备网元类型、软件版本号、厂商匹配对应的SND驱动包
同步设备配置到NCE业务开放可编程系统
管理设备
1
当需要对多个设备应用相同的模板时，可将这些设备添加到同一个设备组
设备按需分组
2
3
按设备组批量下发配置
对于常用的配置（如underlay）可以预制一些模板，选择设备组批量的进行下发
NETCONF
STelnet
Notes: 对于配置相同的设备可以进行分组，预制模板到系统中，进行批量的配置下发。当前企业网DCN就预制了60多个模板在系统中供用户使用。

## Slide 40: 用例4：使用dryRun提前检查下发配置的正确性
OSS/编排器
网元管理
Huawei NE Driver
3rd NE Driver
业务管理
GUI
HVPN Service
SRV6 Service
SND
NBI
iMaster NCE
设备管理
…
设备组
软件包管理
公钥管理
协议
系统配置
工程管理
业务模板
协议参数
网元模板
3
1
2
关键能力
按照实际需求，在“业务管理”页面执行业务的相关配置操作
创建一条新业务
选择已有业务，修改配置参数
选中已有业务，删除业务
业务配置
1
2
业务配置下发前检查
dryRun，查看生成的配置是否正确
Commit，下发配置到设备
通过关联数据可以看到已下发的配置数据
3
下发业务配置到设备
NETCONF
STelnet
执行流程
Notes: 在业务配置下发之前，NCE业务开放可编程系统提供dryRun功能，提前检查下发配置的准确性，如有错误，重新修改dryRun，正确之后再提交。系统提供了事务机制保证设备和控制器数据的一致性，失败支持自动回滚，保证不会有残留数据。下发成功的业务，可以查看关联的设备具体下发的配置信息，同时在历史记录中可以看到已下发的配置，可以基于回退点进行配置回退。
关键能力
  使用dryRun提前检查下发配置的正确性。
  提供事务机制保证设备和控制器数据的一致性，失败自动回滚。
  业务关联数据、历史配置可视化显示。

## Slide 41: 用例5：业务配置冲突自动检测
在下发配置前，系统可以自动检查业务下发到设备的配置是否会冲突。比如service1给设备1下发了vlan2的description配置，如果service2也给设备1下发vlan2的description配置，这个时候NCE业务开放可编程系统会判断两者值是否相同，如果不相同，就会提示用户配置存在冲突。
在“业务管理”页面执行“下发配置”操作，系统会自动检测业务配置是否冲突。
业务配置冲突自动检测
1
OSS/编排器
网元管理
Huawei NE Driver
3rd NE Driver
业务管理
HVPN Service
SRV6 Service
SND
NBI
iMaster NCE
设备管理
…
设备组
软件包管理
公钥管理
协议
系统配置
工程管理
业务模板
协议参数
网元模板
GUI
NETCONF
STelnet
执行流程
1

## Slide 42
(简答题)华为iMaster NCE业务开放可编程的核心功能包有？
(多选题)业务包中包含？( )
  业务YANG模型
  设备YANG模型
  Jinaji2模板
  Python映射脚本
Notes: 网元驱动包和业务包。
ACD

## Slide 43
网络业务开放可编程是网络产业发展的必经之路，使能网络从业者具备网络业务开放可编程能力是打造开放网络生态的基石。
华为iMaster NCE业务开放可编程系统是华为在网络开放可编程领域的实践，用户可以通过编写网元驱动包（SND）和业务包（SSP）实现新设备的快速对接和新业务的快速构建。
本章节的学习需要学员有较好的Python、NETCONF、YANG、Jinja2等技术基础。

## Slide 44
登录华为云开发者社区，进入“数通网络开放可编程”页签，可以获取相关工具和文档。https://developer.huaweicloud.com/resource/network.html#AOC
重点文档包括：
  《数通网络开放可编程开发指南》：介绍相关驱动包的开发流程和开发方法，指导开发者完成SND包、SSP包的开发，并加载到系统中，自动生成配置页面和北向接口。
  《数通网络开放可编程用户指南》：介绍配置页面和北向接口的相关操作，指导运维人员完成设备配置、业务配置的下发。

## Slide 45
更多Jinja2学习请参考https://jinja.palletsprojects.com/en/2.11.x/