## Slide 1
Datacom
通用
V1.0
吴越/WX291773
2021.03
李先之/00354681
新开发
吴越/WX291773
2021.9.16
卢玥玥/WX445705
优化

## Slide 2: SD-WAN解决方案与规划设计

## Slide 3
广域互联网经过多年的发展与演进，发生了重大的变化。过去的广域互联网主要以网络为中心，广域互联网上的应用整体上较少，网络作为广域互联网主要组成，占据了最核心的位置。但是随着云计算的崛起，应用的潜能被充分挖掘，广域互联网逐渐变为以应用为中心。
面对云计算对广域互联网的挑战，华为推出了SD-WAN解决方案。
通过这节课，大家将能了解SD-WAN解决方案的功能以及SD-WAN的设计方案。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述企业广域互联网面临的挑战
  描述华为SD-WAN解决方案的架构与功能
  描述SD-WAN组网设计方案
  描述SD-WAN业务设计方案
  描述SD-WAN可靠性设计方案
  描述SD-WAN安全设计方案

## Slide 5
企业广域互联网络发展趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 6: 云计算对企业广域互联的挑战
云计算被广泛应用之前，网络应用数量总体较少。网络服务质量只需要依靠带宽，对于业务流量无需精细管理，互联网主要以网络为中心构建。
云计算时代的到来使得网络应用的数量大大增加，企业面对激增的流量，很难在线路价格和业务质量之间找到平衡点。
企业总部
分支站点
广域网
分支站点
分支站点
企业业务增多

## Slide 7: 多业务对企业广域互联的挑战
企业对于业务流量感知能力比较差，无法有效保障关键业务。同时对于业务流量的监控能力也不足，无法快速调整业务流量。
Internet备份链路，带宽利用率低
未知应用
MPLS主链路，高峰业务拥塞
未知应用
HQ
SaaS应用总部出局，延时大
Cloud
Cloud
应用不可视，流量难调度
带宽冲突，视频会议卡顿
带宽空闲，视频会议流畅
优先级冲突：关键应用无法识别，调度优先级低
带宽冲突： 业务高峰，突发流量是平均流量3～5倍，冲击关键应用
600+
跨WAN应用
（某企业）
语音、视频、SaaS等关键业务难管理

## Slide 8: 大量分支对企业广域互联的挑战
随着公司的发展，跨市、跨省、跨国的分支机构会越来越多，导致公司对于分支站点网络管理面临几个问题：
  分支过多导致运维成本过高。
  分支新业务开通周期较长。
  分支网络排错困难。
流程审批
（ 2-5天）
硬件安装
（ 1-3天）
硬件运输
（ 2-5天）
软件调测
（1-3周）
现场工勘
（1-3天）
商务选型
（ 1-3天）
网络规划
（ 2-5天）
分支 1
…
分支新业务开通周期较长
分支 2
分支 3
分支网络排错困难，运维成本高
分支站点
分支站点
分支站点
分支站点

## Slide 9: SD-WAN诞生
SD-WAN（Software Defined Wide Area Network，软件定义广域网）技术能较好地解决云计算时代企业广域互联网络面临的挑战。
SD-WAN是Software Defined和WAN的结合，表示将SDN的架构和理念应用于WAN，借助SDN来重塑WAN。
ONUG定义的SD-WAN十大需求
Gartner定义的SD-WAN特征
MEF定义的SD-WAN特征
通过零配置开局等方式，实现分支的快速部署和上线，提高部署效率。
基于不同的应用类型，动态调整流量的路径，实现灵活便捷的调度方式。
集中管控，全网状态可视化；提供自动化、智能化运维能力。
提供广域优化、安全等增值业务，实现业务快速发放等等。
SD-WAN特征
Notes: ONUG：Open Networking User Group，开放网络用户组织。ONUG是大企业主导，IT用户为主的极具影响力的用户组织。由北美知名大企业的 IT 技术高管组织成立，致力于大型企业的IT实现和网络技术转型。ONUG的成员包括金融、保险、医疗、零售等行业中的大型企业，是北美高端客户IT需求讨论和交流的平台。
Gartner：全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司。其研究范围覆盖全部IT产业，就IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策。
MEF（Metro Ethernet Forum，城域以太网论坛）是一个专注于解决城域以太网技术问题的非盈利性组织，其目标是要将以太网技术作为交换技术和传输技术广泛应用于城域网建设。MEF的宗旨是推动现有标准及新标准、以太网业务定义、测试规程、技术规范的实施，使基于以太网的城域网成为运营商级的网络。MEF的主要工作还包括面向运营商管理服务市场，提供基于LSO（Lifecycle Service Orchestration，生命周期服务编排）的方案和架构，并定义北向接口，解决多厂家对接 和互通问题。

## Slide 10
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
  华为SD-WAN解决方案
  华为SD-WAN主要功能
  华为SD-WAN使用场景
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 11: 华为SD-WAN解决方案概览
云应用
自助门户
...
分支2
混合WAN
分支1
ERP、视频...
传统网络
Edge
Edge
IWG
xDSL/以太网
/LTE...
互联网
LTE
MPLS
公有云
总部/
数据中心站点
订阅
开局
运维
调整
调优
自动化
洞察
可视
企业价值
运维成本下降
WAN利用率提升
分钟级业务发放
运维效率提升，云管理 & 自动化
收入提升
扩展B2B业务领域
平滑演进，开放，快速集成
RESTful API，CPE/vCPE
客户价值
关键技术
5G上行：CPE全系列支持5G
大带宽：UL：230 M，DL：900 M
全网通：5G/4G/3G/2G全网通
双架构：完整支持NSA/SA
高性能：高性能，转发无拥塞
CPU+NP异构转发架构
高性能，满足未来5年的SD-WAN发展
优体验：智能应用选路，关键应用体验可保障
应用级智能选路，5G+ Fiber按需调度
A-FEC使能视频20%丢包不卡顿，不花屏
简运维：全流程自动化，即插即用
多方式ZTP，网点网络分钟级部署
应用/网点/设备/链路状态可视，集中管理
Edge
Edge

## Slide 12: 华为SD-WAN解决方案架构
网络层
控制层
管理层
NETCONF/SSH
BGP/DTLS
Telemetry
RESTful API
自研Portal或第三方BSS/OSS
公有云站点
总部/
数据中心站点
MPLS
传统站点
分支站点
分支站点
GW
EDGE
MPLS
Internet
EDGE
EDGE
EDGE
RR
角色 | 功能 | 产品形态
管理层 | 1）网络业务编排 2）网络性能监控与可视化 3）网络运维 4）网络设备的管理 | iMaster NCE
控制层 | 1）路由和隧道信息分发 2）IPsec秘钥交换 3）VPN拓扑定义 4）NAT Stun服务 | RR（AR路由器）
网络层 | 1）EDGE：企业分支、总部、DC以及云等站点的出口CPE设备 2）GW：多租户网关设备 | AR路由器
Notes: 从功能角度看，SD-WAN解决方案的总体架构主要包含网络层、控制层以及编排层。各层次之间，通过标准接口和通信协议相互关联。
  管理层：控制器对企业互联业务全流程精细管理，南向通过NETCONF实现对网络设备的纳管，北向提供标准RESTful接口与第三方应用对接。
  控制层：控制器与分布式控制组件配合，负责区域内不同站点间的路由传递，实现区域间网络的互联互通。
  网络层：分支、总部和云平台之间通过高性价比的网络设备，采用Overlay技术，按需构建基于Internet、传统专线等任意链路的全网络联接。
iMaster NCE-WAN/iMaster NCE-Campus都可以被作为华为SD-WAN控制器使用。
企业分支、总部、数据中心以及在云上部署的IT基础设施可统称为企业站点。

## Slide 13: 华为iMaster NCE-WAN控制器框架图
南向接口
业务功能
基础功能
北向接口
NETCONF
流量策略
安全策略
即插即用
可视化运维
多租户管理
集群管理
告警管理
日志管理
设备配置
隧道管理
网络巡检
设备升级
网络设备
CPE
vCPE
增值业务
OSS/BSS
分析系统
其他应用
RESTful
SNMP Trap
HTTP2.0
Syslog

## Slide 14: 网络层概述
企业SD-WAN网络可以分为Underlay物理网络和Overlay虚拟网络两层，物理网络和虚拟网络完全解耦。
  物理网络：主要是指运营商提供或企业自建的Underlay WAN，包括专线/MPLS等网络。
  虚拟网络：又称为Overlay网络，SD-WAN通过引入IP Overlay虚拟化技术，在物理网络上构建出一张或者多张虚拟的Overlay网络。业务策略被部署在虚拟网络上，与物理网络解耦，从而将业务和WAN互联分离。
运营商网络/自建网络
分支站点
分支站点
企业总部
分支站点
Overlay
虚拟网络
Underlay
物理网络
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE/RR
Notes: 虚拟网络可以有多张，服务于同一租户不同的业务，如多个部门；同时也可以服务于不同的租户。
从网络设备的功能定位划分，SD-WAN的网络层主要由EDGE和GW（Gateway）两种类型的网元构成。

## Slide 15: EDGE概述
EDGE本质上是SD-WAN网络的边界点，EDGE之间通过IP Overlay隧道技术互联。
EDGE一般可以采用传统硬件设备，公有云上的站点可以部署软件虚拟设备。
企业所有的SD-WAN EDGE设备被iMaster NCE控制器统一纳管，由租户管理员管理和维护。
VPC/vNet
软件虚拟设备（vCPE）
硬件设备（CPE）
分支站点
分支站点
企业总部
分支站点
Overlay
虚拟网络
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE/RR
统一纳管
IP Overlay隧道
IP Overlay隧道
IP Overlay隧道

## Slide 16: RR概述
RR全称为Router Reflector，用于传递BGP路由，同时减少BGP邻居数量。
在华为SD-WAN解决方案中，RR还有控制路由与网络拓扑的功能，因此在SD-WAN中，RR又被称为区域控制器。
RR和EDGE都被iMaster NCE纳管。
RR之间、RR和EDGE之间建立控制通道。
RR在iMaster NCE的管理下工作，根据Overlay网络拓扑模型控制EDGE的路由收发，最终实现站点间按照用户设计的Overlay拓扑模式进行互访。
总部/
数据中心站点
分支站点
分支站点
管理通道
BGP EVPN对等体关系
RR
区域控制器
EDGE
EDGE
EDGE
MPLS
Internet
过滤Overlay路由
控制Overlay拓扑
Notes: RR站点：站点的EDGE承担路由反射器的工作，基于VPN拓扑策略，负责EDGE之间的EVPN路由分发 。
如果租户管理员添加出口EDGE设备时设置的角色为“网关+路由反射器”，则该站点为RR站点，如果站点中的设备没有“网关+路由反射器”角色，则该站点为EDGE站点。
一个EDGE站点可支持同时与两个RR建立IBGP邻居，两个RR互为备份。
一个租户下可部署多个RR，所有RR之间在控制面是Full-Mesh连接。

## Slide 17: GW概述
新建的SD-WAN站点往往要和企业的传统站点或者第三方业务进行互通，由于部分传统站点采用MPLS VPN互联，SD-WAN站点基于IP Overlay隧道互联，两者无法直接互通。
SD-WAN GW（Gateway）同时具备SD-WAN和传统网络的连接能力，可以作为中间网关设备，实现两者的互联。
传统MPLS域
SD-WAN域
PE
PE
MPLS
SD-WAN
网络
企业1
企业2
企业1
企业2
企业3
Gateway
Notes: GW在不同的业务场景有不同的角色名称，比如与传统站点连接的GW可以称为IWG（Interworking Gateway）。此外，与云连接的GW可以称为Cloud GW；同时也可以进行功能扩展，彼此互联组建POP（Point of Presence，接入点）网络，称为POP GW。

## Slide 18: 华为CPE设备 - NetEngine AR路由器
NetEngine AR6300
SRU-400H/SRU-600H
NetEngine AR6300/AR6200 系列
小企业
以太+Wi-Fi+LTE
AR610系列
中小企业分支
总部/大型分支
NetEngine AR6280
SRU-400H/SRU-600H
NetEngine
AR6100 系列
AR6140系列
AR6120系列
NetEngine
AR650系列
AR650系列
以太 + Wi-Fi + LTE(MIC)
SOHO
NetEngine
AR610系列
EDGE
RR
GW
AR路由器可被用作EDGE、RR、GW

## Slide 19
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
  华为SD-WAN解决方案
  华为SD-WAN主要功能
  华为SD-WAN使用场景
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 20: 华为SD-WAN主要功能
华为SD-WAN解决方案主要提供如下功能：
  零配置开局，分钟级业务开通
  转控分离，灵活组网
  应用体验，业务可控可视
  完整安全防御体系，业务安全无忧
运营商网络/自建网络
企业总部
Overlay
虚拟网络
Underlay
物理网络
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
设备零配置开局
IP Overlay隧道1（拥塞）
应用体验
IP Overlay隧道2（畅通）
安全加固
控制通道
转控分离
管理通道
RR
Notes: 零配置开局：通过多种零配置开局方式，使得EDGE能快速注册到iMaster NCE控制器。
转控分离，灵活组网：EDGE与iMaster NCE控制器之间通过Netconf建立管理通道，iMaster NCE控制器下发配置建立IP Overlay隧道。
应用体验，业务可控可视：采用业务感知技术识别应用。采用TCP FPM、IP FPM技术实现基于应用的质量检测。采用IP FPM技术实现链路的质量检测。采用智能策略路由SPR技术实现基于应用质量进行智能的链路切换。
完整安全防御体系，业务安全无忧：支持IPsec、MPLS多种VPN技术提供端到端防护，支持防火墙功能，提供硬件、管道、应用多层级全方位安全保障。

## Slide 21: 零配置开局概述
随着SDN、云计算等网络技术的发展，越来越多的企业网络采用云化管理方式，而站点部署大多仍采用由技术工程师现场开局的方式，存在开局成本高昂，开局周期长等问题。为了解决这些问题，华为公司推出了零配置开局（ZTP）功能。
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述
ZTP开局基本流程
网络管理员
站点开局人员
EDGE
Internet/MPLS
开局PC
配置ZTP文件
1
传递ZTP配置文件
2
登录PC
3
部署ZTP配置
4
EDGE注册到控制器
5
Notes: ZTP：Zero Touch Provisioning，零配置开局。
ZTP开局具有以下优点：
  由控制器统一配置部署，实现零配置开局，提高了开局效率，适用于大规模网络站点开局。
  通过URL链接或DHCP Option参数实现开局配置，简化了开局流程，一键完成开局部署。
  开局后设备自动注册到控制器，降低控制器使用难度。

## Slide 22: ZTP开局方式介绍
华为SD-WAN解决方案的ZTP开局主要有以下几种方式：
订购＆自助服务
多租户管理
MSP /运营商
企业
邮件开局
U盘开局
DHCP开局
    库房批量操作设备，集中开局
    DHCP场景，现场零技能要求
    适应于多种接入方式，一键完成
    不同的开局模式通过不同方式传递ZTP文件
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述
Notes: U盘开局，邮件开局与DHCP开局的开局文件均可以通过iMaster NCE控制器生成。

## Slide 23: 华为SD-WAN灵活组网概述
SD-WAN的首要功能目标是实现企业WAN的灵活和可靠的组网。
华为SD-WAN解决方案以IP Overlay为基础，融合二层交换、三层路由以及VPN隔离等传统网络技术，在iMaster NCE控制器的管控下实现企业分支、DC以及云之间的按需、灵活的自动化连接。
华为SD-WAN解决方案通过以下三种通道实现灵活组网：
  管理通道
  控制通道
  数据通道
管理通道
NETCONF
控制通道
BGP EVPN
RR
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
数据通道
MPLS
Internet
NETCONF
（管理通道）
BGP EVPN
（控制通道）
（数据通道）
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述
Notes: 管理通道：
  iMaster NCE通过Netconf与所有设备建立管理通道连接，进行整网的网元管理和业务编排。
控制通道：
  EDGE与RR之间建立控制通道。
  引入集中的控制机制，RR负责分支站点间业务路由的集中控制和分发。
  使用增强的BGP EVPN协议，实现租户VPN路由和下一跳信息分离承载和IPsec隧道的SA协商功能。
数据通道：
  EDGE之间建立数据通道。

## Slide 24: 华为SD-WAN管理通道介绍
iMaster NCE控制器通过Netconf协议与EDGE设备建立管理通道。
管理通道下发的配置主要提供以下功能：
  EDGE设备的统一管理，业务自动下发和Overlay网络的统一控制
  应用可视，应用自动调优
  网络安全业务
EDGE
Netconf
（管理通道）
NTP配置
IPsec配置
站点互联配置
无线网络配置
有线网络配置
IP业务配置
路由协议配置
. . .
网络管理员
在iMaster NCE控制器上配置参数
通过Netconf协议下发配置
1
2
路由策略配置
控制层
管理层
网络层
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 25: 华为SD-WAN控制通道介绍
当iMaster NCE通过管理通道下发配置后，设备通过BGP EVPN协议建立控制通道。
控制通道的主要作用是传递TNP（Transport Network Port），IPsec SA，客户业务路由等信息。
控制通道建立后，iMaster NCE通过在RR上部署策略控制路由传递与Overlay拓扑建立。
MPLS
Internet
BGP EVPN（控制通道）
TNP
IPsec SA
基于配置与RR建立BGP EVPN邻居
Netconf
（管理通道）
通过Netconf协议下发配置
1
2
通过BGP EVPN路由传递TNP，IPsec SA，业务路由等信息
3
基于策略控制路由传递
4
业务路由
管理层
网络层
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述
Notes: TNP（Transport Network Port）：CPE接入Transport Network的WAN接口，关键信息包括：Site ID，EDGE Router ID，Transport network-ID，public IP，private IP，Tunnel Encapsulation等。

## Slide 26: 华为SD-WAN数据通道介绍
华为SD-WAN主要通过GRE或GRE Over IPsec建立数据通道。
设备基于BGP EVPN传递的TNP与IPsec SA建立GRE或GRE Over IPsec隧道。
设备基于BGP EVPN传递的业务路由转发数据。
业务网段
业务网段
BGP EVPN
（控制通道）
TNP
IPsec SA
MPLS
Internet
业务路由
TNP
IPsec SA
业务路由
GRE或GRE Over IPsec（数据通道）
网络层
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 27: 华为SD-WAN应用体验概述
从企业各种应用对网络的需求来看，传统WAN有以下问题：
  不同价值的应用承载在相同链路上
  链路质量下降时应用不能动态选路
  链路质量劣化时缺少有效改善手段
SD-WAN解决方案针对以上问题，提出了企业应用体验优化方案。包含以下几方面：
  应用识别
  智能选路
  广域优化
  QoS
应用识别
接收报文
EDGE
智能选路
广域优化
QoS
转发报文
应用体验基本流程
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 28: 华为SD-WAN应用识别与选路介绍
华为SD-WAN通过SA（Service Awareness）识别应用，并通过SPR（Smart Policy Routing，智能策略路由）实现智能选路。
  SAC通过SA与FPI识别应用并分组流量
  SPR基于探测报文确定链路质量从而决定转发路径
MPLS
Internet
视频应用
上网业务
语音应用
SA功能模块
应用识别
智能选路
1
2
SPR功能模块
链路探测
链路探测
应用识别与选路基本流程
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 29: 华为SD-WAN QoS与广域优化介绍
华为SD-WAN通过HQoS实现带宽控制与调度，通过FEC（Forward Error Correction）/A-FEC （Adaptive Forward Error Correction）实现流量的广域优化。
  HQoS基于多级队列实现层次化调度，不仅区分了业务，也区分了用户，实现了精细化的QoS服务
  FEC/A-FEC优化根据网络的丢包情况调整相关参数生成冗余包，并由对端设备对数据报文进行校验和重组
应用识别/选路
MPLS
Interne
1
2
3
4
关键流量
HQoS
1
2
3
4
关键流量
添加FEC冗余包
P
数据丢包
1
3
4
关键流量
P
2
FEC还原
QoS与广域优化基本流程
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 30: 华为SD-WAN安全概述
SD-WAN出现后，传统企业WAN的封闭式架构向开放式架构转变，在无形中扩大了攻击面，带来了新的安全挑战，如非法接入、数据泄露、网络攻击等。
华为SD-WAN解决方案的安全从整体上分为两个层面：
  系统安全：功能包括组件间安全与组件自身安全。
  业务安全：功能包括防火墙，IPS，URL过滤。
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述
RR
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
Netconf
（管理通道）
BGP EVPN
（控制通道）
GRE或GRE Over IPsec（数据通道）
管理通道安全
控制通道安全
iMaster NCE自身安全加固
数据通道安全
业务流量安全
1
1
1
1
2
CPE自身安全加固
1
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 31: 华为SD-WAN系统安全加固介绍
SD-WAN系统安全主要包括组件间安全与组件本身安全两类。
  组件间安全主要包括管理通道安全，控制通道安全和数据通道安全。
  组件自身安全主要包括iMaster NCE系统自身的安全与CPE自身安全。
RR
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
Netconf Over SSH
（管理通道）
BGP Over IPsec
（控制通道）
GRE或GRE Over IPsec（数据通道）
使用IPsec保障控制通道安全
通过鉴权认证等特性保障iMaster NCE安全
使用IPsec保障转发面安全
通过本地防攻击，鉴权认证等特性保障CPE安全
使用SSH保障管理通道安全
1
1
1
2
2
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 32: 华为SD-WAN业务安全介绍
从流量角度看，SD-WAN的业务主要分为：
  站点间互访业务
    站点间互访业务安全主要通过IPsec加密实现。
  站点访问Internet业务
    站点访问Internet安全可以通过EDGE内置防火墙，IPS与URL过滤实现。
  站点访问云应用业务
    站点对接第三方云安全网关，将企业访问SaaS云应用的流量发送至第三方云安全网关。
SaaS云应用
数据通道
数据通道
站点间业务通过IPsec保障安全
访问Internet的流量通过防火墙，IPS与URL过滤保障安全
EDGE
EDGE
Internet业务服务器
第三方安全网关
控制第三方安全网关与EDGE建立IPsec隧道
1
2
3
ZTP概述
应用体验概述
安全概述
灵活组网概述

## Slide 33: 华为SD-WAN可视化运维概述
    告警实时监控
    自定义Dashboard（角色或偏好）
    全网实时告警（分钟级）
快速获取异常流量
优化WAN投资及配置策略
    拓扑状态可视
    基于站点、链路的拓扑展示
    企业实时获取站点、链路的状态及性能信息
快速定位故障设备或站点
    45+自定义视图
    站点/链路/应用/设备/用户健康度视图
站点带宽利用率
Top N吞吐量站点
Top N应用流量
链路吞吐量趋势…

## Slide 34
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
  华为SD-WAN解决方案
  华为SD-WAN主要功能
  华为SD-WAN使用场景
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 35: 企业自建SD-WAN场景
传统站点
企业总部/数据中心
企业分支
SD-WAN控制器
  SD-WAN：Software Defined WAN，通过在WAN网络中部署SD-WAN控制器，集中管理EDGE设备，零配置开局，缩短业务开通时间，从而帮助企业应对云化带来的挑战，做到业务随需而变。
  像金融、零售连锁、加油站这类具有大量分支的大型企业，可以在企业总部部署SD-WAN控制器，组建企业SD-WAN网络，自助管理企业的SD-WAN业务。
RR
EDGE
EDGE
SD-WAN GW
Cloud
EDGE
产品形态 | 功能
SD-WAN控制器 | 作为SD-WAN最核心的部分，实现CPE设备的统一管理，业务自动下发和Overlay网络的统一控制。
RR | 分布式控制组件，基于VPN拓扑策略，负责CPE之间的VPN路由分发。
EDGE | 企业分支、总部、DC等站点的出口设备。
SD-WAN GW | 负责连接SD-WAN网络和非SD-WAN网络的中间网关设备。
Internet
MPLS
LTE

## Slide 36: MSP转售SD-WAN场景
企业总部/数据中心
企业分支
SD-WAN控制器
  MSP（Management Service Provider）提供统一的SD-WAN控制器为多个企业提供SD-WAN服务，MSP自建PoP骨干网，提供PoP点接入，企业可以就近接入PoP点，实现高品质企业互联。PoP点支持多租户，可以同时为多个企业实现PoP接入功能。
  企业可以作为租户，租用MSP提供的SD-WAN服务，企业租户可以管控本企业范围内所有站点的SD-WAN业务，但是无法看到其他租户的SD-WAN业务。
RR
EDGE
EDGE
MSP多PoP骨干网
PoP点
PoP点
LTE
Internet
MPLS
LTE
Internet
MPLS

## Slide 37: 运营商转售SD-WAN场景
  运营商提供统一的SD-WAN控制器为多个企业提供SD-WAN服务。
  企业可以作为租户，租用运营商提供的SD-WAN服务，企业租户可以管控本企业范围内所有站点的SD-WAN业务，但是无法看到其他租户的SD-WAN业务。企业可以通过运营商分配的租户权限对自己的企业网络的SD-WAN业务进行管控，也可以托管给运营商，由运营商对企业网络的SD-WAN业务进行管控。
  通过SD-WAN GW实现SD-WAN网络与传统运营商骨干网灵活对接，快速兼容。
运营商DC
零售企业
总部/DC
科技企业
总部/DC
企业网络
运营商网络
运营商管理中心
RR
RR
SD-WAN GW
SD-WAN GW
SD-WAN GW
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
SD-WAN控制器
运营商骨干网
LTE
Internet
Internet
MPLS

## Slide 38
SD-WAN主要解决了多分支互联管理困难，建设和维护昂贵的问题。同时也能保障关键业务质量。
华为SD-WAN解决方案提供以下功能：
  零配置开局，1小时内完成业务开通
  转控分离，灵活组网
  应用优化，业务可控可视
  完整安全防御体系，业务安全无忧
  可视化运维，快速定位故障
华为SD-WAN的使用场景主要有：企业自建，MSP转售与运营商转售。

## Slide 39
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
  SD-WAN组网设计概览
  SD-WAN站点设计
  SD-WAN隧道设计
  SD-WAN VPN设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 40: 华为SD-WAN组网设计概览
SD-WAN组网设计主要包括站点设计，隧道设计与VPN设计。
运营商网络/自建网络
分支站点
分支站点
主数据中心
备数据中心
Overlay 虚拟网络
Underlay 物理网络
EDGE
EDGE
EDGE/RR
EDGE/RR
隧道设计
站点设计
GRE或GRE over IPsec（数据通道）
VPN1
VPN2
VPN设计

## Slide 41: 华为SD-WAN组网设计思路
1. 站点设计
WAN侧网络设计
VPN设计
2. 隧道设计
拓扑设计
LAN侧网络设计
VPN路由设计
RR组网设计
NAT穿越设计
数据隧道设计
双CPE互联设计
网络超规设计
3. VPN设计

## Slide 42
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
  SD-WAN组网设计概览
  SD-WAN站点设计
  SD-WAN隧道设计
  SD-WAN VPN设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 43: 站点设计全景图
SD-WAN站点是指部署了SD-WAN网络互连的站点，并统一被iMaster NCE-WAN/iMaster NCE-Campus控制器管理和监控。
站点设计一般可以分为：
  WAN侧网络设计
  LAN侧网络设计
  双CPE互联设计
MPLS
Internet
Hub
RR1
RR2
CPE
CPE
CPE
CPE/RR
CPE/RR
分支站点
WAN侧网络设计
分支站点
双CPE互联设计
LAN侧网络设计

## Slide 44: WAN侧网络组网模型
企业内网
企业内网
企业内网
企业内网
企业内网
企业内网
企业内网
WAN侧网络设计
站点单设备组网
站点双设备组网
MPLS
/Internet
MPLS
Internet
MPLS
Internet
LTE/5G
MPLS
Internet
MPLS
Internet
MPLS
Internet
MPLS
Internet
LTE/5G
双CPE互联设计
LAN侧网络设计
Notes: SD-WAN站点可以选择部署单CPE设备，也可以选择部署双CPE设备。对于小型站点可以选择部署单CPE设备，对于可靠性要求较高的站点建议选择部署双CPE设备，以提供设备级冗余。
通常来说建议CPE的WAN侧部署多条链路，一方面多条链路可以相互备份，提供链路级可靠性；另一方面，WAN侧部署质量属性不同的多条链路，也便于后续基于业务选择主备路径，为业务提供差异化的链路选择。
SD-WAN站点中的每台CPE设备最多可以部署10条WAN链路。但是实际部署时，综合可靠性与运维的方便性，建议站点单CPE部署不超过3条WAN链路，站点双CPE设备时，最多部署不超过6条WAN链路。

## Slide 45: WAN侧网络典型组网
单CPE多WAN链路
对于中小站点或者可靠性要求不是很高的分支站点，可考虑只部署单个CPE，同时可考虑部署多个WAN链路，并将不同价值的企业应用流量分布到不同的链路。
常见的部署方式可采用一条MPLS+一条Internet WAN链路。其中MPLS链路传输质量好，有SLA保证，可以承载企业关键价值应用，而非关键类应用使用Internet链路进行传输。
企业内网
MPLS
Internet
双CPE多WAN链路
在大型站点或者可靠性要求高的分支站点，一般要部署双CPE。同时为了保障业务传输的可靠性，部署至少两条或者两条以上的WAN链路。
分支站点部署双CPE，同时每个网关具备一条WAN链路，分别是MPLS和Internet。为了保障可靠性，双CPE之间需要部署互联链路，避免单设备故障后无法转发数据。
企业内网
MPLS
Internet
非关键业务
关键业务
非关键业务主路径
关键业务主路径
关键业务备路径
非关键业务备路径
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计

## Slide 46: WAN侧Underlay路由设计
EDGE的WAN接口，支持部署传统的静态路由、OSPF或者EBGP路由协议。具体采用哪一种，是由WAN侧Underlay网络对接的网络设备的路由部署方式决定，两边保持一致即可。
在现网使用时，由于静态路由没有协议交互，无法感知非直连链路的WAN网络故障，可能会造成业务中断。
使用BGP协议接入WAN网络
企业内网
MPLS
Internet
OSPF/BGP
静态路由
EDGE
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计

## Slide 47: LAN侧网络组网模型
LAN侧对接L2网络
LAN侧对接L3网络
L2交换机
VRRP
VRRP
BGP
OSPF
直连
静态路由
BGP
OSPF
直连
静态路由
BGP
OSPF
直连
静态路由
L2交换机
L2交换机
BGP
OSPF
直连
静态路由
L3交换机
终端
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计
Notes: LAN侧对接L2网络
  对于规模较小的站点，当内部网络结构比较简单时，CPE通常通过二层方式连接站点的内部网络。
LAN侧对接L3网络
  在三层对接场景，SD-WAN路由器可能提供直连、双归、口字型组网。
  三层的连接场景下，CPE根据LAN设备的要求配置相关的路由协议即可以完成LAN侧的配置。

## Slide 48: LAN侧二层网络对接典型场景
单CPE结构下，对于站点规模较小的情况下可以通过LAN侧的接口直接连接站点的终端。
如果CPE的LAN侧接口不足，则可以在CPE下面部署接入交换机。
双CPE结构下，通常会部署VRRP。
LAN侧的交换机可以通过堆叠的方式部署。
CPE间需建立一个互联链路，用于在设备间转发业务报文。
CPE
L2 SW
CPE
VRRP
CPE
AP
CPE
L2 SW
单CPE LAN侧二层对接场景
双CPE LAN侧二层对接场景
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计
Notes: 单CPE结构下，LAN的连接的比较简单。
  对于站点的规模较小的情况下（如SOHO），可以通过LAN侧的接口直接连接站点的终端。
  如果路由器的LAN侧接口不足，则可以在CPE下面部署接入交换机，接入交换机与CPE之间用单臂路由的方式连接。
双CPE结构下，为了避免双CPE结构对于LAN侧网络的影响，通常会在CPE上部署VRRP。
  LAN侧的SW可以以多台堆叠的方式部署。站点为双CPE设备时，CPE之间支持直接互连，也支持通过LAN侧网络互连。
  直接互连时，支持互连链路为Eth-Trunk链路，同时需要CPE的主备设备间建立一个互联链路，用于在设备间转发业务报文。

## Slide 49: LAN侧三层网络对接典型场景
三层对接场景下，单设备的场景比较简单，根据LAN设备的要求配置相关的路由协议即可完成LAN侧的配置。
CPE
L3 SW
CPE
L3 SW
CPE
静态路由
OSPF
BGP
静态路由
OSPF
BGP
单/双CPE LAN侧三层对接场景
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计
Notes: 对于较大的企业站点，站点网络有着较复杂的网络结构，网络中会存在三层核心的设备。因此需要出口路由器支持和三层设备对接。可以通过直连、双归的方式连接三次网络，支持使用BGP、OSPF、静态路由交换路由协议。
三层的连接场景下，单设备的场景比较简单，根据LAN设备的要求配置相关的路由协议即可以完成LAN侧的配置。

## Slide 50: 双CPE互联组网模型
双CPE双链路组网的场景下如果某条上行链路出现了故障，则需要CPE互联链路（Interlink）传递数据。
Interlink除了用于站点双CPE间路由交互，还用于在双CPE之间同步关键信息，包括：链路信息、隧道连接信息、隧道连接的SLA信息、IPsec SA、应用识别的结果信息等。
这些信息使得SD-WAN站点内的双CPE资源可以被统一看待，以实现跨设备选路等业务场景。
LAN
MPLS
Internet
站点A
CPE1
CPE2
Interlink
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计

## Slide 51: 双CPE互联组网方案
当CPE端口资源有限时，Interlink可以借用CPE LAN侧的二层业务接口实现互连。
双CPE互联组网方案一
Interlink采用直连链路互连。当站点业务流量较大，CPE端口资源充足时，建议使用两个Interlink接口，控制器会自动将这个两个interlink接口编排成Eth-trunk接口，一方面增加Interlink的带宽，另一方面保证Interlink的可靠性。
LAN
MPLS
Internet
站点A
CPE1
CPE2
Interlink
LAN
MPLS
Internet
站点A
CPE1
CPE2
Interlink
双CPE互联组网方案二
WAN侧网络设计
双CPE互联设计
LAN侧网络设计
Notes: 推荐使用方案一。因为Interlink和业务链路分开，当LAN侧链路调整时，互连链路不受影响，且业务流向清晰。

## Slide 52
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
  SD-WAN组网设计概览
  SD-WAN站点设计
  SD-WAN隧道设计
  SD-WAN VPN设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 53: 隧道设计全景图
SD-WAN解决方案中一共有三种隧道：管理隧道、控制隧道与数据隧道。其中控制通道主要在RR与EDGE之间建立，数据隧道主要在EDGE之间建立，最终承载业务的是数据隧道。
隧道设计一般可以分为：
  数据隧道设计
  RR设计
  NAT穿越设计
  网络超规设计
分支
MPLS
Internet
Hub
分支
RR1
RR2
EDGE
EDGE
CPE
EDGE/RR
EDGE/RR
RR设计
NAT设备
NAT穿越设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 54: 隧道基本概念
Transport Network（TN，传输网络）：运营商提供的广域接入网络，实现企业的广域分支互联。
Routing Domain（RD，路由域）：若不同的Transport Network彼此之间路由可达，或如左图ISP-B和ISP-C提供的Internet彼此能够互通，则认为它们在同一个Routing Domain内。
Site ID：租户站点的全局唯一标识，数值由控制器分配。
CPE Router ID：站点CPE的全局唯一标识，一个站点可以包含1~2个CPE设备，一般使用设备环回地址。
  WAN Link：WAN接口连接的链路为WAN LINK，其与WAN口一一对应，其上可以配置地址获取方式、链路速率协商、签约带宽等。
TNP：CPE接入Transport Network的WAN接口，关键信息包括：Site ID、CPE Router ID、Transport Network-ID、public IP、private IP、Tunnel Encapsulation等。
总部站点
RD：Internet
RD：MPLS
分支站点1
Site-ID: AAA
Site-ID：BBB
CPE1
CPE2
Site-ID：CCC
分支站点2
3.3.3.3
（CPE Router ID）
4.4.4.4
（CPE Router ID）
5.5.5.5
（CPE Router ID）
1.1.1.1
（CPE Router ID）
2.2.2.2
（CPE Router ID）
GE0
GE1
GE0
GE1
GE0
GE1
GE0
CPE3
CPE4
MPLS-ISP-A
（TN）
Internet-ISP-B（TN）
Internet-ISP-C（TN）
CPE5
WAN Link
WAN Link
TNP
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 传输网络与路由域的主要作用是用于枚举构建Overlay隧道。
Site ID的主要作用是作为路由条目的下一跳。
CPE Router ID的主要作用是用于建立不同站点间的BGP邻居。
TNP的主要作用是用于隧道建立。

## Slide 55: TNP介绍
TNP主要用于描述站点的WAN链路信息，该信息主要被用于建立控制和数据隧道。
TNP的主要信息如下：
TNP信息 | 举例 |  | 备注
Site ID | 111 |  | TNP所属站点
CPE Router ID | 1.1.1.1 |  | TNP所属CPE
TNP ID | 1 | 2 | TNP编号
Transport Network | TN1 | TN2 | TNP所属传输网络
Routing Domain | RD1 | RD1 | TNP所属路由域
Public IP | 10.2.1.1 | 202.2.2.1 | WAN侧公网地址（NAT后）
Private IP | 10.2.1.1 | 10.2.2.1 | WAN侧私网地址（NAT前）
Encapsulation | GRE | GRE | 封装方式
Site-ID：111
1.1.1.1
（CPE Router ID）
GE0
10.2.1.1/30
CPE1
MPLS-ISPA
（TN1）
Internet-ISPB（TN2）
GE0
202.2.2.1/30
GE1
10.2.2.1/30
运营商NAT设备
RD：RD1
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: TN与RD的主要作用是用于枚举隧道。
  隧道枚举：建立所有可以建立的隧道。
Router ID的主要作用是用于建立控制通道。
Site ID被作为数据转发时的下一跳。
TNP ID可以被认为是接口编号。
Public IP与Private IP被作为控制和数据通道的源IP或目的IP。
  部分CPE被置于NAT设备之后，此时为了能在CPE之间建立数据通道，需要知道NAT之后的IP地址（Public IP）。
    CPE一般通过STUN技术感知Public IP。

## Slide 56: 隧道枚举介绍
CPE会根据TNP中的RD与TN值进行隧道枚举。
隧道枚举可以保障SD-WAN网络的可靠性，同时也能提高业务感知。
隧道枚举原则：
  只有相同路由域的TNP才能枚举连接，同一个RD的接口建立Full-mesh连接。
  不同路由域的TNP不能枚举连接。
RD：Internet
CPE1
CPE2
CPE3
MPLS-ISPA
（TN）
Internet-ISPB（TN）
Internet-ISPC（TN）
同RD的接口之间会建立Full-mesh连接
GE0
GE1
RD：MPLS
GE0
GE1
GE0
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 数据通道建立时会进行隧道枚举，保证建立所有可用的数据通道。
隧道枚举有先决条件：
  CPE之间已经学习到对端站点的业务路由。
  CPE之间已经学习到对端站点的TNP信息。

## Slide 57: SD-WAN隧道建立流程
SD-WAN各隧道建立流程如下：
管理通道建立
管理员在控制器上配置EDGE或RR的WAN Link参数。
安装人员通过ZTP下发配置到EDGE或RR上。
EDGE或RR主动注册到控制器上，与控制器建立NETCONF通道（管理通道）。
控制通道建立
控制器通过管理通道下发配置到EDGE与RR后，EDGE与RR建立DTLS管理通道。
EDGE与RR之间交互TNP与IPsec SA信息。
基于TNP与SA信息建立BGP EVPN控制通道。
数据通道建立+数据转发
EDGE通过RR反射各自的TNP与IPsec SA信息。
EDGE通过RR反射各自的业务路由。
发布TNP与IPsec SA信息后，通过路由触发建立数据通道。
网管人员
1
2
3
安装人员
NETCONF
（管理通道）
EDGE/RR
EDGE
EDGE
数据通道
TNP
IPsec SA
业务路由
TNP
IPsec SA
业务路由
3
1
2
DTLS管理通道
DTLS管理通道
BGP（控制通道）
BGP（控制通道）
EDGE
EDGE
RR
2
1
3
TNP
IPsec SA
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 管理通道的主要作用是建立控制通道以及下发基本配置。
控制通道的主要作用是建立数据通道。
  DTLS（Datagram Transport Layer Security）即数据包传输层安全性协议。DTLS主要用于保障TCP数据的安全。
数据通道的主要作用是传递用户数据。
TNP信息一共会交互两次：
  控制通道建立阶段的TNP交互作用是交互RR与EDGE之间建立通道的信息。
  数据通道建立阶段的TNP交互作用是交互EDGE与EDGE之间建立通道的信息。

## Slide 58: 隧道组网模型
站点A/B双链路网络Underlay互通，但规划不相同RD，站点间建立两条隧道。
站点A/B双链路网络Underlay互通，规划在相同RD，站点间建立Full-mesh网络。
站点A/B双链路网络Underlay隔离，规划不同RD，站点间建立两条隧道。
站点A
站点B
站点A
站点B
Internet-A
Internet-B
MPLS-A
Internet-A
TN | RD
MPLS-A | RD1
Internet-A | RD2
不同RD
同RD不同TN
网络同RD，逻辑划分不同RD
TN | RD
Internet-A | RD1
Internet-B | RD1
TN | RD
Internet-A | RD1
Internet-B | RD2
站点A
站点B
Internet-A
Internet-B
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 59: 隧道组网可靠性
MPLS-A
Internet-A
MPLS-A
Internet-A
站点A
站点B
站点A
站点B
站点A
站点B
MPLS-A
Internet-A
站点A
站点B
MPLS-A
Internet-A
故障场景A
故障场景B
故障场景A
故障场景B
不同RD不同TN
同RD不同TN
不同TN规划到不同RD：减少了连接数扩大了组网规模，但组网可靠性相对较低。
不同TN规划到同一RD：组网可靠性更高，但对设备的虚拟连接资源消耗较大。
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 60: RR部署方式
划分多个区域，每个区域布放至少一对RR，然后不同区域的RR之间彼此建立BGP EVPN邻居，互相传播和学习不同区域的VPN路由。
作为RR的站点既承担控制层面的工作，又负责转发站点的业务流量，承担转发层面的工作。
方式1：RR与站点共部署
方式2：RR独立部署
方式3：RR多区域部署
作为RR的站点没有LAN侧网络，也不作为其他站点互访的Hub点。RR不跑业务数据，只承担控制层面的工作。
分支一
分支二
HQ/DC
EDGE
EDGE
EDGE(RR)
MPLS
Internet
RR站点
分支一
分支二
HQ/DC
EDGE
EDGE
EDGE
MPLS
Internet
RR
EDGE
MPLS
Internet
RR
区域B
EDGE
RR
区域C
EDGE
RR
区域A
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: RR实际部署建议如下：
  为了避免站点网络调整影响RR的稳定性，实际部署时建议采用方式二，即RR采用独立部署方式。
  RR作为区域的大脑，需部署高性能的设备，可以作为RR的设备参见版本规格清单。
  RR在部署时，必须具有公网地址，或者在RR前面部署NAT设备。只支持1:1静态NAT。
  一个Edge站点最多可以连接两个RR站点，租户内部署的RR站点支持双CPE部署。当CPE数量较多，可以部署多个RR，每个RR分别为一部分Edge站点服务。
  当EDGE连接到两个RR站点时，EDGE与RR站点里面的每个CPE设备均建立BGP连接。
  如果分支站点有Standby链路（如分支有Standby链路或RR有Standby链路）时，当Active链路正常的情况下， Standby链路不建立控制通道，当分支站点到RR的所有Active链路都DOWN的情况下， Standby链路参与控制通道的建立。
  不推荐RR站点部署Standby链路。
  当网络中的EDGE较多，超出RR控制规格时，建议将站点划分到不同的区域。每个区域单独部署RR，各区域的RR间建立BGP邻居，用于区域间的路由交换。
  RR部署时，需要考虑各站点LAN侧的路由总和，避免超过RR有效路由规格。

## Slide 61
Notes:   CPE和RR的BGP连接采用Loopback地址建立邻居，当CPE和RR之间有多条隧道连接时， BGP选择连接采用连接是随机的。当某一WAN链路故障， BGP自动切换到其他连接，站点之间的互访业务不受影响。当RR全部故障时， CPE之间的连接故障，会造成站点互访业务的中断。因此，在实际部署时要保证RR的可靠性，如RR站点采用双CPE设备，为Edge指定双RR站点，采用分布式的RR站点（每个RR站点负责一部分CPE），以避免全网只有一个RR设备带来的RR单点故障造成全网业务中断。

## Slide 62: RR部署原则
鉴于RR的重要性，RR在实际部署时应遵循以下原则：
  RR必须冗余配置，现网至少要有两台RR设备存在。避免全网只有一台RR设备时，RR设备故障造成全网业务中断。
  Edge站点应双上行到两个RR设备，以实现出口备份。
  尽量选择独立的RR，保持RR的稳定性。
  如不能选取独立RR，尽量选取核心位置的设备作为RR，且保证设备性能上能够承受。
  使用规格清单中推荐的RR款型。
分支
MPLS
Internet
Hub
分支
RR1
RR2
EDGE
EDGE
CPE/RR
CPE/RR
独立部署RR
共站部署RR
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 一个CPE设备最多支持连接到两个RR站点（4台RR设备）。
对于一些规模较小的网络（例如小于50站点），可以采用RR与Hub站点共部署的方案。
RR需要强大的BGP连接能力（BGP邻居数）、EVPN Connection数、路由反射能力与效率。在实际部署时需选择规格清单中推荐的RR款型，如AR6300/AR6280等。

## Slide 63: RR组网典型场景 - 企业自建
RR独立部署
RR与站点共部署
对于大型企业客户，站点数量多。在对网络可靠性要求高的情况下，推荐使用RR独立部署形式。
对于中小企业客户，分支站点数量少。在分支与总部/数据中心间互访流量不大的情况下，推荐使用RR与站点共部署，将Hub站点作为RR，承载控制面。
分支一
分支二
HUB
EDGE
EDGE
EDGE(RR)
MPLS
Internet
RR站点
分支一
分支二
HUB
EDGE
EDGE
EDGE
MPLS
Internet
RR
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 64: RR组网典型场景 - 运营商/MSP转售
运营商/MSP场景推荐采用RR独立部署的方式，由MSP管理员创建RR，划分接入区，将RR分配到对应的接入区内分组管理。
该部署方式的优势在于所有企业客户SD-WAN网络的控制面统一集中管理。RR可灵活分配给不同的租户使用，同时在MSP部署的RR基础上运营商/MSP可向企业客户提供多租户GW的接入服务。
企业A
分支一
分支二
HQ/DC
EDGE
EDGE
EDGE
MPLS
Internet
企业B
分支一
分支二
HQ/DC
EDGE
EDGE
EDGE
MPLS
Internet
运营商/MSP DC
RR接入区1
RR接入区2
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: MSP管理员部署独立的RR通常作为运营商/MSP提供的服务供最终企业用户接入。RR服务可细分为两种模式：RR共享模式，即同一台RR为多个租户共享；RR独享模式，即同一台RR为一个租户独享。
  MSP RR多租户共享：对于中小企业客户，在站点数量不多的情况下推荐采用多租户共享RR的方式。不同企业租户的站点连到一个共同的多租户RR，由该RR承载控制面。
  MSP RR独立分配：对于大企业客户，站点数量多，可采用独立分配RR的方式，由运营商指定接入区内的RR，单独分配给该企业客户使用。运营商/MSP根据实际的场景需要，也可以在租户内部署RR，采用RR与站点共部署、RR独立部署、RR多区域部署等方式。

## Slide 65: NAT穿越介绍
现网中存在部分企业分支使用家庭宽带连接网络或使用省内IP上网的情况。
  当企业分支使用家庭宽带或省内IP上网时，流量需要流经NAT设备，因此该类企业分支无法直接互联。
在SD-WAN场景下，该类企业分支在互联时需要使用NAT穿越技术。
穿越NAT建立数据通道
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP1:Port1 | IP2:Port2
私网
私网
Internet
NAT设备
NAT设备
IP1
Port1
IP2
Port2
IP3
Port3
IP4
Port4
RR（STUN服务器）
EDGE
（STUN客户端）
EDGE
（STUN客户端）
STUN绑定请求
STUN绑定请求
STUN绑定响应
STUN绑定响应
私有地址：端口 | 公有地址：端口
IP4:Port4 | IP3:Port3
通过BGP学习对端的TNP与路由
1
1
2
2
3
建立穿越NAT的数据通道
4
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: STUN，在RFC3489中定义，作为一个完整的NAT穿透解决方案，英文全称是Simple Traversal of UDP Through NATs，即简单的用UDP穿透NAT。
在新的RFC5389修订中把STUN协议定位于为穿透NAT提供工具，而不是一个完整的解决方案，英文全称是Session Traversal Utilities for NAT，即NAT会话穿透效用。RFC5389与RFC3489除了名称变化外，最大的区别是支持TCP穿透。

## Slide 66: NAT穿越场景 - EDGE与控制器连接
EDGE向iMaster NCE-WAN/iMaster NCE-Campus控制器主动发起注册申请，这就要求iMaster iMaster NCE-WAN/iMaster NCE-Campus控制器的南向地址IP可达。
部分现网场景中控制器会被放置于NAT设备之后，因此需要在NAT设备上部署NAT Server特性并映射如下端口：
  10020，南向端口，设备注册到iMaster NCE使用的端口。
  10031，南向端口，设备到iMaster NCE的HTTP端口。
  18008，北向端口，Web登录使用的端口。
  80，北向端口，Web登录使用的端口。
  18018，北向端口，终端PC上传文件到iMaster NCE使用的端口。
  18021，文件服务器端口，iMaster NCE文件更新用到的端口。
由于可以部署NAT Server特性，所以可以认为没有NAT穿越问题。
分支
分支
Internet
EDGE
EDGE
NAT设备
NAT设备
NAT设备
配置公网IP，部署NAT Server
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 67: NAT穿越场景 - EDGE与RR连接
RR在部署时，要求必须有公网IP地址或者是1:1的静态NAT地址。因此EDGE与RR之间的通信可以认为没有NAT穿越的问题。
分支
分支
Internet
EDGE
EDGE
NAT设备
NAT设备
NAT设备
RR
RR
RR直接使用公网IP
NAT设备配置公网IP，并部署静态1:1NAT映射
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 68: NAT穿越场景 - EDGE与EDGE连接
EDGE和EDGE之间会建立数据通道，站点间互访的流量会通过数据通道传输。当EDGE位于NAT设备后的私网时，特别是两个站点的EDGE同时位于NAT设备后的私网时，EDGE之间需要使用NAT穿越技术。
分支
分支
Internet
EDGE
EDGE
NAT设备
NAT设备
STUN会话
NAT穿越
STUN服务器
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计

## Slide 69: 组网规格计算
区域1
区域2
区域3
区域4
规划网络时需要考虑设备的承受能力。在SD-WAN解决方案中，BGP邻居数量、隧道数量、带宽都是需要考虑的因素。
组网规格计算
  Hub/RR的BGP邻居数=双网关站点数*2 + 单网关站点数
    BGP邻居数=200*2+100=500
  Hub隧道数=Hub双网关各自的隧道之和
    双Hub站点共享隧道规格，比如每个Hub的隧道规格是1000，则在双Hub场景下，这两个Hub共享这1000个隧道规格。
    Hub隧道数=300*4=1200
  Hub站点网络带宽=分支站点数量*站点所需带宽
    Hub所需网络总带宽=300*10 Mbps=3 Gbps
  控制器可管理大量站点，一般在组网规格计算中无需太过关注。
总部/DC
30个
170个
15个
85个
Hub(RR)
Spoke
MPLS
Internet
LTE
（备份路径）
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 不同的设备有不同的BGP邻居规格与隧道规格。
产品规格可查看产品文档。
LAN侧有效路由约束：
vRR管理有效路由数量与该租户下的物理vRR数量成反比，即：单设备原管理路由规格/vRR物理设备数量
VRR建议：
1、在设备选型时，需要考虑设备的路由规格，以避免路由超规格，造成部分业务无法互通；
2、建议在站点LAN侧网络进行路由聚合，以避免全网路由条目过多，超出部分设备的路由表规格。分别连接到两个RR站点
BGP peers约束：
CPE采用Loopback地址与RR建立BGP连接，每个分支cpe和RR之间建立1个BGP连接。BGP连接束与链路条目数多少无关，即使CPE与RR之间有多条链路，二者之间依然只有1个BGP连接（CPE与RR无法互通时，二者无法建立BGP邻居）。
EVPN隧道规格约束：
EVPN隧道数和链路数，以及链路所属的Routing Domain强相关，链路属于同一Routing Domain，两两之间均会建立EVPN隧道。站点采用双网关模式进行部署时，每台网关上消耗的EVPN隧道规格相同，均为该站点与其他站点建立的总的EVPN隧道数（原因：站点双网关时，两台网关之间需要进行EVPN隧道信息的同步，同步的EVPN隧道信息也占用网关的EVPN隧道规格，因此每台网关上的EVPN隧道规格消耗为两台网关实际建立EVPN隧道数量之和，即该站点的总EVPN隧道数）

## Slide 70: 网络超规设计
当网络存在大量分支节点时，无论使用扁平化拓扑或者分层拓扑都容易超出Hub站点设备支持的规格，面对此类情况有两种解决方案：
Hub站点超规时，可部署多个Hub站点，租户内划分多个区域，分区域组网。
分区域组网
分租户组网
Hub站点超规且存在分权分域管理需求时，可分租户组网，由MSP管理员统筹管理。
总部
Hub
CPE
CPE
分支
EDGE
MPLS
/Internet
总部
Hub
CPE
CPE
分支
EDGE
MPLS
/Internet
Area1
Area2
总部
Hub
CPE
CPE
分支
EDGE
MPLS
/Internet
总部
Hub
CPE
CPE
分支
EDGE
MPLS
/Internet
租户1
租户2
MSP管理员
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
隧道基本概念
NAT穿越设计
RR设计
网络超规设计
数据隧道设计
Notes: 分区域组网
  租户下划分多个区域，并在总部/DC内部署多个Hub站点，每个区域关联1~2个Hub站点。
  分支站点按照区域加入到相应Hub站点。
  RR可独立部署，每对RR关联一个区域内的站点。
  跨区域站点间互联经过Hub LAN侧绕行。
分租户组网
  MSP管理员创建多个租户，在总部/DC内部署多个Hub站点，每个租户关联1~2个Hub站点。
  按照地理区域对分支站点分组加入到不同的租户。
  RR可独立部署，每对RR关联一个区域内的站点。
  跨区域站点间互联经过Hub LAN侧绕行。

## Slide 71
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
  SD-WAN组网设计概览
  SD-WAN站点设计
  SD-WAN隧道设计
  SD-WAN VPN设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 72: VPN设计全景图
SD-WAN通过VPN隔离功能实现单租户多部门间的业务隔离，即租户的每个部门的网络分别是一个独立的业务VPN。
VPN设计一般可以分为：
  VPN设计
  拓扑设计
  VPN路由设计
Overlay
虚拟网络
CPE
CPE
CPE
IP Overlay隧道1
IP Overlay隧道2
VPN路由设计
RR
Core SW
Core SW
Core SW
BGP EVPN
分支
分支
总部
VPN1
VPN2
VPN设计
拓扑设计

## Slide 73: SD-WAN VPN介绍
VPN是SD-WAN上虚拟隔离网络的简称，每个VPN是一个独立的IP三层私有网络。多个不同的VPN端到端从连接站点的Tunnel到站点的CPE设备，都实现了彼此的逻辑隔离，互相无法直接访问。
  每个VPN可以拥有独立的拓扑，支持Full-mesh， Hub-Spoke，Partial-mesh，分层组网。
  每个VPN可以独立进行业务策略的配置，如选路策略、 QoS策略等。
虚拟网络（Overlay网络）
物理网络（Underlay网络）
VPN1
总部Edge
分支Edge
分支Edge
分支Edge
VPN2
MPLS
Internet
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 74: VPN规划设计
VPN规划建议：
  根据用户的业务隔离诉求，规划需要划分的部门数量，例如：研发部，财经部，市场部等。
  规划不同部门所需的LAN侧物理接口、VLAN。可以一个部门拥有独立的LAN侧物理接口，也可以所有部门共用一个物理接口，通过VLAN隔离。
  规划不同部门初始的相关策略配置，包括：选路策略、访问Internet策略、QoS策略、与传统网络互访策略以及URL/IPS/FW策略等等。
…
VPN1
选路策略
QoS策略
安全策略
…
VPN2
选路策略
QoS策略
安全策略
研发部
财务部
LAN侧物理接口
WAN侧物理口
数据隧道
CPE
VLANIF接口
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 75: Overlay拓扑设计
分层组网拓扑
Partial-mesh组网拓扑
Site1
Site2
Site3
Site4
HQ/DC
Site1
Site2
Site3
Site4
HQ/DC
Site1
Site2
Site3
Site4
HQ/DC
Site1
Site2
Site3
Site4
HQ/DC
Border 1
Border 2
Full-mesh组网拓扑
Hub-Spoke组网拓扑
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计
Notes: Hub-Spoke组网
  一般由企业总部和数据中心作为Hub站点，企业各分支作为Spoke站点，通过WAN集中访问部署在总部或者数据中心站点的服务器应用。
Full-mesh组网
  企业的分支站点之间如果存在业务互访关系，则数据直接交互，不需要经过中间节点。
Partial-mesh组网
  Partial-mesh可以看做是一个特殊的Full-mesh组网。当站点之间存在直接互联的Underlay组网时，流量直接互访；否则，两个站点会经过一个共同连接的逃生站点（Redirect）互访。
分层组网
  分层网络模型可以看作单层网络模型的叠加。WAN被划分成多个区域，多个区域又通过集中的骨干区域进行互联，从而实现站点间跨区域的互访。

## Slide 76: Hub-Spoke应用场景
HQ/DC
分支
分支
Spoke
Hub
方案简介
  一般由企业总部和数据中心作为Hub站点，企业各分支作为Spoke站点，通过WAN集中访问部署在总部或者数据中心站点的服务器应用。
  同时，企业的分支之间如果需要互通，也经过Hub站点中转，所有的分支站点外部访问流量都要首先发送到Hub站点。
适用场景
  一般适用于以分支站点到Hub站点为主要互访业务的企业中。
  企业的应用集中存放在总部站点和数据中心站点服务器中，主要的业务流量是分支站点访问Hub站点的流量。
  分支站点之间互访的流量较少。
  如连锁企业，每个连锁分支主要是访问总部/数据中心的流量，而连锁门店之间几乎不存在协同工作互访的流量。
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 77: Full-mesh应用场景
HQ/DC
MPLS
Internet
分支
分支
Edge
Edge
方案简介
  在Full-mesh拓扑中，企业的分支站点之间如果存在业务互访关系，则数据直接交互，不需要经过中间节点。
适用场景
  主要适用于站点规模不多的小企业，或者在分支之间需要进行协同工作的大企业中部署。
  协同类业务，如VoIP和视频会议等高价值的应用，对于网络丢包、时延和抖动等网络性能具有很高的要求，因此这类业务更适用于分支站点之间直接进行互访。
  Full-mesh拓扑组网简单，业务互访效率高。但是组网扩展性一般，适用于10个到100个分支站点的网络规模。
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 78: Partial-mesh应用场景
HQ/DC
MPLS
Internet
分支
分支
分支
Edge
Edge (Redirect)
方案简介
  Partial-mesh可以看做是一个特殊的Full-mesh组网，当站点之间存在直接互联的Underlay组网时，流量直接互访；否则，两个站点会经过一个共同连接的中转站点（Redirect）进行互访。
适用场景
  需要直接互访的站点之间的Underlay网络无法直接互联，此时通过Redirect站点进行互访。
  Full-mesh组网场景下，需要直接互访的站点之间的Underlay网络可以直接互联。出于可靠性的考虑部署Redirect站点，当Underlay网络发生故障，站点无法直接互访时，通过Redirect站点进行中转。
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 79: 分层组网应用场景
方案简介
  分层网络模型可以看作单层网络模型的叠加。WAN被划分成多个区域，多个区域又通过集中的骨干区域进行互联，从而实现海量站点之间跨区域的互访。
  以某跨国企业为例，可以根据企业管理结构，划分为中国、欧洲、美洲等区域。每个区域是一个单层网络模型，可以是Hub-Spoke拓扑或者Full-mesh拓扑，同时各个区域选择一个或多个站点来作为区域边界站点。各个区域边界站点就构成了区域之间互联的骨干区域，即第一级区域网络。区域边界站点同时连接二级区域网络，也连接着一级骨干网络。
适用场景
  分层网络模型适应于网络站点规模庞大或者站点分散分布在多个国家或地区的大型跨国企业。网络结构清晰，网络可扩展性好。
MPLS
Internet
MPLS
Internet
MPLS
Internet
一级网络
二级网络
Edge
Border
Edge
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 80: VPN路由设计
本端CPE的VPN路由通过LAN侧路由协议收集后通过WAN的BGP EVPN协议发送至对端CPE：
  LAN侧路由：CPE的LAN侧接口，支持部署传统的静态路由、 OSPF或者BGP路由协议。具体采用哪一种，是由LAN侧对接的网络设备的路由部署方式决定的，两边保持一致即可。
  WAN侧Overlay路由：一般部署BGP EVPN，和RR建立BGP邻居，实现Overlay网络域路由的传播。该配置由系统自动编排。
  LAN侧路由和WAN侧路由可通过路由策略控制过滤路由。
MPLS
Internet
CPE
CPE
RR
总部
分支
BGP，OSPF
直连，静态路由
BGP，OSPF
直连，静态路由
BGP EVPN
BGP EVPN
VPN设计
VPN路由设计
拓扑设计

## Slide 81
SD-WAN组网设计分为站点设计、隧道设计与VPN设计：
  站点设计：主要包括WAN/LAN网络设计与双CPE设计。
  隧道设计：主要包括数据隧道设计、RR设计、NAT设计与网络超规设计。
  VPN设计：主要包括VPN设计、拓扑设计与VPN路由设计。

## Slide 82
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
  SD-WAN业务设计概览
  SD-WAN应用业务设计
  SD-WAN网络业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 83: 华为SD-WAN业务设计概览
SD-WAN业务设计主要包括应用业务设计与网络业务设计：
分支站点
分支站点
主数据中心
备数据中心
Overlay
虚拟网络
EDGE
EDGE
EDGE/RR
EDGE/RR
应用业务设计
业务 1
业务 2
业务 1
业务 2
GRE或GRE over IPsec（数据通道）
业务2-SLA：时延150 ms，抖动10%，丢包10%，优先TN2
业务1-SLA：时延50 ms，抖动5%，丢包5%，优先TN1
Internet
网络业务设计
传统网络
GW

## Slide 84: 华为SD-WAN业务设计思路
1. 应用业务设计
智能选路设计
2. 网络业务设计
丢包优化设计
访问互联网设计
QoS设计
传统站点互访设计

## Slide 85
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
  SD-WAN业务设计概览
  SD-WAN应用业务设计
  SD-WAN网络业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 86: 应用业务设计全景图
企业应用种类繁多，常见的有生产类、协同类、娱乐类等各类应用。不同企业应用对带宽和链路质量要求各不相同。
应用业务设计一般可分为：
  智能选路设计
  QoS设计
  丢包优化设计
MPLS
Internet
分支
TCP, UDP, GRE…
Source IP, Source Port, Destination IP…
DSCP, VPN, TCP-flag…
根据协议类型
根据报文应用
根据报文信息
应用识别
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计
1
2
3
4
SPR功能模块

## Slide 87: 应用识别简介
传统路由交换设备没有办法识别应用层的信息，以应用为维度管理网络存在较大难度。SAC（Smart Application Control，智能应用控制）技术能够帮助路由交换设备识别分类应用。
SAC应用识别会先判断是否已被识别，发现应用未识别则依次查看FPI特征库和SA特征库。
网络设备
FPI特征库
业务流量
特征匹配
SA特征库
特征匹配
应用识别记录
SAC检测
已识别应用，直接三层转发
语音
视频
网页
下载
转发表
Notes: 一条流量的报文进入设备之后，设备首先根据报文中携带的五元组信息，判断该报文是否已经识别过应用。如果识别过，则不需要重复识别，直接将报文送入三层转发；如果没有识别过，则送入SAC进行应用识别。SAC识别结束后，报文根据SAC的识别结果进行业务处理，处理结束后送入三层转发。其中，SAC的识别流程为：先根据FPI中的ACL规则来识别应用，如果识别失败，再根据FPI中的DNS关联表来识别应用。如果识别失败，再根据FPI中的协议端口表来识别应用，如果三者都没有识别出应用，再送入SA继续识别。

## Slide 88: 智能选路设计：链路质量选路
不同应用对链路质量的要求不同，比如语音和视频业务对时延、丢包率的容忍率较低，容忍率一般要求时延在150 ms以内，丢包率低于1%。
可将语音和视频业务主选链路配置为质量较好的MPLS链路，备选链路为Internet链路，并配置业务的SLA要求，按照链路SLA进行选路。
总部
分支
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计
5
4
3
2
1
EDGE
EDGE
5
4
动态切换
链路质量下降
高质量链路
低质量链路
总部
分支
EDGE
EDGE
高质量链路
低质量链路
3
2
1
链路质量下降

## Slide 89: 智能选路设计：负载分担选路
在企业有多条链路时，希望能够充分利用链路带宽，基于链路带宽进行负载分担选路。此时可配置负载均衡方式的选路调度方式。
比如可将语音业务的主选链路设置为这两条MPLS链路。在两条链路质量均满足语音业务SLA的前提下，语音业务可以负载分担的方式跑在两条MPLS链路上，通过实时的带宽利用率监控，确保带宽利用率达到85%以上，充分利用线路带宽。
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
总部
分支
EDGE
EDGE
大带宽链路
小带宽链路
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计

## Slide 90: 智能选路设计：应用优先级选路
如果在同一条链路上有多种业务报文，为了在链路拥塞时优先保证高优先级应用的使用，在发生拥塞时低优先级应用避让高优先级应用，此时可使用优先级选路。
比如语音和视频以及文件传输都在MPLS上，在链路带宽不够时优先保证语音和视频业务不受影响。
网络拥塞
5
4
5
4
总部
分支
EDGE
EDGE
高质量链路
低质量链路
5
4
5
4
高优先级应用
低优先级应用
3
2
1
3
2
1
总部
分支
EDGE
EDGE
高质量链路
低质量链路
5
4
5
4
高优先级应用
低优先级应用
3
2
1
3
2
1
低优先级应用流量切换
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计

## Slide 91: QoS设计：HQoS
部门内多应用
  企业应用对链路的要求各不相同，重要程度也不同。当出口链路带宽有限时，应该优先保证重要应用的体验。
企业多部门
  企业通常都有多个部门，各个部门重要性各不相同。既要隔离各部门的流量，又要对各部门提供不同的带宽。
解决方案：
  支持对每个VPN虚拟网络基于应用设定不同的HQoS策略，包括Queue调度、CAR、Shaping等。
  支持为每个VPN指定最小保证带宽比例，避免在网络拥塞情况下，某些VPN网络流量过大，抢占其他VPN的流量，导致被抢占的VPN网络业务无法正常开展。
VPN1
40%
子策略
父策略
父策略绑定到接口
Overlay
60%
本地出局
40%
WAN接口
100 Mbit/s
VPN2
60%
Overlay
70%
本地出局
30%
VoIP
邮件
SaaS
VoIP
邮件
SaaS
业务层服务质量
Overlay本地出局流量测量
接口流量限制
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计
Notes: 企业通常都有多个部门，各个部门重要性各不相同。既要隔离各部门的流量，又要对各部门提供不同的带宽：
  保证不同部门的基础带宽，当需要使用时至少可以分配到指定的配额。
  当有的部门没有把本部门的配额全部占用时，这些“空闲”的带宽要能够被其他带宽紧张的部门使用。
  部门里有上网流量或访问传统站点的流量时，需要被单独限制。

## Slide 92: 丢包优化设计
FEC（Forward Error Correction，前向纠错）优化技术可以对报文丢包进行优化。FEC技术可以在发送数据时增加携带校验信息的冗余包，并在接收端进行校验。如果网络中出现了丢包或者报文损伤，则通过冗余包还原报文。
FEC一般有两种模式：
  A-FEC（自动调整冗余率模式）：CPE自动检测网络丢包率，根据丢包率实时调整冗余包的数量。该方式可以在丢包少的时候减少冗余包，节约带宽；在丢包率变高时增加冗余包，提升抗丢包能力。但是丢包率突然升高很多时， CPE感知到该事件再调整冗余包数量需要一定时间，会出现短暂丢包。
  D-FEC（固定冗余率模式）：根据配置的网络丢包率计算冗余包的数量。该方式可以在配置的最大丢包率范围内还原丢包，虽然冗余度比A-FEC要多，但是丢包率突然变化时不会丢包。
FEC部署后，网络运行一段时间便可从控制器上查看优化前后的效果，帮助判断FEC的设计是否合理。
智能选路设计
QoS设计
丢包优化设计

## Slide 93
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
  SD-WAN业务设计概览
  SD-WAN应用业务设计
  SD-WAN网络业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计

## Slide 94: 网络业务设计全景图
SD-WAN站点除了与系统内的网络互通外，还需要与互联网或传统站点互通，因此需要部署特定网络业务。
网络业务设计一般可分为：
  访问互联网设计
  传统站点互访设计
分支
分支
Internet
EDGE
EDGE
总部
EDGE
互联网资源
访问互联网设计
传统站点
GW
传统站点互访设计

## Slide 95: 访问互联网方案介绍
SD-WAN解决方案互联网访问主要包含以下场景：
  本地上网：站点的上网流量从本地EDGE直接出局上网。
  集中上网：所有站点的上网流量都绕行至集中上网的站点后出局上网。
  混合上网：混合上网有两种方式
    默认本地上网+备选集中上网：默认所有上网流量从本地出局。当本地上网接口故障，上网流量绕行到集中网关出局。
    默认集中上网+指定流量本地上网：默认上网流量通过集中上网站点出局，部分指定业务流量通过本地WAN侧链路直接上网。
分支
分支
Internet
EDGE
EDGE
总部
EDGE
互联网资源
本地上网
集中上网
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 96: 本地上网设计
Internet
MPLS
方案描述
站点的上网流量从本地站点的Internet链路接口直接出局上网。
可以基于不同的部门不同的站点配置本地上网策略。
本地上网基于流量分类可以分两种方式：1. 全部流量都从本地上网；2. 指定应用流量从本地上网。
本地上网需要选择上网出接口，最多支持同时选择三个访问Internet出接口。如果同时选择多个访问Internet出接口，根据选择接口的优先级实现访问Internet链路的备份。
本地上网提供NAT配置功能，可以基于出接口选择是否开启NAT功能。当前提供的是Easy-IP方式的NAT，即使用出接口的IP地址作为NAT后的公网地址。
EDGE2
EDGE1
分支
分支
IGW
适用场景
一般适用于规模较小企业，或者对上网流量不需要集中安全管控的场景，且站点WAN侧有接入Internet的链路。
访问互联网设计
传统站点互访设计
Notes: 上网不支持多条链路负载分担组网，只能支持基于优先级主备。
基于指定应用流量的本地上网需要和集中上网同时使用，指定应用流量的本地上网内部通过编排策略路由实现。
开启本地上网，Underlay WAN侧的默认路由需要单独配置，可以是静态路由配置（主要是Internet类型的网络接口上网），也可以是通过BGP/OSPF动态学习（主要是通过MPLS类型的网络接口上网）。

## Slide 97: 集中上网设计
Internet
MPLS
EDGE2
EDGE1
分支
总部（集中上网网关）
方案描述
租户的所有站点都通过一个集中上网站点出局上网；
对于集中网关站点存在两种上网方式（二选一）：
  集中上网站点的LAN侧有Internet出口，所有的上网流量都通过集中上网站点的LAN侧出局上网。需要在LAN侧配置默认路由或者是配置动态路由协议从LAN侧学习到默认路由。
  集中上网站点通过WAN侧接口上网，所有的上网流量都通过集中上网站点的WAN侧链路出局上网（注：对于作为集中网关的站点需要同时开启本地上网功能）。
适用场景
一般适用于站点没有访问Internet的链路，或者需对上网流量进行集中安全管控的场景。配置集中上网网关，其他站点的流量通过Overlay网络转发到集中上网网关实现访问Internet。
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 98: 混合上网设计：默认本地上网+备选集中上网
Internet
MPLS
EDGE2
EDGE1
分支
总部
方案描述
在SD-WAN网络中同时配置本地上网和集中上网功能。
站点的本地上网配置为全部流量从本地上网。
站点存在本地上网和集中上网两条上网路径的情况下，本地上网的默认路由优先级更高。
默认所有上网流量从本地出局，当本地上网接口故障时，上网流量绕行到集中网关出局。
适用场景
一般适用于规模较小企业，或者对上网流量不需要集中安全管控的场景。而且站点WAN侧有接入Internet的链路，对上网可靠性有较高的要求。
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 99: 混合上网设计：默认集中上网+指定应用本地上网
Internet
MPLS
EDGE2
EDGE1
分支
总部
方案描述
在SD-WAN网络中同时配置本地上网和集中上网功能。
集中上网站点处配置本地上网，采用全部流量都从本地上网的方式。
其他站点开启本地上网功能，配置为指定应用流量从本地上网。
默认上网流量通过集中上网站点出局，特定的业务体验敏感的业务流量通过本地WAN侧链路直接上网。
适用场景
一般适用于站点有访问Internet的链路，且需对大部分上网流量进行集中安全管控，部分应用出于SLA质量要求可本地出局的场景。
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 100: 互联网访问链路可靠性
Internet 1
Internet 2
Internet 3
备份链路方案设计：
  访问互联网以站点为单位进行设置，每个站点最多可以设置三个WAN Link作为Site to Internet的接入链路。
  每个WAN Link在作为访问互联网链路时都有一个Link Priority的优先级。目前优先级不可相同，即同一时刻只有一个WAN Link会作为访问互联网的激活链路。
  当优先级高的WAN Link发生故障，访问互联网的流量会自动切换至次高优先级的链路上。
  备份链路与混合上网方式可以同时使能。
EDGE
分支
Priority = 1
Priority = 2
Priority = 3
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 101: 传统站点互访方案介绍
某些企业在部署SD-WAN方案之前，就可能已经存在了通过传统WAN专线（如MPLS）进行互联的传统站点。因此企业部署SD-WAN方案后就同时存在SD-WAN与非SD-WAN站点，为了让这两类站点互访需要部署与传统站点互访的方案。
SD-WAN站点与传统站点互访方案一般有如下两种场景：
  通过企业站点互访：企业站点通过自身的站点与传统网络互联，该场景一般有两种互访方案。
    基于专用线路互访
    基于本地互访
  通过IWG互访：运营商为了同时为多个企业提供传统站点互访服务会采用此类场景，该场景一般有三种互访方案。
    基于Option B跨域方案互访
    基于L3 VXLAN的Option A跨域互访
    基于L3 VLAN的Option A跨域互访
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 102: 通过企业站点互访：基于专线线路互访
当SD-WAN站点连接的Underlay网络和传统MPLS网络不是可互通的网络时，可以选择一个SD-WAN站点和一个传统站点，逻辑上看作一个Gateway站点。
当一个企业有多个VPN并且同一个VPN的用户分布在SD-WAN和非SD-WAN两个网络中时，可以在Gateway站点的互通链路上创建多个逻辑链路，分别加入不同VPN对应的VRF，实现多VPN背靠背互通。
基于专线线路互访设计
MPLS 1
MPLS 2
传统网络
SD-WAN网络
Gateway站点
VPN1
VPN2
传统站点
传统站点
SD-WAN站点
SD-WAN站点
通过OSPF/BGP传递路由
SD-WAN CPE
传统CPE
传统CPE
SD-WAN CPE
访问互联网设计
传统站点互访设计
Notes: 在这两个站点的传统CPE和SD-WAN CPE上分别选择一个用户侧的接口并进行互联，建立一条互通链路（Dedicated link）。在该链路上运行BGP/OSPF等协议，用来交换传统MPLS网络和SD-WAN的用户路由。这样两个网络间的用户就可以通过这条互通链路实现集中互联。

## Slide 103: 通过企业站点互访：基于本地互访
当SD-WAN站点连接的Underlay网络和传统MPLS网络是同一张网络或可互通的网络时，通过SD-WAN提供的Local Breakout技术，使SD-WAN站点用户流量先流向Underlay MPLS网络上，再和传统非SD-WAN站点用户在Underlay网络上实现直接的互联互访。
基于本地互访方案只支持一个SD-WAN VPN的用户流量通过Local Breakout和Underlay对应的传统站点的VPN用户互通。
基于本地互访设计
MPLS 1
传统网络
SD-WAN网络
传统站点
传统站点
SD-WAN站点
SD-WAN站点
Local Breakout
传统CPE
SD-WAN EDGE
访问互联网设计
传统站点互访设计
Notes: 在此场景下，用户互访的流量模型可以根据业务需要部署成如下几种不同方式：
  分布式本地互访：当SD-WAN所有站点可以通过Local Breakout到Underlay MPLS访问传统网络站点时，可以采用分布式互访模型。这种方式的优点是每个站点的互访流量可以本地直接转发，无需通过SD-WAN的Overlay隧道转发。
  集中式本地互访：当某些SD-WAN站点无法通过本地Local Breakout访问传统网络站点时，可以选择一个能和传统站点互访的站点作为集中互访站点，其他SD-WAN站点流量先通过Overlay隧道流向该集中互访站点，再通过该集中互访站点Local Breakout转发到传统网络站点。
  混合式本地互访：SD-WAN解决方案可以为支持多链路的本地分布式互访站点提供本地互访优先，集中式互访做备份的主备可靠性能力。针对分布式互访站点的用户访问传统站点的流量，将优先从Local Breakout访问传统站点。当本地互访MPLS链路出现故障时，流量会自动切换到其他链路的Overlay隧道，并传递给集中互访站点，再通过该集中互访站点转发到传统网络站点。

## Slide 104: IWG介绍
一套IWG（Interworking Gateway）系统能同时为多个企业租户提供SD-WAN站点和已有的传统MPLS VPN网络的站点连通服务，是运营商最经济实惠的选择。无论有多少用户，只需要配置一个MP-BGP邻居和对端ASBR-PE对接。
多租户访问传统站点方案设计
MPLS 1
MPLS 2
传统网络
SD-WAN网络
公司A
公司B
公司A
公司B
IWG
传统CPE
SD-WAN EDGE
传统CPE
ASBR-PE
PE
MP-BGP
VRF1
VRF2
租户1：VPN1
租户2：VPN2
建立BGP邻居
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 105: 通过IWG互访：基于Option B跨域方案互访
参考MPLS VPN中的Option B跨域方案，SD-WAN中Option B跨域方案是IWG设备与传统网络中的ASBR-PE之间，通过MP-EBGP交换它们从各自AS的PE设备接收的标签VPN-IPv4路由。
在IWG和ASBR-PE上配置一对公共的接口，使能MPLS配置，运行MP-EBGP交换标签VPN-IPv4路由，域间的标签由BGP携带。因此IWG和ASBR-PE之间不需要运行LDP协议。
基于Option B跨域互访方案设计
MPLS 1
MPLS 2
传统网络
SD-WAN网络
公司A
公司B
公司A
公司B
IWG
传统CPE
SD-WAN EDGE
传统CPE
ASBR-PE
PE
MP-BGP
MP-BGP
VRF1
VRF2
VRF1
VRF2
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 106: 通过IWG互访：基于L3 VXLAN的Option A跨域互访
参考MPLS VPN中的Option A跨域方案，SD-WAN中Option A跨域方案是IWG设备与ASBR-PE设备之间通过L3 VXLAN隧道对接，在VXLAN隧道两端建立eBGP或iBGP，互相学习SD-WAN站点和传统站点的路由。
基于L3 VXLAN的Option A跨域互访方案设计
MPLS 1
MPLS 2
传统网络
SD-WAN网络
公司A
公司B
公司A
公司B
IWG
传统CPE
SD-WAN CPE
传统CPE
ASBR-PE
PE
MP-BGP
VRF1
VRF2
VRF1
VRF2
建立BGP邻居
VXLAN隧道
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 107: 通过IWG互访：基于L3 VLAN的Option A跨域互访
在SD-WAN的IWG和传统MPLS的PE之间，为每个用户VPN配置一对特定的接口（可以是VLANIF或以太子接口）并加入相应的VRF。同时配置基于VPN实例的EBGP协议，交换两边SD-WAN域和MPLS域的路由。
基于L3 VLAN的Option A跨域互访方案设计
MPLS 1
MPLS 2
传统网络
SD-WAN网络
公司A
公司B
公司A
公司B
IWG
传统CPE
SD-WAN EDGE
传统CPE
ASBR-PE
PE
MP-BGP
VRF1
VRF2
VPN1
VPN2
建立BGP邻居
访问互联网设计
传统站点互访设计

## Slide 108
SD-WAN业务设计分为应用业务设计、网络业务设计：
  应用业务设计：主要包括智能选路设计、QoS设计、丢包优化设计。
  网络业务设计：主要包括访问互联网设计、传统站点互访设计。

## Slide 109
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计
  SD-WAN可靠性设计概览
  SD-WAN站点可靠性设计
  SD-WAN控制器可靠性设计
  SD-WAN安全设计

## Slide 110: 华为SD-WAN可靠性设计概述
SD-WAN可靠性与安全设计主要包括站点可靠性设计，控制器可靠性设计与安全设计。
分支
MPLS
Internet
Hub
分支
RR1
RR2
CPE
CPE
CPE
CPE/RR
CPE/RR
站点可靠性设计
控制器可靠性设计
NAT设备
iMaster NCE
站点可靠性设计
MPLS
传统站点
IWG
站点可靠性设计
安全设计

## Slide 111: 华为SD-WAN可靠性设计思路
1. 站点可靠性设计
2. 控制器可靠性设计
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计
Hub站点可靠性设计
RR站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计
3. 安全设计
系统安全设计
业务安全设计

## Slide 112
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计
  SD-WAN可靠性设计概览
  SD-WAN站点可靠性设计
  SD-WAN控制器可靠性设计
  SD-WAN安全设计

## Slide 113: 站点可靠性设计全景图
SD-WAN站点一般可分为Edge站点、Hub站点、RR站点以及与传统网络互联的GW站点。其中Hub站点，RR站点与GW站点在SD-WAN解决方案中属于关键站点，因此此类站点的可靠性会极大影响SD-WAN网络的可靠性。
站点可靠性设计一般可分为：
  Hub站点可靠性设计
  RR站点可靠性设计
  IWG站点可靠性设计
分支
MPLS
Internet
Hub1
分支
RR站点1
RR站点2
CPE
CPE
CPE
CPE/RR
CPE/RR
NAT设备
MPLS
传统站点
主IWG
Hub2
CPE/RR
CPE/RR
备IWG
Hub站点可靠性设计
RR站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计

## Slide 114: Hub站点可靠性设计
DC
DC
DC
DC
MPLS
Internet
分支
分支
MPLS
Internet
分支
分支
Spoke
Hub1
Hub2
DCI
生产业务
办公业务
生产业务
办公业务
Spoke
Hub1
Hub2
DCI
华北区
华南区
Spoke
基于Spoke站点的多活Hub组网
基于业务网段的多活Hub组网
办公业务以Hub1为主
生产业务以Hub2为主
华北分支以Hub1为主
华南分支以Hub2为主
主路径
备路径
Hub站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计
RR站点可靠性设计
主路径
备路径
Notes: 基于业务网段的多活Hub组网：
  在多活Hub组网场景下，如果分支站点访问数据中心可以基于不同的业务网段区分，则可以实现基于业务网段的双Hub双活，分支不同的业务访问数据中心关联不同的主备Hub。
基于Spoke站点的多活Hub组网：
  如果企业广域网络分布范围广，企业的两个数据中心地理位置距离较远，推荐采用基于Spoke站点的多活Hub方案。在异地的多个数据中心部署Hub站点， Spoke站点关联多个Hub站点，以距离较近的Hub站点为主，距离较远的Hub站点为备，以此获得较好的数据中心业务访问体验。

## Slide 115: RR站点可靠性设计：RR设备冗余
RR站点
一个CPE设备最多支持连接到两个RR站点（4台RR设备）。下图提供三种场景的RR部署方式，三种部署方式的可靠性逐步增强。
MPLS
Internet
单站点双设备
双站点单设备
双站点双设备
分支
分支
RR站点
MPLS
Internet
分支
分支
RR站点
MPLS
Internet
分支
分支
RR站点
RR站点
可靠性逐步增强
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
Hub站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计
RR站点可靠性设计

## Slide 116: RR站点可靠性设计：RR链路冗余
Edge站点应双上行到RR站点。
可靠性低：单台RR故障，部分分支站点无法连接到RR，造成业务中断。
RR设备侧部署多链路，实现CPE与RR连接的可靠性。
分支站点侧部署多链路，实现CPE与RR连接的可靠性。
MPLS
Internet
单链路
多链路（拓扑一）
多链路（拓扑二）
分支
分支
RR站点
MPLS
Internet
分支
分支
RR站点
MPLS
Internet
分支
分支
RR站点
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
Hub站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计
RR站点可靠性设计

## Slide 117: IWG可靠性设计
分支
分支
分支
分支站点指定连接主/备IWG，分别建立IWG Active隧道，自动编排BGP路由策略，控制分支发布来自传统网络的BGP路由优先级。
主IWG的优先级高于备IWG。
MPLS
Internet
MPLS
EDGE
EDGE
主IWG
备IWG
ASBR-PE
ASBR-PE
PE
CE
传统网络
SD-WAN网络
Hub站点可靠性设计
IWG站点可靠性设计
RR站点可靠性设计

## Slide 118
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计
  SD-WAN可靠性设计概览
  SD-WAN站点可靠性设计
  SD-WAN控制器可靠性设计
  SD-WAN安全设计

## Slide 119: 控制器可靠性设计全景图
控制器是SD-WAN解决方案的核心部件，SD-WAN解决方案中所有的业务均有控制器编排，因此控制器的可靠性将直接影响网络业务。
控制器可靠性设计一般可分为：
  控制器部署可靠性设计
  控制器组网可靠性设计
主数据中心
Internet
/MPLS
iMaster NCE
主控制器集群
备数据中心
iMaster NCE
备控制器集群
出口设备
出口设备
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计

## Slide 120: 控制器站内部署设计
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计
控制器采用分布式集群架构部署，提供高可靠性和负载均衡能力。当集群中节点故障时，其他节点接管业务，对业务无影响。
北向负载分担：外部请求分担到所有的集群成员，而不是集中在一个节点处理。充分利用集群能力，提升可靠性。
南向负载分担：基于各控制器节点负载情况，为网络设备动态分配控制器节点。
集群 | 功能描述
业务处理集群 | 提供业务处理能力，比如CPE管理、Overlay网络配置下发、流量策略配置。
数据处理集群 | 主要提供CPE性能数据存储、数据聚合等功能。
Nginx集群 | 高性能的HTTP代理服务器，负责并发连接请求的转发，主要用于北向流量的L4~L7层负载分担。
LVS | Linux Virtual Server （Load Balance，负载均衡组件），主要用户南北向流量L1~L4层负载分担。
控制器分布式集群部署
Nginx集群
业务处理集群
数据处理集群
LVS
物理服务器
虚拟机

## Slide 121: 控制器容灾部署设计
异地容灾系统由两套iMaster NCE组成，分别部署在两个异地站点上。
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计
主站点
备站点
控制器集群
控制器集群
心跳链路
数据复制链路
异地容灾支持两个集群间的容灾备份能力，主集群与容灾备集群的节点数必须保持一致。
控制器主备集群同时运行，只有主集群可对外提供正常服务，备集群不对外提供服务。主集群运行中的数据会实时同步到备集群，从而确保数据的一致性。
控制器北向、南向采用统一的域名方案，租户和设备通过统一的域名访问控制器主集群。主备倒换后，域名映射到新的主控制器集群。
异地容灾主备倒换采用手动方案，切换时间可控制在10分钟内。对于控制器集群内部部件级故障，依旧依靠集群、容错等可靠性来进行保障。
异地容灾网络要求：时延≤20 ms；带宽≥125 MB。

## Slide 122: 单控制器组网可靠性设计
为了保证SD-WAN管理通道的可靠性，一般需要部署双网关双链路用于保障CPE/RR能与控制器通信。
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计
公网/专网混接组网
控制器部署于DC内部。
控制器可配置多个不同的南向地址用于公网和专线。
专线网络需将控制器所在网段发送至专网。
EDGE可以通过公网和专线注册到控制器。
总部公网出口设备需部署1:1静态NAT。
专线
Internet
EDGE
EDGE
分支
EDGE
总部
数据中心
NAT GW
单一类型网络接入组网
控制器部署于DC内部。
专线网络需将控制器所在网段发送至专网。
公网网络需在公网出口设备上部署1:1静态NAT，静态NAT使用相同的公网地址。
专线/公网
专线/公网
EDGE
EDGE
分支
EDGE
总部
数据中心

## Slide 123: 主备控制器组网可靠性设计
主备控制器场景中，主要通过控制路由条目优先级的方式指导CPE与主备控制器通信。
控制器部署可靠性设计
控制器组网可靠性设计
单一类型网络接入组网
主控制器部署于主数据中心，备控制器部署于备数据中心。主备控制器之间建立心跳隧道，同步数据，检查控制器状态。
主备控制器使用相同的北向IP，南向IP可设置为不同，在公网场景下需配置NAT。
在纯专线网络中，需要将控制器南向/北向IP通过EBGP邻居发布到专线网络中，并使用路由策略使得主控制器的路由被优选。
在纯公网网络中，对于南向/北向IP需要部署1:1静态NAT，两台出口网关的NAT配置需要一致。将NAT地址相关的路由通过EBGP发布到公网中，并使用路由策略使得主数据中心的NAT相关路由被优选。
专线/Internet
EDGE
分支
EDGE
主
数据中心
备
数据中心
EDGE
EBGP
EBGP
高优先级
低优先级
使用相同北向IP，南向IP可不同
心跳隧道
主控制器
备控制器

## Slide 124
企业广域互联网络趋势与挑战
华为SD-WAN解决方案概述
华为SD-WAN组网设计
华为SD-WAN业务设计
华为SD-WAN可靠性与安全设计
  SD-WAN可靠性设计概览
  SD-WAN站点可靠性设计
  SD-WAN控制器可靠性设计
  SD-WAN安全设计

## Slide 125: SD-WAN安全方案概览
SD-WAN解决方案的安全从整体上分为两个层面：
  系统安全：满足SD-WAN解决方案本身的安全需求，保证系统能够安全可靠地运转。
  业务安全：满足SD-WAN解决方案所承载业务的安全需求，根据企业用户实际需求，灵活选择适合的安全防护措施，保证用户业务能够安全可靠地运行。
RR
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
MPLS
Internet
NETCONF
（管理通道）
BGP EVPN
（控制通道）
GRE或GRE over IPsec（数据通道）
管理通道安全
控制通道安全
控制器自身安全加固
数据通道安全
业务流量安全
1
1
1
1
2
EDGE自身安全加固
1

## Slide 126: 系统安全设计：组件间通信安全
SD-WAN解决方案各个组件之间的通信连接分为管理通道、控制通道和数据通道。EDGE/RR与iMaster之间的连接为管理通道，EDGE与RR之间的连接为控制通道，EDGE和EDGE之间的连接为数据通道。
SD-WAN解决方案的组件之间使用安全通信协议建立管理通道、控制通道和数据通道，保证组件间通信的数据安全。
  管理通道与控制通道的安全机制默认开启，无需配置。
  数据通道的安全机制需要基于情况设计。
RR
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
MPLS
Internet
NETCONF Over SSH
（管理通道）
BGP over IPsec
（控制通道）
GRE或GRE over IPsec（数据通道）
使用IPsec保障控制通道安全
使用IPsec保障转发面安全
使用SSH保障管理通道安全
系统安全设计
业务安全设计

## Slide 127: 系统安全设计：数据通道安全
数据通道中的连接是EDGE之间建立的Overlay隧道，通过IPsec协议保证数据在传输过程中的机密性和完整性。
  当基于Internet网络建立数据通道时必须部署IPsec。
  当基于MPLS或专网建立数据通道时可根据实际情况部署IPsec。
系统安全设计
业务安全设计
EDGE
EDGE
分支站点
总部/数据中心站点
MPLS
Internet
GRE隧道
GRE隧道
IPsec隧道

## Slide 128: 系统安全设计：管理员认证和授权
系统对管理员进行认证时，支持本地认证和远程认证方式。通过严格的身份认证机制，确保合法的管理员才能登录。
租户管理员登录iMaster NCE-WAN/iMaster NCE-campus时，支持双因子认证（账号/密码+短信认证码），可以采用两种方式对租户管理员进行认证。
  本地认证：租户管理员登录iMaster NCE时， iMaster NCE对租户管理员进行认证。
  LDAP服务器认证：iMaster NCE对接LDAP服务器（通用的LDAP服务器、Windows AD服务器）。租户管理员登录iMaster NCE时，LDAP服务器对租户管理员进行认证。
设备管理员通过命令行方式登录EDGE时，可以采用两种方式对设备管理员进行认证。
  本地认证：租户管理员可以在iMaster NCE上统一设置设备管理员的密码下发给EDGE。设备管理员登录EDGE时，由EDGE对设备管理员进行认证。
  TACACS认证：EDGE通过Underlay对接TACACS服务器。设备管理员登录EDGE时，TACACS服务器对设备管理员进行认证。
系统安全设计
业务安全设计

## Slide 129: 系统安全设计：EDGE安全
EDGE自身要具备安全的系统架构，并支持多种安全防护措施，保证EDGE能够抵御各种安全威胁。
EDGE在控制平面、管理平面和转发平面应具备多种安全防御能力，包括但不限于：
  物理安全：EDGE应提供关闭业务不使用的端口、串口和服务的能力，防止从这些端口和服务遭到攻击。
  数据安全：EDGE应具备对业务数据、用户名、密码等敏感信息进行加密保存的能力，防止敏感信息泄密。同时，为了防止非法的数据访问，应对数据的访问权限进行控制。
  认证鉴权：EDGE应提供系统权限控制和账号权限管理能力，对登录行为进行严格的身份认证和权限控制，支持账号/密码保护、密码复杂度检查以及密码防暴力破解等机制。
  防攻击：EDGE应具备防范各类网络攻击的能力，如防范IP泛洪攻击、 ICMP泛洪攻击、畸形报文攻击、分片报文攻击等。
  安全审计：EDGE应具备完备的日志记录系统，保证对系统的任何配置操作、系统运行过程中的各种异常状态都能够记录，便于事后审计。
系统安全设计
业务安全设计

## Slide 130: 业务安全设计：访问互联网安全
MPLS
Internet
分支
总部
所有分支站点的上网流量都绕行至总部站点后访问Internet。在总部站点的EDGE上启用防火墙功能，隔离内外部网络。
SD-WAN解决方案通过EDGE内置的安全能力来提供业务安全保证，包括ACL过滤、防火墙、IPS以及URL过滤，满足不同场景下的业务安全需求。
本地上网场景
分支站点和总部站点的上网流量从本地EDGE直接访问Internet。在分支站点和总部站点的EDGE上启用防火墙功能，隔离内外部网络。
集中上网场景
Overlay流量
Underlay流量
EDGE
EDGE
EDGE
EDGE
Underlay流量
系统安全设计
业务安全设计
MPLS
Internet
分支
总部

## Slide 131: 业务安全设计：VAS高级安全
集中上网场景下，集中上网站点采用WAN侧出接口接入Internet时，可以旁挂部署物理防火墙（FW）设备，提供基于VAS（Value-Added Service，增值业务）的高级安全防护功能。
分支
分支
总部
VAS高级安全
通过旁挂物理防火墙的方式，针对站点集中上网的流量，由物理防火墙提供高级安全防护功能。
部署VAS功能后，站点集中上网流量将绕行至总部EDGE LAN侧的物理防火墙FW，经过防火墙处理后再通过Underlay网络访问Internet。
EDGE
EDGE
旁挂物理防火墙
EDGE
FW
系统安全设计
业务安全设计
MPLS
Internet

## Slide 132: 业务安全设计：第三方云安全
SD-WAN解决方案支持对接第三方云安全网关（Zscaler、Forcepoint），将企业访问公有云、SaaS的流量发送至第三方云安全网关。第三方云安全网关对这些流量进行安全检测，提供接入控制、威胁防御、数据保护等功能，实现安全防护。
应用场景
为了提高网络可靠性，通常第三方云安全网关会提供两个接入点与EDGE建立隧道，EDGE使用GRE隧道与第三方云安全网关的接入点对接。
单网关场景
  一台EDGE与第三方云安全网关的两个接入点建立主备两条GRE隧道。
双网关场景
  两台EDGE与第三方云安全网关的两个接入点建立主备四条GRE隧道。
系统安全设计
业务安全设计
SaaS云应用
SD-WAN隧道
GRE Over IPsec
EDGE
EDGE
Internet业务服务器
第三方安全网关
EDGE与第三方安全网关建立IPsec隧道

## Slide 133
SD-WAN可靠性与安全设计分为站点可靠性设计、控制器可靠性设计与安全设计。
  站点可靠性设计：主要包括Hub站点可靠性设计、RR站点可靠性设计、IWG站点可靠性设计。
  控制器可靠性设计：主要包括控制器部署可靠性设计、控制器网络可靠性设计。
  安全设计：主要包括系统安全设计、业务安全设计。

## Slide 134
(多选题)华为SD-WAN解决方案支持的Overlay网络拓扑类型有哪些选项？( )
  Hub-Spoke
  Full-mesh
  Partial-mesh
  分层组网
(判断题)智能选路功能可以基于链路质量动态调整数据转发链路。( )
  正确
  错误
Notes: ABCD
A

## Slide 135
SD-WAN解决方案解决了广域互联网面临的挑战。
SD-WAN解决方案主要提供ZTP、灵活组网、智能选路、业务安全等功能。
SD-WAN解决方案设计主要可分为：
  华为SD-WAN组网设计：主要包括站点设计、隧道设计与VPN设计
  华为SD-WAN业务设计：主要包括应用业务设计与网络业务设计
  华为SD-WAN可靠性与安全设计：主要包括站点可靠性设计、控制器可靠性设计与安全设计